# Atoll PR100_PR200_PR300

#### предварительный усилитель

#### Руководство пользователя

Вы купили интегрированный усилитель-предусилитель с исключительными характеристиками, предназначенный для меломанов. Мы благодарим вас за доверие к нашей продукции. Для того, чтобы использовать усилитель наилучшим способом, внимательно прочитайте настоящее руководство.

#### Внимание:

Размещайте ваш усилитель в сухом и хорошо вентилируемом месте, вдали от нагревателей.

Ничего не кладите на усилитель.

Ничего не подключайте во время работы усилителя.

Избегайте короткого замыкания.

Соблюдайте полярность подключение левого и правого.

#### В коробке вы найдёте:

предусилитель;

Один шнур питания;

Это руководство и сертификат гарантии.

### Подключения

Задняя сторона усилителя (см. на рисунке на стр. 2 английского варианта).

Вход проигрывателя CD

Вход тюнера

Вход видео

Дополнительный вход

Вход магнитофона (PLAY)

выход магнитофона (REC)

выходы предусилителя

Разъём для шнура питания

Выключатель питания

### Функции

Вид усилителя спереди:

Ручка регулировки громкости

разъём для наушников

Индикатор включенного питания

Диспетчер магнитофона

Выбор входного сигнала

### Советы

Для того чтобы оптимизировать работу вашего усилителя, вы должны включать его не менее чем за час до того, как слушать музыку. Это время нужно каскаду усиления мощности для того, чтобы достичь оптимальной рабочей температуры. В интервале времени между использованиями лучше оставлять устройство в положении ожидания (stand by) для того чтобы каскады усиления мощности сохраняли рабочую температуру.

Мы советуем использовать хорошие кабели для соединений с другими компонентами (проигрыватель компакт-дисков, колонки…). Воспользуйтесь советом вашего дилера.

Ваш усилитель оборудован выключателем по условию. Реле защищает выходной каскад от избыточного напряжения.

### Очистка

Прежде чем произвести очистку, выключите усилитель (10). Для очистки используйте мягкую сухую тряпочку. Никогда не применяйте ацетон, уайт-спирит, аммиачные растворы, или абразивные составы. Никогда не чистите внутри устройства.

### Проблемы и способы их устранения

| Проблема | Возможная причина |
| --- | --- |
| Индикатор питания (14) не загорается | Переключатель питания (11) находится в неправильном положении; Провод плохо подключен. |
| Индикатор питания (14) светится, но звука нет | Селектор выбора входного сигнала (16) находится в неправильном положении; Включен диспетчер магнитофонной ленты |
| Какой бы источник сигнала не был выбран, нет звука в одном из динамиков | Проверьте соединения между усилителем мощности и предуселителем |
| Когда выбран источник сигнала, нет звука в одном из динамиков | Проверьте соединения между усилителем мощности и предуселителем |

### Сертификация E.C.

Маркировка о сертификации E.C. свидетельствует о соответствии директиве о низком напряжении 73/73/CEE, директиве CEM 89/336/CEE и национальным транспозициям.

### Гарантия

Гарантия действительна в течение двух лет с момента продажи. Мы рекомендуем вам попросить дилера заполнить бланк гарантии. Сохраните этот документ. Гарантия действительна только в том случае, если устройство используется должным образом.

| Технические спецификации | Интегрированный предусилитель/усилитель |
| --- | --- |
|  | PR100 | PR200 | PR300 |
| Мощность источника питания | 160 ВА | 330 ВА | 330 ВА |
| Общая ёмкость | 15000 мкФ | 30000 мкФ | 62000 мкФ |
| Число входов | 4 + 1 вход диспетчера | 4 + 1 вход диспетчера | 4 + 1 вход диспетчера |
| Выходы предусилителя | 2 | 2 | 2 |
| Режим ожидания | есть | есть | есть |
| Входной импеданс | 47 КОм (сход CD) | 47 КОм (сход CD) | 220 КОм (сход CD) |
| Чувствительность | 500 мВ | 500 мВ | 500 мВ |
| Сигнал / шум | 100 дБА | 100 дБА | 100 дБА |
| Искажения при 1 КГц | <0.005%/10W | <0.005%/10W | <0.005% |
| Частотная характеристика | 5 Гц–200КГц | 5 Гц–200КГц | 5 Гц–200КГц |
| Время нарастания | 1.3 мксек | 1.3 мксек | 1.5 мксек |
| Размеры | 440х90х270мм | 440х90х270мм | 440х90х280мм |
| Вес | 7 кг | 8 кг | 9 кг |

Atoll electronique® – это французская компания, которая разработала эти продукты, производит их и продаёт.

### Гарантия

Этот купон надо вручить вашему дилеру вместе с инвойсом при возврате устройства.

Дата покупки

Место покупки

Подпись покупателя