# Exposure 2010S2 DAC

# ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь)

# Краткое руководство пользователя

Благодарим вас за покупку цифро-аналогового преобразователя Exposure 2010S2 DAC.

# Перед использованием

## Комплект поставки

Цифро-аналоговый преобразователь Exposure 2010S2 DAC

Сетевой шнур

Системный пульт дистанционного управления Exposure HS-102 (элементы питания в комплект не входят)

Убедитесь, что аппарат выключен. Установите минимальную громкость на усилителе перед подключением к нему аппарата.

Примите во внимание, что новому аппарату может потребоваться до 48 часов работы для достижения заявленных характеристик. В дальнейшем необходимое для этого время составит приблизительно 30 минут.

Если вы используете усилитель мощности, установите в меню ЦАП минимальную громкость, например «−22».

## 1. Установка

Цифро-аналоговый преобразователь Exposure 2010S2 DAC: вид спереди

- Установите минимальную громкость на усилителе перед выполнением любых соединений.

- Вставьте сетевой шнур в гнездо питания аппарата.

- Вставьте вилку шнура питания в стенную розетку. Запрещается включать аппарат до выполнения всех соединений.

## 2. Подключение проигрывателя CD/DVD, ресивера и т. п.

Аппарат оборудован шестью цифровыми входами, предназначенными для подключения CD или DVD проигрывателей, AV процессоров/ресиверов, персональных компьютеров и других подобных устройств, служащих источниками аудиосигнала.

Цифро-аналоговый преобразователь Exposure 2010S2 DAC: вид сзади

Выходы

- 1 коаксиальный разъем: 32—192 кГц, 16—24 бит. Выход может быть отключен в меню ЦАП.

- 1 оптический разъем: 32—96 кГц, 16—24 бит. Выход может быть отключен в меню ЦАП.

- 1 выход для наушников с максимальным уровнем 4,5 Vrms. Аппарат позволяет регулировать громкость на этом выходе.

- 1 линейный выход с фиксированным уровнем 2 Vrms или с максимальным 4,5 Vrms при включенной регулировке громкости.

Аналоговый выход

Предназначен для подключения аппарата в режиме отключенной регулировки громкости к аналоговому входу интегрированного усилителя.

| Amplifier | Усилитель |
| --- | --- |

- Убедитесь, что правый и левый каналы подключены правильно (правый канал обозначен красным цветом).

- Возможно также подключение аппарата к усилителю мощности. Для этого включите регулировку громкости в меню ЦАП.

Входы

- 3 входа с коаксиальными разъемами: 32—192 кГц, 16—24 бит.

- 2 входа с оптическими разъемами: 32—96 кГц, 16—24 бит.

- 1 входной USB-порт: 96 кГц, 24 бита. Сигнал с другими характеристиками этим входом не поддерживается.

| CD Player | Проигрыватель CD |
| --- | --- |
| DVD Player | Проигрыватель DVD |
| Satellite Decoder | Спутниковый декодер |
| PC | Персональный компьютер |

## 3. Эксплуатация

- Кнопки «MANUAL» предназначены для регулировки громкости. При отключенной регулировке громкости эти кнопки также отключаются.

- Кнопка «PREVIOUS» предназначена для выбора предыдущего входа аппарата. В режиме настройки эта кнопка предназначена для выбора предыдущей установки в меню.

- Кнопка «NEXT» предназначена для выбора следующего входа аппарата. В режиме настройки эта кнопка предназначена для выбора следующей установки в меню.

- Кнопка «MENU» предназначена для входа в режим настройки и позволяет выбрать одну из установок:

| OUTPUT | - | переключение между выходом для наушников и линейным выходом |
| --- | --- | --- |
| DIG OUT | - | включение и отключение цифрового выхода |
| FILTER | - | выбор одного из пяти доступных цифровых фильтров |
| SAMPLE FREQ | - | отображение частоты дискретизации входного сигнала |
| SET VOL | - | установка громкости линейного выхода; значение «MAX» соответствует фиксированному уровню, равному 2 Vrms |
| VERSION | - | отображение версии микропрограммы аппарата |

(Для навигации по меню аппарата используйте кнопки «PREVIOUS» и «NEXT».)

- Кнопка «DISPLAY» предназначена для включения и отключения дисплея аппарата. В режиме настройки эта кнопка предназначена для выбора функции.

## 4. Пульт дистанционного управления

Кнопки «SELECT-» и «SELECT+» предназначены для выбора соответственно предыдущего и следующего входов аппарата.

Кнопка «DISPLAY» предназначена для включения и отключения дисплея аппарата.

Кнопки «VOL+» и «VOL-» предназначены для регулировки громкости.

Кнопка «MUTE» предназначена для временного отключения звука.

Другие кнопки предназначены для использования ПДУ совместно с проигрывателями CD и усилителями.

# Технические характеристики

| Диапазон частот | 20 Гц — 20 кГц (± 0,02 дБ) |
| --- | --- |
| Коэффициент гармонических искажений | < 0,005% (1 кГц, 2 Vrms) |
| Отношение сигнал-шум | > 110 dBA (1 кГц, 2 Vrms) |
| Разделение каналов | 20 Гц — 20 кГц, > 60 дБ |
| Питание | ~ 220/240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 20 ВА |
| Габариты (Ш × В × Г) | 440 × 90 × 310 мм |
| Масса без упаковки | 5 кг |
| Масса с упаковкой | 7 кг |

# Цифровые фильтры

- Для низких частот дискретизации (32—48 кГц)

  - Линейно-фазовый полуполосный фильтр

  - Минимально-фазовый фильтр с плавным спадом

  - Минимально-фазовый полуполосный фильтр

  - Линейно-фазовый аподизирующий фильтр

  - Минимально-фазовый аподизирующий фильтр

- Для средних и высоких частот дискретизации (88,2—192 кГц)

  - Линейно-фазовый фильтр с плавным спадом

  - Минимально-фазовый фильтр с плавным спадом

  - Линейно-фазовый фильтр с крутым срезом АЧХ

  - Минимально-фазовый аподизирующий фильтр

  - Линейно-фазовый аподизирующий фильтр

# Инструкции по безопасности

Неправильная установка аппарата или использование его не по назначению может привести к травмам вследствие поражения электрическим током.

- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует маркировке на задней панели аппарата. При необходимости эксплуатации аппарата в другой стране проконсультируйтесь с компанией Exposure Electronics.

- Убедитесь что комплектный шнур питания подходит к вашей розетке. В противном случае немедленно свяжитесь с дилером.

- Аппарат оборудован сетевым предохранителем, встроенным в гнездо питания IEC на задней панели. Предохранитель доступен для замены пользователем.

- Номинальный ток срабатывания предохранителя — 630 мА.

- Не допускайте попадания жидкости на аппарат. Не помещайте на корпус аппарата сосуды с жидкостью, такие как вазы.

- Отключайте аппарат от сети, если вы не используете его в течение длительного времени.

- Не открывайте корпус аппарата. В аппарате нет деталей, которые могут обслуживаться пользователем.

# Меры предосторожности

Соблюдайте следующие меры предосторожности для длительной и бесперебойной работы аппарата:

- Не допускайте попадания жидкости на аппарат. Не помещайте на корпус аппарата сосуды с жидкостью, такие как вазы.

- Не используйте аппарат в местах с повышенной влажностью и не допускайте попадания жидкости внутрь аппарата.

- Запрещается эксплуатация аппарата без предохранителя или с предохранителем, имеющим номинальный ток срабатывания, отличающийся от указанного.

- Не допускайте контакта корпуса аппарата с растворителями или абразивными веществами.

Невыполнение данных мер предосторожности может привести к лишению вас гарантии.

# Условия гарантии компании Exposure

- Компания Exposure предоставляет вам право на БЕСПЛАТНЫЙ ремонт аппарата в течение трех (3) лет с даты покупки.

- Гарантия распространяется только на аппараты, приобретенные у авторизованного дилера компании Exposure, зарегистрированного у авторизованного дистрибьютора компании Exposure в вашей стране пребывания.

- Гарантия не распространяется на неисправности аппарата, возникшие вследствие несчастного случая, использования аппарата не по назначению, естественного износа, небрежного обращения, а также вследствие модификации и/или ремонта аппарата или замены любых его частей неуполномоченными на то лицами. Гарантия также не распространяется на ущерб или утерю, произошедшие во время транспортировки аппарата от лица или к лицу, воспользовавшемуся правом на гарантийный ремонт.

- Гарантия покрывает стоимость ремонта и запасных частей в течение трех (3) лет с даты покупки. Пожалуйста, сохраните оригинал чека, подтверждающего факт покупки аппарата и дату покупки. Право на гарантийный ремонт предоставляется только лицу, купившему аппарат, и не может быть передано другим лицам.

Порядок предоставления гарантийного ремонта

- Аппарат в упаковке следует вернуть дилеру, у которого он был приобретен, либо непосредственно местному дистрибьютору. К аппарату следует приложить доказательство покупки или копию кассового чека с датой покупки.

- При необходимости доставки аппарата следует воспользоваться услугами курьерской службы. Высылать аппарат почтой запрещается. Оплата доставки осуществляется покупателем.

- Компания не несет ответственности за аппарат во время его доставки. Покупателю рекомендуется застраховать аппарат от ущерба или утери во время доставки.

- При обнаружении изменения или подделки гарантийного талона или серийного номера аппарата, покупатель лишается права на гарантийный ремонт.

- Дилер или дистрибьютор уведомит покупателя о завершении ремонта. Покупатель должен забрать отремонтированный аппарат в течение 14 дней с даты уведомления, в противном случае Компания оставляет за собой право взыскать с покупателя стоимость хранения.

- Компания оставляет за собой право утилизировать аппарат без компенсации покупателю по истечении 90 дней с даты уведомления любым подходящим способом.