# Exposure 2010S2

# FM тюнер

# Краткое руководство пользователя

Благодарим вас за покупку FM тюнера Exposure 2010S2.

# Перед использованием

## Комплект поставки

FM тюнер Exposure 2010S2

Сетевой шнур

Системный пульт дистанционного управления Exposure HS-101 (элементы питания входят в комплект)

Примите во внимание, что новому аппарату может потребоваться до 48 часов работы для достижения заявленных характеристик. В дальнейшем необходимое для этого время составит приблизительно 30 минут.

Для наилучшего звучания рекомендуется совместно с оборудованием Exposure использовать акустические кабели Exposure.

## 1. Установка

- Вставьте сетевой шнур в гнездо питания аппарата.

- Вставьте вилку шнура питания в стенную розетку. Запрещается включать аппарат до выполнения всех соединений.

## 2. Подключение усилителя

FM тюнер Exposure 2010S2: вид сзади

Аналоговый выход

- Соедините штекеры RCA с линейным входом усилителя.

- Убедитесь, что правый и левый каналы подключены правильно (правый канал обозначен красным цветом).

Разъем для подключения антенны

- Для наилучшего приема подсоедините к этому разъему внешнюю антенну или систему коллективного приема кабельного ТВ, если в ней имеются сигналы каналов FM радио.

## 3. Эксплуатация

Убедитесь, что на вашем усилителе установлена минимальная громкость.

FM тюнер Exposure 2010S2: вид спереди

Нажмите на кнопку «POWER».

Загорится светодиодный индикатор.

Включится дисплей.

## 4. Органы управления

| << Manual | Нажмите эту кнопку для понижения частоты настройки на один шаг. Нажмите и удерживайте эту кнопку для автоматической настройки следующей радиостанции вниз по диапазону. |
| --- | --- |
| Manual >> | Нажмите эту кнопку для повышения частоты настройки на один шаг. Нажмите и удерживайте эту кнопку для автоматической настройки следующей радиостанции вверх по диапазону. |
| Previous | Нажмите эту кнопку для выбора предыдущего пресета. В меню настройки эта кнопка предназначена для выбора предыдущей установки. |
| Next | Нажмите эту кнопку для выбора следующего пресета. В меню настройки эта кнопка предназначена для выбора следующей установки. |
| Menu | Нажмите эту кнопку для входа в меню настройки аппарата. Выбор установки осуществляется с помощью кнопок «NEXT» и «PREVIOUS», а ввод выбранной установки — с помощью кнопки «DISPLAY». Для выхода из меню настройки снова нажмите кнопку «MENU». |
| Display | Эта кнопка служит для включения и отключения дисплея. В меню настройки эта кнопка предназначена для ввода выбранной установки. |

## 5. Пульт дистанционного управления

Перед использованием ПДУ для управления аппаратом необходимо нажать на ПДУ кнопку «TUNER» черного цвета.

| 1—9, 10+ | Служат для выбора одного из 18 пресетов. Для выбора пресетов 10—18 сначала нажмите кнопку «10+», а затем одну из кнопок «0» — «8». |
| --- | --- |
| Display | Служит для отключения дисплея. Дисплей останется отключенным до тех пор, пока не будет нажата какая-либо другая кнопка. Повторное нажатие кнопки «Display» снова включит дисплей. |
| PREV | Служит для выбора предыдущего пресета. |
| NEXT | Служит для выбора следующего пресета. |
| <SEARCH> | Служат для поиска радиостанций. |

# Дополнительная информация по установке

Для понижения или повышения частоты настройки на один шаг нажмите соответственно кнопки «<< MANUAL» или «MANUAL >>». Для автоматической настройки следующей радиостанции вниз или вверх по диапазону эти кнопки необходимо нажать и удерживать. Автоматическая настройка прекратится, как только будет обнаружен сигнал радиостанции.

Для выбора предыдущего или следующего пресета нажмите соответственно кнопки «PREVIOUS» или «NEXT». Аппарат оснащен памятью на 18 пресетов. В меню настройки эти кнопки позволяют выбрать установку.

Для входа в меню настройки аппарата нажмите кнопку «MENU». Для выхода из меню снова нажмите эту кнопку.

Установки меню: SIGNAL LEVEL — уровень сигнала. Нажмите кнопку «DISPLAY» для выбора, затем нажмите кнопку «MENU» для выхода из меню. PRESETS 1–18 — управление пресетами. Нажмите кнопку «DISPLAY» для входа в режим настройки пресетов. С помощью кнопок «<< MANUAL» и «MANUAL >>» настройте желаемую радиостанцию. С помощью кнопок «NEXT» и «PREVIOUS» выберите номер пресета. Нажмите кнопку «DISPLAY» для записи пресета в память аппарата. Нажмите кнопку «MENU» для выхода из меню. ANT/CABLE — нажмите кнопку «DISPLAY» для переключения между эфирной антенной и кабельным радио, затем нажмите кнопку «MENU» для выхода из меню. STEREO/MONO — нажмите кнопку «DISPLAY» для переключения между моно- и стереозвучанием, затем нажмите кнопку «MENU» для выхода из меню.

Для выключения дисплея нажмите кнопку «DISPLAY». Для включения дисплея снова нажмите эту кнопку. В меню настройки эта кнопка предназначена для ввода выбранной установки.

# Инструкции по безопасности

Неправильная установка аппарата или использование его не по назначению может привести к травмам вследствие поражения электрическим током.

- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует маркировке на задней панели аппарата. При необходимости эксплуатации аппарата в другой стране проконсультируйтесь с компанией Exposure Electronics.

- Убедитесь что комплектный шнур питания подходит к вашей розетке. В противном случае немедленно свяжитесь с дилером.

- Аппарат оборудован сетевым предохранителем, встроенным в гнездо питания IEC на задней панели. Предохранитель доступен для замены пользователем.

- Номинальный ток срабатывания предохранителя — 630 мА.

- Запрещается эксплуатация незаземленного аппарата.

- Не допускайте попадания жидкости на аппарат. Не помещайте на корпус аппарата сосуды с жидкостью, такие как вазы.

- Отключайте аппарат от сети, если вы не используете его в течение длительного времени.

- Не открывайте корпус аппарата. В аппарате нет деталей, которые могут обслуживаться пользователем.

- Всегда устанавливайте минимальную громкость на усилителе перед тем как включить или выключить аппарат.

- Убедитесь что аппарат выключен перед выполнением любых соединений.

# Меры предосторожности

Соблюдайте следующие меры предосторожности для длительной и бесперебойной работы аппарата:

- Не снимайте крышку аппарата и не разбирайте его.

- Не допускайте попадания жидкости на аппарат. Не помещайте на корпус аппарата сосуды с жидкостью, такие как вазы.

- Не используйте аппарат в местах с повышенной влажностью и не допускайте попадания жидкости внутрь аппарата.

- Запрещается эксплуатация аппарата без предохранителя или с предохранителем, имеющим номинальный ток срабатывания, отличающийся от указанного.

- Не допускайте контакта корпуса аппарата с растворителями или абразивными веществами.

Невыполнение данных мер предосторожности может привести к лишению вас гарантии.

# Технические характеристики

| Выходной уровень | 700 мВ при девиации 75 кГц; вых. частота 1 кГц |
| --- | --- |
| Выходной диапазон частот | 20 Гц, −1 дБ — 15 кГц, −3 дБ; ном. 1 кГц |
| Антенна | 75 Ом |
| Диапазон принимаемых частот | 87,5—108 МГц с шагом 50 кГц |
| Питание | ~ 220/240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | < 25 ВА |
| Габариты (Ш × В × Г) | 440 × 90 × 300 мм |
| Масса без упаковки | 5 кг |
| Масса с упаковкой | 7 кг |

# Условия гарантии компании Exposure

- Компания Exposure предоставляет вам право на БЕСПЛАТНЫЙ ремонт аппарата в течение трех (3) лет с даты покупки.

- Гарантия распространяется только на аппараты, приобретенные у авторизованного дилера компании Exposure, зарегистрированного у авторизованного дистрибьютора компании Exposure в вашей стране пребывания.

- Гарантия не распространяется на неисправности аппарата, возникшие вследствие несчастного случая, использования аппарата не по назначению, естественного износа, небрежного обращения, а также вследствие модификации и/или ремонта аппарата или замены любых его частей неуполномоченными на то лицами. Гарантия также не распространяется на ущерб или утерю, произошедшие во время транспортировки аппарата от лица или к лицу, воспользовавшемуся правом на гарантийный ремонт.

- Гарантия покрывает стоимость ремонта и запасных частей в течение трех (3) лет с даты покупки. Пожалуйста, сохраните оригинал чека, подтверждающего факт покупки аппарата и дату покупки. Право на гарантийный ремонт предоставляется только лицу, купившему аппарат, и не может быть передано другим лицам.

Порядок предоставления гарантийного ремонта

- Аппарат в упаковке следует вернуть дилеру, у которого он был приобретен, либо непосредственно местному дистрибьютору. К аппарату следует приложить доказательство покупки или копию кассового чека с датой покупки.

- При необходимости доставки аппарата следует воспользоваться услугами курьерской службы. Высылать аппарат почтой запрещается. Оплата доставки осуществляется покупателем.

- Компания не несет ответственности за аппарат во время его доставки. Покупателю рекомендуется застраховать аппарат от ущерба или утери во время доставки.

- Гарантийный ремонт осуществляется только при предъявлении гарантийного талона.

- При обнаружении изменения или подделки гарантийного талона или серийного номера аппарата, покупатель лишается права на гарантийный ремонт.

- Дилер или дистрибьютор уведомит покупателя о завершении ремонта. Покупатель должен забрать отремонтированный аппарат в течение 14 дней с даты уведомления, в противном случае Компания оставляет за собой право взыскать с покупателя стоимость хранения.

- Компания оставляет за собой право утилизировать аппарат без компенсации покупателю по истечении 90 дней с даты уведомления любым подходящим способом.