AV-ресивер

Marantz

NR-1403

# (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Вы приобрели устройство радиоприемное производства компании " Маранц Джапан Инк.", Япония ("Marantz Japan Inc.", Japan). Модель NR-1403 является аудио/видео ресивером (декодер/усилитель/тюнер) и предназначена для декодирования и усиления аудиосигналов, коммутации видеосигналов и приема радиопередач в домашних аудио/видео системах. Эти изделия широко известны в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Их качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжаются в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

###### Информация о Российской сертификации

| № сертификата соответствия | Орган по сертифи-кации | Нормативные документы | Наименование сертифицированной продукции | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POCC JP.АЯ46.B04810 | OC "РОСТЕСТ-МОСКВА" | ГОСТ P МЭК 60065-2009, ГОСТ 5651-89 (табл.1 поз.11), табл.2, поз.6.7) ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | Устройства радиоприемные | 02.03.2012 – 01.03.2015 |

###### Основные технические характеристики

Cм. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

Маранц Джапан Инк.

35-17 Хоме, Сагамионо,

Сагамихара-ши, Канагава,

228505, Япония

Marantz Japan Inc.

35-17 Chome, Sagamiono, Sagamihara-shi, Kanagava

228505, Japan

Marantz NR1403

Аудио/видео ресивер окружающего звука

Руководство пользователя

Стр. I

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ УСТРОЙСТВА. ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ЧАСТЕЙ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДОВЕРЯЙТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ.

Знак молнии в равностороннем треугольнике предупреждает о наличии внутри корпуса неизолированного участка опасного напряжения, достаточного для поражения электрическим током.

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в документации, прилагаемой к устройству.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ УСТРОЙСТВО ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

Предупреждение о горячей поверхности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ.

Верхняя поверхность над внутренним теплоотводом устройства сильно нагревается при его продолжительном использовании. Не прикасайтесь к горячим участкам, особенно к верхней крышке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочтите настоящее руководство.

2. Руководствуйтесь указанными инструкциями.

3. Учтите все предупреждения.

4. Следуйте всем инструкциям.

5. Не используйте устройство вблизи воды.

6. Протирайте только сухой тканью.

7. Не блокируйте вентиляционные отверстия.

Установите устройство в соответствии с инструкциями производителя.

8. Не размещайте устройство рядом с такими источниками тепла, как радиаторы, печи или другие (включая усилители), которые нагреваются при работе.

9. Берегите кабель питания. Не наступайте на кабель и следите за его целостностью, особенно у вилки и в месте, где он выходит из устройства.

10. Используйте только рекомендуемые производителем аксессуары.

11. Используйте только указанную производителем или поставляемую с устройством подставку, тележку, штатив, крепление или стол. При использовании тележки будьте осторожны при перемещении устройства.

12. Отключайте устройство от сети во время грозы или когда оно не используется долгое время.

13. Сервисное обслуживание устройства выполняется квалифицированным персоналом.

Сервисное обслуживание требуется, если устройство повреждено, например, поврежден кабель или вилка питания, пролита жидкость или внутрь пропали посторонние предметы, устройство побывало под дождем или в условиях повышенной влажности, устройство уронили, и оно не функционирует нормально.

14. Не оставляйте батарейки в местах, подверженных нагреванию, например, под прямыми солнечными лучами, вблизи огня и т.д.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Для полного отключения питания этого устройства, отключите вилку из настенной розетки.

Отключение вилки из розетки служит для полного отключения источника питания, поэтому в случае необходимости розетка должна находиться в легкодоступном для пользователя месте.

ЗАМЕЧАНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Мы заявляем с полной ответственностью, что этот продукт соответствует следующим стандартам: Соответствует условиям директив Low Voltage Directive 2006/95/EC и EMC Directive 2004/108/EC, регламенту EC 1275/2008 и основным положения директивы 2009/125/EC для продуктов ТЭК.

Отделение Marantz в Европе: D&M Europe B.V. Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, Нидерланды

ПРИМЕЧАНИЕ О ПЕРЕРАБОТКЕ:

Упаковочные материалы этого устройства должны быть утилизированы. Пожалуйста, утилизируйте эти материалы в соответствии с местными законами об утилизации.

При списании устройства по окончании срока его службы, также следуйте местным правилам и законам.

Батареи ни в коем случае нельзя выбрасывать, их необходимо списать в соответствии с местными законами об утилизации батарей.

Это устройство и сопутствующие аксессуары, за исключением батарей, соответствуют директиве WEEE.

Стр. II

Примечания об использовании

Внимание:

• Избегайте высоких температур.

Допускается лишь небольшое нагревание при установке устройства в рэк.

• Внимательно используйте кабель питания.

При отключении кабеля из розетки держитесь непосредственно за вилку, а не за провод.

• Установите устройство вдали от источников влаги, воды и пыли.

• Отключайте устройство из розетки, если планируете долго им не пользоваться.

• Не блокируйте вентиляционные отверстия.

• Не бросайте инородные предметы в корпус устройства.

• Не допускайте контакта химических веществ, бензина и растворителя с устройством.

• Не разбирайте и не модифицируйте каким-либо образом устройство.

• Не блокируйте приток воздуха, закрыв вентиляционные отверстия устройства такими предметами, как газетами, скатертью, шторами и т.д.

• Не располагайте на устройстве источники открытого огня, такие как свечи.

• Соблюдайте местные законы об утилизации батареек.

• Не располагайте устройство вблизи источников брызг и капель жидкости.

• Не располагайте на устройстве сосуды полные жидкости, например, вазы.

• Не беритесь влажными руками за кабель питания.

• Учтите, что даже в положении переключателя в значении OFF (STANDBY), устройство все еще находится под напряжением.

• Устройство должно быть установлено возле источника питания, так чтобы розетка была легкодоступна.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

Стена

*Чтобы не препятствовать отводу тепла, не устанавливайте устройство в закрытое ограниченное пространство, например, в книжный шкаф и т.п.

• Рекомендуемое расстояние 0,3 м.

• Не устанавливайте другое оборудование на данное устройство.

Стр. 1

Начало работы

Благодарим Вас за приобретение продукта MARANTZ. Для обеспечения правильной работы изделия рекомендуется внимательно ознакомиться с руководством пользователя. После прочтения храните инструкцию для обращения к ней в будущем.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр. 2

Дополнительные принадлежности

Проверьте, входит ли в комплект поставки следующее:

1. Краткое Руководство по запуску	1

2. CD-ROM (Руководство пользователя)	1

3. Меры предосторожности	1

4. Кабель питания	1

5. Пульт дистанционного управления (RC018SR)	1

6. Батареи размера R03/AAA 	2

7. Микрофон для настройки (ACM1HB) 	1

8. Комнатная FM антенна	1

9. Рамочная AM антенна	1

Основные характеристики

Усилитель выполнен полностью на дискретных элементах с качеством воспроизведения одинаковым для всех 5 каналов (50 Вт х 5 каналов, 8 Ом)

Устройство оборудовано усилителем мощности, который способен воспроизводить звучание с непревзойденным и одинаковым качеством, и мощностью для всех каналов.

Схема усиления заимствовала дискретную конфигурацию, позволяющую добиться окружающего звучания превосходного качества.

Приложение "Setup Assistant" обеспечивает простое выполнение настроек

Для начала выберите язык. Затем, просто следуйте инструкциям, отображаемым на экране для настройки акустической системы и т.д.

Простой в использовании графический пользовательский интерфейс

Данное устройство оборудовано графическим пользовательским интерфейсом, делающим более удобным использование меню. Наглядность уровней меню обеспечивает высокое удобство пользования.

HDMI разъемы обеспечивают подключение различных аудио-видео устройств (входы: 6, выход: 1)

Устройство оборудовано шестью входными разъемами HDMI, предназначенными для подключения устройств с разъемами HDMI, таких как проигрыватель Blu-ray дисков, игровая приставка и т.д.

Поддержка HDMI (3D, ARC, Deep Color, x.v.Color , Auto Lipsync) и функцией управления HDMI (стр. 7)

Устройство способно передавать видеосигналы 3D, поступающие от проигрывателя Blu-ray дисков на телевизор, поддерживающий систему 3D. Устройство также поддерживает функцию ARC (Канал возврата аудиосигнала), которая передает звучание телевизора через кабель HDMI, используемый для подключения устройства с телевизором*.

* Телевизор должен поддерживать функцию ARC.

M-XPort (Marantz-eXtension Port) (стр. 19)

Данное устройство оснащено M-XPort, инновационной технологией Marantz, которая предлагает возможность расширения. Через этот порт к ресиверу можно подключить беспроводной адаптер RX101 (приобретается отдельно).

Стр. 3

Меры предосторожности при обращении

• До включения устройства

Еще раз проверьте правильность подключения всех кабелей и разъемов.

• Небольшое количество питания продолжает поступать в устройство даже в режиме ожидания. На время путешествий или отъездов из дому на долгий период времени, убедитесь, что отключили устройство из сети.

• О конденсации

Если разница между внутренней частью устройства и окружающей температурой слишком высока, то возможно образование конденсата на поверхности рабочих частей устройства, что может стать причиной сбоя в работе.

В этом случае, оставьте устройство на час или два, отключив его питание и подождав, пока уменьшится разница температур, затем можно начать использование устройства.

• Предупреждения при использовании мобильных телефонов

Использование мобильного телефона вблизи устройства может стать причиной возникновения шумов. В таком случае, используйте мобильный телефон вдали от устройства.

• Перемещение устройства

Выключите питание и отключите кабель питания из сети. Затем, отключите соединительные кабели от других системных устройств до перемещения.

• Уход

• Протирать основное устройство и панель управления мягкой тканью.

• Выполняйте указания при использовании химических чистящих средств.

• Бензин, растворители или иные растворители органического происхождения, а также средства для борьбы с насекомыми могут вызвать изменение физических свойств изделия и ухудшение товарного вида изделия, поэтому их применение запрещено.

Стр. 4

Основной вариант

Основной вариант

В этом разделе описаны способы подключения и основные операции устройства.

Подключение стр. 5

Настройка стр. 21

Воспроизведение (Основные операции) стр. 28

Выбор режима прослушивания (Режим звучания) стр. 41

Стр. 5

Подключения

Важная информация

Прежде чем начать использование устройства выполните подключения следующим образом.

Для создания домашнего кинотеатра, способного воспроизвести высококачественный видео и аудио материал, необходимо подключить данное устройство к видео устройству с помощью HDMI кабеля.

Совместимое с HDMI устройство

Если используемое видео устройство не поддерживает HDMI подключение, выберите один из следующих вариантов подключения.

Несовместимое с HDMI устройство

Данное устройство может изменить источник сигнала, назначенный на разъемы DIGITAL AUDIO IN. Вы можете изменить источник сигналов, указанных в разделе «Настройки входного разъема», поступающих в перечисленные далее разъемы устройств.

Более подробная информация о назначении источников сигнала на разъемы дана в разделе «Изменение назначенных на разъемы источников сигнала» (стр. 12). Подробную информацию о способах настройки см. в разделе «Digital Assign» на стр. 71.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Страница меню будет отображаться на экране телевизора, подключенного к данному устройству через HDMI. Если вы подключили телевизор к устройству с помощью других видео выходов, то выполните настройки в меню при отображении на дисплее ресивера.

• Не включайте кабель питания в сеть, пока не завершены все остальные соединения. Выполняя подключения при включенном приложении "Setup Assistant", следуйте представленным на экране инструкциям "Setup Assistant" (стр. 7). (Во время использования приложения "Setup Assistant" входные/выходные разъемы не пропускают сигнал.)

• Запуская приложение "Setup Assistant" (стр. 7), отключите питание всех подключенных устройств.

• При выполнении подключений см. Руководство пользователя других подключенных компонентов.

• Убедитесь, что правильно подключили левый и правый каналы (левый к левому и правый к правому).

• Не прокладывайте кабели питания в одной связке с кабелями подсоединения. Это может вызвать помехи.

Совместимое с HDMI устройство

Стр. 8

Стр. 10

Стр. 10

Стр. 10

Стр. 10

Стр. 10

Стр. 10

Несовместимое с HDMI устройство

Стр. 13

Стр. 16

Стр. 19

Стр. 14

Стр. 17

Стр. 47

Стр. 15

Стр. 18

Стр. 20

Стр. 6

Соотношение между видеосигналами и выходом на монитор

[Поток видеосигналов]

Видеоустройство

Выход

Разъем HDMI

Сигнал HDMI

Данное устройство

Разъем HDMI

Выход (MONITOR OUT)

Разъем HDMI

Сигнал HDMI

Совместимый с HDMI телевизор

Вход

Разъем HDMI

Видеосигнал

Видео разъем

Видео разъем

Видео разъем

Видеосигнал

Несовместимый с HDMI телевизор

Видео разъем

Разрешение совместимых с HDMI телевизоров можно проверить в разделе "Монитор" (стр. 80).

ПРИМЕЧАНИЕ

• Страница меню будет отображаться на экране телевизора, подключенного к данному устройству через HDMI. Если вы подключили телевизор к устройству с помощью других видео выходов, то выполните настройки в меню при отображении на дисплее устройства.

• HDMI сигналы являются цифровыми. • Сигналы HDMI не могут быть преобразованы этим ресивером в аналоговые сигналы (стр. 91).

• Аналоговые сигналы не могут быть преобразованы этим ресивером в сигналы HDMI (стр. 91).

Стр. 7

Подключение совместимого с HDMI устройства

К данному ресиверу можете подключить до семи совместимых с HDMI устройств (6 входов/1 выход). Если подключенное к ресиверу устройство оснащено разъемом HDMI, то рекомендуем использовать HDMI подключение. Выполнение подключения с использованием кабеля HDMI предоставляет следующие преимущества, которые недоступны при использовании других способов подключения.

• Высококачественное воспроизведение при передаче цифровых аудио и видео сигналов

HDMI подключения позволяют передать высококачественные аудио сигналы, выдаваемые проигрывателями Blu-ray (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, dts-HD, dts-HD Master Audio). HDMI подключения также передают информацию, необходимую для процесса воспроизведения. Эта служебная информация используется для защиты авторских прав, для оповещения о разрешении телевизора, для функции ARC, для функции передачи сигналов управления по HDMI и т.д.

• Передача аудио и видео сигналов по одному HDMI кабелю

Обычные соединения требуют использования нескольких аудио и видео кабелей, в то время как HDMI подключение выполняется с использованием только одного HDMI кабеля для передачи аудио и видео сигналов. Это позволяет выполнить подключение системы домашнего кинотеатра значительно проще и организованнее.

• Совместное управление функциями с помощью передачи сигналов управления по HDMI (стр. 52)

Ресивер и устройство, подключенное по HDMI, могут быть взаимосвязаны шиной управления для выполнения таких операций как включение/ выключение, регулировка громкости и переключение источника входного сигнала.

• Поддержка прочих функций, таких как воспроизведение 3D видео материала, функция Content Type, функция ARC (стр. 11).

Примечание:

•Доступно более одной версии стандарта HDMI. Поддерживаемые функции и качество воспроизведения могут отличаться в зависимости от версии. Данное устройство соответствует стандарту HDMI, поддерживающему функции ARC и 3D.  Для использования данных функций рекомендуем подключить HDMI устройство к ресиверу той же версии стандарта. Версия HDMI стандарта подключенного к ресиверу устройства указана в руководстве пользователя.

• Некоторые телевизоры не поддерживают входной аудио сигнал через HDMI подключение. Более подробная информация дана в руководство пользователя телевизора.

Прежде чем подключить ресивер к телевизору с помощью HDMI соединения (стр. 8)

Подключение ресивера к телевизору с помощью HDMI соединения (стр. 9)

Подключение ресивера к видео устройствам с помощью HDMI соединения (стр. 10)

Функция HDMI (стр. 11)

Настройки, связанные с соединениями HDMI (стр. 11)

Стр. 8

Прежде чем подключить ресивер к телевизору с помощью HDMI соединения

Доступно два способа подключения HDMI-совместимого телевизора к ресиверу. Выберите метод подключения, наиболее подходящий вашим условиям.

Поддерживает ли подключаемый к устройству телевизор функцию ARC?

Да

Подключение ресивера к телевизору с помощью HDMI соединения (стр. 9)

Нет

Подключение ресивера к телевизору с помощью HDMI соединения (стр. 9)

Плюс: Подключение телевизора (стр. 13)

Для выполнения аудио подключений выберите метод, отличный от HDMI соединения.

О функции ARC (Канал возврата аудиосигнала)

Данная функция позволяет воспроизвести телевизионный аудиосигнал, передавая его на ресивер по HDMI кабелю. При подключении телевизора без функции ARC к разъемам HDMI видео сигналы с подключенного к ресиверу устройства будут передаваться на телевизор, но ресивер не сможет воспроизводить звуковое сопровождение телевизора. Если вы хотите насладиться окружающим звучанием телевизионной программы, необходимо подключить отдельный аудио кабель.

И наоборот, при подключении телевизора с функцией ARC к разъему HDMI вам не потребуется дополнительный аудио кабель. Аудиосигналы телевизора будут поступать на ресивер обратно по HDMI кабелю. Данная функция позволяет использовать окружающий звук телевизора для воспроизведения через ресивер.

При использовании функции ARC подключите устройство с помощью стандартного кабеля HDMI с Ethernet или высокоскоростного кабеля HDMI с Ethernet для HDMI.

Более подробная информация о подключении к телевизору и выполнении настроек дана в руководстве пользователя телевизора.

[Выполнение подключения к телевизору с функцией ARC]

Аудиосигналы телевизора

Аудио телевизора

Телевизор

Данное устройство

Громкоговорители

[Выполнение подключения к телевизору без функции ARC]

Аудиосигналы телевизора

Аудиосигналы телевизора

Оптический кабель

Аудио телевизора

Стр. 9

Подключение ресивера к телевизору с помощью HDMI соединения

Требуемые кабели

Аудио и видео кабель (приобретается отдельно)

Кабель HDMI

• Видеосигналы не выводятся, если входные видеосигналы не соответствуют разрешению монитора. В этом случае переключите разрешение проигрывателя Blu-ray дисков/DVD проигрывателя на совместимое с монитором разрешение.

• При подключении данного устройства и монитора с помощью кабеля HDMI и в случае несовместимости с воспроизводимым аудио сигналом HDMI, будут выводиться только видеосигналы. Выполните дополнительное аудио подключения (стр. 13 «Подключение телевизора»).

ПРИМЕЧАНИЕ

• Характеристики аудиосигнала с выхода HDMI (частота дискретизации, число каналов и т.п.) могут быть ограничены характеристиками подключенного устройства до допустимого уровня.

• При подключении телевизора, который не поддерживает функцию ARC, необходимо выполнить подключение с помощью HDMI и аудио кабеля. В этом случае см. раздел «Подключение телевизора» (стр. 13) для определения способа подключения.

Более подробную информацию вы можете найти в разделе "О функции ARC (Канал возврата аудиосигнала)» (стр. 8).

Подсоединение к устройству, оборудованному разъемом DVI-D

Подключение DVI-D (Digital Visual Interface) используется для передачи цифровых видео сигналов. Это подключение было разработано для компьютеров и некоторых аудио-видео устройств, таких как проекторы с этим интерфейсом. Для выведения видео сигналов HDMI через устройство, оснащенное входом DVI-D, воспользуйтесь кабелем-адаптером HDMI/DVI, предназначенным для преобразования HDMI видеосигналов в сигналы DVI.

Разъем DVI-D способен передать высококачественные цифровые сигналы, но функции защиты авторских прав и другие опции могут прервать нормальную работу некоторых AV систем.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Звук не будет выводиться при подключении устройства, оборудованного разъемом DVI-D. Выполните аудио подключения как описано в разделе «Подключение телевизора» (стр. 13).

• Сигналы не выводятся на устройства DVI-D, которые не поддерживают HDCP.

• В зависимости от комбинации устройств видеосигналы могут не выводиться.

Телевизор

Стр. 10

Подключение ресивера к видео устройствам с помощью HDMI соединения

Требуемые кабели

Аудио и видео кабель (приобретается отдельно)

Кабель HDMI

• Этот интерфейс позволяет передать цифровые видеосигналы и цифровые аудиосигналы через один кабель HDMI.

Кабельная приставка

DVD проигрыватель

Проигрыватель Blu-ray дисков

Игровая приставка

Мультимедийный проигрыватель

Задняя панель

Цифровая видеокамера

Передняя панель

• При подключении устройства к другой аппаратуре с помощью кабелей HDMI подключите устройство и телевизор также посредством кабеля HDMI.

• При подключении устройства, поддерживающего передачу сигналов Deep Color, используйте высокоскоростной кабель HDMI или кабель HDMI с Ethernet.

• Видеосигналы не выводятся, если входные видеосигналы не соответствуют разрешению монитора. В этом случае переключите разрешение проигрывателя Blu-ray дисков/DVD проигрывателя на совместимое с монитором разрешение.

Стр. 11

Функция HDMI

Устройство поддерживает следующие функции HDMI:

О функции 3D

Это устройство поддерживает входной и выходной видеосигнал 3D стандарта HDMI.

Для воспроизведения трехмерного контента вам потребуется телевизор и проигрыватель, поддерживающий функцию HDMI 3D, и пара стереоскопических очков.

ПРИМЕЧАНИЕ

• При воспроизведении трехмерного видео руководствуйтесь инструкциями, доступными в руководстве устройства воспроизведения и в данном руководстве.

• При воспроизведении трехмерного видео изображения страница меню или страница состояния будет отображаться поверх картинки. Тем не менее, страница меню или страница состояния не будет отображаться поверх картинки при воспроизведении определенного трехмерного видео изображения.

• При отсутствии трехмерных данных поверх воспроизводимого видео будет отображаться страница меню и экран состояния.

• При преобразовании двухмерного видео контента в трехмерные данные, страница меню и экран состояния будут отображаться неверно. Для просмотра страницы меню и правильного отображения экрана состояния необходимо отключить настройку преобразования двухмерного в трехмерное видео телевизора.

Функция управления по HDMI (стр. 52)

Эта функция позволяет управлять внешними устройствами с ресивера и управлять им с внешних устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Функция управления HDMI может не функционировать в зависимости от подключенных устройств и их установок.

• Вы не сможете управлять проигрывателем Blu-ray дисков / DVD проигрывателем, несовместимым с функцией управления HDMI.

О функции Content type

Данная функция была добавлена в стандарт HDMI. Она предназначена для автоматического выполнения настроек, соответствующих типу выходного видеосигнала (контента).

• Deep Color (стр. 92)

При подключении устройства, поддерживающего передачу сигналов Deep Color, используйте высокоскоростной кабель HDMI или кабель HDMI с Ethernet.

• Auto Lip Sync (стр. 68, 92)

• x.v.Color, sYCC601 color, Adobe RGB color, Adobe YCC601color (стр. 92, 93)

• Цифровой аудио формат высокого разрешения

• ARC (Канал возврата аудиосигнала) (стр. 8)

Система защиты от копирования (защиты авторских прав)

Для воспроизведения цифровых видео и аудио данных, таких как BD-Video или DVD-Video через подсоединение HDMI, и проигрыватель, и телевизор должны поддерживать систему защиты авторских прав, известную как HDCP (система защиты широкополосного цифрового контента). HDCP - это технология защиты авторских прав, использующая шифрование данных и функцию проверки подлинности подключенного устройства AV. Данное устройство поддерживает HDCP.

• Если подключенное устройство не поддерживает протокол HDCP, видеосигнал и аудиосигнал будут воспроизводиться неправильно. Для получения информации прочитайте руководства по эксплуатации телевизора или проигрывателя.

Настройки, связанные с соединениями HDMI

Вы можете настроить их по желанию. Более подробная информация дана на соответствующих страницах.

Настройка HDMI (стр. 68)

Выполняет настройки видео/аудио выхода HDMI.

• Auto Lip Sync

• HDMI Audio Out

• HDMI Control (Управление по HDMI)

• Standby Source

• P.Off Control

ПРИМЕЧАНИЕ

Аудиосигнал, поступающий из входного HDMI разъема, может выводиться в виде выходного сигнала из разъема HDMI, назначив выход сигнала HDMI на телевизор.

Аналоговые сигналы, поступающие через входные разъемы Analog/Coaxial/Optical, не могут выводиться из выходного разъема HDMI MONITOR.

Стр. 12

Подключение несовместимого с HDMI устройства

Для воспроизведения высококачественного видео материала и окружающего звучания рекомендуем использовать HDMI кабель для подключения устройства к телевизору и другим видео устройствам («Подключение совместимого с HDMI устройства» стр. 7). В этом разделе описаны подключения, выполняемые в том случае, если устройство не поддерживает HDMI подключения.

Способы подключения различных устройств

Стр. 13

Стр. 15

Стр. 17

Стр. 19

Стр. 20

Стр. 14

Стр. 16

Стр. 18

Стр. 47

Требуемые кабели

Видео кабель (приобретается отдельно)

Композитный видеокабель

Аудио кабель (приобретается отдельно)

Коаксиальный цифровой кабель

Оптический цифровой кабель

Аудиокабель

Изменение назначенных на разъемы источников сигнала

Данное устройство может изменить источник сигнала, назначенный на разъемы DIGITAL AUDIO IN.

В виде примера далее описано выполнение подключения к DVD проигрывателю. Расположенные на задней панели цифровой аудио вход и видео вход не имеют надписей, что они предназначены для DVD проигрывателей. Вы можете назначить на эти входы DVD проигрыватели дисков и использовать для воспроизведения DVD. Выберите "DVD" при переключении функции данного устройства для воспроизведения подключенного к этим разъемам источника сигнала.

□ Изменение назначенного на разъем источника сигнала (стр. 71)

Стр. 13

Подключение телевизора

•В этом разделе описаны подключения, выполняемые в том случае, если устройство не поддерживает HDMI подключения.

• Для выполнения HDMI соединений см. раздел «Подключение совместимого с HDMI устройства» (стр. 7).

• Если подключаемый телевизор оснащен HDMI разъемом, поддерживающим функцию ARC, то цифровые аудио сигналы телевизора будут передаваться на ресивер (стр. 8 «О функции ARC (Канал возврата аудиосигнала)»). Функция ARC позволит вам насладиться аудио сигналом телевизионных программ, и подключить HDMI устройства непосредственно к телевизору без необходимости выполнения отдельных аудио подключений. Более подробную информацию о функции ARC можно найти в руководстве пользователя телевизора.

• Для прослушивания звука телевизора через устройство, воспользуйтесь цифровым оптическим соединением.

Более подробная информация о видео подключении дана в разделе «Соотношение между видеосигналом и выходом на монитор» (стр. 91).

Аудио подключения

• Доступны следующие способы подключения данного устройства.

Выберите наиболее подходящий вам способ для выполнения подключения.

Разъем DIGITAL AUDIO OPTICAL

Разъем DIGITAL AUDIO COAXIAL*

При поступлении многоканального аудиосигнала (цифровое потоковое аудио) устройство будет декодировать аудиосигнал для воспроизведения окружающего звука.

*При выполнении данного типа подключения вам потребуется изменить настройки устройства. (Настройки входного разъема)

Видео подключения

• Доступны следующие способы подключения данного устройства.

Разъем VIDEO OUT (MONITOR)

Предназначен для выполнения аналогового видео подключения.

Настройки входного разъема

При выполнении следующих подключений вы должны будете изменить настройки входного разъема.

Разъем DIGITAL AUDIO COAXIAL

Замените установленное по умолчанию значение "CBL/SAT" на "TV AUDIO".

Подробную информацию об изменениях см. в разделе «Digital Assign» на стр. 71.

Телевизор

ПРИМЕЧАНИЕ

Страница меню будет отображаться только на экране телевизора, подключенного к данному устройству через HDMI. Если вы подключили телевизор к устройству с помощью других видео выходов, то выполняйте настройки в меню, глядя на дисплей ресивера.

Стр. 14

Подключение кабельной приставки (Спутникового тюнера или кабельного телевидения)

В этом разделе описаны подключения, выполняемые в том случае, если устройство не поддерживает HDMI подключения.

Для выполнения HDMI соединений см. раздел «Подключение совместимого с HDMI устройства» (стр. 7).

Аудио подключения

• Доступны следующие способы подключения данного устройства.

Выберите наиболее подходящий вам для выполнения подключения.

Номера, указанные перед разъемами, определяют рекомендуемый порядок. Чем меньше номер, тем более высокого качества воспроизведения можно добиться.

Разъем DIGITAL AUDIO COAXIAL

Разъем DIGITAL AUDIO OPTICAL*

При поступлении многоканального аудиосигнала (цифровое потоковое аудио) устройство будет декодировать аудиосигнал для воспроизведения окружающего звука.

*При таком подключении вам потребуется изменить настройки устройства.

(Настройки входного разъема)

Разъем ANALOG AUDIO IN (CBL/SAT)

Предназначен для аналогового подключения аудио. Данный тип подключений преобразует цифровой аудиосигнал в аналоговый, поэтому качество звука может оказаться хуже.

Видео подключения

• Доступны следующие способы подключения данного устройства.

Разъем VIDEO IN (CBL/SAT)

Предназначен для подключения композитного аналогового видеосигнала.

Настройки входного разъема

При выполнении следующих подключений вы должны будете изменить настройки входного разъема.

Разъем DIGITAL AUDIO OPTICAL

Замените установленное по умолчанию значение "TV AUDIO" на "CBL/SAT".

Подробную информацию об изменениях см. в разделе «Digital Assign» на стр. 71.

Спутниковый тюнер или кабельное телевидение

Стр. 15

Подключение DVD проигрывателя

•В этом разделе описаны подключения, выполняемые в том случае, если DVD проигрыватель не поддерживает HDMI подключения. • Для выполнения HDMI соединений см. раздел «Подключение совместимого с HDMI устройства» (стр. 7).

Аудио подключения

• Доступны следующие способы подключения данного устройства.

Выберите наиболее подходящий вам для выполнения подключения.

Разъем DIGITAL AUDIO COAXIAL

Разъем DIGITAL AUDIO OPTICAL

При поступлении многоканального аудиосигнала (цифровое потоковое аудио) устройство будет декодировать аудиосигнал для воспроизведения окружающего звука.

При выполнении данного типа подключения вам потребуется изменить настройки устройства.

(Настройки входного разъема)

Видео подключения

• Доступны следующие способы подключения данного устройства.

Разъем VIDEO IN (DVD)

Предназначен для подключения композитного аналогового видеосигнала.

Настройки входного разъема

При выполнении следующих подключений вы должны будете изменить настройки входного разъема.

Разъем DIGITAL AUDIO COAXIAL

Замените установленное по умолчанию значение "CBL/SAT" на "DVD".

Разъем DIGITAL AUDIO OPTICAL

Замените установленное по умолчанию значение "TV AUDIO" на "DVD". Подробную информацию об изменениях см. в разделе «Digital Assign» на стр. 71.

DVD проигрыватель

Стр. 16

Подключение проигрывателя  Blu-ray дисков

•В этом разделе описаны подключения, выполняемые в том случае, если проигрыватель Blu-ray дисков не поддерживает HDMI подключения. • Для выполнения HDMI соединений см. раздел «Подключение совместимого с HDMI устройства» (стр. 7).

Аудио подключения

• Доступны следующие способы подключения данного устройства.

Выберите наиболее подходящий вам для выполнения подключения.

Номера, указанные перед разъемами, определяют рекомендуемый порядок. Чем меньше номер, тем более высокого качества воспроизведения можно добиться.

Разъем DIGITAL AUDIO COAXIAL

Разъем DIGITAL AUDIO OPTICAL

При поступлении многоканального аудиосигнала (цифровое потоковое аудио) ресивер будет декодировать аудиосигнал для воспроизведения окружающего звука. Однако цифровой поток аудио сигналов высокого разрешения (HD), поступающий с проигрывателя Blu-ray дисков (такой как Dolby Digital Plus и dts-HD), ресивер не принимает.

При выполнении данного типа подключения вам потребуется изменить настройки устройства.

(Настройки входного разъема)

Разъемы ANALOG AUDIO IN (Blu-ray)

Предназначен для выполнения аналогового аудио подключения. Данный тип подключений преобразует цифровой аудиосигнал в аналоговый, поэтому качество звука может оказаться хуже..

Видео подключения

• Доступны следующие способы подключения данного устройства.

Разъем VIDEO IN (Blu-ray)

Предназначен для подключения композитного аналогового видеосигнала.

Настройки входного разъема

При выполнении следующих подключений вы должны будете изменить настройки входного разъема.

Разъем DIGITAL AUDIO COAXIAL

Замените установленное по умолчанию значение "CBL/SAT" на "Blu-ray".

Разъем DIGITAL AUDIO OPTICAL

Замените установленное по умолчанию значение "TV AUDIO" на "Blu-ray". Подробную информацию об изменениях см. в разделе «Digital Assign» на стр. 71.

Проигрыватель Blu-ray дисков

или

или

Для воспроизведения HD аудио (Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus и DTS Express) и многоканального PCM сигнала выполните HDMI подключение (стр. 7 "Подключение совместимого с HDMI устройства").

Стр. 17

Подключение CD проигрывателя

• Вы можете наслаждаться звучанием CD диска.

Аудио подключения

• Доступны следующие способы подключения данного устройства.

Выберите наиболее подходящий вам для выполнения подключения.

Номера, указанные перед разъемами, определяют рекомендуемый порядок. Чем меньше номер, тем более высокого качества воспроизведения можно добиться.

Разъем DIGITAL AUDIO COAXIAL

Разъем DIGITAL AUDIO OPTICAL

При поступлении многоканального аудиосигнала (цифровое потоковое аудио) устройство будет декодировать аудиосигнал для воспроизведения окружающего звука.

При выполнении данного типа подключения вам потребуется изменить настройки устройства.

(Настройки входного разъема)

Разъем ANALOG AUDIO IN (CD)

Предназначен для выполнения аналогового аудио подключения. Данный тип подключений преобразует цифровой аудиосигнал в аналоговый, поэтому качество звука может оказаться хуже..

Настройки входного разъема

При выполнении следующих подключений вы должны будете изменить настройки входного разъема.

Разъем DIGITAL AUDIO COAXIAL

Замените установленное по умолчанию значение "CBL/SAT" на "CD".

Разъем DIGITAL AUDIO OPTICAL

Замените установленное по умолчанию значение "TV AUDIO" на "CD". Подробную информацию об изменениях см. в разделе «Digital Assign» на стр. 71.

CD проигрыватель

или

или

Стр. 18

Подключение FM/AM антенны

• Подключите входящую в комплект антенну FM к устройству для прослушивания программ радиовещания.

• После выполнения подключений антенны и приема сигнала вещания (стр. 30 «Прослушивание станций вещания FM/AM»), закрепите антенну в положении, в котором уровень помех минимален.

Сборка рамочной AM антенны

1. Протяните подставку через нижнюю часть антенны сзади вперед.

2. Вставьте выступающую деталь в квадратное отверстие в подставке.

Рамочная антенна

Подставка

Квадратное отверстие

Выступающая часть

Использование рамочной AM антенны

Настенный монтаж

Повесьте непосредственно на стену без сборки.

Гвоздь, крюк и т.д.

Отдельная установка

Выполните описанную ранее процедуру сборки.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Не подключайте две FМ антенны одновременно.

• Даже при использовании внешней антенны AM не отключайте рамочную антенну AM.

• Убедитесь, что выводы AM антенны не касаются металлический частей панели ресивера.

• Если в сигнале присутствуют помехи, подключите заземление на разъем (GND) для их уменьшения.

• Если вам не удается получить хороший сигнал радиовещания, рекомендуем установить внешнюю антенну. Более подробную информацию вы можете получить в специализированном магазине.

Рамочная AM антенна (входит в комплект)

Направление вещания

Внешняя FM антенна

Коаксиальный кабель 75 Ом

Черный

Внешняя АМ антенна

Заземление

Комнатная FM антенна (входит в комплект)

Стр. 19

Подключение беспроводного Bluetooth приемника (RX101)

•Вы можете подключить беспроводный приемник (RX101, приобретается отдельно) для воспроизведения на ресивере музыки, передаваемой устройством с технологией Bluetooth.

•Для этого, установите источник входного сигнала на "M-XPort" («Выбор источника входного сигнала» на стр. 28).

•Данное устройство поддерживает стандарт A2DP профиля Bluetooth.

•Также ознакомьтесь с руководством пользователя беспроводного приемника и Bluetooth устройства.

•При первом подключении устройства Bluetooth к беспроводному приемнику необходимо выполнить сопряжение. По завершении сопряжения связь между устройством Bluetooth и беспроводным ресивером может быть установлена только при их подключении. Сопряжение необходимо для каждого устройства Bluetooth.

• Вы также можете использовать беспроводный приемник в качестве ИК-приемника. В этом случае отключите функцию приема сигнала дистанционного управления (стр. 55 «Функция Remote lock»).

Беспроводный приемник (RX101)

Устройство с Bluetooth (совместимость с A2DP)

Пульт дистанционного управления

Стр. 20

Подключение кабеля питания

По завершении выполнения всех подключений вставьте вилку устройства в розетку.

К бытовой электросети (230 В переменного тока, 50/60 Гц)

Кабель питания (входит в комплект)

ПРИМЕЧАНИЕ

• Не включайте кабель питания в сеть, пока не завершены все остальные соединения.

• Не прокладывайте кабели питания в одной связке с кабелями подсоединения. В противном случае возможно появление помех.

Стр. 21

Установка

В этом разделе описана настройка "Audyssey® Setup", с помощью которой вы сможете автоматически настроить громкоговорители.

Подключение громкоговорителей (стр. 47)

Настройка акустической системы (Настройка Audyssey®)	 (стр. 21)

Воспроизведение (Основные операции)(стр. 41)

Выбор режима прослушивания (Режим звучания) (стр. 41)

Воспроизведение (Дополнительные функции) (стр. 52)

Настройка акустической системы (Настройка Audyssey®)

Акустические характеристики подключенных акустических систем и помещения будут замерены и автоматически настроены. Эта процедура называется автокалибровкой помещения с помощью системы Audyssey®. Для выполнения измерений устанавливайте микрофон настройки в различных местах вокруг зоны прослушивания. Для получения оптимальных результатов рекомендуем выполнить измерения в шести положениях, как показано на следующей иллюстрации (до шести положений).

• Выполняя настройку Audyssey®, становятся активными функции Audyssey MultEQ®/ Audyssey Dynamic EQ®/Audyssey Dynamic Volume® (стр. 65).

• Для настройки акустической системы вручную воспользуйтесь параметром «Speakers» (стр. 74) в меню.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Постарайтесь, чтобы в комнате было максимально тихо. Посторонние шумы могут сорвать измерения в комнате. закройте окна и отключите все электроприборы (телевизоры, радио, кондиционеры, флуоресцентные лампы и т.д.). В противном случае результаты измерений могут быть искажены под влиянием этих устройств.

• Во время выполнения измерений также рекомендуем оставить мобильные телефоны за пределами комнаты. Сигналы мобильных телефонов также могут повлиять на результаты измерений.

• Не отключайте микрофон от устройства до завершения выполнения настройки Audyssey®.

• Не стойте между громкоговорителями и микрофоном, или не оставляйте препятствия в зоне выполнения измерений. В противном случае это может привести к неточным измерениям.

• Во время измерений устройство может издавать очень громкие тестовые сигналы, это нормально и не является неисправностью. При наличии фоновых шумов в помещении, уровень громкости тестовых сигналов будет увеличен.

• В случае нажатия кнопок VOLUME */* на пульте ДУ или вращения регулятора VOLUME на панели устройства все результаты измерений будут аннулированы.

• Измерения не выполняются при подключении наушников. Необходимо отсоединить наушники от устройства, прежде чем запускать выполнение настроек Audyssey®.

О местоположении микрофона настройки

• Выполните измерения, последовательно располагая микрофон в различных местоположениях по всей зоне прослушивания, как показано на рисунке [Пример *]. Для получения оптимальных результатов рекомендуем выполнить измерения в шести положениях, как показано на следующей иллюстрации (до шести положений).

• Даже если зона прослушивания небольшая, как показано на рисунке [Пример *], выполнение измерений из различных точек зоны приведет к более эффективной настройке.

Пример *:

Положение измерений

Пример *:

Положение измерений

FL 	Фронтальный громкоговоритель (левый)

FR 	Фронтальный громкоговоритель (правый)

C 	Центральный громкоговоритель

SW 	Сабвуфер

SL 	Боковой громкоговоритель (левый)

SR 	Боковой громкоговоритель (правый)

О главном положении прослушивания (*M)

Главное положение прослушивания представляет собой положение, в котором слушатели или один слушатель будут удобно располагаться в этой зоне. До запуска настройки Audyssey® расположите микрофон в главном положении прослушивания. Audyssey MultEQ® использует измерения из этой точки для определения расстояния до громкоговорителей, уровня, полярности и оптимальной частоты кроссовера для сабвуфера.

Стр. 22

1. Подготовка входящего в комплект микрофона.

Установите микрофон на треножную подставку и расположите его в главном положении прослушивания.

Располагая микрофон, отрегулируйте высоту приемника, установив его на уровне человеческого уха.

Приемник звука

Микрофон настройки

Если у вас нет треножной подставки, установите микрофон на табурет.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Во время выполнения измерений не держите микрофон в руке.

• Не устанавливайте микрофон вплотную к спинке кресла или к стене, так как отражения звука могут повлиять на точность результатов.

2. Настройка сабвуфера

При использовании сабвуфера, поддерживающего следующие настройки, выполните следующее.

Более подробная информация дана в руководство пользователя сабвуфера.

□ При использовании сабвуфера с поддержкой режима приема прямого сигнала

Установите параметр Direct Mode в значение "On" и отключите настройки уровня громкости и настройки частоты кроссовера.

□ При использовании сабвуфера без режима приема прямого сигнала

Выполните следующие настройки:

• Уровень громкости: положение, соответствующее 12 часам на циферблате.

• Частота кроссовера: Максимальная частота

• Низкочастотный пропускной фильтр: "Off" (выкл.)

• Режим ожидания: "Off" (выкл.)

Подготовка

3. Подключите входящий в комплект микрофон к разъему SETUP MIC устройства.

При подключении микрофона на экране будет отображена следующая страница.

• Более подробная информация о настройках и подключении громкоговорителей дана на стр. 46 в разделе «Установка/подключение громкоговорителей (Дополнительные подключения)».

• Подключение ресивера к телевизору с помощью HDMI соединения (стр. 9)

Стр. 23

Подготовка (продолжение)

4. Выберите "Start" и нажмите кнопку ENTER.

На дисплее появится меню настроек уровня громкости сабвуфера.

5. Выберите "Next" и нажмите кнопку ENTER.

Определение и измерение (Главная зона)

• Выполнение этого шага автоматически проверит конфигурацию громкоговорителей и их размер, затем рассчитает уровень канала, расстояние и частоту кроссовера.

Также эта операция исправляет искажения в зоне прослушивания.

6. Выберите "Begin Test" и нажмите кнопку ENTER. После начала измерений из каждого громкоговорителя будут слышны тестовые сигналы.

• Для проведения измерений требуется несколько минут.

7. На экране будет отображены определенные громкоговорители.

• На следующем рисунке показан пример определения фронтальных громкоговорителей, центрального громкоговорителя, сабвуфера и боковых громкоговорителей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если подключенный громкоговоритель не отображается, возможно, он неверно подключен. Проверьте правильность выполнения подключений громкоговорителей.

Выберите "Next" и нажмите кнопку ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ

При отображении сообщения "Caution!" на экране:

Прочтите раздел «Сообщения об ошибках» (стр. 26). Изучите нужный пункт и выполните необходимые действия. Если проблема была устранена, вернитесь и повторно запустите выполнение настройки Audyssey®.

Возврат к предыдущей странице

Выберите "Back" и нажмите кнопку ENTER.

При остановке выполнения измерений

1. Нажмите кнопку BACK для вызова всплывающей странице.

2. С помощью кнопок */* выберите "Yes", затем нажмите кнопку ENTER.

Повторная настройка громкоговорителей

Повторите выполнение операции с шага 3.

Стр. 24

Измерение (2 - 6-ой)

• В этом шаге выполните измерения в нескольких положениях (от двух до шести положений), кроме главного положения прослушивания.

• Можно измерить только одно положение, но многократные измерения позволят более точно корректировать акустические искажения в зоне прослушивания.

9. 8. Переместите микрофон в положение 2, выберите "Continue", затем нажмите кнопку ENTER.

Начнутся измерения второго положения. Измерения могут быть выполнены в шести положениях.

*• Для пропуска измерений в третьем и последующих положений воспользуйтесь кнопками */* для выбора "Calculation", затем нажмите кнопку ENTER для перехода к шагу 12.

• Для выполнения повторных измерений во втором положении с помощью кнопок */* выберите "Repeat Last Test" и нажмите кнопку ENTER.

10. Повторите выполнение шага 9, измерения 3 – 6.

По завершении измерений в положении 6 на экране будет отображено сообщение "Measurements finished." (Измерения завершены).

Расчет

11. Выберите "Calculation" и нажмите кнопку ENTER.

Результаты измерений будут проанализированы, также будут определены частотные характеристики каждого из громкоговорителей в помещении.

• Выполнение анализа займет несколько минут. Чем больше подключенных громкоговорителей и положений измерения, тем больше времени потребуется для выполнения анализа.

Стр. 25

Проверка

12. С помощью кнопок */* выберите необходимый для проверки параметр, затем нажмите кнопку ENTER.

• Расстояние до сабвуферов может быть больше реального из-за электромагнитной инерции, свойственной сабвуферам.

• Если вы хотите проверить следующий параметр, нажмите кнопку BACK.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Если результат отличается от реального состояния подключений или на экране отображается сообщение "Caution!", прочтите раздел «Сообщения об ошибках» (стр. 26). Выполните еще раз настройку Audyssey®.

• При изменении положения громкоговорителей или их направления выполните еще раз настройку Audyssey для оптимального звучания.

Сохранение

13. Выберите "Store", затем нажмите кнопку ENTER.

Сохраните результаты измерения.

• Сохранение результатов занимает 10 секунд.

• Во время сохранения результатов измерения на экране будет отображено сообщение "Now storing...Please wait." По завершении сохранения на экране будет отображено сообщение "Storing complete. Audyssey® Setup is now finished."

ПРИМЕЧАНИЕ

Не отключайте питание устройства во время сохранения результатов измерений.

Завершение

14. Отключите микрофон из разъема SETUP MIC устройства.

15. Выберите "Next" и нажмите кнопку ENTER.

16. Audyssey Dynamic Volume®

• Данная функция позволяет отрегулировать выходной уровень громкости до оптимального уровня во время мониторинга уровня входного аудиосигнала. Оптимальный уровень громкости настраивается автоматически без каких-либо потерь в динамике и чистоте звучания, например, уровень громкости неожиданно возрастает во время реклам между телевизионными программами.

□ При включении Dynamic Volume

• С помощью кнопки * выберите "Yes", затем нажмите кнопку ENTER.

Устройство автоматически перейдет в режим "Medium" (стр. 66).

□ При выключении Dynamic Volume

Выберите "Yes" или "No", затем нажмите кнопку ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ

После выполнения настройки Audyssey® не изменяйте уровень громкости подключенных громкоговорителей или сабвуфера. В случае изменения уровня громкости выполните настройку Audyssey® еще раз.

Стр. 26

Сообщения об ошибках

ПРИМЕЧАНИЕ

• Сообщения об ошибках будут отображаться на экране, если настройка Audyssey® не может быть завершена из-за расположения громкоговорителей, условий помещения и т.д. При отображении на экране сообщения об ошибке прочтите нужный пункт и выполните необходимые действия. Выполните еще раз настройку Audyssey®.

• Если результат все еще отличается от реального состояния подключения после повторного выполнения измерений или на экране все еще отображается сообщение об ошибке, возможно, громкоговорители неверно подключены. Отключите устройство, проверьте правильность подключений громкоговорителей и повторите выполнение измерений сначала.

• Убедитесь, что отключили питание до начала выполнения проверки соединений громкоговорителей.

| Примеры | Описание ошибки | Решение проблемы |
| --- | --- | --- |
|  | • Подключенный микрофон не работает, или к разъему подключено другое устройство, отличное от микрофона. • Не все громкоговорители могут быть распознаны. | • Подключите входящий в комплект микрофон к разъему SETUP MIC устройства. • Проверьте правильность выполнения подключений громкоговорителей. |
|  | • В помещении слишком шумно, точные измерения не могу быть выполнены. • Уровень громкости громкоговорителей или сабвуфера слишком низок для выполнения точных измерений. | • Отключите устройство, производящее слишком много шума, или переместите его. • Повторите выполнение измерений в более тихих условиях. • Проверьте правильность установки громкоговорителей и их направление. • Отрегулируйте уровень громкости сабвуфера. |
|  | • Отображаемый громкоговоритель не может быть распознан. (На экране слева показано, что фронтальный правый громкоговоритель не определен.) | • Проверьте подсоединение кабеля выбранного громкоговорителя. |
|  | • Отображаемый громкоговоритель подключен, не соблюдая полярность. (На экране слева показано, что фаза полярности фронтального правого громкоговорителя изменена.) | • Для некоторых громкоговорителей это сообщение может отображаться даже при правильном подключении громкоговорителя. Если вы уверены в правильности подключения, нажмите кнопки */* для выбора "Skip", затем нажмите кнопку ENTER. |

Стр. 27

Проверка параметров

Эта функция позволяет проверить выполнение измерений и характеристик эквалайзера после выполнения автоматической настройки Audyssey®.

1. С помощью кнопок */* выберите "Parameter Check", затем нажмите кнопку ENTER.

2. С помощью кнопок */* выберите необходимый для проверки параметр, затем нажмите кнопку ENTER. На экране будут отображены результаты измерений для каждого из громкоговорителей.

Speaker Config. 	Проверка конфигурации громкоговорителей.

Distances 	Проверка расстояния до громкоговорителей.

Levels 	Проверка уровня канала громкоговорителей.

Crossovers 	Проверка частоты кроссовера громкоговорителей.

Equalizers 	Проверка подключений эквалайзера.

• При выборе "Equalizers" нажмите */* для выбора кривой эквализации ("Audyssey" или "Audyssey Flat") для проверки.

С помощью кнопок */* переключите отображение различных громкоговорителей.

3. Нажмите кнопку * или BACK.

На экране будет отображено сообщение о подтверждении. Повторите выполнение шага 2.

Восстановление значений настройки Audyssey®

Если вы установили параметр "Restore…" в значение "Yes", вы сможете восстановить результаты измерений настройки Audyssey® (значения, рассчитанные в начале работ с помощью MultEQ®), даже после изменения каждой настройки вручную.

Стр. 28

Воспроизведение (Основные операции)

Настройка (стр. 21)

Включение питания (стр. 28)

Выбор источника входного сигнала (стр. 28)

Настройка общего уровня громкости (стр. 29)

Временное отключение звука (стр. 29)

Воспроизведение проигрывателя Blu-ray дисков / DVD проигрывателя (стр. 29)

Воспроизведение CD проигрывателя (стр. 29)

Прослушивание станций FM/AM вещания (стр. 30)

Выбор режима прослушивания (Режим звучания) (стр. 41)

Подключения (Дополнительные подключения) (стр. 51)

Воспроизведение (Дополнительные функции) (стр. 52)

Важная информация

До начала прослушивания выполните подключения между различными компонентами и устройствами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Также, прочтите руководства пользователя подключаемых компонентов.

Включение устройства

Нажмите кнопку ON/STANDBY * для включения устройства.

Питание устройства будет включено.

Вы также можете переключить питание устройства в режим ожидания с помощью нажатия кнопки ON/STANDBY на основном устройстве.

Если питание находится в режиме ожидания

Нажмите кнопку ON/STANDBY *.

[Состояние индикатора STANDBY в режиме ожидания]

• Режим ожидания: Красный

• При установке "HDMI Control" (стр. 68) в значение "ON": Оранжевый

Выбор источника входного сигнала

Дважды нажмите кнопку выбора источника входного сигнала (CBL/SAT, DVD, Blu-ray, GAME, AUX, MEDIA PLAYER, CD, TV AUDIO, FM, M-XPort или AM) для начала воспроизведения выбранного источника.

Вы можете непосредственно выбрать нужный источник входного сигнала.

Вы также можете выполнить следующие действия для выбора источника входного источника.

С помощью кнопок на основном блоке

Поверните регулятор INPUT SELECTOR.

• Вращение регулятора INPUT SELECTOR переключит источник входного сигнала в следующем порядке.

Стр. 29

Важная информация

Настройка общего уровня громкости

Вы можете отрегулировать уровень громкости с помощью кнопок VOLUME */*.

• Способ отображения данных уровня громкости изменяется в зависимости от настроек параметра "Scale" (стр. 64).

□ Если для параметра"Scale" (стр. 64) выбрано значение "0 - 98"

[Диапазон настройки]

0.0 0.5 - 98.0

□ Если для параметра "Scale" (стр. 64) выбрано значение "-79.5dB -18.0 dB"

[Диапазон настройки]

---.- -79.5dB - 18.0dB

• Диапазон настройки различается в зависимости от входного сигнала и настройки уровня канала.

Вы также можете отрегулировать общий уровень громкости, вращая регулятор VOLUME на панели устройства.

Временное отключение звука

Нажмите кнопку MUTE.

• Индикатор "MUTE" начнет мигать.

•: На экране будет отображен символ *.

• Уровень звука будет уменьшаться до уровня "Mute Level" (стр. 64).

• Для отмены отключения звука нажмите еще раз кнопку MUTE. Отключение звука может быть отменено при выполнении настройки общего уровня громкости.

Воспроизведение проигрывателя Blu-ray дисков / DVD проигрывателя

Далее описана процедура включения воспроизведения проигрывателя Blu-ray дисков / DVD проигрывателя.

1. Подготовка к воспроизведению.

1. Включите питание телевизора, сабвуфера и проигрывателя.

2. Переключите вход телевизора на вход этого устройства.

3. Вставьте диск в проигрыватель.

2. Нажмите кнопку ON/STANDBY * для включения устройства.

3. Нажмите кнопку Blu-ray или DVD для переключения источника входного сигнала на выбранный для воспроизведения проигрыватель.

4. Включите воспроизведение проигрывателя Blu-ray дисков / DVD проигрывателя.

• Заранее выполните необходимые настройки проигрывателя (настройки языка меню и субтитров и т.д.).

Воспроизведение CD проигрывателя

Далее описана процедура включения воспроизведения CD проигрывателя.

1. Подготовка к воспроизведению.

1. Включите питание сабвуфера и проигрывателя.

2. Вставьте диск в проигрыватель.

2. Нажмите кнопку ON/STANDBY * для включения устройства.

3. Нажмите кнопку CD для переключения источника входного сигнала на CD проигрыватель.

4. Включите воспроизведение CD проигрывателя.

Стр. 30

Вещание FM/AM станций

Подключение FM антенны описано в разделе «Подключение FM/AM антенны» (стр. 18).

Настройка

FM вещание доступно в режимах "Auto", при выборе которого автоматически выполняется поиск доступных станций, и "Manual", который позволяет выполнить настройки и изменить частоту вещания с помощью кнопок. Значение, выбранное по умолчанию - "Auto". Вы также можете воспользоваться параметром "Direct Tune" для непосредственного ввода частоты.

В режиме "Auto" невозможно настроиться на радио частоту, сигнал которой очень слаб. В этом случае выберите режим "Manual" или "Direct Tune" для выполнения соответствующих настроек.

Вещание FM/AM станций

1. Нажмите кнопку FM или AM для переключения источника входного сигнала.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

2. Нажмите кнопку TUNE + или TUNE – для выбора станции, которую хотите прослушать.

Сканирование станций выполняется до тех пор, пока не будет найдена доступная радиостанция. По нахождении станции сканирование будет автоматически остановлено.

□ Добавление кнопки FAVORITE STATION

Вы можете добавить не более трех типов контента.

ПРИМЕЧАНИЕ

Учтите, что при добавлении нового контента в ячейку, в которой уже содержится ранее записанный контент, то старые данные будут удалены.

Во время воспроизведения контента нажмите и удержите в нажатом положении одну из кнопок FAVORITE STATION 1 - 3 в течение 3 секунд.

Выбранный контент будет добавлен к назначениям нажатой кнопки.

Добавьте источник входного сигнала и радио станции в ячейки FAVORITE STATION 1 - 3.

Воспроизведение контента, добавленного с помощью кнопки FAVORITE STATION

Нажатием кнопки FAVORITE STATION вы можете с легкостью вызвать воспроизведение нужного контента.

Нажмите кнопку FAVORITE STATION 1 – 3, на которую вы ранее назначили нужный контент.

Воспроизведение будет запущено.

Стр. 31

Операции, доступные при использовании кнопки OPTION

Нажмите кнопку OPTION для отображения меню доступных функций, которые могут использоваться на ТВ экране. Выберите в этом меню функции, которые хотите использовать. Вы с легкостью можете найти и выбрать нужную функцию.

Настройка прямым вводом частоты (Direct Tune) (стр. 32)

Поиск RDS (стр. 37)

Поиск PTY (стр. 38)

Поиск TP (стр. 39)

Радио текст (стр. 40)

Занесение в память пресетов принимаемой радиостанции (Preset Memory) (стр. 34)

Изменение режима настройки (Tune Mode)

(Стр. 31)

Авто настройка на станции и занесение в пресеты (Auto Preset) (стр. 33).

Присвоение имен пресетам (стр. 35)

Пропуск пресетов станций (Preset Skip) (стр. 36)

□ Изменение режима настройки (Tune Mode)

Вы можете сменить режим настройки в диапазонах FM/AM. Если вам не удается автоматически настроиться в режиме "Auto", переключите режим на "Manual" и выполните настройки вручную.

1. Нажмите кнопку FM или AM для переключения источника входного сигнала.

2. Нажмите кнопку OPTION. На экране будет отображено меню дополнительных возможностей.

3. С помощью кнопок */* выберите “Tune Mode”, а затем нажмите ENTER.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

4. С помощью кнопок */* выберите режим настройки, а затем нажмите ENTER.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

Auto 	Автоматическая настройка радиостанции.

Manual 	Ручная настройка радиостанции.

1. Нажмите кнопку TUNE + или TUNE – для выбора станции, которую хотите прослушать.

Частота меняется при каждом нажатии кнопки.

Во время выполнения настройки вручную нажмите и удержите в нажатом положении кнопку TUNE + или TUNE – для непрерывного изменения частот.

Изменение длительности отображения страницы

Выполните настройки параметра "Audio Display" (стр. 69) в меню. Установленное по умолчанию значение - "30s".

При выключенном экране нажмите кнопку */* для возврата к исходному экрану.

Стр. 32

Настройка  прямым вводом частоты (Direct Tune)

Вы можете непосредственно ввести частоту радиостанции для настройки на нее.

1. Нажмите кнопку FM или AM для переключения источника входного сигнала.

2. Нажмите кнопку OPTION. На экране будет отображено меню дополнительных возможностей.

3. С помощью кнопок */* выберите “Direct Tune”, а затем нажмите ENTER.

На экране будет отображена страница настроек с мигающим индикатором "-".

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

4. Нажмите кнопку */* для выбора номера, затем нажмите кнопку *. На экране будет отображена страница ввода нужной частоты.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

• При нажатии кнопки * ранее введенное значение будет отменено.

5. Повторите выполнение действия, описанного в шаге 4, и введите частоту нужной радиостанции.

6. По завершении настройки, нажмите кнопку ENTER. Частота пресета будет введена.

Стр. 33

Занесение предварительных настроек на радиостанции в память (пресеты)

Автоматическая настройка на станции и их занесение в пресеты (Auto Preset)

Память пресетов может вместить до 56 станций.

Если операция "Auto Preset" выполняется после "Preset Memory", то настройки "Preset Memory" будут заново перезаписаны.

1. Нажмите кнопку FM для переключения источника входного сигнала.

2. Нажмите кнопку OPTION. На экране будет отображено меню дополнительных возможностей.

3. Используйте кнопки */* для выбора "Auto Preset", затем нажмите ENTER.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

4. Нажмите кнопку ENTER.

Устройство начнет автоматически настраиваться на радиостанции и запоминать их частоты в ячейках памяти (пресетах).

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

• По завершении процедуры программирования на экране в течение 5 секунд будет отображена надпись "Completed" и страница дополнительных настроек будет закрыта.

Стр. 34

Память пресетов радиостанций (Preset Memory)

Вы можете запомнить нужные вам радиостанции для частого прослушивания. Занести в память можно до 56 станций.

1. Настройтесь на станцию, которую вы хотите запрограммировать.

2. Нажмите кнопку OPTION. На экране будет отображено меню дополнительных возможностей.

3. Используйте кнопки */* для выбора "Preset Memory", затем нажмите ENTER.

На экране будет отображен список ранее запрограммированных каналов.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

4. С помощью кнопок */* выберите канал для программирования, затем нажмите кнопку ENTER.

Текущая станция будет запрограммирована.

• Для программирования других станций повторите шаги 1 и 4.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

Номера каналов станций, для которых вы активировали пропуск "Preset Skip" (стр. 36) будут окрашены серым, но эти станции также могут быть запрограммированы. Если вы решили запрограммировать неактивные каналы, то они будут подсвечены и значение параметра "Preset Skip" будет изменено на "On".

| Канал | Заводские настройки |
| --- | --- |
| 1 - 8 | 87,50 / 98,10 / 108,00 / 89,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,1 МГц |
| 9 - 16 | 522 / 603 / 999 / 1404 / 1611 кГц, 90,10 / 90,10 / 90,1 МГц |
| 17 - 24 | 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 МГц |
| 25 - 32 | 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 МГц |
| 33 - 40 | 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 МГц |
| 41 - 48 | 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 МГц |
| 49 - 56 | 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 / 90.10 МГц |

Прослушивание пресетов станций

С помощью кнопок CHANNEL +, - выберите нужный канал.

[Дисплей ресивера]

Вы также можете выбрать предустановленную радиостанцию нажатием кнопки PRESET CH + или PRESET CH – на панели устройства.

Стр. 35

Присвоение имен пресетам радиостанции (Preset Name)

При желании вы можете дать название радиостанции или изменить его. Доступно для ввода 8 символов.

1. Нажмите кнопку FM или AM для переключения источника входного сигнала.

2. Нажмите кнопку OPTION. На экране будет отображено меню дополнительных возможностей.

3. Используйте кнопки */* для выбора "Preset Name", затем нажмите ENTER. На экране отобразится страница Preset Name.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

4. С помощью кнопок */* выберите группу станций радиовещания, которой хотите дать название, затем нажмите кнопку ENTER.

На экране будет отображена страница редактирования названия.

• При каждом нажатии кнопки */* настройки будут изменяться в следующем порядке.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

5. С помощью кнопок */* выберите станцию радиовещания, которой хотите дать название, затем нажмите кнопку ENTER.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

6. С помощью кнопок */* выберите название, затем нажмите кнопку ENTER. На экране будет отображена страница редактирования названия.

• При выборе значения "Set Defaults" устройство возвратиться к отображению частоты.

7. Введите символы, затем нажмите кнопку *.

• Подробную информацию о вводе символов см. на стр. 60.

8. Дважды нажмите кнопку BACK. На экране снова будет отображена страница воспроизведения.

Стр. 36

Пропуск пресетов станций (Preset Skip)

Вы можете заранее настроить станции, которые хотите отобразить на экране по группам или по отдельности. Настройка пропуска пресетов станций очень удобна, так как на экране будут отображаться только нужные вам станции.

1. Нажмите кнопку FM или AM для переключения источника входного сигнала.

2. Нажмите кнопку OPTION. На экране будет отображено меню дополнительных возможностей.

3. Используйте кнопки */* для выбора "Preset Skip", затем нажмите ENTER. На экране отобразится страница Preset Skip.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

4-1.

[Настройка групп станций, которые будут пропущены]

1. С помощью кнопок */* выберите группу станций радиовещания, которую хотите пропустить.

• При каждом нажатии кнопки */* настройки будут изменяться в следующем порядке.

2. Нажмите кнопку * для выбора “Set * - * to Skip”, затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

Все станции радиовещания из группы "* - *" не будут отображаться на экране. (* - выбранные номера групп)

3. Нажмите кнопку BACK.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

4-2.

[Настройка станций, которые будут пропущены]

1. С помощью кнопок */* выберите группу станций радиовещания, которую хотите пропустить.

• При каждом нажатии кнопки */* настройки будут изменяться в следующем порядке.

2. Нажмите кнопку */* для выбора станции, которую хотите пропустить.

3. С помощью кнопок */* выберите “Skip”.

Выбранная вами станция не будет отображаться на экране.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

Стр. 37

Отмена выбранных для пропуска пресетов станций

Во время отображения страницы Preset Skip воспользуйтесь кнопками */* для выбора группы, в которой содержится станция, пропуск которой вы хотите отменить.

1. Нажмите кнопку */* для выбора станции, пропуск которой хотите отменить.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

3. С помощью кнопок */* выберите значение “On”. Пропуск станции будет отменен.

ПРИМЕЧАНИЕ

Невозможно отменить пропуск для каждой группы по отдельности.

□ Поиск RDS

RDS (работает только в FM диапазоне) представляет собой службу радио данных, которая позволяет станции передавать дополнительную информацию одновременно с обычным радиовещанием.

Эта функция используется для автоматической настройки FM станций, передающих информацию RDS.

ПРИМЕЧАНИЕ

Имейте в виду, что функция RDS работает только при приеме совместимых с RDS станций.

1. Нажмите кнопку FM для переключения источника входного сигнала.

2. Нажмите кнопку OPTION. На экране будет отображено меню дополнительных возможностей.

3. Нажмите кнопку */* для выбора параметра “RDS Search”, затем нажмите кнопку ENTER.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

4. Нажмите кнопку ENTER.

Автоматически будет запущен поиск RDS станций.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

• Если ни одной станции не было найдено при выполнении вышеописанной операции, то поиск будет продолжаться по всем частотным диапазонам.

• Если радиостанция была найдена, то на экране будет отображено название найденной станции.

• Если ни одна из RDS станций не была найдена по всем частотам, на экране будет отображено "NO RDS".

Нажимая кнопки */* в течение 5 секунд после отображения на экране названия вещаемой станции, вы сможете выполнить поиск другой станции.

Стр. 38

□ Поиск PTY

С помощью этой функции вы можете найти станции RDS, передающие определенный тип программ (PTY).

PTY определяет тип программ RDS.

Далее представлены типы программ и их вид на экране:

| NEWS | Новости | WEATHER | Погода |
| --- | --- | --- | --- |
| AFFAIRS | Текущие события | FINANCE | Финансы |
| INFO | Информация | CHILDREN | Детские передачи |
| SPORT | Спорт |  |  |
| EDUCATE | Образование | SOCIAL | Социальные программы |
| DRAMA | Театр | RELIGION | Религия |
| CULTURE | Культура | PHONE IN | Телефонные опросы |
| SCIENCE | Наука | TRAVEL | Туризм |
| VARIED | Разное | LEISURE | Досуг |
| POP M | Поп-музыка | JAZZ | Джаз |
| ROCK M | Рок-музыка | COUNTRY | Кантри |
| EASY M | Легкая музыка | NATION M | Музыка народов мира |
|  |  | OLDIES | Ретро |
| LIGHT M | Легкая классическая музыка | FOLK M | Народная |
| CLASSICS | Классическая музыка | DOCUMENT | Репортажи |
| OTHER M | Другая музыка |  |  |

1. Нажмите кнопку FM для переключения источника входного сигнала.

2. Нажмите кнопку OPTION. На экране будет отображено меню дополнительных возможностей.

3. Нажмите кнопку */* для выбора параметра “PTY Search”, затем нажмите кнопку ENTER.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

*С помощью кнопок */* выберите нужный тип программ на экране.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

5. Нажмите кнопку ENTER. Автоматически начнется поиск PTY.

• Если ни одной станции с выбранным типом программы не было найдено при выполнении вышеописанной операции, то поиск будет продолжаться по всем частотным полосам.

• По завершении поиска на экране будет отображен название станции.

• Если ни одна из станций с выбранным типом программы не была найдена по всем частотам, на экране будет отображено "NO PROGRAMME".

Нажимая кнопки */* в течение 5 секунд после отображения на экране названия вещаемой станции, вы сможете выполнить поиск другой станции.

Стр. 39

□ Поиск TP

TP определяет программы, передающие объявления о ситуации на дорогах.

Это позволяет вам быть в курсе последних событий на дорогах в вашем регионе до выхода из дома.

С помощью этой функции вы можете найти станции RDS, вещающие определенные программы о ситуации на дорогах (TP).

1. Нажмите кнопку FM для переключения источника входного сигнала.

2. Нажмите кнопку OPTION. На экране будет отображено меню дополнительных возможностей.

3. Нажмите кнопку */* для выбора параметра “TP Search”, затем нажмите кнопку ENTER.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

4. Нажмите кнопку ENTER. Автоматически начнется поиск TP.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

• Если ни одной станции TP не было найдено при выполнении вышеописанной операции, то поиск будет продолжаться по всем частотным полосам.

• По завершении поиска на экране будет отображен название станции.

• Если ни одна из TP станций не была найдена по всем частотам, на экране будет отображено "NO PROGRAMME".

Нажимая кнопки */* в течение 5 секунд после отображения на экране названия вещаемой станции, вы сможете выполнить поиск другой станции.

Стр. 40

Radio Text

Функция RT позволяет RDS станциям отправлять текстовые сообщения, которые будут отображены на экране.

При поступлении данных радио текста на экране будет отображено "Radio Text".

1. Нажмите кнопку FM для переключения источника входного сигнала.

2. Нажмите кнопку OPTION. На экране будет отображено меню дополнительных возможностей.

3. С помощью кнопок */* выберите “Radio Text”, затем нажмите кнопку ENTER.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

4. Используйте кнопки */* для выбора "On", затем нажмите ENTER.

[Экран телевизора]

[Дисплей ресивера]

• Во время приема станций с RDS, на экране отображаются текстовые данные станции.

• При отсутствии текстовых данных на экране будет отображаться "NO TEXT DATA".

□ Кнопки управления тюнером (FM/AM)

| Функциональные кнопки | Функция |
| --- | --- |
| CHANNEL +, - | Выбор предустановленных каналов |
| TUNE +, - | Перемещение по частоте (вперед/назад) |
| INFO | Отображение такой информации как название источника сигнала, уровень громкости, режим звучания. |
| OPTION | Переключение режимов настройки/ Direct frequency tuning / Поиск RDS / Поиск PTY / Поиск TP / Radio Text / Preset Memory / Auto Preset Memory / Preset Name / Preset Skip |
| */*/*/* | Курсорные кнопки |
| ENTER | Ввод |
| BACK | Возврат |
| SETUP | Меню настройки |
| FAVORITE STATION 1 - 3 | Добавление/вызов избранных станций (стр. 30) |

Стр. 41

Выбор режима прослушивания (Режим звучания)

Данное устройство позволяет насладиться различным звучанием окружающего и стерео звучания.

Многоканальные аудио форматы адаптированы в соответствии с множеством требований к различному контенту, включая Blu-ray и DVD диски, а также цифровое вещание и интернет-трансляции фильмов и музыки.

Данное устройство поддерживает воспроизведение практически всех многоканальных аудио форматов. Также, ресивер способен выдавать окружающий звук не только при воспроизведении многоканального аудио, но и сформировать его из обычного 2-канального стерео.

Данное устройство автоматически генерирует и отображает на экране список всех режимов звучания в зависимости от аудиоформата входного сигнала и конфигурации используемой установки. Таким образом, вы можете выбрать правильный режим окружающего звука, даже если вы не знакомы с настройками режима звучания. Поэкспериментируйте с выбором различных режимов и наслаждайтесь воспроизведение в предпочитаемом режиме.

Пример

Кнопка MOVIE нажата и удержана в нажатом положении

Данное устройство позволяет воспроизвести сигнал не только в различных режимах звучания, которые соответствуют форматам дисков, например, Dolby и DTS, но и в «оригинальных режимах звучания», таких как MULTI CH STEREO, VIRTUAL и т.д.

Отображаемые на экране режимы воспроизведения содержат и режим двуканального стерео воспроизведения.

Аудио формат записанного на диск материала указан на обложке диска.

1. Включите воспроизведение выбранного устройства (стр. 29, 30).

2. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку MOVIE, MUSIC или GAME для выбора режима прослушивания.

Устройство автоматически создаст и отобразит на экране список доступных для выбора режимов звучания.

• При каждом нажатии кнопки MOVIE, MUSIC или GAME режим прослушивания будет переключаться.

Переключает в режим прослушивания, соответствующий просмотру фильмов и телевизионных программ.

Переключает в режим прослушивания, оптимально подходящий для прослушивания музыки. Переключает в режим прослушивания, оптимально подходящий для игр.

• Нажатие кнопки MOVIE, MUSIC или GAME отображает на экране список доступных для выбора режимов прослушивания. При каждом нажатии кнопки MOVIE, MUSIC или GAME режим прослушивания будет изменен.

• Во время отображения списка воспользуйтесь кнопками */* для выбора режима прослушивания.

• Кнопка MOVIE, MUSIC или GAME запоминает последний выбранный для нее режим звучания. Нажатие кнопки MOVIE, MUSIC или GAME вызывает режим звучания, выбранный при последнем воспроизведении.

• Если воспроизводимый контент не поддерживает ранее выбранный режим звучания, то автоматически будет выбран стандартный режим звучания.

• Эти настройки также можно выполнить нажатием кнопки SOUND MODE на панели устройства.

Воспроизведение в режиме Direct

Воспроизводится неизмененный звук, записанный в источнике.

1. Включите воспроизведение выбранного устройства (стр. 29, 30).

2. Нажмите кнопку PURE для выбора “DIRECT”. Будет запущено воспроизведение в режиме Direct.

Воспроизведение в режиме Pure Direct

Этот режим предназначен для выполнения воспроизведения более высокого качества, по сравнению с режимом воспроизведения "DIRECT". В нем дисплей ресивера отключается для устранения шумов от аналоговых видео цепей. Этот режим позволит снизить уровень шумов, влияющих на качество звучания.

1. Включите воспроизведение с выбранного устройства (стр. 29 - 30).

2. Нажмите кнопку PURE для выбора “PURE DIRECT On”. Экран погаснет и будет запущено воспроизведение в режиме pure direct. На основном устройстве загорится индикатор PURE DIRECT.

*

• В режимах прослушивания DIRECT и PURE DIRECT следующие параметры недоступны для настройки.

• Тембр (Стр. 63)

• M-DAX (стр. 64)

• MultEQ® (стр. 65)

• Dynamic EQ® (стр. 65)

• Dynamic Volume® (стр. 66)

• Эти настройки также можно выполнить нажатием кнопки PURE DIRECT на панели устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Видеосигналы выводятся только при воспроизведении сигналов HDMI в режиме PURE DIRECT.

• В режиме PURE DIRECT экранное меню не отображается.

• В режиме PURE DIRECT дисплей будет отключен и будет выглядеть, как при отключении электроэнергии.

Стр. 42

Режим воспроизведения Auto Surround

Этот режим определяет тип входного цифрового сигнала и автоматически выбирает соответствующий режим воспроизведения.

1. Включите воспроизведение выбранного устройства (стр. 29, 30).

2. Нажмите кнопку PURE для выбора “AUTO”. Будет запущено воспроизведение в режиме Auto Surround.

Режим прослушивания

• Следующие режимы прослушивания могут быть выбраны нажатием кнопок MOVIE, MUSIC, GAME и PURE.

• Отрегулируйте эффект звукового поля с помощью меню "Surr. Parameter" (стр. 62) для наслаждения режимом прослушивания.

| Функциональные кнопки | Входной сигнал | Режим прослушивания |
| --- | --- | --- |
|  | 2-канальный *1 | STEREO |
|  |  | AUTO *2 |
|  |  | DOLBY PLg Movie *3 |
|  |  | DOLBY Pro Logic *3 |
|  |  | DTS NEO:6 Cinema *3 |
|  |  | MULTI CH STEREO |
|  |  | VIRTUAL |
|  | Многоканальный *4 | STEREO |
|  |  | AUTO *2 |
|  |  | Dolby Digital | DOLBY DIGITAL |
|  |  | Dolby TrueHD | DOLBY TrueHD |
|  |  | Dolby Digital Plus DTS | DOLBY DIGITAL Plus |
|  |  |  | DTS SURROUND |
|  |  |  | DTS 96/24 |
|  |  | DTS-HD / DTS Express | DTS-HD HI RES |
|  |  |  | DTS-HD MSTR |
|  |  |  | DTS Express |
|  |  | Многоканальный PCM | MULTI CH IN |
|  |  |  | MULTI CH STEREO |
|  |  |  | VIRTUAL |
|  |  |  | STEREO |
|  |  |  | AUTO *2 |
|  | 2-канальный *1 | DOLBY PLg Music *3 |
|  |  | DTS NEO:6 Music *3 |
|  |  |  | MULTI CH STEREO |
|  |  |  | VIRTUAL |
|  | Многоканальный *4 | STEREO |
|  |  | AUTO *2 |
|  |  | Dolby Digital Dolby TrueHD Dolby Digital Plus DTS | DOLBY DIGITAL |
|  |  |  | DOLBY TrueHD |
|  |  |  | DOLBY DIGITAL Plus |
|  |  |  | DTS SURROUND |
|  |  |  | DTS 96/24 |
|  |  | DTS-HD / DTS Express | DTS-HD HI RES |
|  |  |  | DTS-HD MSTR |
|  |  |  | DTS Express |
|  |  | Многоканальный PCM | MULTI CH IN |
|  |  |  | MULTI CH STEREO |
|  |  |  | VIRTUAL |

*1. 2-канальный сигнал также включает аналоговый вход.

*2. При выборе режима AUTO для воспроизведения будет использоваться режим звучания, совместимого с входным сигналом.

*3. Этот режим позволяет воспроизвести 2-канальный сигнал источника в 5.1-канальной системе.

Этот режим недоступен для выбора при использовании наушников или фронтальных громкоговорителей.

*4. Некоторые режимы прослушивания могут быть недоступны для выбора в зависимости от аудио формата и количества каналов входного сигнала. Более подробную информацию вы можете найти в разделе «Типы входных сигналов и соответствующие режимы звучания» (стр. 90).

Стр. 43

| Функциональные кнопки | Входной сигнал | Режим прослушивания |
| --- | --- | --- |
|  | 2-канальный *1 | STEREO |
|  |  | AUTO *2 |
|  |  | DOLBY PLg Game *3 |
|  |  | MULTI CH STEREO |
|  |  | VIRTUAL |
|  | Многоканальный *4 | STEREO |
|  |  | AUTO *2 |
|  |  | Dolby Digital | DOLBY DIGITAL |
|  |  | Dolby TrueHD | DOLBY TrueHD |
|  |  | Dolby Digital Plus | DOLBY DIGITAL Plus |
|  |  | DTS | DTS SURROUND |
|  |  |  | DTS 96/24 |
|  |  | DTS-HD / DTS Express | DTS-HD HI RES |
|  |  |  | DTS-HD MSTR |
|  |  |  | DTS Express |
|  | Многоканальный PCM | MULTI CH IN |
|  |  | MULTI CH STEREO |
|  |  | VIRTUAL |
|  |  | DIRECT |
|  | Все | PURE DIRECT |
|  |  | AUTO *2 |

*1. 2-канальный сигнал также включает аналоговый вход.

*2. При выборе режима AUTO для воспроизведения будет использоваться режим звучания, совместимого с входным сигналом.

*3. Этот режим позволяет воспроизвести 2-канальный сигнал источника в 5.1-канальной системе.

Этот режим недоступен для выбора при использовании наушников или фронтальных громкоговорителей.

*4. Некоторые режимы прослушивания могут быть недоступны для выбора в зависимости от аудио формата и количества каналов входного сигнала. Более подробную информацию вы можете найти в разделе «Типы входных сигналов и соответствующие режимы звучания» (стр. 90).

Страницы экрана

1. Указывает на использование декодера.

• Использование декодера DOLBY DIGITAL Plus отображается на экране в виде "*".

2. Отображается название воспроизводимого в данный момент источника входного сигнала.

Стр. 44

Описание режимов прослушивания

Режим прослушивания Dolby

| Режим прослушивания | Описание |
| --- | --- |
| DOLBY PLg | Этот режим доступен для выбора при использовании декодера Dolby Pro Logic g для воспроизведения двухканального источника с помощью 5.1-канальной системы. |
| DOLBY Pro Logic | Этот режим доступен для выбора при использовании декодера Dolby Pro Logic для воспроизведения двухканального источника с помощью 4.1-канальной системы.(Left/Center/Right/Surround Mono). |
| DOLBY DIGITAL | Данный режим выбирается при воспроизведении источников сигнала, записанных в Dolby Digital. |
| DOLBY TrueHD | Данный режим выбирается при воспроизведении источников сигнала, записанных в Dolby TrueHD. |
| DOLBY DIGITAL Plus | Данный режим выбирается при воспроизведении источников сигнала, записанных в Dolby Digital Plus. |
| Режим прослушивания DTS |
| Режим прослушивания | Описание |
| DTS NEO:6 | Этот режим доступен для выбора при использовании декодера DTS NEO:6 для воспроизведения двухканального источника с помощью 5,1-канальной системы. Режим "Cinema" предназначен для воспроизведения фильмов, режим "Music" – для воспроизведения музыки. |
| DTS SURROUND | Данный режим выбирается при воспроизведении источников сигнала, записанных в DTS. |
| DTS 96/24 | Данный режим выбирается при воспроизведении источников сигнала, записанных в DTS 96/24. |
| DTS-HD | Данный режим выбирается при воспроизведении источников сигнала, записанных в DTS-HD. |
| DTS Express | Данный режим выбирается при воспроизведении источников сигнала, записанных в DTS Express. |
| Режим прослушивания многоканальных записей в формате PCM |
| Режим прослушивания | Описание |
| MULTI CH IN | Этот режим доступен для выбора при воспроизведении многоканальных PCM (ИКМ) источников. |

Оригинальный режим прослушивания

| Режим прослушивания | Описание |
| --- | --- |
| MULTI CH STEREO | Этот режим предназначен для наслаждения стерео звуком через все громкоговорители. Из тыловых колонок (L/R) будет выводиться тот же звуковой сигнал, что и из фронтальных громкоговорителей (L/R) и на том же уровне. |
| VIRTUAL | Этот режим предназначен для наслаждения виртуальным эффектом окружающего звука при использовании только фронтальных громкоговорителей или наушников. |
| AUTO | В этом режиме будет определяться формат входного цифрового сигнала, например, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD, PCM (многоканальный), и воспроизведение автоматически переключится в соответствующий режим. При поступлении аналогового или ИКМ (2-канального) входного сигнала будет использоваться стерео воспроизведение. |
| Режим прослушивания STEREO |
| Режим прослушивания | Описание |
| STEREO | Этот режим предназначен для стереофонического воспроизведения. Вы можете отрегулировать тембр звучания. • Звук выводится из фронтальных левого и правого громкоговорителей и сабвуфера. • Поступающие многоканальные сигналы смешиваются в двухканальный звук и воспроизводятся. |
| Режим прослушивания Direct |
| Режим прослушивания | Описание |
| DIRECT | Воспроизводится неизмененный звук, записанный в источнике. |
| PURE DIRECT | Этот режим предназначен для выполнения воспроизведения более высокого качества, по сравнению с режимом воспроизведения "DIRECT". Дисплей отключается для остановки аналоговой видеосхемы. Этот режим позволит устранить источник шумов, влияющих на качество звучания. |

Стр. 45

Расширенный вариант

Расширенный вариант

В этом разделе описаны функции и операции, позволяющие оптимально использовать данное устройство.

Установка/ подключение громкоговорителей (Дополнительные подключения) 	Стр. 46

Подключения (Дополнительные подключения) 	Стр. 51

Воспроизведение (Дополнительные операции) 	Стр. 52

Выполнение детальных настроек 	Стр. 57

Стр. 46

Установка/ подключение громкоговорителей (Дополнительные подключения)

Процедура настройки громкоговорителей

Установка громкоговорителей

Подключение громкоговорителей (стр. 47)

Установка громкоговорителей

• Определите конфигурацию акустической системы в зависимости от количества используемых громкоговорителей и установите каждый громкоговоритель и сабвуфер в помещении. В этом разделе описан типовой пример установки акустической системы.

• Используйте громкоговорители с импедансом (сопротивлением) от 6 до 8 Ом.

На следующем рисунке показано, насколько высоко каждый из громкоговорителей должен быть расположен. Но эта высота не обязательна.

Боковой громкоговоритель

Фронтальный громкоговоритель

60 – 90 см

[Вид сбоку]

Установка 5.1-канальной системы

Позиция прослушивания

*1 22" - 30" *2 120'

[Сокращенные названия громкоговорителей]

FL	Фронтальный громкоговоритель (левый)

SW	 Сабвуфер

FR 	Фронтальный громкоговоритель (правый)

SL 	 Тыловой громкоговоритель (левый)

C 	 Центральный громкоговоритель

SR 	 Тыловой громкоговоритель (правый)

Стр. 47

Подключение громкоговорителей

В этом разделе представлена различная информация, связанная с подключением громкоговорителей.

А также даны пояснения о подключении их в типовых установках.

Подключение 5.1-канальной системы (Стр. 48)

Подключение 2.1-канальной системы (Стр. 49)

Подключение фронтальных громкоговорителей с усилителем мощности (Стр. 50)

ПРИМЕЧАНИЕ

• Отключите сетевой кабель ресивера от сети, прежде чем будете подключать акустические системы. Также выключите питание сабвуфера.

• Выполните подключение таким образом, чтобы оголенные концы кабелей не выглядывали из разъемов. Если провода коснутся задней панели ресивера или провода + и – коснутся друг друга, сработает схема защиты (стр. 93 «Схема защиты»).

• Не касайтесь клемм громкоговорителей при включенном питании. Это может привести к удару электрическим током. Выполняя подключения при включенном приложении "Setup Assistant", следуйте представленным на экране инструкциям "Setup Assistant". (Во время запуска приложения "Setup Assistant" питание не подается на разъемы громкоговорителей.)

• Используйте громкоговорители только с указанным далее сопротивлением.

| Разъемы громкоговорителей | Сопротивление громкоговорителей |
| --- | --- |
| FRONT | 6 - 8 Ом |
| CENTER |  |
| SURROUND |  |

Подключение кабелей громкоговорителей

Внимательно проверьте каналы левый (L) и правый (R), а также полярность + (красный) и – (черный) кабелей громкоговорителей, подключенных к устройству, и убедитесь в их правильном подключении.

1. Очистите около 10 мм изоляции кабеля громкоговорителя, затем скрутите оголенные провода.

2. Поверните разъем громкоговорителя против часовой стрелки для его ослабления.

3. Вставьте оголенный конец кабеля громкоговорителя в клемму до упора.

4. Поверните клемму по часовой стрелке и затяните контакт.

Подключение сабвуфера

Воспользуйтесь кабелем сабвуфера для подключения сабвуфера.

Стр. 48

Подключение 5.1-канальной системы

Требуемые кабели

Кабель громкоговорителей

Кабель сабвуфера

• Подробнее о подключении громкоговорителей см. стр. 47.

• Информация об импедансе громкоговорителей дана на стр. 47.

Стр. 49

Подключение 2,1-канальной системы

Требуемые кабели

Аудио кабель (приобретается отдельно)

Кабель громкоговорителей

Кабель сабвуфера

• Подробнее о подключении громкоговорителей см. стр. 47.

• Информация об импедансе громкоговорителей дана на стр. 47.

Стр. 50

Подключение фронтальных громкоговорителей с усилителем мощности

Данное устройство поддерживает подключение фронтального громкоговорителя, использующего внешний усилитель мощности для увеличения уровня выходного сигнала. Подключите усилитель мощности (приобретается отдельно) к разъему PRE OUT (FL/FR) устройства.

Требуемые кабели

Аудио кабель (приобретается отдельно)

Аудиокабель

Кабель сабвуфера

ПРИМЕЧАНИЕ

• Подробнее о подключении громкоговорителей см. стр. 47.

• Информация об импедансе громкоговорителей дана на стр. 47.

Усилитель мощности

Стр. 51

Подключения (Дополнительные подключения)

Подключение разъемов дистанционного управления

Выполнение операций на ресивере и внешних устройствах

• Вы можете подключить ИК приемник к устройству, что позволит выполнить операции на данном устройстве и на других внешних устройствах с помощью пульта ДУ.

• Для этого отключите функцию приема сигнала дистанционного управления (стр. 55 «Функция Remote lock»).

ИК приемник

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы не планируете подключать ИК приемник, убедитесь, что включили функцию приема сигнала пульта ДУ. При выключении этой функции операции по дистанционному управлению устройством будут недоступны.

Удаленно подключенные устройства Marantz

• При использовании устройств Marantz, которые как и данный ресивер поддерживают дистанционное управление, нет необходимости в подключении ИК приемника.

• Вы можете передать сигналы дистанционного управления при подключении устройства к разъему REMOTE CONTROL IN/ OUT с помощью монофонического кабеля.

• Установите переключатель дистанционного управления на задней панели в положение "EXTERNAL" или "EXT.".

• Если усилитель мощности Marantz (кроме определенных моделей) подключается к любому из этих разъемов, то он переключается в режим ожидания при нажатии кнопки ON/STANDBY на ресивере.

Записывающее CD устройство

DVD проигрыватель

CD проигрыватель

Стр. 52

Воспроизведение (Дополнительные операции)

Настройка (стр. 21)

Воспроизведение (Основные операции)(стр. 28)

Выбор режима прослушивания (Режим звучания) (стр. 41)

Подключения (Дополнительные подключения) (стр. 51)

Функция управления по HDMI (стр. 52)

Функция таймера отключения (стр. 53)

Функция Dual backup memory (стр. 54)

Функция блокировки панели (стр. 54)

Функция Remote lock (стр. 55)

Различные функции запоминания (стр. 56)

Функция управления по HDMI

Если вы соединили ресивер и совместимый с управлением по HDMI телевизор или проигрыватель с помощью кабеля HDMI, а затем активировали функцию управления по HDMI на каждом устройстве, то устройства смогут управлять друг другом.

Операции, доступные при управлении по HDMI

• Отключение питания устройства может быть связано с отключением питания телевизора.

• Вы можете переключать аудио выходы устройства на телевизоре.

При установке параметра "Output audio from amp" во время настройки аудио выхода телевизора, вы сможете включать питание усилителя.

• Вы можете настроить уровень громкости устройства во время выполнения настройки уровня громкости телевизора.

• Вы можете переключать источники входного сигнала при переключении входов телевизора.

• При включении проигрывателя, он станет входным источником для ресивера.

• При переключении источника входного сигнала в значение "TV", вы сможете воспроизводить звуковое сопровождение телевизора через ресивер (см. стр. 8 «О функции ARC (Канал возврата аудиосигнала)»).

• При установке параметра "HDMI Control" (стр. 68) в значение "ON", сигналы, поступающие на вход HDMI, будут выводиться на телевизор или другое подключенное устройство к выходу HDMI, даже при переключении устройства в режим ожидания.

• Для воспроизведения аудиосигнала телевизора, который не поддерживает функцию ARC, необходимо подключить телевизор с помощью цифрового оптического или аналогового соединения (стр. 8).

• Для использования функции pass-through подключите HDMI устройство, совместимое с HDMI управлением.

Процедура настройки

1. Настройте выход HDMI в соответствии с функцией управления по HDMI.

Установите параметр "HDMI Control" (стр. 68) в значение "ON".

2. Включите питание всех устройств, подключенных кабелем HDMI.

3. Настройте функцию управления HDMI для всех устройств, подключенных кабелем HDMI.

• Прочтите руководства пользователя других подключенных устройств для проверки настроек.

• Выполните Шаг 2 или 3, если какое-либо устройство было отсоединено.

4. Переключите вход телевизора на вход HDMI подключенного устройства.

5. Переключите вход устройства на HDMI и проверьте правильность отображения изображения.

6. Если телевизор переводится в режим standby, убедитесь в том, что устройство и также переходит в режим standby.

Если функция управления HDMI работает неправильно, проверьте следующее.

• Совместимы ли телевизор и проигрыватель с функцией управления HDMI?

• Установлен ли параметр "HDMI Control" (стр. 68) в значение "ON"?

• Установлен ли параметр "P.Off Control" (стр. 68) в значение "All" или "Video"?

• Являются ли настройки функции управления по HDMI всего оборудования правильными?

Стр. 53

Функция управления по HDMI

ПРИМЕЧАНИЕ

• При установке "HDMI Control" в значение "ON" потребление питания в режиме ожидания будет увеличено.

• Функция управления по HDMI позволяет управлять телевизорами, поддерживающими данную функцию. Убедитесь в том, что телевизор и HDMI подсоединены при управлении по HDMI.

• Некоторые функции на определенных телевизорах или проигрывателях могут не работать. См. руководства по эксплуатации данных устройств до начала работы.

• Когда пункт "P.Off Control" в меню установлен на "OFF" (стр. 68), ресивер не переходит в спящий режим, даже если подключенное устройство переходит в данный режим.

• При внесении изменений в подключения, например, при добавлении других HDMI устройств, могут быть инициализированы связанные операции. В этом случае необходимо реконфигурировать настройки.

• При выполнении одной из следующих операций значения взаимосвязанных функций могут быть инициализированы. В этом случае повторите выполнение шагов 2 и 3.

• Какие-либо изменения подключений между оборудованием и HDMI, или увеличение числа компонентов оборудования.

Функция таймера сна (отключения)

• По истечении указанного времени питание автоматически будет отключено и устройство перейдет в режим ожидания. Это очень удобно при просмотре или прослушивании различных материалов перед сном.

Нажатие кнопки SLEEP отобразит на экране время, которое вы хотите настроить.

На экране загорится индикатор "*".

• При каждом нажатии кнопки SLEEP время будет переключаться в следующем порядке.

Это также можно задать нажатием кнопки SLEEP на пульте ДУ.

Подтверждение обратного отсчета времени до отключения устройства

Нажмите кнопку SLEEP.

• На дисплее появляется индикация «Sleep: *min».

*Время обратного отсчета

Выключение таймера сна

Нажмите кнопку SLEEP и выберите значение "OFF".

На экране потухнет индикатор "*".

Настройки таймера сна будут отменены при переключении устройства в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция таймера отключения не предназначена для выключения питания подключенных устройств. Для этого настройте функции таймеров каждого из используемых устройств.

Стр. 54

Функция резервного копирования памяти - Dual backup memory

Устройство хранит информацию в энергонезависимой памяти даже при отключении от сети. Используя Dual Backup Memory, вы можете записать информацию об установках в другую область памяти, чтобы сохранить их для последующего вызова. Настройки запоминания (Резервное копирование)

Настройки запоминания (Резервное копирование)

Настройте устройство, нажмите и удержите в нажатом положении кнопки PRESET CH - и PRESET CH + в течение 3 секунд.

На экране будет показано сообщение "MEMORY SAVING", и точные настройки будут запомнены.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Уровень громкости не сохраняется.

• Если запомненные настройки перезаписаны, то ранее сохраненные данные будут удалены.

Вызов настроек из памяти (Восстановление)

Нажмите и удержите в нажатом положении кнопки PRESET CH + и DISPLAY в течение 3 секунд.

На экране будет показано сообщение "MEMORY LOAD", и сохраненные настройки будут вызваны.

ПРИМЕЧАНИЕ

• При отсутствии запомненных данных, на экране будет показано сообщение "NO BACKUP". Запомненные данные не будут восстановлены.

• Так как значения уровня громкости не вызываются, то громкость будет возвращена в исходное значение.

Функция блокировки панели управления

Во избежание выполнения случайных операций на панели управления вы можете отключить нажатие кнопок.

□ Отключение операций всех кнопок

1. Нажмите кнопку * ON/STANDBY во время удержания в нажатом положении кнопок DISPLAY и M-DAX в режиме ожидания устройства.

2. Нажмите кнопки PRESET CH + или PRESET CH - для выбора “FP/VOL LOCK On”.

3. Нажмите кнопку STATUS для ввода настройки. Все кнопки, кроме (*) ON/STANDBY, будут отключены.

□ Отключение работы всех кнопок, кроме VOLUME

1. Нажмите кнопку * ON/STANDBY во время удержания в нажатом положении кнопок DISPLAY и M-DAX в режиме ожидания устройства.

2. Нажмите кнопки PRESET CH + или PRESET CH - для выбора “FP LOCK On”.

3. Нажмите кнопку STATUS для ввода настройки. Все кнопки, кроме (*) ON/STANDBY и VOLUME, будут отключены.

Стр. 55

Функция блокировки панели

Отключение функции блокировки панели

1. Нажмите кнопку * ON/STANDBY во время удержания в нажатом положении кнопок DISPLAY и M-DAX в режиме ожидания устройства.

2. Нажмите кнопки PRESET CH + или PRESET CH - для выбора “FP LOCK *Off”. (* Настроенный в текущий момент режим.)

3. Нажмите кнопку STATUS для ввода настройки. Функция блокировки панели будет отключена.

При включении функции блокировки панели вы сможете управлять устройством только с помощью пульта ДУ.

Функция Remote lock – блокировка команд пульта

• Если вы не подключили ИК приемник, отключите функцию Remote lock. При включении этой функции управление устройством с пульта будет невозможно. По умолчанию параметр отключен.

Отключение функции датчика сигналов пульта ДУ

1. Если устройство находится в режиме ожидания, нажмите кнопку * ON/STANDBY, удерживая в нажатом положении кнопки DISPLAY и M-DAX на панели управления устройства.

2. Нажмите кнопки PRESET CH + или PRESET CH - для выбора “RC LOCK On” – «пульт на замке». (* Настроенный в текущий момент режим.)

3. Нажмите кнопку STATUS для ввода настройки. Функция ИК датчика отключена.

Включение функции датчика сигналов пульта ДУ

1. Если устройство находится в режиме ожидания, нажмите кнопку * ON/STANDBY, удерживая в нажатом положении кнопки DISPLAY и M-DAX на панели управления устройства.

2. Нажмите кнопки PRESET CH + или PRESET CH - для выбора “RC LOCK *Off”. (* Настроенный в текущий момент режим.)

3. Нажмите кнопку STATUS для ввода настройки. Функция ИК датчика сигналов пульта ДУ будет включена.

Стр. 56

□ Различные функции запоминания

□ Функция запоминания личных настроек

Эта функция позволяет задать установки (входной режим, режим звучания, режим HDMI, MultEQ®, Dynamic EQ, автозадержка и т.д.), которые были выбраны последний раз для каждого из входных источников сигнала.

Параметры окружающего звука, настройки тембра и уровня громкости различных громкоговорителей сохраняются для каждого из режимов звучания.

Запоминание последней функции

Эта функция сохраняет настройки в том состоянии, в котором они находились до перехода в режим ожидания. При включении питания эти настройки будут восстановлены.

Стр. 57

Выполнение детальных настроек

Карта меню

Для выполнения настроек меню подключите телевизор к устройству. Меню будет отображено на экране телевизора. На следующей странице представлено описание параметров меню.

По умолчанию данное устройство предлагает вам рекомендуемые настройки. Вы можете персонально подстроить устройство в зависимости от существующей системы и ваших предпочтений.

| Параметры настройки | Детальный параметр | Описание | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Surr.Parameter | Настраивает параметры окружающего звука. | 62 |
|  | Tone | Настраивает тембр звучания. | 63 |
|  | Dialogue Level | Определяет уровень выходного сигнала для более четкой передачи диалогов из центрального канала. | 63 |
| Audio |  |  |  |
|  | Subwoofer Level | Определяет включение/выключение сабвуфера и уровень его выходного сигнала. | 63 |
|  | M-DAX | Расширяет низкочастотный и высокочастотные компоненты сжатого звукового сигнала для создания более богатого звучания. | 64 |
|  | Audio Delay | Компенсирует запаздывание видео сигнала относительно аудио. | 64 |
|  | Volume | Настраивает уровень громкости. | 64 |
|  | Audyssey | Выполняет настройки Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® и Audyssey Dynamic Volume®. | 65 |
|  | Manual EQ | Использует графический эквалайзер для настройки тембра каждого из громкоговорителей. | 66 |
|  | HDMI Setup | Выполняет настройки видео/аудио выхода HDMI. | 68 |
|  | Volume Display | Определяет отображение на экране общего уровня громкости. | 68 |
| Video | Info.Display | Временно отображает текущее состояние при изменении режима звучания или при смене источника входного сигнала. Вы можете включить или выключить отображение данной информации. | 69 |
|  | Audio Display | Определяет время отображения страниц меню при выборе источника сигнала "TUNER". | 69 |
|  | TV Format | Определяет формат видеосигнала, передаваемого на используемый телевизор. | 69 |
|  | Digital Assign | Изменяет назначение входного разъема. | 71 |
|  | Source Rename | Изменяет отображаемое название для данного источника. | 72 |
| Inputs | Hide Source | Удаляет с экрана неиспользуемые источники входного сигнала. | 72 |
|  | Source Level | Настраивает уровень воспроизведения аудио входа. | 72 |
|  | Input Select | Настраивает режим аудио входа и режим декодирования. | 72 |
|  | Video Source | Видеосигнал, или другой поступающий сигнал, воспроизводится в комбинации со звучащим аудиосигналом. | 73 |
| Параметры настройки | Детальный параметр | Описание | Стр. |
|  | Audyssey® Setup | Акустические характеристики подключенных акустических систем и помещения будут замерены и автоматически настроены. | 21 |
| Speakers | Manual Setup | Выполните эту настройку для ручного регулирования громкоговорителей или для изменения значений настройки Audyssey®. | 75 |
| General | Language | Выберите язык отображения меню на телевизионном экране. | 79 |
|  | Auto Standby | Если вы не выполняете никаких действий на панели устройства и при отсутствии аудио/видео сигнала определенное время, устройство перейдет в режим ожидания. До переключения в режим ожидания на экране будет отображено сообщение "Auto Standby". | 79 |
|  | Front Display | Настраивает включение/выключение дисплея на передней панели. | 79 |
|  | Information | Отображает информацию о настройках ресивера, об источниках входного сигнала и т.д. | 80 |
|  | Setup Lock | Защита настроек от случайного изменения. | 80 |
| Setup Assistant | Выполняет установку, подключение и настройку для подготовки устройства к соответствующей работе. | C 7 |

Стр. 58

Примеры меню на дисплее

Типичные примеры описаны ниже.

ПРИМЕР 1

Экран выбора меню (Главное меню)

1. Иконки настройки меню GUI

2. Пункт выбранной в текущий момент настройки

3. Параметры настройки меню GUI

Нажмите кнопку * для выбора "Audio", затем нажмите кнопку *. (Или нажмите кнопку ENTER)

4. Выбранный пункт.

ПРИМЕР 2

Экран настройки Audyssey® Setup (с иллюстрациями)

5. Иконка выбранной в текущий момент настройки

6. Текст руководства

7. Изображение на дисплее

8. Выбранный пункт.

ПРИМЕЧАНИЕ

При работе в меню во время поступления сигналов компьютера (например, VGA) или во время воспроизведения определенного трехмерного видео контента, изображение переключается на страницу меню.

Стр. 59

Примеры меню и их отображения на дисплее передней панели

Далее описаны типичные примеры страниц, отображаемых на экране телевизора и на дисплее устройства.

|  | Экранное меню | Экран на панели управления | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Экран главной страницы меню |  |  | 1. Нажмите кнопку SETUP для отображения страницы меню. 2. Экран телевизора: Отображает выбранную строку. Дисплей: Отображает выбранный пункт меню. • С помощью кнопок */* переместитесь к параметру, который хотите настроить. |
| Экран при изменении настроек | Нажмите кнопку ENTER. | Нажмите кнопку ENTER. | 1. Экран телевизора: Отображает выбранную строку. Дисплей: Отображает выбранный пункт меню. • С помощью кнопок */* переместитесь к параметру, который хотите настроить. 2. Нажмите кнопку ENTER для выбора режима выполнения настроек. 3. Справа и слева от параметра отображаются */*, которые означают, что настройки этого параметра могут быть изменены. С помощью кнопок */* измените необходимые настройки. |
| Экран при возврате к исходным настройкам. | Нажмите кнопку ENTER. | Нажмите кнопку ENTER. | 1. Нажмите кнопку * для выбора "Set Defaults", затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения. 2. С помощью кнопок */* выберите "Yes", затем нажмите кнопку ENTER. |

Стр. 60

Ввод символов

На данном устройстве вы можете изменить название, отображаемое на следующих страницах.

• Название пресета (стр. 35)

• Переименование источника сигнала (стр. 72)

Экранная клавиатура

Выбор символа на экране телевизора для его ввода.

□ Отображение экранной клавиатуры для ввода

1. Зона ввода символа

2. Курсор

3. Зона клавиатуры

4. Переключение регистра букв

5. Кнопка пробела

6. Кнопки курсора

7. Кнопка вставки

8. Кнопка удаления

9. Кнопка ОК

□ Метод ввода

1. Вызовите на экран страницу для ввода символов (стр. 57 «Карта меню»).

2. Выберите символ для изменения.

1. 1. С помощью кнопок */*/*/* выберите * или *.

2. Нажмите кнопку ENTER для размещения курсора на нужном символе.

При каждом нажатии кнопки ENTER курсор переместится на один символ.

3. Выберите символ для ввода с помощью кнопок */*/*/*, затем нажмите кнопку ENTER.

• Далее представлены доступные для ввода типы символов.

[Заглавные буквы/ Цифры/ Символы]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

! " # $ % & ' ( ) z + , ; < = >

[Прописные буквы/ Цифры/ Символы]

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

. @ - _ /: " ? [ \] A ' { | }

• При нажатии кнопки */* во время ввода символов, вы сможете изменить регистр букв с прописных на заглавные и наоборот.

4. Для изменения названия повторите выполнение шагов 2 и 3.

5. Используйте кнопки */*/*/* для выбора *, затем нажмите ENTER.

Стр. 61

Звук

Предназначено для выполнения настроек звука.

Работа с меню

1. Нажмите кнопку SETUP. На экране телевизора появится меню.

2. Нажмите кнопку */* для выбора меню, которое хотите настроить.

3. Нажмите кнопку ENTER или * для ввода настройки.

• Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку * или BACK.

• Для выхода из меню нажмите кнопку SETUP во время его отображения. Меню исчезнет.

Параметры, доступные для настройки с помощью процедуры Audio

• Окружающий звук (стр. 62)

• Тембр (Стр. 63)

• Dialogue Level (Уровень диалога) (стр. 63)

• Сабвуфер (стр. 63)

• M-DAX (стр. 64)

Audio Delay (Настройки задержек звука) (стр. 64)

Volume (Настройка громкости)(стр. 64)

Audyssey (стр. 65)

Manual EQ (стр. 66)

Стр. 62

Окружающий звук

Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Вы можете отрегулировать эффекты окружающего звучания в соответствии с вашими предпочтениями.

Параметры зависят от поступающего сигнала и выбранного режима звучания. Более подробная информация о настраиваемых параметрах дана в разделе «Режимы и параметры окружающего звука» (стр. 88).

ПРИМЕЧАНИЕ

• Некоторые настройки не могут быть изменены во время остановки воспроизведения. Настройка звука выполняется во время воспроизведения.

• В режиме PURE DIRECT невозможно настроить параметры окружающего звука.

| Параметры настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Home Theater EQ Смягчает диапазон высоких частот звукового сопровождения фильмов для наилучшего восприятия. | On: Используется "Home Theater EQ". Off: "Home Theater EQ" не используется. |
| Loudness Mngmt Это значение можно выбрать в режиме Dolby TrueHD. Эта настройка определяет, будет ли сигнал выводиться в соответствии с параметром "Dynamic Comp." или выводиться непосредственно без сжатия динамического диапазона записанного на диск аудиосигнала. | On: Сигнал выводится в соответствии с настройками, выполненными в параметре "Dynamic Comp.". Off: Настройки "Dynamic Comp." и "Dialogue normalization" (стр. 80) отключены и сигналы на диске будут выводиться без изменений. |
| Dynamic Comp. Сжимает динамический диапазон (разница между громкими и тихими звуками) | Auto: Включает/выключает сжатие динамического диапазона в зависимости от источника. Low / Medium / High: Настраивает уровень сжатия. Off: Сжатие динамического диапазона всегда отключено. * Значение "Auto" может быть выбрано только для сигнала Dolby TrueHD. |
| Low Frequency Настраивает уровень низкочастотных эффектов (LFE). | -10dB - 0dB Для соответствующего воспроизведения различных источников рекомендуем выбрать следующие значения для настроек. • Источники Dolby Digital: "0dB" • Видео источники DTS: "0dB" • Музыкальные источники DTS: "-10dB" |
| Параметры настройки | Описание настройки |
| Center Image Распределяет выходной сигнал диалога из центрального канала на фронтальные левый и правый каналы, а также расширяет звуковое изображение вперед. Этот параметр может быть настроен при выборе значения DTS NEO:6 в режиме "Music". | 0.0 - 1.0 (03) Чем меньше значение, тем больше диалог концентрируется в центральном канале. Чем больше значение, тем больше сигнала диалога распределяется из центрального канала на фронтальные левый и правый каналы, а также сильнее расширяется звуковое изображение. |
| Panorama Распределяет сигналы фронтальных левого/правого каналов в тыловые каналы для расширения звуковой панорамы. Этот параметр может быть настроен при выборе значения Dolby PLg в режиме "Music". | On: Назначает. Off: Не назначает. |
| Dimension Смещает центр звукового образа в фронтальные или тыловые каналы для настройки баланса воспроизведения. Этот параметр может быть настроен при выборе значения Dolby PLg в режиме "Music". | 0 - 6 (3) При выборе меньшего значения поле окружающего звука будет смещено назад; а при выборе большего значения, поле звучания будет смещено вперед. |
| Center Width Распределяет выходной сигнал диалогов из центрального канала в левый и правый каналы, а также расширяет звуковой образ по фронту. Этот параметр может быть настроен при выборе значения Dolby PLg в режиме "Music". | 0-7(3) *Чем меньше значение, тем больше диалога концентрируется в центральном канале. Чем больше значение, тем больше сигнал диалога распределяется из центрального канала на фронтальные левый и правый каналы, а также сильнее расширяется звуковое изображение. |
| Set Defaults Настройки параметра "Surr.Parameter" будут сброшены к значениям, установленным по умолчанию. | Yes: Сброс к значениям по умолчанию. No: Настройки не будут сброшены к значениям, установленным по умолчанию. *При выборе "Set Defaults" и нажатии кнопки ENTER, на экране будет отображено сообщение "Reset to the default values?". Выберите "Yes" или "No", затем нажмите кнопку ENTER. |

Стр. 63

| Tone (Тембр) Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты. Настраивает тембр звучания. |
| --- |
| Параметры настройки | Описание настройки |
| Tone Control Включает/выключает функцию управления тембром. | On: Включает настройку тембра (низкие, высокие частоты). Off: Воспроизведение без настроек тембра. *Параметр "Tone Control" может быть настроен только при установке "Dynamic EQ" (стр. 65) в значение "OFF". ПРИМЕЧАНИЕ Тембр недоступна для настройки в режимах "DIRECT" или "PURE DIRECT". |
| Bass Настраивает низкие частоты звучания. | -6dB - +6dB (0dB) *Параметр "Bass" может быть настроен при установке "Tone Control" в значение "ON". |
| Treble Настраивает высокие частоты звучания. | -6dB - +6dB (0dB) *Параметр "Treble" может быть настроен при установке "Tone Control" в значение "ON". |

Dialogue Level (Уровень диалога)

Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Определяет уровень выходного сигнала для более четкой передачи диалогов из центрального канала.

| Параметры настройки |  | Описание настройки |
| --- | --- | --- |
| Dialogue | -12dB - +12dB (0dB) |  |

Subwoofer Level (Уровень сабвуфера)

Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Определяет включение/выключение сабвуфера и уровень его выходного сигнала.

| Параметры настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Subwoofer Включает или выключает выходной сигнал сабвуфера. | On: Используется сабвуфер. Off: Сабвуфер не используется. ПРИМЕЧАНИЕ Этот параметр настраивается при выборе "DIRECT" или "PURE DIRECT" (стр. 41) и установке параметра "Subwoofer Mode" (стр. 75) в значение "LFE+Main". |
| Subwoofer Level | -12dB - +12dB (0dB) |
| Настраивает выходной уровень сабвуфера. |  |

Стр. 64

M-DAX

Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Такие сжатые аудио форматы, как MP3, WMA (Windows Media Audio) и MPEG-4 AAC уменьшают количество данных, исключая компоненты сигналов, неслышимые человеческим ухом. Функция M-DAX генерирует сигналы, которые были исключены во время сжатия, восстанавливая звук почти до исходного звучания, предшествующего сжатию. Она также исправляет уровень громкости низких частот для получения более богатого звучания при сжатых аудио сигналах.

| Параметры настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| M-DAX Выбирает режим для M-DAX. | Off: Функция M-DAX не используется. Low: Оптимизирует режим для сжатых источников с нормальными высокими частотами. Middle: Применяет соответствующее усиление низких и высоких частот для всех сжатых источников. High: Оптимизирует режим для сжатых источников с слишком слабыми высокими частотами. * • Этот параметр может быть настроен для аналоговых сигналов или при поступлении сигнала ИКМ (Частота семплирования = 44,1/48 кГц). • Настройки "M-DAX" сохраняются для каждого источника входного сигнала. • При установке в значение "OFF", индикатор M-DAX на передней панели будет отключен. • Настройка недоступна при установке режима окружающего звука в значение "DIRECT" или "PURE DIRECT". •Этот параметр также можно настроить с помощью кнопки M-DAX. При каждом нажатии кнопки M-DAX настройки будут изменяться в следующем порядке. |

Audio Delay (Аудиозадержка)

Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Ручная настройка задержки аудиодорожки при просмотре видео.

Описание настройки

0ms - 200ms

• Этот параметр может быть настроен в диапазоне от 0 до 100 мс при установке параметра "Auto Lip Sync" (стр. 68) в значение "ON" или при подключении телевизора, совместимого с функцией Auto Lip Sync.

• Сохраняет значение "Audio Delay" для каждого источника входного сигнала.

| Volume (Настройка громкости) Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты. Настраивает уровень громкости. |
| --- |
| Параметры настройки | Описание настройки |
| Scale Настройте отображение уровня громкости. | 0 - 98: Отображает в диапазоне 0,5 (Мин.) – 98. -79.5dB - 18.0dB: Отображается - - -dB (Мин.), в диапазоне -79,5 дБ - 18,0 дБ. * Настройка "Scale" также применяется к методам отображения "Limit" и "Power On Level". |
| Limit Выполняет настройку для определения максимального уровня громкости. | Off: Не определяет максимальный уровень громкости. 60 (-20dB) / 70 (-10dB) / 80 (0dB) |
| Power On Level Определяет настройки уровня громкости, активные при включении питания. | Last: Используйте значения настройки, запомненные при последнем использовании. Mute: Всегда используйте функцию отключения звука при включении питания. 1 - 98 (-79dB - 18dB): Уровень громкости регулируется до соответствующего. |
| Mute Level Определяет количество аттенюации при активации функции отключения звука. | Full: Звук полностью заглушается. -40dB: Звук заглушается на 40 дБ. -20dB: Звук заглушается на 20 дБ. |

Стр. 65

Audyssey

Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Выполняет настройки Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® и Audyssey Dynamic Volume®. Их можно выбрать только после выполнения настройки Audyssey®. Более подробную информацию о технологии Audyssey вы можете найти на стр. 92.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Если вы не выполняли настройку Audyssey® или если изменили настройки громкоговорителей после выполнения настройки Audyssey®, Dynamic EQ/Dynamic Volume могут быть недоступны для выбора.

В этом случае выполните еще раз настройку Audyssey® или выполните операцию "Restore" (стр. 27) для возврата к настройкам, предшествующим проведению настройки Audyssey®.

• Для сигнала HD Audio, частота семплирования которого превышает 96 кГц, параметр "Audyssey" недоступен для настройки.

| Параметры настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| MultEQ® MultEQ компенсирует временные и частотные изъяны акустики в зоне прослушивания на основе результатов измерений, проведенных Audyssey. Выбор доступен из трех типов кривых компенсации. Рекомендуем выбрать настройку "Audyssey". MultEQ® является обязательной настройкой для параметров Dynamic EQ и Dynamic Volume. | Audyssey: Оптимизирует частотные характеристики всех громкоговорителей. Audyssey Byp.L/R: Оптимизирует частотные характеристики всех громкоговорителей, кроме фронтальных левого и правого. Audyssey Flat: Оптимизирует частотные характеристики всех громкоговорителей для достижения ровной характеристики. Manual EQ: Применяет частотные характеристики, установленные вручную в "Manual EQ" (стр. 66). Off: Отключает эквалайзер "MultEQ". • Параметры "Audyssey", "Audyssey Byp. L/R" и "Audyssey Flat" становятся доступными для выбора после выполнения настройки Audyssey®. Параметр "Audyssey" автоматически выбирается при выполнении настройки Audyssey®. При выборе значений "Audyssey", "Audyssey Byp. L/R" или "Audyssey Flat" на экране загорится *. • Во время проведения настройки Audyssey при изменении значений параметров Speaker Configuration, Distance, Channel Level и Crossover Frequency не увеличивая количество громкоговорителей, на экране загорится только индикатор *. • При каждом нажатии кнопки MultEQ настройки будут изменяться в следующем порядке. ПРИМЕЧАНИЕ При использовании наушников параметр "MultEQ®" автоматически будет установлен в значение "OFF". |

• Настройки "MultEQ®", "Dynamic EQ" и "Dynamic Volume" сохраняются для каждого источника входного сигнала.

| Параметры настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Dynamic EQ Решает проблему ухудшения качества звучания при понижении уровня громкости, принимая во внимание особенности человеческого восприятия и акустические характеристики помещения. Функционирует вместе с MultEQ. | On: Использует Dynamic EQ. Off: Не использует Dynamic EQ. * • При выборе значения "ON" на экране будет отображено *. •Этот параметр также можно настроить с помощью кнопки DYN EQ. При каждом нажатии кнопки DYN EQ настройки будут изменяться в следующем порядке. ПРИМЕЧАНИЕ При установке параметра "Dynamic EQ" в значение "On", настройки "Tone Control" (стр. 63) будут недоступны для выполнения. |
| Reference Offset Audyssey Dynamic EQ соответствует стандартному уровню микширования фильма. Выполняет настройки для сохранения референсного отклика и богатого окружения при понижении уровня громкости. Однако референсный уровень фильмов не всегда используется в музыке. Dynamic EQ Reference Level Offset обеспечивает три смещения от исходного уровня фильма (5 дБ, 10 дБ, и 15 дБ), который можно выбрать, если уровень контента не соответствует стандарту. Рекомендуемые настройки уровня показаны справа. | 0dB (Film Ref): Это значение по умолчанию может использоваться при прослушивании фильмов. 5dB: Выберите эту настройку для контента с очень широким диапазоном, например, для классической музыки. 10dB: Выберите эту настройку для джаза или другой музыки с широким динамическим диапазоном. Эту настройку вы также можете выбрать для телевизионного просмотра, так как телевизионные программы транслируются на 10 дБ ниже исходного уровня фильмов. 15dB: Выберите эту настройку для настройки для поп/рок музыки или другого программного материала, микшированного на очень высоких уровнях прослушивания и обладающих узким динамическим диапазоном. *Настройка будет активна при установке "Dynamic EQ" в значение "ON" (стр. 65). |

Стр. 66

| Параметры настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Dynamic Volume | Heavy: Максимальная настройка самого тихого и самого громкого звука. Medium: Средняя настройка самого тихого и самого громкого звука. Light: Минимальная настройка самого тихого и самого громкого звука. Off: Не использовать "Dynamic Volume". * • При выборе значения "Heavy", "Medium" или "Light" на экране будет отображено *. • Если параметр "Dynamic Volume" установлен в значение "Yes" в меню "Audyssey® Setup” (стр. 25), настройка автоматически переключится в значение "Medium". •Этот параметр также можно настроить с помощью кнопки DYN VOL. При каждом нажатии кнопки DYN VOL настройки будут изменяться в следующем порядке. |
| Решает проблемы различных уровней громкости телевизора, фильмов и другого контента (между тихими и громкими пассажами и т.д.) автоматически настраивая предпочитаемый уровень громкости. |  |

Manual EQ

Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Используйте графический эквалайзер для настройки тембра каждого из громкоговорителей.

Параметр "Manual EQ" может быть настроен при установке "MultEQ®" (стр. 65) в значение "Manual EQ".

| Параметры настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Speaker Select Определяет настройку тембра для отдельных или для всех громкоговорителей. | All: Настраивает тембр всех громкоговорителей. Left/Right: Настраивает тембр левых и правых громкоговорителей одновременно. Each: Настраивает тембр каждого громкоговорителя. |
| Adjust EQ Настраивает уровень каждой частотной полосы. Определяет настройку громкоговорителя, выбранного в "Speaker Select”. | 1. Выберите громкоговоритель. 2. Выберите частотный диапазон. 63Hz / 125Hz / 250Hz / 500Hz / 1 kHz / 2kHz / 4kHz / 8kHz / 16kHz • Выберите громкоговорители для настройки при выборе "Left/Right" или "Each". -20.0dB - +6.0dB (0.0dB) |
| Curve Copy Копирует кривую "Audyssey Flat" (стр. 65) из MultEQ®. | Yes: Копирует. No: Не копирует. * *Параметр "Curve Copy" будет доступен П Параметр "Curve Copy" будет доступен после выполнения настройки Audyssey®. • После выбора параметра "Curve Copy" и нажатия кнопки ENTER, на экране будет отображено сообщение "Copy "Audyssey Flat”?". Выберите "Yes" или "No", затем нажмите кнопку ENTER. |
| Set Defaults Настройки параметра "Manual EQ" будут сброшены к значениям, установленным по умолчанию. | Yes: Сброс к значениям по умолчанию. No: Настройки не будут сброшены к значениям, установленным по умолчанию. *При выборе "Set Defaults" и нажатии кнопки ENTER, на экране будет отображено сообщение "Reset to the default values?". Выберите "Yes" или "No", затем нажмите кнопку ENTER. |

Стр. 67

Video (Видео)

Предназначено для выполнения настроек видео изображения.

Работа с меню

1. Нажмите кнопку SETUP. На экране телевизора появится меню.

2. Нажмите кнопку */* для выбора меню, которое хотите настроить.

3. Нажмите кнопку ENTER или * для ввода настройки.

• Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку * или BACK.

• Для выхода из меню нажмите кнопку SETUP во время его отображения. Меню исчезнет.

HDMI Setup (Настройка HDMI) (стр. 68)

Volume Display (Отображение громкости)(стр. 68)

Info Display (Отображение информации) (стр. 69)

Audio Display (Отображение настроек звука)(стр. 69)

TV Format (Формат телевидения)(стр. 69)

Стр. 68

Video (Видео)

HDMI Setup (Настройка HDMI)

Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Выполняет настройки видео/аудио выхода HDMI.

| Параметры настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Auto Lip Sync Выполняет автоматическую компенсацию рассинхронизации аудио и видео выходов. | On: Компенсирует. Off: Не компенсирует. |
| HDMI Audio Out Выберите устройство для аудио выхода HDMI. | AVR: Воспроизводит через громкоговорители, подключенные к устройству. TV: Воспроизводит через подключенный к устройству телевизор. * • Аудиосигнал, поступающий из входного HDMI разъема, может выводиться в виде выходного сигнала из разъема HDMI, назначив выход сигнала HDMI на телевизор. Аналоговые сигналы, поступающие через входные разъемы Analog/Coaxial/Optical, не могут выводиться из выходного разъема HDMI. *При включении функции управления HDMI приоритетным становятся аудио настройки телевизора (стр. 52 "Функция управления HDMI"). |
| HDMI Control Вы можете связать операции с устройствами, подключенными к HDMI и совместимыми с функцией HDMI Control. | On: Используется функция управления HDMI. Off: Функция управления HDMI не используется. • При подключении устройства, несовместимого с функцией управления HDMI, установите параметр "HDMI Control" в значение "OFF". • Прочтите руководства пользователя других подключенных устройств для проверки настроек. • См. раздел "Функция управления HDMI" (стр. 52) для получения дополнительной информации о функции управления HDMI. |
|  | ПРИМЕЧАНИЕ |
|  | • При установке "HDMI Control" в значение "ON" потребление питания в режиме ожидания будет увеличено. Если вы планируете долгое время не пользоваться устройством, отключите кабель питания от розетки. • Функция управления HDMI позволяет управлять телевизорами, поддерживающими данную функцию. Убедитесь в том, что телевизор и HDMI подсоединены при управлении HDMI. • При изменении настроек "HDMI Control" всегда отключайте питание подключенных устройств после выполненных изменений. |
| Параметры настройки | Описание настройки |
| Standby Source Настраивает входной источник HDMI для перехода в режим ожидания при включении устройства. | Last: Устройство перейдет в режим ожидания, сохранив ранее используемый источник входного сигнала. CBL/SAT / DVD / Blu-ray / GAME / MEDIA PLAYER / AUX: Устройство перейдет в режим ожидания, сохранив назначения каждого источника сигнала на соответствующие входные терминалы. *Параметр "Standby Source" можно настроить при установке "HDMI Control" в значение "ON". |
| P.Off Control Связывает переключение в режим ожидания данного устройства и подключенного оборудования. | All: Если питание подключенного телевизора отключается, независимо от источника входного сигнала, то питание устройства перейдет в режим ожидания. Video: Если питание подключенного телевизора отключается, при поступлении сигнала из источников CBL/SAT / DVD / Blu-ray / GAME / AUX / MEDIA PLAYER, то устройство автоматически перейдет в режим ожидания. Off: Это устройство не связано с телевизором. *Параметр "P.Off Control" может быть настроен при установке "HDMI Control" в значение "ON". |
| Volume Display (отображение громкости) | Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты. |
| Определяет отображение на экране общего уровня громкости. |
| Параметры настройки | Описание настройки |
| Volume | Bottom: Отображается внизу страницы. Top: Отображается вверху страницы. Off: Экран будет выключен. *Если значение уровня громкости плохо различимо на фоне субтитров фильтра, выберите настройку "Top". |

Стр. 69

Info Display (Отображение информации)

Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Video (Видео)

Отображает временное состояние при изменении режима звучания или при переключении источника входного сигнала. Вы можете включить или выключить отображение данной информации.

| Параметры настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| On-Screen Info | On: Экран будет включен. Off: Экран будет выключен. |
| Audio Display (Отображение настроек звука) | Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты. |
| Определяет время отображения страницы меню при выборе источника сигнала "TUNER". |
| Параметры настройки | Описание настройки |
| Audio | Always: Непрерывно отображает страницу. 30s: Отображает страницу на 30 секунд после выполнения операции. 10s: Отображает страницу на 10 секунд после выполнения операции. Off: Экран будет выключен. |
| TV Format | Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты. |
| Определите формат видеосигнала, передаваемого на используемый телевизор. |
| Параметры настройки | Описание настройки |
| Format | NTSC: Выбирает выход NTSC. PAL: Выбирает выход PAL. Параметр "Format" также может быть настроен с помощью следующей процедуры. Экранное меню отображаться не будет. 1. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку PRESET CH - и STATUS на панели управления в течение 3 секунд. На дисплее появляется индикация «V.Format:<PAL>». 2. Нажмите кнопку PRESET CH + или PRESET CH - на панели устройства и настройте формат видеосигнала. 3. Нажмите кнопку STATUS на панели управления для подтверждения выбранной настройки. |
|  | ПРИМЕЧАНИЕ |
|  | При выборе формата, отличного от видео формата подключенного телевизора, изображение будет отображаться неверно. |

Стр. 70

Входы

Выполняются настройки, связанные с воспроизведением источника входного сигнала.

• Вы можете не изменять настройки для использования устройства. Изменяйте настройки по мере необходимости.

Работа с меню

1. Нажмите кнопку SETUP. На экране телевизора появится меню.

2. Нажмите кнопку */* для выбора меню, которое хотите настроить.

3. Нажмите кнопку ENTER или * для ввода настройки.

• Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку * или BACK.

• Для выхода из меню нажмите кнопку SETUP во время его отображения. Меню исчезнет.

Важная информация

□ Об отображении источников входного сигнала

В этом разделе представлены конфигурируемые источники входного сигнала для каждого параметра.

ПРИМЕЧАНИЕ

Источники входного сигнала, настроенные на "Hide" в меню "Hide Source" (стр. 72), недоступны для выбора.

Digital Assign (Назначение цифрового сигнала) (стр. 71)

Source Rename (Переименование источника сигнала) (стр. 72)

Hide Sources (Скрыть источник) (стр. 72)

Source Level (Уровень источника сигнала) (стр. 72)

Input Select (Выбор источника входного сигнала) (стр. 72)

Video Source (Источник видеосигнала) (стр. 73)

Стр. 71

Digital Assign (Назначение цифрового сигнала)

Данное устройство оснащено источниками входного сигнала, например, "CBL/SAT", по умолчанию назначенными на определенные аудио и видео разъемы. Выполняя предусмотренные по умолчанию подключения, вы можете нажать кнопку выбора источника входного сигнала для воспроизведения аудио или видео сигнала подключенного устройства.

При выполнении других подключений вы должны будете изменить настройки, описанные в этом разделе.

Примеры страниц меню "Digital Assign"

Эта страница отображается при выборе меню "Inputs" - "любой источник входного сигнала" - "Digital Assign". Воспользуйтесь меню "Digital Assign" для изменения 2 цифровых входных разъемов, которые назначены на 1 источники входных сигналов по умолчанию.

Операции в меню назначения входа

1. С помощью кнопок */*/*/* выделите параметр, который хотите настроить, затем нажмите кнопку ENTER.

2. Затем с помощью кнопок */* выберите входной разъем для назначения.

3. Нажмите кнопку ENTER для регистрации настройки.

| Параметры настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| DIGITAL |  | COAXIAL / OPTICAL: Назначает входной цифровой разъем для выбора в качестве источника входного сигнала. None: Не назначает цифровой входной разъем для выбора в качестве источника входного сигнала. * Далее показаны настройки различных источников входного сигнала при приобретении устройства. |
| Настройте для изменения входного цифрового разъема, который назначен на источник входного сигнала. |  |
|  | Источник входного сигнала | CBL/SAT | DVD | Blu-ray | GAME |
|  | Настройка по умолчанию | COAXIAL | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
|  | Источник входного сигнала | MEDIA PLAYER | TV AUDIO | AUX | CD |
|  | Настройка по умолчанию | Отсутствует | OPTICAL | Отсутствует | Отсутствует |
| Set Defaults | Yes: Сброс к значениям по умолчанию. No: Настройки не будут сброшены к значениям, установленным по умолчанию. *При выборе "Set Defaults" и нажатии кнопки ENTER, на экране будет отображено сообщение "Reset to the default values?". Выберите "Yes" или "No", затем нажмите кнопку ENTER. |
| Измененное название источника входного сигнала будет возвращено к исходному. |  |

Стр. 72

Входы

Source Rename (Переименование источника сигнала)

Служит для изменения названия выбранного источника входного сигнала.

Эта функция используется в том случае, если название источника сигнала устройства отличается от названия источника сигнала ресивера. Вы сможете изменить название по собственному желанию. По завершении процедуры переименования на экране будет отображено название устройства.

Описание настройки

CBL/SAT / DVD / Blu-ray / GAME / MEDIA PLAYER / TV AUDIO / AUX / CD / M-XPort: Служит для изменения названия выбранного источника входного сигнала.

• Доступно для ввода 12 символов.

• Подробную информацию о вводе символов см. на стр. 60.

Set Defaults: Измененное название источника входного сигнала будет возвращено к исходному.

• Yes: Сброс к значениям по умолчанию.

• No: Настройки не будут сброшены к значениям, установленным по умолчанию.

При выборе "Set Defaults" и нажатии кнопки ENTER, на экране будет отображено сообщение "Reset to the default values?". Выберите "Yes" или "No", затем нажмите кнопку ENTER.

Hide Sources (Скрыть источник)

Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Удаляет с экрана неиспользуемые источники входного сигнала.

Описание настройки

CBL/SAT / DVD / Blu-ray / GAME / MEDIA PLAYER / TV AUDIO / AUX / CD / TUNER / M-XPort:

Выберите неиспользуемый источник входного сигнала.

• Show: Этот источник используется.

• Hide: Этот источник не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ

Источник входного сигнала, для которого выбрано значение "Hide", не может быть выбран с помощью кнопки выбора источника сигнала.

Source Level (Уровень источника входного сигнала)

Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

• Эта функция корректирует уровень воспроизведения входного сигнала выбранного источника.

• Выполните эту настройку, если вы слышите различия между уровнем громкости различных источников входного сигнала.

Описание настройки

-12dB - +12dB (0dB)

Уровень аналогового и цифрового входных сигналов может быть настроен независимо для источников входного сигнала, значение "DIGITAL" для которых выбрано в меню "Digital Assign" (стр. 71).

Input Select (Выбор источника входного сигнала)

Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Настраивает режим аудио входа и режим декодирования для каждого источника входного сигнала.

Доступные для выбора режимы входного сигнала могут варьироваться в зависимости от источника входного сигнала.

| Параметры настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Input Mode Настраивает режимы входного аудиосигнала для различных источников входного сигнала. Рекомендуем настроить режим аудио входа в значение "Auto". | Auto: Автоматически определяет входной сигнал и запускает воспроизведение. HDMI: Воспроизводит только сигналы, поступающие во вход HDMI. Digital: Воспроизводит только сигналы, поступающие в цифровой вход. Analog: Воспроизводит только сигналы, поступающие в аналоговый вход. * • Значение "Digital" можно выбрать для источников входного сигнала, для которых параметр "Digital" выбран в меню "Digital Assign" (стр. 71). • Если источник входного сигнала установлен в значение "CBL/SAT", "Blu-ray" или "CD", то установите этот параметр в значение "Analog". • При поступлении цифровых сигналов, на экране загорится индикатор *. Если индикатор * не горит, проверьте правильность подключения и назначения цифрового входного разъема (стр. 71). • Если "HDMI Control" установлен в значение "ON", и телевизор, совместимый с функцией ARC, подключен через разъемы HDMI MONITOR, то режим входного сигнала, входные источники которого установлены в значение "TV AUDIO", будут зафиксированы на ARC. |

Стр. 73

| Параметры настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Decode Mode Настраивает режим декодирования источника звукового входного сигнала. | Auto: Определяет тип цифрового входного сигнала и автоматически запускает декодирование и воспроизведение. PCM: Декодирует и воспроизводит только входные сигналы PCM. DTS: Декодирует и воспроизводит только входные сигналы DTS. * • Это значение можно выбрать для источников входного сигнала, для которых параметр "DIGITAL" выбран в меню "Digital Assign" (стр. 71). • В обычных условиях установите этот параметр в значение "Auto". Выберите "PCM" и "DTS" при поступлении соответствующего сигнала. |
| Video Source (Источник видеосигнала) | Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты. |
| Видеосигнал, или другой поступающий сигнал, воспроизводится в комбинации со звучащим аудиосигналом. |
| Параметры настройки | Описание настройки |
| Video Select | Default: Воспроизводит изображение и звук источника входного сигнала. CBL/SAT / DVD: Выбирает источник входного видеосигнала для просмотра. Видеосигнал выбранного источника входного сигнала воспроизводится в комбинации со звучащим аудиосигналом. Вы можете настроить этот параметр отдельно для источников входного сигнала. |
|  | ПРИМЕЧАНИЕ |
|  | • Входные сигналы HDMI недоступны для выбора. • Источники входного сигнала, для которых было выбрано "Hide" в меню "Hide Source"(стр. 72), недоступны для выбора. |

Стр. 74

Громкоговорители

Настраивает систему после изменения Audyssey®.

• Если вы изменили настройки громкоговорителей после выполнения настройки Audyssey, параметры Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® и Audyssey Dynamic Volume® будут недоступны для настройки (стр. 65).

• Используется только без изменения настроек. Настройте при необходимости.

Работа с меню

1. Нажмите кнопку SETUP. На экране телевизора появится меню.

2. Нажмите кнопку */* для выбора меню, которое хотите настроить.

3. Нажмите кнопку ENTER или * для ввода настройки.

• Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку * или BACK.

• Для выхода из меню нажмите кнопку SETUP во время его отображения. Меню исчезнет.

Параметры, доступные для настройки с помощью процедуры "Speakers"

Audyssey® Setup (Настройки Audyssey) (стр. 21)

Manual Setup (Ручная настройка) (стр. 75)

Стр. 75

Manual Setup (Ручная настройка)

Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Выполните эту настройку для ручного регулирования громкоговорителей или для изменения значений настройки Audyssey®.

• Если вы изменили настройки громкоговорителей после выполнения настройки Audyssey, параметры Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® и Audyssey Dynamic Volume® будут недоступны для настройки (стр. 65).

• Настройка "Manual Setup" используется только без изменения настроек. Настройте при необходимости.

| Параметры настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Speaker Config. Определяет присутствие громкоговорителя и выбирает его размер в соответствии с возможностью воспроизведения. | Front: Установите размер фронтального громкоговорителя. • Large: Используется громкоговоритель большого размера с адекватным воспроизведением низких частот. •Small: Используется громкоговоритель малого размера с недостаточно адекватным воспроизведением низких частот. * • При установке параметра "Subwoofer" в значение "No", параметр "Front" автоматически будет установлен в значение "Large". • При установке параметра "Front" в значение "Small", параметры "Center" и "Surround" будут установлены в значение "Large". |
| ПРИМЕЧАНИЕ |  |
| При определении размеров громкоговорителей - "Large" или "Small" – не принимайте во внимание их внешние размеры. Вместо этого, используйте значения частоты, установленные в "Crossovers" (стр. 77) в качестве стандарта для определения способности восстановления низких частот. |  |
|  | Center: Задайте наличие и размер центрального громкоговорителя. • Large: Используется громкоговоритель большого размера с адекватным воспроизведением низких частот. • Small: Используется громкоговоритель малого размера с недостаточно адекватным воспроизведением низких частот. • None: Выбирается, если центральный громкоговоритель не подключен. * Значение "Large" не отображается при установке параметра "Front" в значение "Small". |
|  | Subwoofer: Задайте наличие сабвуфера. • Yes: Использовать сабвуфер. • No: Выберите, если сабвуфер не подключен. • При установке параметра "Front" в значение "Small", параметр "Subwoofer" автоматически будет установлен в значение "Yes". |
|  | Surround: Настройте эффект присутствия и размер боковых громкоговорителей. • Large: Используется громкоговоритель большого размера с адекватным воспроизведением низких частот. • Small: Используется громкоговоритель малого размера с недостаточно адекватным воспроизведением низких частот. • None: Выберите, если боковые громкоговорители не используются. |
| Параметры настройки | Описание настройки |
| Bass Настраивает сабвуфер и воспроизведение сигнального диапазона LFE. | Subwoofer Mode: Выбирает сигналы низкочастотного диапазона для воспроизведения сабвуфером. • LFE: Сигнал низкочастотного диапазона канала, настроенного на размер громкоговорителя "Small", будет добавлен к сигналу LFE, передаваемому из сабвуфера. • LFE+Main: Сигнал низкочастотного диапазона всех каналов будет добавлен к сигналу LFE, передаваемому из сабвуфера. • Значение "Subwoofer Mode" можно выбрать при установке "Speaker Config." - "Subwoofer" (стр. 75) в значение "Yes". • Воспроизведите музыку или фильм для выбора наиболее подходящего режима, обеспечивающего максимальные низкие частоты. • Выберите значение "LFE+Main", если хотите, чтобы низкочастотные сигналы всегда передавались сабвуфером. ПРИМЕЧАНИЕ При установке параметров "Front" и "Center" для "Speaker Config." в значение "Large", и установке "Subwoofer Mode" в значение "LFE", звук из сабвуфера может отсутствовать, в зависимости от поступающего сигнала или выбранного режима звучания. |
|  | LPF for LFE: Настройте воспроизведение диапазона сигналов LFE. Выберите это значение при необходимости изменить частоту воспроизведения сабвуфера. • 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz |

Стр. 76

| Параметры настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Distances Настраивает расстояние от положения прослушивания до громкоговорителей. Измеряется от точки над головой слушателя в зоне прослушивания до каждого из громкоговорителей. | Unit: Задать единицы измерения расстояния. • Meters / Feet |
|  | Step: Задать минимальную изменяемую ширину расстояния. • 0.1m /0.01m • 1ft/0.1ft |
|  | Set Defaults: Настройки параметра "Distances" будут сброшены к значениям, установленным по умолчанию. • Yes: Сброс к значениям по умолчанию. • No: Настройки не будут сброшены к значениям, установленным по умолчанию. * *При выборе "Set Defaults" и нажатии кнопки ENTER, на экране будет отображено сообщение "Reset to the default values?". Выберите "Yes" или "No", затем нажмите кнопку ENTER. |
|  | Front L / Front R / Center / Subwoofer / Surround L / Surround R: Выберите громкоговоритель для настройки расстояния. • 0.00m - 18.00m / 0.0ft - 60.0ft: Выберите расстояние. * • Заводские настройки: Front L / Front R / Center / Subwoofer: 3.60 m (12.0 ft) Surround L / Surround R: 3.00 m (10.0 ft) • Задайте разницу расстояния между динамиками на менее 6,0 метров (20 футов). ПРИМЕЧАНИЕ Громкоговорители, для которых выбрано значение "None" в меню "Speaker Config." (стр. 75), не отображаются. |
| Параметры настройки | Описание настройки |
| Levels Настраивает уровень громкости тестового сигнала на уровень, передаваемый через каждый динамик. | Test Tone Start: Издает тестовый сигнал. • Front L / Center / Front R / Surround R / Surround L / Subwoofer: выберите громкоговоритель для выведения тестового сигнала. • -12.0dB - +12.0dB (0.0dB): Отрегулируйте уровень громкости При настройке параметра "Level", регулируемые значения устанавливаются для всех режимов звучания. • Громкоговорители, для которых выбрано значение "None" в меню "Speaker Config." (стр. 75), не отображаются. • Если в разъем PHONES устройства подключены наушники, "Level" не будет отображаться на экране. |
|  | Set Defaults: Настройки параметра "Levels" будут сброшены к значениям, установленным по умолчанию. • Yes: Сброс к значениям по умолчанию. • No: Настройки не будут сброшены к значениям, установленным по умолчанию. *При выборе "Set Defaults" и нажатии кнопки ENTER, на экране будет отображено сообщение "Reset to the default values?". Выберите "Yes" или "No", затем нажмите кнопку ENTER. |

Стр. 77

| Параметры настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Crossovers Настраивает максимальное значение частоты среза выходного сигнала, передаваемого из каждого канала на сабвуфер. Настройте параметр Crossover Frequency для соответствия способности восстановления низких частот используемого громкоговорителя. | Crossover: Настройте частоту кроссовера. • 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz / Individual: Настройте частоту кроссовера всех громкоговорителей. Более подробную информацию о настройках частоты кроссовера вы можете найти в руководстве пользователя громкоговорителей. Следующие настройки выполняются при установке параметра "Crossover" в значение "Individual". • Front / Center / Surround: Выберите громкоговоритель для выполнения настройки кроссовера. • 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz: Настройте частоту кроссовера. * • Параметр "Crossovers" может быть настроен, если параметр "Bass" - "Subwoofer Mode" (стр. 75) установлен в значение "LFE+Main", или если вы установили громкоговоритель в значение "Small". • Всегда выбирайте частоту кроссовера - "80Hz". При использовании небольших громкоговорителей рекомендуем настраивать частоту кроссовера на более высокое значение. • Для громкоговорителей с настройкой "Small", звук, ниже указанной частоты кроссовера будет срезан на выходе. Срезанные низкие частоты будут выводиться через сабвуфер или фронтальные громкоговорители. • Громкоговорители, доступные для выбора при установке в значение "Individual", варьируются в зависимости от настроек "Subwoofer Mode" (стр. 75). • При выборе "LFE" громкоговорители с настройкой "Small" в меню "Speaker Config." становятся доступны для настройки. Если громкоговорители установлены в значение "Large", на экране будет отображено сообщение "Full Band" и выполнить настройки будет невозможно. • При установке в значение "LFE + Main", эта настройка выполняется вне зависимости от выбранного размера громкоговорителя. |

Стр. 78

Общие характеристики

Выполняет различные настройки.

Работа с меню

1. Нажмите кнопку SETUP. На экране телевизора появится меню.

2. Нажмите кнопку */* для выбора меню, которое хотите настроить.

3. Нажмите кнопку ENTER или * для ввода настройки.

• Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку * или BACK.

• Для выхода из меню нажмите кнопку SETUP во время его отображения. Меню исчезнет.

Language (Язык) (Стр. 79)

Auto Standby (Автоматический переход в режим ожидания) (стр. 79)

Front Display (Экран на панели управления)(стр. 79)

Information (Информация) (стр. 80)

Setup Lock (Блокировка настройки) (стр. 80)

Стр. 79

Language (Язык)

Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Выберите язык отображения меню на телевизионном экране.

Описание настройки

English / Deutsch / Francais

Параметр "Language" также может быть настроен с помощью следующей процедуры. Экранное меню отображаться не будет. Для изменения настроек выполните отображенные на экране указания.

1. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку PRESET CH - и STATUS на панели управления в течение 3 секунд. На дисплее появляется индикация «V.Format:<PAL>».

2. Нажмите кнопку DISPLAY на панели устройства и выберите значение "Lang:<ENGLISH >".

3. Нажмите кнопку PRESET CH + или PRESET CH - на панели устройства и выберите нужный язык.

4. Нажмите кнопку STATUS на панели управления для подтверждения выбранной настройки.

Auto Standby (Автоматический переход в режим ожидания)

Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Если вы не выполняете никаких действий на панели устройства и при отсутствии аудио/видео сигнала определенное время, устройство перейдет в режим ожидания. До переключения в режим ожидания на экране будет отображено сообщение "Auto Standby".

Описание настройки

30min: Устройство перейдет в режим ожидания через 30 минут.

60min: Устройство перейдет в режим ожидания через 60 минут.

Off: Устройство автоматически не переходит в режим ожидания.

| Front Display (Экран на панели управления) | Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты. |
| --- | --- |
| Настраивает включение/выключение экрана. |
| Параметры настройки | Описание настройки |
| Display | On: Экран всегда включен. Auto OFF: Экран будет отключен, кроме случаев отображения экрана состояния. Off: Экран всегда выключен. Это также можно настроить нажатием кнопки DISPLAY на пульте ДУ. При каждом нажатии кнопки DISPLAY настройки будут изменяться в следующем порядке. |
|  | При установке параметра "Display" в значение "Off" экран будет отключен и будет выглядеть, как при отключении электроэнергии. |

Стр. 80

Information (Информация)

Отображает информацию о настройках ресивера, об источниках входного сигнала и т.д.

| Параметры настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Audio Отображает информацию о входных аудио сигналах. | Sound Mode: Настроенный в текущий момент режим окружающего звука. Signal: Тип источника входного сигнала. Format: Количество каналов в поступающем сигнале (фронтальный, боковой, LFE). Sample rate: Частота семплирования поступающего источника. Offset: Значение коррекции нормализации диалога. |
|  | Функция нормализации диалога |
|  | Данная функция автоматически активируется при воспроизведении источников Dolby Digital. Она автоматически корректирует стандартный уровень сигнала для отдельных источников программ. Значение коррекции может проверено с помощью кнопки STATUS на панели устройства. Настройки выполнены верно и завершены. Эти настройки изменить невозможно. |
| Video Отображает информацию о входных/выходных и контрольных сигналах HDMI. | Signal • Resolution / Color Space / Pixel Depth |
|  | Monitor • Interface / Resolutions |
| Status Отображает информацию о текущих настройках. | Отображаемая информация варьируется в зависимости от источника входного сигнала. • Select Source / Name / Sound Mode / Input Mode / Decode Mode / Digital Assign / Video Select |

Нажмите кнопку INFO для отображения названия текущего источника сигнала, уровня громкости и названия режима звучания в нижней части экрана.

Примеры экранного меню

• Экран состояния

При переключении источника входного сигнала.

При настройке уровня громкости.

Экран состояния: Статус управления отображается на экране при переключении источника входного сигнала или изменении уровня громкости.

ПРИМЕЧАНИЕ

Страница состояния не будет отображаться на экране при поступлении сигналов компьютера (например, VGA) или при воспроизведении определенного трехмерного видео контента.

| Setup Lock (Блокировка настройки) | Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты. |
| --- | --- |
| Защита настроек от случайного изменения. |
| Параметры настройки | Описание настройки |
| Lock | On: Включает защиту. |
|  | Off: Выключает защиту. |
|  | *Для отмены настройки установите параметр "Lock" в значение "OFF". |
|  | ПРИМЕЧАНИЕ |
|  | При установке параметра "Lock" в значение "ON", перечисленные далее настройки не могут быть изменены. Также, на экране появится сообщение "SETUP LOCKED!" при попытке изменить настройки. • Операции настройки меню |

Стр. 81

Информация

Информация

В этом разделе представлена различная связанная с устройством информация. Прочтите интересующий вас раздел.

Наименование кнопок и их функции 	Стр. 82

Прочая информация 	Стр. 87

Неполадки и способы их устранения 	Стр. 94

Технические характеристики 	Стр. 97

Тематический указатель 	Стр. 98

Стр. 82

Наименование кнопок и их функции

Передняя панель

Информация о кнопках, объяснение которых не приводится в данном разделе, указана на страницах в скобках ( ).

Индикатор STANDBY 	.(28)

[Обозначения индикатора STANDBY]

• Питание включено: Выкл.

• Режим ожидания: Красный

• При установке "HDMI Control" (стр. 68) в значение "ON": Оранжевый

Выключатель питания (*ON/STANDBY)	(28)

Включает или выключает питание данного устройства (режим ожидания).

Разъем наушников (PHONES)

При подключении наушников, звук не будет выводиться из подключенных громкоговорителей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание повреждения слуха не повышайте чрезмерно уровень громкости при использовании наушников.

Разъем настроечного микрофона SETUP MIC	(22)

Кнопка M-DAX 	(64)

Кнопка SLEEP 	(53)

Кнопки предустановленных каналов тюнера (PRESET CH +, -)	(34)

Кнопка DISPLAY 	(79)

Кнопка STATUS 	(80)

Кнопка SOUND MODE

01	Кнопка PURE DIRECT

02	Разъем AUX-HDMI

03	Регулятор VOLUME

04	Индикатор PURE DIRECT

05	Индикатор общего уровня громкости

06	Экран

07	Приемный датчик пульта ДУ

08	Индикатор M-DAX

09	Регулятор INPUT SELECTOR

Стр. 83

Экран

Информационный дисплей

На этом дисплее отображается название источника, режим звучания, значения настройки и другая информация.

Индикаторы входящих сигналов

Индикатор MUTE

Загорается при выборе режима отключения звука (стр. 29).

Индикатор общего уровня громкости

Индикатор таймера отключения

Загорается при выборе спящего режима (стр. 53).

Индикаторы режима приема радиовещания

Загорается в соответствии с условиями приема, если в качестве источника входного сигнала выбран "TUNER".

STEREO: В режиме FM этот индикатор загорается при приеме аналогового стерео вещания.

TUNED: Загорается при соответствующей настройке вещания.

RDS: Загорается при поступлении RDS вещания.

Индикатор Audyssey®

Загорается при установке параметров "MultEQ®" (стр. 65), "Dynamic EQ" (стр. 65) и "Dynamic Volume" (стр. 66) в значение "On".

Индикатор кодеков

Эти индикаторы загораются при поступлении сигналов Dolby или DTS или при запуске кодека Dolby или DTS.

Индикаторы режима входа

Настраивает режимы входного аудиосигнала для различных источников входного сигнала (стр. 72).

Стр. 84

Задняя панель

См. Страницу, указанную в скобках ().

Разъем для антенны FM/AM (ANTENNA)	(18)

Аналоговые аудио разъемы (ANALOG AUDIO IN)	(14, 16, 17)

Разъемы PRE OUT 	(48, 49, 50)

Видео разъемы (VIDEO IN / VIDEO OUT):	(13, 14, 15, 16)

Разъемы для подключения акустической системы (SPEAKER SYSTEMS)	(48, 49)

Вход AC (AC IN)	(20)

Разъемы HDMI 	(9, 10)

Цифровые аудио разъемы (DIGITAL AUDIO IN)	(13, 14, 15, 16, 17)

Разъемы REMOTE CONTROL 	(51)

Разъем M-XPort

ПРИМЕЧАНИЕ

Не прикасайтесь к контактам разъемов на задней панели. Электростатический разряд может повредить устройство.

Стр. 85

Пульт дистанционного управления

Информация о кнопках, объяснение которых не приводится в данном разделе, указана на страницах в скобках ( ).

Кнопка SLEEP 	(53)

Кнопка выбора источника входного сигнала	(28)

Кнопки SOUND MODE 	(41)

• Кнопка MOVIE

• Кнопка MUSIC

• Кнопка GAME

• Кнопка PURE

Кнопка информации (INFO) 	(80)

Курсорные кнопки (*/*/*/*) 	(59, 61, 67, 70, 74, 78)

Кнопка ENTER 	(59, 61, 67, 70, 74, 78)

Кнопка BACK 	(61, 67, 70, 74, 78)

Кнопки FAVORITE STATION

Кнопка MULTEQ 	(65)

0	Кнопка Dynamic EQ (DYN EQ)

01	Передатчик сигнала пульта ДУ

02	Кнопка ON/STANDBY (*)

03	Кнопки CHANNEL (+, -)

04	Кнопки настройки (TUNE +, -)	(30, 31)

05	Кнопка OPTION

06	Кнопки VOLUME (+, -)

07	Кнопка SETUP

(61, 67, 70, 74, 78)

08	Кнопка MUTE

09	Кнопка M-DAX

10	Кнопка Dynamic Volume (DYN VOL)

Стр. 86

Установка батареек

1. Плавно потяните крышку отсека батареек в указанном стрелкой направлении и снимите ее.

2. Вставьте батарейки, соблюдая полярность, указанную на стенках отсека.

3. Установите на место заднюю крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Вставьте определенные батарейки в пульт дистанционного управления.

• Элементы питания подлежат замене, когда управление блоком с помощью ПДУ становится невозможным, даже если пульт расположен в непосредственной близости от блока. (Прилагаемые элементы питания предназначены только для проверки исправности. Замените их новыми батареями как можно скорее.)

• При установке элементов питания пульта ДУ обязательно ориентируйте их полюса в правильном направлении, согласно маркировкам "-" и "+" в отсеке элементов питания.

• Во избежание повреждения или утечки электролита из элементов питания:

• Не используйте новый элемент питания вместе со старым.

• Не используйте элементы питания различных типов одновременно.

• Не пытайтесь зарядить элементы питания.

• Не допускайте короткого замыкания элементов, не разбирайте, не нагревайте и не утилизируйте их сжиганием.

• Не оставляйте батарейки в местах, подверженных влиянию прямых солнечных лучей, или в условиях крайне высоких температур, например, возле обогревателя.

• В случае протечки электролита тщательно удалите остатки жидкости из отсека и установите новые элементы питания.

• Извлекайте элементы питания из пульта ДУ в случае, если его не предполагается использовать в течение длительного времени.

• При утилизации элементов питания соблюдайте местные правила и нормы утилизации.

• Пульт ДУ может функционировать неверно при использовании перезарядных батареек.

Радиус действия пульта дистанционного управления

При использовании направляйте пульт на приемное устройство основного блока изделия.

Около 7 м

ПРИМЕЧАНИЕ

• Работа изделия или пульта ДУ может быть затруднена, если на приемное устройство основного блока изделия попадают прямые солнечные лучи или сильный искусственный свет флуоресцентных ламп или инфракрасный свет.

• При использовании устройств, воспроизводимых трехмерный видео контент и передающих радиосигналы (например, инфракрасные сигналы и т.п.) между различными устройствами (такими как монитор, стереоскопические очки, 3D передатчик и т.д.), пульт ДУ может не работать из-за помех, Возникающих во время передачи этих сигналов. В этом случае, отрегулируйте направление и расстояние передачи трехмерных сигналов, а также проверьте, зависит ли работа пульта ДУ от этих сигналов.

Стр. 87

Прочая информация

□ Информация о торговых марках (стр. 87)

□ Окружающий звук (стр. 88)

□ Соотношение между видеосигналом и контрольным выходом (стр. 91)

□ Описание применяемых терминов (стр. 92)

Информация о торговых марках

В данном продукте использованы следующие технологии:

Изготовлено по лицензии Audyssey Laboratories. U.S. и других иностранных патентов. Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic Volume® и Audyssey Dynamic EQ® являются торговыми марками Audyssey Laboratories.

Выполнено по лицензии Dolby Laboratories. «Dolby», «Pro Logic» и знак в виде сдвоенной буквы D являются зарегистрированными товарными знаками компании Dolby Laboratories.

Этот продукт выпущен по лицензии патентов США - 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и других американских и всемирных патентов. DTS-HD и DTS-HD и их логотипы являются зарегистрированными торговыми марками являются торговыми марками DTS, Inc. Продукт поставляется с необходимым программным обеспечением.

© DTS, Inc. Все права защищены.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC в США и других странах.

Стр. 88

Окружающий звук

Данное устройство оснащено схемой цифровой обработки сигнала, позволяющей воспроизводить источники в режиме звучания и достигать ощущения присутствия, аналогичного кинотеатрам.

Режимы и параметры окружающего звука

В следующей таблице показаны громкоговорители, которые используются в каждом режиме звучания, и параметры, доступные для настройки в режиме звучания.

Символы, используемые в таблице

S 	Указывает на доступные для настройки каналы аудио выхода или параметры окружающего звука.

D 	Указывает на каналы аудио выхода. Выходные каналы зависят от настроек параметра "Speaker Config." (стр. 75).

| Режим звучания (стр. 41) | Выход каналов | Окружающий звук (стр. 62) |
| --- | --- | --- |
|  | Фронтальные Л/П | Центральный | Боковые Л/П | Сабвуфер | Home Theater EQ (стр. 62) | Loudness Mngmt *2 (стр. 62) | Dynamic Comp. *3 (стр. 62) | Low Frequency *4 (стр. 62) | Только для режимf PRO LOGIC g Music | Только для режима NEO:6 Music |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Panorama (стр. 62) | Dimension (стр. 62) | Center Width (стр. 62) | Center Image (стр. 62) |
| DIRECT/PURE DIRECT (2- канальный)*1 | S |  |  | D*5 |  | S | S |  |  |  |  |  |
| DIRECT/PURE DIRECT (многоканальный)*1 | S | D | D | D |  | S | S | S |  |  |  |  |
| STEREO | S |  |  | D |  | S | S | S |  |  |  |  |
| MULTI CH IN | S | D | D | D |  |  |  | S |  |  |  |  |
| DOLBY PRO LOGIC g | S | D | D | D | S*6 | S | S |  | S | S | S |  |
| DOLBY PRO LOGIC | S | D | D | D | S | S | S |  | S | S | S |  |
| DOLBY DIGITAL | S | D | D | D |  |  | S | S |  |  |  |  |
| DOLBY DIGITAL Plus | S | D | D | D |  |  | S | S |  |  |  |  |
| DOLBY TrueHD | S | D | D | D |  | S | S | S |  |  |  |  |
| DTS NEO:6 | S | D | D | D |  | S | S |  |  |  |  | S |
| DTSSURROUND | S | D | D | D |  |  | S | S |  |  |  |  |
| DTS 96/24 | S | D | D | D |  |  | S | S |  |  |  |  |
| DTS-HD | S | D | D | D |  |  | S | S |  |  |  |  |
| DTS Express | S | D | D | D |  |  | S | S |  |  |  |  |
| MULTI CH STEREO | S | D | D | D |  | S | S | S |  |  |  |  |
| VIRTUAL | S |  |  | D |  | S | S | S |  |  |  |  |

*1. Во время воспроизведения в режиме PURE DIRECT параметры объемного звука будут аналогичны таковым в режиме DIRECT.

*2. Этот параметр может быть выбран при воспроизведении сигнала Dolby TrueHD.

*3. Этот параметр может быть выбран при воспроизведении сигнала Dolby Digital или DTS.

*4. Этот параметр может быть выбран при воспроизведении сигнала Dolby Digital, DTS или DVD-Audio.

*5. Только при установке параметра "Subwoofer Mode" в значение "LFE+Main" (стр. 75), звук будет выводиться через сабвуфер.

*6. Данная настройка доступна при выборе режима звучания “PLgMovie”.

*7. Данная настройка доступна при выборе режима звучания “DTS NEO:6 Cinema”.

Стр. 89

| Режим звучания (стр. 41) | Тембр *8 (Стр. 63) | Настройка Audyssey *9 (стр. 65) | M-DAX *11 (стр. 64) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MultEQ® (стр. 65) | Dynamic EQ *10 (стр. 65) | Dynamic Volume *10 (стр. 66) |  |
| DIRECT/PURE DIRECT (2- канальный)*1 |  |  |  |  |  |
| DIRECT/PURE DIRECT (многоканальный)*1 |  |  |  |  |  |
| STEREO | S | S | S | S | S |
| MULTI CH IN | S | S | S | S |  |
| DOLBY PRO LOGIC g | S | S | S | S | S |
| DOLBY PRO LOGIC | S | S | S | S | S |
| DOLBY DIGITAL | S | S | S | S |  |
| DOLBY DIGITAL Plus | S | S | S | S |  |
| DOLBY TrueHD | S | S | S | S |  |
| DTS NEO:6 | S | S | S | S | S |
| DTSSURROUND | S | S | S | S |  |
| DTS 96/24 | S | S | S | S |  |
| DTS-HD | S | S | S | S |  |
| DTS Express | S | S | S | S |  |
| MULTI CH STEREO | S | S | S | S | S |
| VIRTUAL | S | S | S | S | S |

*1. Во время воспроизведения в режиме PURE DIRECT параметры объемного звука будут аналогичны таковым в режиме DIRECT.

*8. Этот параметр может быть настроен только при установке "Dynamic EQ" (стр. 65) в значение "ON".

*9. Для HD Audio, частота семплирования входного сигнала которого превышает 96 кГц, этот параметр звука недоступен для настройки.

*10. Этот параметр может быть настроен только при установке "MultEQ" (стр. 65) в значение "OFF" или "Graphic EQ".

*11. Этот параметр может быть настроен при поступлении аналогового сигнала PCM частотой 48 кГц или 44,1 кГц.

Стр. 90

□ Типы входных сигналов и соответствующие режимы звучания

В следующей таблице представлены входные сигналы, доступные для воспроизведения в каждом режиме звучания. Определите аудио сигнал источника входного сигнала, затем выберите режим звучания.

Символы, используемые в таблице

F 	Указывает на установленный по умолчанию режим звучания.

S 	Указывает на доступный для выбора режим звучания.

| Режим звучания (стр. 41) | Типы входного сигнала и форматы |
| --- | --- |
|  | ПРИМЕЧАНИЕ | ANALOG | PCM | DTS-HD | DTS | DOLBY | DOLBY DIGITAL |
|  |  |  | PCM (multi ch) | PCM (2ch) | DTS-HD Master Audio | DTS-HD High Resolution Audio | DTS EXPRESS | DTS ES DSCRT (С символом) | DTS ES MTRX (С символом) | DTS (5.1-канальный) | DTS 96/24 | DOLBY TrueHD | DOLBY DIGITAL Plus | DOLBY DIGITAL EX (С символом) | DOLBY DIGITAL EX (Без символа) | DOLBY DIGITAL (5.1-канальный) | DOLBY DIGITAL (2-канальный) |
| DTSSURROUND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DTS-HD MSTR |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DTS-HD HI RES |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DTSSURROUND |  |  |  |  |  |  |  | S | S | F |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DTS 96/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |
|  | DTS EXPRESS |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DTS NEO:6 CINEMA |  | S |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |
|  | DTS NEO:6 MUSIC |  | S |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |
| DOLBY SURROUND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DOLBY TrueHD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |
|  | DOLBY DIGITAL+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |
|  | DOLBY DIGITAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S | F | F |  |
|  | DOLBY PRO LOGIC g MOVIE |  | S |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |
|  | DOLBY PRO LOGIC g MUSIC |  | S |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |
|  | DOLBY PRO LOGIC g GAME |  | S |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |
|  | DOLBY PRO LOGIC |  | S |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |
| MULTI CH IN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTI CH IN |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECT |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| PURE DIRECT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PURE DIRECT |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| DSP SIMULATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MULTI CH STEREO |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  | VIRTUAL |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| STEREO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _ | STEREO |  | F | S | F | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |

Стр. 91

□ Соотношение между видеосигналом и контрольным выходом

| Выход Вход | Выход HDMI | Видео выход |
| --- | --- | --- |
| HDMI | VIDEO | Video | Menu | Video | Menu |
| A | A | A | Отображается только меню | A | A |
| A | S |  |  | S <VIDEO> |  |
| S | A | S <HDMI> | S (HDMI) | A |  |
| S | S |  |  | S <VIDEO> |  |

S: Поступающий входной видеосигнал

A: Входной видеосигнал отсутствует

S < >: Выводится входной сигнал, указанный в скобках < >.

A: Выходной видеосигнал отсутствует

S ( ): Налагается на изображение, указанное в ().

A ( ): Выводится только изображение, указанное в скобках ().

ПРИМЕЧАНИЕ

• При необходимости выполнить какие-либо действия в меню во время воспроизведения видеоматериала 3D или разрешения компьютера (например, VGA), изображение будет замещено экранным меню. Воспроизведение не отображается на заднем фоне экранного меню.

• Устройство не показывает экран состояния во время воспроизведения видеоматериала 3D или разрешения компьютера (например, VGA).

Стр. 92

Описание применяемых терминов

A2DP

A2DP представляет собой один из профилей Bluetooth, разработанный аудио/видео устройств, использующих беспроводное соединение вместо кабелей.

Adobe RGB color / Adobe YCC601 color

Так как это цветовое пространство значительно шире чем RGB, то оно позволяет создать более естественное изображение.

Audyssey Dynamic EQ®

Dynamic EQ® решает проблему ухудшения качества звучания при понижении уровня громкости, принимая во внимание человеческое восприятие и акустические характеристики помещения. Audyssey Dynamic EQ работает в тандеме с Audyssey MultEQ® для создания хорошо сбалансированного звука, воспринимаемого каждым слушателем на любом уровне громкости.

Audyssey Dynamic Volume®

Dynamic Volume решает проблемы различных уровней вещания телевизионных программ, различных моментов с тихим и громким звучанием в фильме. Audyssey Dynamic EQ® встроено в Dynamic Volume так, чтобы уровень громкости воспроизведения настраивался автоматически, а басовый отклик, баланс тембров, окружающий звук и чистота диалога оставались прежними.

Audyssey MultEQ®

MultEQ® является решением для комнатной эквализации, которое калибрует любую аудио систему до достижения оптимального уровня воспроизведения для каждого слушателя в большой зоне прослушивания. Основывается на нескольких измерениях комнаты, MultEQ® рассчитывает эквализацию, которая решает проблемы временных и частотных характеристик в зоне прослушивания, а также выполняет автоматическую настройку системы окружающего звука.

Auto Lip Sync

При подключении устройства к телевизору, поддерживающему функцию Auto Lip Sync, становится доступна коррекция задержки между звуком и изображением.

B

Bluetooth

Bluetooth представляет собой беспроводную технологию, используемую для подключения устройств без использования кабелей на небольшом расстоянии. С помощью этой технологии вы можете соединить ноутбуки, КПК, мобильные телефоны и т.д. для передачи аудио сигнала и данных без кабельных подключений.

D

DOLBY DIGITAL

Dolby Digital является многоканальным цифровым форматом сигнала, разработанного Dolby Laboratories.

Доступна для воспроизведения 5.1 канальная система: 3 фронтальных канала ("FL", "FR" и "C"), 2 боковых канала ("SL" и "SR") и канал "LFE" для передачи низкочастотного сигнала.

Благодаря этому исключается возникновение перекрестных помех между каналами и создается реалистичное поле с 3D звучанием (ощущение расстояния, движения и позиционирования).

Реалистичное мощное ощущение присутствия достигается также и при воспроизведении фильмов.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus является улучшенным форматом сигнала Dolby Digital, и совместим с 7,1-канальным дискретным цифровым звучанием, улучшая качество звучания за счет увеличенного битрейта данных. Этот формат совместим с Dolby Digital, обеспечивая большую универсальность в приеме источника цифрового сигнала и в требованиях аппаратуры для воспроизведения.

Dolby Pro Logic g

Dolby Pro Logic g представляет собой технологию декодирования, разработанную Dolby Laboratories. Обычный звуковой сигнал, например, на CD диске, закодирован в 5-канальном формате, обеспечивающем создание отличного окружающего звука. Сигналы бокового канала преобразуются в стереофонические и широкополосные сигналы (с частотными характеристиками 20 Гц до 20 кГц и более) для создания трехмерного звукового поля, обеспечивая создание мощное ощущение присутствия для всех стерео источников.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD представляет собой технологию высококачественного звучания, разработанную Dolby Laboratories, использующую технологию кодирования, основанную на сжатии сигнала без потерь.

Этот формат поддерживает до 8 каналов с частотой дискретизации 96 кГц/24 бит и до 6 аудио каналов с частотой дискретизации 192 кГц/24 бит. Dolby TrueHD предназначен для использования в условиях, требующих передачу высококачественного звучания.

DTS

Является аббревиатурой Digital Theater System (Система цифрового кинотеатра), которая представляет собой цифровую аудио систему, разработанную DTS. При воспроизведении звука через систему с усилителем DTS вы сможете добиться создания точной звуковой сцены и эффекта реалистичности, как в кинотеатре.

DTS 96/24

DTS 96/24 является цифровым аудио форматом, обеспечивающим высококачественное воспроизведение в 5.1- канальной системе с частотой дискретизации 96 кГц и 24 бит квантования на DVD-Video.

DTS Digital Surround

DTS Digital Surround является стандартным цифровым форматом окружающего звука DTS, Inc., совместимым с частотой 44,1 или 48 кГц и поддерживающим 5.1-канальную систему цифрового дискретного звука окружающего звука.

DTS Express

DTS Express является аудио форматом, поддерживающим низкий битрейт (макс. 5.1-канальная система, от 24 до 256 Кбит/с).

DTS-HD

Эта аудио технология предлагает более высокое качество звука и увеличенную функциональность, по сравнению с условным DTS, и адаптирована, как аудио для Blu-ray дисков. Blu-ray диск поддерживает максимум 7,1-каналов звука.

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio представляет собой усовершенствованную версию форматов DTS, DTS-ES и DTS 96/24, и совместим с 7,1-канальным дискретным цифровым звуком с частотой дискретизации 96 или 48 кГц. Высокий битрейт данных исполнения обеспечивает передачу высококачественного звучания. Этот формат абсолютно совместим с условными продуктами, включая 5.1-канальный цифровой окружающий звук DTS.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio является аудио формат, созданный Digital Theater System (DTS). Этот формат поддерживает до 8 каналов с частотой дискретизации 96 кГц/24 бит и до 6 аудио каналов с частотой дискретизации 192 кГц/24 бит. Этот формат абсолютно совместим с условными продуктами, включая 5.1-канальный цифровой окружающий звук DTS.

DTS NEO:6™ Surround

DTS NEO:6™ является технологией матричного декодирования, предназначенной для 6.1-канального окружающего звука с 2-канальными источниками сигнала. Содержит технологию "DTS NEO:6 Cinema", предназначенную для воспроизведения фильмов, и "DTS NEO:6 Music", предназначенную для музыкального воспроизведения.

H

HDCP

При передаче цифровых сигналов между устройствами данная технология защиты авторского права кодирует сигналы, предотвращая использование данных без авторизации.

HDMI

Это аббревиатура High-Definition Multimedia Interface, обозначающая цифровой аудио-видео интерфейс, который может быть подключен к телевизору или усилителю. Видео и аудио сигнал может передаваться по одному кабелю.

L

LFE

Сокращение Low Frequency Effect (низкочастотный эффект), который является выходным каналом, который служит для подчеркивания звучания низких частот. Аудиосигнал объемного звучания усиливается за счет передачи особо низких басов частотой от 20 до 120 Гц.

M

MP3 (MPEG 1 Audio Layer -3)

Представляет собой международный стандарт сжатия аудио данных, использующий стандарт видео сжатия "MPEG-1". Сжимает объем данных до 1/11 от исходного размера, сохраняя при этом качества звука, эквивалентное качеству диска.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Представляю собой названия стандартов сжатия аудио данных, используемых для кодирования видео и аудио данных. Видео стандарты включают "MPEG-1 Video", "MPEG-2 Video", "MPEG-4 Visual", "MPEG-4 AVC". Аудио стандарты включают "MPEG-1 Audio", "MPEG-2 Audio", "MPEG-4 AAC".

W

WMA (Windows Media Audio)

WMA - это технология сжатия звуковых данных, разработанная корпорацией Microsoft.

Данные WMA могут быть распознаны с помощью Windows Media® Player Ver.7, 7.1, Windows Media® Player для Windows® XP и Windows Media® Player 9 Series.

Для прочтения файлов WMA используйте только рекомендуемые корпорацией Microsoft приложения. В противном случае, использование нерекомендуемых приложений может привести к сбою в работе.

X

x.v.Color

Эта функция позволяет более четко отображать цвета HDTV. "x.v.Color" отображает на экране более естественные цвета. "x.v.Color" является зарегистрированной торговой маркой компании Sony.

Стр. 93

Д

Динамический диапазон

Разница между максимально неискаженным уровнем звука и минимальным уровнем звука, различимым среди шумов, издаваемых устройством.

П

Понижающее микширование

Эта функция преобразует количество каналов аудио окружающего звука в меньшее число каналов воспроизведения.

Прогрессивное сканирование

Система сканирования видеосигнала, отображающая 1 кадр в виде одного изображения. По сравнению с чересстрочной системой эта система отображает видео с наименьшим миганием и искажением.

С

Схема защиты

Эта функция предназначена для предотвращения повреждений внутренних компонентов в случае перегрузки или скачков напряжения.

В случае возникновения внештатных ситуаций индикатор STANDBY начнет мигать, и устройство перейдет в режим ожидания.

Сопротивление громкоговорителей

Представляет собой значение сопротивления переменного тока, измеряемого в Омах. Чем меньше его значение, тем выше напряжение.

Т

Технология Deep Color

Технология отображения, поддерживаемая форматом HDMI. В отличие от RGB, использующей 8 бит (256 оттенков) для каждого цвета, в этой технологии используется 10 бит (1024 оттенков), 12 бит (4096 оттенков) или 16 бит (65536 оттенков) для более высококачественного отображения.

Оба устройства связаны по HDMI и должны поддерживать технологию Deep Color.

Ф

Функция сопряжения

Сопряжение является операцией, необходимой для выполнения операций между двумя устройствами Bluetooth. Сопряжение позволяет получить доступ к устройствам с поддержкой Bluetooth.

Ц

Цвета sYCC601

Аналогично x.v.Color, каждое из этих цифровых пространств определяет спектр доступных цветов, превышающий традиционную модель RGB.

Ч

Частота дискретизации

Семплирование осуществляет чтение звуковой волны (аналоговый сигнал) через определенные интервалы и передает данные высоты волны при каждом прочтении в цифровом формате (передавая цифровой сигнал). Количество чтений за одну секунду определяет частоту семплирования. Чем больше значение, тем ближе будет воспроизводимый звук к оригиналу.

Стр. 94

Неполадки и способы их устранения

При возникновении проблемы, проверьте сначала следующие пункты, прежде чем обращаться в ремонтную службу.

1. Убедитесь, что все подключения выполнены правильно.

2. Используется ли блок в соответствии с инструкцией по эксплуатации?

3. Исправны ли другие компоненты?

Если блок работает неправильно, проверьте следующие наименования, указанные в таблице ниже. Если проблема не может быть устранена при помощи способов, перечисленных в нижеследующей таблице, возможна неисправность внутренних цепей.

В этом случае извлеките штепсель из розетки и обратитесь за консультацией по месту приобретения изделия.

Общие характеристики

| Проблема | Возможная причина/ Решение | Страница |
| --- | --- | --- |
| Устройство не включается. | • Убедитесь, что кабель питания надежно подключен к розетке. • Схема защиты активирована. Отключите штекер кабеля питания из розетки, подождите 5 – 10 секунд и снова вставьте его. | 28 93 |
| Устройство автоматически переключается в режим ожидания. | • Таймер отключения включен. Снова включите питание или измените настройки таймера отключения. • Функция "Auto Standby" запускается при отсутствии каких-либо команд определенный период времени. Для отключения функции "Auto Standby" установите параметр "Auto Standby" в значение "Off". | 53 79 |
| Экран выключен. | • Выберите другое значение в меню "Display", отличное "OFF". |  |
| Индикатор STANDBY мигает красным с интервалом в 2 секунды. | • Из-за повышения температуры устройства срабатывает схема защиты. Отключите питание и повторно включите его после восстановления нормальной температуры. • Переместите устройство в вентилируемое помещение. | - |
| Индикатор STANDBY мигает красным с интервалом в 0,5 секунды. | • Используйте громкоговорители только с указанным сопротивлением. • Схема защиты срабатывает при прикосновении жил кабелей громкоговорителей друг к другу, при ослаблении жил из разъема или при прикосновении жил к задней панели устройства. После отсоединения кабеля питания исправьте ошибки, надежно подкрутите жилы кабели и снова подключите кабель. | 47 47 |
| После включения устройства индикатор STANDBY мигает красным с интервалом в 0,5 секунды. | • Повреждена схема усиления. Отключите питание устройства и свяжитесь с сервисным центром Marantz. |  |
| Проблема | Возможная причина/ Решение | Страница |
| Устройство работает неверно. | • Сбросьте значения микропроцессора | 96 |

HDMI

| Проблема | Возможная причина/ Решение | Страница |
| --- | --- | --- |
| Не слышен звук из HDMI подключения. | • Проверьте подсоединение кабеля HDMI. • При выведении аудиосигнала HDMI из громкоговорителей установите параметр "HDMI Audio Out" в значение "AVR". • При выведении аудиосигнала HDMI из телевизора установите параметр "HDMI Audio Out" в значение "TV". | 10 68 68 |
| Отсутствует изображение из HDMI подключения. | • Проверьте подсоединение кабеля HDMI. • Настройте источник входного сигнала в соответствии с HDMI разъемом. • Проверьте совместимость телевизора с технологией защиты авторских прав (HDCP). При подключении к устройству, несовместимому с HDCP, видеоизображение будет выводиться неверно. | 10 10, 28 11 |
| При выполнении следующих операций на устройстве, совместимом с HDMI управлением, те же операции будут выполняться и на ресивере. • Включение/выключение питания • Переключение аудио выходов устройств • Регулировка уровня громкости • Переключение источника входного сигнала | • Установите параметр "HDMI Control" в значение "OFF". Если вы не хотите связать отключения питания всех совместимых с HDMI управлением устройств, установите "P.Off Control" в меню в значение "OFF". | 52, 68 |
| Видео |
| Проблема | Возможная причина/ Решение | Страница |
| Нет изображения. | • Проверьте подключение выходного видео разъема устройства к входному разъему телевизора. • Выполните настройки входов в соответствии с параметрами входного разъема подключенного телевизора. | 9, 13 |

Стр. 95

Звук

| Проблема | Возможная причина/ Решение | Страница |
| --- | --- | --- |
| Аудиосигнал не выводится. | • Проверьте правильность подключения всех устройств. • Проверьте правильность выполнения подключений громкоговорителей и их конфигурацию. • Убедитесь, что подключенное аудио устройство включено. • Подстройте общий уровень громкости. • Выключите функцию отключения звука. • Проверьте правильность подключения устройства воспроизведения и выбора источника входного сигнала. • Режим входа должен совпадать с назначенным цифровым входным разъемом. • Отключите наушники. (Громкоговорители не звучат, когда подключены громкоговорители.) | 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 48, 49, 50 29 29 28 72 82 |
| Уровень громкости не увеличивается. | •Максимальный уровень громкости установлен в низкое значение. Настройте максимальный уровень громкости с помощью параметра "Limit" меню. • Питание внешних подключенных к ресиверу устройств может быть отключено. Проверьте правильность подключенных внешних устройств. | 64 |
| Боковые громкоговорители не передают аудиосигнал. | • Убедитесь, что боковые громкоговорители подключены к разъемам SURROUND. |  |
| Нет звука из сабвуфера. | • Проверьте правильность выполнения подключений сабвуфера. • Включает питание сабвуфера. • Выберите для параметра "Speaker Config." - "Subwoofer" значение "Yes". • При установке параметров "Front" и "Center" для "Speaker Config." в значение "Large", и установке "Subwoofer Mode" в значение "LFE", звук из сабвуфера может отсутствовать, в зависимости от поступающего сигнала или выбранного режима звучания. | 48, 49, 50 75 75 |
| Звук DTS не выводится. | • Установите параметр "Decode Mode" в значение "Auto" или "DTS". | 73 |
| Не выводится звук Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus. | • Выполните HDMI соединения. | 10 |
| Проблема | Возможная причина/ Решение |  |
| Режим Dolby PLg или DTS NEO:6 недоступны для выбора. | • Убедитесь, что параметр "Speaker Config." - "Center" или "Surround" установлены в значение "None". При выборе 2.0/2.1-канальной системы режим звучания не может быть выбран. • При использовании наушников режим Dolby PLg или DTS NEO:6 недоступны для выбора. | 75 |
| Настройки Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® и Audyssey Dynamic Volume® недоступны для выбора. | • Переключите режим звучания в значение, отличное от "DIRECT" или "PURE DIRECT". • При использовании наушников настройки Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® и Audyssey Dynamic Volume® недоступны для выбора. | 41 |
| Настройки Audyssey Dynamic EQ® и Audyssey Dynamic Volume® недоступны для выбора. | • Запустите Audyssey® Setup. | 21 |
| M-DAX недоступен для выбора. | • Убедитесь, что в устройство поступает аналоговый сигнал или ИКМ (Частота семплирования=44,1/48 кГц). Для воспроизведения таких многоканальных сигналов, таких как Dolby Digital или DTS surround, M-DAX не используется. • Переключите режим звучания в значение, отличное от "DIRECT" или "PURE DIRECT". | 64 41 |

FM/AM тюнер

| Проблема | Возможная причина/ Решение | Страница |
| --- | --- | --- |
| Вещание прерывается, слишком много помех. | • Измените положение и направление антенны. • Подключите внешнюю антенну FM. • Отключите соединительные кабели антенны. | 18 18 18 |

Стр. 96

Разъем M-XPort

| Проблема | Возможная причина/ Решение | Страница |
| --- | --- | --- |
| Звук не выводится при подключении беспроводного ресивера (RX101). | • Проверьте правильность сопряжения устройства с поддержкой Bluetooth и беспроводного ресивера (RX101). | 19, 92, 93 |
| Пульт дистанционного управления |
| Проблема | Возможная причина/ Решение | Страница |
| Невозможность управления блоком с пульта ДУ. | • Батареи разряжены. Замените батарейки новыми. • Управляйте пультом ДУ на расстоянии не более 7 м от устройства и под углом, не превышающим 30°. • Уберите расположенное между пультом ДУ и устройством препятствие. • Правильно вставьте элементы питания, сверяясь с метками + и -. • Проверьте, не попадает ли на сенсор пульта ДУ прямой солнечный свет или свет флуоресцентной лампы. Переместите устройство в место, в котором сенсор пульта ДУ не будет подвержен яркому свету. | 86 86 86 86 86 |

Сброс значений микропроцессора

Выполните эту процедуру, если дисплей функционирует неверно или операции не могут быть выполнены. При сбросе значений микропроцессора все настройки будут сброшены к установленным по умолчанию значениям.

1. Выключите питание при помощи кнопки * ON/STANDBY.

2. Нажмите кнопку *ON/STANDBY при одновременном нажатии кнопок PRESET CH + и PRESET CH -.

3. Отпустите обе кнопки, когда экран начнет мигать с интервалом в 1 секунду.

Если при выполнении шага 3 экран не начал мигать с интервалом в 1 секунду, повторите выполнение процедуры с шага 1.

Стр. 97

Технические характеристики

| Аудио раздел |  |
| --- | --- |
| • Усилитель мощности |  |
| Номинальная выходная мощность: | Фронтальные громкоговорители: |
|  | 50 Вт + 50 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц при нелинейных искажениях 0,08 %) |
|  | Центральный громкоговоритель: |
|  | 50 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц при нелинейных искажениях 0,08 %) |
|  | Боковые громкоговорители: |
|  | 50 Вт + 50 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц при нелинейных искажениях 0,08 %) |
| Максимально эффективная выходная мощность: | Фронтальные громкоговорители: |
|  | 80 Вт + 80 Вт (6 Ом, 1 кГц при нелинейных искажениях 10 %) |
|  | Центральный громкоговоритель: |
|  | 80 Вт (6 Ом, 1 кГц при нелинейных искажениях 10 %) |
|  | Боковые громкоговорители: |
|  | 80 Вт + 80 Вт (6 Ом, 1 кГц при нелинейных искажениях 10 %) |
| Выходные разъемы: | 6 - 8 Ом |
| • Аналоговые |  |
| Входная чувствительность/Входной импеданс | 130 мВ/ 47 кОм |
| Частотные характеристики: | 10 Гц - 100 кГц — +1 дБ, - 3 дБ (режим DIRECT ) |
| Отношение сигнал/шум: | 98 дБ (по шкале IHF-A, режим DIRECT) |
| Видео раздел |  |
| • Стандартные видео разъемы |  |
| Входной/выходной уровень и импеданс: | 1 Vp-p (75 Ом) |
| Частотные характеристики: | 5 Гц – 10 МГц – 0, -3 дБ |
| □ Тюнер | [FM] | [AM] |
|  | (Примечание: мкВ при 75 Ом, 0 дБф = 1 x 10-15 Вт) |  |
| Диапазон: | 87,5 МГц – 108 МГц | 522 кГц – 1611 кГц |
| Реальная чувствительность: | 1,2 мкВ (12,8 дБф) | 18 мкВ |
| Чувствительность по уровню 50 дБ: | MONO | 1,2 мкВ (20,2 дБф) |  |
| Отношение сигнал/шум: | MONO | 70 дБ (по шкале IHF-A, режим DIRECT) |  |
|  | STEREO | 67 дБ (по шкале IHF-A, режим DIRECT) |  |
| Общее гармоническое искажение: | MONO | 0,7 % (1 кГц) |  |
|  | STEREO | 1,0 % (1 кГц) |  |
| Общие характеристики |
| Питание: | 230 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность: | 180 Вт |
|  | 0,2 Вт (режим ожидания) |
|  | 0,5 Вт (режим ожидания CEC) |

*В целях усовершенствования технические характеристики и конструкция подвергаются изменениям без предварительного уведомления.

Стр. 98-99

Тематический указатель

Цифры

2,1-канальная система	49

3D	11

5,1-канальная система	46, 48

A

A2DP	19, 92

Adjust EQ	66

Adobe RGB color / Adobe YCC601 color	92

ARC	8

Audio Delay (Аудиозадержка)	64

Audio Display (Отображение настроек звука)	69

Audyssey	65

Audyssey Dynamic EQ®	65, 92

Audyssey Dynamic Volume®	66, 92

Audyssey MultEQ®	65, 92

Auto Lip Sync	68, 92

Auto Preset (авто настройка с запоминанием)	33

Auto Standby (Автоматический переход в режим ожидания)	79

B

Bass	63, 75

Bluetooth	19, 92

C

Center Image	62

Center Width	62

Crossovers	77

Curve Copy	66

D

Decode Mode	73

Dialogue	63

Dialogue Level (Уровень диалога)	63

Digital Assign (Назначение цифрового сигнала)	71

Direct Tune	32

Distances	76

Dolby

DOLBY DIGITAL	92

Dolby Digital Plus	92

Dolby Pro Logic II	92

Dolby TrueHD	92

DTS

DTS 96/24	92

DTS Digital Surround	92

DTS Express	92

DTS-HD	92

DTS-HD High Resolution Audio	92

DTS-HD Master Audio	92

DTS NEO:6™ Surround	92

Dynamic Comp.	62

Dynamic EQ	65

Dynamic Volume	66

F

FM	30

FM антенна	18

Front Display (дисплей на передней панели)	79

H

HDCP	11, 93

HDMI	7, 8, 11, 93

HDMI Audio Out	68

HDMI Control (Управление HDMI)	52, 68

HDMI Setup (Настройка HDMI)	68

Hide Sources (Скрыть источник)	72

Home Theater EQ	62

I

Info Display (Отображение информации) 	69

Information (Информация)	80

Audio 	80

Status 	80

Video 	80

Input Mode	72

Input Select (Выбор источника входного сигнала)	72

L

Language (Язык) 	79

Levels	76

LFE	93

Limit	64

Lock	80

Loudness Mngmt	62

Low Frequency	62

M

Manual EQ	66

Manual Setup (Ручная настройка)	75

M-DAX 	64

MPEG	93

MultEQ®	65

Mute Level	64

O

On-screen Info	69

P

P.Off Control	68

Panorama	62

Power On Level	64

Preset Memory	34

Preset Name (Название пресета)	35

Preset Skip (Пропуск пресета)	36

PTY	38

Radio Text	40

RDS	37

Reference Offset	65

S

Setup Lock (Блокировка настройки)	80

Source Level (Уровень источника входного сигнала)	72

Source Rename (Переименование источника сигнала)	72

Speaker Config	75

Speaker Select	66

Standby Source	68

Subwoofer	63

Subwoofer Level	63

Surr.Parameter	62

T

Tone	63

Tone Control	63

TP	39

Treble	63

Tune Mode	31

TV Format	69

V

Video Select	73

Video Source (Источник видеосигнала) 	73

Volume (Настройка громкости)	64, 68

Volume Display (отображение громкости)	68

W

WMA	93

X

x.v.Color	11, 93

А

Автоматическая настройка Audyssey® Auto Setup 	21

В

Ввод символов 	60

Видео 	67

Включение устройства	28

Воспроизведение

Auto surround	42

Проигрыватель Blu-ray дисков	29

CD проигрыватель	29

Режим Direct	41,44

DVD проигрыватель	29

FM	30

PTY	38

Режим Pure Direct	41, 44

Radio Text	40

RDS	37

STEREO	44

TP	39

Временное отключение звука	29

Входной сигнал	90

Входы	70

Выбор источника входного сигнала	28

Г

Габариты	62

Громкоговорители 	74

Громкоговоритель 	47

Подключение	47

Установка 	46

Настройка 	21

Д

Динамический диапазон	92

Дополнительные принадлежности	2

З

Задняя панель	84

Запоминание последней функции	56

Звук	61, 69

И

Индикатор MP3	93

К

Кабель

Аудиокабель	12

Коаксиальный цифровой кабель	9, 10

Кабель HDMI	12

Оптический кабель	48, 49

Кабель громкоговорителей	48, 49, 50

Кабель сабвуфера	12

Видеокабель	12, 50

Карта меню	57

Конденсат	3

Н

Настройка общего уровня громкости	29

Настройка сабвуфера	22

Наушники 	82

Неполадки и способы их устранения	94

О

Общие характеристики 	78

П

Передняя панель	82

Подключение

Проигрыватель Blu-ray дисков	10,16

Кабельное ТВ	14

CD проигрыватель	17

Цифровая видеокамера	10

DVD проигрыватель	10,15

FM	18

Игровая приставка	10

HDMI	7

Мультимедийный проигрыватель 	10

Кабель питания	20

Разъемы пульта ДУ	51

Спутниковый тюнер	14

Кабельная приставка	10,14

Громкоговоритель 	47

Телевизор	9,13

Беспроводной ресивер	19

Позиция прослушивания	21

Понижающее микширование	92

Проверка параметров 	27

Прогрессивная развертка	93

Пульт дистанционного управления	85

Установка батареек	86

Р

Рамочная AM антенна	18

Режим Content Type	11

Режим звучания	41, 88

Режим прослушивания	41

С

Сброс значений микропроцессора	96

Символы	60

Сообщения об ошибках (Audyssey® Setup)	26

Сопротивление громкоговорителей	47, 93

Строй 	64

Схема защиты	93

Т

Таймер отключения	53

Технология Deep Color	11, 92

Торговые марки	87

У

Усилитель мощности	50

Ф

Форматирование 	69

Функция Dual backup memory 	54

Функция Remote lock 	55

Функция блокировки панели	54

Функция запоминания личных настроек	56

Функция сопряжения	93

Ц

Цвета sYCC601 	93

Ч

Частота дискретизации	93

Э

Экран 	79, 83

Стр. 100

Габариты

Ед. изм. - мм

Вес: 8,3 кг

Стр. 101

www.marantz.com

Ближайшего уполномоченного дилера или распространителя вы можете найти на нашем веб-сайте.

* является зарегистрированной торговой маркой.

# Text boxes

##### АЯ 46