Универсальный проигрыватель Super Audio CD/Blu-ray дисков

Marantz UD5007

# (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Вы приобрели проигрыватель SACD/CD производства компании "Маранц Джапан Инк.", Япония  ("Marantz Japan Inc.", Japan). Модель SA-15S2 предназначена для воспроизведения компакт-дисков в домашних аудиосистемах. Это изделие широко известно в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Его качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжается в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

###### Информация о Российской сертификации

| № сертификата соответствия | Орган по сертификации | Нормативные документы | Наименование сертифицированной продукции | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РОСС JP.АЯ46.B04808 | ОС "РОСТЕСТ - МОСКВА" | ГОСТ Р МЭК 60065-2009 ГОСТ 22505-97 ГОСТ P 51515-99 ГОСТ P 51317-3.2-2006 ГОСТ P 51317-3.3-2008 | Проигрыватели дисков | 01.03.2012 – 14.04.2014 |

###### Основные технические характеристики

Cм. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

Маранц Джапан Инк.

35-17 Хоме, Сагамионо,

Сагамихара-ши, Канагава,

228505, Япония

Marantz Japan Inc.

35-17Chome,Sagamiono,Sagamihara-shi, Kanagava

228505, Japan

# Marantz UD5007

# Blu-ray Disc / Super Audio CD проигрыватель

# Руководство владельца

Страница I

## Меры безопасности

Предостережение

Опасность удара электрическим током, не открывать

Предостережение:

Для уменьшения опасности удара электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю панель). Внутри отсутствуют части, обслуживаемые пользователем. Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному ремонтному персоналу.

Символ молнии со стрелой, в равнобедренном треугольнике, призван обратить внимание пользователя на присутствие неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточной величины, чтобы представлять опасность удара людей электрическим током.

Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике призван обратить внимание пользователя на важные инструкции по эксплуатации и уходу (обслуживанию) в документации, сопровождающей прибор.

Предупреждение:

Для предотвращения возгорания или опасности удара электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

Изделие с лазером класса 1

(рисунок)

Важные наставления по безопасности

- Причитайте эти инструкции.

- Сохраните эти инструкции.

- Обратите внимание на все предупреждения.

- Следуйте всем инструкциям.

- Не используйте данный прибор вблизи воды.

- Очищайте только сухой тряпкой.

- Не закрывайте никаких вентиляционных отверстий. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.

- Не устанавливайте вблизи любых источников тепла, таких как батареи, обогреватели, печи или других устройств (включая усилители), которые производят тепло.

- Предохраняйте сетевой шнур от перемещения или передавливания, особенно в штеккерах, арматуре штепсельных розеток и в точке, где он выходит из устройства.

- Используйте только крепления/принадлежности, указанные производителем. Используйте только тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол, указанный производителем, или проданный вместе с устройством. При использовании тележки, будьте осторожны при перемещении изделия на тележке, чтобы избежать травмы от опрокидывания. (рисунок)

- Отсоединяйте этот прибор от сети во время грозы или когда он не используется длительные периоды времени.

- Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному ремонтному персоналу.

- Обслуживание необходимо, когда устройство было повреждено любым способом, поврежден сетевой шнур или штеккер, была пролита жидкость и предметы упали внутрь устройства; прибор был подвергнут воздействию дождя или влаги, работает не нормально или его уронили.

- Не подвергайте батареи воздействию избыточного тепла, такого прямой солнечный свет, огонь и т.п.

Предостережение:

Чтобы полностью отсоединить это изделие от сети переменного тока, отключите штеккер от стенной розетки.

Сетевой штекер используется для полного прерывания источника питания прибора и должен находиться в пределах легкой доступности для пользователя.

Предостережение:

Использование органов управления или регулировки или выполнение действий, не указанных в данной инструкции, может привести к опасному воздействию излучения.

Это изделие не должно настраиваться или ремонтироваться никем, кроме квалифицированного обслуживающего персонала.

Примечания к использованию

Предупреждения

- Избегайте высоких температур.

- Обеспечьте достаточное рассеивание тепла, когда прибор установлен в стойке.

- Обращайтесь осторожно с сетевым шнуром.

- Держитесь за штекер, когда отсоединяете шнур.

- Оберегайте прибор от влаги, воды и пыли.

- Отсоединяйте сетевой шнур, когда не эксплуатируете прибор продолжительное время.

- Не загораживайте вентиляционные отверстия.

- Не позволяйте посторонним предметам проникать в прибор.

- Не позволяйте средствам от насекомых, бензину или разбавителю контактировать с прибором. Никогда не разбирайте и не переделывайте прибор любым способом.

- Не следует препятствовать вентиляции, закрывая вентиляционные отверстия такими предметами как газеты, скатерти или салфетки.

- На приборе не следует размещать никаких источников открытого огня вроде горящих свечей.

- Изучите и следуйте местным правилам утилизации батарей. Не подвергайте изделие воздействию капель или брызг. Не размещайте никаких предметов, заполненных жидкостями, таких как вазы, на устройстве. Не касайтесь сетевого шнура мокрыми руками.

- Когда переключатель находится в положении OFF (STANDBY), данное оборудование отсоединено от питающей сети не полностью.

- Данное оборудование следует устанавливать вблизи источника питания, чтобы источник питания был легко доступен.

Страница II

Декларация соответствия

Мы провозглашаем нашу исключительную ответственность, что этот прибор соответствует нижеследующим стандартам: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 and EN61000-3-3. В соответствии с положениями Директивы о низком напряжении 2006/95/EC и Директивы об электромагнитной совместимости 2004/108/EC, регламенту ЕС 1275/2008 и его рамочной директиве 2009/125/EC для изделий, связанных с электроэнергией (ErP).

Marantz Europe, A division of D&M Europe B.V. Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, The Netherlands

Примечание относительно утилизации:

Материалы, использованные для упаковки данного изделия, являются утилизируемыми и могут быть использованы повторно. Пожалуйста, утилизируйте любые материалы в соответствие с вашими местными нормами переработки.

При списании данного прибора, следуйте вашим местным правилам и нормам.

Никогда не следует выбрасывать или сжигать батареи, их следует утилизировать в соответствие с вашими местными правилами, касающимися химических отходов.

Это изделие и поставляемые принадлежности, исключая батареи, образуют годное изделие, соответствующее директиве WEEE (утилизация электрического и электронного оборудования).

Предостережения при установке

(рисунок)

Стена

* Для обеспечения надлежащего рассеяния тепла, не размещайте данное устройство в ограниченном пространстве, таком как книжный шкаф или аналогичном.

Рекомендуется более 10 см.

Не размещайте никакого оборудования на этом приборе.

Страница 1

## Приступая к эксплуатации

Благодарим вас за приобретение изделия компании MARANTZ. Для обеспечения правильной работы, пожалуйста, прочитайте внимательно это руководство пользователя перед эксплуатацией данного изделия. После прочтения, обязательно сохраните его для справок в будущем.

### Содержание

Приступая к эксплуатации …………………………………………………..1

Принадлежности ………………………………………………………………1

Основные характеристики …………………………………………………..2

Меры предосторожности при обращении ………………………………..2

Меры предосторожности при обращении с 3D видео ………………….2

Базовый вариант ………………………………………………………………3

Соединения …………………………………………………………………….4

Важная информация ………………………………………………………….4

Соединения HDMI………………………………………………………………6

Подсоединение 2-канального аудио усилителя …………………..      …7

Подсоединение запоминающего устройства USB к порту USB ……....7

Подсоединение к домашней сети (ЛВС) ………………………………..…8

Подсоединение дистанционного управления …………………….…….10

Подсоединение сетевого шнура ………………………………………….10

Воспроизведение ……………………………………………………………11

Пиктограммы носителей ……………………………………………………11

Включите питание ……………………………………………………………11

Об информации при воспроизведении …………………………………..12

Воспроизведение BD и DVD видео ……………………………………….14

Воспроизведение Super Audio CD …………………………………….…..15

Воспроизведение CD …………………………………………………….….15

Воспроизведение DVD-Audio ………………………………………….…..16

Воспроизведение файлов (MEDIA PLAYER) …………………………..17

Воспроизведение видео с YouTube ……………………………………..19

Воспроизведение изображения видео NETFLIX ………………………19

Операции, доступные во время воспроизведения ……………………20

Настройки …………………………………………………………………….25

Настройки, доступные во время воспроизведения ……………………25

Расширенный вариант ……………………………………………………..29

Удобные функции ………………………………………………..…………30

Воспроизведение диска, совместимого с Bonus View BD-Video …   .30

Воспроизведение BD-Live …………………………………………………31

Функции управления по HDMI ……………………………………………32

Как выполнить детализированные настройки …………………………33

Карта меню ……………………………………………….………………….33

Управление меню SETUP …………………………………………………35

Общие настройки …………………………………………………………..36

Настройки видео ……………………………………………………………40

Настройки звука …………………………………………………………….41

Информация о системе ……………………………………………………41

Сведения …………………………………………………………………….42

Названия узлов и функции ……………………………………………….43

Передняя панель …………………………………………………………..43

Дисплей ……………………………………………………………………...44

Задняя панель ………………………………………………………………45

Пульт дистанционного управления ……………………………………..46

Дополнительная информация ……………………………………………49

Воспроизводимые носители ………………………………………………49

Предостережения к использованию носителей …………….…………53

Система защиты авторских прав (HDCP) ………………………………54

О звуковом выходе цифрового сигнала ………………………………..55

Информация о торговых марках …………………………………………56

Пояснения терминов ……………………………………………………….57

Возможные неисправности ……………………………………………….59

Технические характеристики ……………………………….…………….63

Принадлежности

Проверьте нижеследующие принадлежности, поставленные с изделием.

(1) Приступая к эксплуатации  ………………………………1

(2) CD-ROM (Руководство владельца) …………………….1

(3) Наставления по безопасности …………………………. 1

(4) Сетевой шнур ………………………………………………1

(5) Пульт дистанционного управления (RC006UD)…… …1

(6) Батареи R03/AAA  …………………………………………2

(7) Кабель HDMI ………………………………………………..1

(8) Кабель дистанционного управления ……………………1

(рисунок)

Страница 2

### Основные характеристики

Универсальный аудио/видео проигрыватель, который воспроизводит форматы Super Audio CD и DVD-Audio.

Этот прибор поддерживает множество носителей или обеспечивает воспроизведение видео и аудио дисков из вашей библиотеки с высоким качеством (см. страницу 49 «Воспроизводимые носители»).

Поддержка сетевых функций

Когда прибор подсоединен к сети Интернет, могут быть использованы службы YouTube и NETFLIX.

Могут быть воспроизведены музыка, фотографии и файлы видео, сохраненные на устройстве, которое подключено через сеть.

Когда прибор подсоединен к Интернет, с Интернет-страницы во встроенную память может быть загружено льготное видео, чтобы наслаждаться BD-LIVE (см. страницу 8 «Подсоединение к домашней сети (ЛВС)»).

Воспроизведение 3D видео

Когда прибор подсоединен к телевизору, обеспечивающему 3D, при помощи высокоскоростного кабеля HDMI, вы можете наслаждаться трехмерным видео.

Конструкция из независимых блоков для воспроизведения аудио и видео сигналов с высокой верностью

Электронные схемы отделены друг от друга, чтобы воспрепятствовать электронным и электромагнитным помехам, обусловленным различными электронными сигналами в приборе.

Графический интерфейс пользователя (GUI) для простоты и доступности эксплуатации

Этот прибор оснащен удобным для восприятия графическим интерфейсом пользователя, который использует отображения меню и уровни. Применение уровней отображения повышает удобство управления этим прибором (см. страницу 35 «Управление меню SETUP»).

Управление по HDMI

Подсоединив телевизор или аудио/видео ресивер, который поддерживает функцию управления по HDMI, к этому прибору при помощи кабеля HDMI, т включив настройки на каждом устройстве, вы можете управлять другими приборами с одного устройства (см. страницу 32 «Функции управления по HDMI»).

### Меры предосторожности при обращении

Перед включением выключателя питания

Проверьте еще раз, что все соединения являются правильными и что не существует проблем с межблочными кабелями.

Питание продолжает поступать на некоторые цепи, даже когда прибор находится в ждущем режиме. Если вы оставляете дом на длительное время или когда путешествуете, обязательно вытащите сетевой шнур переменного тока из розетки.

Послесвечение изображения (прожиг экрана)

Не оставляйте неподвижные меню диска, меню прибора и т.п., отображенными на экране телевизора длительные периоды времени. Это может привести к послесвечению изображения (прожигу изображения) на экране.

О конденсации

Если существует значительная разность температур между внутренностями прибора и окружением, может образоваться конденсация (роса) на рабочих органах внутри прибора, что приведет к неправильной работе прибора.

Если это происходит, дайте прибору постоять час или два с выключенным питанием, и дождитесь небольшой разницы температур перед эксплуатацией прибора.

Предосторожности при использовании мобильных телефонов.

Использование мобильного телефона вблизи этого прибора может вызвать помехи. Если это происходит, переместите мобильный телефон подальше от устройства, когда он используется.

Перемещение прибора

Обязательно извлеките диск, выключите питание и выньте сетевой шнур из розетки питания. Затем, отсоедините межблочные кабели от остального оборудования системы перед перемещением прибора.

Об уходе

Протирайте корпус и панель управления начисто при помощи мягкой тряпки.

Следуйте инструкциям при использовании химического очистителя.

Бензин, разбавитель краски или другие органические растворители, а также инсектицид, могут привести к изменению материала и обесцвечиванию, если они вступили в контакт с прибором, и, следовательно, их нельзя использовать.

Достаточная вентиляция места установки

Если этот прибор оставить в прокуренной комнате и т.п. длительное время, поверхность оптического звукоснимателя может покрыться грязью, и в этом случае он не сможет считывать сигналы должным образом.

### Меры предосторожности при обращении с 3D видео

Перед просмотром 3D видео, обратитесь к соображениям, описанным в руководствах по эксплуатации и других документах, относящихся к совместимым с 3D телевизорам и очкам, а также в этом руководстве.

Не смотрите 3D видео, если у вас эпилепсия или болезнь сердца, если у вас была реакция фоточувствительности, или когда чувствуете себя неважно.

Это может усугубить симптомы.

Когда вы смотрите кинофильмы 3D и т.п., делайте достаточный перерыв, один на кинофильм, как правило.

Продолжительный просмотр 3D видео может вызывать усталость глаз.

Ограничивайте просмотр 3D видео тем, кому шесть лет и старше, в качестве рекомендации.

Дети не реагируют прямо на усталость и дискомфорт, поэтому они могут внезапно заболеть.

Когда дети смотрят 3D видео, родители должны держать свои глаза открытыми, отслеживая признаки усталости глаз у детей.

Прекращайте просмотр 3D, когда вы видите двойные изображения или не можете видеть трехмерные эффекты.

Постоянный просмотр 3D видео в таких условиях может вызвать усталость глаз.

Останавливайте просмотр 3D видео, когда вы чувствуете что-то странное, устали или заболели.

Постоянный просмотр 3D видео в таких условиях может вызвать плохое физическое состояние. Сделайте достаточный перерыв.

Обратите внимание на людей и предметы вокруг вас.

Достигая чего-то без ощущения расстояния из-за 3D видео, или перемещая ваше тело внезапно в ответ на изображение 3D видео, когда вы принимаете его за реальный предмет, может нанести телесное повреждение окружающим людям, либо вызвать повреждение близлежащих предметов, приведя к ранению. Держите хрупкие предметы вдали от вашего места для просмотра.

Носите ваши корректирующие очки или контактные линзы под 3D-очками, если у вас близорукость, дальнозоркость, анизометропия или астигматизм.

Просмотр 3D видео без коррекции вашего зрения может вызвать усталость глаз или ухудшение зрения.

Сидите на правильном расстоянии от экрана при просмотре 3D видео.

Расположение слишком близко к экрану может вызывать усталость глаз или ухудшение зрения. Сидите на расстоянии, которое рекомендуется в инструкции по эксплуатации вашего телевизора.

Страница 3

## Базовый вариант

В этом разделе мы объясняем соединения и основные методы управления для этого прибора.

- Соединения см. на странице 4.

- Воспроизведение (основные операции) см. на странице 11.

- Настройки см. на странице 25.

Страница 4

### Соединения

Важная информация

Выполните соединения перед использованием этого прибора.

Для создания домашнего театра, который может воспроизводить видео и звук более высокого качества, используя все возможности этого прибора и ваших видео устройств, подсоедините этот прибор к каждому из ваших видео устройств при помощи кабелей HDMI.

(рисунки)

Кабели, используемые для соединений

Звуковой и видео кабель

Кабель HDMI

Звуковой кабель (продается отдельно)

Звуковой кабель

Кабель (продается отдельно)

Кабель Ethernet

Примечание

Не вставляйте сетевой шнур, пока не выполнены все соединения.

При выполнении соединений, также обращайтесь к инструкциям по эксплуатации других подсоединяемых устройств.

Не скручивайте сетевые шнуры вместе с межблочными кабелями. Это может привести к помехам.

Вы можете подсоединять к этому прибору, устройства, совместимые с HDMI.

Если устройство, подсоединенное к этому прибору, оснащено разъемом HDMI, рекомендуется использовать соединения HDMI. Соединения при помощи кабелей HDMI имеют следующие преимущества, которые не обеспечивают другие методы соединения.

- Высококачественное воспроизведение аудио и видео посредством цифровых сигналов. Соединения HDMI могут передавать видео высокого разрешения и высококачественные звуковые форматы (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, dts-HD, dts-HD Master Audio).

- Соединения HDMI также передают информацию, необходимую для воспроизведения, между устройствами. Эта информация используется для защиты авторских прав и распознавания разрешения телевизора, функций управления по HDMI и т.п.

- Передача аудио и видео сигналов по одному кабелю HDMI. Предыдущие соединения требуют нескольких аудио и видео кабелей, но соединения HDMI требует только один кабель HDMI для передачи аудио и видео сигналов. Это позволяет лучше организовать соединения в домашней театральной системе, которые имеют тенденцию к усложнению.

- Взаимное управление посредством функции управления по HDMI (см. страницу 32). Этот прибор и устройство HDMI, подсоединенное посредством HDMI, могут быть связаны для выполнения операций, например, управления питанием. Поддержка воспроизведения 3D (см. страницы 5 и 40).

Существует более одной версии стандарта HDMI. Поддерживаемые функции и характеристики изменяются в зависимости от версии. Чтобы наслаждаться этими функциями, устройство HDMI, подсоединенное к этому прибору, также должно использовать ту же самую версию стандарта. Чтобы выяснить версию стандарта HDMI на устройстве, подсоединенном к этому прибору, обратитесь к руководству на устройство.

Некоторые телевизоры не поддерживают звуковой вход через разъемы HDMI. Подробности см. в руководстве на ваш телевизор.

Подсоединение этого прибора к телевизору или аудио/видео ресиверу посредством разъемов HDMI (см. страницу 6)

Подсоединение телевизора (см. страницу 6)

Функции управления по HDMI (см. страницу 32)

HDMI (см. страницу 40)

Страница 5

Важная информация

Функция HDMI

Этот прибор поддерживает следующие функции HDMI:

О функции 3D

Этот прибор поддерживает выход 3D (трехмерных) видео сигналов HDMI.

Для воспроизведения 3D видео, вам понадобится телевизор или аудио/видео ресивер, который обеспечивает поддержку для функции HDMI 3D.

Примечание

- При воспроизведении 3D видео, обратитесь к инструкциям, представленным в руководстве вашего устройства воспроизведения, вместе с этим руководством.

- Этот прибор может накладывать видео на настройку OPTION и полосу информации при воспроизведении содержимого 3D. Отметьте, что для некоторого содержимого 3D видео, этот прибор не может накладывать видео на настройку OPTION и полосу информации.

- Если 2D видео преобразуется в 3D видео на телевизоре, экран меню и отображение состояния на этом приборе будут показаны неправильно. Чтобы наблюдать экран меню и дисплей состояния на это приборе правильно, отключите настройку телевизора, которая преобразует 2D видео в 3D видео.

Функция управления по HDMI (см. страницу 32)

Эта функция позволяет вам управлять внешними устройствами с этого прибора.

Примечание

Функция управления по HDMI может не работать в зависимости от устройства, подсоединенного устройства и его настроек.

Функция Deep Color (см. страницы 40 57)

Когда подсоединено устройство, поддерживающее функцию Deep Color, используйте кабель, совместимый с "High Speed HDMI cable" или "High Speed HDMI cable with Ethernet".

Цифровой звуковой формат высокого разрешения

Система защиты авторских прав

С целью воспроизведения цифрового видео и аудио, такого, как BD-Video или DVD-Video, посредством HDMI, и это прибор, и телевизор или аудио/видео ресивер должны поддерживать систему защиты авторских прав, известную как HDCP (система защиты широкополосного цифрового содержимого). HDCP является технологией защиты авторских прав, которая включает в себя шифрование данных и авторизацию подсоединенных аудио/видео устройств. Этот прибор поддерживает HDCP.

Если подключено устройство, которое не поддерживает HDCP, видео и звук выводятся не правильно. Прочитайте руководство владельца на ваш телевизор или аудио/видео ресивер для получения более подробной информации.

Настройки, связанные с соединениями HDMI

Установите при необходимости. За подробной информацией, обращайтесь к соответствующим страницам.

Система (см. страницу 36)

Управление по HDMI

Управление отключением питания по HDMI

HDMI (см. страницу 40)

Color Space

HDMI Deep Color

3D ([page 40)

Выход 3D

Размер экрана

Звуковой выход (см. страницу 41)

HDMI

Страница 6

### Соединения HDMI

Этот раздел описывает два метода соединения этого прибора и телевизора, напрямую или через аудио/видео ресивер.

Применяйте подходящий метод в зависимости от телевизора, который будет использован. Для подключения используйте кабель HDMI.

- Используйте только кабель HDMI (мультимедийного интерфейса высокого разрешения), который несет логотип HDMI (подлинное изделие HDMI). Применение кабеля без логотипа HDMI (поддельного изделия HDMI) может привести к неправильному воспроизведению.

- При выводе содержимого Deep Color или 3D и т.п., мы рекомендуем вам применять кабельные изделия "High Speed HDMI cable" (высокоскоростной кабель HDMI) или "High Speed HDMI cable with Ethernet" (высокоскоростной кабель HDMI с Ethernet) для улучшенного высококачественного воспроизведения.

Подсоединение этого прибора к телевизору или аудио/видео ресиверу посредством HDMI

Этот метод предназначен для подсоединения прибора к аудио/видео ресиверу.

(рисунок)

Аудио/видео ресивер

Кабель HDMI

Подсоединение телевизора

Это соединение предназначено для подключения прибора напрямую к телевизору.

(рисунок)

Примечание

Этот прибор может воспроизводить диски и NTSC, и PAL.

Этот прибор автоматически определяет, является ли диск NTSC или PAL. Отметим, что функция преобразования NTSC в PAL не предусмотрена.

Подсоединение к устройству, оснащенному разъемом DVI-D

Используйте кабель с преобразованием HDMI в DVI-D.

- Звуковой сигнал не выводится. Выполните соответствующие звуковые соединения для ваших устройств.

- Видеосигнал будет выведен в формате RGB.

- Вы не можете выводить сигнал на устройство DVI-D, которое не поддерживает HDCP.

- Видео может быть не выведено в зависимости от сочетания устройств.

Страница 7

### Подсоединение 2-канального звукового усилителя

Это соединение предназначено для воспроизведения звука с этого плеера при помощи 2-канального аудио устройства.

Программа, записанная в многоканальном формате, будет сведена в 2-канальный аналоговый сигнал для вывода.

(рисунок)

Усилитель

### Подсоединение запоминающего устройства USB к порту USB

Вы можете наслаждаться музыкой, видео и фотографиями, сохраненными на запоминающем устройстве USB. Инструкции по управлению см. в разделе «Воспроизведение файлов (MEDIA PLAYER)» (см. страницу 17).

Чтобы подсоединить запоминающее устройство USB к этому прибору

Запоминающее устройство USB

(рисунок)

- Компания marantz не гарантирует, что все запоминающие устройства USB будут работать или получать питание. При использовании портативного жесткого диска с соединением USB, к которому может быть подключен адаптер питания переменного тока, используйте этот адаптер.

- Если индикатор "USB" не горит, выключите питание, вставьте запоминающее устройство USB еще раз и включите прибор снова.

Примечание

- Запоминающие устройства USB не будут работать через концентратор USB.

- Невозможно использовать этот прибор, подсоединив его порт USB к персональному компьютеру посредством кабеля USB.

- Не используйте удлиняющий кабель при подсоединении запоминающего устройства USB. Это может вызвать радиопомехи другим устройствам.

- Обязательно выключайте питание, когда вставляете или извлекаете запоминающее устройство USB. Информация, сохраненная в запоминающем устройстве USB, или память этого прибора может быть повреждена.

- Совместимость со всеми запоминающими устройствами USB не гарантируется.

- Для переформатирования запоминающего устройства USB, используйте файловые системы FAT16 или FAT32.

Страница 8

### Подсоединение к домашней сети (LAN, ЛВС)

Вы можете подсоединить этот прибор к вашей домашней сети (ЛВС), чтобы выполнять различные типы воспроизведения и операции следующим образом. Выполните подключения сети к этому прибору, внимательно читая информацию на этой странице.

- Воспроизведение звука или видео по сети, например, с видео серверов

- Воспроизведение звука или видео с интерактивных служб

- BD-Live

Кроме того, когда становятся доступными обновления встроенного программного обеспечения для улучшения этого прибора, информация обновления передается от нас на этот прибор по сети. Затем вы можете загрузить самое последнее встроенное программное обеспечение. Чтобы получить более подробную информацию, выберите раздел «Обновление встроенного программного обеспечения" (см. страницу 36).

Сетевые настройки являются необходимыми. См. раздел «Сеть» (см. страницу 38), чтобы получить более подробную информацию о сетевых настройках.

(рисунок)

Модем

К глобальной сети

К порту локальной сети

Маршрутизатор

Персональный компьютер

Порт ЛВС / Разъем Ethernet

Сетевое хранилище (NAS)

Чтобы подключиться к Интернет, обратитесь к поставщику услуг Интернет (ISP) или в компьютерный магазин.

Необходимая система

Модем для широкополосного подключения к Интернет

Устройство, которое подключается к широкополосной цепи и управляет обменом информацией с Интернет. Доступны также устройства, интегрированные с маршрутизатором.

Маршрутизатор

При использовании этого прибора, мы рекомендуем вам использовать маршрутизатор, оснащенный следующими функциями:

- Встроенный сервер DHCP

Эта функция автоматически назначает адреса IP в ЛВС. Встроенный коммутатор 100BASE-TX. При подсоединении нескольких устройств, мы рекомендуем коммутирующий концентратор со скоростью 100 Мбит/с или более.

- Кабель Ethernet

(рекомендуется категория 5 или выше)

Используйте только экранированный кабель STP или ScTP, который можно приобрести в розничной торговле. Рекомендуется обычный экранированный кабель Ethernet. При использовании плоского (не витого) или неэкранированного кабеля, возможны помехи на другие устройства.

- Если в вашем контракте на подключение с Интернет-провайдером предусмотрены ручные настройки, выполните настройки согласно разделу «Сеть» (см. страницу 38). При помощи этого прибора, можно использовать функции DHCP и Auto IP, чтобы выполнить сетевые настройки автоматически.

- Когда вы используете этот прибор с включенной функцией DHCP на широкополосном маршрутизаторе, это прибор автоматически выполняет настройки адреса IP и другие настройки.

- При использовании этого прибора, подключенного к сети без функции DHCP, выполните все настройки для адреса IP и т.п., как указано в разделе «Сеть» (см. страницу 38).

- При выполнении настройки вручную, проверьте содержимое настроек вместе с сетевым администратором.

Примечание

- Обращение к поставщику услуг Интернет необходимо для подключения к Интернет.

- Дополнительного контракта не потребуется, если у вас уже есть широкополосное подключение к Интернет. Типы маршрутизаторов, которые могут быть использованы, зависят от поставщика услуг Интернет. Обратитесь к Интернет-провайдеру или в компьютерный магазин, чтобы получить подробную информацию.

- Компания marantz не несет никакой ответственности за ошибки связи или проблемы, связанные с сетевым окружением пользователя или подсоединенными устройствами.

- Этот прибор не совместим с PPPoE. Маршрутизатор, совместимый с PPPoE, потребуется, если у вас контракт на подключение с PPPoE. Не подсоединяйте разъем NETWORK напрямую к разъему порта ЛВС /Ethernet на вашем компьютере.

- Для прослушивания потокового звука и просмотра потокового видео, используйте маршрутизатор, который поддерживает потоковый звук и видео.

Страница 9

Подсоединение к домашней сети (LAN, ЛВС)

Проверка сетевого подключения

После соединения, проверьте подключение к Интернет при помощи  "Connection Test" (см. страницу 38) в разделе "Network" меню SETUP.

Если в результате проверки отображается сообщение «Network is FAILED», проверьте адрес IP при помощи пункта "Network" раздела "Information" в меню SETUP, затем установите настройку "DHCP" в "Manual" (см. страницу 38).

- Прибор может использовать функцию DHCP для автоматической настройки сети.

- Когда вы устанавливаете вашу сеть вручную, после подписки на услуги Интернет-провайдера, выполните все настройки в соответствии с указаниями в разделе "Network" меню SETUP (см. страницу 38).

- Если вы подсоединяете прибор к сети без функции DHCP, установите адрес IP и другие настройки в соответствии с разделом "Network" меню SETUP (см. страницу 38).

- Прибор не поддерживает PPPoE. Если вы подписываетесь на услугу, которая настраивается вместе с PPPoE, потребуется маршрутизатор, совместимый с PPPoE.

- Когда вы настраиваете сеть вручную, обратитесь к сетевому администратору, чтобы выполнить все настройки.

Регистрация подсоединенного устройства в сети

Для воспроизведения файлов, сохраненных в устройстве, подключенном посредством сети, устройство сначала должно быть зарегистрировано.

Для регистрации, обратитесь к руководству по эксплуатации, поставленному вместе с сервером.

Для подключений к Интернет, используйте Интернет-провайдера. Узнайте подробную информацию у кабельного оператора.

Примечание

- Не подсоединяйте разъем NETWORK напрямую к разъему порта ЛВС /Ethernet на вашем компьютере.

- Необходимо подписаться на услуги Интернет-провайдера, чтобы подключиться к Интернет. Если у вас уже есть широкополосное соединение, нет необходимости подписываться снова.

- Используемый вами маршрутизатор зависит от поставщика услуг Интернет. Для получения подробной информации, обратитесь к вашему Интернет-провайдеру или продавцу персонального компьютера.

- Компания marantz не несет никакой ответственности за ошибки связи или проблемы, связанные с сетевым окружением пользователя или подсоединенными устройствами.

Проверка сетевого подключения

После того, как вы подключили этот прибор к маршрутизатору при помощи кабеля ЛВС, используйте следующие процедуры для проверки сетевого подключения.

1

Нажмите кнопку ON/STANDBY (), чтобы включить питание прибора.

Включите входной источник для телевизора или аудио/видео ресивера так, чтобы видеовыход этого прибора отображался на экране телевизора.

2

Нажмите кнопку SETUP.

3

Используйте кнопки стрелок ▲▼(►  для выбора "General Settings" → "Network" → "Connection Test" (см. страницу 38).

Запускается проверка соединения.

*Если соединение не установлено, отображается сообщение. Проверьте настройки соединения и среду подключения.

Страница 10

### Подсоединение шины дистанционного управления

Когда вы используете этот прибор подключенным к усилителю marantz, этот прибор принимает сигналы управления, посылаемые усилителем, и работает соответствующим образом.

Подсоединение

Используйте кабель дистанционного управления из комплекта поставки, чтобы подсоединить разъем REMOTE CONTROL IN этого прибора к разъему REMOTE CONTROL OUT на усилителе.

Настройка

Установите переключатель дистанционного управления на задней панели этого прибора в положение "EXT.(внешнее)", чтобы использовать эту функцию.

Эта настройка отключит датчик приема сигналов дистанционного управления этого прибора.

Чтобы управлять прибором, направляйте пульт дистанционного управления на датчик дистанционного управления усилителя.

Чтобы использовать этот прибор без подсоединения к усилителю, установите переключатель дистанционного управления в положение "INT. (внутреннее)".

(рисунок)

Этот прибор

Установите в положение "EXT. (внешнее)"

Кабель дистанционного управления (из комплекта поставки)

Усилитель

Вход переключения

Используется при управлении компонентами из других комнат при помощи клавиатуры или другого устройства ввода. Установите переключатель дистанционного управления в положение "INT. (внутреннее)", когда используете вход переключения.

### Подсоединение сетевого шнура

После завершения всех соединений, вставьте штеккер питания в сетевую розетку.

К домашней розетке питания (переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц)

Шнур питания (из комплекта поставки)

Примечание

- Не вставляйте сетевой шнур, пока не выполнены все соединения.

- Не скручивайте сетевые шнуры вместе с межблочными кабелями. Это может привести к фону или другим помехам.

Страница 11

### Воспроизведение

Пиктограммы носителей (см. страницу 11)

Включите питание (см. страницу 11)

Об информации при воспроизведении (см. страницу 12)

Воспроизведение BD и DVD видео (см. страницу 14)

Воспроизведение Super Audio CD (см. страницу 15)

Воспроизведение CD (см. страницу 15)

Воспроизведение DVD-Audio  (см. страницу 16)

Воспроизведение файлов (MEDIA PLAYER) (см. страницу 17)

Воспроизведение видео с YouTube (см. страницу 19)

Воспроизведение видео изображений с NETFLIX (см. страницу 19)

Операции, доступные во время воспроизведения (см. страницу 20)

Настройки, доступные во время воспроизведения (см. страницу 25)

Примечание

- Символ (  (запрещающий знак) может появляться в левом верхнем углу экрана телевизора во время управления. Это означает, что производимая операция запрещена.

- В зависимости от диска, определенные операции могут отличаться от описанных в данном руководстве. Проверьте руководство к диску, чтобы получить более подробную информацию.

- Во время воспроизведения двухслойного диска, изображения могут останавливаться на короткое время. Это происходит, когда первый слой переключается на второй слой. Это не является неисправностью.

Пиктограммы носителей

Этот прибор может воспроизводить различные типы носителей, включая видео, звук и фотографии. В этом руководстве владельца, соответствующие пиктограммы носителей указаны рядом с заголовками для каждого описания операции. Нижеследующая таблица показывает, какое содержимое может быть воспроизведено с каждого носителя.

Video : Blu-ray Disc, DVD-Video, DivX plus HD, MPEG, AVI, WMV, AVCHD

Audio : Super Audio CD, CD, DVD-Audio, MP3, WMA, AAC, LPCM, FLAC

Photo : JPEG, PNG

Включите питание

Перед использованием пульта дистанционного управления (ДУ), вставьте батареи (см. страницу 47 «Установка батарей»).

1

Нажмите кнопку ON/STANDBY (), чтобы включить питание прибора.

Индикатор STANDBY вспыхивает, и включается питание.

После этого, индикатор STANDBY гаснет.

На дисплее появляется сообщение "LOADING" (загрузка), и считывается информация диска.

2

Включите питание телевизора и аудио/видео ресивера.

Сообщение "NO DISC" отображается, если диск не загружен.

3

Установите источник телевизора и аудио/видео ресивера на вход с этого прибора.

Когда питание переключают в ждущий режим

Нажмите кнопку ON/STADNBY ()

Индикатор STANDBY вспыхивает. Затем индикатор горит красным светом, и питание отключается.

Состояние индикатора STANDBY в энергосберегающем режиме (см. страницу 36)

Ждущий режим с энергосбережением: красный

Обычный ждущий режим: Оранжевый

Быстрый запуск: Оранжевый

Когда настройка "Auto Standby" установлена в положение "On" (см. старницу 36), нижеследующие состояния сохраняются примерно 30 минут, а затем питание автоматически переключается в ждущий режим.

- Диск не загружен

- Воспроизведение остановлено

- Остановлено вследствие функции возобновления

Примечание

Во время ждущего режима, потребляется небольшая мощность. Чтобы полностью отключить питание, извлеките сетевой шнур из розетки.

Страница 12

Об информации при воспроизведении

Нажмите кнопку INFO, чтобы отобразить полосу информации на дисплее или дисплей медиа проигрывателя.

Чтобы закрыть отображение, нажимайте кнопку INFO, пока оно не исчезнет.

- Отображаемое содержимое отличается в зависимости от воспроизводимого носителя.

- Кроме того, отображаемая информация отличается во время воспроизведения и останова.

Отображение полосы информации

Этот экран отображается, пока воспроизводится содержимое видео.

(рисунок)

(1) Отображение операции

(2) Отображение формата видео

(3) Отображение заголовка/группы

(4) Отображение главы/дорожки

(5) Отображение времени

(6) Отображение аудио формата

(7) Отображение выходного сигнала HDMI

Дисплей медиа проигрывателя

Этот экран отображается, когда воспроизводится звуковая информация.

(рисунок)

(1) Отображение информации о воспроизведении

(2) Отображение информации о носителе

(3) Полоса поиска

Страница 13

Об информации при воспроизведении

Экран меню Home

Этот прибор может воспроизводить музыку, фотографии, видео файлы, сохраненные на запоминающем устройстве USB, которое подключено к передней панели прибора, или на сервере, который подсоединен через компьютерную сеть. Для операции воспроизведения, используйте экран меню Home.

Открытие экрана меню Home

1

Нажмите кнопку HOME.

На экране телевизора отображается меню Home.

2

Нажимайте кнопки стрелок для перемещения курсора к пункту меню, которое будет использовано.

3

Нажмите ENTER.

Экран меню Home

(рисунок)

(1) MEDIA PLAYER (см. страницу 17)

Воспроизводятся музыка, фотографии или видео файлы на персональном компьютере или сетевом хранилище, или запоминающем устройстве USB, которые находятся в сети или подсоединены к этому прибору.

(2) NETFLIX (см. страницу 19)

Воспроизводится содержимое NETFLIX.

(3) YouTube (см. страницу 19)

Воспроизводится содержимое YouTube.

(4) SETUP (см. страницу 33)

Экран меню SETUP отображается для настройки прибора.

(5) QUIT

Меню Home закрывается.

Страница 14

### Воспроизведение BD и DVD видео

1

Нажмите кнопку ON/STANDBY (), чтобы включить питание прибора.

2

Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (), чтобы открыть лоток и вставить диск.

3

Нажмите кнопку ►.

Лоток с диском закроется и запустится воспроизведение.

4

Установите звук и субтитры в меню диска для воспроизведения BD.

5

Нажмите кнопку TOP MENU или POP UP MENU для отображения меню.

Пример верхнего меню (Top menu)

(рисунок)

Пример всплывающего меню (Pop up menu )

(рисунок)

Диск Blu-ray имеет функцию всплывающего меню. При воспроизведении основного заголовка диска Blu-ray, который поддерживает всплывающее меню, вы можете нажать кнопку POP UP MENU, чтобы выбрать звук, субтитры, главы и т.п. во время воспроизведения.

Операции, доступные во время воспроизведения

(см. страницу 20)

Настройки, доступные во время воспроизведения

(см. страницу 25)

При воспроизведении гибридного диска BD, используйте нижеследующие процедуры для выбора слоя воспроизведения перед тем, как вставить диск (см. страницу 51).

(1) Нажмите и удерживайте кнопку DISC LAYER несколько раз, чтобы выбрать "BD".

Multi  → Audio → BD → Multi …

Multi - Super Audio CD

Audio - DVD-Audio

BD - Hybrid BD

(2) Нажмите кнопку DISC LAYER, чтобы выбрать слой для воспроизведения.

BD → DVD → BD …

BD - BD layer

DVD - DVD layer

На некоторых дисках BD и DVD записаны многоканальные сжатые звуковые сигналы (цифровые потоки). Этот прибор может выводить такие сжатые звуковые сигналы на аудио/видео ресивер как есть, а ресивер может затем декодировать эти сигналы.

Отметим, что при воспроизведении субвидео, записанного на диске BD, необходимо, чтобы этот прибор декодировал сигналы, поэтому вы должны переключить метод вывода звука. В этом случае, согласно разделу «Воспроизведение BD-Video, совместимого с Bonus View» (см. страницу 30), переключите режим звука BD перед воспроизведением.

Многоканальный звук BD не выводится

- Когда в настройках аудио меню диска выбрано стерео (2-канальный звук), многоканальный звук не выводится. Выберите многоканальную настройку (например, 5.1).

- Убедитесь, что подсоединенное устройство HDMI поддерживает многоканальный звуковой вход.

Страница 15

### Воспроизведение Super Audio CD

1

Нажмите кнопку ON/STANDBY (), чтобы включить питание прибора.

2

Нажмите и удерживайте кнопку DISC LAYER несколько раз, чтобы выбрать "BD".

Примечание

Выберите слой диска перед тем, как вставить диск.

→ Multi → Audio→  BD → Multi  …

Multi - Super Audio CD

Audio - DVD-Audio

BD - Hybrid BD

3

Выберите область и слой для воспроизведения при помощи кнопки DISC LAYER (см. страницу 52).

→ Multi →-Stereo → CD → Multi …

Multi  - многоканальная область слоя высокого разрешения.

Stereo  - 2-канальная область слоя высокого разрешения.

CD - слой компакт-диска

4

Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (  ), чтобы открыть лоток и вставить диск.

5

Нажмите кнопку ►.

Лоток с диском закрывается, и воспроизведение запускается для выбранной области или слоя.

Область или слой, выбранный кнопкой DISC LAYER, остается в памяти, даже когда питание выключено.

Операции, доступные во время воспроизведения

(см. страницу 20)

Настройки, доступные во время воспроизведения

(см. страницу 25)

### Воспроизведение CD

1

Нажмите кнопку ON/STANDBY (), чтобы включить питание прибора.

2

Нажмите кнопку OPEN/CLOSE ( ), чтобы открыть лоток и вставить диск.

3

Нажмите кнопку ►.

Лоток с диском закроется и запустится воспроизведение.

Операции, доступные во время воспроизведения

(см. страницу 20)

Настройки, доступные во время воспроизведения

(см. страницу 25)

Страница 16

### Воспроизведение DVD-Audio

1

Нажмите кнопку ON/STANDBY (), чтобы включить питание прибора.

2

Нажмите и удерживайте кнопку DISC LAYER, чтобы выбрать "Audio".

Примечание

Выберите слой диска перед тем, как вставить диск.

→ Multi → Audio → BD→ Multi …

Multi - Super Audio CD

Audio - DVD-Audio

BD - Hybrid BD

3

Выберите часть для воспроизведения при помощи кнопки    .

Audio →  Video → Audio …

Audio – звуковая часть

Video – видео часть

4

Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (), чтобы открыть лоток и вставить диск.

5

Нажмите кнопку ►.

Лоток с диском закрывается, и воспроизведение запускается для выбранной части.

Воспроизведение группы с бонусом

Диски DVD-Audio могут содержать группу с бонусом, которая может быть воспроизведена после ввода пароля.

Если вы вводите неправильный пароль

Выберите группу с бонусом еще раз и введите правильный пароль.

Выбор неподвижных изображений

Когда диск DVD-Audio содержит неподвижные изображения, вы можете выбрать отдельное изображение для отображения.

Нажмите кнопку DVD A PAGE во время воспроизведения.

Отображается следующее изображение.

Операции, доступные во время воспроизведения

(см. страницу 20)

Настройки, доступные во время воспроизведения

(см. страницу 25)

Страница 17

### Воспроизведение медиа файлов (MEDIA PLAYER)

Файлы на запоминающем устройстве USB, диске или сервер, подсоединенном к прибору, воспроизводятся при помощи встроенного проигрывателя медиа.

- Перед операцией, запустите программное обеспечение сервера на компьютере (Windows Media Player и т.п.) и выполните настройки для содержимого сервера с тем, чтобы файлы могли быть воспроизведены через сеть.

- За подробной информацией обратитесь к руководству по эксплуатации, поставленному вместе с программным обеспечением сервера.

1

Нажмите кнопку HOME.

На экране телевизора отображается меню Home.

2

Используйте кнопки стрелок ▲▼(►  для выбора "MEDIA PLAYER", затем нажмите ENTER.

Устройства, подсоединенные к прибору, перечислены в экране меню медиа проигрывателя.

3

Выберите устройство, на котором сохранен файл для воспроизведения при помощи стрелок ▲▼, затем нажмите ENTER.

Если сервер, подсоединенный к прибору, не отображается в экране меню медиа проигрывателя, выберите "DLNA Search" на экране при помощи стрелок ▲▼, затем нажмите ENTER, чтобы найти сервер.

Если в результате поиска сервер не отображается, проверьте соединение сервера с прибором еще раз.

Если вы выполняете такие операции как добавление и удаление файла на подсоединенном сервере DLNA, информация сервера DLNA может не отображаться. В таком случае, выключите и снова включите питание прибора.

Некоторые серверы не могут быть подсоединены к этому прибору.

4

Используйте стрелки ▲▼( для выбора папки для воспроизведения, затем нажмите ENTER.

На экране меню перечислены папки, классифицированные по типу файлов.

Файлы классифицированы следующим образом:

Видео: DivX, MPEG, AVI, WMV

Музыка: MP3, WMA, AAC, LPCM, FLAC

Фотографии: JPEG, PNG

AVCHD: Содержимое* аудио/видео высокого разрешения

* только для запоминающего устройства USB

Ниже в качестве примера выбрано "Photo".

5

Выберите в списке файл для воспроизведения при помощи стрелок ▲▼(, затем нажмите ENTER.

Начинается показ слайдов, и неподвижные изображения меняются с интервалами 1-10 секунд.

- Если файл с изображением большого размера, изображение может отображаться дольше установленного времени.

- Типы файлов, которые могут быть воспроизведены, перечислены в разделе «Файлы» (см. страницу 50).

Страница 18

Воспроизведение файлов (MEDIA PLAYER)

Смена воспроизводимых неподвижных изображений

Нажмите кнопки (( .

Перед воспроизведением или отображением следующего изображения.

Приостановка отображения.

Нажмите II.

Чтобы отменить паузу, нажмите ►.

Изменение интервала показа слайдов

Нажмите  ((.

Изменение ориентации неподвижного изображения

Нажимайте стрелки ▲▼(►.

Стрелка вверх: Переворот

Стрелка вниз: Отражение

Стрелка влево: Поворот против часовой стрелки

Стрелка вправо: Поворот по часовой стрелке

Смена носителя для воспроизведения файла

Когда источник файла для воспроизведения заменяют другим носителем, нажмите стрелку влево для возврата к п.3 и выберите носитель для воспроизведения.

- Воспроизведение видео или звука может быть прервано, или воспроизведение может быть отключено, в зависимости от среды подключения устройств, подсоединенных через сеть.

- Если какой-либо файл не может быть воспроизведен на этом приборе, он может быть воспроизведен путем преобразования формата на подключенном устройстве.

- Подключенное устройство не может воспроизвести информацию от данного прибора.

- Для запуска воспроизведения может потребоваться какое-то время, в зависимости от размера файла, предназначенного для воспроизведения.

- Типы файлов, которые могут быть воспроизведены, перечислены в разделе «Файлы» (см. страницу 50).

Страница 19

### Воспроизведение видео с YouTube

Ниже описаны операции для воспроизведения видео с Интернет-страницы YouTube.

1

Нажмите кнопку HOME.

На экране телевизора отображается меню Home.

2

Используйте кнопки стрелок ▲▼(► для выбора "YouTube", затем нажмите ENTER.

Прибор подключается к YouTube.

Вы также можете нажать кнопку YouTube, чтобы выбрать "YouTube" напрямую.

3

Выберите содержимое для просмотра при помощи стрелок ▲▼(► и нажмите ENTER.

Воспроизведение начинается.

О сайте YouTube

- YouTube является службой общего доступа к видео файлам, управляемой компанией YouTube Inc.

- Прибор может воспроизводить видео, размещенное на Интернет-странице YouTube.

- YouTube и логотип YouTube являются зарегистрированными торговыми марками Google Inc.

- Содержимое YouTube независимо управляется компанией YouTube, LLC. Содержимое YouTube может включать информацию, которая может быть неуместной.

- Чтобы просматривать YouTube, этот прибор должен быть подсоединен к работающему подключению к Интернет. Для гладкого воспроизведения видео содержимого YouTube, прибору требуется эффективная скорость между прибором и сервером YouTube более чем 6 Мбит/с для содержимого видео высокого разрешения, и более 2 Мбит/с для содержимого видео стандартного разрешения.

- Мы рекомендуем использовать широкополосное подключение, такое как FITH (оптическое), ADSL или CATV. Содержимое видео может воспроизводиться не правильно и/или рывками, в зависимости от среды применения и связи, или состояния подключения линии, или состояния трафика линии. Вы не можете подключиться к YouTube через прокси-сервер.

- Для установки языка показа на экране, сконфигурируйте настройки в меню раздела «Язык» - «Меню проигрывателя BD» (см. страницу 37).

Примечание

- Если нажимать кнопки кроме стрелок или ENTER во время просмотра YouTube, они могут не работать, либо может работать другая функция.

- Некоторое содержимое не может быть воспроизведено при помощи этого прибора.

- Доступные службы или экраны могут изменяться или отключаться без предварительного уведомления.

- Мы не может нести ответственность за содержимое, предоставляемое сайтом YouTube.

- Если у вас есть какие-либо вопросы относительно YouTube, обращайтесь на YouTube через официальную домашнюю страницу http://www.youtube.com.

### Воспроизведение изображения потокового видео NETFLIX

Ниже описаны операции для воспроизведения потокового видео NETFLIX.

1

Нажмите кнопку HOME.

На экране телевизора отображается меню Home.

2

Используйте кнопки стрелок ▲▼(► для выбора "NETFLIX", затем нажмите ENTER.

Вы также можете нажать кнопку NETFLIX, чтобы выбрать "NETFLIX" напрямую.

3

Используйте стрелки ▲▼(►, чтобы выделить кинофильм в вашей мгновенной очереди.

4

Нажмите ENTER на заголовке, который вы хотите просмотреть.

Появится второе меню заголовка.

5

Выберите "play" (воспроизвести) во втором меню и затем нажмите ENTER.

Начнется извлечение заголовка. Нажмите стрелку вверх для возвращения в вашу мгновенную очередь.

- Для использования "NETFLIX" требуется подключение к Интернет. Рекомендуется использовать широкополосное подключение (с эффективной скоростью 6 Мбит/с или более), такое как FITH (оптическое), ADSL или CATV.

- Даже если скорость подключения достаточна для просмотра, изображения могут быть неустойчивыми, прерывистыми или зависящими от среды эксплуатации, среды связи, условий подключения к линии и т.п.

- Подключение к NETFLIX не может быть осуществлено через прокси-сервер.

- За информацией об условиях использования NETFLIX, обратитесь к NETFLIX.

Страница 20

### Операции, доступные во время воспроизведения

Воспроизведение (см. страницу 11)

Пиктограммы носителей (см. страницу 20)

Временный останов (см. страницу 20)

Останов (см. страницу 20)

Пропуск к нужной главе/дорожке/файлу

(см. страницу 21)

Быстрый поиск вперед/назад (см. страницу 21) Нахождение конкретных разделов при помощи режимов поиска

(см. страницу 21)

Запоминание точек для повторения (функция маркера)

(см. страницу 22)

Воспроизведение с повторением

(см. страницу 22)

Воспроизведение с повторением между определенными точками

(A-B repeat) (см. страницу 22)

Воспроизведение в случайном порядке

(см. страницу 23)

Воспроизведение по вашей программе

(см. страницу 23)

Покадровое воспроизведение изображения (см. страницу 23)

Замедленное воспроизведение вперед/назад (см. страницу 24)

Переключение звука (см. страницу 24)

Смена субтитров (см. страницу 24)

Переключение угла камеры (см. страницу 24)

Настройки, доступные во время воспроизведения (см. страницу 25)

Пиктограммы носителей

Этот прибор может воспроизводить различные типы носителей, включая видео, звук и фотографии. В этом руководстве владельца, соответствующие пиктограммы носителей указаны рядом с заголовками для каждого описания операции. Нижеследующая таблица показывает, какое содержимое может быть воспроизведено с каждого носителя.

| (пиктограмма) | Видео: Blu-ray Disc, DVD-Video, DivX plus HD, MPEG, AVI, WMV, AVCHD |
| --- | --- |
| (пиктограмма) | Звук: Super Audio CD, CD, DVD-Audio, MP3, WMA, AAC, LPCM, FLAC |
| (пиктограмма) | Фотографии: JPEG, PNG |

Примечание

Операции могут быть недоступны в зависимости от воспроизводимого носителя или содержимого.

Пауза

Нажмите кнопку II во время воспроизведения.

На дисплее загорится индикатор II.

Возобновите нормальное воспроизведение, нажав кнопку ►.

Останов

Нажмите кнопку ■ во время воспроизведения.

Воспроизведение останавливается.

О функции возобновления

Когда воспроизведение останавливают, положение останова запоминается. На дисплее вспыхивает индикатор ►. Для возобновления воспроизведения, нажмите кнопку ► при останове.

Для отмены функции возобновления

Выполните одну из следующих операций

- Нажмите кнопку ■ во время останова.

- Откройте лоток для диска.

- Измените режим воспроизведения носителя при помощи кнопки HOME.

Примечание

- Функция возобновления не работает при воспроизведении из меню диска или с дисками, совместимыми с BD-J (Blu-ray Disc Java).

- В зависимости от диска, функция возобновления не работает.

Страница 21

Операции, доступные во время воспроизведения

Пропуск к нужной главе/дорожке/файлу

Во время воспроизведения, нажмите (  или  (.

Нажмите кнопку несколько раз для пропуска главы/дорожки/файла столько раз, сколько вы ее нажимаете.

Примечание

Пропуск к началу заголовка или группы может быть запрещен, в зависимости от носителя.

Ускоренное воспроизведение вперед и назад

Во время воспроизведения, нажмите (  или ( .

При каждом нажатии кнопки, переключается скорость воспроизведения.

→ x1  →x2 → x3 → x4 → x5 →Нормальная скорость

→  х1…

Скорость изменяется вместе с диском и файлом. Возобновите нормальное воспроизведение, нажав кнопку ►.

Примечание

- Вы не можете осуществлять ускоренное воспроизведение вперед и назад внутри файлов или дорожек.

- Ускоренное воспроизведение вперед и назад может быть отключено в некоторых файлах DivX.

- Звук не выводится во время ускоренного воспроизведения вперед и назад дисков BD или DVD.

Нахождение конкретных разделов при помощи режимов поиска

1

Нажмите SEARCH, чтобы выбрать "Search".

Полоса настройки режима поиска отображается вверху экрана.

Режим поиска изменяется при каждом нажатии кнопки.

Off → Search → Marker Search → Off

2

Используйте стрелки (► для перемещения синего курсора к пункту поиска и нажмите ENTER.

(1) Дисплей поиска заголовка/ группы/ дорожки

(2) Дисплей поиска главы/ дорожки

(3) Дисплей поиска заголовка/ главы по времени

(4) Дисплей поиска дорожки/ диска по времени

Выберите "Title Time search" или "Chapter Time search" при помощи стрелок ▲▼, затем нажмите ENTER.

3

Введите критерий для поиска.

Когда ввод завершен, осуществляется поиск указанного местонахождения.

0 - 9, +10: Ввод цифр

Стрелки вверх и вниз: Выбор

ENTER: Воспроизведение

CLEAR: Очистка

Ввод цифр

Чтобы ввести цифру 3: Нажмите 3, ENTER*

Чтобы ввести число 26: Нажмите 2, 6, ENTER* или +10, +10, 6

Чтобы ввести число 138: Нажмите 1, 3, 8, ENTER*

*В зависимости от количества записанных песен или глав, вы можете не использовать кнопку ENTER.

Неправильный ввод можно очистить кнопкой CLEAR.

Носители и файлы, совместимые с режимами поиска

| Режим поиска |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (пиктограмма) | (пиктограмма) |
| Поиск заголовка/группы/дорожки | о | о* |
| Поиск главы/дорожки | о | о |
| Поиск заголовка/главы по времени | о | о* |
| Поиск дорожки/диска по времени | о | о |

* Только для DVD-audio

Примечание

- С некоторыми носителями, режимы поиска могут не работать.

- Если вы осуществляете поиск во время воспроизведения программы или воспроизведения в случайном порядке, воспроизведение останавливается.

Страница 22

Запоминание точек для повторения (функция маркера)

Вы можете пометить место, которое вы хотите увидеть или услышать еще раз, чтобы воспроизведение началось с этого места.

1

Нажмите SEARCH, чтобы выбрать "Marker search".

Полоса настройки режима поиска по маркеру отображается вверху экрана.

(рисунок)

2

Нажмите кнопку ENTER во время воспроизведения.

Запомните текущее место под выбранным номером.

(рисунок)

- Можно запомнить до 12 местоположений.

- Зарегистрированный номер отображается белыми буквами.

- Отображается прошедшее время воспроизведения в установленном месте.

Чтобы воспроизвести запомненные места

Используйте стрелки (►  для выбора номера маркера, затем нажмите ENTER.

Чтобы стереть маркеры

Выберите номер маркера, который вы хотите стереть, и нажмите CLEAR.

- В зависимости от диска, функция маркера не работает.

- В зависимости от запомненных точек, субтитры могут не появиться.

- Установленные вами маркеры будут стерты, если вы переводите питание в ждущий режим или извлекаете диск.

Воспроизведение с повторением

Нажмите REPEAT во время воспроизведения.

Пиктограмма режима повторения отображается вверху экрана.

Режим повторения изменяется при каждом нажатии кнопки.

→ Повторение главы или дорожки → Повторение заголовка или всего содержимого →

→ Off (выключено)

Для возвращения к обычному воспроизведению, нажмите кнопку REPEAT и выберите "Repeat Off".

О режимах повторения

Доступные режимы повторения изменяются в зависимости от воспроизводимого диска или файла.

| Содержание Режим |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (пиктограмма) | (пиктограмма) | (пиктограмма) |
| Повторение заголовка | о |  |  |
| Повторение всего |  | о | о |
| Повторение главы | о |  |  |
| Повторение дорожки |  | о | о |

Примечание

- Некоторые режимы повторения могут быть недоступны на некоторых носителях.

- На некоторых носителях, даже при установке на воспроизведение с повторением, диск может не вернуться к началу заголовка или главы, а может перейти к следующей сцене.

- Воспроизведение с повторением не доступно во время воспроизведения фрагмента А-В с повторением.

Многократное воспроизведение между указанными точками (повторение А-В)

1

Во время воспроизведения, нажмите кнопку А-В в желаемой точке старта (А).

На дисплее загорится индикатор "A-" .

Для отмены установленной точки А, нажмите кнопку CLEAR.

2

Нажмите кнопку A-B в желаемой конечной точке окончания В.

На дисплее загорится индикатор "B", и воспроизведение с повторением фрагмента А-В начнется.

Для возвращения к обычному воспроизведению, нажмите кнопку A-B и выберите "Repeat Off".

Примечание

- Вы не можете пропустить заголовок/файл при повторении A-B.

- Если вы выполняете операцию поиска во время воспроизведения А-В с повторением, оно отменятся.

- Функция повторения А-В не доступна с некоторыми сценами.

- Функция повторения А-В не доступна с некоторыми файлами DivX.

- Воспроизведение с повторением А-В не доступно с дисками, совместимыми с BD-J (Blu-ray Disc Java).

Страница 23

Воспроизведение в случайном порядке

Нажмите кнопку RANDOM во время воспроизведения.

На дисплее загорается "RAND", а на экране отображается "Random Mode".

Возобновление нормального воспроизведения

Нажмите кнопку RANDOM во время воспроизведения в случайном порядке.

Примечание

Воспроизведение в случайном порядке может быть недоступно на некоторых носителях.

Воспроизведение по вашей программе

Вы можете запрограммировать до 15 дорожек.

1

Нажмите кнопку PROG/DIRECT во время воспроизведения.

Появляется экран настройки программы.

(рисунок)

2

Введите номера дорожек, которые вы хотите запрограммировать, на экране настройки программы.

0 - 9, +10 : Ввод цифр

Стрелки вверх и вниз: Выбор

ENTER: ввести

CLEAR: Очистка

3

Нажмите кнопку ►.

Воспроизведение начинается в запрограммированном порядке. На дисплее горит индикатор "PROG".

Проверка содержимого программы

Нажмите CALL.

Запрограммированные дорожки отображаются на дисплее прибора всякий раз при нажатии кнопки.

Стирание запрограммированных дорожек по одной

Нажмите кнопку CLEAR на экране настройки программы.

Возобновление нормального воспроизведения

Отобразите экран настройки программы и нажмите PROG/DIRECT. На дисплее гаснет индикатор "PROG".

Если прибор установлен в ждущий режим или открыт лоток для диска, программа стирается.

Примечание

Запрограммированные дорожки могут быть установлены только для воспроизведения дисков CD и Super Audio CD.

Покадровое воспроизведение изображений

Нажмите кнопку II в режиме паузы.

При каждом нажатии кнопки II диск продвигается по одному кадру. Возобновите нормальное воспроизведение, нажав кнопку ►.

На этом приборе не доступно покадровое воспроизведение назад.

Страница 24

Замедленное воспроизведение вперед/назад

Нажмите кнопку  (  или  (  в режиме паузы.

Скорость замедленного воспроизведения переключается при каждом нажатии кнопки.

→ 1/16 → 1/8 → 1/4 → ½ → Нормальная скорость →

Возобновите нормальное воспроизведение, нажав кнопку ►.

Во время замедленного воспроизведения звук не выводится.

Переключение звука

Вы можете переключать звук вовремя воспроизведения дисков и файлов, которые имеют несколько звуковых дорожек.

Нажмите кнопку AUDIO во время воспроизведения.

Отображается номер текущей воспроизводимой звуковой дорожки.

При каждом нажатии кнопки звук переключается.

(рисунок)

Если записано несколько вариантов звука, отображаются номер текущей звуковой дорожки и номер варианта записанного звука.

Примечание

- В зависимости от носителя, переключение звука может быть ограничено операцией меню диска. В таком случае, переключите звук в меню диска.

- При воспроизведении аудио форматов DivX, "MP3" или "Dolby Digital", отображаются формат и число режимов записанного звука. Для остального звука отображается "- - -".

- Вы не можете переключать режимы звука на музыкальных дисках DTS-CD 5.1.

Смена субтитров

Во время воспроизведения диска или файла с записанными субтитрами, вы можете включать и выключать субтитры, а также язык субтитров.

Нажмите кнопку SUBTITLE во время воспроизведения.

Отображается номер текущих воспроизводимых субтитров.

При каждом нажатии кнопки субтитры переключаются.

(рисунок)

- Если программа не содержит субтитров, отображается знак запрета  (.

- В зависимости от носителя, переключение звука может быть ограничено операцией меню диска. В таком случае, переключите субтитры в меню диска.

- При воспроизведении файла DivX, отображаются номер текущих воспроизводимых субтитров и число записанных субтитров; язык субтитров не отображается.

Переключение угла камеры

Во время воспроизведения дисков BD или DVD-Video, записанных с нескольких углов камеры, вы можете изменять угол.

Нажмите кнопку ANGLE во время воспроизведения.

Отображается номер угла для текущего воспроизведения.

При каждом нажатии кнопки угол переключается.

(рисунок)

Примечание

В зависимости от диска, изменение угла камеры может быть ограничено.

Страница 25

### Настройки

Настройки, доступные во время воспроизведения

Воспроизведение (см. страницу 11)

Операции, доступные во время воспроизведения (см. страницу 20)

Пиктограммы носителей (см. страницу 25)

Изменение яркости дисплея (управление яркостью) (см. страницу 25)

Воспроизведение высококачественного звука (функция Pure direct) (см. страницу 25)

Разрешение видео (см. страницу 26)

Подстройка качества изображения (регулировка изображения) (см. страницу 27)

Настройка OPTION (см. страницу 28)

Пиктограммы носителей

Этот прибор может воспроизводить различные типы носителей, включая видео, звук и фотографии. В этом руководстве владельца, соответствующие пиктограммы носителей указаны рядом с заголовками для каждого описания операции. Нижеследующая таблица показывает, какое содержимое может быть воспроизведено с каждого носителя.

| (пиктограмма) | Видео: Blu-ray Disc, DVD-Video, DivX plus HD, MPEG, AVI, WMV, AVCHD |
| --- | --- |
| (пиктограмма) | Звук: Super Audio CD, CD, DVD-Audio, MP3, WMA, AAC, LPCM, FLAC |
| (пиктограмма) | Фотографии: JPEG, PNG |

Изменение яркости дисплея (управление яркостью)

Яркость свечения дисплея может быть изменена.

Нажмите кнопку DIMMER.

Яркость изменяется при каждом нажатии кнопки.

Bright (яркий) → Dim (средний) → Dark (темный) → Off (выключен) → Bright…

*Когда регулятор установлен в off, индикатор FL OFF горит красным светом.

Воспроизведение высококачественного звука (функция Pure direct)

Эта функция позволяет вам воспроизводить высококачественный звук, остановив видео и оставив на выходе только аналоговый звуковой сигнал.

Нажмите кнопку PURE.

Режим Pure Direct изменяется при каждом нажатии этой кнопки.

Off → Pure Direct 1 → Pure Direct 2 → Off…

Pure Direct 1: Отключает выход HDMI и дисплей. И индикатор FL OFF горит красным светом.

Pure Direct 2: Отключает выход HDMI и дисплей.

Off: Отключает функцию pure direct.

Вы не можете использовать кнопку PURE, пока отображается меню SETUP.

Страница 26

Настройки, доступные во время воспроизведения

Разрешение видео

Этот раздел посвящен выполнению настроек для выходного разрешения видео. Установите их в зависимости от подсоединенного телевизора.

Нажмите кнопку RESOLUTION

Разрешение изменяется, как показано ниже, при каждом нажатии кнопки RESOLUTION.

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

→ Auto → Source Direct → 480/576i → 480/576P → 720P → 1080i → 1080P → 1080P24 → Auto…

- Если разрешение видео не установлено в "Auto", установите его в соответствии с разрешением вашего телевизора.

- Изображения не будут проецироваться нормально, если разрешение телевизора и выходное разрешение этого прибора не совпадают.

- Звук и видео будут прерваны на короткое время, если отключается питание подсоединенного текущего воспроизводящего устройства, либо переключается вход.

- Когда вы изменяете разрешение видео этого прибора, потребуется от нескольких до 10 секунд для подтверждения между прибором и подсоединенным устройством. В этот период звук и видео не выводятся.

Страница 27

Подстройка качества изображения (регулировка изображения)

Вы можете регулировать качество изображения по вашему вкусу.

Подстроенные значения могут быть сохранены в ячейках памяти Memory 1-5.

1

Нажмите кнопку PICTURE ADJ.

Отображается состояние текущих настроек.

(рисунок)

2

Нажмите стрелки  ▲▼  для выбора номера ячейки памяти, которая будет использована, и затем нажмите ENTER.

3

Нажмите стрелки  ▲▼ для выбора пункта и затем нажмите ENTER или стрелку вправо.

4

Измените настройку стрелками вверх и вниз.

*Обратитесь к таблице справа за информацией о различных настройках.

Чтобы закрыть настройки изображения

Нажмите PICTURE ADJ. после регулировки.

Всплывающее меню настроек изображения исчезает с экрана.

Настройки изображения сохраняются в памяти даже после отключения питания.

Примечание

Во время воспроизведения 3D, вы не можете регулировать разрешение видео (см. страницу 26) или качество изображения (см. страницу 27).

| Пункты настройки | Содержимое настройки | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| 3DNR | 0 - +3 | 0 |
| Снижает шум на всем изображении. |  |  |
| BNR |  |  |
| Снижает блоковый шум, порожденный цифровой обработкой. | 0 - +3 | 0 |
| MNR |  |  |
| Снижает шум вокруг границ объекта, порожденный цифровой обработкой. | 0 - +3 | 0 |
| Contrast | -6 - +6 | 0 |
| Регулирует контрастность изображения. |  |  |
| Brightness Регулирует яркость изображения. | 0 - +12 | 0 |
| Gamma Correction |  |  |
| Изменяет значение гамма-коррекции для подстройки общей яркости изображения. | -4 - +4 | 0 |
| Делает темный (-)/яркий (+) участок более легким для восприятия. |  |  |
| Sharpness |  |  |
| Подстраивает резкость изображения в диапазоне более высоких частот. | -6 - +6 | 0 |
| Hue (цветовой тон) Регулирует баланс зеленого и красного цветов. | -6 - +6 | 0 |
| Chroma Level | -6 - +6 | 0 |
| Подстраивает насыщенность цвета. |  |  |

Страница 28

Настройка OPTION

Вы можете выполнять различные настройки OPTION во время воспроизведения. Меню настройки отображается на экране слева.

1

Нажмите кнопку OPTION.

Отображает меню пунктов, которые могут быть настроены.

2

Выберите пункт настройки стрелками вверх и вниз, и затем нажмите кнопку ENTER или стрелку вправо.

3

Используйте кнопки вверх и вниз для выбора настройки и затем нажмите ENTER.

4

Нажмите кнопку OPTION.

Экран настройки исчезает.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| BD Audio Mode Переключает режим воспроизведения звука Blu-ray Disc. | HD Audio Output: Выводит без изменения сигналы высокого разрешения, такие как Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus и DTS-HD, как цифровые потоки высокого качества для прослушивания. Mix Audio Output: Выводит смесь основного, интерактивного и вторичного звука. Примечание: При настройке "HD Audio Output", интерактивный и вторичный звук не доступны. |
| Secondary Video | Off (отключено): Не отображает вторичное видео (картинку в картинке). 1/X*: Отображает первое вторичное видео. 2/X*: Отображает второе вторичное видео. Х/X*: Отображает Х-е вторичное видео. * "X" – номер вторичного записанного видео, отличается в зависимости от диска (см. страницу 30 «Воспроизведение BD-Video, совместимого с Bonus View»). |
| Secondary Audio | Off (отключено): Не выбирает вторичный звук. Интерактивный звук также отключен. 1/X*: Выбирает первый вторичный звук. 2/X*: Выбирает второй вторичный звук. Х/X*: Отображает Х-й вторичный звук. |
|  | * "X" – номер вторичного записанного звука на диске, отличается в зависимости от диска. Когда "BD Audio Mode" установлен в "Mix Audio Output", выводится вторичный звук. |
| Secondary Subtitle | Off (отключено): Не выбирает вторичные субтитры. 1/X*: Выбирает первые вторичные субтитры. 2/X*: Выбирает вторые вторичные субтитры. Х/X*: Отображает Х-е вторичные субтитры. * "X" – номер вторичных записанных субтитров на диске, отличается в зависимости от диска. |
| Subtitle Style | Переключает стиль субтитров, записанных на диске. |

страница 29

## Расширенный вариант

Эта глава описывает, как настроить управление по HDMI, которое связывает устройства, соединенные HDMI, с этим прибором, как воспроизводить вспомогательное содержимое дисков Blu-ray и другие подробные настройки.

- Удобные функции, см. страницу 30

- Как выполнить детализированные настройки, см. страницу 33

Страница 30

### Удобные функции

- Воспроизведение (см. страницу 11)

- Настройки (см. на страницу 25)

- Воспроизведение совместимого с Bonus View BD-Video (см. страницу 30)

- Воспроизведение BD-Live (см. страницу 31)

- Функция управления по HDMI (см. страницу 32)

Воспроизведение совместимого с Bonus View BD-Video

На диске BD, который совместим с bonus view (картинка в картинке), кроме основного видео (первичного видео), сохраненного на диске, вы можете воспроизводить видео с комментариями режиссера и одновременно текущие пояснения, а также вспомогательное видео (вторичное видео), снятое с других углов камеры, в качестве альтернативы.

Основное видео (первичное видео)

Вспомогательное видео (вторичное видео)

(рисунок)

Пример: Bonus view

1

Нажмите OPTION во время воспроизведения диска BD.

Отображается меню настройки OPTION.

(рисунок)

2

Нажмите стрелки ▲▼  для выбора "BD Audio Mode", затем нажмите ENTER или стрелку вправо.

3

Переключите настройку "BD Audio Mode" в "Mix Audio Output".

4

Нажмите кнопку  (, затем стрелки вверх и вниз для выбора вторичного видео, и нажмите ENTER или стрелку вправо.

Отображается вторичное видео, которое может быть воспроизведено.

5

Используйте стрелки  ▲▼  для выбора желаемого вторичного видео.

Off  ↔ 1/X ↔  2/X ↔  X/X

Off (отключено): Вторичное видео не отображается.

1/X: Отображает первое вторичное видео.

2/X: Отображает второе вторичное видео.

Х/X: Отображает Х-е вторичное видео.

"X" – номер вторичного записанного видео, которое отличается от диска к диску.

- Для использования Bonus View, некоторые диски BD требуют встроенную память или внешнюю память.

- Этот прибор имеет встроенную память. Если объем памяти, используемой для Bonus View, превысит оставшийся объем встроенной памяти, рекомендуется применение запоминающего устройства USB объемом 1 Гбайт или более.

- Метод воспроизведения и т.п. определяется самим диском и отличается в зависимости от диска. Обратитесь к руководству эксплуатации соответствующего диска.

### Воспроизведение BD-Live

На некоторых дисках Blu-ray вы можете получить доступ из меню диска к выделенным Интернет-страницам с содержимым BD-Live. В этом случае, вы можете загружать содержимое BD-Live из Интернет, чтобы воспроизвести его на этом приборе. Для воспроизведения BD-Live, этот прибор должен быть подключен к Интернет. Установите соединение с Интернет, обратившись к разделу «Подключение к домашней сети (ЛВС)» (см. страницу 8).

Выберите местоположения для сохранения содержимого

Выберите местоположение, куда загружается содержимое BD-Live. Вы можете выбрать для загрузки либо встроенную память этого прибора, либо ваше запоминающее устройство USB.

По умолчанию, содержимое сохраняется во встроенной памяти этого прибора. Чтобы проверить доступный объем встроенной памяти, обратитесь к пункту «BD DATA Information» (см. страницу 37) в меню SETUP.

1

Нажмите кнопку SETUP.

Отображается экранное меню.

2

Используйте кнопки стрелок ▲▼(► для перехода "General Settings" → "System" → "BD DATA Utility" → "BD DATA Memory" (см. страницу 37) и затем нажмите ENTER.

3

Используйте кнопки стрелок вверх и вниз для выбора места сохранения и затем нажмите ENTER.

Настройка Internal сохраняет содержимое файлов BD-Live во встроенной памяти этого прибора.

Настройка External сохраняет содержимое файлов BD-Live в вашем запоминающем устройстве USB.

Если вы выбираете "External", подсоедините ваше запоминающее устройство USB к порту USB (см. страницу 7).

Чтобы проверить доступный объем встроенной памяти, обратитесь к пункту «BD DATA Information» (см. страницу 37) в меню SETUP. Для загрузки содержимого, превышающего доступное пространство, используйте запоминающее устройство USB.

Воспроизведение содержимого BD-Live

Перед этими этапами, подсоедините этот прибор к сети Интернет.

1

Нажмите кнопку ON/STANDBY (), чтобы включить питание прибора.

2

Нажмите кнопку OPEN/CLOSE  () и вставьте диск BD, совметимый с BD-Live.

3

Из меню диска, выберите пиктограмму воспроизведения BD-Live и нажмите ENTER.

Содержимое загружается с Интернет-страницы BD-Live и воспроизводится.

Операции изменяются в зависимости от используемого диска. Следуйте отображаемым указаниям.

В зависимости от вашего сетевого окружения, загрузка может занять длительное время или может не завершиться. Требуемые параметры ваших подключенных Интернет-устройств см. в разделе «Подсоединение к домашней сети (ЛВС)» (см. страницу 8).

Примечание

Вставляйте или извлекайте запоминающее устройство USB, когда питание находится в ждущем режиме. Если вы вставляете запоминающее устройство USB, когда питание включено, доступ к запоминающему устройству USB может отсутствовать.

Страница 32

### Функции управления по HDMI

Соединение HDMI не только передает видео и звук, но и перемещает информацию между подсоединенными устройствами. Функция управления по HDMI передает сигналы управления между всеми устройствами, чтобы позволить им связываться друг с другом. Это – полезная функция. Например, когда вы делаете операцию, связанную с питанием на одном устройстве, тогда соответствующая операция с питанием также выполняется на других устройствах, подсоединенных к тому устройству.

Операции управления, возможные по HDMI

- Телевизор или аудио/видео ресивер включаются путем управления прибором, и функции изменяются при помощи входа этого прибора.

- Выключение питания телевизора переводит питание прибора в ждущий режим.

- Управление прибором посредством пульта дистанционного управления телевизором. (Если пульт ДУ телевизора имеет кнопки управления проигрывателем.)

Процедура настройки

1

Установите функцию управления по HDMI в положение "On" (включена).

Меню SETUP, раздел "System" → "HDMI Control" (см. страницу 36).

2

Включите питание всех устройств, соединенных кабелем HDMI.

3

Установите функцию управления по HDMI для всех устройств, соединенных кабелем HDMI.

- Пожалуйста, обратитесь к инструкциям по эксплуатации для всех подсоединенных устройств, чтобы проверить настройки.

- Выполните этапы 2 и 3, если любое из устройств было отсоединено.

4

Для гарантии, что видео выход этого прибора отображается на экране телевизора, измените функцию входа телевизора или аудио/видео ресивера.

5

Когда вы переводите питание телевизора в ждущий режим, проверьте, что питание прибора и аудио/видео ресивера также переходит в ждущий режим.

Если функция управления по HDMI не работает должным образом, проверьте следующие моменты:

- Совместим ли телевизор или аудио/видео ресивер с функцией управления по HDMI?

- Являются ли правильными настройки функции управления по HDMI для всего оборудования? (Шаг 3)

- После настройки, добавляли ли вы соединение HDMI для другого устройства или делали изменения в соединениях? Если да, выполните настройки еще раз.

Примечание

- Некоторые функции могут не работать в зависимости от подсоединенного телевизора или ресивера. Проверьте внимательно руководство владельца каждого устройства заблаговременно.

- Когда настройка "HDMI Power Off Control" (см. страницу 36) установлена в положение "Off", прибор не переходит в ждущий режим, даже если подсоединенное устройство находится в ждущем режиме.

Страница 33

Как выполнить детализированные настройки

Карта меню

По умолчанию, прибор имеет определенные рекомендованные настройки. Вы можете настроить этот прибор на основе вашей существующей системы и ваших предпочтений. Нажатие кнопки SETUP отображает меню SETUP. Из этого меню, вы можете перемещаться к различным экранам настройки.

Общие настройки

| Пункты настройки | Подпункты настройки | Описание | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| System | Screen Saver | Устанавливает хранитель экрана. | 36 |
|  | Auto Standby | Эта настройка автоматически устанавливает питание в ждущий режим. | 36 |
|  | Energy Saving Mode | Настраивает ждущий режим. | 36 |
|  | HDMI Control | Связывает прибор и устройство, подсоединенное кабелем HDMI и поддерживающее управление по HDMI. | 36 |
|  | HDMI Power Off Control | Связывает питание прибора и устройства, подсоединенного кабелем HDMI и поддерживающего управление по HDMI. | 36 |
|  | Reset | Все настройки, включая режим звука и качество изображения, установлены в настройки по умолчанию. | 36 |
|  | Firmware Update | Обновляет встроенное программное обеспечение прибора через Интернет. | 36 |
|  | Update Notification | Отображает сообщение с уведомлением, когда любое встроенное программное обеспечение доступно для обновления. | 37 |
|  | BD DATA Utility | Устанавливает местоположение для сохранения загруженной информации BD-Live или инициализирует встроенную память. | 37 |
| Language | BD Player Menus | Устанавливает язык меню проигрывателя BD. | 37 |
|  | Disc Menus | Устанавливает язык, используемый для меню дисков BD или DVD. | 37 |
|  | Audio | Устанавливает язык звукового сопровождения для воспроизведения дисков BD и DVD. | 37 |
|  | Subtitles | Устанавливает язык субтитров, используемый для воспроизведения дисков BD или DVD. | 37 |
| Parental Controls | Change Password | Устанавливает пароль для изменения уровня родительской блокировки и код страны родительской блокировки для дисков BD и DVD. | 38 |
|  | BD Rating Level | Устанавливает родительский уровень для воспроизведения дисков BD. | 38 |
|  | DVD Rating Level | Устанавливает родительский уровень для воспроизведения дисков DVD. | 38 |
|  | Country Code | Устанавливает стандартную родительскую блокировку для страны. Применяет родительский уровень, установленный для страны. | 38 |
| Пункты настройки | Подпункты настройки | Описание | Номер страницы |
| Network | Internet Connection | Устанавливает, будет ли использоваться Интернет-соединение или нет. | 38 |
|  | Information | Отображает информацию о сети, такую как адрес IP, маску подсети и т.п. | 38 |
|  | Connection Test | Выполняет проверку подключения к компьютерной сети. | 38 |
|  | DHCP | Устанавливает, как выполнять конфигурацию сети, автоматически или вручную. | 38 |
|  | BD-Live Connection | Ограничивает права доступа для содержимого при подключении к BD-Live. | 39 |
|  | Proxy Setting | Настройка для подсоединения к Интернет через сервер прокси-сервер. | 39 |
| Others | Angle Mark | Настройки для отметки угла камеры, отображаемой при воспроизведении. | 39 |
|  | PIP Mark | Настройки для отметки PIP, отображаемой при воспроизведении. | 39 |
|  | Secondary Audio Mark | Настройки для отметки вторичного звука, отображаемой при воспроизведении. | 39 |
|  | DivX Registration | Отображает регистрационный код DivX. | 39 |
|  | Remote ID (Unit side) | Устанавливает идентификатор дистанционного управления. | 39 |
|  | Internet Streaming | Переустанавливает регистрационную информацию NETFLIX на этом приборе. | 39 |

Страница 34

Настройки видео

| Пункты настройки | Подпункты настройки | Описание | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| TV | Aspect Ratio | Установите тип экрана и режим отображения телевизора. | 40 |
|  | Wallpaper | Настройка для отображения фона, когда воспроизведение остановлено. | 40 |
|  | Progressive Mode | Устанавливает соответствующий режим прогрессивного преобразования для источника видео материала. | 40 |
| HDMI | Color Space | Устанавливает систему видео сигнала для вывода через HDMI. | 40 |
|  | HDMI Deep Color | Устанавливает разъем HDMI для вывода в режиме Deep Color. Расширяет глубину цвета (число используемых цветов) видео сигнала HDMI, обеспечивая воспроизведение с более естественными цветами и без «тянучек». | 40 |
| 3D | 3D Output | Устанавливает видео выходы для воспроизведения 3D video. | 40 |
|  | Screen Size | Устанавливает размер экрана вашего телевизора, совместимого с 3D. | 40 |

Настройки звука

| Пункты настройки | Подпункты настройки | Описание | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| Audio Output | HDMI | Устанавливает формат аудио выхода из выходного разъема HDMI. | 41 |
|  | Dynamic Range Compression | Сжимает динамический диапазон Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital Audio. | 41 |

Информация о системе

| Пункты настройки | Описание | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| MAC Address | Отображает МАС-адрес. | 41 |

Страница 35

### Управление меню SETUP

1

Нажмите кнопку SETUP.

На экране телевизора отображается меню SETUP.

Меню SETUP также можно отобразить из «SETUP» в домашнем меню (см. страницу 13).

2

Нажимайте стрелки ▲▼(►  для выбора меню для установки или управления.

Для возвращения к предыдущему пункту меню, нажмите стрелку влево.

3

Нажмите ENTER, чтобы войти в настройку.

Цвета текста выбранных пунктов меню SETUP следующие:

Белый: Эти пункты могут быть выбраны.

Серый: Эти пункты не могут быть выбраны.

Примечание

Если активирована функция возобновления, вам, возможно, не удастся выполнить правильные настройки.

Выход из меню SETUP

Нажмите SETUP, пока отображается меню SETUP. Отображение меню SETUP исчезает.

Примеры отображений экрана меню SETUP

Ниже описаны типичные примеры.

Экран выбора меню (верхнее меню)

(рисунок)

(1) Пиктограмма текущей выбранной настройки

(2) Пиктограмма текущего выбранного пункта

(3) Список пиктограмм настройки меню SETUP

(4) Список текущих выбранных пунктов настройки

Нажмите стрелки вправо или влево и затем стрелку вниз (или нажмите ENTER).

(рисунок)

(5) Список пунктов текущий выбранных расширенных настроек

(6) Текущие выбранные расширенные настройки

Список

(рисунок)

(7) Возвращает к предыдущему пункту. Используйте стрелку влево для переключения.

(8) Выбранный пункт. Переключите выбранный пункт при помощи стрелок вверх и вниз.

(9) Переключите на следующий пункт. Используйте стрелку вправо для переключения.

Страница 36

### Общие настройки

Могут быть сделаны настройки для системы, языка, родительской блокировки, сети и т.п.

Система

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Установите следующие настройки.

- Настройки хранителя экрана

- Настройки режима энергосбережения

- Настройки функции управления по HDMI

- Настройки инициализации

- Обновление встроенного программного обеспечения из Интернет

- Настройки местоположения для сохранения загруженных данных BD-Live и инициализации

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Screen Saver Устанавливает хранитель экрана. | On: Функция хранителя экрана включается, когда состояние останова или паузы продолжается примерно три минуты. Off: Хранитель экрана не используется. |
| Auto Standby Эта настройка автоматически устанавливает питание в ждущий режим. | On: Эта настройка автоматически устанавливает питание в ждущий режим, если любое из нижеперечисленных состояний продолжается примерно 30 минут. Диск не загружен Воспроизведение остановлено Остановлено вследствие функции возобновления Off: Режим автоматического питания не используется. |
| Energy Saving Mode Настраивает ждущий режим. | Energy Saving Standby: Режим с наименьшим потреблением мощности. Во время ждущего режима, операции не производятся посредством управления по HDMI. Состояние индикатора STANDBY в ждущем режиме: красный Normal Standby : Во время ждущего режима, операции производятся посредством управления по HDMI. Потребляемая мощность немного выше. Состояние индикатора STANDBY в ждущем режиме: Оранжевый Quick Start: Время запуска меньше, но потребляемая мощность в ждущем режиме больше. Производятся операции управления по HDMI. |
| Пункты настройки | Описание настройки |
| HDMI Control Связывает прибор и устройство, подсоединенное кабелем HDMI и поддерживающее управление по HDMI. | On: Связывается с устройством, подключенным к HDMI. Off: Отключает функцию управления по HDMI. * Чтобы функция управления по HDMI работала, необходимо соединение HDMI между прибором совместимым с HDMI телевизором. Обратитесь к разделу «Функции управления по HDMI» (см. страницу 32) за подробной информацией о функциях управления по HDMI. После того, как настройка "HDMI Control" была изменена, всегда выключайте питание подсоединенного оборудования и затем включайте его снова. |
| HDMI Power Off Control Связывает питание прибора и устройства, подсоединенного кабелем HDMI и поддерживающего управление по HDMI. | On: Переводит питание прибора в ждущий режим посредством связи с телевизором. Off: Не переводит питание прибора в ждущий режим посредством связи с телевизором. |
| Reset Все настройки, включая режим звука и качество изображения, установлены в настройки по умолчанию. | Cancel: Не инициализировать. OK: Выполнить инициализацию. |
| Firmware Update Обновляет встроенное программное обеспечение прибора через Интернет. | Check for Update: Проверяет, существует ли более новая версия встроенного программного обеспечения. Нажмите ENTER, чтобы увидеть примерно время, необходимое для обновления. Если встроенное программное обеспечения уже обновлено до новейшей версии, операция обновления запускается после нажатия ENTER. Когда обновление запускается, полоса прогресса и оставшееся время, необходимое для завершения обновления, отображаются на экране телевизора. Когда обновление завершается, прибор переходит в нормальное состояние. | (рисунок) |  |

Страница 37

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Update Notification Отображает сообщение с уведомлением, когда любое встроенное программное обеспечение доступно для обновления. | On: Сообщение для обновления отображается на экране телевизора. Off: Сообщение для обновления не отображается на экране телевизора. |
| BD DATA Utility Устанавливает местоположение для сохранения загруженной информации BD-Live или инициализирует встроенную память. | BD Data Information: Отображает доступный объем встроенной памяти на этом приборе или свободное пространство на подсоединенном запоминающем устройстве USB. FMT BD DATA: Инициализирует BD DATA для встроенной памяти этого прибора или подсоединенного запоминающего устройства USB. |
|  | (!) Эта операция удаляет все данные. Никогда не выполняйте эту операцию, когда запоминающее устройство USB, которое сохраняет данные, подсоединено к прибору. |
|  | BD DATA Memory: Выбирает местоположение для сохранения загружаемого содержимого BD-Live. Internal: Сохраняет во встроенной памяти этого прибора. External: Сохраняет в запоминающем устройстве USB, подсоединенном к этому прибору. |
|  | (!) Для загрузке файлов с объемом, превышающим пространство встроенной памяти этого прибора, выбирайте "External". |

Language (язык)

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Устанавливает языки звукового сопровождения, субтитров и экранных меню.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| BD Player Menus Устанавливает язык меню проигрывателя BD. | English / Deutsch / Francais / Italiano / Espanol / Nederlands / Svenska / Русский / Polski Когда субтитры DivX или данные на экране медиа проигрывателя (см. страницу 12) во время воспроизведения МР3 отображаются неправильно, выберите язык для отображения в настройке "BD Player Menus" меню SETUP. |
| Disc Menus Устанавливает язык, используемый для меню дисков BD или DVD. | English / French / Chinese / Spanish / German / Italian / Dutch / Portuguese / Danish / Swedish / Finnish / Norwegian / Russian / Korean / Japanese / More* |
| Audio Устанавливает язык звукового сопровождения для воспроизведения дисков BD и DVD. | English / French / Chinese / Spanish / German / Italian / Dutch / Portuguese / Danish / Swedish / Finnish / Norwegian / Russian / Korean / Japanese / More* |
| Subtitles Устанавливает язык субтитров, используемый для воспроизведения дисков BD или DVD. | Off / English / French / Chinese / Spanish / German / Italian / Dutch / Portuguese / Danish / Swedish / Finnish / Norwegian / Russian / Korean / Japanese / More* Off: Субтитры не отображаются. |

* Нажмите More для выбора языка, отличного от перечисленных.

Страница 38

Parental Controls (родительские блокировки)

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Установите настройки для воспроизведения дисков BD и DVD и настройки пароля.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Change Password Устанавливает пароль для изменения уровня родительской блокировки и код страны родительской блокировки для дисков BD и DVD. | Change: Изменяет пароль. Используйте цифры 0-9 для ввода пароля с целью его инициализации. Настройкой по умолчанию является "0000". | (рисунок) |  |
| BD Rating Level Устанавливает родительский уровень для воспроизведения дисков BD. | Level 0 - 254: Устанавливает возраст, позволяющий воспроизводить носитель. Ограничивает воспроизведение дисков с соответствующей родительской блокировкой. No Limit: Не ограничивает воспроизведение дисков BD. |
| DVD Rating Level Устанавливает родительский уровень для воспроизведения дисков DVD. | Level 1 - 8: Устанавливает родительский уровень для воспроизведения дисков DVD. Lock All: Ограничивает воспроизведение всех дисков DVD. No Limit: Не ограничивает воспроизведение дисков BD. |
| Country Code Устанавливает стандартную родительскую блокировку для страны. Применяет родительский уровень, установленный для страны. | Первоначальной настройкой является United States. Выберите код родительской блокировки для другой страны при помощи стрелок вверх и вниз. |

Network (сеть)

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Установите настройки подключения к Интернет и настройки BD-Live.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Internet Connection Устанавливает, будет ли использоваться Интернет-соединение или нет. | Enable: Интернет-соединение будет использовано. Disable: Интернет-соединение не будет использовано. |
| Information Отображает информацию о сети, такую как адрес IP, маску подсети и т.п. | Отображает информацию о сети, показанную ниже. Тип адреса IP Address (адрес IP) Subnet Mask (маска подсети) Default Gateway (шлюз по умолчанию) Адрес первого сервера DNS Адрес второго сервера DNS |
| Connection Test Выполняет проверку подключения к компьютерной сети. | Выполните проверку подключения к сети Интернет. Рекомендуется выполнить проверку соединения для первого подключения к сети Интернет, либо после изменения настроек или адреса IP для сети. Если соединение не завершено, отображается сообщение. Проверьте настройки соединения и среду подключения. |
| DHCP Устанавливает, как выполнять конфигурирование сети, автоматически или вручную. () Поскольку заводской настройкой по умолчанию является "Auto", вам не потребуется устанавливать такие настройки как адрес IP, если сервер DHCP широкополосного маршрутизатора установлен в "Enable" (включен). | Auto: Автоматически конфигурирует сеть посредством функции DHCP. Manual: При подключении к сети, не имеющей функции DHCP, конфигурирует нижеследующие настройки сети вручную. Обратитесь к вашему поставщику услуг Интернет или сетевому администратору за настройками, которые необходимо выполнить. После использования кнопки для очистки значения, используйте кнопки 0-9 для ввода значений и затем нажмите ENTER для завершения настройки. IP Address: Вручную сконфигурируйте адрес IP. Subnet Mask: Если модем xDSL или оконечный разъем напрямую подключен к прибору, введите маску подсети, указанную поставщиком услуг Интернет в сопроводительном документе. Обычно устанавливают "255.255.255.0". Default Gateway: Если прибор подсоединен к шлюзу (маршрутизатору),введите его адрес IP. DNS1: Введите адрес первого сервера DNS. DNS2: Введите адрес второго сервера DNS. |

Страница 39

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| BD-Live Connection Ограничивает права доступа для содержимого при подключении к BD-Live. | Permitted: Разрешен любой доступ к Интернет из BD-Live. Partial Permitted: Разрешен доступ к Интернет из сертифицированного BD-Live. Prohibited: Запрещен любой доступ к Интернет из BD-Live. |
| Proxy Setting Настройка для подсоединения к Интернет через сервер прокси (посредник). | Disable: Не использовать прокси-сервер. Enable: Использовать прокси-сервер. Proxy host: Если для Proxy Setting выбрано Enable, введите адрес проки-сервера с виртуальной клавиатуры и затем нажмите ENTER для его регистрации. Proxy port: Если для Proxy Setting выбрано Enable, введите номер порта прокси-сервера при помощи 0-9 и затем нажмите ENTER для его регистрации. (рисунок) Экран ввода адреса прокси-сервера (с виртуальной клавиатурой) | (рисунок) |

Others (другие настройки)

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Установите другие функции

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Angle Mark Настройки для отметки угла камеры, отображаемой при воспроизведении. | Если на воспроизводимом диске записано несколько углов камеры, отметка угла камеры отображается при воспроизведении сцены. Off: Отметка угла камеры не отображается. On : Отметка угла камеры отображается. |
| PIP Mark Настройки для отметки PIP, отображаемой при воспроизведении. | Если на воспроизводимом диске записано вторичное видео, отметка PIP отображается при воспроизведении сцены с вторичным видео. Off: Отметка PIP не отображается. On: Отметка PIP отображается. |
| Secondary Audio Mark Настройки для отметки вторичного звука, отображаемой при воспроизведении. | Если на воспроизводимом диске записан вторичный звук, отметка вторичного звука отображается при воспроизведении сцены с вторичным звуком. Off: Отметка вторичного звука не отображается. On: Отметка вторичного звука отображается. |
| DivX Registration Отображает регистрационный код DivX. | Show Code: Отображает регистрационный код DivX. |
| Remote ID (на стороне прибора) Устанавливает идентификатор дистанционного управления ID (см. страницу 48). | Переключает код идентификации дистанционного управления этого прибора, когда в окрестности находятся другие BD-проигрыватели marantz. BD 1: Выбирает BD 1. Установите "BD 1" также и на пульте ДУ. BD 2: Выбирает BD 2. Установите "BD 2" также и на пульте ДУ. |
| Internet Streaming Переустанавливает регистрационную информацию NETFLIX на этом приборе. | Netflix Deactivate: Переустанавливает регистрационную информацию NETFLIX на этом приборе. |

Страница 40

### Настройки видео

Устанавливают подключение к телевизору, соединение HDMI и программное обеспечение для воспроизведения 3D video.

Телевизор

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Установите сигнал на видео выходе в соответствии с подсоединенным телевизором.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Aspect Ratio Установите тип экрана и режим отображения телевизора. | 16:9 Squeeze Auto: Выводит на широкоэкранный телевизор. Видео 4:3 отображается в центре экрана без изменения соотношения сторон экрана. WIDE (16:9): Выводит на широкоэкранный телевизор. |
| Wallpaper Настройка для отображения фона, когда воспроизведение остановлено. | Picture: Отображает логотип marantz. Black: Устанавливает черный фон. Gray: Устанавливает серый фон. Blue: Устанавливает синий фон. |
| Progressive Mode Устанавливает соответствующий режим прогрессивного преобразования для источника видео материала. | Auto: Определяет тип видео материала и автоматически переключает режим. Обычно используется эта настройка. Video: Подходит для воспроизведения видео материала дисков. Film: Подходит для воспроизведения кино материала дисков. |

HDMI

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Установите выходной сигнал HDMI.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Color Space Устанавливает систему видео сигнала для вывода через HDMI. | YCbCr: Выводит при помощи цветоразностной видеосистемы (16 (черный) до 235 (белый)). RGB Normal: Выводит при помощи видеосистемы RGB (16 (черный) до 235 (белый)). RGB Enhanced: Выводит при помощи видеосистемы RGB (0 (черный) до 255 (белый)). |
| HDMI Deep Color Устанавливает разъем HDMI для вывода в режиме Deep Color. Расширяет глубину цвета (число используемых цветов) видео сигнала HDMI, обеспечивая воспроизведение с более естественными цветами и без «тянучек». | Auto: Режим Deep Color автоматически выводится, когда подсоединенное устройство HDMI поддерживает Deep Color. Off: Режим Deep Color отключен. |

3D

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Установите программное обеспечение для воспроизведения 3D video.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| 3D Output Устанавливает видео выходы для воспроизведения 3D video. | Auto: Автоматически определяет, является ли программа 3D или 2D, и воспроизводит ее. Когда вы воспроизводите 3D video, фрагменты 3D и 2D воспроизводятся как 3D и 2D, соответственно. Обычно, используйте эту настройку. Off: Всегда выводятся сигналы 2D video. |
| Screen Size Устанавливает размер экрана вашего телевизора, совместимого с 3D. | Испольузйте кнопки стрелок или цифры 0-9 для ввода трех цифр для размера экрана вашего телевизора в настройке экрана, и нажмите кнопку ENTER для подтверждения. Настройкой по умолчанию является "046" (экран телевизора 46 дюймов). Установите правильный размер, в противном случае, просмотр 3D video может осуществляться не должным образом. |  |  |

Операции воспроизведения 3D video могут отличаться в зависимости от используемого диска. Обратитесь к руководству по эксплуатации, поставляемому с вашим диском.

Примечание

- При передаче сигналов 3D видео с выхода этого прибора через аудио/видео ресивер на телевизор, совместимый с 3D, аудио/видео ресивер также должен быть совместим с вводом/выводом сигналов 3D видео.

- Для просмотра 3D, используйте телевизор, оснащенный 3D.

- Во время воспроизведения 3D, вы не можете регулировать разрешение видео "Video resolution" (см. страницу 26) или качество изображения (см. страницу 27).

Страница 41

### Настройка звука

Сделаны настройки для аудио выхода.

Звуковой выход

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Установите звуковой выход.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| HDMI Устанавливает формат аудио выхода из выходного разъема HDMI. | Bitstream: Для выбора, когда устройство, подсоединенное к этому прибору, поддерживает Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital или DTS-HD/DTS Digital Surround. Формат выхода автоматически выбирается в соответствии со звуковым форматом или числом каналов, поддерживаемых подключенным устройством HDMI. PCM: Для выбора, когда устройство, подсоединенное к этому прибору, не поддерживает Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital или DTS-HD/DTS Digital Surround. Off: Отключает вывод аудио сигнала через разъем HDMI этого прибора. Для преобразования аудио сигналов, см. раздел «О выводе цифрового аудио сигнала» (см. страницу 55). |
|  | Если настройка "BD Audio mode" установлена в "HD Audio Output" при помощи кнопки OPTION на пульте ДУ, вторичный звук BD и интерактивный звук не выводятся. | (рисунок) |
| Dynamic Range Compression Сжимает динамический диапазон Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital Audio. | Off: Динамический диапазон не сжимается. On: Динамический диапазон сжимается. Auto: Динамический диапазон Dolby TrueHD автоматически сжимается в соответствии с материалом. Сжимается только Dolby TrueHD. Эта настройка понижает высокую громкость и повышает низкую громкость, когда высокая громкость нежелательна в вечерних условиях. |

### Информация о системе

Отображается адрес MAC.

MAC Address

Отображает МАС-адрес.

Пункты

МАС-адрес

Страница 42

## Сведения

Здесь мы перечисляем различные сведения, связанные с этим прибором. Пожалуйста, обращайтесь к этой информации при необходимости.

- Названия узлов и функции (см. страницу 43)

- Другая информация (см. страницу 49)

- Возможные неисправности (см. страницу 59)

- Технические характеристики (См. страницу 63)

- Указатель (см. страницу 64)

Страница 43

### Названия узлов и функции

Передняя панель

Информацию о кнопках, которые здесь не поясняются, см. на странице, указанной в скобках ().

(рисунок)

(1) Индикатор STANDBY ……………………………………(11)

(2) Кнопка управления питанием (ON/STANDBY) ………(11)

Включает питание этого прибора и выключает (переводит в ждущий режим).

(3) Кнопка PURE DIRECT ……………………………………(25)

(4) Кнопка DISC LAYER ………………………………………(14, 15, 16)

(5) Кнопка RESOLUTION …………………………………….(26)

(6) Датчик дистанционного управления …………………..(47)

(7) Индикатор FL OFF ………………………………………..(25)

(8) Дисплей …………………………………………………….(44)

(9) Порт USB ……………………………………………………(7)

(10) Кнопки пропуска назад и вперед ((() ……………..(21)

(11) Кнопка останова (■) …………………………………….(20)

(12) Кнопка воспроизведения ► …………………………..(14)

(13) Лоток для диска

(14) Кнопка паузы (II) …………………………………………..(20)

(15) Кнопка открывания/закрывания лотка для диска ().. (14)

Если кнопки (12) или (13) нажаты в ждущем режиме, питание включается.

Дисплей

(рисунок)

(1) Индикаторы режима воспроизведения

(►): Во время воспроизведения

(II): Во время паузы и покадрового воспроизведения

PROG: Во время воспроизведения по программе

RAND: Во время воспроизведения в случайном порядке

() A-B: Во время воспроизведения с повторением

(2) Отображение информации

Показывает различную информацию или прошедшее время воспроизведения и т.д. на диске

(3) Индикаторы аудио каналов

Отображают число каналов аудио сигнала во время воспроизведения

2CH: 2-канальное воспроизведение

MULTI: Многоканальное воспроизведение

(4) Индикатор выхода HDMI

Загорается, когда сделано соединение HDMI.

Не отображается, когда кабель HDMI подсоединен неправильно или когда соединение HDMI не подтверждено.

(5) Индикаторы режима времени

TOTAL: Полное время Super Audio CD и CD

SING: Прошедшее время воспроизведения заголовка/главы/дорожки/файла

REM: Оставшееся время воспроизведения заголовка/главы/дорожки/файла

(6) Индикаторы группы/заголовка/дорожки/главы

(7) Индикаторы носителей

BD: BD

DVD: DVD-Video, DVD-R/+R/-RW/+RW

DVD AUDIO: DVD-Audio

SUPER AUDIO CD: Super Audio CD

CD: CD

USB : Запоминающее устройство USB

NET : NETWORK

Загорается, когда этот прибор подсоединен к компьютерной сети

Страница 45

Задняя панель

Информацию о кнопках, которые здесь не поясняются, см. на странице, указанной в скобках ().

(рисунок)

(1) Разъем HDMI OUT ……………………………………………(6)

(2) Разъем NETWORK ……………………………………………(8)

(3) Разъемы 2ch AUDIO OUT ……………………………………(2)

Записанный многоканальный сигнал будет сведен в 2 канала и выведен как аналоговые сигналы.

(4) Разъемы FLASHER IN/OUT

Подсоедините внешний управляющий прибор или другое устройство для обслуживания.

(5) Разъемы REMOTE CONTROL

(6) Переключатель REMOTE CONTROL (INT./EXT.) ………..(10)

(7) Входное гнездо переменного тока (AC IN) ………….…….(10)

Примечание

Не касайтесь внутренних штырей в гнездах на задней панели. Электростатический разряд может привести к необратимому повреждению прибора.

Страница 46

Пульт дистанционного управления

Информацию о кнопках, которые здесь не поясняются, см. на странице, указанной в скобках ().

(рисунок)

(1) Кнопка открывания/закрывания лотка для диска (OPEN/CLOSE) ………..(14, 48)

(2) Кнопка информации (INFO) ……………………………………………………..(12)

(3) Цифровые кнопки (0 - 9, +10) ……………………………………………….(21, 23, 38, 40)

(4) Кнопки выбора входного источника усилителя (INPUT ▲▼)

(5) Кнопка питания усилителя AMP POWER ()

(6) Кнопка TOP MENU ………………………………………………………………..(14)

(7) Кнопки курсора (▲▼(►) ……………………………………………………..(13, 35)

(8) Кнопка RETURN

(9) Кнопка HOME ……………………………………………………………………..(13)

(10) Системные кнопки ………………………………………………………….(14, 20, 21)

Кнопка останова (■)

Кнопка паузы/неподвижного изображения (II)

Кнопка воспроизведения (►)

Кнопки пропуска (((

Кнопки ускоренного воспроизведения вперед и назад ((()

(11) Кнопка субтитров SUBTITLE () ………………………………………………..(24)

(12) Кнопка угла камеры ANGLE () …………………………………………………(24)

(13) Кнопка повторения REPEAT …………………………………………………..(22)

(14) Кнопка повторения фрагмента A-B …………………………………………..(22)

(15) Кнопка RESOLUTION ……………………………………………………………(26)

(16) Кнопка DVD A PAGE …………………………………………………………….(16)

(17) Кнопка RED/GREEN/YELLOW/BLUE

(18) Кнопки содержимого в сети ……………………………………………………(19)

(19) Передатчик сигнала дистанционного управления …………………………(42)

(20) Кнопка ON/STANDBY () ………………………………………………………….(11)

(21) Кнопка программы/непосредственного выбора (PROG/DIRECT) ……….(23)

(22) Кнопка CLEAR ………………………………………………………………..(21, 22, 23)

(23) Кнопка CALL ………………………………………………………………………(23)

(24) Кнопка режима поиска (SEARCH) …………………………………………….(21, 22)

(25) Кнопка DIMMER ………………………………………………………………….(25)

(26) Кнопка громкости усилителя AMP VOLUME (▲▼ )

(27) Кнопка приглушения усилителя AMP MUTE ( )

(28) Кнопка POP-UP MENU ………………………………………………………….(14)

(29) Кнопка ENTER ……………………………………………………………….(13, 35)

(30) Кнопка SETUP ……………………………………………………………………(35)

(31) Кнопка AUDIO () ………………………………………………………………….(24)

(32) Кнопка OPTION …………………………………………………………………..(28)

(33) Кнопка PURE ……………………………………………………………………..(25)

(34) Кнопка RANDOM ( ) ……………………………………………………………..(23)

(35) Кнопка регулировки изображения (PICTURE ADJ.) ……………………….(22)

(36) Кнопка DISC LAYER …………………………………………………………….(15)

Для операций с кнопками (17), следуйте указаниям инструкции на диске.

Примечание

- Кнопка vudu не может быть использована.

- Кнопки  (4), (5), (26) и (27)  предназначены для управления аудио/видео ресиверами marantz. В зависимости от технических характеристик используемого аудио/видео ресивера, операции могут быть не разрешены с этого пульта ДУ.

Страница 47

Установка батарей

(1) Сдвиньте заднюю крышку в направлении стрелки и снимите ее.

(рисунко)

(2) Установите две батареи правильно, как указывают отметки в батарейном отсеке.

(рисунок)

(3) Установите заднюю крышку.

Примечание

- Вставьте указанные батареи в пульт ДУ.

- Замените батареи на новые, если пульт ДУ не работает, даже если пульт работает вблизи прибора.

- (Батареи в комплекте поставки предназначены только для проверки работоспособности.)

- При установке батарей, внимательно соблюдайте правильное направление, следуя отметкам + и – в батарейном отсеке пульта ДУ.

- Для предотвращения повреждения или утечки батареи:

- Не используйте старую батарею вместе с новой. Не используйте два различных типа батарей. Не пытайтесь заряжать сухозаряженные батареи.

- Не закорачивайте, не разбирайте, не нагревайте батареи, не уничтожайте их в огне.

- Не храните батареи в месте, подверженном прямым солнечным лучам или в местах с очень высокими температурами, например, вблизи обогревателя.

- Если батареи все-таки вытекли, аккуратно вытрите жидкость внутри батарейного отсека, затем установите новые батареи. Извлеките батареи из пульта ДУ, если он не будет использоваться длительные периоды времени.

- Использованные батареи должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами, касающимися утилизации батарей.

Рабочий диапазон пульта ДУ

Направляйте пульт ДУ на датчик дистанционного управления, когда используете пульт ДУ.

(рисунок)

Примерно 7 м

Примечание

- Пульт может работать неправильно или дистанционное управление может не работать, если датчик дистанционного управления освещен прямыми солнечными лучами, сильным искусственным светом от люминесцентных ламп инверторного типа или инфракрасным светом.

- При эксплуатации устройств 3D video, которые передают сигналы радиосвязи (инфракрасные сигналы и т.п.) между различными приборами (такими как монитор, 3D-очки, 3D-передатчик и т.п.), пульт ДУ может не работать из-за взаимодействия с этими сигналами радиосвязи. Если это происходит, измените направление и расстояние 3D-связи для каждого прибора, и проверьте, что на работу пульта ДУ не влияют эти сигналы.

Страница 48

Настройки дистанционного управления (на стороне дистанционного управления)

Переключите, когда этот пульт ДУ работает вблизи других проигрывателей marantz BD.

Установите код дистанционного управления одновременно и на приборе (см. страницу 39, «Идентификатор ДУ»).

Настройка кода дистанционного управления

- Поставляемый пульт ДУ имеет две настройки кода дистанционного управления: BD 1 и BD 2.

- Этот код установлен в положение "BD 1" на заводе.

- Чтобы установить код в "BD 2", удерживайте нажатыми кнопки ■ и 2 более пяти секунд.

- Чтобы установить (вернуть) код в "BD 1", удерживайте нажатыми кнопки ■ и 1 более пяти секунд.

Если код сигнала дистанционного управления не совпадает с кодом сигнала прибора, установка кода дистанционного управления отображается на дисплее.

Пример

Если настройкой кода на приборе является "BD1", а настройкой кода на пульте ДУ является "BD2", на дисплее передней панели отображается "BD1".

Примечание

Приведите код сигнала пульта ДУ в соответствие с кодом сигнала прибора. Если код пульта ДУ отличается, вы не сможете управлять этим прибором при помощи пульта ДУ.

Страница 49

### Дополнительная информация

Воспроизводимые носители

Диски

| Воспроизводимые носители | Воспроизводимые форматы/режимы | Воспроизводимые коды регионов | Символы, Использованные в этом руководстве владельца |
| --- | --- | --- | --- |
| BD-Video *1 *2 *4 | (пиктограмма) |  |  | Диски с | (пиктограмма) |
| BD-R *3 *4 | (пиктограмма) |  |  | (пиктограмма) |
| BD-RE *3 *4 | (пиктограмма) |  |  | 'У | (пиктограмма) |
| DVD-Audio *1 *4 | (пиктограмма) |  | - | (пиктограмма) |
| DVD-Video *1 *2 *4 | (пиктограмма) |  | Включите регион | (пиктограмма) |
| DVD-R, DVD+R *4 | (пиктограмма) | Режим видео, |  | (пиктограмма) |
| DVD-RW, DVD+RW | (пиктограммы) | Формат AVCHD |  |  |
| Super Audio CD | (пиктограмма) |  |  | (пиктограммы) |
| CD | (пиктограмма) |  |  |  |
| CD-R | (пиктограмма) |  |  |  |  |
| CD-RW | (пиктограмма) |  |  |  |

*1 Диски BD-Video/DVD-Audio/DVD-Video могут не работать, как описано в этом руководстве из-за структуры меню.

*2 Проигрыватели BD и диски BD-Video, и проигрыватели DVD и диски DVD-Video каждый имеют свои коды регионов (коды, назначенные для каждого региона). Воспроизведение невозможно, если коды не совпадают.

*3 Совместимость диска Blu-ray и спецификации дисков Blu-ray являются новыми и совершенствуются каждый день, диски некоторых типов или версий могут быть не воспроизведены при помощи этого прибора. Встроенное программное обеспечение этого прибора регулярно обновляется. Обязательно обновляйте встроенное программное обеспечение на новейшую версию перед эксплуатацией прибора.

*4 Включая двухслойные диски.

Примечание

- Диск может быть недоступен или может воспроизводиться неправильно из-за помех звуку и видео и т.п., в зависимости от условий записи при помощи записывающего устройства для дисков BD или DVD.

- Нефинализированные диски DVD-R/-RW/+R/+RW и диски CD-R/-RW могут не воспроизводиться. Финализируйте диски перед воспроизведением.

Следующие диски не будут воспроизведены на этом приборе.

- BD-RE Ver1.0 (диск BD с картриджем)

- Диски BD-ROM/BD-R/BD-RE, содержащие записанный кинофильм, неподвижное изображение, звук и/или другие файлы

- BDXL

- HD DVD

- DVD-RAM

- CDV (может быть воспроизведена только звуковая часть)

- CD-G (могут быть выведены на выход только звуковые сигналы)

- Нестандартный компакт-диск (с защитой от копирования и т.п.)

- Неавторизованный (пиратский) диск

- Диск с областью записи, меньшей чем 55 мм в диаметре

- Video Single Disc (VSD) / CVD/ Video CD / Super Video CD / CompactDisc-Interactive (CD-I) / Photo CD

Страница 50

Файлы

|  | Воспроизводимые носители |  | Символы, Использованные в этом руководстве владельца |
| --- | --- | --- | --- |
| Воспроизводимые файлы (расширение) | DVD-R/-RW/ +R/+RW CD-R/-RW | Запоминающее устройство USB | Сеть | Параметры файла |  |
| MP3 (.mp3) | О | о | о | Частота выборки: 32/44,1/48 кГц Скорость потока: 64 - 320 кбит/с Тип кодирования звука: MPEG1 audio layer 3 | (пиктограмма) |
| WMA * (.wma) | о | о | о | Частота выборки: 32/44,1/48 кГц Скорость потока: 48 - 192 кбит/с Тип кодирования звука: WMA ver. 9 | (пиктограмма) |
| AAC * (.m4a) | о | о | о | Частота выборки: 32/44,1/48 кГц Скорость потока: 32 - 320 кбит/с Тип кодирования звука: MPEG4, AAC | (пиктограмма) |
| LPCM (.wav) | о | о | о | Частота выборки: 44.1/48 kHz Число разрядов: 16 бит Число каналов: 2 канала | (пиктограмма) |
| FLAC(.flac) | - | о | о | Частота выборки: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 кГц Скорость потока: 64 кбит/с - 16,2 Мбит/с Число разрядов: 8/16/24 бит | (пиктограмма) |
| JPEG (.jpg/.jpeg) | о | о | о | Максимальное разрешение: 4096×4096 пикселей Минимальное разрешение: 32×2 пикселя Максимальный размер файла: 12 Мбайт | (пиктограмма) |
| PNG (.png) | о | о | о | Максимальное разрешение: 4096×4096 пикселей Минимальное разрешение: 32×2 пикселя Максимальный размер файла: 12 Мбайт | (пиктограмма) |
| DivX® (.avi/.divx/.mkv) | о | о | о | Поддерживаемая версия: до DivX® PLUS HD (за исключением CD-R/-RW) Максимальный размер: 2 Гбайт | (пиктограмма) |
| MPEG (.mpg/.mpeg /.mp4/.ts/.m2t) | - | о | о | Видео: MPEG2, MPEG4 Звук: AAC, MP3, AC-3 | (пиктограмма) |
| WMV (.wmv) | - | о | о | Видео: WMV9, WMV9AP (VC-1) Звук: WMA | (пиктограмма) |
| AVI (.avi) | - | о | о | Видео: MPEG2, MPEG4 Звук: MP3, AC-3 | (пиктограмма) |

* Файлы с цифровым управлением правами (DRM), кроме тех, что защищены сетевыми устройствами DivX® и WMDRM, не могут быть воспроизведены.

- В зависимости от условий записи, эти файлы могут быть не воспроизводимыми.

- Если название файла/ название заголовка/ имя исполнителя/ название альбома включают знаки, которые не поддерживает дисплей медиа проигрывателя, оно может быть отображено неправильно.

- Изображения JPEG, записанные в прогрессивной системе, не могут быть отображены.

- Переменная скорость потока (VBR) не поддерживается (когда воспроизведение возможно, отображение времени в окне дисплея будет ускоряться и замедляться).

Страница 51

О DivX® Video по запросу (VOD)

- Когда вы приобретаете или берете напрокат файл DivX через официальный сайт службы DivX® Video-On-Demand (VOD), требуется регистрационный код. Подробную информацию см. в разделе «Регистрация DivX» (см. страницу 39).

- Файл DivX® VOD, записанный с кодом, отличным от кода регистрации прибора, не может быть воспроизведен.

- Некоторые файлы DivX® VOD ограничены определенным числом воспроизведений. Если ваш файл DivX® VOD имеет такое ограничение, число воспроизведений отображается на экране.

- Используйте кнопки   (/ ► для выбора "Yes", если вы хотите воспроизвести файл, или выбрать "No", если вы не желаете воспроизвести его. Затем, нажмите ENTER для подтверждения выбора.

Примечание

- О DIVX VIDEO: DivX является цифровым видео форматом, созданным DivX, LLC, подразделением Rovi Corporation. Проигрыватель является сертифицированным устройством DivX, который воспроизводит DivX. Посетите Интернет-страницу www.divx.com для получения подробной информации и программных средств для преобразования ваших файлов в DivX video.

- О DIVX VIDEO-ON-DEMAND (видео по запросу): Этот сертифицированный DivX прибор должен быть зарегистрирован с целью воспроизведения кинофильмов DivX Video-on-Demand (VOD). Для получения регистрационного кода, найдите раздел DivX VOD в меню настройки вашего прибора. Перейдите по адресу vod.divx.com для получения подробной информации о том, как завершить вашу регистрацию.

Запоминающее устройство USB

Этот прибор поддерживает файловые системы FAT 16 и FAT 32. Он не поддерживает файловую систему NTFS.

Максимальное число папок и файлов, которые могут быть отображены на приборе, показано ниже (включая корневую папку).

| Уровни вложения папок | 8 |
| --- | --- |
| Папки | 999 |
| Файлы | 999 |
| Названия файлов, названия папок | 32 знака |
| Имена исполнителей, названия песен | 60 знаков |

- Если в одной строке отображается слишком много знаков, отображение можно прокручивать.

- Названия файлов/ названия заголовков/ имена исполнителей/ названия альбомов отображаются на экране дисплея медиа проигрывателя.

- Этот прибор поддерживает высокоскоростную передачу файлов по USB (удовлетворяющую USB 2.0).

- Содержимое AVCHD, сохраненное на запоминающем устройстве USB, подсоединенном к прибору, также может быть воспроизведено.

- Распознаются запоминающие устройства USB объемом до 2 Тбайт.

Примечание

- Вставляйте или извлекайте запоминающее устройство USB, когда питание находится в ждущем режиме. Если вы извлекаете устройство при включенном питании, записанные файлы могут быть не загружены или могут быть повреждены.

- Прибор не совместим с проигрывателем МР3, цифровой камерой, устройством USB для мобильного телефона и т.п.

- Прибор не может заряжать устройство USB.

- Прибор не поддерживает считыватель карт памяти, удлинитель или концентратор USB.

О дисках и файлах

BD-Video, DVD-Video

Диски BD/DVD-Video поделены на несколько больших фрагментов (заголовков) и небольших фрагментов (глав). Все эти фрагменты имеют распределенные номера, называемые номерами заголовков и номерами глав.

Пример

(рисунок)

Гибридный диск BD

Гибридный диск

(рисунок)

Слой DVD

Слой BD

Двухслойный гибридный диск BD со слоем BD и слоем DVD. Сигналы на слое DVD могут быть воспроизведены на стандартном проигрывателе DVD.

Страница 52

Super Audio CD

Тип Super Audio CD

Однослойный диск

(рисунок)Однослойный Super Audio CD с только одним слоем высокого разрешения.

Слой высокого разрешения

Двухслойный диск

(рисунок)

Super Audio CD с двумя слоями высокого разрешения, предлагающий расширенное время воспроизведения и высокое качество звучания.

Гибридный диск

(рисунок)

Слой CD

Двухслойный Super Audio CD с одним слоем высокого разрешения и одним слоем CD. Сигналы на слое CD могут быть воспроизведены на стандартном проигрывателе CD.

Все диски Super Audio CD содержат слой высокого разрешения с сигналами высокого разрешения Super Audio CD. Этот слой может содержать область со стереоканалами, многоканальную область или обе таких области.

DVD-Audio

Диски DVD-Audio поделены на несколько больших фрагментов (групп) и небольших фрагментов (дорожек). Все эти фрагменты имеют распределенные номера, называемые номерами групп и номерами дорожек.

(рисунок)

Компакт-диск (CD)

Компакт-диск поделен на несколько фрагментов (дорожек). Все эти фрагменты имеют распределенные номера, называемые номерами дорожек.

Файл

Файлы, такие как MP3/WMA/AAC/LPCM/JPEG/DivX и т.п., записанные на дисках DVD-R/-RW/+R/+RW, CD-R/-RW и запоминающем устройстве USB поделены на большие фрагменты (папки) и небольшие фрагменты (файлы). Файлы хранятся в папках, а папки могут быть размещены для хранения по иерархии. Этот прибор может распознавать дл 8 уровней папок.

Диски DVD-R/-RW/+R/+RW, CD-R/-RW или запоминающее устройство USB

(рисунок)

Максимальное число папок и файлов, которые могут быть отображены на приборе, показано ниже. (Показанное ограничение включает корневую папку.)

| Уровни вложения папок | 8 |
| --- | --- |
| Папки | 999 |
| Файлы | 999 |
| Названия файлов, названия папок | 32 знака |
| Имена исполнителей, названия песен | 60 знаков |

- Если в одной строке отображается слишком много знаков, отображение можно прокручивать.

- Названия файлов/ названия заголовков/ имена исполнителей/ названия альбомов отображаются на экране дисплея медиа проигрывателя.

При записи файлов MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX на диск CD-R/-RW, установите формат записывающей программы в "ISO9660". Файлы могут быть не воспроизведены должным образом, если они записаны в других форматах. Подробности см. в инструкциях к вашей записывающей программе.

Страница 53

### Предостережения к использованию носителей

Установка диска

- Положите диск в лоток маркированной стороной вверх.

- Убедитесь, что лоток для диска открыт полностью, когда устанавливаете диск.

- Положите диск горизонтально в лоток, в соответствии с направляющими лотка.

Если загружен диск, который не может быть воспроизведен, или диск загружен маркированной стороной вниз, на дисплее проигрывателя отображается сообщение "NO DISC" или "UNK DISC".

Примечание

- Можно загрузить только один диск. Загрузка двух и более дисков может повредить прибор или поцарапать диски.

- Не используйте треснутые или покоробленные диски или диски, которые были отремонтированы при помощи липкой ленты и т.п.

- Не используйте диски с прилипшим кусочком целлофановой липой ленты или наклейками, или диски, на которых есть следы от удаленных наклеек. Такие диски могут попасть внутрь проигрывателя и повредить его. Не используйте диски специальной формы, поскольку они могут повредить проигрыватель. (рисунок)

- Не проталкивайте лоток с диском руками, когда питание выключено. Это может привести к повреждению устройства.

Как обращаться с дисками и носителями

- Не оставляйте отпечатки пальцев, масло или грязь на дисках.

- Обращайте особое внимание, чтобы не поцарапать диски, когда извлекаете их из коробок.

- Не сгибайте, не нагревайте диски.

- Не расширяйте отверстие в центре.

- Не пишите на маркированной (напечатанной) поверхности шариковыми ручками, карандашами и т.п., не наклеивайте новые маркировки на диски.

- Если диски только что переместили из холодного места (например, с улицы) в теплое, на них может появиться роса, но не пытайтесь сушить диски при помощи фена и т.п.

- Не извлекайте запоминающее устройство USB и не выключайте прибор во время воспроизведения. Это может привести к неисправности или потере данных на запоминающем устройстве USB.

- Не пытайтесь открывать или модифицировать запоминающее устройство USB.

- Запоминающее устройство USB и файлы могут быть повреждены статическим электричеством.

- Не прикасайтесь к металлическим контактам на запоминающем устройстве USB вашими пальцами.

- Не используйте покоробленное запоминающее устройство USB.

- После использования обязательно извлекайте любой диск или запоминающее устройство USB и храните его в надлежащей упаковке, чтобы избежать пыли, царапин и деформации. Не храните диски в нижеследующих местах:

- Подверженных прямым солнечным лучам длительное время;

- Пыльных или влажных местах;

- Местах, подверженных теплу от обогревателей и т.п.

Очистка дисков

- Если на диске есть отпечатки пальцев или грязь, протрите их перед использованием такого диска.

- Для очистки дисков используйте доступный в продаже набор для очистки или мягкую тряпку.

(рисунок)

Осторожно протрите диск от центра наружу.

Не протирайте диск круговыми движениями.

Примечание

Не используйте аэрозоль для грампластинок, антистатические жидкости, бензин, разбавитель или другие растворители.

Об авторском праве

- Неавторизованное копирование, вещание, публичное исполнение или сдача в прокат дисков запрещены.

- Данное изделие содержит технологию защиты авторских прав, которая защищена патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность Rovi Corporation. Разборка или инженерный анализ запрещены.

- Узлы этого изделия защищены законом об авторском праве и произведены по лицензии ARIS / SOLANA / 4C.

Страница 54

Предостережения к использованию носителей

Уведомление Cinavia

- Это изделие использует технологию Cinavia для ограничения применения неавторизованных копий некоторых коммерческих кинофильмов и видеопрограмм и их звуковых дорожек.

- Когда обнаруживается запрещенное использование неавторизованной копии, будет отображено сообщение и воспроизведение или копирование будет прервано.

- Более подробную информацию о технологии Cinavia можено получить в информационном центре Cinavia по адресу http://www.cinavia.com.

- Чтобы запросить дополнительную информацию о Cinavia по почте, пошлите почтовую карточку  с вашим почтовым адресом по адресу: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA."

Система защиты авторских прав (HDCP)

С целью воспроизведения цифрового видео и звука, такого, как BD-Video или DVD-Video, посредством HDMI, и это прибор, и телевизор или аудио/видео ресивер должны поддерживать систему защиты авторских прав, известную как HDCP (система защиты широкополосного цифрового содержимого). HDCP является технологией защиты авторских прав, которая включает в себя шифрование данных и авторизацию подсоединенного аудио/видео устройства. Этот прибор поддерживает HDCP.

Примечание

Если подключено устройство, которое не поддерживает HDCP, видео и звук выводятся не правильно. Прочитайте руководство владельца на ваш телевизор или аудио/видео ресивер для получения более подробной информации.

Страница 55

### Об аудио выходе цифрового сигнала

Этот прибор преобразовывает формат цифровых аудио сигналов, записанных на носитель, и выводит их.

Вход аудио сигнала может не поддерживаться в зависимости от используемого монитора (видеопроектора и т.п.), совместимого HDMI. Когда прибор подсоединен к устройству такого типа, звуковые сигналы не выводятся через разъем HDMI.

|  |  | Разъем аналогового аудио выхода | Разъем выхода HDMI *1 *2 *3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Носитель/Файлы | Формат звука | 2ch AUDIO OUT | Bitstream (настройка по умолчанию) | PCM |
|  | DOLBY DIGITAL |  | DOLBY DIGITAL |  |
|  | DOLBY DIGITAL PLUS |  | DOLBY DIGITAL PLUS |  |
| BD *2 | DOLBY TrueHD |  | DOLBY TrueHD z4 |  |
|  | DTS |  | DTS Digital Surround |  |
|  | DTS-HD |  | DTS-HD z4 |  |
|  | Linear PCM |  | Multi Linear PCM |  |
|  | DOLBY DIGITAL |  | DOLBY DIGITAL |  |
| BD-R/-RE | AAC |  | AAC z5 |  |
|  | Linear PCM |  | Multi Linear PCM |  |
| AVCHD | DOLBY DIGITAL |  | DOLBY DIGITAL | Multi Linear PCM |
|  | 2ch Linear PCM |  | Multi Linear PCM |  |
|  | DOLBY DIGITAL | 2ch Linear PCM | DOLBY DIGITAL |  |
| DVD-Video | DTS Digital Surround |  | DTS Digital Surround |  |
|  | Linear PCM |  | 2ch Linear PCM |  |
| DVD-Audio | Linear PCM / P.PCM |  | Multi Linear PCM |  |
|  | DOLBY DIGITAL |  | DOLBY DIGITAL |  |
| DivX® | AAC |  | Multi Linear PCM |  |
|  | MP3, MP2 |  | 2ch Linear PCM |  |
|  | Multi area |  | DSD z4 z6 |  |
| Super Audio CD | Stereo area |  |  | 2ch Linear PCM |
|  | CD layer |  | 2ch Linear PCM |
| CD, MP3, WMA, AAC |  |  |
| FLAC |  | Multi Linear PCM |
| DTS-CD |  | DTS Digital Surround | Multi Linear PCM |

*1 Выходной формат автоматически изменяется в зависимости от аудио формата и числа каналов, которые поддерживает подсоединенное устройство HDMI.

*2 Когда настройка "BD Audio Mode" (см. страницу 28) установлена в "Mix Audio Output", вторичный звук и интерактивный звук смешиваются для вывода линейной ИКМ (PCM).

*3 Если подсоединенное устройство HDMI не поддерживает Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD или DTS-HD, сигнал выводится как цифровой поток Dolby digital или DTS Digital Surround. Если устройство не поддерживает цифровой поток Dolby Digital или DTS Digital Surround, выводится многоканальная линейная ИКМ или 2-канальная линейная ИКМ.

*4 Когда настройка "Video resolution" (см. страницу 26) установлена в "480/576i" или "480/576P", цифровые потоки DOLBY TrueHD и DTS-HD Master Audio выводятся как цифровые потоки DOLBY DIGITAL и DTS Digital Surround, соответственно. Кроме того, многоканальные сигналы DSD выводятся как 2-канальные сигналы DSD.

*5 Если подсоединенное устройство HDMI не поддерживает ААС, сигнал выводится как линейная ИКМ.

*6 Если подсоединенное устройство HDMI не поддерживает DSD, сигнал выводится как линейная ИКМ. Если сигнал DSD выводится из выходного разъема HDMI, выход сигнала через разъемы аналогового аудио выхода приглушается.

Страница 56

### Информация о торговых марках

Это изделие использует следующие технологии:

Blu-ray™ и логотипы являются торговыми марками Blu-ray Disc Association.

Blu-ray 3D™ и логотипы являются торговыми марками Blu-ray Disc Association.

Логотип "BD-LIVE" является торговой маркой Blu-ray Disc Association.

«BONUSVIEW» и логотипы являются торговыми марками Blu-ray Disc Association.

() является торговой маркой DVD Format/Logo Licensing Corporation.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface (мультимедийный интерфейс высокого разрешения) являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC в США и других странах.

Java и торговые марки на основе Java и логотипы являются торговыми марками компании Oracle и/или ее партнеров.

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и двойной символ D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

Произведено по лицензии и номерам патентов США: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & и дургим выданным и рассматриваемым патентам США. DTS-HD, символ, и DTS-HD с символом являются зарегистрированными торговыми марками, и DTS-HD Master Audio | Essential является торговой маркой DTS, Inc. Изделие содержит программное обеспечение. © DTS, Inc. Все права сохранены.

Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговым марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

DivX, DivX Certified, DivX Plus HD и соответствующие логотипы являются торговыми марками Rovi Corporation или ее дочерних фирм и использованы по лицензии.

"AVCHD" и логотип "AVCHD" являются торговыми марками Panasonic Corporation и Sony Corporation.

DLNA®, логотип DLNA Logo и DLNA CERTIFIED являются торговыми марками, товарными знаками или знаками сертификации организации Digital Living Network Alliance. Функции Device Class: DMP (цифровой медиа проигрыватель)

DLNA Certified® Product Function: FINDS, PLAYS

Тип материала: Звук, видео, изображение (проверьте поддерживаемые форматы).

Интернет-страница DLNA для потребителей: www.dlna.org

Некоторое содержимое может быть не совместимо с другими сертифицированными изделиями DLNA (пример: дополнительные медиа форматы).

YouTube и логотип YouTube являются зарегистрированными торговыми марками Google Inc.

Netflix и логотип являются зарегистрированными торговыми марками Netflix, Inc.

Страница 57

Пояснения терминов

A

AAC (Усовершенствованное кодирование звука)

Стандартизованная международная схема сжатия аудио данных. Имеет степень сжатия в 1,4 раза больше чем МР3 (которая приспособлена для MPEG-1).

Aspect Ratio (соотношение сторон экрана)

Является отношением длины и ширины экрана телевизора. Стандартным соотношением сторон экрана телевизора является 4:3 и широкоэкранного телевизора 16:9.

Audio commentary (звуковой комментарий)

Звуковая программа, включенная в качестве премиальной функции в DVD-Video или BD-Video. Использует многоканальный звук для обеспечения звукового пояснения или комментария членами съемочной группы, для сопровождения видео.

B

BD-J (Blu-ray Disc Java)

BD-Video предоагает программу с более развитыми интерактивными функциями (играми), которые используют приложения Java. BD-Live™

Этот прибор может быть подсоединен к сети Интернет для пользования рядом функций, включая дополнительное содержимое в виде специального видео или субтитров, сетевых игр и т.п.

Bit rate

Объем видео или аудио данных, записанных на диске, который считывается за одну секунду.

Blu-ray disc

Диски Blu-ray могут записать кинофильмы и видео высокого разрешения объемом до 25 Гбайт на односторонних однослойных дисках или 50 Гбайт для односторонних двухслойных дисков. Bonus View

Специальные изображения для BD-Video. Включает комментарий режиссера кинофильма, одновременно развивающийся вспомогательный сюжет и игры с различными углами зрения.

Chapter

Перебивка (глава), намеренно сделанная продюсером, который организует заголовок BD или DVD-Video. Функция поиска по главе отыскивает начало такой перебивки.

D

Deep Color

Эта технология позволяет отобразить больше цветов, чем стандартная 8-битная, и может воспроизводить более естественные цвета без цветовых тянучек. Default Gateway (шлюз по умолчанию)

Это устройство является точкой входа и выхода между внутренней сетью и внешней сетью (Интернет и т.п.).

DHCP (протокол динамической конфигурации компьютера)

Эта функция автоматически назначает IP-адреса сетевым устройствам.

DivX

Видеокодек (программа сжатия/развертывания видео), разработанная DivX, Inc. Технология сжатия основана на "MPEG- 4 Part 2" (известной, как "MPEG-4 ASP"). Позволяет сжать длинное видео в небольшой файл, сохраняя высокое качество изображения. Доступна в бесплатной версии "DivX" и в платной версии "DivX PRO".

DLNA

Сокращение от Digital Living Network Alliance. Промышленная группа, которая была основана для разработки спецификаций взаимного обмена аудиовизуальных устройств и компьютеров в домашней сети и взаимного использования музыки, фотографий и данных.

Этот прибор основан на стандарте DLNA Home Networked Device Interoperability Guidelines. DNS (Domain Name System)

Система, которая сопоставляет названия хостов с адресами IP в Интернет.

Dolby Digital (5.1-ch Surround)

Является стереоэффектом, разработанным Dolby Laboratories. Представляет максимум 5.1 каналов независимой многоканальной звуковой системы. Dolby Digital Plus

Является расширенной версией Dolby Digital и цифровой технологией высококачественного звука, приспособленной для дополнительного звука дисков Blu-ray. Dolby TrueHD

Технология кодирования без потерь, приспособленная в качестве дополнительного звука для диска Blu-ray и поддерживающая 7.1 каналов.

Downmix

Преобразует число каналов окружающего звука в меньшее число каналов для воспроизведения.

DTS

Является аббревиатурой Digital Theater System (цифровая система театра), которая является цифровой звуковой системой, разработанной DTS. При воспроизведении звука на этой системе, подключенной к устройству вроде усилителя DTS, могут быть получены точное звуковое поле и реалистичные звуковые эффекты, заставляя вас чувствовать, будто вы находитесь в кинотеатре.

DTS-HD

Эта звуковая технология обеспечивает более высокое качество звучание и улучшенную функциональность, чем стандартная технология DTS, и приспособлена в качестве дополнительного звука для диска Blu-ray. Эта технология поддерживает несколько каналов, высокую скорость передачи данных, высокую частоту выборки и воспроизведение звука без потерь. Диски Blu-ray поддерживают максимум 7.1 каналов.

Dynamic range (Динамический диапазон)

Разность между максимальным уровнем неискаженного звука и минимальным уровнем звука, который различим над шумом, порождаемым устройством.

F

Finalizing (Финализирование)

Процесс, обеспечивающий воспроизведение записанных дисков BD/DVD/CD на других проигрывателях.

H

HDCP

При передаче цифровых сигналов между приборами эта технология защиты от копирования шифрует сигналы для предотвращения их копирования без авторизации.

HDMI

Является аббревиатурой High-Definition Multimedia Interface, который является аудио/видео интерфейсом для подсоединения к телевизору или усилителю. Видео сигнал и звуковой сигнал могут быть подсоединены при помощи одного кабеля.

I

Interlacing (чересстрочная развертка)

Стандартный метод, используемый для отображения изображений на телевизорах; отображает один кадр изображения из двух полукадров, соответственно, как двух полей.

Interactive Audio

Звук, записанный в заголовках дисков BD-Video, такой как клики во время операций.

IP Address (адрес IP)

Идентификационный номер, который назначают каждому сетевому устройству.

J

JPEG (объединенная группа экспертов по фотографии)

Стандарт сжатия информации неподвижного изображения. Дает возможность уменьшить размер файла с относительно небольшой потерей качества изображения; широкого используется для сохранения изображений в видеокамерах и т.п.

L

LAN (локальная сеть компьютеров)

Проводная или беспроводная сеть, которая объединяет устройства.

Linear PCM (линейная ИКМ)

Несжатый сигнал импульсно-кодовой модуляции. Аналогичен системе аудио компакт-диска, но использует частоты выборки 192 кГц, 96 кГц и 48 кГц на дисках BD или DVD и обеспечивает более высокое качество звучания, чем компакт-диск.

M

MAC Address (адрес МАС)

Уникальный идентификационный номер для сетевых устройств, таких как сетевые карты.

MP3 (MPEG AudioPlayer 3)

Стандартизованная международная схема сжатия аудио данных, использующая стандарт сжатия видео "MPEG-1". Сжимает объем данных примерно до 1/11 первоначального объема, при сохранении качества звука, эквивалентного музыкальному компакт-диску.

MPEG

Является аббревиатурой Группы экспертов по движущимся изображениям и представляет собой международный стандарт метода сжатия звукового сопровождения кинофильмов. Изображения BD и DVD записаны при помощи этого метода.

P

Picture-in-picture

Эта функция BD-Video позволяет вам просматривать вторичное видео (съемка и комментарии к сценам) во время просмотра главного сюжета в первичном видео.

Страница 58

Pop up menu (Всплывающее меню)

Тип меню, записанный при помощи программного обеспечения BD. Во время воспроизведения BD, это меню может быть отображено поверх экрана для управления просмотром.

Primary Audio

Звуковой сигнал, записанный в основном сюжете на BD-Video.

Primary Subtitle

Субтитры, записанные в основном сюжете на BD-Video.

Primary video

Видео сигнал, записанный в основном сюжете на BD-Video.

Progressive (последовательная развертка)

Является системой развертки видеосигнала, которая отображает один кадр видео как одно изображение. По сравнению с системой чересстрочной развертки, эта система обеспечивает изображения с меньшим дрожанием и размытостью.

Proxy

Схема (посредник) подключения для безопасного высокоскоростного доступа и безопасной передачи в Интернет из внутренней сети.

R

Rating

В зависимости от возраста зрителя, эта функция ограничивает воспроизведение дисков BD-Video или DVD-Video. Этот прибор может быть настроен для ограничения просмотра на 0-254 уровня для дисков BD-Video, и на 1-8 уровней для дисков DVD-Video.

Region code (Код региона)

Этот код указывает страну или регион, где может быть воспроизведен диск BD или DVD-Video.

S

Sampling frequency (Частота выборки)

Выборка включает взятие отсчета звуковой волны (аналогового сигнала) с регулярными интервалами и выражается в высоте волны в цифровом формате при каждом считывании  (обеспечивая цифровой сигнал). Число отсчетов за секунду называется частотой выборки. Чем больше это значение, тем ближе воспроизводимый звук к оригиналу.

Secondary Audio (вторичный звук)

Звуковое содержимое, например, комментарий режиссера, и другие данные, записанные в виде бонуса на диске BD-Video.

Secondary Subtitle

Субтитры, например, комментарий режиссера, и другие данные, записанные в виде бонуса на диске BD-Video.

Subnet Mask (маска подсети)

32-битное значение, которое определяет, сколько разрядов адреса IP зарезервировано для идентификации сетевого адреса в данной сети.

T

Title (заголовок)

Является единицей содержимого, которая содержит главы диска BD или DVD-Video. Некоторые диски BD или DVD-Video могут включать в себя несколько заголовков.

W

WMA (Windows Media Audio)

Технология сжатия звука, разработанная Microsoft Corporation.

Для кодирования файлов WMA используются только приложения, авторизованные Microsoft Corporation. Если вы используете неавторизованное приложение, файл может работать неправильно.

X

x.v.Color

Эта функция позволяет телевизорам высокого разрешения (HDTV) отображать цвета более точно. Она обеспечивает отображение естественных, живых цветов. «x.v.Color» является торговой маркой Sony Corporation.

Y

YouTube

Интернет-страница общего доступа к видео файлам, управляемая YouTube, LLC.

Страница 59

### Возможные неисправности

При возникновении проблемы, сначала проверьте следующее:

1. Соединения правильные?

2. Прибором управляют в соответствии с описанием в руководстве влоадельца?

3. Другие компоненты работают правильно?

Если этот прибор работает не должным образом, проверьте пункты, пеерчисленные в нижеследующей таблице. Если проблема остается, это может быть неисправность.

В таком случае, немедленно отсоедините питание и обратитесь в ваш розничный магазин.

Общие

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер стр. |
| --- | --- | --- |
| Питание не включается. | Проверьте, подключен ли сетевой шнур должным образом. Вставьте сетевой шнур в домашнюю стенную розетку. Возможно, активирован защитный предохранитель. Отсоедините сетевой шнур, подождите 5-10 секунд и затем вставьте его снова. | 10 10 10 |
| Воспроизведение не запускается, даже при нажатии кнопки ►, либо запускается, но сразу же останавливается. | Внутри проигрывателя или на диске присутствует конденсация? (Дайте проигрывателю постоять 1-2 часа с выключенным питанием.) Когда диск поцарапан или загрязнен отпечатками пальцев, он может не воспроизводиться правильно. Очистите диск или замените его не поцарапанным. Диск установлен маркированной стороной вниз? Установите диск правильно, рабочей стороной вниз. Установлен не воспроизводимый диск? Диск не вставлен Вставьте диск. | 2 53 53 49 |
| Не происходит возврата в запускающее меню, когда диск извлечен. | Возможно, это внутренняя ошибка. Переведите питание в ждущий режим, подождите немного, затем включите питание снова. | 11 |
| Кнопки не работают или прибор перестал реагировать | Возможно, операции не разрешены диском. Возможно, активирован защитный предохранитель. Отсоедините сетевой шнур, подождите 5-10 секунд и затем вставьте его снова. См. руководство, сопровождающее диск. | 11 10 |
| Не переключается угол камеры. | Угол камеры не переключается, если на диске BD-Video или DVD- Video не записаны несколько углов камеры. Кроме того, несколько углов камеры могут быть записаны только для отдельных сцен. | 24 |
| Воспроизведение не запускается, когда выбран заголовок. | Воспроизведение может быть запрещено настройкой ограничения просмотра. Проверьте настройку родительской блокировки "Parental Controls" в меню SETUP. | 38 |
| Я забыл пароль для уровня рейтинга. | Выполните процедуру "System" → "Reset" в меню SETUP. | 36 |

Видео

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер стр. |
| --- | --- | --- |
| Не появляется изображение. | Переключите настройку входа телевизора на внешний вход, подключенный к проигрывателю. Функция Pure Direct установлена в "Pure Direct 1" или "Pure Direct 2"? Установите ее в положение "Off". Включенная настройка разрешения соответствует разрешению подключенного устройства? Установленное разрешение, соответствующее подсоединенному устройству, сделано нажатием кнопки RESOLUTION на пульте ДУ? Выполните настройки разрешения. Кабель HDMI подсоединен не надежно. Подсоедините кабель HDMI надежно. Разъем HDMI OUT возможно подсоединен к разъему DVI IN на оборудовании. Соединение DVI не поддерживает HDCP, и HDMI не будет работать правильно. | 26 6 6, 54 |
| Изображение не отображается или нарушено. Изображение с диска BD- Video или DVD-Video является черно-белым. | Изображение может быть слегка нарушено сразу после быстрого поиска вперед или назад. Это не является неисправностью. Диск не совместим с проигрывателем, или загружен диск с другим номером региона? (Этот проигрыватель поддерживает код региона "B" для дисков BD-Video, и "2" или "ALL" для дисков DVD-Video.) | 49 |
| Изображение на короткое время замирает во время воспроизведения. | Когда диск поцарапан или загрязнен отпечатками пальцев, он может не воспроизводиться правильно. Очистите диск или замените его не поцарапанным. Возможно, существует проблема с данными, записанными на этом диске. | 53 |
| Не отображаются субтитры. | Субтитры не могут быть отображены на дисках BD-Video, DVD-Video или файлах DivX, которые не содержат субтитры. Настройка субтитров установлена в "Off"? Используйте меню диска или кнопку SUBTITLE для установки отображения субтитров. | 24 |

Страница 60

Звук

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер стр. |
| --- | --- | --- |
| Не выводится звук высокого разрешения. | Установите настройку "BD Audio Mode" в "HD Audio Output". | 28 |
| Звук отсутствует или очень слабый. | Проверьте звуковые соединения подключенных устройств и громкоговорителей. Питание подсоединенных аудио устройств включено? Селектор входа установлен на вход, к которому подсоединен прибор? Правильно выбран звуковой выход? | 7 24, 55 |
| Отсутствует звук. | Прибор находится в режиме воспроизведения назад, ускоренного воспроизведения вперед или назад, замедленного воспроизведения вперед или назад или в режиме паузы. Возвратитесь к нормальному воспроизведению. Разъем HDMI OUT возможно подсоединен к разъему DVI IN на оборудовании. Соединение DVI не поддерживает HDCP, и звук не будет работать правильно. Функция Pure Direct установлена в "Pure Direct 1" или "Pure Direct 2"? Установите ее в положение "Off". | 6, 54 25 |
| Не выводится интерактивный звук. | Установите настройку "BD Audio mode" в "Mix Audio Output" при помощи меню настройки OPTION. | 28 |
| На выходе отсутствует многоканальный звук. | Выбран многоканальный звук? Нажмите кнопку AUDIO на пульте ДУ для переключения звука, поддерживаемого диском, в многоканальный звук. | 24 |

HDMI

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер стр. |
| --- | --- | --- |
| Видео и звук не выводятся через соединение HDMI. | Проверьте соединение кабеля HDMI. | 6 |
|  | Горит индикатор "HDMI" на дисплее прибора? | 44 |
|  | Функция Pure Direct установлена в "Pure Direct 1" или "Pure Direct 2"? | 25 |
|  | Установите ее в положение "Off". |  |
|  | Проверьте, поддерживает ли HDCP подсоединенный телевизор или другие устройства. | 54 |
|  | Этот прибор не выдает видео сигнал, если другое устройство не поддерживает HDCP. Обратитесь к руководству владельца вашего телевизора, аудио/видео ресивера и т.п. |  |
|  | Проверьте, что настройка разрешения видео HDMI поддерживает разрешение подклчюенного устройства. Будучи установленным в "Auto", этот прибор выполняет настройку автоматически. | 26 |
|  | Отключите питание прибора и затем включите его снова. | 11 |
|  | Отключите питание подключенного устройства и затем включите его снова. | - |
|  | Отсоедините кабель HDMI и затем вставьте его снова. | 6 |
|  | Когда вы подсоединяете этот прибор к аудио/видео ресиверу, сначала подсоедините прибор напрямую к телевизору и проверьте выход звука и видео. Если выход работает правильно, подсоедините прибор снова к аудио/видео ресиверу и проверьте настройки ресивера. | - |

Страница 61

Запоминающее устройство USB

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер стр. |
| --- | --- | --- |
| Нельзя считать запоминающее устройство USB. | Формат запоминающего устройства USB не соответствует этому прибору или запоминающее устройство USB не является совместимым. | 51 |
| Невозможно отобразить (считать) данные, сохраненные на запоминающем устройстве USB. | Прибор инициализировал запоминающее устройство USB при помощи применимого формата? (FAT 16/FAT 32) Вы используете концентратор USB? Если да, подсоедините запоминающее устройство USB напрямую к порту USB на передней панели прибора. Вы используете удлинитель USB? Если да, подсоедините запоминающее устройство USB напрямую к порту USB на передней панели прибора. Содержимое запоминающего устройства USB применимо к этому прибору? Используйте меню "Files" для подтверждения, применимо ли содержимое к прибору. Когда запоминающее устройство USB объемом 192 Мбайт или менее форматировано при помощи FAT 32, этот прибор может быть не способен его считывать. В таком случае, отформатируйте его при помощи FAT 16. Этот прибор не поддерживает запоминающее устройство USB, содержащее зашифрованные данные. | 51 7 7 50 51 |
| Не распознается запоминающее устройство USB. | Некоторые запоминающие устройства USB не могут работать от питания, подаваемого с этого прибора. Этот прибор подает 5 В / 1 А на запоминающее устройство USB. Используйте запоминающее устройство USB, которое совместимо с техническими характеристиками этого прибора. Проверьте, вставлено ли запоминающее устройство USB в порт USB должным образом. | 7 |
| Не могут быть воспроизведены файлы, которые начинаются с «.». | Когда содержимое, созданное Mac OS X, копируют на запоминающее устройство USB, копируется все содержимое, включая скрытые файлы. Хотя расширение этого файла такое же, как расширение файла с содержимым, в действительности, он ничего не содержит. Удалите этот файл при помощи другой операционной системы, такой как Windows. |  |
| Невозможно воспроизвести BD-Live™ / bonus view. | Запоминающее устройство USB имеет более чем 1 Гбайт доступного пространства? Запоминающее устройство USB было инициализировано эти прибором? Запоминающее устройство USB было вставлено, когда питание прибора было включено? (Вставьте запоминающее устройство USB, когда прибор находится в ждущем режиме.) | 31 37 31 |

Диск

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| Воспроизводимый диск не считывается. | Возможно, считывающие линзы загрязнились. Перед обращением в сервис, попробуйте очистить лазерное считывающее устройство при помощи покупного очистителя линз. (Не используйте очиститель со щеткой, поскольку он может повредить оптику.) |  |
| Диск не может быть воспроизведен. | Процедура финализирования после записи была выполнена неправильно. Финализируйте диск должным образом. | 49 |

Сеть

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер стр. |
| --- | --- | --- |
| Прибор не может подключиться к компьютерной сети. | Кабель сети не подсоединен. Исправьте сетевые соединения. Неправильный адрес IP. Исправьте сетевые настройки. Соединение было заблокировано межсетевым экраном. Разрешите связь с прибором. | 8 38 |
| Не могу найти сервер. | Сервер не запущен. Запустите сервер. Сервер не авторизовал этот прибор. Авторизуйте прибор на стороне сервера. Прибор не распознает сервер. Получите список сервера еще раз. | 8 9 17 |
| Медиа проигрыватель на отвечает. | В списке большое число файлов, и обработка требует времени. Подождите, пока процесс завершится. Несколько серверов запускаются и обновляют данные. Подождите, пока процесс завершится. Медиа сервер больше не отвечает на операции. Нажмите DLNA Search в меню медиа проигрывателя. | 17 |
| Не могу получить список файлов. | Сервер создает список файлов. Серверу потребуется какое-то время, чтобы создать список файлов. Если это так, подождите, пока не завершится создание списка. Количество файлов, которое может быть зарегистрировано сервером, было превышено. Ограничьте число форматов файлов диапазоном, который может быть зарегистрирован сервером. Подробности см. в руководстве пользователя сервера. Знаки, которые не поддерживаются сервером, используются в названии файла. Ограничьте число форматов файлов диапазоном, который может быть зарегистрирован сервером. Подробности см. в руководстве пользователя сервера. | - |

Страница 62

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер стр. |
| --- | --- | --- |
| Не могу воспроизвести файлы, защищенные DRM. | Сервер не поддерживает DRM. Подсоединитесь к серверу, который поддерживает DRM. Сервер не получил лицензию DRM. Заранее получите лицензию DRM на сторону сервера. | 50 |
| Требуется время для воспроизведения или перехода к следующему файлу. | Файл большого размера. Это не является неисправностью. Воспроизводится содержимое, защищенное DRM. Это не является неисправностью. | 50 50 |
| Требуется время для отображения списка файлов. | В списке находится большое количество файлов. Во время воспроизведения в случайном порядке, чем больше файлов на сервере, тем больше времени требуется для отображения списка файлов. Уменьшите число подсоединенных серверов, либо уменьшите количество файлов, зарегистрированных на сервере. |  |
| Не могу воспроизвести, даже если формат файла поддерживается сервером. | Сервер не поддерживает этот формат файла. Могут быть воспроизведены только файлы, формат которых поддерживается и прибором, и сервером. См. руководство пользователя сервера. Не хватает полосы пропускания сети. Сеть может стать перегруженной, остановите связь других устройств, либо переконфигурируйте ваше сетевое окружение. | 8 |
| Воспроизведение прерывается. | Слишком высокая скорость потока. Сеть может стать перегруженной, остановите связь других устройств, либо переконфигурируйте ваше сетевое окружение. | 8 |

BD-Live

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер стр. |
| --- | --- | --- |
| Не работает функция BD-LIVE. | Не установлено сетевое соединение. Выполните проверку соединения. Если при проверке отображается сообщение "The network connection failed", проверьтеподклчюение сетевого кабеля и настройки. Когда используется функция BD-Live, скорость испольуземого широкополосного соединения не достаточна. Обратитесь к поставщику услуг Интернет и измените скорость на рекомендованную для широкополосного соединения. Проверьте, поддерживает ли данный диск BD-LIVE. Если функция BD-Live не работает даже после загрузки данных к запоминающее устройство USB, переформатируйте запоминающее устройство на этом приборе. Параметр "BD-LIVE connection" в меню настройки "Network" установлен в "Prohibited". Установите ее в положение "Permitted" (разрешено). | 31 37 |
| Не могу воспроизвести видео BD- Live. | Содержимое, загруженное во встроенную память или запоминающее устройство USB, предоставляется как часть содержимого BD-Video компанией, которая записала данный диск. Вы не можете копировать видео или звук BD-Live на запоминающее устройство USB и воспроизводить это запоминающее устройство независимо от оборудования, кроме этого прибора. |  |
| Служба распределения потокового видео |
| Внешний признак | Причина/Решение | Номер стр. |
| Воспроизведение время от времени останавливается во время воспроизведения службы распределения потокового видео. | Когда используется служба распределения потокового видео, скорость используемого широкополосного соединения не достаточна. Обратитесь к поставщику услуг Интернет и измените скорость на рекомендованную для широкополосного соединения. | 19 |

Страница 63

Пульт дистанционного управления

| Внешний признак | Причина/Решение | Номер стр. |
| --- | --- | --- |
| Невозможно управление при помощи пульта ДУ. | Нацельте пульт ДУ непосредственно на окно ИК-датчика на передней панели. | 47 |
|  | Управляйте на расстоянии в пределах 7 метров от ИК-датчика дистанционного управления. | 47 |
|  | Удалите все препятствия. | 47 |
|  | Замените батареи на новые. | 47 |
|  | Вставьте батареи в правильной ориентации, проверяя отметки + и –. | 47 |
|  | Приведите код сигнала пульта ДУ в соответствие с кодом сигнала прибора. | 39, 48 |
|  | Проверьте, не подвергается ли ИК-датчик на приборе прямым солнечным лучам или сильному свету люминесцентной лампы, сигналу 3D-синхронизации от телевизора. Убедитесь, что ИК-датчик не подвергается сильной засветке. | 47 |
|  | Переключатель REMOTE CONTROL на задней панели прибора установлен в положение "EXT.(внешнее)". | 10 |
|  | При использовании этого прибора независимо, установите этот переключатель в положение "INT.(внутреннее)". |  |

- Некоторые функции могут не использоваться при определенных условиях эксплуатации, но это не является неисправностью прибора. Прочитайте описание в этом руководстве владельца, чтобы узнать больше о правильных операциях.

- Громкость может отличаться от диска к диску. Это зависит от различий в записи сигналов на диск, и не является неисправностью.

- Во время воспроизведения по программе, невозможно выполнить воспроизведение в случайном порядке или запустить воспроизведение с желаемой дорожки или файла.

- Отдельные функции запрещены некоторыми дисками.

### Технические характеристики

Эксплуатационные параметры

Формат сигнала: NTSC, PAL

Применимые диски/запоминающее устройство:

Диск BD-Video:

12 см, 1 сторона, 1 слой; 12 см, 1 сторона, 2 слоя

Диск DVD-Video / DVD-Audio:

12 см, 1 сторона, 1 слой; 12 см, 1 сторона, 2 слоя / 12 см, 2 стороны, 2 слоя (1 сторона, 1 слой) 8 см, 1 сторона, 1 слой; 8 см, 1 сторона, 2 слоя / 8 см, 2 стороны, 2 слоя (1 сторона, 1 слой)

Super Audio CD:

12 см, 1 слой / 12 см, 2 слоя / 12 см, гибридный

Компакт-диск (CD-DA): Диск 12 см / 8 см

Запоминающее устройство:

Запоминающее устройство USB (USB 2.0)

Выход HDMI:

Выходной разъем: Выходное гнездо HDMI, 19-выводов, 1 набор

(Deep Colour, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD, 3D)

Аналоговый звуковой выход:

Выходной уровень: 2 В с.к.з. (10 кОм), 2 канала

выходной разъем: RCA, 1 набор

Характеристики аудио выхода:

(1) Диапазон частот

(1) BD (линейная ИКМ)

2 Гц – 22 кГц (частота выборки 48 кГц)

2 Гц – 44 кГц (частота выборки 96 кГц)

2 Гц – 88 кГц (частота выборки 192 кГц)

(2) DVD (линейная ИКМ)

2 Гц – 22 кГц (частота выборки 48 кГц)

2 Гц – 44 кГц (частота выборки 96 кГц)

2 Гц – 88 кГц (частота выборки 192 кГц)

(3) Super Audio CD

2 Гц – 40 кГц

(4) CD

2 Гц – 20 кГц

(2) Отношение сигнал/шум: 115 дБ (BD)

(3) Общие гармонические искажения: 1 кГц, 0,0025% (BD)

(4) Динамический диапазон: 100 дБ (BD)

Общие

Источник питания: переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 20 Вт

(см. страницу 36 «Режим энергосбережения»)

0,3 Вт (ждущий режим с энергосбережением) 0,5 Вт (обычный ждущий режим) 12 Вт (быстрый старт)

* С целью улучшения, параметры и конструкция изменяются без уведомления.

Страница 64

### Указатель

Цифровые

2ch Linear PCM (2-канальная линейная ИКМ)	55

3D	5, 40

3DNR (трехмерное шумоподавление)	27

Выход 3D	40

A

AAC	50, 55, 57

Accessories (Принадлежности)	1

Adjusting the picture quality (регулировка качества изображения)	27

Aspect Ratio (соотношение сторон экрана)	40, 57

Audio (Звук)	37

Audio commentary (звуковой комментарий)	30, 57

Audio format (Формат звука)	55

Audio Output (Звуковой выход)	41

Audio Settings (Настройки звука)	41

Auto Standby (Автоматический ждущий режим)	36

AVCHD	49, 55

AVI	50

B

BD Audio Mode (режим звука BD)	28

BD DATA Utility	37

BD-J (Blu-ray Disc Java)	57

BD-Live Connection	39

BD-Live™	31, 57

BD Player Menus (Меню проигрывателя BD)	37

BD Rating Level	38

BD-Video	49, 51

Bit rate (Скорость цифрового потока)	    50, 57

Blu-ray Disc (BD)	14, 49, 55, 57

BNR	27

Bonus View	30, 57

Brightness (яркость)	27

C

Cable (Кабель)

Звуковой кабель	4

Кабель Ethernet	4

Кабель HDMI	4, 6

Кабель дистанционного управления	10

CD	15, 49, 52, 55

CD-R/-RW	49, 52

Change Password (Смена пароля)	38

Chapter (Глава)	51, 57

Chroma Level (уровень цветности)	27

Color Space (цветовое пространство)	40

Connection (Подсоединение)

2-канальный звуковой усилитель	7

AV ресивер	6

HDMI	6

Home network (домашняя сеть, ЛВС)	8

Сетевой шнур	10

Пульт дистанционного управления	10

Телевизор	6

Запоминающее устройство USB	7

Connection Test (проверка соединения)	38

Contrast (контрастность)	27

Country Code (Код страны)	38

D

Deep Color	5, 57

Default Gateway (шлюз по умолчанию)	38, 57

DHCP	38, 57

Dimmer Control (управление яркостью дисплея)	25

Disc Menus (Меню диска)	37

Display (Дисплей)	44

DivX	50, 55, 57

DLNA	17, 57

DNS	57

Dolby

Dolby Digital	55, 57

Dolby Digital Plus	55, 57

Dolby TrueHD	55, 57

Downmix (сведение звука меньшее число каналов)	57

DSD	55

DTS	55, 57

DTS Digital Surround	55

DTS-HD	55, 57

DVD-Audio	 16, 49, 52, 55

DVD Rating Level	38

DVD-R/-RW/+R/+RW	49, 52

DVD-Video	14, 49, 51, 55

DVI-D	6

Dynamic Range (Динамический диапазон)	41, 57

Dynamic Range Compression (Сжатие динамического диапазона)	41

E

Energy Saving Mode (режим энергосбережения)	36

F

File (Файл)	50, 52

Finalizing (Финализирование)	57

Firmware Update (обновление встроенного программного обеспечения)	36

FLAC	50

Folder (папка)	52

Front panel (Передняя панель)	43

G

Gamma Correction	27

General Settings (Общие настройки)	36

Group (Группа)	52

H

HDCP	5, 54, 57

HD Layer (Слой высокого разрешения)	15, 52

HDMI	5, 40, 41, 57

HDMI Control (Управление по HDMI)	32, 36

HDMI Deep Color	40

HDMI Power Off Control (Управление отключением питания по HDMI)	36

HOME menu screen (Экран домашнего меню Home)	13

Hue (цветовой тон)	27

Hybrid BD (Гибридный диск BD)	51

I

Information (информация)	38

Отображение полосы информации	12

Interactive Audio (интерактивный звук)	57

Interlacing (чересстрочная развертка)	57

Internet Connection (подключение к Интернет)	38

IP Address (адрес IP)	38, 57

J

JPEG	50, 57

L

LAN	57

Language (язык)	37

Линейная ИКМ (LPCM)	50, 55, 57

M

MAC Address (адрес МАС)	41, 57

Marker function (функция маркировки)	22

MEDIA PLAYER	17

Media player display (Дисплей медиа проигрывателя)	12

Menu map (Карта меню)	33

MNR	27

MP3	50, 55, 57

MPEG	50, 57

Multi linear PCM (Многоканальная линейная ИКМ)	55

N

NETFLIX	19

Network (Сеть)	38

O

Operation (Эксплуатация)

A-B repeat (повторение фрагмента А-В)	22

Angle (угол камеры)	24

Changing the subtitle (Смена субтитров)	24

Fast-forward/fast-reverse (Ускоренное воспроизведение вперед и назад)	21

Frame advance (Покадровое воспроизведение)	23

Marker function (функция маркировки)	22

Pausing (постановка на паузу)	20

Program (Программа)	23

Random (произвольный порядок)	23

Repeat (повторение)	22

Search mode (Режим поиска)	21

Skip (пропуск)	21

Slow-forward/slow-reverse (Замедленное воспроизведение вперед/назад)	24

Stopping (Останов)	20

Switching the audio (Переключение звука)	24

Настройка OPTION	28

Others (другие настройки)	39

Angle Mark (отметка угла камеры)	39

Регистрация DivX	39

Internet Streaming (потоковое воспроизведение из Интернет)	39

PIP Mark (отметка картинка-в картинке)	39

Remote ID (Unit side) (индентификатор ДУ (на стороне прибора))	39

Secondary Audio Mark (отметка вторичного звука)	39

P

Parental Controls (родительские блокировки)	38

Picture control (Управление изображением)	27

Picture-in-Picture	30, 57

Playback (Воспроизведение)

BD-Live™	31

Blu-ray Disc	14

Bonus View	30

CD	15

DVD-Audio	16

DVD-Video	14

Files	17

NETFLIX	19

Super Audio CD	15

YouTube	19

PNG	50

Pop up menu (Всплывающее меню)	14, 58

Primary Audio (первичный звук)	58

Primary Subtitle (первичные субтитры)	58

Primary video (первичное видео)	30, 58

Progressive (прогрессивная развертка)	40, 58

Progressive Mode (режим прогрессивной развертки)	40

Proxy (сервер-посредник)	39, 58

Proxy Setting (Настройка прокси-сервера)	39

Pure Direct	25

Страница 65

R

Rating	58

Rear panel (Задняя панель)	45

Region code (Код региона)	49, 58

Remote control unit (Пульт дистанционного управления)	46

Inserting the batteries (Установка батарей)	47

Настройки дистанционного управления	48

Repeat mode (Режим повторения)	22

Reset (переустановка)	36

Resume function (функция возобновления)	20

X

x.v.Color	58

Y

YouTube	19, 58

S

Sampling frequency (Частота выборки)	50, 58

Screen Saver (хранитель экрана)	36

Screen Size (Размер экрана)	40

Secondary Audio (вторичный звук)	28, 58

Secondary Subtitle (вторичные субтитры)	28, 58

Secondary Video (вторичное видео)	28, 30

SETUP menu (Меню настройки)	35

Sharpness (резкость)	27

Subnet Mask (маска подсети)	38, 58

Subtitles (Субтитры)	37

Subtitle Style (стиль субтитров)	28

Super Audio CD	15, 49, 52, 55

System (Система)	36

System Information (Информация о системе)	41

T

Title (заголовок)	51, 58

Track (дорожка)	52

Troubleshooting (Возможные неисправности)	59

Turn on the power (Включите питание)	11

TV (Телевизор)	40

U

Update Notification (уведомление об обновлении)	37

USB memory device (Запоминающее устройство USB)	51, 52

V

Video resolution (Разрешение видео)	26

Video Settings (Настройки видео)	40

W

Wallpaper (заставка)	40

WMA	50, 55, 58

WMV	50

Страница 66

### Габаритные размеры

(рисунок)

Единица измерения: мм

Вес: 5,0 кг

Страница (последняя страница обложки)

www.marantz.com

На нашей Интернет-странице вы можете найти вашего ближайшего авторизованного дистрибьютора или дилера.

Marantz является зарегистрированной торговой маркой.

D&M Holdings Inc. 3520 10141 00AM

# Text boxes

АЯ 46