УСТРОЙСТВО РАДИОПРИЕМНОЕ

ONKYO

ТX-8255

# (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Вы приобрели устройство радиоприемное производства компании "Тоттори Онкио Корпорейшн", Япония ("Tottori Onkyo Corporation", Japan). Модель TX-8255 является стерео ресивером (усилитель/тюнер) и предназначена для усиления аудио сигналов, коммутации видеосигналов и приема радиопередач в домашних аудио/видео системах. Эти изделия широко известны в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Их качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжаются в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

###### Информация о Российской сертификации

| № сертификата соответствия | Орган по сертификации | Нормативные документы | Наименование сертифицированной продукции | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POCC JP.АЯ46.B15475 | OC "РосТест-Москва" | ГОСТ P МЭК 60065-2002, ГОСТ 5651-89, табл.1(поз.11), табл.2 (поз.6,7), ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99 | Устройства радиоприемные | 01.08.2008 – 31.07.2011 |

###### Основные технические характеристики

Cм. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

Тоттори Онкио Корпорейшн

243 Сююки, Кураёси-си, Тоттори 682, Япония

Tottory Onkyo Corporation

243 Shuuki, Kurayoshi-shi, Tottori 682, Japan

страница 1

ONKYO

# Руководство по эксплуатации

# Стерео ресивер TX-8255

Содержание (краткое)

Введение ..........................................................................2

Соединения ....................................................................12

Прослушивание аудио источников ...............................19

Прочее

Возможные неисправности ...........................................31

Технические характеристики ........................................33

Благодарим вас за приобретение стерео ресивера Onkyo. Пожалуйста, прочитайте это руководство до конца перед выполнением соединений и включением прибора в сеть.

Следование наставлениям данного руководства позволит вам получить оптимальное качество и удовольствие от прослушивания от вашего нового стерео ресивера.

Пожалуйста, сохраните данное руководство для справок в будущем.

страница 2

## Важные наставления по безопасности

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

#### ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

###### ВНИМАНИЕ

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ ВЕРХНЮЮ И ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ. ВНУТРИ НЕТ ЧАСТЕЙ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ. ДОВЕРЬТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ МАСТЕРУ.

ВНИМАНИЕ

Опасность поражения электрическим током

Не открывать

Изображение молнии в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии внутри корпуса изделия неизолированного напряжения, величина которого может создавать опасность поражения человека электрическим током.

Изображение восклицательного знака в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии в сопровождающей аппарат документации важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Инструкции по безопасности

- Прочтите эти инструкции.

- Сохраните эти инструкции.

- Обращайте внимание на все предостережения.

- Следуйте всем инструкциям.

- Не используйте этот аппарат вблизи воды.

- Производите очистку только сухой тканью.

- Не блокируйте вентиляционные отверстия. Инсталлируйте в соответствии с рекомендациями изготовителя.

- Аппарат следует размещать вдали от источников тепла, таких как радиаторы, тепловые завесы, печи или другие приборы (включая усилители), которые выделяют тепло.

- Не разбирайте поляризованную сетевую вилку или вилку с заземлением, предназначенные для повышения безопасности. Поляризованная вилка имеет две контактные пластины, из которых одна шире другой. Вилка с заземлением имеет две контактные пластины и один контактный штырь для заземления. Если вилка не подходит к Вашей розетке, обратитесь к электрику, чтобы он заменил розетку устаревшей конструкции.

- Шнуры питания должны прокладываться таким образом, чтобы на них не наступали и не задевали какими-либо предметами, особенно вблизи вилок, розеток и мест выхода шнура из корпуса аппарата.

- Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы изготовителем.

- Используйте только те тележки, стойки, кронштейны и столы, которые рекомендованы изготовителем или продаются вместе с аппаратом. Тележку с установленным аппаратом следует перемещать осторожно, иначе она может опрокинуться.

- Если аппарат не будет использоваться длительное время, а также на время грозы, выньте вилку шнура питания из розетки электросети.

- См. 15.

- Повреждения, требующие технического обслуживания

Выньте вилку шнура питания аппарата из розетки электросети и обратитесь к квалифицированному мастеру в случае, если:

а) Повреждены шнур питания или вилка;

b) Внутрь аппарата попали посторонние предметы или жидкость;

c) Аппарат попал под дождь;

d) Аппарат не работает должным образом при выполнении инструкций по эксплуатации. Пользуйтесь только указанными в инструкциях по эксплуатации органами управления, так как неправильное выполнение прочих регулировок может привести к повреждениям, устранение которых потребует сложного ремонта с привлечением высококвалифицированного персонала.

e) Аппарат уронили или повредили другим способом.

f) Произошли заметные изменения рабочих характеристик аппарата.

- Попадание внутрь предметов и жидкостей

Никогда не вставляйте какие-либо предметы внутрь корпуса через отверстия, так как они могут коснуться точек под опасным для жизни напряжением или вызвать короткое замыкание, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не допускайте попадания на аппарат капель или брызг. Не ставьте на аппарат сосуды с жидкостью, например, вазы.

Не ставьте на аппарат свечи и другие горящие предметы.

- Избавляясь от использованных элементов питания, помните о защите окружающей среды.

- Если аппарат встраивается в замкнутый объем, например, стойку, необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Сверху и по бокам аппарата должно оставаться не менее 20 см свободного пространства, а позади – не менее 10 см. Задний край полки или панели, находящейся над аппаратом, должен не доходить до стены или задней панели на 10 см, чтобы теплый воздух мог подниматься вверх, как в печной трубе.

страница 3

## Меры предосторожности

- Права на копирование записи -

За исключением использования только в личных целях, запись материала, защищенного авторским правом, является незаконной без разрешения держателя прав.

- Сетевой предохранитель -

Сетевой предохранитель, установленный внутри прибора, не предназначен для обслуживания пользователем. Если вы не можете включить проигрыватель, обратитесь к вашему дилеру Onkyo.

- Уход -

Иногда вам следует вытирать пыль со всего прибора при помощи мягкой тряпки. Для неподатливых загрязнений, используйте мягкую тряпку, смоченную в слабом растворе моющего средства и воды. Сразу после этого вытирайте насухо проигрыватель чистой тряпкой. Не применяйте абразивные тряпки, растворители, спирт или другие химические растворители, т.к. они могут повредить отделку или удалить надписи на панели проигрывателя.

- Питание

Предупреждение

Перед первым включением прибора внимательно прочитайте следующий раздел.

Напряжение в сети переменного тока отличается в разных странах. Убедитесь, что напряжение в вашем регионе соответствует требованиям, указанным на задней панели проигрывателя (т.е. 230 В, 50 Гц или 120 В, 60 Гц).

Вилка сетевого шнура используется для отсоединения данного устройства от источника питания переменного тока. Убедитесь, что штекер постоянно находится в пределах досягаемости (легко доступен).

Прибор не полностью выключен, когда индикатор STANDBY (ждущий режим) остается гореть. Если вы не намерены использовать проигрыватель в течение продолжительного периода времени, отключите сетевой кабель из розетки.

- Никогда не дотрагивайтесь до данного прибора мокрыми руками -

Никогда не берите данный прибор или его сетевой кабель, пока ваши руки являются мокрыми или потными. Если вода или любая другая жидкость попадет внутрь прибора, следует доставить его на проверку вашему дилеру Onkyo.

- Замечание о транспортировке

- Если вам требуется транспортировать данный прибор, используйте оригинальную упаковку, в которой вы приобрели прибор.

- Не оставляйте резиновые или пластмассовые предметы на крышке прибора длительное время, т.к. они могут оставить следы на корпусе.

- Верхняя крышка и задняя панель прибора могут стать теплыми после продолжительно использования. Это нормально.

- Если вы не используете данный прибор длительное время, возможно, он не заработает должным образом при следующем включении, поэтому время от времени используйте прибор.

- Когда вы закончили использование данного прибора, удалите все диски и отключите питание.

- Размещение

- Устанавливайте данное устройство в хорошо проветриваемом месте.

- Обеспечьте адекватную вентиляцию вокруг прибора, особенно при его установке в стойку для аудио оборудования. Если вентиляция недостаточная, проигрыватель может перегреться, что приведет к неисправности.

- Не подвергайте данный прибор воздействию прямого солнечного света и источников тепла, т.к. его внутренняя температура может возрасти, снижая ресурс работы оптического считывающего устройства.

- Избегайте сырых и пыльных помещений, а также мест, подверженных вибрациям от акустических систем. Никогда не устанавливайте проигрыватель на громкоговоритель или непосредственно над ним.

- Устанавливайте данный прибор горизонтально. Никогда не эксплуатируйте его на боку или на покатой поверхности, поскольку это может привести к неисправности.

- Если вы размещаете этот прибор вблизи телевизора, радиоприемника или видеомагнитофона, это может повлиять на качество звучания. Если это происходит, отодвиньте проигрыватель от телевизора, радиоприемника или видеомагнитофона.

### Для европейских моделей

Декларация соответствия

Мы, Onkyo Europe Electronics GmbH Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, Germany, заявляем о собственной ответственности, что изделие Onkyo, описанное в данной Инструкции по эксплуатации, соответствует следующим техническим стандартам, таким как EN60065, EN55013, EN55020 и EN61000-3-2, -3-3.

Groebenzell, Germany

(подпись) K.Miyagi

Onkyo Europe Electronics GmbH

страница 4

## Содержание

| Важные наставления по безопасности | 2 |
| --- | --- |
| Меры предосторожности | 3 |
| Содержание | 4 |
| Поставляемые принадлежности | 5 |
| Установка батарей | 5 |
| Основные характеристики | 5 |
| Знакомство с ресивером | 6 |
| Передняя панель | 6 |
| Задняя панель | 8 |
| Дисплей | 9 |
| Пульт ДУ | 10 |
| Применение пульта ДУ | 11 |
| Подсоединение ваших акустических систем | 12 |
| Меры предосторожности при подсоединении акустических систем | 12 |
| Подсоединение кабелей акустических систем | 12 |
| Подсоединение антенн | 13 |
| Подключение комнатной антенны FM | 13 |
| Подсоединение рамочной антенны АМ | 13 |
| Подсоединение внешней антенны FM | 14 |
| Подсоединение внешней антенны АМ | 14 |
| Подсоединение ваших компонентов | 15 |
| Подключение проигрывателя грампластинок | 15 |
| Подсоединение проигрывателя компакт-дисков | 15 |
| Подсоединение записывающего компонента | 16 |
| Подсоединение док-станции RI Dock | 16 |
| Подсоединение DVD-проигрывателя | 16 |
| Подсоединение телевизора или другого компонента, оборудованного аудио выходом | 17 |
| Подсоединение компонентов RI | 17 |
| Подсоединение сетевых шнуров от других компонентов | 18 |
| Подсоединение сетевого шнура | 18 |
| Прослушивание аудио источников |  |
| Включение ресивера | 19 |
| Включение и перевод в ждущий режим | 19 |
| Изменение отображения входов Input Display | 19 |
| Прослушивание аудио источников | 20 |
| Приглушение громкости (только с пульта) | 21 |
| Использование наушников | 21 |
| Настройка яркости дисплея | 21 |
| Использование таймера отключения (только с пульта) | 21 |
| Использование регулировок тембра и баланса | 22 |
| Запись | 23 |
| Запись входного источника | 23 |
| Прослушивание радио | 25 |
| Настройка шага изменения частоты АМ | 25 |
| Прослушивание радиостанций АМ/FM | 25 |
| Использование RDS | 27 |
| Задание имен предварительных настроек | 29 |
| Ввод названия | 29 |
| Исправление символа | 29 |
| Подсоединение компонентов, находящихся вне зоны действия пульта ДУ (IR IN, IR OUT) | 30 |
| Если сигнал пульта ДУ не достигает датчика дистанционного управления на ресивере | 30 |
| Если сигнал пульта ДУ не достигает других компонентов | 30 |
| ПРОЧЕЕ |  |
| Возможные неисправности | 31 |
| Технические характеристики | 33 |

страница 5

## Поставляемые принадлежности

Убедитесь, что у вас имеются следующие принадлежности:

Пульт дистанционного управления (ДУ) и две батареи (АА/R6).

Комнатная антенная FM (FM)

Рамочная антенная АМ

*В каталогах и на упаковке, буква в конце названия изделия указывает на его цвет. Параметры и эксплуатация не зависят от цвета.

### Установка батарей

1 Снимите крышку батарейного отсека, нажав на язычок и потянув крышку.

2 Вставьте две батареи АА в батарейный отсек.

Внимательно следуйте схеме полярности (символам + и -) внутри батарейного отсека.

3 После установки и правильного расположения батарей, закрепите крышку отсека.

Примечания:

- Если пульт ДУ работает не надежно, попробуйте заменить батареи.

- Не смешивайте старые и новые батареи, или различные типы батарей.

- Если вы не собираетесь использовать пульт ДУ длительный период времени, удалите батареи, чтобы предотвратить повреждение от утечки или коррозии.

- Разряженные батареи следует удалить как можно быстрее, чтобы предотвратить повреждение от утечки или коррозии.

## Основные характеристики

- Новый дизайн, передняя панель из тертого алюминия

- Выходная мощность: 50 Вт на канал на 8 Ом (FTC) (Северная Америка)

- Выходная мощность: 90 Вт на канал на 4 Ом (IEC) (Европа, Австралия)

- Широкополосная технология усиления WRAT (Wide Range Amplifier Technology)

- Низкоомный выход с большим током

- Схема выходных каскадов на дискретных элементах

- 5 аудио входов (CD, TAPE1, TAPE2, LINE 1/DVD, LINE 2) и 2 выхода

- Вход фонокорректора

- Клеммы для акустических систем А/В

- RDS (PS/PTY/RT/TP) – модель для Европы

- Вход/выход для ИК-сигналов

- Клеммы для акустических систем, совместимые со штекерами типа «банан» (только для США и Канады)

- Совместимость с RI Dock и iPod

страница 6

## Знакомство с ресивером

### Передняя панель

ТХ-8255 модель для Северной Америки

*Название кнопок и других органов управления изменяется в зависимости от назначения поставки. Подробную информацию см. в описании ниже.

ТХ-8255 другие модели

страница 7

Некоторые разделы с номерами кнопок (такие как 7 и 9) содержат несколько описаний кнопок, поскольку название и функция изменяются в зависимости от модели или назначения поставки. Обращайтесь к описанию, соответствующему вашей модели.

Для получения подробной информации, см. страницы, номера которых указаны в скобках.

- Кнопка STANDBY/ON (19)

Включает ресивер или переводит в ждущий режим.

(2) Переключатели SPEAKERS A и B (20)

Включают и выключают наборы акустических систем А и В.

(3)Сенсор ИК-сигналов (11)

Получает ИК-сигналы от пульта ДУ

(4) Дисплей (27)

Отображает различную информацию о текущем выбранном входном источнике.

(5) Кнопки TUNING UP/DOWN (25,28)

Когда выбран диапазон АМ, FM или SAT RADIO, кнопки TUNING UP (/( DOWN используются для настройки на радиостанцию.

(6) Кнопка DIRECT TUNING (26)

Когда вы знаете частоту станции, которую вы хотите слушать, вы можете выбрать эту станцию, введя частоту напрямую при помощи этой и цифровых кнопок. Когда выбран SAT RADIO, вы можете выбрать номер канала.

(7) Кнопка CHARACTER

Используется для именования номера ячейки предварительной настройки радиостанции АМ или FM.

Кнопка RT/PTY/TP (28)

На Европейской модели, эта используется вместе с RDS (системой передачи информации по радио). См. раздел “Использование RDS (только в Европейских моделях)» на стр.27.

(8) Цифровые кнопки (26,29)

Используются для выбора радиостанции при помощи непосредственного ввода частоты или для именования ячеек предварительной настройки.

(9) Кнопка DIMMER (21)

Подстраивает яркость дисплея.

Кнопка SCAN (28)

Используется для поиска радиостанции по информации RDS.

(10) Ручка управления MASTER VOLUME (20)

Устанавливает громкость ресивера.

(11) Ручка управления BALANCE (22)

Регулирует баланс уровня звука между левым и правым громкоговорителями и головными телефонами.

(12) Ручка управления TREBLE (22)

Регулирует уровень высоких частот.

(13) Ручка управления BASS (22)

Регулирует уровень низких частот.

(14) Кнопка TUNING MODE (25,26)

Выбирает режим настройки Auto или Manual в диапазонах АМ и FM.

(15) Кнопка MEMORY (26)

Используется при сохранении или удалении предварительных настроек на радиостанции.

(16) Кнопки селектора входов (20,23)

Выбирают входной источник.

Кнопка TAPE2 MONITOR также используется для прослушивания записываемого звука.

(17) Индикатор STANDBY (19)

Загорается, когда ресивер находится в ждущем режиме и мигает во время приема сигнала от пульта ДУ.

(18) Гнездо PHONES (21)

Это 6-мм телефонное гнездо предназначено для подключения стандартных стереофонических наушников для индивидуального прослушивания.

страница 8

### Задняя панель

ТХ-8255

- Гнезда шины дистанционного управления RI

Эти гнезда RI (Remote Interactive) могут быть подсоединены к вашим другим аудио компонентами Onkyo. Затем пульт ДУ ресивера может быть использован для управления всеми вашими компонентами. Чтобы использовать RI, вы должны выполнить аналоговое звуковое соединение между ресивером и каждым компонентом.

- Инфракрасный вход/выход

К гнезду IR IN можно подсоединить покупной ИК-приемник, что позволит вам управлять ресивером из Зоны 2, или когда он находится вне пределов прямой видимости, например, в шкафу.

Покупной ИК-излучатель может быть подсоединен к гнезду IR OUT, чтобы передавать управляющие ИК-сигналы на другие компоненты.

(3) Антенна АМ

Эти нажимные клеммы предназначены для подсоединения антенны АМ.

(4) Антенна FM

Это гнездо предназначено для подключения антенны FM.

(5) Розетка переменного тока

Эта коммутируемая розетка переменного тока может быть использована для питания другого компонента. Тип розетки зависит от страны, в которой вы приобрели ваш ресивер.

(6) Вход PHONO (MM) и винт заземления

Этот аналоговый аудио вход предназначен для подсоединения проигрывателя грампластинок со звукоснимателем типа ММ (подвижный магнит). Винт, расположенный справа над входами PHONO (MM), предназначен для соединения проводом заземления с проигрывателем.

(7) Вход CD Input

Этот аналоговый аудио вход предназначен для соединения с аналоговым аудио выходом проигрывателя компакт-дисков.

(8) Вход/выход TAPE 1/2 IN/OUT

Этот аналоговый аудио вход и выход предназначены для соединения с записывающим устройством, оборудованным аналоговым аудио входом и выходом, таким как кассетный магнитофон, минидиск и т.п.

(9) Вход LINE 1/DVD

Этот аналоговый аудио вход предназначен для подсоединения аналогового аудио выхода различных компонентов (DVD, RI Dock и т.п.).

(10) Вход LINE 2 Input

Этот аналоговый аудио вход предназначен для подсоединения аналогового аудио выхода различных компонентов (TV и т.п.).

(11) SPEAKERS A

Эти зажимные клеммы предназначены для подсоединения комплекта акустических систем А.

(12) SPEAKERS B

Эти зажимные клеммы предназначены для подсоединения комплекта акустических систем В.

Информацию о соединениях см. на стр.12-18.

страница 9

### Дисплей

Для получения подробной информации, см. страницы, номера которых указаны в скобках.

[1] Индикаторы SPEAKER A и B

Индикатор А загорается, когда включен набор акустических систем А. Индикатор В загорается, когда включен набор акустических систем В.

[2] Индикатор MUTING

Вспыхивает, когда ресивер приглушен.

[3] Индикаторы радиоприема

TUNED: Загорается, когда настроена радиостанция.

AUTO: Для диапазонов АМ и FM, загорается, когда выбран режим автонастройки, и исчезает, когда выбран режим ручной настройки.

RDS (только в Европейских моделях): Загорается, когда настроена радиостанция, которая поддерживает RDS (систему передачи данных по радио).

MEMORY: Загорается, когда выбрана предварительно настроенная радиостанция.

FM STEREO: Загорается при настройке на стереофоническую радиостанцию FM.

[4] Индикатор SLEEP

Загорается, когда была установлена функция отключения.

[5] Область сообщений

Отображает различную информацию о выбранном входном источнике.

страница 10

## Пульт ДУ

Для получения подробной информации, см. страницы, номера которых указаны в скобках.

(1) Кнопка ON/STANDBY (19)

Включает ресивер или устанавливает в ждущий режим.

(2) Кнопка SLEEP (21)

Используется вместе с функцией Sleep.

(3) Кнопки селектора входов (20) и цифровые кнопки (26)

При нажатии любой из этих кнопок, входной источник будет изменен на источник, показанный под данной кнопкой. Кнопки без маркировки не работают для выбора входного источника. После нажатия кнопки DIRECT TUNING, эти кнопки работают в качестве цифровых кнопок в течение 5 секунд. В это время, кнопки могут быть использованы для непосредственного выбора радиостанций АМ, FM и спутниковых станций.

(4) Кнопка CLR (25)

Используется для непосредственного ввода частоты радиостанции или отмены ввода цифр.

(5) Кнопки HDD PLAYLIST (/(

Выбирает список для воспроизведения, сохраненный на проигрывателе или компоненте с жестким диском.

(6) Кнопки управления компакт-диском CD

RANDOM: Используется вместе с функцией воспроизведения в произвольном порядке.

REPEAT: Используется вместе с функцией воспроизведения с повторением.

DISC SKIP: Переключает загруженный диск, когда подсоединен проигрыватель со сменой дисков.

(: Прерывает воспроизведение компакт-диска.

(: Останавливает воспроизведение компакт-диска.

(: Запускает воспроизведение компакт-диска.

(7) Кнопка DIMMER (21)

Подстраивает яркость дисплея.

(8) Кнопка DISPLAY (27)

Отображает различную информацию о выбранном входном источнике.

(9) Кнопки TUNINIG/CH (/( (25)

Когда выбран диапазон АМ или FM, кнопки TUNING UP(/DOWN( используются для настройки на радиостанцию.

(10) Кнопки PRESET (/( (26)

Используются для выбора предварительных настроек на радиостанции.

(11) Кнопка DIRECT TUNING (26)

Когда вам известна частота радиостанции, которую вы хотите слушать, вы можете выбрать эту станцию при помощи непосредственного ввода частоты, используя эту кнопку и цифровые кнопки. Когда выбран SAT RADIO, вы можете выбирать номер канала.

(12) Кнопки HDD ALBUM (/(

Выбирают альбом, на проигрывателе или на компоненте с жестким диском.

страница 11

(13) Кнопки Previous и Next (/(

Эти кнопки используются для выбора предыдущей или следующей дорожки на компоненте с жестким диском. Многократное их нажатие выбирает более ранние или более позднике дорожки. На кассетном магнитофоне, они используются для перемотки вперед или назад.

(14) Кнопки Reverse и Fast Forward (/(

Эти кнопки используются для обратного и ускоренного воспроизведения на компоненте с жестким диском.

(15) Кнопки DECK A/HDD (DOCK)

Pause (,/Reverse Play (: прерывает воспроизведение на компоненте с жестким диском; запускает воспроизведение в обратном направлении на кассетном магнитофоне.

Play(: Запускает воспроизведение на компоненте с жестким диском или кассетном магнитофоне.

Stop(: Останавливает воспроизведение на компоненте с жестким диском или кассетном магнитофоне.

(16) Кнопки DECK B

На двухкассетном магнитофоне, может управляться только механизм В.

Play(: Запускает воспроизведение.

Stop(: Останавливает воспроизведение.

Reverse Play (: Запускает воспроизведение в обратном направлении.

(17) Кнопка MUTING (21)

Приглушает/снимает приглушение ресивера.

(18) Кнопки VOLUME (/( (20)

Регулируют громкость ресивера независимо от текущего выбранного режима пульта ДУ.

### Применение пульта ДУ

Направьте пульт ДУ на датчик дистанционного управления.

Примечания:

- Пульт ДУ может работать не надежно, если ресивер подвергается яркому освещению, такому как прямой солнечный свет или свет люминесцентных ламп инверторного типа. Помните это при размещении ресивера.

- Если в той же самой комнате используется пульт ДУ того же типа, или ресивер установлен близко к оборудованию, которое использует ИК-лучи, пульт ДУ может работать не надежно.

- Не кладите ничего, например, книгу, на пульт ДУ, т.к. случайно могут быть нажаты кнопки, что приведет к разряду батарей.

- Пульт ДУ может работать не надежно, если ресивер установлен в стойке за дверцами из цветного стекла. Помните это при размещении.

- Пульт ДУ не будет работать, если между ним и датчиком дистанционного управления на ресивере существует препятствие.

страница 12

## Подсоединение ваших акустических систем

### Меры предосторожности при подсоединении акустических систем

Данный ресивер позволяет вам подсоединить два набора акустических систем. Когда подключены два набора акустических систем, вы можете выбирать, какой из них выдает звук, или выбрать оба, чтобы они звучали одновременно.

- Когда вы подключаете один набор акустических систем к клеммам SPEAKER A либо SPEAKER B, или когда вы подключаете два набора к обеим клеммам, а звучит любой из них, используйте громкоговорители с импедансом от 4 до 16 Ом. Для Североамериканской модели ТХ-8255, при импедансе громкоговорителя 4 или 6 Ом, установите настройку импеданса громкоговорителя на ресивере 6 Ом (подробности см. ниже).

- Когда вы подсоединяете громкоговорители к обеим клеммам SPEAEKRS A и SPEAKERS B, и выводите звук с обоих наборов акустических систем одновременно, используйте громкоговорители с импедансом от 8 до 16 Ом.

Примечание: Если вы сделаете неправильную настройку для акустических систем или значений импеданса, встроенная схема защиты может быть активирована, что приведет к отсутствию звука из акустических систем.

На нижеследующей схеме показано, какие громкоговорители должны быть подсоединены к каждой паре клемм.

### Подсоединение кабелей акустических систем

1 Зачистите примерно 15 мм изоляции с концов кабелей для акустических систем и скрутите плотно зачищенные проводники, как показано на рисунке. (рисунок справа)

2 Открутите клеммы. (рисунок)

3 Полностью вставьте зачищенные провода. (рисунок)

4 Затяните клеммы. (рисунок)

- Прочитайте инструкции, поставленные с вашими громкоговорителями.

- Уделите особое внимание полярности проводов акустических систем. Иначе говоря, подсоедините плюсовые (+) разъемы только к плюсовым разъемам, и минусовые (-) разъемы только к минусовым разъемам. Если вы перепутаете, звук будет не в фазе, и не натуральный.

- Слишком длинные или тонкие кабели для акустических систем могут влиять на качество звучания, их следует избегать.

- Будьте внимательны, не закоротите плюсовые и минусовые проводники. Это может повредить ресивер. (рисунок справа)

- Не подсоединяйте более одного кабеля к каждой клемме громкоговорителя. Это может повредить ресивер.

- Не подсоединяйте громкоговоритель более чем к одной паре клемм. (рисунок)

страница 13

## Подсоединение антенн

Данный раздел поясняет, как подсоединить поставляемую в комплекте комнатную антенну FM, рамочную антенну АМ и как подсоединить покупные внешние антенны АМ и FM. Ресивер не будет принимать никаких радиосигналов без подсоединенных антенн, поэтому вы должны подсоединить антенну, чтобы использовать тюнер.

### Подключение комнатной FM антенны

Поставляемая в комплекте комнатная антенна FM предназначена только для применения внутри помещений.

1 Подсоедините антенну FM, как показано ниже.

(Модель для Северной Америки

(Вставьте штекер в гнездо до конца)

(Другие модели

Когда ваш ресивер готов для применения, вам потребуется настроиться на радиостанцию FM и найти положение для антенны для наилучшего возможного приема.

2 Используйте кнопки или что-то подобное для закрепления антенны в найденном положении.

Предостережение:

Будьте осторожны, не пораньтесь, используя кнопки.

Если вы не можете достичь хорошего приема с поставляемой комнатной антенной FM, попробуйте вместо нее покупную внешнюю антенну FM.

### Подсоединение рамочной антенны АМ

Поставляемая в комплекте с ресивером антенна АМ предназначена только для использования внутри помещения.

1 Соберите рамочную антенну АМ, вставив язычки в основание, как показано.

2 Подсоедините оба провода рамочной антенны к нажимным клеммам АМ, как показано.

(Антенные провода не чувствительны к полярности, поэтому они могут быть подключены любым способом.)

Убедитесь, что провода закреплены надежно, и что нажимные клеммы зажимают зачищенные провода, а не изоляцию.

(нажмите – вставьте провод – отпустите)

Как только ваш ресивер готов к работе, вам потребуется настроиться на АМ-радиостанцию и отрегулировать положение антенны АМ для получения наилучшего приема.

Проведите антенну как можно дальше от Т-4555, телевизора, кабелей акустических систем и сетевых шнуров.

Если вы не можете достичь хорошего приема с поставляемой комнатной рамочной антенной АМ, попробуйте вместо нее покупную внешнюю антенну АМ см. стр. 14)

страница 14

### Подсоединение внешней антенны FM

Если вы не можете достичь хорошего приема с поставляемой комнатной антенной FM, попробуйте вместо нее покупную внешнюю антенну FM.

(рисунок)

Примечания:

- Внешние антенны УКВ лучше работают вне помещений, но приемлемые результаты иногда могут быть получены при установке на фронтоне или чердаке.

- Для получения наилучших результатов, устанавливайте внешнюю антенну УКВ подальше от стен зданий, предпочтительно, на линии прямой видимости на ваш местный FM передатчик.

- Внешняя антенна должна быть расположена вдали от возможных источников помех, таких как неоновые вывески, загруженные автомагистрали и т.п.

- По соображением безопасности, внешняя антенна должна быть проложена достаточно далеко от силовых проводов и высоковольтного оборудования.

- Внешняя антенна должна быть заземлена в соответствие с местными правилами, чтобы предотвратить опасность удара электрическим током.

Применение антенного разветвителя ТВ/ FM

Лучше не использовать одну и ту же антенну для приема телевидения и УКВ/ЧМ, поскольку это может привести к взаимным помехам. Если обстоятельства требуют этого, используйте антенный разветвитель (splitter), как показано ниже.

### Подсоединение внешней антенны АМ

Если вы не можете достичь хорошего приема с поставляемой комнатной рамочной антенной АМ, попробуйте использовать вместе с ней внешнюю антенну, как показано ниже.

(рисунок)

Внешние антенны АМ работают наилучшим образом, когда установлены горизонтально вне помещения, но хорошие результаты могут быть иногда получены внутри помещения при горизонтальной установке над окном. Отметим, что рамочную антенну АМ отключать не следует. Внешняя антенна должна быть заземлена в соответствие с местными правилами, чтобы предотвратить опасность удара электрическим током.

страница 15

## Подсоединение ваших компонентов

### Перед выполнением каких-либо подключений

- Всегда обращайтесь к инструкциям, которые пришли в комплекте с подсоединяемым компонентом.

- Не подключайте сетевой шнур, пока не будут должным образом выполнены все соединения.

- Не скручивайте вместе звуковые кабели с сетевыми шнурами и кабелями акустических систем. Это может нанести ущерб качеству звучания.

- Для предотвращения помех, прокладывайте сетевые шнуры и кабели акустических систем вдали от антенны тюнера.

Цветовая маркировка аудио кабелей RCA

- Красные разъемы используются для правого канала (обычно маркирован R), а белые разъемы – для левого канала (обычно маркирован L).

(рисунок)

- Вставляйте каждый разъем до конца, чтобы обеспечить хороший контакт (потеря соединения может привести к помехам или неисправностям).

### Подключение проигрывателя грампластинок

Входные гнезда PHONO ресивера используются вместе со звукоснимателями типа ММ (с подвижным магнитом).

Используйте аналоговый аудио кабель для соединения гнезд PHONO L/R на ресивере с выходом проигрывателя, как показано ниже.

Примечания:

- Если проигрыватель снабжен проводом заземления, подключите его к клемме GND на ресивере. При подключении некоторых проигрывателей к клемме заземления может появиться фон, в таком случае его следует отключить.

- Если проигрыватель оборудован звукоснимателем с подвижной катушкой (МС), вам понадобится приобрести предварительный усилитель для звукоснимателя МС. В таком случае, подключите выход проигрывателя ко входу предварительного усилителя, а выход предварительного усилителя – к гнездам PHONO L/R ресивера.

### Подсоединение проигрывателя компакт-дисков

Используйте аналоговый аудио кабель для подсоединения гнезд CD L/R на ресивере к гнездам аналогового аудио выхода на проигрывателе компакт-дисков, как показано ниже.

(рисунок)

страница 16

### Подсоединение рекордера (записывающего компонента)

Для подсоединения записывающего компонента, такого как кассетный магнитофон, минидиск или устройство для записи компакт-дисков, используйте аналоговый аудио кабель, чтобы подключить гнезда TAPE1 IN или TAPE2 IN L/R к гнездам аналогового аудио выхода кассетного магнитофона, и используйте другой аналоговый аудио кабель, чтобы подсоединить гнезда TAPE1 OUT или TAPE2 OUT L/R к гнездам аналогового аудио входа на кассетном магнитофоне, как показано ниже.

Когда вы хотите прослушивать записываемый звук, используйте для подсоединения записывающего устройства гнезда TAPE2.

(рисунок)

### Подсоединение модуля док-станции RI DOCK

Используйте аналоговый аудио кабель для подсоединения гнезд ресивера TAPE1 IN L/R к гнездам аналогового аудио выхода на модуле RI DOCK. Затем используйте кабель RI для подсоединения гнезда ресивера RI к гнезду RI на модуле RI DOCK, как показано ниже.

Когда вы изменяете название входного дисплея на “HDD”, вы можете управлять модулем RI DOCK при помощи пульта ДУ, поставляемого с вашим ресивером (см. стр.19).

Примечание: Если вы используете модуль Onkyo (DS-A1), переведите переключатель RI MODE на нижней крышке модуля в положение “HDD”.

### Подсоединение DVD проигрывателя

Только аналоговый аудио выход от DVD-проигрывателя может быть к этому ресиверу. Видеовыход DVD-проигрывателя должен быть подсоединен непосредственно к телевизору.

Используйте аналоговый аудио кабель для подсоединения гнезд LINE1/DVD IN L/R на ресивере к гнездам аналогового аудио выхода на проигрывателе DVD.

страница 17

### Подсоединение телевизора или другого компонента, оборудованного аудио выходом

Используйте аналоговый аудио кабель для подсоединения гнезд LINE1/DVD IN L/R или LINE2 IN L/R на ресивере к гнездам аналогового аудио выхода на компоненте. Если вы подключаете видеомагнитофон, его видео выход надо подать на вход телевизора напрямую.

### Подсоединение компонентов с RI интерфейсом

Если вы подсоединяете другой отдельный компонент Onkyo к ресиверу при помощи соответствующих аудио и RI кабелей, вы можете использовать следующие системные функции. Кабели RI являются специальными кабелями, предназначенными исключительно для изделий Onkyo. (с данным ресивером кабели RI не поставляются.)

Автоматическое включение питания

Когда вы включаете питание или запускаете воспроизведение на компоненте, подсоединенном к ресиверу, он включится автоматически. И когда вы переводите ресивере в ждущий режим, все подсоединенные компоненты также переходят в ждущий режим. (Переключатель POWER на ресивере для этого должен быть установлен в положение ON).

Непосредственный выбор входа (Direct change)

Когда запускается воспроизведение на звуковом компоненте, подсоединенном по RI, ресивер автоматически выберет этот компонент в качестве входного источника.

Дистанционное управление

Вы можете управлять всеми компонентами вашей системы, используя пульт ДУ ресивера. Подробную информацию см. на стр.10-11.

При помощи RI (Remote Interactive) вы можете управлять вашими совместимыми с RI проигрывателем компакт дисков Onkyo, модулем RI DOCK и т.п., пользуясь пультом ДУ ресивера.

- Чтобы использовать RI, вы должны выполнить аналоговое звуковое соединение между ресивером и каждым аудио компонентом.

(рисунок)

Примечания:

- Вставьте каждый разъем до упора, чтобы обеспечить хорошее соединение.

- Используйте только специальные кабели RI для выполнения соединений RI (кабели не поставляются с данным ресивером).

- Гнезда RI следует подключать только к компонентам компании Onkyo. Подключение этих гнезд к компонентам других производителей может привести к неисправности ресивера.

- Некоторые компоненты могут не поддерживать все функции RI. См. руководства, поставленные с вашими другими компонентами Onkyo для получения подробной информации.

страница 18

### Подсоединение сетевых шнуров от других компонентов

Ресивер имеет розетки AC OUTLETS на своей задней панели. Они могут быть использованы для подключения сетевых шнуров от других компонентов, которые вы намерены использовать вместе с ресивером. Эти компоненты могут затем быть оставленными во включенном состоянии с тем, чтобы они включались и выключались, когда ресивер включается и переходит в ждущий режим.

(рисунок)

Предостережение:

- Убедитесь, что общая потребляемая мощность компонентов, подсоединенных к розеткам AC OUTLETS, не превосходит установленное значение (например, 120 Вт).

Примечания:

- Компоненты Onkyo, подключенные по шине RI, должны быть подсоединены непосредственно к стенной розетке, а не к розеткам AC OUTLETS на данном ресивере.

- Количество розеток AC OUTLETS, их тип и полная мощность зависят от страны, в которой вы приобрели ресивер.

### Подсоединение сетевого шнура

- Перед подсоединением сетевого шнура, подключите все ваши громкоговорители и звуковые компоненты.

- Включение питания ресивера может привести к кратковременному выбросу напряжения, который может взаимодействовать с другим электрооборудованием в той же цепи. Если это представляет проблему, переключите ресивер на другой фидер.

страница 19

## Включение ресивера

### Включение и перевод в ждущий режим

1 Нажмите кнопку STANDBY/ON. Либо нажмите кнопку ON/STANDBY на пульте ДУ.

Ресивер включается, загорается дисплей, а индикатор STANDBY гаснет.

Чтобы выключить ресивер, нажмите кнопку STANDBY/ON, либо нажмите кнопку ON/STANDBY на пульте ДУ. Ресивер перейдет в ждущий режим. Для предотвращения каких-либо громких звуков, когда вы включите ресивер в следующий раз, всегда уменьшайте громкость перед тем, как его выключить.

### Изменение отображения на дисплее - Input Display

Для перечисленных ниже кнопок, вы можете изменять название отображения входа на “HDD”. Когда название отображения входа было изменено на “HDD” для одной из перечисленных ниже кнопок, название для другой кнопки не может быть изменено на “HDD”.

После изменения названия отображения на “HDD”, вы можете управлять модулем RI DOCK при помощи пульта ДУ, поставленного с ресивером (см. стр.10,11).

(рисунок)

1 Нажмите соответствующую кнопку селектора входов

Название выбранного входа появится на дисплее.

1 Нажмите и удерживайте кнопку селектора входов, выбранную в п.1, примерно 3 секунды для изменения названия отображения на “HDD”.

страница 20

## Прослушивание аудио источников

1 Нажмите кнопку селектора входов, чтобы выбрать компонент, который вы хотите слушать.

2 Используйте кнопки SPEAKEES A и SPEAKERS B на ресивере, чтоб выбрать набор акустических систем, который вы хотите использовать.

Индикаторы громкоговорителя А и В показывают, включен или нет каждый набор.

(рисунок)

Примечание для Североамериканской модели ТХ-8255:

Когда вы подсоединяете набор акустических систем с импедансом 4 или 6 Ом и выводите звук только через этот набор, настройка импеданса должна быть установлена “6 ohms” (см. стр.13).

3 Запустите воспроизведение на выбранном компоненте.

4 Для регулировки громкости, используйте ручку управления MASTER VOLUME на ресивере, или кнопки VOLUME (/( на пульте ДУ.

страница 21

Приглушение ресивера (только с пульта ДУ)

Вы можете временно приглушить выход ресивера.

1 Нажмите кнопку MUTING на пульте ДУ.

Ресивер приглушен.

Чтобы снять приглушение, нажмите кнопку MUTING еще раз.

Примечание:

Функция приглушения будет отменена, если нажаты кнопки VOLUME на пульте ДУ или ресивер установлен в ждущий режим.

### Использование наушников

Вы можете подсоединить головные телефоны (6-мм штеккер) к гнезду PHONES на ресивере для индивидуального прослушивания.

(рисунок)

Примечания:

- Всегда уменьшайте громкость перед подсоединением ваших наушников.

- Звук от акустических систем отключается, если (когда) штекер наушников вставлен в гнездо PHONES. Чтобы выключить или включить звук из акустических систем, используйте переключатели SPEAKERS A и SPEAKERS B.

### Настройка яркости дисплея

Вы можете подстраивать яркость дисплея.

1 Нажмите кнопку DIMMER на пульте ДУ несколько раз для выбора: уменьшенной, сильно уменьшенной или нормальной яркости.

Либо вы можете использовать кнопку DIMMER на ТХ-8255 (все модели, кроме моделей для Северной Америки) и ТХ-8222.

### Использование таймера отключения (сна)

(только с пульта ДУ)

При помощи таймера отключения, вы можете установить ресивер так, чтобы он отключился автоматически через определенное время.

1 Нажмите кнопку SLEEP на пульте ДУ несколько раз, чтобы выбрать требуемое время до отключения.

Вы можете устанавливать время до отключения от 90 до 10 минут с шагом 10 минут.

Индикатор SLEEP появляется на дисплее, когда был установлен таймер отключения (см. ниже). Установленное время до отключения появляется на дисплее в течение 5 секунд, затем дисплей возвращается к предыдущему отображению.

(рисунок)

Чтобы отменить таймер отключения, нажимайте кнопку SLEEP, пока не исчезнет индикатор SLEEP.

Для проверки оставшегося до отключения времени, нажмите кнопку SLEEP. Учтите, если вы нажимаете кнопку SLEEP, пока отображается время до отключения, вы уменьшаете время до отключения на 10 минут.

страница 22

Прослушивание аудио источников

В данном разделе поясняются функции, которые могут быть использованы с любым входным источником.

### Использование регулировок тембра и баланса

Регулировка низких частот

Ручка BASS регулирует низкие частоты. Поверните ее направо, чтобы сделать их громче. Поверните ее налево, чтобы сделать их тише. Обычно, ручку следует установить в среднее положение.

Регулировка высоких частот

Ручка TREBLE регулирует высокие частоты. Поверните ее направо, чтобы сделать их громче. Поверните ее налево, чтобы сделать их тише. Обычно, ручку следует установить в среднее положение.

Регулировка баланса

Ручка управления BALANCE используется для управления относительным уровнем громкости левой и правой акустической систем или наушников.

страница 23

## Запись

Без наличия полного разрешения правообладателя, законы об авторском праве запрещают использование ваших записей для любых целей, кроме индивидуального прослушивания!

Данный раздел поясняет, как осуществлять запись с выбранного входного источника на записывающий компонент.

### Запись входного источника

Вы можете записать аудио сигнал на записывающий компонент, подсоединенный к гнездам TAPE1 OUT или TAPE2 OUT.

Когда вы производите запись аудио сигнала на записывающее устройство, подсоединенное к гнездам TAPE2 OUT, вы можете прослушивать записанный звук. Подробную информацию см. ниже в разделе «Прослушивание записываемого звука».

Когда вы хотите записать входной сигнал с гнезд TAPE2 IN, вы не сможете записать звук на записывающее устройство, подсоединенное к гнездам TAPE1 OUT или VIDEO OUT.

1 Подготовьте записывающее устройство:

- Установите его так, чтобы оно было готово для записи.

- При необходимости, отрегулируйте уровень записи на записывающем устройстве.

- Подробную информацию см. в руководстве на записывающее устройство.

2 Используйте кнопку селектора входа, кроме TAPE2, для выбора компонента, с которого вы хотите произвести запись.

3 Запустите воспроизведение на компоненте, выбранном в п.1.

Примечание:

Если вы выбираете другой источник в процессе записи, будет записан вновь выбранный источник.

Примечание:

Органы управления громкостью, балансом и тембром не влияют на записываемый сигнал.

страница 24

### Прослушивание записываемого звука

Когда вы записываете аудио сигнал на записывающее устройство, подсоединенное к гнездам TAPE2 OUT, вы можете прослушивать записываемый сигнал. Функция прослушивания записываемого звука позволяет вам сравнивать звуки до и после записи переключением выхода.

Нажатие кнопки селектора входов TAPE2 MONITOR активирует индикацию “T2 MONITOR OFF” на дисплее. Нажмите и удержите кнопку, пока индикация не сменится на  “T2 MONITOR ON”. После этого вы увидите надпись “> T2 ON” рядом с названием входного источника на дисплее. Если в качестве источника выбран тюнер, на дисплее появится только знак “>”.

Используйте аналогичную процедуру для отключения функция прослушивания записи.

Путь прохождения сигнала при прослушивании записанного звука

(рисунок)

Путь прохождения сигнала при прослушивании звука до записи.

страница 25

## Прослушивание радио

### Настройка шага изменения частоты АМ

(модели не для Северной Америки и Европы)

Вы должны задать шаг изменения частоты в диапазоне АМ, используемый в вашем регионе. Отметим, что когда эта настройка изменяется, все предварительные настройки на радиостанции удаляются.

1 Удерживая в нажатом состоянии кнопку АМ, нажмите кнопку TUNING MODE.

Каждое нажатие кнопки TUNING MODE переключает шаг изменения частоты между “10 kHz” и “9 kHz”.

(рисунок)

После отображения желаемого шага частоты, опустите кнопку АМ.

### Прослушивание радиостанций АМ/FM

При помощи встроенного тюнера, вы можете наслаждаться АМ и FM радиостанциями.

1 Используйте кнопку селектора входов АМ или FM для выбора АМ или FM.

В данном примере, выбран диапазон FM.  (Диапазон Частота)

Реальное отображение зависит от страны.

2 Нажмите кнопку TUNING MODE, чтобы на дисплее появился или исчез индикатор AUTO.

Автонастройка (Auto Tuning)

Для активации этого режима, нажмите кнопку TUNING MODE, чтобы появился индикатор AUTO. В этом режиме, вы будете принимать вещание со стереозвуком.

Ручная настройка (Manual Tuning)

Для активации этого режима, нажмите кнопку TUNING MODE, чтобы исчез индикатор AUTO. В этом режиме, вы будете принимать вещание с монозвуком.

3 Нажмите кнопку TUNING (DOWN или UP(.

Вы также можете использовать кнопки TUNING/CH (/( или кнопки стрелок (/( для настройки на радиостанции.

Автонастройка

Поиск останавливается, когда станция найдена.

Ручная настройка

Частота прекращает изменяться, когда вы отпускаете кнопку.

Нажимайте кнопку несколько раз для пошагового изменения частоты.

страница 26

Настройка на радиостанции путем ввода частоты

Вы можете настроиться на станции АМ или FM путем непосредственного ввода соответствующей частоты.

1 Нажмите кнопку DIRECT TUNING.

(рисунок)

(Реальное отображение зависит от страны.)

2 В течение 8 секунд, используйте цифровые кнопки, чтобы ввести частоту радиостанции.

Например, для настройки на 87,5 (FM), нажмите кнопки 8, 7 и 5.

Для отмены цифрового ввода, нажмите кнопку CLR на пульте ДУ.

### Предварительная настройка на радиостанции АМ/FM

Вы можете сохранить в качестве предварительных настроек сочетание до 40 ваших любимых радиостанций в диапазонах АМ и FM.

1 Настройтесь на радиостанцию АМ/FM, которую вы хотите сохранить в качестве предварительной настройки.

2 Нажмите кнопку MEMORY.

Появится индикатор MEMORY, и замигает номер ячейки предварительной настройки.

3 Пока отображается индикатор MEMORY (примерно 8 секунд), используйте цифровые кнопки на ресивере для выбора номера ячейки от 1 до 40.

4 Нажмите кнопку MEMORY еще раз для сохранения ячейки или канала.

Радиостанция или канал сохранены, и номер ячейки перестает мигать.

Повторите процедуру для все ваших любимых радиостанций АМ/FM и каналов ХМ.

Выбор предварительных настроек

1 Для выбора ячейки, используйте цифровые кнопки на ресивере или кнопки PRESET (/( на пульте ДУ.

Удаление предварительных настроек

1 Выберите предварительную настройку, которую вы хотите удалить.

См. предыдущий раздел.

2 Удерживая в нажатом состоянии кнопку MEMORY, нажать кнопку TUNING MODE.

Предварительная настройка удалена, и ее номер исчезает с дисплея.

Североамериканская модель ресивера изменяет частоту FM с шагом 0,2 МГц, и 10 кГц для АМ. Другие модели имеют шаг 0,05 МГц для FM и 9 кГц (или 10 кГц) для АМ.

При настройке на радиостанцию, появляется индикатор TUNED. При настройке на стереофоническую радиостанцию FM, также появляется индикатор FM STEREO.

Настройка на слабые стереофонические радиостанции в диапазоне FM

Если сигнал от стереофонической радиостанции FM слабый, возможно, хороший прем не получится. В таком случае, переключитесь в режим ручной настройки и прослушивайте радиостанцию в монофоническом режиме.

страница 27

### Использование RDS

(только Европейская модель)

RDS работает только в моделях  для Европы и Великобритании, и только в тех областях, где доступно вещание RDS. При настройке на радиостанцию, передающую RDS, появляется индикатор RDS.

(рисунок)

Что такое RDS?

RDS означает систему передачи информации по радио и является методом передачи данных в радиосигналах FM. Она была разработана Европейским союзом вещателей (EBU) и доступна в большинстве стран Европы. В настоящее время ее используют многие FM-радиостанции. Кроме отображения текстовой информации, RDS может также вам помочь находить радиостанции по типу (например, новости, спорт, рок и т.п.).

Ресивер поддерживает следующие типы информации RDS:

PS (служба программ)

Когда настроена радиостанция RDS, передающая информацию PS, будет отображено название радиостанции. Нажатие кнопки DISPLAY отобразит текущую частоту на 3 секунды.

RT (радиотекст)

Когда настроена радиостанция RDS, передающая информацию RT, на дисплее отобразится текст (см. стр.29).

PTY (тип программы)

При помощи PTY, вы можете искать радиостанции по типу (см. стр.29).

TP (программа интенсивности движения автотранспорта)

При помощи ТР, вы можете слушать информацию об интенсивности движения автотранспорта (см. стр.29).

Примечания:

- В некоторых случаях, знаки текста, отображаемые тюнером, могут не совпадать со знаками, которые передает радиостанция. Кроме того, могут отображаться неожиданные знаки, когда принимаются неподдерживаемые знаки. Это не является неисправностью.

- Если сигнал от радиостанции RDS слабый, информация RDS может отображаться с перерывами или не отображаться вообще.

Типы программ RDS (PTY)

| Тип | Отображение |
| --- | --- |
| Отсутствует тип программы | NONE |
| Новости | NEWS |
| Текущие события с комментариями | AFFAIRS |
| Информация общего характера | INFO |
| Спорт | SPORT |
| Образование | EDUCATE |
| Радиопостановки | DRAMA |
| Культура | CULTURE |
| Наука и новейшие технологии | SCIENCE |
| Различные речевые программы | VARIED |
| Поп-музыка | POP M |
| Рок-музыка | ROCK M |
| Легкая музыка | EASY M |
| Популярная классическая музыка | LIGHT M |
| Серьезная классическая музыка | CLASSICS |
| Другая музыка | OTHER M |
| Погода | WEATHER |
| Финансы | FINANCE |
| Передачи для детей | CHILDREN |
| Общественная жизнь | SOCIAL |
| Религия | RELIGION |
| Интерактивные программы | PHONE IN |
| Путешествия | TRAVEL |
| Досуг | LEISURE |
| Джазовая музыка | JAZZ |
| Музыка «кантри» | COUNTRY |
| Национальная музыка | NATION M |
| Ретро-музыка | OLDIES |
| Народная музыка | FOLK M |
| Документальные передачи | DOCUMENT |
| Проверка сообщения о чрезвычайных ситуациях | TEST |
| Сообщения о чрезвычайных ситуациях | ALARM |

страница 28

Отображение радиотекста (RT)

(рисунок)

При настройке на радиостанцию RDS, передающую текстовую информацию, может быть отображен текст.

1 Нажмите кнопку RT/PTY/TP один раз.

По дисплею будет прокручиваться информация радиотекста.

Примечания:

- Пока ресивер ожидает информацию RT, на дисплее может появиться сообщение “Waiting”.

- Если на дисплее появляется сообщение “No Text Data”, информация RT не доступна.

Поиск радиостанции по типу (PTY)

(рисунок)

Вы можете искать радиостанции по типу.

1 Используйте кнопку селектора входов FM.

2 Нажмите два раза кнопку RT/PTY/TP

На дисплее появится тип текущей программы.

3 Используйте кнопки TUNING (DOWN/UP( для выбора желаемого типа программы.

См. таблицу на стр.27.

4 Для запуска поиска, нажмите SCAN.

Ресивер производит поиск, пока не найдет станцию указанного типа, в этот момент он останавливается на короткое время перед тем, как продолжить поиск.

5 Когда желаемая радиостанция найдена, нажмите SCAN.

Если никакой станции не найдено, появляется сообщение “Not Found”.

Прослушивание информации о дорожном движении (TP)

(рисунок)

Вы можете искать радиостанции, которые передают информацию об интенсивности автомобильного движения.

1 Используйте кнопку FM селектора входов.

2 Нажмите кнопку RT/PTY/TP три раза.

Если текущая радиостанция передает TP (Traffic Program), на дисплее появится “[TP]”, и вы услышите новости о движении, когда они передаются. Если сообщение “TP” появляется без квадратных скобок, значит, данная радиостанция не передает TP.

3 Для нахождения радиостанции, которая передает TP, нажмите SCAN.

Ресивер производит поиск, пока не обнаруживает радиостанцию, которая передает TP.

Если никакой станции не найдено, появляется сообщение “Not Found”.

страница 29

## Наименование предварительных настроек

Во время приема предварительно настроенной радиостанции АМ или FM, для отображения ее названия может быть сохранено максимум 8 знаков, содержащих буквы, цифры и некоторые символы.

Вы не можете присвоить название радиостанции RDS (для Европейской модели) и каналу спутникового радио (для Североамериканской модели).

Могут быть введены следующие знаки: ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890-(пробел)*/

(рисунок)

### Ввод названия

В качестве примера, предположим, что в ячейке 2 была сохранена в качестве предварительной настройки радиостанция FM с частотой 89,5 МГц, и дадим ей название “ONKYO”.

1 Выберите желаемый канал предварительной настройки.

(см. «Выбор предварительных настроек» на стр.26)

2 Нажмите кнопку CHARACTER на передней панели ресивера.

Отображаемое значение частоты исчезает и начинает вспыхивать знак курсора (_).

3 Продолжайте нажимать кнопку 5MNO, пока на дисплее нее отобразится “O”.

При каждом нажатии на кнопку, появляющийся на дисплее знак изменяется в следующей последовательности: 5(M(N(O>5...

Если кнопка не нажата в течение одной секунды, курсор автоматически перемещается на следующую позицию.

4 Продолжайте нажимать цифровые кнопки для ввода желаемых знаков.

Для ввода N, нажимайте кнопку 5MNO.

Для ввода К, нажимайте кнопку 4JKL.

Для ввода Y, нажимайте кнопку 9YZ-.

5 Нажмите кнопку CHARACTER, чтобы сохранить введенные знаки.

Если кнопка не была нажата в течение 16 секунд, операция прекращается автоматически.

Примечание:

Нажмите кнопку DISPLAY, когда вы хотите проверить частоту станции, во время ввода знаков.

### Исправление символа

1 Выберите желаемую радиостанцию.

(см. «Выбор предварительных настроек» на стр.26.)

2 Нажмите кнопку CHARACTER.

Первый знак и курсор будут попеременно вспыхивать.

3 Нажимайте кнопку TUNING (DOWN или UP( для перемещения курсора под знак, который вы хотите изменить.

Курсор перемещается вправо, когда нажата кнопка UP(, и влево – когда нажата кнопка (DOWN.

Стирание всех знаков:

Нажмите кнопку DIRECT TUNING.

4 Введите желаемый знак.

Предыдущий знак заменен новым знаком.

5 Нажмите кнопку CHARACTER.

страница 30

## Подсоединение компонентов, находящихся вне зоны действия пульта ДУ (IR IN/OUT)

С целью использования пульта ДУ для управления ресивером из удаленного помещения, вам потребуется подготовить мультирумный набор (приобретается самостоятельно), такой как перечислен ниже:

- Multi-Room System (система расширения для ИК-пульт ДУ) компании Onkyo

- Мультирумная система управления и распределения сигналов для аудио/видео оборудования от компании Niles и Xantech

*Xantech является зарегистрированной торговой маркой Xantech Corporation.

*Niles является зарегистрированной торговой маркой Niles Audio Corporation.

### Если сигнал пульта ДУ не достигает датчика дистанционного управления на ресивере

Правильное расположение датчика

Пример для основной комнаты

Если ресивер расположен внутри шкафа или другой оболочки, куда не могут попасть ИК-лучи от пульта ДУ, тогда управление пультом ДУ становится невозможным. В таком случае, необходимо установить приемный датчик за пределами  шкафа таким образом, чтобы ИК-лучи от пульта ДУ могли быть считаны.

Пример для удаленной зоны

Вход IR IN позволяет вам управлять ресивером из удаленной зоны при помощи пульта ДУ, даже если удаленная зона может находиться с другой стороны здания по отношению к основной зоне. Показанная ниже схема демонстрирует правильные соединения для удаленной зоны.

Выполнение соединений для датчика

Когда вы располагаете ИК-приемник в основной комнате, подключите кабель от соединительного блока с разъемом IR IN. Схема соединения показана ниже. Не подключайте никакое оборудование к сети, пока не выполните все соединения.

Если сигнал пульта ДУ не достигает других компонентов

Правильное расположение датчика

В такой ситуации вам понадобится использовать покупной ИК-излучатель. Соедините «миниджек» ИК-излучателя с разъемом IR OUT на ресивере и затем разместите ИК-излучатель перед приемным датчиком компонента. Когда ИК-излучатель подсоединен, только входной сигнал на разъеме IR IN выходит на разъем IR OUT. Сигнал от приемного датчика на передней панели ресивера не будет выходить на разъем IR OUT.

Выполнение соединений для датчика

Когда вы размещаете ИК-приемник в основной комнате, подключите кабель от соединительного блока с разъемам IR OUT.

страница 31

## Возможные неисправности

Если у вас имеются какие-либо проблемы с эксплуатацией ресивера, поищите решение в данном разделе.

Если вы не можете разрешить проблему самостоятельно, попробуйте переустановить ресивер перед обращением к вашему дилеру Onkyo.

Для переустановки ресивера к его заводским настройкам по умолчанию, включите его и, удерживая кнопку LINE2 в нажатом состоянии, нажмите кнопку STANDBY/ON.

На дисплее появится сообщение “Clear”, и ресивер перейдет в ждущий режим.

(рисунок)

При этом будут стерты все ваши установки и настройки тюнера.

### Питание

Не могу включить ресивер.

- Убедитесь, что сетевой шнур должным образом вставлен в стенную розетку.

- Выньте сетевой шнур из стенной розетки, подождите 5 секунд или более, затем вставьте его снова.

Вспыхивает индикатор STANDBY.

- Схема защиты усилителя была активирована. Немедленно выньте сетевой шнур из стенной розетки. Отсоедините все кабели акустических систем и входных источников и оставьте ресивер с отсоединенным сетевым шнуром в течение 1 часа. После этого, подсоедините сетевой шнур и нажмите снова кнопку STANDBY/ON. Если вы не можете разрешить эту проблему, обратитесь к вашему дилеру Onkyo.

### Звук

Нет звука, или он очень тихий

- Убедитесь, что выбран набор акустических систем SPEAKERS А или В (см. стр.20).

- Убедитесь, что все аудио разъемы вставлены до конца (см. страницы 12-18).

- Убедитесь, что кабели акустических систем подключены в правильной полярности, а зачищенные провода находятся в контакте с металлическими частями каждой клеммы громкоговорителя (см. стр.12).

- Убедитесь, что кабели акустических систем не закорочены.

- Убедитесь, что входы и выходы всех компонентов подсоединены правильно.

- Убедитесь, что выбран правильный входной источник (см. стр.20).

- Если на дисплее отображается индикатор MUTING, нажмите кнопку MUTING на пульте ДУ, что снять приглушения (см. стр.21).

- Если ваш проигрыватель грампластинок не оборудован встроенным усилителем-корректором, вы должны подсоединить таковой между проигрывателем и ресивером. Чтобы использовать проигрыватель грампластинок, оборудованный звукоснимателем с подвижной катушкой (МС), вам потребуется покупной предварительный усилитель для звукоснимателя типа МС или согласующий трансформатор МС и предварительный усилитель.

Может быть слышен шум.

- Использование стяжек для увязывания в жгут аудио кабелей с сетевым шнурами, акустическими кабелями и т.д., может привести к ухудшению звучания, поэтому не связывайте их вместе.

- Аудио кабель может принимать помехи. Попробуйте найти для него другое положение.

### Тюнер

Прием зашумлен, стереоприем на FM сопровождается шипением, или индикатор FM STEREO не появляется.

- Измените местоположение антенны.

- Удалите ресивер подальше от вашего телевизора или компьютера.

- Прослушивайте радиостанцию в монорежиме (с. стр.26).

- Во время прослушивания радиостанции АМ, может быть слышен шум, когда вы управляете пультом ДУ.

- Проезжающие автомашины или пролетающие самолеты могут создавать помехи.

- Бетонные стены ослабляют радиосигналы.

- Если ничего не помогает улучшить радиоприем, установите внешнюю антенну.

## страница 32

## Возможные неисправности

### Пульт ДУ

Пульт ДУ не работает должным образом.

- Убедитесь, что батареи были установлены в правильной полярности (см. стр.5).

- Замените обе батареи на новые. Не смешивайте различные типы батарей или новые и старые батареи (см. стр.5).

- Пульт ДУ слишком далеко от ресивера, или существует препятствие между ними (см. стр.11).

- Убедитесь, что ресивер не подвергается прямому солнечному свету или свету от люминесцентных ламп инверторного типа. При необходимости, переместите его (стр.11).

Не могу управлять другими компонентами

- Если вы подсоединили совместимый с RI модуль Remote Interactive Dock типа  DS-A1 к гнездам TAPE1 на ресивере, то чтобы пульт ДУ работал правильно, вы должны установить входной дисплей в режим HDD (см. стр.19).

- Если это компонент Onkyo, убедитесь, что кабель RI и аналоговый аудио кабель подсоединены правильно. При подключении только одного кабеля RI управление не будет функционировать (см. стр.17).

- Вместе с некоторыми компонентами, определенные кнопки могут работать не так, как ожидается, а некоторые могут не работать вообще.

- Для управления компонентом Onkyo, который подсоединен посредством RI, направляйте пульт ДУ на ресивер.

### Запись

Не могу произвести запись

- Убедитесь, что на вашем записывающем устройстве выбран правильный вход.

- Для предотвращения образования петель сигнала и повреждения ресивера, входные сигналы не следует пропускать на выходы с теми же названиями (например, TAPE IN на TAPE OUT, или VIDEO IN на VIDEO OUT).

### Другие

Не работают функции RI

- Чтобы использовать RI, вы должны выполнить соединение RI и аналоговое звуковое соединение (RCA) между компонентом и ресивером, даже если они соединены цифровым способом (см. стр.17).

Ресивер содержит микрокомпьютер для обработки сигнала и функций управления. В очень маловероятных случаях, сильная помеха, шум от внешнего источника или статическое электричество могут привести к его блокировке. Если это нежелательное событие все-таки произошло, отсоедините сетевой шнур, подождите не менее 5 секунд и вставьте его снова.

Компания Onkyo не несет ответственности за убытки (такие как стоимость проката компакт-диска), обусловленные бракованной записью из-за неисправности прибора. Перед записью важного материала, убедитесь, что он будет записан должным образом.

Перед отключением сетевого шнура от стенной розетки, переведите ресивер в ждущий режим.

Резервное копирование памяти

Данный ресивер использует безбатарейную систему резервного копирования памяти с целью сохранения предварительных настроек на радиостанции и других настроек, когда он отсоединен от сети или в случае аварии питания.

Хотя батареи не требуются, ресивер должен быть подключен к сетевой розетке переменного тока с целью заряда системы резервного копирования.

Будучи заряженным, ресивер будет сохранять настройки в течение нескольких недель, хотя этот период времени зависит от окружающих условий и будет короче во влажном климате.

страница 33

## Технические характеристики

### Усилительный тракт

Паспортная выходная мощность (FTC) (модель для Северной Америки)

Все каналы

50 Вт минимальная продолжительная мощность на канал, нагрузка 8 Ом, нагружены 2 канала в полосе от 20 Гц до 20 кГц, с максимальными общими гармоническими искажениями 0,08%

Паспортная выходная мощность (IEC) (модели для Европы и Австралии)

2 кан.( 90 Вт при 4 Ом, 1 кГц, нагружены 2 канала

Максимальная выходная мощность (JEITA) (модель для Азии)

90 Вт на 4 Ом, 1 кГц, нагружены 2 канала

Динамическая мощность

Модель для Северной Америки:

135 Вт+135 Вт (2 Ом)

105 Вт+105 Вт (4 Ом)

70 Вт+70 Вт (8 Ом)

Модель для Европы и Австралии:

110 Вт+110 Вт (2 Ом)

90 Вт+90 Вт (4 Ом)

55 Вт+55 Вт (8 Ом)

Общие гармонические искажения (THD)

0,08% (при паспортной мощности)/0,08% (1 кГц, 1 Вт)

Коэффициент демпфирования: 60 (фронт, 1 кГц, 8 Ом)

Входная чувствительность и импеданс

150 мВ/50 кОм (LINE)

2,5 мВ/50 кОм (PHONO MM)

Выходной уровень и импеданс

150 мВ/2,2 кОм (REC OUT)

Диапазон частот 10 Гц-100 кГц/+1 дБ-3 дБ (CD)

Регулировка тембра

(10 дБ, 100 Гц (BASS)

+10 дБ, 10 кГц (TREBLE)

Отношение сигнал/шум

100 дБ (LINE, IHF-A)

80 дБ (PHONO, IHF-A)

Импеданс акустических систем 4 Ом – 16 Ом

### Радиоприемный тракт

Диапазон FM

Диапазон частот настройки

Модель для Северной Америки: 87,5 МГц-107,9 МГц

Другие модели: 87,5 МГц-108,0 МГц

Диапазон АМ

Диапазон частот настройки

Модель для Северной Америки: 530 кГц-1710 кГц

Другие модели: 522 кГц-1611 кГц

### Число ячеек памяти для пресетов: 40

### Общие характеристики

Источник питания

Модель для Северной Америки: переменный ток 120 В, 60 Гц

Модели для Европы: переменный ток 230-240В, 50 Гц

Другие модели: переменный ток 230-240В, 50 Гц

Потребляемая мощность

Модель для Северной Америки: 2,1 А

Модели для Европы: 180 Вт

Другие модели: 180 Вт

Потребляемая мощность в ждущем режиме

Модель для Северной Америки: 0,2 Вт

Другие модели: 0,3 Вт

Габаритные размеры (Ш(В(Г) 435(149(340 мм

Вес 7,5 кг

Аудио входы

Аналоговые аудио входы PHONO, CD, TAPE1, TAPE2, LINE1, LINE2

Аудио выходы

Аналоговые аудио выходы TAPE1, TAPE2

Выходы на громкоговорители

SPEAKERS A

SPEAKERS B

Головные телефоны 1

Инфракрасные вход/выход 1/1

Технические параметры и функциональные возможности изменяются без уведомления.

# Text boxes

##### АЯ 46