СТЕРЕО ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

PrimaLuna Prologue Premium

# (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Вы приобрели стерео интегрированный усилитель компании "Дуроб Аудио БВ", Нидерланды ("Durob Audio BV", Netherlands). Модель Prologue Premium Integrated предназначена для усиления аудиосигналов в домашних аудиосистемах. Эти изделия широко известно в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Их качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжается в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

###### Информация о Российской сертификации

| № сертификата соответствия | Орган по сертифи-кации | Нормативные документы | Наименование сертифицированной продукции | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POCC NL.AГ85.B11580 | "ООО Технологии и сервис» -Н-Новгород | ГОСТ Р МЭК 60065-2005, ГОСТ 22505-97, ГОСТ 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6,7) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | Устройства усилительные/ преобразовательные | 12.02.2013 по 11.02.2015 |

###### Основные технические характеристики

Cм. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

Дуроб Аудио БВ,

Флор Ван дер Дунген, Ассерлаан 4, 5251 XJ Влиймен, Нидерланды

Durob Audio BV,

Floor van der Dungen, Asserlaan 4, 5251 XJ Vlijmen, The Netherlands

страница 1

# PrimaLuna ProLogue Premium Integrated

# Стерео интегрированный усилитель

(рисунок)

Серийный номер _________

страница 2

## Благодарим вас!

Нам бы хотелось поблагодарить вас за выбор нашего стерео интегрированного усилителя на вакуумных лампах PrimaLuna ProLogue Premium Integrated в качестве важного основного компонента вашей музыкальной системы. Усилитель ProLogue Premium Integrated является первым представителем нового семейства высококачественных ламповых устройств серии Premium по доступной цене. Все разработчики и изготовители оборудования PrimaLuna имеют большой опыт в области высококачественного звука. Мы думаем, что пришло время предложить линейку доступных аудио приборов, которые могут легко конкурировать с самыми дорогими современными марками. Мы твердо верим, что установлены нами высокий уровень качества будет нелегко достичь другим аппаратам – конкурентам на рынке.

Интегрированный усилитель PrimaLuna ProLogue Premium Integrated имеет следующие особенности:

- Ручная сборка и ручной объемный монтаж схемы, качество которого не хуже, чем у любого другого изделия, причем за любую цену.

- Толстая высокопрочная сталь, полностью вентилируемое шасси с пятислойным покрытием. Каждый слой зачищен и отполирован вручную.

- Первосортные комплектующие премиум-класса: тороидальный трансформатор для источника питания, разработанный в сотрудничестве с наиболее авторитетными конструкторами из США; герметизированные для получения наименьшего шума, заказные выходные трансформаторы, широкая полоса для великолепного баса и расширенных высоких частот, керамические ламповые панельки; регулятор громкости от ALPS; конденсаторы от Nichicon и Solen; супербыстрые диоды Philips, массивные позолоченные колоночные клеммы конструкции WBT (все клеммы фрезерованы из меди и не имеют внутренних полостей – для лучшей проводимости и повышенной надежности; позолоченные входные гнезда, расположенные на панели.

- Схема SoftStartTM для увеличения долговечности чувствительных компонентов, а также для снижения вероятности повреждения ламп от теплового удара.

- Уникальная схема адаптивного автоматического смещения AutoBiasTM, которая постоянно и мгновенно отслеживает и аккуратно подстраивает смещение, уменьшая необходимость в обслуживании и увеличивая качество звучания за счет существенного снижения искажений. Она работает совместно с новыми схемами защиты выходных каскадов:  +B Relay – вместо предохранителя, ранее стоявшего на плате Adaptive Auto Bias, теперь реле, защищающее усилитель при отказе ламп. Во всех моделях усилителя ProLogue Premium нового поколения плата Adaptive Auto Bias оснащена схемой BTI™. BTI (Bad Tube Indicator) – светодиод, расположенный рядом с лампой, загорается в случае ее неисправности и делает жизнь владельца немного легче.

- У интегрированного усилителя ProLogue Premium а также у усилителей мощности имеется переключатель смещения для разных типов ламп EL34/KT88. Это означает. Что щелчком переключателя вы сможете выбрать оптимальные установки смещения для ламп типа EL34 или KT88. Никаких манипуляций отверткой, считывания показаний измерительных приборов и т.п. Просто меняйте лампы и переключайте смещение!

- В серии усилителей  ProLogue Premium больше не используются лампы типа 12AX7. Вместо комбинации 12AX7/12AU7 в каждом канале, мы использовали по паре ламп 12AU7. Это обеспечило более низкий уровень искажений, более высокое качество звука. Уровень искажений в первом каскаде снижен в 5 раз на малых сигналах и по крайней мере в 20 раз – на более высоких уровнях, свыше  1 В.

страница 3

- Новая схема PrimaLuna PTP™ (Power Transformer Protection) в случае перегрева силового трансформатора или перегрузки  отключает питание первичной обмотки, позволяя ему остыть, прежде чем будет причинен вред. Когда трансформатор остынет, соединение восстанавливается и, если ничего не вышло из строя, усилитель сам включится вновь и будет работать правильно.

- Совершенно новая схема PrimaLuna OTP™ (Output Transformer Protection) дополняет защиту выходного трансформатора при отказе ламп или ошибке пользователя

- Контакт LIVE входного сетевого AC разъема помечен винтом с блестящей алюминиевой головкой (aluminiumcolor screw).

- 4 линейных входа, 1 для сквозного пропуска стерео сигнала домашнего театра - Home Theater pass thru

- Массивный пульт в корпусе из тертого алюминия для управления всей системой

Лампы с серебряной маркировкой PrimaLuna SilverLabel заранее отобраны нами в соответствии с простым принципом 60 из 100 (PTS™ - Premium Tube Selection) и как таковые, уже являются «особенными» по сравнению с обычными лампами, предлагаемыми на рынке. Кроме того, для некоторых моделей у нас есть лампы еще более высокого класса GoldLabel, которые можно приобрести у нас или у некоторых других поставщиков, если вы захотите сделать апгрейд. В США вы можете также найти самый широкий выбор новых ламп (New Old Stock) из запасов в каталоге фирмы Upscale Audio, чтобы поэкспериментировать с ними.

Кроме того, независимые поставщики могут помочь вам сделать наилучший выбор.

Мы надеемся, что усилитель PrimaLuna ProLogue Premium привлечет ваше внимание к последующим этапам расширения этой новой линейки изделий. Если у вас есть любые вопросы и комментарии, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы может сделать доступными ваши соображения для других на Интернет-странице www.audioreview.com и других обзорных сайтах. На Интернет-странице www.primaluna.nl вы найдете ссылки на эти и другие ресурсы. Наши цены сохраняются на низком уровне благодаря обсуждению и пожеланиям пользователей, и мы были бы признательны услышать ваше мнение о нашем изделии. Обращайтесь к нам, если вам потребуется обслуживание во время или после гарантийного периода.

Еще раз благодарим за вашу поддержку!

Herman van den Dungen

DUROB AUDIO BV

страница 4

## Содержание

(указаны номера страниц в англ. оригинале)

| Благодарим вас! | 2 |
| --- | --- |
| Предупреждение | 5 |
| Комплект поставки | 5 |
| Первоначальная установка | 5 |
| Входы и органы управления | 6 |
| Пульт ДУ | 7 |
| Адаптивное автоматическое смещение AutoBiasTM – схемы защиты | 8 |
| Основные сведения о лампах | 10 |
| Выбор ламп – переключатель EL34/KT88 | 11 |
| Режим сквозного пропуска Home Theater Pass Thru | 12 |
| Опция - плата фонокорректора PhonoLogue MM | 12 |
| Возможные неисправности | 13 |
| Технические характеристики | 14 |
| Информация о гарантии | 15 |

(C) Durob Audio BV – 2010. Все права зарезервированы.

Перепечатка всего текста или его части, логотипа, рисунков или схем строго запрещена без разрешения в письменной форме от Durob Audio BV

Вся информация в данном руководстве может быть изменена без предварительного уведомления.

страница 5

## Предупреждение

Для предотвращения серьезной травмы, удара электрическим током или возгорания:

- Не эксплуатируйте усилитель со снятой нижней крышкой.

- Остерегайтесь дождя и влаги.

- Всегда отключайте от усилителя все соединительные кабели перед заменой предохранителей и/или ламп.

- Не заменяйте предохранители на предохранители другого типа и номинала.

- Не заменяйте лампы, не прочитав инструкции.

- Не заменяйте предохранители или лампы, если у вас есть сомнения в вашей способности это сделать.   Мы не отвечаем за травмы или повреждения материалов в результате неправильной эксплуатации или действий некомпетентных пользователей.

## Комплект поставки

Интегрированный усилитель ProLogue Premium Integrated _______________ 1

Сетевой шнур ____________________________________________________ 1

Данное руководство владельца _____________________________________ 1

Белые перчатки ______________________________________________ 1 пара

Комплект ламп _____________________________________ 4( EL34, 4(12AU7

Сетевой предохранитель _____ 1 ( Littelfuse® 213 Series 2.5 Ампер, медленнодействующий 5(20 мм, для сети 100-120 В переменного тока, или 1 ( Littelfuse® 213 Series 1.25 Ампер, медленнодействующий 5(20 мм, для сети 200-240 В

Массивный  пульт в металлическом корпусе ___________________________1

## Первоначальная установка

- Осторожно извлеките усилитель из упаковки. Используйте белые перчатки для предотвращения появления пятен от отпечатков пальцев.

- Снимите кожух с ламп, осторожно потянув его от усилителя.

- Удалите защитный пенопласт, окружающий лампы.

- Лампы уже установлены. Проверьте, что каждая лампа надежно вставлена в свою панельку. Используйте перчатки.

- При желании, установите кожух на место.

- Проверьте, что сетевой выключатель находится в положении off (внизу).

- Подсоедините каждый источник к соответствующим гнездам.

- Подсоедините ваши провода от акустических систем, плюсовой к плюсовому, минусовой к минусовому. Данный усилитель не изменяет полярность сигнала.

- Вставьте сетевой шнур в стенную розетку и в ваш интегрированный усилитель.

- Включите интегрированный усилитель

- Лампы прогреются и будут готовы к работе примерно через 60 секунд. Остальным компонентам (конденсаторам) потребуется более длительное время на прогрев, пока они не достигнут наилучшего звучания, особенно когда вы впервые используете усилитель.

страница 6

## Входы и органы управления

### Передняя панель

(рисунок)

Передняя панель моделей PrimaLuna сделана из фрезерованного алюминия, и отделана под цвет шасси в голубой металлик. Громкость управляется при помощи ручке слева, выбор источника осуществляется справа. Как громкостью, так и выбором источника можно управлять с пульта.  Ваши источники маркированы CD, Tuner, Aux1 и Aux2, (но все являются взаимозаменяемыми) и еще HT (Pass Thru; громкость фиксированная!!).. Между входами не существует функционального различия. Массивный  пульт в металлическом корпусе, прилагаемый к PrimaLuna ProLogue Premium Integratedamplifier служит для выбора источников и регулировки громкости. На нем имеются также кнопки для управления режимами CD-плееров PrimaLuna. Выключатель питания расположен с левой стороны усилителя, сразу за передней панелью, переключатель типа ламп EL34/KT88 расположен с правой стороны усилителя, сразу за передней панелью.

### Задняя панель

(рисунок)

Глядя на заднюю панель, вы заметите пять пар стерео входов, 1 пару для HT Pass Thru, 1 клемму заземления для опционного фонокорректора и пару клемм для громкоговорителей. Закрепите плюсовой (+) провод от вашего громкоговорителя к клемме 4 или 8 Ом, которая наиболее подходит к среднему импедансу ваших громкоговорителей, согласно спецификации их изготовителя. Минусовой (-) провод от вашего громкоговорителя закрепите к клемме 0 Ом.

Совет: Экспериментируйте с плюсовыми клеммами 4 или  8 Ом, чтобы найти наилучшую для ваших громкоговорителей. Не делайте никаких предположений. Доверяйте вашим ушам.

страница 7

Пульт ДУ

Функции пульта для PrimaLuna ProLogue Premium очевидны без особых пояснений. Это выбор источников, регулировка громкости volume и ее приглушение - mute. С помощью пульта ProLogue Premium можно также управлять основными режимами CD-проигрывателей PrimaLuna.

Пульт PrimaLuna ProLogue Premium Integrated оснащен двумя высококачественными кольцами из силиконовой резины на каждом из его концов, чтобы защитить от повреждений сам пульт и вашу мебель. Эти кольца легко снять в случае необходимости замены батарей или же если они вам не нравятся.

Если ваш пульт не работает, проверьте, прежде всего, состояние батарей и, если это нужно, замените их на новые (CR2032).  Для доступа к батарейному отсеку снимите резиновые кольца и отверните винты, крепящие заднюю крышку. Если пульт по-прежнему не работает, свяжитесь с вашим дилером для получения помощи.

страница 8

Адаптивное автоматическое смещение AAB™ - Adaptive AutoBiasTM

Разработанная специально для усилителя PrimaLuna, эта эксклюзивная схема постоянно и мгновенно отслеживает изменение параметров лампы и плавно подстраивает смещение, сокращая расходы на обслуживание и повышая качество звучания за счет кардинального снижения уровня искажений. Эта разработка Adaptive AutoBiasTM действительно способна улучшить общее качество звучания и оптимально настроить рабочие параметры усилителя. В диапазоне выходной мощности от 12 до 30 Вт, измеренные уровни искажений уменьшаются более чем на 40%. Кроме того, не требуется подбирать лампы, и не существует необходимости в какой-либо регулировке (или повторной калибровке) смещения. Новое поколение схемы Adaptive AutoBias™ оснащается комплексной системой защиты выходных каскадов, включая релейную +B relay – для защиты выходных трансформаторов, резисторов и блока высоковольтного питания на случай отказа ламп.

Специальные схемы электронной защиты PrimaLuna

SoftStartTM

Кроме того, схема адаптивного смещения PrimaLuna Adaptive AutoBiasTM оборудована системой мягкого запуска SoftStartTM, которая медленно подключает усилитель к сети, увеличивая ресурс работы компонентов схемы, включая лампы. Это превращает  эксплуатацию усилителя PrimaLuna в одно сплошное удовольствие.

BTI™ - Bad Tube Indication

На плате расположена еще и схема BTI™. BTI™ расшифровывается как Bad Tube Indication – «Индикация неисправной лампы» (при этом светодиод на передней панели меняет свечение на красное), что делает жизнь ламп еще немножко легче. Схема  BTI™ в ходе нормальной работы не проявляет никакой активности. Однако когда одна (или более) выходных ламп в течение нескольких секунд начинает потреблять ток, значительно отличающийся от нормального, что обычно бывает при коротком замыкании выводов на колонки и изрядной громкости, или же при выходе из строя одной из выходных ламп, схема BTI™ обнаруживает эти симптомы и оценивает их как потенциальную угрозу, и в качестве защитной меры отключает блок питания. Для сброса из этого состояния, просто выключите питание, а через пару минут включите его вновь. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, не следует вновь включать питание усилителя до тех пор, пока не выявлена и не устранена причина отказа. Слишком ранее повторное включение питания может обмануть схему BTI, она будет действовать так, как будто проблема полностью решена, и будет пытаться перевести усилитель в режим защиты опять. Поэтому дайте усилителю достаточно времени, чтобы они «пришел в себя» перед повторным перезапуском.

PTP™ - Power Transformer Protection

В этой модели усилителя имеется также схема защиты силового трансформатора PrimaLuna PTP™ (Power Transformer Protection). В случае перегрева силового трансформатора из-за неблагоприятных условий окружающей среды, перегрузки или других проблем, внутренний датчик температуры отключает питание, и дает усилителю возможность остыть, пока ничего окончательно не сломалось. После охлаждения контакт восстанавливается и, если ничего не повреждено, усилитель включится вновь и будет работать нормально.

страница 9

OTP™ - Output Transformer Protection

Усилитель оборудован также новой схемой защиты выходных трансформаторов PrimaLuna OTP™ (Output Transformer Protection) также защищающая их при отказе ламп или ошибке пользователя. В результате, кроме общей электронной защиты усилителя, каждый из выходных трансформаторов имеет также свою собственную специализированную систему защиты.

## Защита при помощи предохранителей – традиционная

Примечание относительно предохранителей: Если какой-нибудь «знаток» посоветует вам обернуть предохранители алюминиевой фольгой, чтобы сэкономить на покупке новых предохранителей, ни в коем случае не следует принимать его совет. Предохранители служат для безопасности. Их всегда следует заменять приборами точно того же типа и номинала.

Предупреждение: Никогда не пытайтесь проверять или заменять предохранитель в работающем усилителе. Отключите усилитель и все громкоговорители, компоненты и шнуры переменного тока перед продолжением. Подождите 10 минут, чтобы дать лампам остыть, а схеме – полностью разрядиться.

Сетевой предохранитель:

(рисунок)

Сетевой предохранитель расположен на задней панели усилителя, сразу под гнездом для сетевого шнура (см. рисунок слева). Его номинал 1( Littelfuse® 213 Series 2.5 ампер, медленнодействующий 5(20 мм, для сети 100-120 В переменного тока, или 1.25 ампера Littelfuse® 213 Series, медленнодействующий 5(20 мм, для сети 200-240 В переменного тока. Замените его предохранителем того же типа и номинала! Держатель предохранителя можно освободить при помощи небольшой отвертки с плоским шлицом.

страница 10

## Основные сведения о лампах

Вакуумные лампы 12 AU7 имеют ресурс работы примерно от 5000 до 10000 часов. Ресурс работы мощных ламп предсказать труднее. Он также зависит от «бережного» или «грубого» обращения с вашим усилителем. В общем случае, при нормальных условиях, можно сказать, что он составляет от 2000 до 3000 часов.

Некоторые советы по использованию ламп:

- Не прилагайте усилий к выводам ламп или панелькам.

- Если вы решили экспериментировать с другими типами ламп, не меняйте лампы несколько раз подряд, и никогда не включайте и выключайте усилители быстро. Они должны быть оставлены в выключенном состоянии не менее пяти минут. Кроме того, при каждой установке лампы, существует возможность испортить ламповые панельки. В этой забаве нет ничего дурного, и мы это поддерживаем, но не сходите с ума, меняя лампы по двадцать раз в день.

- Не держите усилитель включенным 24 часа в сутки. Для прогрева усилителя PrimaLuna требуется небольшое время.

- Приработка улучшает параметры. Каждая лампа, будучи новой, требует время для установления характеристик. Следовательно, пока усилитель новый, или когда вы заменили лампы, требуется какое-то время для приработки. Однако для него не существует установленных временных рамок.

- Пожалуйста, учтите, что лампы сильно отличаются по электрическим параметрам, и, вставив неправильный тип лампы, вы можете повредить усилитель и лишиться гарантии.

Стандартные замены:

- Для 12AU7: ECC82, ECC802S, E82CC, 5814, 6189, CV4003.

- Для KT-88: 6550, KT90. Вы также можете использовать EL34, 6L6GC, 7581A и KT66, хотя мощность несколько уменьшится.

- Для EL34: 6CA7, E34LS, E34L. Вы также можете использовать 6L6GC, 7581A и KT66, хотя мощность несколько уменьшится

(рисунок)

Вид сверху на интегрированный усилитель DiaLogue Premium

(рисунок)

Вид ламповой панельки сверху. Центральный ключ

Некоторые лампы и ламповые панельки имеют «центральный ключ», положение которого должно совпасть при установке лампы!

Если вы не попадете в нужное положение поворотом лампы, а примените «грубую силу», то можете повредить важные и дорогостоящие детали вашего усилителя!!

страница 11

Процедура выбора ламп класса премиум PTS™ - Premium Tube Selection™

Наши лампы с серебряной маркировкой PrimaLuna SilverLabel заранее отобраны нами в соответствии с простым принципом 60 из 100 (PTS™ - Premium Tube Selection) и как таковые, уже являются «особенными» по сравнению с обычными лампами, предлагаемыми на рынке.

Из 100 ламп, которые проходят окончательный контроль качества на заводе-производителе, мы отбираем и оставляем себе только 60 лучших. Остальные 40, которые ни в каком из смыслов не являются дефектными (они просто не вошли в число лучших 60), возвращаются производителю и поставляются другим клиентам.

В дополнение к этому мы следим за всеми лампами, которые выпускаются сегодня в мире и, если какие-то особо высококачественные модели становятся доступными, мы рассматриваем их в качестве кандидатов на звание наших «золотых» ламп - GoldLabel.

Обычно это лампы, которые до сих пор продолжают выпускаться — мы не хотим предлагать вам небольшие количества N.O.S. (New Old Stock) - новых ламп из запасов, таких как как лампы PrimaLuna GoldLabel.

На сегодня у нас есть на складе лампы 12AX7 и 12AU7 GoldLabel, но мы собираемся увеличить свои запасы в ближайшее время. Обращайтесь к нам с запросами, пожалуйста.

Переключатель EL34/KT88

Интегрированный усилитель DiaLogue Premium — так же, как и усилители мощности Premium — имеет переключатель смещения для разных типов ламп EL34/KT88. Это означает, что щелчком переключателя вы сможете выбрать оптимальные установки смещения для ламп типа EL34 или KT88. Никаких манипуляций отверткой, считывания показаний измерительных приборов и т.п. Если вы поменяли лампы, просто переключайте смещение!

Даже если вы выберете «неправильное» значение смещения для тех ламп, которые у вас установлены в усилителе, не стоит беспокоиться. Это всего лишь означает, что вы не выбрали  «оптимальное» значение смещения, которое рекомендовано командой разработчиков PrimaLuna. Некоторым владельцам усилителей PrimaLuna даже нравится «играть» переключателем, чтобы посмотреть, каково оптимальное значение смещения для их случая, и некоторые даже идут дальше, меняя положение переключателя для «смеси» ламп EL34 и KT88 в одном канале. Все становится возможным благодаря схеме адаптивной настройки смещения - PrimaLuna Adaptive AutoBias Circuit.

страница 12

Сквозной пропуск стерео сигналов для домашнего театра - HT Pass Thru

Интегрированный усилитель PrimaLuna ProLogue Premium оборудован возможностью сквозного пропуска стерео сигналов для домашнего театра, что позволяет вам прослушивать либо материал от стерео источника, либо 2 главных канала вашего отдельного процессора для домашнего театра.

Заметим, что сигнал здесь действительно пропускается насквозь без изменений. Большинство предусилителей, заявляющих о способности пропускать сигналы домашнего театра, являются по существу схемами с «единичным коэффициентом усиления». Это означает, что громкость фиксируется на заранее заданном уровне, но секция предварительного усиления остается активной и может вносить нежелательные шумы и окраску в звучание.

В отличие от них,  сквозной пропуск сигналов для домашнего театра в усилителе  ProLogue Premium полностью устраняет секцию предварительного усиления с пути сигнала. Это схема «прямого провода», которая обеспечивает более низкий уровень шумов и меньшую окраску звучания.

Подсоединение многоканального компонента к предусилителю ProLogue Premium

Чтобы не повредить ваше оборудование, всегда убедитесь, что все разомкнуто и выключено из сети, прежде чем подключать свои комопоненты.

Подсоедините стерео источник и колонки к усилителю ProLogue Premium как обычно. Для того, чтобы интегрировать ProLogue Premium в вашу систему домашнего театра, возьмите предварительные выходы правого и левого фронтальных каналов A/V-процессора или ресивера и подключите их на вход “HT” на задней панели ProLogue Premium. Когда вы хотите смотреть кино, просто включите ProLogue Premium, и переключите его вход на “HT.” А теперь можете отрегулировать громкость с помощью AV-процессора, как обычно. Рекомендуем зайти в меню настроек процессора  и согласовать уровни фронтальных Left & Right колонок с громкостью центрального канала. Загляните в инструкцию на процессор, чтобы узнать подробности процедур настройки.

## Плата фоно-корректора PhonoLogue (опция - приобретается отдельно)

Ваш интегрированный усилитель ProLogue Premium Integrated поставляется без каскада фоно-корректора, однако у нас имеется в наличии встраиваемая плата высококачественного усилителя-корректора. Плата каскада усилителя-корректора может быть установлена в любое время вашим дилером или любым квалифицированным специалистом.

Каскад фоно-корректора PhonoLogue для звукоснимателя типа ММ (с подвижным магнитом) с характеристикой RIAA не требует дополнительных штекеров или соединителей. Он закрепляется при помощи пайки на существующем разъеме RCA одного из входов и обеспечивает превосходное качество звучания при небольших габаритных размерах. Мы используем технологию поверхностного монтажа для реализации самого короткого тракта сигнала, а также минимальных паразитных емкостей и индуктивностей. Повсюду использованы превосходные компоненты, выбранные, главным образом, по качеству звучания: малогабаритные пленочные конденсаторы, металлопленочные резисторы и великолепные операционные усилители, чтобы получить самую высокую точность, минимальный шум, высочайшее быстродействие и нагрузочную способность от корректирующего каскада RIAA. В результате любая долгоиграющая пластинка звучит чрезвычайно детально, открыто и жизненно. Электролитические конденсаторы с низким импедансом, сверхмалошумящий источник питания. Габаритные размеры: с большую почтовую марку!

(рисунок)

Технические характеристики:

Входной импеданс: 50 кОм

Коэффициент передачи: 42 дБ (127 В/В)

Диапазон частот: 10 Гц – 50 кГц

Отклонение от характеристики RIAA: менее 0,5 дБ в диапазоне 20 Гц – 20 кГц

Перегрузочная способность: более 20 дБ относительно 5 мВ

Гармонические искажения и шум: -83 дБ

Габаритные размеры: 32(38 мм

страница 13

## Обнаружение и устранение возможных неисправностей

Некоторые советы:

- Отсутствует выходной сигнал. Питание включено, но светодиод питания не горит, и лампы не светятся. - Плохой контакт сетевого кабеля в разъеме IEC. Пожалуйста, проверьте его.

- Отсутствует выходной сигнал. Питание включено, но светодиод питания не горит, и лампы не светятся. - Схема защиты PTP™ возможно отключила силовой трансформатор. Если дело в этом, усилитель включится вновь после снижения внутренней температуры силового трансформатора до нормальной. Перегрев может быть вызван неблагоприятными условиями окружающей среды (высокой температурой) , перегрузкой или другими причинами.

- Сработала защита BTI. BTI отключила высокое напряжение питания для выходных ламп. Это бывает, когда одна (или более) выходных ламп в течение нескольких секунд начинает потреблять ток, значительно отличающийся от нормального, что обычно бывает при коротком замыкании выводов на колонки и изрядной громкости. Или же, при выходе из строя одной из выходных ламп, схема BTI™ обнаруживает эту ситуацию и оценивает их как потенциальную угрозу для усилителя или акустических системе, и в качестве защитной меры отключает блок высоковольтного питания выходных ламп. Для выхода из этого состояния, просто выключите питание, а через пару минут включите его вновь. Разумеется, не следует вновь включать питание усилителя до тех пор, пока не выявлена и не устранена причина отказа. Слишком раннее повторное включение питания может обмануть схему BTI, она будет действовать так, как будто проблема полностью решена, и будет пытаться перевести усилитель в режим защиты опять. Поэтому дайте усилителю достаточно времени, чтобы они «пришел в себя» перед повторным перезапуском.

- Отсутствует выходной сигнал. Питание включено, но светодиод питания LED не горит, и лампы не светятся. - Сгорел сетевой предохранитель. Замените его согласно инструкциям на странице 9.

- Из одного канала слышен шум. - Шумная лампа. Сначала поменяйте местами лампы 12АХ7 в левом и правом каналах. Если шум «последует» за лампой, значит, проблема в лампе. Если шум останется в канале, поменяйте местами лампы 12AU7 в левом и правом каналах.

- Из одного канала слышен фон. - Возможно, плохая выходная лампа. Поменяйте парами лампы в левом и правом каналах. Если фон поменяет канал, поменяйте местами самые дальние лампы в левом и правом каналах. Если фон возвратится в первоначальный канал, значит, вы нашли неисправную лампу. Если фон останется на месте, поменяйте местами ближние лампы в левом и правом каналах.

- Шум/искажения слышны в обоих каналах. Возможно, лампы требуют замены. Прочитайте страницу 10, для получения информации о лампах и вариантах замены.

- Пульт ДУ не работает. Проверьте состояние батарей и при необходимости замените их новыми.

Если после того, как вы попробовали эти возможные решения, но проблемы остались, обратитесь к нам или к вашему местному дилеру для дальнейшего разбирательства.

страница 14

## Технические характеристики

Выходная мощность ____________________________________35 Вт на канал

Диапазон частот _________________________________10 Гц – 130 кГц (-3 дБ)

Общие гармонические искажения THD ______менее 1%, при полной мощности

Отношение сигнал/шум _______________75 дБ (ровная х-ка), 90 дБ (взвеш. А)

Входной импеданс __________________________________________100 кОм

Входная чувствительность ________ 290 мВ (для паспортной мощности при макс. установке регулятора громкости)

Максимальный коэффициент передачи _________________________ 36.5 дБ

Потребляемая мощность ______________________________________ 255 Вт

Вес без упаковки _____________________________________________22.5 кг

Вес в упаковке _______________________________________________26.5 кг

Габаритные размеры _________________________ 390(365(202 мм (Г(Ш(В)

Размеры упаковки ____________________________ 577(468(305 мм (Г(Ш(В)

Входы ____________ 4 пары стерео RCA, 1 пара входов для домашнего театра

Выходы ________ ______________ отводы для колонок с импедансом 4 и 8 Ом

Комплект ламп _____________________________ 4 x EL34, 4 (12AU7

Пульт ДУ__________________________________Массивный пульт в металлическом корпусе

Все продукты PrimaLuna поставляются с лампами с серебряной маркировкой PrimaLuna SilverLabel, заранее отобранными нами в соответствии с простым принципом 60 из 100 (PTS™ - Premium Tube Selection) и как таковые, уже являются «особенными» по сравнению с обычными лампами, предлагаемыми на рынке. Кроме того, для некоторых моделей у нас есть лампы еще более высокого класса GoldLabel, которые можно приобрести у нас, если захотите сделать апгрейд

Примечание: с 1 июля 2006 года все продукты PrimaLuna выпускаются только с удовлетворяющими требованиям RoHS компонентами (международных директив по ограничению применения вредных веществ в электротехническом и электронном оборудовании - Restriction of Hazardous Substances - RoHS).

## страница 15

## Информация о гарантии

Ограниченная 2-летняя гарантия

Гарантия 6 месяцев на комплект вакуумных ламп.

Сроки и условия

- Гарантия ограничена первоначальным покупателем. Данная гарантия предназначена для исключительной выгоды первоначального покупателя защищенного изделия, и не может быть перенесена на последующего владельца.

- Условия и ограничения. Данная гарантия обусловлена ниже перечисленными условиями и ограничениями. Данная гарантия становится недействительной и неприменимой, если данное изделие использовалось не в соответствии со всеми инструкциями данного руководства, или если с изделием обращались неправильно, с нарушениями; оно было повреждено ненамеренно или по халатности, или во время транспортировки в зоне ответственности покупателя. Гарантия также становится недействительной, если данное изделие было затронуто, отремонтировано или изменено кем-то, кроме Durob Audio BV или его специально авторизованными представителями.

- Способ осуществления. Если данное изделие содержит дефекты материала, изготовления или качества работы, оно должно быть упаковано в оригинальную упаковку и возвращено в Durob Audio BV или его авторизованному представителю посредством застрахованной перевозки за счет владельца. Возвращаемые изделия должны сопровождаться письменным описанием дефекта, и номером авторизации возврата (можно получить у Durob Audio BV или его авторизованного представителя по электронной почте). При получении дефектного изделия, Durob Audio BV или авторизованный представитель соглашается отремонтировать изделие, не взимая плату за комплектующие (за исключением вакуумных ламп, если прибору более 6 месяцев) или за работу. Изделие после этого будет возвращено посредством предварительной оплаты, застрахованной перевозкой, при помощи перевозчика, выбранного по исключительному решению Durob Audio BV или авторизованного представителя. Это устанавливает пределы возмещения ущерба покупателю.

- Изменение конструкции. Durob Audio BV и его партнеры оставляют право изменения их изделий или технических параметров в любое время, без обязательства перед предыдущими покупателями.

- Разное. Любые подразумеваемые гарантии, связанные с вышеозначенным изделием, должны быть ограничены периодом данной гарантии. Эта гарантия не распространяется на любые тождественные или вытекающие расходы или ущербы для покупателя или третьих лиц. Наши финансовые обязательства не могут превышать оплаченную стоимость изделия, на которое распространяется рекламация. Это является максимальной суммой нашей ответственности. Данная гарантия дает вам конкретные законные права. Вы также можете обладать другими правами, которые изменяются от страны к стране и от штата к штату.

страница 16

Происхождение названия бренда по версии Германа Ван ден Дунгена (Herman van den Dungen): PrimaLuna на итальянском языке означает «Первая луна». Мой дед был первым Германом. Моя бабушка, аристократическая дама в небольшой голландской деревне, дала своему мужу особое имя: “Maantje”, что означает Небольшая Луна (которое сейчас также является именем нашей маленькой собаки). Люди из этой деревни восприняли это имя, и, из-за сильного акцента, вскоре называли его “Maontje” van den Dungen. У моего отца была фамилия Cor, но в деревне его, конечно, называли “Cor от Maontje van den Dungen”, а меня, конечно, “Herman от Cor ...” и т.д. Вот почему я выбрал Первую Луну в качестве названия бренда, и поэтому логотипом теперь является ....(изображение Луны)

Версия Loris Arrigussi: верите или нет... я нашел небольшой город, расположенный в 50 км к северу от Милана, который называется Primaluna!! Пожалуйста, посмотрите сами карту Италии. Вы найдете город Primaluna в правом верхнем углу. Он расположен на 50 км севернее Милана около озера Комо (Como). Это должно устранить любые сомнения относительно «итальянского» происхождения названия Primaluna. Я прочитал раздел «История» на Интернет-сайте городка Primaluna и обнаружил следующие сведения (в литературном переводе):

Одно из возможных толкований названия этого городка происходит от латинского “Primum Lumen”, которое означает «Первый Свет» христианства, поскольку самое первое свидетельство о христианстве в этом регионе датируется 495 годом. «Первый Свет» переводится на итальянский как “Prima Luce”, и это кажется мне очень интересным: PrimaLuce является первым светом, который мы, любители hi-fi с небольшим бюджетом, можем увидеть в этом мире тьмы, населенном помимо всего прочего слишком дорогими эзотерическими приборами...

Пожалуйста, обратитесь к нам для регистрации вашего усилителя PrimaLuna ProLogue Premium Integrated. Мы будем держать вас в курсе обновления или любой другой информации, касающейся вашего усилителя. Если вы желаете оставить отзыв на ваш усилитель PrimaLuna ProLogue Premium Integrated, это более чем приветствуется. Если у вас есть любые технические вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обратиться к нам. Мы заранее благодарим вас за ваше время и внимание.

Дистрибьютор в России:

A&T Trade, 127083, Moscow

8 Marta street, 1, bld. 12

tel.: + 7 495 280-0004

fax: + 7 495 280-0004

Всемирная дистрибуция:

Durob Audio BV

P.O, Box 109

5250 AC Vlijmen

The Netherlands – Нидерланды

Электронная почта: durob@hifi-notes.com

Интернет-страница: www.primaluna.nl

# Text boxes

##### АГ 85