УСТРОЙСТВО РАДИОПРИЕМНОЕ

ROTEL RSX-1067

# (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Вы приобрели устройство радиоприемное производства компании "Ротел", Япония  ("Rotel", Japan). Модель RSX-1067 является аудио/видео ресивером (декодер/усилитель/тюнер) и предназначена для декодирования и усиления аудиосигналов, коммутации видеосигналов и приема радиопередач в домашних аудиосистемах. Это изделие широко известно в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Его качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжается в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

###### Информация о Российской сертификации

| № сертификата соответствия | Орган по сертифи-кации | Нормативные документы | Наименование сертифицированной продукции | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POCC JP.ME67.B03044 | OC "Циклон-Тест" | ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ 5651-89 (табл.1, поз.11; табл.2, поз. 6.7) | Устройства радиоприемные | 3 года |

###### Основные технические характеристики

Cм. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

Ротел Лимитед

10-10 Синсен-хо, Сибуя-Ку, Токио 150-0045, Япония

Rotel Co. Ltd

10-10 Shinsen-Cho, Shibuya-Ku, Tokyo 150-0045, Japan

ROTEL RSX-1067

А/V ресивер

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стр. 2 оригинала

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

НЕ ОТКРЫВАТЬ

ВНИМАНИЕ: Для уменьшения опасности поражения электрическим током, не снимайте верхнюю и заднюю панель! Внутри нет частей, доступных для обслуживания пользователю. Доверьте обслуживание квалифицированному мастеру.

Изображение молнии в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии внутри корпуса изделия неизолированного напряжения, величина которого может создавать опасность поражения человека электрическим током.

Изображение восклицательного знака в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии в сопровождающей аппарат документации важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

На верхнем рисунке показано, какое пространство необходимо оставить сверху, сзади и с боков аппарата для обеспечения отвода тепла.

На нижнем рисунке показано, как следует производить заземление антенны в соответствии с нормативами Федеральной комиссии связи CША.

Стр. 3

Предупреждение

Подсоединение к компьютеру (разъем COMPUTER I/O) должно производиться только авторизованным персоналом.

Примечание для специалиста по установке систем кабельного ТВ: Обратите внимание на статью национальных электрических нормативов, в которой содержится руководство по надлежащему заземлению и, в частности, указано, что земля кабеля должна быть подсоединена к системе заземления здания как можно ближе к кабельному вводу.

Важные инструкции по безопасности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Внутри нет частей, доступных для обслуживания пользователю. Доверьте обслуживание квалифицированному мастеру.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для снижения опасности возгорания или поражения электрическим током не подвергайте данный аппарат воздействию дождя или влаги. Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь корпуса.  Если внутрь корпуса попала влага или посторонний предмет, немедленно выньте вилку шнура питания из розетки.  Доставьте аппарат к квалифицированному специалисту для осмотра и возможного ремонта.

Прежде чем подсоединять аппарат и управлять им, прочтите все инструкции. Сохраните руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

Обращайте внимание на предостережения, указанные на корпусе аппарата и в данном руководстве. Управляйте аппаратом в соответствии с инструкциями.

Производите очистку корпуса только сухой тканью или пылесосом.

Не используйте этот аппарат вблизи воды.

Оставьте не менее 10 см свободного пространства вокруг аппарата для обеспечения циркуляции воздуха. Не ставьте аппарат на кровать, диван, ковер или подобную мягкую поверхность, которая может загородить вентиляционные отверстия. Если аппарат встраивается в шкаф или другой корпус, этот корпус должен вентилироваться для обеспечения охлаждения аппарата.

Держите аппарат подальше от радиаторов отопления, обогревателей, печей и любых других устройств, выделяющих тепло.

Сетевое напряжение, к которому подсоединяется аппарат, должно соответствовать требованиям, указанным на задней панели аппарата (230 В, 50 Гц). Не переделывайте входящий в комплект шнур питания. Не пользуйтесь удлинителями.

Чтобы полностью отсоединить аппарат от сети, выньте вилку шнура питания из настенной розетки. Индикатор STANDBY должен погаснуть.

Не прокладывайте шнур питания в местах, где он может быть поврежден или перегрет. Обращайте особое внимание на сетевую вилку и место выхода шнура из аппарата.

Если предполагается достаточно долго не использовать аппарат, выньте вилку шнура питания из розетки.

Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы изготовителем.

Используйте только рекомендованные Rotel тележки, стойки, кронштейны и полки. Перемещайте стойку с аппаратом осторожно, чтобы она не перевернулась.

Немедленно прекратите пользоваться аппаратом и обратитесь к квалифицированному мастеру, если:

- Повреждены шнур питания или вилка.

- Внутрь аппарата попали посторонние предметы или жидкость.

- Аппарат попал под дождь.

- Аппарат не функционирует должным образом.

- Аппарат уронили или он поврежден другим способом.

Стр. 4		1: Органы управления и разъемы

Стр. 5		2: Пульт ДУ RR-1050

Стр. 6	3: Подсоединение акустических систем

Стр. 7	4: Подсоединение телевизора

5: Подсоединение кабельного, спутникового или HDTV ресивера

Стр. 8		6: Подсоединение видеомагнитофона

7: Подсоединение CD проигрывателя/ CD рекордера

Стр. 9		8: Подсоединение аналогового рекордера

9: Подсоединение DVD проигрывателя

Стр. 10	10: Подсоединение DVD-A или SACD проигрывателя

11: Подсоединение антенн

Стр. 11	12: Структура экранного меню.

Стр. 12-13

Содержание

Числа в квадратных скобках отсылают к изображению аппарата (стр. 4).

Буквы в квадратных скобках отсылают к изображению пульта (стр. 5).

Стр. 14

О компании ROTEL

Компания ROTEL основана более 40 лет назад семьей, которая из-за страстной любви к музыке занялась производством hi-fi компонентов. С годами эта страсть не утихла, и сегодня стремление семьи к обеспечению аудиофилов и меломанов, независимо от их финансового положения, аппаратурой высочайшего качества, разделяют все сотрудники Rotel.

Дружная команда инженеров прослушивает и настраивает каждое новое изделие, пока оно не будет соответствовать самым высоким стандартам. Им предоставлена свобода выбора комплектующих по всему миру, чтобы сделать аппарат как можно лучше.

Репутация компании ROTEL как производителя превосходной техники подтверждена сотнями положительных отзывов и наград от наиболее уважаемых экспертов. Их комментарии помогают компании точно держаться ее курса на производство качественного, надежного и доступного оборудования.

Мы, сотрудники компании ROTEL, благодарим Вас за покупку этого изделия, и надеемся, что оно доставит вам много удовольствия.

Начальные сведения

Распаковка

Осторожно извлеките аппарат из упаковки. Найдите пульт и другие принадлежности. Сохраните упаковку на случай переезда или доставки аппарата в ремонт.

Размещение

Поставьте RSX-1067 на твердую горизонтальную поверхность подальше от прямых солнечных лучей, источников тепла, влаги и вибрации. Убедитесь, что полка достаточно прочна, чтобы выдержать вес аппарата.

Разместите RSX-1067 вблизи других компонентов Вашей системы, и, по возможности, на отдельной полке. Это облегчит проведение первоначальных межсоединений и дальнейших изменений в системе.

В процессе нормальной работы RSX-1067 выделяет тепло. Не загораживайте вентиляционные отверстия. Оставьте не менее 10 см свободного пространства вокруг аппарата. Если аппарат встраивается в стойку, обеспечьте достаточную вентиляцию.

Не ставьте электронные компоненты или другие предметы на крышку RSX-1067. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса.

Стр. 15

Соединения (общие принципы)

Примечание: Форматы окружающего звука, подобные Dolby Digital и DTS, являются цифровыми. RSX-1067 может декодировать их только в том случае, если данные с DVD-проигрывателя поступают на него через цифровой вход. Поэтому цифровой выход DVD-проигрывателя всегда должен быть подсоединен к оптическому или коаксиальному входу RSX-1067.

Примечание: Не подсоединяйте ни один из компонентов системы к сети переменного тока, пока не выполните все соединения.

Видео кабели и цифровые коаксиальные кабели должны иметь сопротивление 75 Ом. НЕ ПРОИЗВОДИТЕ видео и цифровые соединения обычными аудиокабелями. Ограниченная полоса пропускания этих кабелей приводит к деградации видео и цифрового сигнала.

При подсоединении аудиокабелей ЛЕВЫЕ каналы подсоединяйте к гнездам для ЛЕВЫХ каналов, а ПРАВЫЕ каналы к гнездам для ПРАВЫХ каналов. Гнезда типа RCA соответствуют стандартной цветовой кодировке:

Левый аудио канал: белое гнездо

Правый аудио канал: красное гнездо

Композитный видеосигнал: желтое гнездо.

Примечание: Каждый подсоединенный вход должен быть конфигурирован в меню INPUT SETUP. Рекомендуем заходить в это меню после подсоединения каждого источника.

Аналоговые аудио входы и выходы

Примечание: В процессе обычной работы RSX-1067 преобразует аналоговые входные сигналы в цифровые. Возможны все виды цифровой обработки сигнала, в том числе управление басом, цифровой кроссовер, задание уровня громкости и задержки для АС, множество режимов окружающего звука. Как альтернатива, есть режим, когда сигнал с 2-канального или многоканального аналогового входа поступает сразу на регулятор громкости и выход, избегая всякой цифровой обработки.

Гнезда TAPE OUT [37] следует подсоединять ко входу кассетной деки, выход которой подсоединен к гнездам TAPE IN [37].

Для источников VIDEO 1-3 имеются аналоговые аудио входы [40] и выходы [42]. К этим гнездам можно подсоединить видеомагнитофоны и другие записывающие устройства. Для источников VIDEO 4-5 имеются только аналоговые аудио входы [40]. Подсоединяйте к этим гнездам устройства, работающие только на считывание. Если Вы хотите подсоединить к гнездам VIDEO только-аудио источник, просто оставьте видео входы не подсоединенными.

На 7.1-канальный вход MULTI [22] подавайте декодированный аналоговый сигнал с DVD-Audio или SACD проигрывателя. Сигнал с этого входа обходит цифровые цепи RSX-1067 и поступает сразу на регулятор громкости и выходы предусилителя. Для этого входа есть две опции сабвуфера. Как правило, сигнал канала .1 поступает прямо на сабвуферный выход. Но можно включить функцию LFE REDIRECT, которая дублирует все 7 каналов, суммирует их и посылает полученный моно сигнал через 100-Герцовый аналоговый НЧ фильтр на сабвуферный выход. Таким образом получается низкочастотный сигнал для сабвуфера при том, что сигналы 7 основных каналов остаются неизменными.

Стр. 16

Выходы для акустических систем [44]

RSX-1067 имеет 7 встроенных усилителей и 7 пар клеммных выходов для АС фронтальных левого/правого, центрального, тыловых левого/правого и центральных тыловых левого и правого каналов. Клеммы позволяют подсоединить зачищенный колоночный провод, плоские наконечники ("лопатки") и, для некоторых рынков, штекеры "банан".

Примечание: RSX-1067 снабжен функцией Redirect, позволяющей питать АС Зоны 2 от встроенных усилителей фронтальных (фронтальные АС тогда питаются от внешнего высококачественного усилителя мощности) или центральных тыловых каналов (если в главной Зоне нет центральных тыловых АС). Эта опция задается в меню Default Setup.

К 10-ти гнездам выхода предусилителя PREOUT [24] подсоединяются внешние усилители мощности и активные сабвуферы. Уровень сигнала на этих выходах устанавливается регулятором VOLUME. В зависимости от конфигурации системы Вы можете использовать не все эти выходы. Например, если у Вас один центральный канал, подсоедините его к гнезду CENTER1 (ниже, на стр. 20, сказано, что оба выхода CENTER несут одинаковый сигнал – перев.). Единственный сабвуфер также подсоединяется к любому из гнезд SUB (оба выхода несут одинаковый сигнал). Однако, единственный центральный тыловой канал следует подсоединить к гнезду CB1.

Аудио выход ZONE 2 [26] предназначен для внешнего усилителя, находящегося во 2-й Зоне. На этот выход передаются только те сигналы, которые приходят на аналоговые входы. Если источник подсоединен только к цифровому входу, сигнал с этого источника не поступит в Зону 2. ZONE 2 можно конфигурировать как выход с фиксированным либо с регулируемым уровнем в меню ZONE 2 SETUP.

Видео входы и выходы

Видео соединение композитного типа (гнезда RCA) упрощает конфигурацию системы, однако, S-Video соединение, как правило, обеспечивает более высокое качество изображения. Компонентное соединение требуется для просмотра HDTV и DVD c прогрессивной разверткой.

Экранное меню RSX-1067 отображается на ТВ/мониторе при любом типе соединения.

Примечание: Когда на компонентный вход поступает сигнал с прогрессивной разверткой, либо чересстрочный сигнал 1080i, ТВ/монитор не может одновременно показывать изображение и экранное меню. Однако, если сделать в меню OTHER OPTIONS установку "Progressive: Yes", показ меню станет возможным даже с прогрессивным или HDTV сигналом. Когда активируется главное меню настройки, сигнал с прогрессивной разверткой прерывается. Его подача возобновляется после закрытия меню. Текущие операции управления (регулировка громкости и т.п.) в этом режиме отображаться не будут.

RSX-1067 преобразует композитные и S-Video сигналы в компонентный для вывода на ТВ/монитор стандарта NTSC или PAL. Поэтому удобнее всего подсоединить ТВ/монитор к компонентному выходу ресивера. S-Video сигнал в композитный и наоборот, композитный в S-Video, не преобразуется.

Примечание: Когда в меню OTHER OPTIONS для одного или нескольких видео входов задан режим PROGRESSIVE (т.е. на эти входы подается компонентный сигнал с прогрессивной разверткой), преобразование композитных и S-Video сигналов с этих входов в компонентный не происходит. Преобразование композитных и S-Video сигналов, подаваемых на другие входы, в компонентный, будет осуществляться.

Многие цифровые HDTV мониторы регулируют частоту сканирования и другие видео параметры в зависимости от типа входного соединения. Возможно, Вы захотите сделать несколько видео соединений между ресивером и монитором и попереключать входы на мониторе, чтобы воспользоваться этой функцией.

Для источников VIDEO 1-3 имеются композитные видео входы [33]  и выходы [34]. К этим гнездам можно подсоединить видеомагнитофоны и другие записывающие устройства. Поскольку преобразование S-Video и компонентного сигналов в композитный не производится, на эти выходы передаются сигналы только с композитных входов. Для источников VIDEO 4-5 имеются композитные видео входы [33].

Для источников VIDEO 1-3 имеются S-Video входы [39]  и выходы [41]. К этим гнездам можно подсоединить видеомагнитофоны и другие записывающие устройства. Поскольку преобразование композитного и компонентного сигналов в S-Video не производится, на эти выходы передаются сигналы только с S-Video входов. Для источников VIDEO 4-5 имеются S-Video входы [39].

Стр. 17

Для источников VIDEO 1-3 имеются компонентные видео входы, маркированные COMPONENT VIDEO IN 1-3 [31]. Эти входы предназначены для DVD проигрывателей с прогрессивной разверткой и ресиверов HDTV. Каждое из гнезд такого входа подсоединяется отдельным видеокабелем, имеющим сопротивление 75 Ом.

Выход MONITOR OUT имеется в трех вариантах: композитный [38], S-Video [43] и компонентный [32]. На композитный выход поступает сигнал только с композитных входов. На S-Video выход поступает сигнал только с S-Video входов. На компонентный выход поступает преобразованный сигнал со входов любого типа. Поэтому, если Вы подсоединили все источники только композитным или только S-Video способом, можно сделать только одно, соответственно, композитное или S-Video соединение с монитором. Если же Вы сделали компонентное соединение с монитором, то источники можно подсоединять любым способом и тоже достаточно только одного, компонентного, соединения с монитором.

Примечание: Когда в меню OTHER OPTIONS для одного или нескольких видео входов задан режим PROGRESSIVE (т.е. на эти входы подается компонентный сигнал с прогрессивной разверткой), преобразование композитных и S-Video сигналов с этих входов в компонентный не происходит. Преобразование композитных и S-Video сигналов, подаваемых на другие входы, в компонентный, будет осуществляться.

Композитный видео выход ZONE OUT [36] предназначен для ТВ/монитора, находящегося во 2-й Зоне. На этот выход поступает сигнал только с композитных входов.

Цифровые аудио входы и выходы

К цифровым входам RSX-1067 [18] подсоединяются компоненты с цифровым выходом: CD и DVD проигрыватель, спутниковый ТВ тюнер и т.п. Декодирование сигнала в этом случае осуществляется встроенным процессором RSX-1067. Подсоединив источник к цифровому входу, следует поставить этот вход в соответствие этому источнику в меню INPUT SETUP. Например, если Вы установили соответствие цифрового входа COAXIAL 1 источнику VIDEO 1, то при выборе источника VIDEO 1 будет выбираться цифровой вход COAXIAL 1.

Для записи источника на аналоговое устройство или трансляции источника в Зону 2, кроме цифрового соединения, необходимо подсоединить аналоговый аудио выход источника.

На цифровые выходы RSX-1067 [19] передается сигнал с цифровых входов с целью записи на цифровое записывающее устройство или декодирования внешним процессором. При выборе источника сигнал с соответствующего этому источнику цифрового входа автоматически поступает на все цифровые выходы. Аналоговые сигналы не преобразуются в цифровой вид и на цифровые выходы не поступают.

Прочие соединения

Вход питания переменного тока [27]

RSX-1067 имеет заводскую настройку на питание от сети переменного тока с параметрами, стандартными для той страны, где Вы его приобрели (США: 115 В/60 Гц переменного тока, страны ЕС: 230 В/50 Гц переменного тока). Параметры сети указаны на табличке на задней панели аппарата. Вставьте вилку прилагаемого шнура питания в розетку [27].

Примечание: Настройки и видеомаркеры сохраняются в памяти RSX-1067 даже при отcоединении его от сети переменного тока.

Главный выключатель питания на задней панели [28] включается после завершения всех соединений и, как правило, оставляется во включенном состоянии. Аппарат включается и переводится в состояние готовности кнопкой STANDBY на передней панели или кнопками ON/OFF и POWER на пульте. Когда главный выключатель питания выключен, аппарат полностью отсоединен от сети.

Стр. 18

12V TRIG OUT (Пусковой сигнал уровня 12 В) [23]

Многие усилители можно включать и выключать с помощью 12-Вольтового пускового сигнала. Эти три гнезда предназначены для подачи такого сигнала. При включении питания RSX-1067 на выходах пускового сигнала появляется напряжение 12 В постоянного тока, которое включает усилители. Когда RSX-1067 переходит в режим готовности, пусковой сигнал прерывается и усилители выключаются.

Для реализации этой функции соедините 12-Вольтовый выход RSX-1067 и 12-Вольтовый вход усилителя кабелем с 3,5 мм мини-штекером. Плюс сигнала появляется на кончике штекера.

Примечание: 12-Вольтовые выходы можно сконфигурировать так, чтобы они активировались при выборе определенного источника. См. меню Input Setup и Zone 2 Setup.

Гнезда REM IN [20]

Предназначены для подключения внешних датчиков дистанционного управления.

К гнезду EXT подсоединяется датчик, дублирующий датчик на передней панели. Это полезно в случае, если аппарат находится в шкафу и сигнал не может попасть на его датчик; либо если нужно передать сигналы управления на другие компоненты.

К гнезду ZONE подсоединяется датчик управления, расположенный в удаленной зоне. Например, через гнездо ZONE можно управлять функциями RSX-1067, относящимися к Зоне 2, и передавать сигналы управления на другие компоненты.

Примечание: Cигналы управления со входов REM IN могут передаваться на компоненты-источники при помощи внешних ИК излучателей или кабелей, подключенных к выходам IR OUT .

Гнезда IR OUT [21]

С выходов IR OUT 1 и 2 сигналы управления, поступающие на входы REM IN, можно подать на инфракрасный излучатель, помещенный перед компонентом-источником. Либо, если у источника имеется совместимое входное гнездо, подсоединить его с помощью кабеля.

Таким образом, можно посылать сигналы управления из Зоны 2 на компоненты-источники; или управлять источниками с пульта из главной комнаты, когда датчики источников блокированы в результате установки в закрытых шкафах.

Разъем Computer I/O [25]

Работой RSX-1067 может управлять персональный компьютер, использующий программу управления аудиосистемой от сторонних разработчиков. Коды управления от компьютера передаются посредством последовательного интерфейса RS-232. Кроме этого, возможна модернизация программного обеспечения RSX-1067 компанией Rotel.

Вход COMPUTER I/O обеспечивает подсоединение к сети с помощью стандартного 8-контактного разъема RJ-45, типичного для кабельных локальных сетей 10-BaseT UTP Ethernet.

За дополнительной информацией о соединениях, программном обеспечении и кодах управления для RSX-1067 обращайтесь к авторизованному дилеру Rotel.

Стр. 19

Клеммы SPEAKERS [44]

Cм. рисунок 3

RSX-1067 имеет встроенные усилители для питания cеми АС и семь пар клеммных выходов для их подсоединения (по паре на каждую АС). Клеммы позволяют подсоединить зачищенный колоночный провод, плоские наконечники ("лопатки") и, для некоторых рынков, штекеры "банан".

Примечание: Подсоединяемые АС должны иметь импеданс 8 Ом или выше.

Каждая пара клемм имеет цветовую кодировку: красная клемма для положительного сигнала и черная – для отрицательного. На всех АС и колоночных кабелях также имеется маркировка полярности. Для правильной работы системы необходимо при подсоединении всех АС соблюдать правильную полярность. Положительный контакт АС подсоединяйте к положительной (красной) клемме RSX-1067, а отрицательный контакт – к отрицательной (черной).

Стр. 20

Каждая пара клемм имеет маркировку, указывающую, для какой АС она предназначена (LEFT FRONT, LEFT SURROUND, RIGHT FRONT, RIGHT SURROUND, CENTER, CENTER BACK 1/LEFT и CENTER BACK 2/RIGHT). Каждую из 7-ми АС следует подсоединить к своей паре клемм.

Проложите кабели от RSX-1067 к АС, не натягивая их. Если вы используете штекеры "банан", прикрепите их к проводам и вставьте в отверстия клемм. Головки клемм должны быть завинчены до упора (по часовой стрелке). Если вы пользуетесь плоскими наконечниками, прикрепите их к проводам. Если вы подсоединяете кабель без наконечника, разделите проводники кабеля и зачистите изоляцию на конце каждого проводника. Старайтесь не перерезать жилы проводника. Отвинтите головки клемм. Наденьте плоские наконечники на штырьки винтовых клемм или оберните вокруг штырьков зачищенные концы проводов. Завинтите головки до плотной фиксации наконечников или концов проводов.

Примечание: Убедитесь в отсутствии случайно отделившихся жил проводников, которые могут прикасаться к соседним проводам или контактам.

После подсоединения АС произведите конфигурацию АС в меню настройки и калибровку относительного уровня громкости АС с помощью тестового сигнала.

Функция Redirect

RSX-1067 снабжен функцией "redirect" (перенаправление сигнала), позволяющей использовать усилители фронтальных левого и правого каналов для питания АС Зоны 2. Фронтальные левый и правый каналы в этом случае будут питаться от внешнего высококачественного стерео усилителя.

Если в главной Зоне нет центральных тыловых АС, АС Зоны 2 можно запитать от усилителей центральных тыловых каналов.

Чтобы усилители фронтальных или центральных тыловых каналов работали на АС Зоны 2, подсоединиите АС Зоны 2 к клеммам либо для фронтальных, либо для центральных тыловых АС.

В меню настройки (окно DEFAULT SETUP) измените установку FRONT REDIRECT c "FRONT SP" на "ZONE SP", либо установку CB REDIRECT с "СВ" на "ZONE SP".

О подсоединении активного сабвуфера и внешних усилителей см. стр. 16, описание гнезд PREOUT [24].

Рамочная антенна диапазона АМ [29]

Cм. рис. 11

В комплект поставки RSX-1067 входит пластмассовая рамочная антенна для приема радиосигналов диапазона AM (CB). Достаньте эту антенну из коробки и расположите ее вблизи RSX-1067. Ее можно прикрепить к стене, используя предусмотренную монтажную петлю, или установить на столе, сложив ее центральную часть в подставку.

Двухжильным кабелем с сопротивлением 300 Ом подсоедините рамочную антенну к зажимам AM LOOP – к каждому зажиму по одному проводу. Не имеет значения, к какому зажиму подключен тот или иной провод. Важно проследить только за тем, чтобы соединения были надежными и два провода не соприкасались.

Чтобы найти наилучшее положение антенны, ее можно вращать или менять ее ориентацию иным способом.

Примечание: Для того чтобы пользоваться наружной антенной, подсоедините ее двужильный кабель с сопротивлением 300 Ом к зажимам вместо кабеля рамочной антенны.

Проволочная антенна диапазона FM [30]

Cм. рис. 11

RSX-1067 поставляется в комплекте с Т-образной комнатной антенной диапазона FM (УКВ). Подсоедините ее коаксиальный разъем к разъему "FM 75 Ом" на RSX-1067. Для наилучшего радиоприема размотайте Т-образную антенну. Петли на обоих концах «Т» позволяют при желании закрепить антенну на стене. Поэкспериментируйте с размещением антенны в поисках ее наилучшего положения для приема.

Примечание: Для того чтобы пользоваться наружной антенной, подсоедините ее коаксиальный ввод с сопротивлением 75 Ом к разъему для FM-антенны вместо комнатной проволочной антенны, но только после того, как профессиональный подрядчик установит антенную систему в соответствии с местными электротехническими правилами и нормами.

Cтр. 21

Пульт дистанционного управления RR-1050

Входящий в комплект RSX-1067 пульт может управлять самим аппаратом и еще девятью другими компонентами.

В отдельном руководстве, прилагаемом к пульту, рассказано, как запрограммировать RR-1050, чтобы он мог заменить все пульты Вашей системы. Во избежание дублирования здесь приводятся только основные сведения об управлении с пульта ресивером RSX-1067.

Большинство кнопок пульта дублируют кнопки на передней панели. В дальнейших описаниях

числа в квадратных скобках относятся к кнопкам на аппарате (рис. на стр. 4), а буквы в квадратных скобках относятся к кнопкам на пульте (рис. на стр. 5).

Управление ресивером с пульта RR-1050

Кнопка AUD [A]

Прежде чем управлять RSX-1067 с пульта, убедитесь, что пульт находится в режиме AUDIO. Этот режим активируется нажатием кнопки AUD [A] на пульте и остается активным, пока не будет нажата кнопка другого устройства.

Программирование пульта RR-1050

Кнопка PRELOAD [CC]

RR-1050 заранее запрограммирован для управления RSX-1067. Если после входа в режим AUDIO управлять ресивером не удается, возможно, программа была изменена. Чтобы восстановить исходную программу, нажмите утопленную кнопку PRELOAD [CC] на пульте кончиком шариковой ручки.

Примечание: Нажатие кнопки PRELOAD стирает все команды, которым пульт был обучен, и возвращает RR-1050 к заводским установкам.

Стр. 23

Основные операции

Включение и выключение питания [17] [28] [M] [O]

На задней панели расположен главный выключатель питания POWER. Когда он находится в положении ON, аппарат реагирует на команды управления. Когда он находится в положении OFF, аппарат полностью выключен и включить его ни с передней панели, ни с пульта невозможно.

Как правило, выключатель POWER оставляется в положении ON. Переключение между рабочим состоянием и состоянием готовности производится кнопкой STANDBY на передней панели, кнопкой POWER на пульте, либо отдельными кнопками ON/OFF на пульте. В режиме готовности аппарат потребляет минимальный ток, питающий микропроцессор. Индикатор STANDBY на передней панели светится всегда, когда включен главный выключатель питания на задней панели, независимо от того, находится ли аппарат в рабочем состоянии или в состоянии готовности.

Управление переходом в режим готовности в главной Зоне и Зоне 2 совершенно независимо. Нажатие кнопок ON/OFF на пульте в главной Зоне не влияет на Зону 2 и наоборот, нажатие кнопок ON/OFF на пульте, находящемся в Зоне 2, не влияет на главную Зону. Если аппарат включен из Зоны 2, на дисплее передней панели светится индикатор "ZONE 2".

RSX-1067 имеет три схемы питания, выбираемые через меню настройки в зависимости от конфигурации системы (см. в описании меню OTHER OPTIONS).

Регулировка громкости [4] [Q]

Рукояткой VOLUME регулируется уровень громкости сразу всех выходных каналов. Поворот рукоятки по часовой стрелке увеличивает громкость, против часовой стрелки – уменьшает. На пульте для этой цели имеются кнопки VOLUME UP и DOWN. При регулировке громкости ее численное значение появляется на ТВ мониторе и/или на дисплее. Текущая установка громкости также показывается в меню SYSTEM STATUS.

Примечание: Рукояткой VOLUME можно отрегулировать громкость в Зоне 2. Нажмите кнопку ZONE на передней панели или на пульте, и произведите регулировку. Через 10 секунд регулятор громкости вернется в обычный режим.

Заглушение звука [6] [R]

Чтобы временно заглушить звук, нажмите кнопку MUTE. На ТВ мониторе или дисплее появляется соответствующая индикация. Чтобы восстановить прежний уровень громкости, нажмите эту кнопку еще раз.

Выбор источника

Кнопки селектора входов [2] [5] [A] [N]

Этими кнопками выбирается источник сигнала (вход) для прослушивания или просмотра. Дисплей на передней панели показывает наименование выбранного источника. Наименования видео источников можно привести в соответствие с подключенными компонентами.

Примечание: При нажатии кнопки TUNER на дисплее показывается частота радиостанции, на которую в данный момент настроен тюнер. Повторным нажатием кнопки TUNER дисплей переключается между показом частоты и слова "TUNER".

Стр. 24

В меню настройки любому источнику можно поставить в соответствие один из пяти цифровых входов. Тогда при выборе этого источника RSX-1067 сначала ищет цифровой сигнал на соответствующем входе, и, если этот сигнал присутствует, автоматически выбирает нужный режим декодирования этого сигнала. Если же цифровой сигнал отсутствует, будет воспроизводиться аналоговый сигнал с выбранного источника. Такая конфигурация входа предпочтительна для источников сигнала типа DVD проигрывателей.

Если источник обозначить как аналоговый, то при выборе этого источника RSX-1067 не будет обращать внимания на цифровые входы и всегда будет воспроизводить аналоговый сигнал.

По умолчанию, конфигурация входных источников следующая:

CD:		Аналоговый

Tuner:		Аналоговый (встроенный)

Tape:		Аналоговый

Video 1:	Цифровой коаксиальный 1

Video 2:	Цифровой коаксиальный 2

Video 3:	Цифровой коаксиальный 3

Video 4:	Цифровой оптический 1

Video 5:	Цифровой оптический 2

Как изменить эту конфигурацию в меню настройки – см. на стр. 36 оригинала.

Примечание: Для каждого из 7-ми источников и встроенного тюнера можно также задать включаемый по умолчанию режим прослушивания.

Кнопками селектора входов выбирается также аналоговый сигнал, посылаемый на выходы записи (при помощи кнопки REC) или в Зону 2 (при помощи кнопки ZONE).

Выбор источника с передней панели [2] [5] [7] [8]

Для прослушивания в главной Зоне: Нажмите одну из восьми кнопок селектора входов или кнопку MULTI INPUT.

Для записи: Нажмите кнопку REC, а затем, в течение 10 секунд, одну из восьми кнопок селектора входов.

Для Зоны 2: Нажмите кнопку ZONE, а затем, в течение 10 секунд, одну из восьми кнопок селектора входов.

Примечание: Подробно о выборе источника для Зоны 2 см. в разделе, посвященном управлению Зоной 2.

Выбор источника с пульта [A] [I] [N] [U]

Для прослушивания в главной Зоне: Нажмите одну из кнопок DEVICE/INPUT и удерживайте более 1 секунды (краткое нажатие вызывает переход пульта в режим управления выбранным компонентом). Чтобы выбрать многоканальный вход, нажмите кнопку EXT.

Для записи: Нажмите кнопку REC, затем в течение 10-ти секунд одну из кнопок DEVICE/INPUT. Или же, нажав кнопку REC, выберите источник кнопками +/-. SOURCE означает тот же источник, что в главной Зоне (при перемене источника в главной Зоне меняется вместе с ним).

Для Зоны 2: Нажмите кнопку ZONE, затем в течение 10-ти секунд одну из кнопок DEVICE/INPUT. Или же, нажав кнопку ZONE, выберите источник кнопками +/-. SOURCE означает тот же источник, что в главной Зоне (при перемене источника в главной Зоне меняется вместе с ним).

Выбор цифрового входа [Z]

В меню настройки каждому входному источнику можно поставить в соответствие цифровой вход, который будет выбираться по умолчанию вместе с источником. Однако, для выбранного в данный момент источника эту установку можно подавить, нажимая кнопку D-SLT на пульте. При последовательном нажатии этой кнопки цифровые входы перебираются в порядке: OPTICAL 1, OPTICAL 2, COAXIAL 1, COAXIAL 2, COAXIAL 3. Учтите, что из этих входов Вы увидите только те, на которые в данный момент поступает цифровой сигнал.

Звуковые форматы и режимы прослушивания

Dolby Surround и Dolby Pro Logic II

Звук в формате Dolby Surround встречается практически на всех VHS видеокассетах, во многих телепередачах и на большинстве DVD. Dolby Surround – это бытовая версия профессионального кинематографического формата Dolby Stereo. 2-канальная запись в формате Dolby Surround содержит 4 матрично-кодированных канала (фронтальные левый, центральный, правый и монофонический тыловой). Во время воспроизведения декодер Dolby Pro Logic извлекает звуковые данные и распределяет их по 4-м каналам.

Декодер Dolby Pro Logic обеспечивает монофонический тыловой канал с ограниченным диапазоном частот. RSX-1067 содержит более современный декодер Dolby Pro Logic II, вырабатывающий полнодиапазонный стерео тыловой канал, что значительно улучшает звучание записей Dolby Surround. Кроме Dolby Surround, Dolby Pro Logic II может работать с аналоговыми 2-канальными источниками и источниками формата Dolby Digital 2.0, используя фазовые соотношения, содержащиеся в этих записях. В режиме Music этот декодер идеально подходит для аудио CD.

Стр. 25

Dolby Digital

Это стандартный звуковой формат DVD, использующий компрессию (сжатие) звуковых данных для более эффективного их хранения. Запись Dolby Digital обычно содержит 5 отдельных полнодиапазонных каналов и 1 низкочастотный (5.1), но может содержать и меньше. Для проигрывания источника в формате Dolby Digital 2.0 используйте декодер Dolby Pro Logic II.

При воспроизведении 5.1-канального источника декодер Dolby Digital распределяет поток цифровых данных на 6 каналов и преобразует цифровые данные в аналоговые сигналы. Звучание цифрового формата Dolby Digital впечатляет гораздо больше, чем звучание матричного Dolby Surround.

Декодирование Dolby Digital 5.1 происходит автоматически. Когда RSX-1067 обнаруживает на цифровом входе сигнал этого формата, он активирует соответствующий декодер. Не забывайте, что звук формата Dolby Digital могут содержать только цифровые источники: DVD, лазерные диски, либо цифровое/кабельное/спутниковое телевидение. (Dolby Digital является стандартом цифрового телевещания в США).

Примечание: На многих DVD по умолчанию запускается звуковая дорожка формата Dolby Digital 2.0. Тогда звук формата Dolby Digital 5.1  следует выбрать в меню диска. Ищите эту опцию в разделах "Audio" или "Setup Options" после загрузки диска.

DTS 5.1

DTS 96/24

DTS (Digital Theater System) – это конкурирующий с Dolby Digital цифровой формат. Он также записывается только на цифровых носителях и содержит 5.1 каналов. Однако способ компрессии, и, соответственно, декодирования, у него другой.

Новейшей разновидностью формата DTS является DTS 96/24. Эти записи обеспечивают качество звука с частотой дискретизации 96 кГц, используя стандартную частоту DTS дисков 48 кГц.

Источник сигнала, в который загружен DTS-кодированный диск, следует подсоединить к цифровому входу RSX-1067. Как и Dolby Digital 5.1, формат DTS 5.1 распознается и декодируется автоматически.

Примечание: Почти во всех DVD, содержащих DTS звуковую дорожку, она идет как опция к формату Dolby Surround. Зайдите в меню диска и выберите "DTS 5.1" вместо "Dolby Surround" или "Dolby Digital 5.1". Кроме этого, многие DVD проигрыватели по умолчанию не выводят поток бит формата DTS до тех пор, пока Вы не активируете DTS-выход в меню проигрывателя. Если при первой попытке проиграть DTS-диск Вы не услышите звука, возможно, надо изменить установку выхода DVD проигрывателя.

DTS Neo: 6

RSX-1067 содержит также декодер DTS Neo:6, подобный Dolby Pro Logic II. Он может работать с любым 2-канальным источником (стерео теле/радио программой, CD и т.п.) либо использоваться как альтернативный способ декодирования матрично-кодированных записей Dolby Surround. Не следует включать этот декодер при проигрывании материала формата DTS 5.1, т.к. DTS Neo:6 не работает с этим форматом.

Dolby Digital Surround EX

DTS-ES

6.1- и 7.1-канальный окружающий звук

В 1999 году был выпущен первый фильм со звуковой дорожкой Dolby Digital, в двух тыловых каналах которой были матричным способом закодированы данные третьего тылового канала. При воспроизведении эти данные извлекаются матричным декодером, подобным Dolby Pro Logic. Этот формат получил название Dolby Digital Surround EX.

DTS добавила к своему формату аналогичное расширение и назвала это DTS-ES 6.1 Matrix. Также эта компания разработала формат с отдельно записываемым 6-м каналом – DTS-ES 6.1 Discrete.

Чтобы воспользоваться этими расширениями, необходимо иметь одну (6.1) или две (7.1) дополнительные тыловые колонки. На обычных же 5.1-канальных системах записи в расширенных форматах звучат точно так же, как обычные 5.1-канальные записи соответствующих форматов.

Если при настройке Вы указали, что в Вашей системе имеются 6-я или 7-я колонки, DTS-ES будет распознаваться и декодироваться автоматически. Dolby Digital Surround EX также декодируется автоматически за одним исключением. Некоторые записи в этом формате не содержат флага, с помощью которого происходит распознавание. Для таких дисков или обычных дисков Dolby Digital 5.1 декодер Dolby Digital Surround EX можно включить вручную, как описано ниже.

Стр. 26

Dolby Pro Logic IIx

6.1- и 7.1-канальный окружающий звук

Новейшая технология Dolby использует матричное декодирование для каналов окружающего звука в 6.1- или 7.1-канальных системах. Работая с любой 2.0 или 5.1-канальной записью, Dolby Pro Logix Iix распределяет данные каналов окружающего звука на 3 или 4 канала. Имеются режимы Music, оптимизированный для музыкальных записей, и Cinema, оптимизированный для звуковых дорожек кинофильмов.

Rotel XS

6.1- и 7.1-канальный окружающий звук

RSX-1067 оснащен специальной функцией Rotel XS. Она обеспечивает оптимальную загрузку дополнительных тыловых каналов в 6.1- и 7.1-канальных системах. Ее главное преимущество – то, что она работает всегда со всеми многоканальными цифровыми сигналами, даже с теми, которые иначе не включили бы декодирование дополнительных каналов (например, бесфлаговые DTS-ES и Dolby Surround EX, DD 5.1, DTS 5.1 и даже записи DD 2.0 декодированные cпособом Dolby Pro Logic II). Rotel XS работает всегда, когда в конфигурации АС имеется хоть один дополнительный тыловой канал. Эта функция декодирует данные каналов окружающего звука и посылает их в дополнительные тыловые каналы, стремясь при этом создать диффузное звуковое поле, в отличие от DD Surround EX, создающей сильно локализованные звуковые образы.

DSP (цифровая обработка звука)

DSP не является форматом записи/воспроизведения, а просто добавляет акустические эффекты к любому аудиосигналу. DSP может использоваться с материалом в Dolby Surround, Dolby Digital, CD, радиопередачами и т.д. Как правило, есть смысл накладывать эффекты DSP только на тот материал, для которого нет специализированного декодера окружающего звука.

Четыре режима MUSIC 1-4 при помощи цифровой задержки и эффекта реверберации моделируют звучание в большом зале. Чем выше номер, тем больше кажущийся объем зала; так, если MUSIC 1 – это имитация джаз-клуба, то MUSIC 4 – это стадион. Использование DSP – это дело персонального вкуса.

2-/5-/7-канальные стерео режимы

RSX-1067 имеет четыре режима, не являющиеся режимами окружающего звука.

2СH Stereo: Центральный канал и все каналы окружающего звука выключаются. На фронтальные АС подается обычный 2-канальный сигнал. Если система конфигурирована так, что бас с фронтальных АС направляется на сабвуфер, это остается в силе.

Analog Bypass: Это специальный режим для 2-канальных аналоговых входов, когда сигнал обходит ВСЕ цифровые цепи RSX-1067. На две фронтальные АС подается чистейший полнодиапазонный сигнал, не обработанный фильтром для сабвуфера, без задержек, регулировок тембра и вообще любых регулировок, кроме VOLUME.

5СH Stereo: Распределяет стерео сигнал по 5.1 каналам. Сигнал левого канала посылается без изменений на фронтальную левую и тыловую левую АС. Сигнал правого канала посылается на фронтальную правую и тыловую правую АС. Монофоническая сумма обоих каналов посылается на центральную АС.

7СH Stereo: То же, что 5СН Stereo, только сигнал попадает еще и на центральные тыловые (одну или две) АС.

Остальные цифровые форматы, которые может декодировать RSX-1067

RSX-1067 может декодировать также цифровые сигналы форматов PCM, HDCD, МР3 и MPEG Multichannel, поступающие на его цифровой вход.

2-канальный PCM: Некомпрессированный цифровой сигнал, используемый на обычных аудио CD и некоторых DVD, особенно для старых фильмов.

HDCD: Способ кодирования, при котором качество звука существенно выше, чем у обычных CD. HDCD-кодированные диски могут воспроизводиться на обычных CD-проигрывателях, но их звуковые преимущества выявляются только при использовании HDCD-декодера.

МР3: 2-канальный компьютерный звуковой формат, использующий компрессию. Звуковые файлы

МР3 можно скачать из Интернета или закодировать самому. Они проигрываются на портативных МР3 плейерах, а также на совместимых CD-проигрывателях.

MPEG Multichannel: широко используемый в Европе 5.1-канальный цифровой формат с компрессией по методу MPEG, подобный Dolby Digital и DTS.

RSX-1067 также декодирует сигнал с аудио CD, кодированных в формате DTS 5.1. Понятно, что для этого цифровой выход CD-проигрывателя должен быть подсоединен к цифровому входу RSX-1067.

Стандартное цифровое соединение, как оптическое, так и коаксиальное, обладает недостаточной полосой пропускания для передачи данных высокого разрешения с DVD-Audio и SACD дисков. Поэтому RSX-1067 не снабжен декодером этих форматов. Данные с  DVD-Audio и SACD должны декодироваться проигрывателем, а полученный многоканальный аналоговый сигнал следует подавать на многоканальный вход RSX-1067. Впрочем, DVD-Audio диски могут содержать также звук в форматах PCM, Dolby Digital или DTS 5.1. Если эти данные будут поступать на цифровой вход RSX-1067, он будет их декодировать.

Стр. 27

Автоматически включаемые режимы прослушивания

RSX-1067 автоматически распознает сигналы всех цифровых форматов, для которых у него имеются декодеры, и включает соответствующий декодер. Кроме этого, в 6.1- или 7.1-канальных системах можно обусловить автоматическую активацию декодеров Dolby Pro Logic IIx или Rotel XS. Во многих случаях RSX-1067 также автоматически распознает цифровой сигнал, кодированный в Dolby Surround и активирует декодер Dolby Pro Logic II.

Примечание: Как правило, DVD содержат варианты звуковой дорожки в разных форматах. Выберите в меню DVD желаемый формат. Индикаторы в нижней части дисплея RSX-1067 показывают, какой из его декодеров активирован. Если Вы сомневаетесь, тот ли звуковой формат выводится с DVD, проверьте это по индикатору.

Кроме этого, в меню INPUT SETUP можно задать определенный режим прослушивания (декодирования) для каждого входа. Например, если Вы зададите для всех входов VIDEO режим прослушивания по умолчанию Dolby Pro Logic II, то Dolby Digital 5.1 и DTS материал будет автоматически включать соответствующие декодеры, а для остальных записей будет использоваться Dolby Pro Logic II. Для стерео входов, таких как CD и Tuner, Вы можете задать стерео режим по умолчанию, или Dolby Pro Logic II Music.

Выбор режима прослушивания вручную

Из предыдущей части понятно, что сочетание автоматического распознавания цифровых форматов с возможностью задать режим прослушивания по умолчанию для каждого входа делает процесс выбора режима прослушивания полностью автоматическим. Пользователю, желающему играть более активную роль в этом процессе, предлагается ручная установка режимов прослушивания, которая в некоторых случаях может подавить автоматический выбор.

Далее подробно описано, какие режимы прослушивания можно выбрать для различных типов материала.

Dolby Digital 5.1

Dolby Digital Surround EX [9] [T] [V] [X]

Материал формата Dolby Digital (DD 5.1) автоматически включает соответствующий декодер. Однако, у Вас есть возможность свести многоканальную запись в 2 канала (DD 2.0). Если в системе имеются один или два центральных тыловых канала, можно также выбрать декодер Dolby Surround EX, Dolby Pro Logic IIx Music, Dolby Pro Logic IIx Cinema (только при 7.1 каналах), или Rotel XS.

Примечание: Кроме описанных ниже способов, выбирать между 2-канальным миксом и многоканальным декодированием можно нажатием кнопки 2СН на пульте.

- В 5.1-канальной системе. На пульте нажмите кнопку SUR+, затем кнопками +/- выберите между DD 5.1 и DD 2.0.

- В 6.1-канальной системе. На пульте нажмите кнопку SUR+, затем кнопками +/- выберите между DD 2.0, DD 5.1, DD с обработкой Surround EX для центрального тылового канала, DD с Pro Logic IIx Music для центрального тылового канала и DD с Rotel XS для центрального тылового канала. При проигрывании дисков, маркированных "Dolby Digital Surround EX", обычно следует выбирать DD Surround EX (если диск не содержат флага для автоматического включения этого декодера). Функции Dolby Pro Logic IIx Music и Rotel XS создают диффузное поле окружающего звука, в отличие от DD Surround EX, создающей сильно локализованные звуковые образы. Возможно, это наилучшие опции для проигрывания 5.1-канальных дисков в 6.1-канальной системе. Включить DD 5.1 можно, если Вы хотите задействовать только 5 каналов. Желаемую опцию для центрального тылового канала можно выбрать также, нажимая кнопку DOLBY PLII/3ST на передней панели.

Стр. 28

- В 7.1-канальной системе. На пульте нажмите кнопку SUR+, затем кнопками +/- выберите между DD 2.0, DD 5.1, DD с обработкой Surround EX для центрального тылового канала, DD с Pro Logic IIx Music для центральных тыловых каналов, DD с Pro Logic IIx Cinema для центральных тыловых каналов и DD с Rotel XS для центральных тыловых каналов. При проигрывании дисков, маркированных "Dolby Digital Surround EX", обычно следует выбирать DD Surround EX (если диск не содержат флага для автоматического включения этого декодера). Функции Dolby Pro Logic IIx Music и Rotel XS создают диффузное поле окружающего звука, в отличие от Dolby EX, создающей сильно локализованные звуковые образы. Возможно, это наилучшие опции для проигрывания 5.1-канальных дисков в 7.1-канальной системе. Включить DD 5.1 можно, если Вы хотите задействовать только 5 каналов. Желаемую опцию для центрального тылового канала можно выбрать также, нажимая кнопку DOLBY PLII/3ST на передней панели.

Примечание: При проигрывании Dolby Digital материала можно выбрать максимальный, средний или минимальный динамический диапазон. См. раздел "Другие регулировки".

Dolby Digital 2.0 [9] [T] [V] [X]

Материал формата Dolby Digital автоматически включает соответствующий декодер. Однако, у Вас есть возможность выбрать 2-канальный режим, декодирование тыловых каналов способами Pro Logic II в 5.1-канальной системе или Pro Logic IIx в 6.1/7.1-канальной системе, и наконец, Dolby 3-Stereo.

  - В 5.1-канальной системе. На пульте нажмите кнопку SUR+, затем кнопками +/- выберите между DD 2.0, DD с Pro Logic II Cinema, DD с Pro Logic II Music или Dolby Digital 3-канальным стерео. Выбор между этим опциями можно также осуществить кнопкой 2CH на передней панели.

  - В 6.1/7.1-канальной системе. На пульте нажмите кнопку SUR+, затем кнопками +/- выберите между DD 2.0, DD с Pro Logic IIx Cinema, DD с Pro Logic IIx Music или Dolby Digital 3-канальным стерео. Выбор между этим опциями можно также осуществить кнопкой 2CH на передней панели.

- Чтобы выбрать опцию Cinema или Music режима Pro Logic II или Pro Logic IIх. В режиме Pro Logic II или Pro Logic IIх дважды нажмите кнопку SUR+ на пульте, затем кнопками +/- выберите опцию Music или Cinema.

Примечание: При проигрывании Dolby Digital материала можно выбрать максимальный, средний или минимальный динамический диапазон. См. раздел "Другие регулировки".

DTS 5.1

DTS 96/24

DTS-ES 6.1 [9] [T] [V] [X]

Материал формата DTS 5.1 автоматически включает соответствующий декодер. Однако, у Вас есть возможность свести многоканальную запись в 2 канала или обработать 5.1-канальный материал способом Rotel XS.

Примечание: Кроме описанных ниже способов, выбирать между 2-канальным миксом и многоканальным декодированием можно нажатием кнопки 2СН на пульте.

- В 5.1-канальной системе. На пульте нажмите кнопку SUR+, затем кнопками +/- выберите между DTS 5.1 и DTS 2.0.

- В 6.1/7.1-канальной системе при проигрывании материала DTS 5.1. На пульте нажмите кнопку SUR+, затем кнопками +/- выберите между DTS 2.0, DTS 5.1, DTS с обработкой Rotel XS для центральных тыловых каналов, DTS с Pro Logic IIx Music для центральных тыловых каналов, DTS с Pro Logic IIx Cinema для центральных тыловых каналов (только в 7.1-канальных системах). Включить DTS 5.1 можно, если Вы хотите задействовать только 5 каналов. Желаемую опцию можно выбрать также, нажимая кнопку DTS Neo:6 на передней панели.

- В 6.1/7.1-канальной системе при проигрывании материала DTS-ES. На пульте нажмите кнопку SUR+, затем кнопками +/- выберите между DTS 2.0, DTS 5.1 и 6.1/7.1-канальным воспроизведением DTS. Желаемую опцию можно выбрать также, нажимая кнопку DTS Neo:6 на передней панели во время проигрывания DTS-источника.

- В 6.1/7.1-канальной системе при проигрывании материала DTS 96/24. На пульте нажмите кнопку SUR+, затем кнопками +/- выберите между DTS 2.0, DTS 96 и DTS 96 с обработкой Rotel XS для центральных тыловых каналов. Желаемую опцию можно выбрать также, нажимая кнопку DTS Neo:6 на передней панели.

MPEG Multichannel [9] [T] [V] [X]

Материал формата MPEG автоматически включает соответствующий декодер. Однако, у Вас есть возможность свести многоканальную запись в 2 канала или, если Ваша система оборудована центральным тыловым каналом (каналами), обработать 5.1-канальный материал способом Rotel XS.

Примечание: Кроме описанных ниже способов, выбирать между 2-канальным миксом и многоканальным декодированием можно нажатием кнопки 2СН на пульте.

- В 5.1-канальной системе. На пульте нажмите кнопку SUR+, затем кнопками +/- выберите между MPEG 5.1 и MPEG 2.0.

- В 6.1/7.1-канальной системе. На пульте нажмите кнопку SUR+, затем кнопками +/- выберите между MPEG 2.0, MPEG 5.1, MPEG с обработкой Rotel XS для центральных тыловых каналов, MPEG c Pro Logic IIx Music, MPEG c Pro Logic IIx Cinema (только в 7.1-канальных системах). Включить MPEG 5.1 можно, если Вы хотите задействовать только 5 каналов. Желаемую опцию можно выбрать также, нажимая кнопку DSP на передней панели.

Cтр. 29

Цифровые стерео форматы (PCM, MP3, HDCD) [9] [T] [V] [X]

Для 2-канальных цифровых источников не-Dolby Digital формата можно выбрать режимы 2-CH Stereo, Dolby 3-Stereo, 5-CH Stereo, 7-CH Stereo. Можно также обработать эти источники способами Dolby Pro Logic II (в 5.1-канальных системах), Dolby Pro Logic IIx Music (в 6.1/7.1-канальных системах), Dolby Pro Logic IIx Cinema (в 7.1-канальных системах), DTS Neo:6 или включить один из режимов DSP MUSIC 1-4.

Для 2-канальных цифровых источников действуют все настройки управления басом (размер АС, сабвуфер, кроссовер).

Примечание: Кроме описанных ниже способов, можно выбрать режимы 2-CH Stereo, Pro Logic II Cinema (в 5.1-канальных системах), Pro Logic II Music (в 5.1-канальных системах), Pro Logic IIx Music (в 6.1/7.1-канальных системах), Pro Logic IIx Cinema (в 7.1-канальных системах), 5-CH Stereo, 7-CH Stereo кнопками 2СН, PLC, PLM, 5CH, 7CH на пульте.

- Чтобы выбрать любой режим для 2-канальной цифровой записи. На пульте нажмите кнопку SUR+, затем нажимайте кнопки +/-, пока на дисплее не появится название желаемого режима.

- Чтобы выбрать режим STEREO для 2-канальной цифровой записи. Нажмите кнопку 2СН на передней панели или на пульте.

- Чтобы выбрать многоканальные декодеры Dolby для 2-канальной цифровой записи. Опции Dolby (Pro Logic II, Pro Logic IIx, 3-Stereo) выбираются повторным нажатием кнопки DOLBY PLII/3ST на передней панели. Режимы Cinema или Music для Pro Logic или Pro Logic IIx можно выбрать, нажимая кнопки PLC или PLM на пульте.

Для переключения Pro Logic II между Cinema и Music, находясь в режиме Pro Logic II или Pro Logic IIx, дважды нажмите кнопку SUR+ на пульте. Затем с помощью кнопок +/- выберите желаемую опцию.

- Чтобы выбрать режим DTS Neo:6 для 2-канальной цифровой записи. Опции DTS Neo:6 (Neo:6 Cinema или Neo:6 Music) выбираются повторным нажатием кнопки DTS Neo:6 на передней панели.

Для переключения Neo:6 между Cinema и Music, находясь в режиме Neo:6, дважды нажмите кнопку SUR+ на пульте. Затем с помощью кнопок +/- выберите желаемую опцию.

- Чтобы выбрать многоканальные режимы DSP для 2-канальной цифровой записи. Опции DSP (MUSIC 1-4, 5CH, 7CH) выбираются повторным нажатием кнопки DSP на передней панели. Режимы 5CH или 7CH можно выбрать, нажимая соответственно кнопки 5CH или 7CH на пульте.

Аналоговые стерео источники [9] [T] [V] [X]

К этому типу относятся 2-канальные аудиосигналы, поступающие на аналоговые входы с CD проигрывателя, тюнера, видеомагнитофона, кассетной деки и т.п.

Одна из опций для аналогового сигнала – Analog Bypass. В этом режиме сигнал со входа направляется прямо на регулятор громкости, а затем – на выходы. Это чистое 2-канальное стерео, обходящее все цифровые цепи, поэтому для него не действуют настройки управления басом (размер АС, сабвуферный выход, кроссовер), регуляторы тембра и поканальные задержки. Полнодиапазонный сигнал подается прямо на две АС.

Другие опции подразумевают преобразование аналогового сигнала в цифровой и его цифровую обработку. В этом случае будут действовать настройки управления басом (размер АС, сабвуферный выход, кроссовер), регуляторы тембра и поканальные задержки. Кроме этого, можно выбрать режимы 2-CH Stereo, Dolby 3-Stereo, 5-CH Stereo, 7-CH Stereo. Можно также обработать эти источники способами Dolby Pro Logic II или Dolby Pro Logic IIx, DTS Neo:6 или включить один из режимов DSP MUSIC 1-4.

Примечание: Кроме описанных ниже способов, можно выбрать режимы Pro Logic II Cinema, Pro Logic II Music, Pro Logic IIx Cinema, Pro Logic IIx Music, 5-CH Stereo, 7-CH Stereo кнопками PLC, PLM, 5CH, 7CH на пульте.

- Чтобы выбрать режим STEREO или Analog Bypass для 2-канального аналогового источника. Кнопкой 2СН на пульте производится переключение между режимами Stereo (c цифровой обработкой) и Analog Bypass (без цифровой обработки).

- Чтобы выбрать любой режим для 2-канальной аналоговой записи. На пульте нажмите кнопку SUR+, затем нажимайте кнопки +/-, пока на дисплее не появится название желаемого режима.

- Чтобы выбрать многоканальные декодеры Dolby для 2-канальной аналоговой записи. Опции Dolby (Pro Logic II, Pro Logic IIx, 3-Stereo) выбираются повторным нажатием кнопки DOLBY PLII/3ST на передней панели. Режимы Cinema или Music для Pro Logic или Pro Logic IIx можно выбрать, нажимая кнопки PLC или PLM на пульте.

Для переключения Pro Logic II между Cinema и Music, находясь в режиме Pro Logic II или Pro Logic IIx, дважды нажмите кнопку SUR+ на пульте. Затем с помощью кнопок +/- выберите желаемую опцию.

- Чтобы выбрать режим DTS Neo:6 для 2-канальной аналоговой записи. Опции DTS Neo:6 (Neo:6 Cinema или Neo:6 Music) выбираются повторным нажатием кнопки DTS Neo:6 на передней панели.

Для переключения Neo:6 между Cinema и Music, находясь в режиме Neo:6, дважды нажмите кнопку SUR+ на пульте. Затем с помощью кнопок +/- выберите желаемую опцию.

- Чтобы выбрать многоканальные режимы DSP для 2-канальной аналоговой записи. Опции DSP (MUSIC 1-4, 5CH, 7CH) выбираются повторным нажатием кнопки DSP на передней панели. Режимы 5CH или 7CH можно выбрать, нажимая соответственно кнопки 5CH или 7CH на пульте.

Cтр. 30

Другие регулировки

Временная поканальная регулировка громкости [D] [T]

Уровни громкости всех каналов необходимо сбалансировать при первоначальной настройке, пользуясь тестовым сигналом. Впоследствии можно временно изменить относительную громкость центрального, тыловых, центральных тыловых или сабвуферного каналов. Временные установки громкости действуют, пока не будет выбран другой вход или не будет выключено питание аппарата.

Поканальная регулировка громкости с пульта:

- Сначала выберите канал (или пару каналов) для регулировки с помощью кнопок [D]. Нажатием кнопки С выбирается центральный канал, кнопки S – сабвуфер, кнопки R – тыловые или центральные тыловые каналы (переключение между ними производится нажатием той же кнопки). На дисплее на короткое время отображается выбранная АС и установка громкости для нее.

- Кнопками UP и DWN на пульте отрегулируйте выходной уровень выбранного канала (каналов).

Примечание: Если после выбора канала в течение 5 секунд бездействовать, уровни возвращаются к установкам, сделанным при первоначальной настройке.

Выбирая канал, как указано выше, Вы заметите дополнительную опцию "Group Delay".

Временная установка групповой задержки (GROUP DELAY) [D] [T]

Эта функция позволяет ввести регулируемую задержку звука одновременно во всех каналах для синхронизации изображения и звука ("синхронизация движения губ"). Рассогласование между изображением и звуком может наступить, например, при просмотре изображения, прошедшего сложную цифровую обработку; или совмещении радиотрансляции спортивного матча с изображением. Диапазон регулировки задержки от 0 до 500 миллисекунд с шагом 5 мс.

Временная установка задержки действует, пока не будет выбран другой вход или не будет выключено питание аппарата.

Установка групповой задержки с пульта:

- Нажмите кнопку С на пульте дважды.

- Кнопками UP и DWN на пульте установите желаемую длительность задержки.

Уменьшение динамического диапазона (DYNAMIC RANGE) [K]

Источники формата Dolby Digital обладают широким динамическим диапазоном (разницей между самым тихим и самым громким звуком). Воспроизведение такого диапазона может оказаться не по силам некоторым усилителям и/или колонкам. Также Вам может понадобиться уменьшить динамический диапазон при прослушивании на малой громкости (например, ночью), чтобы диалог оставался разборчивым. Имеется три установки динамического диапазона:

MAX:	полный динамический диапазон

MID:	динамический диапазон слегка уменьшен, примерно как у обычного CD

MIN:	динамический диапазон сильно уменьшен, примерно как у VHS Hi-Fi записи

Степень уменьшения динамического диапазона отчасти заложена в самой записи формата Dolby Digital, поэтому при одной и той же установке может быть разной для разных дисков.

Выбор динамического диапазона с пульта:

Нажимайте кнопку DYN, пока на дисплее не появится желаемая установка. Эта установка будет действовать для любого Dolby Digital материала, пока не будет изменена.

Примечание: Изменение динамического диапазона возможно только для источников Dolby Digital. Для другого материала эта установка игнорируется.

Временная регулировка тембра (TONE) [16] [T] [Y]

Функция TONE (доступная и c передней панели и с пульта) позволяет отрегулировать уровень низких частот (LF) и высоких частот (HF) в выходном сигнале в диапазоне + 6 дБ. Изменение коснется только тех каналов, которые выбраны для регулировки в меню CONTOUR SETUP. Эта регулировка является временной, она действует, пока не будет выбран другой вход или не будет выключено питание аппарата. Постоянно действующую регулировку тембра для всех АС или для любой группы АС (фронтальные, центральные, тыловые…) можно произвести в меню CONTOUR SETUP.

В процессе регулировки численное значение уровня появляется на экране.

Регулировка тембра с пульта

- Нажмите кнопку TONE на пульте. На экране/дисплее появляется индикация LF или HF, в зависимости от того, какая регулировка активна. Чтобы переключиться на другую регулировку, нажимайте TONE.

- При помощи кнопок UP/DWN на пульте произведите регулировку. После нескольких секунд Вашего бездействия экран вернется к исходному состоянию.

Регулировка тембра с передней панели

Пользуйтесь рукоятками LF и HF.

Примечание: Регулировки тембра действуют для всех режимов прослушивания и входов, кроме многоканального входа и режима Analog Bypass.

Стр. 31

Cinema EQ [J]

Кнопкой EQ (только на пульте) включается и выключается функция CINEMA EQ – коррекция частотной характеристики, компенсирующая разницу между акустикой большого кинозала (в расчете на которую микшируется звук кинофильмов) и домашними акустическими условиями. Коррекция состоит в уменьшении содержания высоких частот.

Установка EQ для каждого входа своя. При нажатии кнопки меняется установка только для активного в данный момент входа.

Управление тюнером

- Режим ручной настройки (настройки частоты) позволяет последовательно увеличивать или уменьшать частоту настройки. Для этого кратко нажимайте кнопки TUNING (или CH UP/DOWN на пульте).

- Режим прямой настройки позволяет настроиться сразу на желаемую радиостанцию. Нажмите кнопку DIRECT (или FRQ DIRECT на пульте) и введите частоту вещания радиостанции при помощи цифровых кнопок.

- В режиме автоматического поиска осуществляется поиск вверх или вниз по диапазону частот до обнаружения ближайшей станции с достаточно мощным для приема сигналом. Чтобы запустить поиск, нажмите одну из кнопок TUNING (или CH UP/DOWN на пульте) и удерживайте не менее секунды.

- На радиостанцию, частота которой предварительно сохранена в памяти, можно настроиться, введя номер, под которым хранится в памяти ее частота (номер предустановки). Введите этот номер цифровыми кнопками.

- В режиме выбора предустановок кнопками TUNING (или CH UP/DOWN на пульте) можно последовательно перебирать предварительно сохраненные в памяти частоты радиостанций (предустановки). Чтобы войти в этот режим, нажмите кнопку PRESET на пульте. Чтобы выйти из этого режима в режим настройки частоты, нажмите кнопку TUNE на пульте. Кроме того, переключение между этими режимами можно производить кнопкой P-TUN на пульте.

- В режиме сканирования предустановок происходит настройка на все введенные в память частоты вещания по очереди, примерно по 5 секунд на каждую. Чтобы запустить сканирование, нажмите кнопку SCAN на пульте. Чтобы остановить сканирование, еще раз нажмите эту кнопку.

- Настройка с использованием службы RDS (Европа) или RBDS (США) использует специальные функции поиска и настройки, основанные на служебных данных, передаваемых вместе с радиовещательным сигналом. Подробные сведения содержатся в разделе, посвященном системе RDS.

Примечание: Перед отгрузкой с завода тюнер RSX-1067 сконфигурирован для того региона, где Вы его приобрели (Cев. Америка или Европа). При необходимости, изменить конфигурацию тюнера можно в меню DEFAULT SETUP.

Кнопка BAND [15] [H]

Производит переключение между AM и FM диапазоном. Дисплей показывает диапазон и текущую частоту настройки.

Кнопки TUNING [12] [P]

Кнопки TUNING (на пульте помечены CH UP/DOWN) работают в разных режимах по-разному.

В режиме настройки частоты FREQUENCY

Если кратко нажать одну из кнопок TUNING (на пультe CH UP/DOWN), происходит увеличение или уменьшение частоты настройки на один шаг. Если удерживать кнопку примерно одну секунду, включается автоматическая настройка (загорается индикатор AUTO) и происходит переход к следующей радиостанции в направлении возрастания или убывания частоты. Если эта радиостанция вас не устраивает, повторяйте автоматическую настройку, пока не будет найдена желаемая станция. Станции со слабым сигналом при автоматической настройке пропускаются.

Примечание: Чтобы войти в режим настройки частоты, нажмите кнопку TUNE на пульте. Кроме того, переключение между режимами настройки частоты и выбора предустановок можно производить кнопкой P-TUN.

В режиме выбора предустановок PRESET

Нажатие кнопки TUNUNG (на пультe CH UP/DOWN) вызывает переход к настройке на следующую по порядку введенную в память частоту.

Примечание: Чтобы войти в режим выбора предустановок, нажмите кнопку PRESET на пульте. Кроме того, переключение между режимами настройки частоты и выбора предустановок можно производить кнопкой P-TUN. В режиме выбора предустановок на дисплее светится индикатор PRESET.

В режиме поиска RDS PTY

Нажатием кнопок TUNING (на пультe CH UP/DOWN) выбирается желаемый тип программы из представленного на дисплее списка. Подробнее см. в разделе про RDS.

Примечание: При настройке помогают индикаторы на дисплее: индикатор TUNED загорается, когда "пойман" достаточно сильный сигнал, индикатор ST загорается, когда ведется прием в стерео режиме. Дисплей показывает частоту настройки.

Кнопка MEMORY [14]

Используется совместно с цифровыми кнопками для введения радиостанций в память предустановки.

Цифровые кнопки [10] [14] [B]

В память RSX-1067 можно ввести частоты вещания максимум 30-ти радиостанций. Чтобы сохранить в памяти новую частоту:

- Настройтесь на желаемую станцию в AM или FM диапазоне.

- Нажмите кнопку MEMORY на передней панели. На дисплее в течение 5-ти секунд будет мигать индикатор "MEMORY" (Память).

- Пока мигает индикатор "MEMORY", введите номер, под которым хотите сохранить текущую частоту (номер предустановки). Например, чтобы ввести номер 3, нажмите кнопку "3". Чтобы ввести номер 15, нажмите сначала "1", а затем "5".

- Ранее хранившееся под этим номером значение частоты стирается и на его место записывается новое.

Чтобы настроиться на станцию, частота которой хранится в памяти, введите номер предустановки цифровыми кнопками. Например, чтобы настроиться на станцию под номером 3, нажмите кнопку "3". Чтобы настроиться на станцию "15", нажмите кнопку "1", а затем "5".

Стр. 32

Примечание: Если тюнер не выбран в качестве источника сигнала, то при нажатии цифровых кнопок на передней панели выбор тюнера происходит автоматически. Пользуясь пультом, сначала выберите тюнер вручную.

Цифровые кнопки используются также при прямой настройке (см. следующий раздел).

Кнопки DIRECT [11] и FRQ DIRECT [C]

Если вы знаете частоту вещания желаемой станции, можно ввести ее вручную.

- Нажмите кнопку DIRECT (или FRQ Direct на пульте), чтобы перейти из режима выбора предустановок в режим настройки частоты. Отображение частоты на дисплее заменяется четырьмя тире, первое из которых мигает.

- Введите первую цифру частоты при помощи цифровых кнопок. Цифра появляется на дисплее и второе тире начинает мигать. Введите оставшиеся цифры. Когда все необходимые цифры будут введены, тюнер настроится на желаемую частоту.

Ввод частоты производится по следующему принципу:

FM 87,50 МГц: нажмите 8>7>5>0

FM 101,90 МГц: нажмите 1>1>9>0

AM 1413 кГц: нажмите 1>4>1>3

Кнопки MONO [13] и FM MONO [G]

Этими кнопками изменяется режим приема между стерео и моно. В стерео режиме, если принимается стерео сигнал достаточной силы, на дисплее светится индикатор ST. В режиме моно звук будет монофоническим, даже если станция передает стереосигнал.

Примечание: Переход в моно режим может повысить качество приема слабых или отдаленных источников FM cигнала, так как для чистого приема в режиме моно требуется меньшая величина сигнала, чем в режиме стерео.

Кнопки TUNE [E],  PRESET [F], P-TUN [AA]

Все эти кнопки служат для переключения между режимами настройки частоты (FREQUENCY) и выбора предустановок (PRESET). В режиме настройки частоты кнопки TUNING (CH UP/DOWN на пульте) используются для изменения частоты настройки. В режиме выбора предустановок этими кнопками перебираются заранее введенные в память радиостанции и на дисплее светится индикатор "PRESET".

Режим настройки частоты выбирается кнопкой TUNE. Режим выбора предустановок выбирается кнопкой PRESET. Кнопка P-TUN производит переключение между этими двумя режимами.

Кнопка SCAN [L]

Этой кнопкой запускается сканирование предустановок. Тюнер по очереди настраивается на все предустановки, по 5 секунд на каждую. Когда найдена желаемая станция, чтобы остановить сканирование, еще раз нажмите эту кнопку.

Примечание: Если в момент начала сканирования тюнер настроен на одну из предустановок, сканирование начнется с предустановки, чей номер на единицу выше текущей, и закончится на исходной предустановке. Если в момент начала сканирования тюнер не настроен ни на одну из предустановок, сканирование начнется с предустановки 1 и закончится предустановкой 30.

Прием RDS и RBDS

RSX-1067 совместим с системой радиоданных RDS (в Европе) и RBDS (в США). FM радиостанции, вещающие в этой системе, передают дополнительные данные, которые декодируются RDS-тюнером и позволяют:

- Вывести на дисплей название станции (функция PS).

- Вывести на дисплей тип программы, передаваемой станцией (например, ROCK или NEWS).

- Вывести на дисплей передаваемый радиостанцией текст (объявления и т.п.) в режиме бегущей строки (функция RADIOTEXT).

- Производить поиск cтанции, передающей программу желаемого типа (функция PTY).

- Производить поиск информации о ситуации на дорогах (функция TР).

- Производить поиск станций, передающих специальные cообщения о дорожном движении (функция ТА).

Примечание: Набор реализуемых функций полностью зависит от передающей станции. Если в вашем регионе нет RDS-радиостанций, RSX-1067 будет работать, как обычный приемник. RDS вещание производится только в FM диапазоне. Поэтому описанные ниже кнопки действуют только в режиме FM.

Стр. 33

Кнопка DISP [BB]

Если принимается RDS-радиостанция (при этом на дисплее светится индикатор RDS), то нажатием кнопки DISP производится переключение между 5-ю видами информации на дисплее:

- Обычный дисплей частоты.

- Название радиостанции (функция PS). Обычно оно совпадает с позывными, например, ВВС1. Если принимаемая станция не передает RDS-данные, на дисплее высвечивается "NO NAME DATA".

- Тип программы из списка стандартных типов (функция PTY). Если принимаемая станция не передает RDS-данные, на дисплее высвечивается "NO PTY DATA".

- Точное время и дата. Если принимаемая станция не передает RDS-данные, на дисплее высвечивается "NO TIME DATA".

- Текст, передаваемый радиостанцией (функция RADIOTEXT), в виде бегущей строки. Если принимаемая станция передает радиотекст, на дисплее светится индикатор "RT". Если принимаемая станция не передает RDS-данные, на дисплее высвечивается "NO TEXT DATA".

Кнопка PTY [BB]

При помощи этой кнопки производится поиск радиостанции, передающей программу желаемого типа (содержания).

- Нажмите кнопку PTY. На дисплее появляется текущий тип программы.

- При желании, выберите другой тип программы из списка при помощи кнопок TUNING UP/DOWN.

- В течение 10-ти секунд нажмите кнопку PTY второй раз. Тюнер попытается найти RDS-cтанцию, передающую программу выбранного типа. Если в течение 10-ти секунд не нажать кнопку, поиск PTY отменяется.

- Если не найдено ни одной станции, передающей программу выбранного типа, произойдет возврат к исходной станции.

- Отмените поиск PTY нажатием любой другой кнопки.

Примечание: Если принимаемая в данный момент станция передает данные о типе программы, на дисплее светится индикатор PTY.

Кнопка TP [BB]

Поиск RDS-cтанции, передающей информацию о ситуации на дорогах:

- Нажмите кнопку ТР. Тюнер попытается найти RDS-cтанцию, передающую программы о ситуации на дорогах. Если станция найдена, на дисплее загорается индикатор ТР.

- Если не найдено ни одной станции, передающей программы о ситуации на дорогах, произойдет возврат к исходной станции.

- Отмените поиск ТР нажатием любой другой кнопки.

Кнопка TA [BB]

Поиск RDS-cтанции, передающей cпециальные сообщения о дорожном движении:

- Нажмите кнопку ТА. Тюнер попытается найти RDS-cтанцию, передающую специальные сообщения о дорожном движении.

- Если не найдено ни одной станции, передающей специальные сообщения о дорожном движении, произойдет возврат к исходной станции.

- Отмените поиск ТА нажатием любой другой кнопки.

Управление Зоной 2

Функция Zone 2 ресивера RSX-1067 дает возможность пользоваться им одновременно в двух комнатах. Находясь в удаленной Зоне, можно выбирать любой источник (независимо от источника, воспроизводимого в главной Зоне), регулировать уровень громкости и управлять компонентами-источниками.

Для организации Зоны 2 необходимы дополнительные компоненты: пара акустических систем, устанавливаемых в удаленной зоне, усилитель для приведения их в действие, ТВ/монитор для видео сигнала, а также отдельный инфракрасный (ИК) сенсор от стороннего производителя.

Зоной 2 можно управлять из главной комнаты при помощи кнопки ZONE на передней панели или на пульте RSX-1067. Для управления из Зоны 2 необходима установка ИК сенсора (марки Xantech, Niles и т.п.), передающего команды ИК ДУ из Зоны 2 на вход ZONE REM IN, расположенный на задней панели RSX-1067.

Несколько особенностей функции Zone 2, о которых следует помнить:

- Есть два режима выходов Зоны 2, выбираемые в меню настройки. Режим VARIABLE (Изменяемый) позволяет регулировать уровень громкости в полном объеме. Режим FIXED (Фиксированный) устанавливает на выходах постоянный уровень громкости, задаваемый в том же меню. Это может оказаться полезным для подачи сигнала линейного уровня на предварительный усилитель, полный усилитель с собственным регулятором громкости или на усилитель-распределитель с множеством регуляторов громкости.

- Установив в Зоне 2 ИК сенсор, можно управлять Зоной 2 с пульта RR-1050, прилагаемого к ресиверу RSX-1067. Кроме того, пульт можно запрограммировать для управления компонентами-источниками Rotel через выход IR OUT на RSX-1067.

- Сигнал любого компонента-источника, подсоединенного ко входам RSX-1067, может быть передан на выходы Зоны 2. Зона 2 функционирует независимо от главной Зоны. Вы можете выбрать другой источник и регулировать уровень громкости в Зоне 2, никак не влияя на выходы Главной зоны.

- Не подавайте одновременно одну и ту же команду на сенсор ИК ДУ, расположенный на передней панели RSX-1067, и на сенсор в Зоне 2. Это означает, что Зона 2 не должна находиться в одной комнате с RSX-1067.

Включение/выключение питания Зоны 2

После подачи на аппарат основного питания выключателем POWER, RSX-1067 позволяет независимо включать/выключать питание обеих зон. Нажатие кнопок ON/OFF на пульте в главной комнате включает или выключает RSX-1067 только в главной комнате и не действует на Зону 2. И наоборот, включение или выключение Зоны 2 никак не влияет на работу аппарата в главной комнате. Однако, установка выключателя POWER на задней панели в положение OFF полностью выключает питание аппарата для обеих зон.

Примечание: Для правильного включения и выключения питания Зоны 2 необходимо выбрать для RSX-1067 cхему питания STANDBY (предусмотренную по умолчанию) или DIRECT в меню OTHER OPTIONS.

Стр. 34

Управление Зоной 2 из главной Зоны [2] [4] [7] [A] [Q] [T] [U]

Вы можете управлять Зоной 2 из главной Зоны. С передней панели или пульта RSX-1067 можно включать и выключать Зону 2, менять источники сигнала и регулировать громкость. Нажмите кнопку ZONE на передней панели или на пульте. Аппарат временно переходит в режим управления Зоной 2 и в течение 10-ти секунд отображает выбранный в Зоне 2 источник и установленную громкость. В это время можно регулировать громкость в Зоне 2 рукояткой VOLUME и выбирать источник сигнала для Зоны 2 кнопками INPUT. Через 10 секунд Вашего бездействия RSX-1067 вернется к обычному режиму работы.

Включение и выключение Зоны 2:

- Нажмите кнопку ZONE на передней панели или на пульте. На дисплее появится информация о текущем состоянии Зоны 2.

- Следующее, в пределах 10-ти секунд, нажатие кнопки ZONE включает или выключает Зону 2, в зависимости от того, в каком состоянии она находилась.

- Если в течение 10 секунд никаких команд не последует, RSX-1067 вернется к обычному режиму работы.

Изменение входного источника Зоны 2:

- Нажмите кнопку ZONE на передней панели или на пульте. На дисплее появится информация о текущем состоянии Зоны 2.

- В пределах 10 секунд после нажатия кнопки ZONE нажмите одну из кнопок селектора входов INPUT. На дисплее появится название выбранного источника. На пульте вместо кнопок INPUT можно перебирать источники кнопками +/-.

- Если в течение 10 секунд никаких команд не последует, RSX-1067 вернется к обычному режиму работы.

Изменение уровня громкости в Зоне 2:

- Нажмите кнопку ZONE на передней панели или на пульте. На дисплее появится информация о текущем состоянии Зоны 2.

- В пределах 10 секунд после нажатия кнопки ZONE отрегулируйте громкость в Зоне 2 c передней панели или с пульта. На дисплее появится новое значение громкости.

- Если в течение 10 секунд не никаких команд не последует, RSX-1067 вернется к обычному режиму работы.

Управление Зоной 2 из Зоны 2 [A] [O] [Q] [T]

При правильно настроенной ИК ретрансляторной системе Вы можете управлять Зоной 2 в полном объеме с пульта RR-1050, находясь в Зоне 2. Вы можете выбирать источник и управлять его работой, регулировать громкость, а также включать и выключать Зону 2. Все команды, подаваемые с пульта RR-1050, будут оказывать воздействие только на Зону 2, как если бы вы управляли полностью автономной системой в этой комнате, и не будут влиять на функционирование главной зоны.

Для включения или выключения Зоны 2 нажимайте кнопки ON/OFF на пульте. Для регулирования громкости в Зоне 2 нажимайте кнопки VOLUME на пульте. Для того чтобы выбрать другой источник аналогового входного сигнала, нажмите одну из кнопок DEVICE/INPUT на пульте. Вы также можете перебирать источники кнопками +/-.

Примечание: Регулировка громкости возможна только в том случае, если для выходов Зоны 2 задан режим VARIABLE (Изменяемый уровень). В режиме FIXED (Фиксированный уровень) регулировка громкости в Зоне 2 невозможна.

Принципы работы с меню

Меню настройки RSX-1067 появляется при нажатии кнопки MENU/OSD на пульте. Однажды сделанные в меню установки остаются в памяти ресивера, пока не будут изменены.

Меню настройки может выводиться на экран на разных языках. В данном руководстве представлена английская версия меню настройки, выводимая по умолчанию. Язык меню можно изменить в окне OTHER OPTIONS.

Стр. 35

Кнопки перемещения по меню [S] [T]

Для перемещения по пунктам меню используются следующие кнопки на пульте (cм. рисунок в оригинале).

Кнопка MENU/OSD: Для вывода на экран окна состояния системы (SYSTEM STATUS). Из этого окна нажатием кнопки ENTER вызывается окно MAIN MENU, откуда доступны остальные окна меню. Если меню уже присутствует на экране, то нажатием этой кнопки оно убирается. Кнопка MENU на передней панели работает так же.

Кнопки UP/DOWN: Для перемещения вверх и вниз по пунктам окна меню.

Кнопки +/-:  Для изменения текущих установок выбранного пункта меню.

Кнопка ENTER: В окне SYSTEM STATUS нажатием ENTER вызывается окно MAIN MENU. В других окнах используется для подтверждения выбора установки и возврата в MAIN MENU.

Окно состояния системы SYSTEM STATUS

Окно состояния показывает главные текущие установки системы и является исходным для доступа к остальным окнам меню. Это окно появляется при нажатии кнопки MENU/OSD на пульте и отображает следующую информацию:

LISTEN [Прослушивание]: источник аудиосигнала, выбранный для прослушивания.

VID INPUT [Видео вход]: источник видеосигнала, выбранный для просмотра в окне INPUT SETUP. Это может быть VIDEO 1-5 или OFF (нет изображения). Обычно изображение и звук поступают от одного источника, но можно выбрать другой видео вход.

RECORD [Запись]: источник, выбранный для записи с выходов VIDEO и AUDIO.

MODE [Режим]: текущий режим прослушивания.

INPUT [Вход]: аудио вход, выбранный для текущего источника сигнала: оптический, коаксиальный, аналоговый и т.п.

VOLUME [Уровень громкости]: текущее значение уровня громкости.

ZONE [Зона]: текущее состояние Зоны 2, ON [Включена] или OFF [Выключена].

SPEAKERS [АС]: высвечиваются те АС, которые указаны в конфигурации системы.

Никакие изменения в этом окне невозможны; оно только предоставляет информацию. Для перехода к другим окнам меню сначала нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в окно MAIN MENU. Чтобы убрать с телеэкрана меню и вернуться к обычному просмотру, нажмите кнопку MENU/OSD на пульте.

Примечание: При каждом включении аппарата окно SYSTEM STATUS появляется на телеэкране на пять секунд, после чего автоматически удаляется с экрана.

Главное меню MAIN MENU

Главное меню обеспечивает доступ к десяти другим окнам меню. Оно вызывается из описанного выше окна SYSTEM STATUS или из большинства других окон нажатием кнопки ENTER. Для перехода в нужное окно c помощью кнопок пульта UP/DOWN и +/- переместите полосу выделения на нужную строку и нажмите ENTER. Для удаления меню с экрана и возврата к обычному режиму работы нажмите кнопку MENU/OSD на пульте.

Конфигурация входов

Меню настройки входов INPUT SETUP

LISTEN [Прослушивание]: источник аудиосигнала, выбранный для прослушивания (CD, TUNER, ТАРЕ, VIDEО 1-5, MULTI INPUT). Вся дальнейшая конфигурация, производимая в этом меню, относится к источнику, выбранному в этой строке.

VID INPUT [Видео вход]: источник видеосигнала, выбранный для просмотра на ТВ мониторе вместе с источником, указанным в первой строке. Это может быть VIDEO 1-5 или OFF (нет изображения – выбирается для только-аудио источников). Обычно изображение и звук поступают от одного источника, но можно выбрать другой видео вход.

Стр. 36

INPUT LABEL [Наименование входа]: Можно ввести 8-символьные названия для всех восьми входов. Чтобы наименовать вход, поместите полосу выделения на строку INPUT LABEL. Позиция первого символа будет мигать.

- Перемещаясь по списку символов с помощью кнопок +/-, выберите первый символ названия.

- Нажмите кнопку ENT на пульте для подтверждения выбора символа и перемещения к следующей позиции названия.

- Повторяя шаги 1 и 2, введите все 8 символов (включая пробелы). Последнее нажатие кнопки ENT сохранит новое название в памяти.

INPUT [Вход]: выбор, какой физический аудио вход должен использоваться по умолчанию для источника, указанного в первой строке. Возможными вариантами являются: аналоговый вход (установка ANALOG), один из трех оптических цифровых входов (установки OPTICAL 1-3) и один из пяти коаксиальных цифровых входов (установки COAXIAL 1-5).

Если задан цифровой вход, то при выборе данного источника селектором входов аппарат проверяет наличие на этом входе цифрового сигнала. При отсутствии цифрового сигнала аппарат автоматически переходит к аналоговому входу.

Если задан аналоговый вход, аппарат не обращается к цифровому сигналу даже при наличии такового на цифровом входе; таким образом, установка ANALOG настраивает аппарат на прием только аналогового сигнала. Вариант с автоматическим поиском цифрового сигнала на входе является предпочтительным для всех источников, имеющих цифровой выход.

Примечание: Если выбран источник, подсоединенный к цифровому входу, то его сигнал будет автоматически передаваться на оба цифровых выхода для записи.

CINEMA EQ [Кинематографическая частотная коррекция]: CINEMA EQ – это коррекция частотной характеристики, компенсирующая разницу между акустикой большого кинозала (в расчете на которую микшируется звук кинофильмов) и домашними акустическими условиями. Коррекция состоит в уменьшении содержания высоких частот. Можно сделать так, чтобы она по умолчанию всегда включалась для этого источника (установка ON). Но только если звуковое сопровождение фильмов с этого входа всегда кажется слишком ярким, свистящим. Для большинства источников следует оставить установку OFF.

12V TRIGGER [12-Вольтовый пусковой сигнал]: RSX-1067 имеет три выхода (помеченных 1, 2 и ZONE 2), предлагающих сигнал постоянного напряжения уровня 12 В для включения/выключения компонентов, снабженных совместимыми 12-В входами. Здесь можно указать, какие из трех выходов должны включаться при выборе источника, указанного в первой строке. Возможные варианты: 1/2/zone/1+2/1+zone/2+zone/ALL(Все)/NO(Ни одного).

DEFAULT МОDE [Режим прослушивания по умолчанию]: режим прослушивания, автоматически устанавливаемый для источника, указанного в первой строке. Эта установка будет использоваться только в том случае, если материал источника не запускает автоматическое декодирование, или если эта установка не замещается ручной установкой другого режима.

Примечание: Режим прослушивания по умолчанию запоминается отдельно для аналогового и цифрового входов, соответствующих данному источнику.

Возможными вариантами являются: Dolby Pro Logic II, Dolby 3 Stereo, Music 1-4, 5CH Stereo, 7CH Stereo, PCM 2 channel, DTS Neo:6, Bypass (только для аналоговых входов) и Stereo.

Примечание: Нужный декодер активируется автоматически для материала следующих форматов: DTS, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1, Dolby Digital, Dolby Digital Surround EX, 2-канальный Dolby Digital, MPEG Multichannel, 2-канальный PCM, PCM 96 kHz, MP3, HDCD, HDCD 96 kHz.

Поскольку Dolby Digital 5.1 и DTS источники запускают автоматическое декодирование, установка по умолчанию обычно задает режим прослушивания для 2-канального стерео сигнала. Например, Вы можете выбрать 2-канальное стерео для источника CD, Dolby Pro Logic II для DVD и VCR (чтобы материал Dolby Surround обрабатывался матричным декодированием), и один из режимов MUSIC для источника TUNER.

Установка по умолчанию может быть замещена ручной установкой другого режима при помощи кнопок на передней панели или кнопки SUR+ на пульте. Более подробно о том, какие установки можно замещать, смотрите в разделе "Ручной выбор режимов прослушивания" данного Руководства.

Два из перечисленных вариантов предоставляют возможность дополнительного выбора.

Для Dolby Pro Logic II можно выбрать установки CINEMA или MUSIC. Для DTS Neo:6 также можно выбрать установки CINEMA или MUSIC. При выборе в меню Dolby Pro Logic II или DTS Neo:6 высвечивается текущая установка и меняется функция кнопки ENTER. Нажатие этой кнопки приводит Вас в суб-меню, где можно изменить дополнительные параметры декодеров Dolby Pro Logic II или DTS Neo:6.

GROUP DELAY [Групповая задержка]: Другое название – "синхронизация губ". В аудиосигнал данного источника вносится задержка, значение которой можно выставить от 0 до 500 миллисекунд с шагом 5 мс. Эта функция полезна, когда изображение отстает от звука в результате сложной цифровой обработки; или при совмещении радиотрансляции спортивного матча с изображением. Заданную здесь установку можно временно изменить с передней панели или с пульта.

OPTIONS [Опции]: Эта строка видна лишь тогда, когда выставлен режим прослушивания по умолчанию Pro Logic II или Neo:6. Чтобы выбрать дополнительные опции для этих режимов, переместите полосу выделения на строку OPTIONS и нажмите ENTER. Появляющееся суб-меню описано ниже.

Для возврата к главному меню (кроме тех случаев, когда в строке DEFAULT MODE выбрано Dolby Pro Logic II или DTS Neo:6), нажмите кнопку ENTER. Для удаления меню с экрана и возврата к обычному режиму работы нажмите кнопку MENU/OSD на пульте.

Стр. 37

Настройка многоканального входа MULTI INPUT

Набор опций для многоканального входа (Multi Input) в меню INPUT SETUP отличается от набора опций для остальных входов, поскольку этот вход является аналоговым и не подвергается цифровой обработке внутри процессора. Cтроки INPUT, CINEMA EQ и DEFAULT MODE отсутствуют. Строки VID INPUT, INPUT LABEL, 12V TRIGGER работают как обычно. Дополнительная строка LFE REDIRECT предлагает выбор из двух способов управления басом.

При установке LFE REDIRECT "Off" сигнал с многоканального входа обходит цифровые цепи RSX-1067, в том числе кроссоверы, и поступает сразу на регулятор громкости и выходы предусилителя. При этом сигнал канала .1 поступает прямо на сабвуферный выход. Но эта конфигурация может быть неоптимальна для систем с колонками, настроенными на воспроизведение только высоких частот, когда бас с колонок перенаправляется на сабвуфер.

В этом случае можно включить функцию LFE REDIRECT, которая дублирует все 7 каналов, суммирует их и посылает полученный моно сигнал через 100-Герцовый аналоговый НЧ фильтр на сабвуферный выход. Таким образом получается cуммированный низкочастотный сигнал для сабвуфера при том, что сигналы 7 основных каналов остаются неизменными.

Суб-меню DOLBY PRO LOGIC II (x)

Dolby Pro Logic II (x) способом матричного декодирования извлекает данные центрального и тыловых каналов из 2-канального источника. Для этого режима можно задать дополнительные параметры, чтобы оптимизировать декодирование музыки или фильмов. Чтобы попасть в это суб-меню, нужно в меню INPUT SETUP сделать установку DEFAULT MODE -> Dolby Pro Logic II.

В первой строке кнопками +/- производится выбор из двух режимов: CINEMA и MUSIC.

Режим СINEMA оптимизирует декодирование звуковых дорожек кинофильмов, кодированных в Dolby Surround. Отличается повышенным разделением и полным частотным диапазоном тыловых каналов.

Режим MUSIC оптимизирует декодирование музыкальных записей. Для него можно настроить три параметра. Параметры выбираются кнопками UP/DOWN, а их значение регулируется кнопками +/-.

PANORAMA: Расширение фронтального стереообраза на тыловые колонки дает впечатляющий эффект панорамного звука. Выбор производится из "ON" (включено) и "OFF" (выключено).

DIMENSION: Эта опция позволяет плавно сдвигать звуковое поле вперед или назад. Имеется семь установок от 0 до 6. При установке 0 звуковое поле максимально сдвинуто назад для достижения максимального эффекта окружающего звука. При установке 6 звуковое поле сдвинуто вперед для минимального эффекта окружающего звука. Установка 3 представляет собой "нейтральный" баланс между этими двумя крайностями.

CENTER WIDTH: Эта опция позволяет распространить сигнал центрального канала на левую и правую фронтальные колонки, что воспринимается как расширение звукового поля. Имеется восемь установок от 0 до 7. Установка по умолчанию – 0, при этом данные центрального канала поступают только на центральную колонку. При установке 7 все данные центрального канала распределяются между левой и правой фронтальными колонками, а центральная практически молчит. Ширина звукового поля при этом максимальна. Другие установки являются промежуточными.

Завершив настройку, поместите полосу выделения на строку INPUT SETUP MENU и нажмите кнопку ENTER, чтобы вернуться в меню INPUT SETUP (или просто нажмите ENTER).

Суб-меню DTS Neo:6

DTS Neo:6 способом матричного декодирования извлекает данные центрального и тыловых каналов из 2-канального источника. Для этого режима можно задать дополнительные параметры, чтобы оптимизировать декодирование музыки или фильмов. Чтобы попасть в это суб-меню, нужно в меню INPUT SETUP сделать установку DEFAULT MODE -> DTS Neo:6.

Суб-меню DTS Neo:6 предоставляет только одну возможность выбора: режим CINEMA или MUSIC.  Выбор производится кнопками +/-.

- Режим CINEMA оптимизирует декодирование DTS Neo:6 для звуковых дорожек кинофильмов.

- Режим MUSIC оптимизирует декодирование DTS Neo:6 для музыкальных записей.

Завершив настройку, поместите полосу выделения на строку INPUT SETUP MENU и нажмите кнопку ENTER, чтобы вернуться в меню INPUT SETUP (или просто нажмите ENTER).

Стр. 38

Конфигурация акустических систем

Принцип конфигурации акустических систем

Акустические системы для домашнего кинотеатра сильно различаются по размерам и характеристикам, особенно по воспроизведению звуков низких частот. RSX-1067 позволяет оптимизировать систему для различного числа АС, а также направить низкочастотную составляющую сигнала на те колонки, которые способны с ней справиться – сабвуферы или крупные АС. Для этого необходимо ввести в ресивер RSX-1067 информацию о числе колонок в системе и их способности воспроизводить низкие частоты.

Примечание: В цифровых форматах имеется два типа низкочастотных данных. Первый – это низкочастотная составляющая основных каналов (фронтальных, центрального и тыловых). Она присутствует во всех музыкальных записях и звуковых дорожках. Кроме этого, Dolby Digital и DTS содержат канал низкочастотных эффектов (LFE, канал .1). Этот канал, обычно воспроизводимый сабвуфером, используется для передачи взрывов, грохота и т.п. Канал LFE в каких-то фильмах может быть сильно задействован, а в каких-то – не очень.

В дальнейших инструкциях акустические системы подразделяются на LARGE [Большие] и SMALL [Малые]. Эти названия отражают скорее режим, который Вы хотите для них задать, нежели их размеры. Характеризуйте АС как LARGE, если хотите, чтобы они воспроизводили глубокий бас. АС, с которых лучше перенаправить низкочастотную составляющую на более "способные", характеризуйте как SMALL. Процессор выделит низкочастотную составляющую сигнала тех каналов, в которых стоят АС типа SMALL, и перенаправит ее в каналы, содержащие АС типа LARGE, и/или в канал сабвуфера. Полезно думать так: LARGE – это АС, получающая полнодиапазонный сигнал, SMALL – АС, получающая отфильтрованный высокочастотный сигнал.

Следующие четыре примера иллюстрируют управление басом.

- Пять АС типа LARGE и сабвуфер. Эта система не требует перенаправления баса. Все 5 АС будут воспроизводить басовую составляющую своих каналов, а сабвуфер – только свой канал LFE. Возможно, это не самое эффективное использование ресурсов системы. Так как не все фильмы активно используют сабвуфер, его ресурсы будут задействованы не полностью. Тогда как к АС и усилителям других каналов предъявляются повышенные требования в смысле воспроизведения баса.

- Все АС типа LARGE без сабвуфера. Все 5 АС будут воспроизводить басовую составляющую своих каналов. В отсутствие сабвуфера сигнал канала LFE будет распределяться по имеющимся пяти АС. Поэтому требования к АС и усилителям еще выше, чем в предыдущем случае, так как они вынуждены воспроизводить не только бас своих каналов, но и трудного канала LFE.

- Все АС типа SMALL и сабвуфер. Сабвуфер воспроизводит бас всех остальных каналов плюс свой канал LFE. Cабвуфер отвечает за весь бас в системе. Эта конфигурация имеет несколько преимуществ: глубокий бас воспроизводит наиболее приспособленная для этого АС, тогда как нагрузка на остальные АС уменьшается, поэтому они играют громче и с меньшими искажениями; кроме этого, требуется меньшая мощность усилителей. Данную конфигурацию следует применять, когда главные АС полочные или еще меньше. Иногда стоит ее рассмотреть и при напольных фронтальных АС. Она также рекомендуется при скромных усилителях мощности.

- Фронтальные АС типа LARGE, центральная и тыловые АС типа SMALL и сабвуфер. Бас центрального и тыловых каналов перенаправляется на фронтальные АС и сабвуфер. Фронтальные АС воспроизводят бас своих каналов плюс бас, перенаправленный с колонок типа SMALL и LFE бас (?? – перев.). Сабвуфер воспроизводит LFE бас плюс бас, перенаправленный с других каналов. Это конфигурация для пары очень хороших фронтальных АС, запитанных от большого усилителя мощности. Потенциальный недостаток смешения типов LARGE и SMALL – то, что характеристики разных каналов сильно отличаются друг от друга.

Примечание: Альтернативная конфигурация – использовать сборку сателлиты/сабвуфер в качестве фронтальных каналов. Следуя инструкциям производителя АС, подсоедините входы линейного уровня сабвуфера непосредственно к выходам RSX-1067 для фронтальных АС и подсоедините сателлиты через собственный кроссовер сабвуфера. В этом случае АС будут классифицироваться как LARGE, а установка сабвуфера будет OFF для всех режимов окружающего звука. Потери информации при этом не будет, т.к. система будет перенаправлять НЧ данные на фронтальные колонки, характеризованные как LARGE. Такая конфигурация обеспечивает корректную работу сателлитов при помощи встроенного кроссовера сабвуфера, но имеет некоторые недостатки с точки зрения калибрации системы и в принципе не является предпочтительной.

Меню конфигурации акустических систем SPEAKER SETUP

В меню SPEAKER SETUP производится настройка RSX-1067 на конкретную конфигурацию акустических систем. Доступ к этому меню осуществляется из окна главного меню MAIN MENU.

Предусмотрены следующие установки для акустических систем:

FRONT SPEAKERS (large/small): Сделайте установку LARGE, если хотите, чтобы на фронтальные АС поступал глубокий бас (полнодиапазонный сигнал). Если вы хотите, чтобы бас этих каналов поступал на сабвуфер, используйте установку SMALL (на фронтальные АС будет поступать отфильтрованный ВЧ сигнал).

CENTER SPEAKER(S) (large/small/none): Используйте установку LARGE (невозможна при фронтальных АС типа SMALL), если хотите, чтобы на центральную АС поступал глубокий бас (полнодиапазонный сигнал). Используйте установку SMALL, если центральная АС имеет ограниченную возможность воспроизведения низких частот или если вы предпочитаете, чтобы бас посылался на сабвуфер (на центральную АС будет поступать отфильтрованный ВЧ сигнал). Выберите установку NONE, если в аудиосистеме нет АС центрального канала (в режимах окружающего звука все данные центрального канала будут распределяться между левой и правой фронтальными АС, создавая эффект фантомной центральной АС).

Стр. 39

SURROUND SPEAKERS (large/small/none): Используйте установку LARGE (невозможна при фронтальных АС типа SMALL), если хотите, чтобы на тыловые АС поступал глубокий бас (полнодиапазонный сигнал). Используйте установку SMALL, если тыловые АС имеют ограниченные возможности воспроизведения низких частот или если вы предпочитаете, чтобы бас посылался на сабвуфер (на тыловые АС будет поступать отфильтрованный ВЧ сигнал). Выберите установку NONE, если в аудиосистеме нет тыловых АС (данные тыловых каналов будут распределяться между фронтальными АС и не будут потеряны).

CENTER BACK SPEAKER(S) (large1/large2/small1/small2/none): Некоторые аудиосистемы имеют одну или две центральные тыловые АС. Используйте установки LARGE (невозможны при фронтальных АС типа SMALL), если хотите, чтобы на центральные тыловые АС поступал глубокий бас. LARGE 1 – если центральная тыловая АС одна (6.1 каналов), LARGE 2 – если центральных тыловых АС две (7.1 каналов). Используйте установки SMALL, если центральные тыловые АС имеют ограниченные возможности воспроизведения низких частот или если вы предпочитаете, чтобы бас посылался на сабвуфер. SMALL 1 – если центральная тыловая АС одна, SMALL 2 – если центральных тыловых АС две. Выберите установку NONE, если в аудиосистеме нет центральных тыловых АС.

SUBWOOFER (yes/no/max): Если в вашей аудиосистеме есть сабвуфер, используйте установку YES, если нет сабвуфера, выберите установку NO. Установка МАХ дает максимальный выход баса в системе, поскольку басовая составляющая будет проигрываться как сабвуфером, так и всеми имеющимися в системе АС типа LARGE.

ADVANCED: Конфигурация АС является глобальной установкой для всех режимов окружающего звука и делается только один раз. Однако, есть возможность задать независимую конфигурацию АС для четырех режимов окружающего звука. Чтобы попасть в соответствующее cуб-меню, поместите полосу выделения на строку ADVANCED и нажмите ENTER.

Чтобы изменить ту или иную установку в меню SPEAKER SETUP, с помощью кнопок UP/DWN поместите полосу выделения на нужную строку и, пользуясь кнопками +/-, выберите желаемую установку. Для возврата в главное меню MAIN MENU нажмите кнопку ENTER. Чтобы закрыть меню и вернуться к обычному режиму работы, нажмите кнопку MENU/OSD на пульте.

Суб-меню дополнительной конфигурации акустических систем ADV SPEAKER SETUP

Как правило, описанная выше конфигурация АС является глобальной установкой для всех режимов окружающего звука. Однако, есть возможность адаптировать эту конфигурацию АС для четырех режимов: Dolby, DTS, Stereo и Music. Например, можно задать 5.1-канальную конфигурацию для Dolby и DTS; а для режима Stereo – 2-канальную конфигурацию с сабвуфером или без него. Кроме того, можно задать частоту кроссовера отдельно для фронтальных, центрального, тыловых и центральных тыловых каналов.

Примечание: Для большинства систем установки по умолчанию в этом суб-меню дают наиболее предсказуемый результат, и большинству пользователей нет смысла менять эти установки. Чтобы их менять, следует глубоко понять принципы управления басом, а также иметь какую-то специфическую причину.

SPEAKER (front/center/surround/center back/subwoofer): Выберите канал(ы), которые будете конфигурировать.

CROSSOVER (40 Hz/60 Hz/80 Hz/100 Hz/120 Hz/150 Hz/200 Hz): Обычно RSX-1067 использует для НЧ и ВЧ кроссовера одну и ту же установку (частоту разделения сигнала между АС типа SMALL и сабвуфером), заданную в меню SUBWOOFER SETUP. При первом вызове суб-меню ADV SPEAKER

SETUP в строке CROSSOVER будет показана эта установка. Если Вы хотите задать для

конфигурируемой АС другую точку кроссовера, измените эту установку. Например, если главная точка кроссовера 80 Гц, а Вы хотите, чтобы с фронтальных АС посылался на сабвуфер сигнал частотой ниже 60 Гц, сделайте в этой строке установку 60 Гц для фронтальных АС. Данная установка влияет ТОЛЬКО на перенаправляемый бас и никоим образом не влияет на канал LFE. При установке OFF (возможной только для сабвуфера) на сабвуфер посылается полнодиапазонный сигнал, так что Вы можете воспользоваться его встроенным НЧ фильтром.

Примечание: Если для конфигурируемой АС в меню SPEAKER SETUP сделана установка LARGE, установка частоты кроссовера невозможна в принципе, т.к. LARGE не допускает перенаправления низких частот данного канала на сабвуфер. Аналогично, для АС типа SMALL невозможна установка кроссовера OFF, потому что бас с них обязан поступать на сабвуфер, а иначе пропадет. Установка CROSSOVER невозможна также для входа MULTI INPUT.

DOLBY (large/small/none): Задает для указанной в первой строке АС установку LARGE, SMALL или NONE, подавляющую установку, заданную в меню SPEAKER SETUP. Эта установка будет действовать ТОЛЬКО при декодировании Dolby Digital и Dolby Pro Logic II.

DTS (large/small/none): Аналогично установке Dolby, но установка будет действовать ТОЛЬКО при декодировании DTS и DTS Neo:6.

STEREO/MPEG (large/small/none): Аналогично установке Dolby, но установка будет действовать ТОЛЬКО в режиме STEREO.

MUSIC (large/small/none): Аналогично установке Dolby, но установка будет действовать ТОЛЬКО в режимах DSP MUSIC.

Примечание: Если для фронтальных АС в меню ADV SPEAKER SETUP указана главная частота кроссовера, то установки "large/small/none" в данном меню для других АС невозможны. Для них будут использоваться установки, заданные в меню SPEAKER SETUP.

Стр. 40

Меню настройки сабвуфера SUBWOOFER SETUP

В меню SUBWOOFER SETUP производится выбор главной частоты кроссовера и независимая регулировка уровня сабвуферного выхода для каждого режима прослушивания.

CROSSOVER (40 Hz/60 Hz/80 Hz/100 Hz/120 Hz/150 Hz/200 Hz/OFF): В этой строке задается главная граничная частота НЧ-фильтра для сабвуфера и, соответственно, ВЧ-фильтра для всех АС типа SMALL. Чтобы отрегулировать частоту кроссовера, кнопками UP/DWN выделите строку CROSSOVER. Затем при помощи кнопок +/- выберите желаемую частоту. Наиболее типичными для домашнего театра являются установки 80 Гц и 100 Гц. Однако, определяющим фактором являются характеристики Ваших АС.

При установке OFF на сабвуфер посылается полнодиапазонный сигнал, так что вы можете использовать встроенный НЧ-фильтр сабвуфера. При установке OFF активируется ВЧ-фильтр с граничной частотой 100 Гц для всех АС типа SMALL.

Примечание: Главная точка кроссовера может быть подавлена частотой кроссовера, выставленной в меню ADV SPEAKER SETUP для фронтальных, центральной, тыловых или центральных тыловых АС. Однако, в большинстве систем единственная точка кроссовера работает вполне эффективно.

DOLBY DIGITAL:

DOLBY PLII:

DTS:

STEREO/MPEG:

MUSIC:

MULTI INPUT:

Эти шесть строк дают возможность подавить главную установку уровня сабвуферного выхода, заданную с помощью тестового сигнала (см. меню TEST TONE) и заменить ее отдельной установкой для каждого из указанных режимов. При входе в меню SUBWOOFER SETUP из главного меню автоматически высвечивается текущий режим прослушивания. С помощью кнопок +/- можно отрегулировать уровень сабвуфера для текущего режима. Возможны установки OFF (сабвуфер выключается для данного режима), значения в диапазоне от –9 дБ до +9 дБ, и MAX (+10 дБ). Установка 0 дБ означает, что в данном режиме прослушивания будет использоваться главная установка уровня сабвуфера. Другие установки означают степень отклонения от этого уровня. Например, при установке –2 дБ в данном режиме прослушивания сабвуфер будет звучать на 2 дБ тише, чем при главном уровне. Таким образом, осуществляется подстройка относительного уровня баса для различных режимов прослушивания. Изменение главной установки уровня сабвуфера вызывает соответствующее увеличение или уменьшение уровня для всех режимов прослушивания.

Примечание: В этом меню можно настраивать уровень сабвуфера только для текущего режима прослушивания. Чтобы изменить установку уровня для другого режима, сначала измените режим при помощи кнопок передней панели или пульта.

Мы рекомендуем в процессе калибровки АС и в первоначальный период работы системы оставить установку уровня сабвуфера по умолчанию 0 дБ для всех режимов. По мере прослушивания различных источников вы можете заметить, что в каком-то режиме всегда наблюдается недостаток или избыток баса от сабвуфера. Тогда отрегулируйте относительный уровень сабвуфера для этого режима в данном меню. Как правило, если главная установка уровня корректна (т.е. уровень не слишком велик), в индивидуальных установках для каждого режима нет необходимости.

Примечание: Материал форматов Dolby Digital и DTS содержит канал низкочастотных эффектов LFE представляющий серьезную нагрузку для сабвуфера. Если при высокой громкости вы замечаете искажения или другие признаки перегрузки сабвуфера, уменьшите уровень сабвуфера для режимов Dolby Digital и/или DTS. В других режимах отдельный канал LFE отсутствует, сабвуфер воспроизводит только басовую составляющую, перенаправленную с других каналов, поэтому его перегрузка маловероятна.

Для возврата в главное меню MAIN MENU нажмите кнопку ENTER. Чтобы закрыть меню и вернуться к обычному режиму работы, нажмите кнопку MENU/OSD на пульте.

Меню тестового сигнала TEST TONE

Данное меню позволяет с помощью тестового тонального сигнала (фильтрованный розовый шум) установить равные уровни громкости для всех АС (левой фронтальной, центральной, правой фронтальной, правой тыловой, центральной тыловой, левой тыловой и сабвуфера). Эта процедура (калибровка системы) очень важна для того, чтобы материал в цифровых форматах окружающего звука воспроизводился именно так, как предусмотрено его авторами.

Примечание: Если при конфигурации АС вы указали, что в системе имеются две центральные тыловые АС, в меню появится дополнительная строка, позволяющая независимо настроить уровень громкости AC "CENTER BACK 1" и "CENTER BACK 2".

Для получения доступа к этому меню и осуществления калибровки с помощью тестового сигнала установите любой режим окружающего звука, кроме Bypass, при любом выбранном входе, кроме MULTI INPUT. Затем вызовите меню настройки и в окне MAIN MENU выберите пункт TEST TONE.

Войдя в меню TEST TONE, Вы услышите тестовый тональный сигнал, исходящий из АС, выделенной в окне меню. Полосу выделения можно сдвинуть кнопками UP/DWN. Тестовый сигнал будет переключаться на выбранную АС.

Находясь в обычном месте прослушивания, подавайте тестовый сигнал на разные АС. Используя одну из АС в качестве эталонной, определите, звучат ли другие АС заметно громче или тише неё. Если это так, то при помощи кнопок +/- отрегулируйте уровни громкости этих АС в сторону повышения или понижения (с шагом 1 дБ). Продолжайте переключение от одной АС к другой и регулировку до тех пор, пока все АС не будут иметь одинаковую громкость звучания.

Для возврата в главное меню MAIN MENU нажмите кнопку ENTER. Чтобы закрыть меню и вернуться к обычному режиму работы, нажмите кнопку MENU/OSD на пульте.

Стр. 41

Калибровка с помощью измерителя уровня звукового давления

Калибровка с помощью измерителя уровня звукового давления (SPL) точнее, чем калибровка на слух, и значительно улучшает качество звучания системы. Имеющиеся в продаже измерители звукового давления недороги, а процедура проста и не занимает много времени.

И Dolby, и DTS оговаривают стандартную величину звукового давления, при которой звуковая дорожка фильма звучит с громкостью, предусмотренной режиссером. При этой величине разговорная речь должна звучать на реалистичном уровне при пиках громкости в любом отдельном канале порядка 105 дБ. Генераторы тестового тона RSX-1067 настроены на точный уровень (-30 dBFs) по отношению к максимально возможной громкости цифрового звука. При эталонном уровне Dolby или DTS измеренное звуковое давление тестового сигнала составляет 75 дБ.

Установите отсчет измерителя на 70 дБ, время реакции в положение "SLOW" [Медленно], выберите режим "C-weighting" [Взвешивание по кривой С] и поместите измеритель на место слушателя, но подальше от своего туловища (хорошо укрепить измеритель на штативе для фотоаппарата). Можно каждый раз направлять измеритель в сторону звучащей АС, однако, проще зафиксировать его в одном месте и направить на потолок. При этом и результаты будут более стабильны.

Направьте тестовый сигнал на одну из фронтальных АС и общим регулятором громкости RSX-1067 установите громкость этой АС 75 дБ (+5 дБ по шкале измерителя). Затем индивидуально подстройте уровень каждой АС, в том числе сабвуфера, до значения 75 дБ.

Примечание: Из-за характера кривых взвешивания измерителя и влияния стен комнаты действительный уровень сабвуфера может быть немного выше измеренного. Для компенсации Dolby предлагает установить уровень сабвуфера на несколько дБ ниже (например, добейтесь показания измерителя 72 дБ, а не 75 дБ). В конечном счете уровень сабвуфера определяется личными предпочтениями, и некоторые слушатели для фильмов выставляют уровень больше 75 дБ. Преувеличенный эффект баса достигается за счет потери правильного смешения баса со звуком основных АС и создает гигантскую нагрузку на сабвуфер и его усилитель. Если Вы можете на слух определить местоположение сабвуфера, значит, его громкость слишком велика. Полезно производить точную настройку во время прослушивания музыки, так при этом избыток баса более очевиден. Правильная установка обычно хорошо работает и на фильмах, и на музыке.

Запомните значение общей громкости, использованное в процессе калибровки. Установив регулятор на этот уровень при проигрывании Dolby Digital или DTS материала, Вы будете слушать данный материал на эталонной громкости. Однако, многие находят этот уровень слишком высоким. Предоставьте своему слуху выбрать оптимальный для Вас уровень. Независимо от того, каким он окажется, калибровка каналов по измерителю звукового давления очень полезна.

Меню задержки сигнала DELAY SETUP

Данное меню, доступ к которому осуществляется из главного меню, позволяет установить время задержки сигнала индивидуально для каждой АС. Это гарантирует одновременность прихода звуковой волны от всех АС в место слушателя, даже если расстояния между слушателем и каждой АС разные. Увеличьте время задержки для АС, расположенных ближе к слушателю, и уменьшите его для удаленных АС.

Измерьте расстояния от каждой АС до места слушателя в футах или в метрах, и введите эти расстояния в соответствующие строки меню. Максимально возможное расстояние – 99 футов (30 метров), шаг выбора 1 фут (0,3 м). Каждый шаг эквивалентен величине задержки 1 миллисекунда.

Чтобы изменить установку, с помощью кнопок UP/DWN выделите нужную строку и кнопками +/- увеличьте или уменьшите величину задержки. Для возврата в главное меню MAIN MENU нажмите кнопку ENTER. Чтобы закрыть меню и вернуться к обычному режиму работы, нажмите кнопку MENU/OSD на пульте.

Меню регулировки тембра CONTOUR SETUP

В этом меню производится цифровая регулировка уровня низких и высоких частот для каждой группы АС в системе. Например, если центральный канал звучит слишком ярко, можно несколько "убрать" самые высокие частоты этого канала.

SPEAKER (front/center/surround/center back/all): Выберите канал(ы) для регулировки. Выберите ALL для регулировки сразу всей системы.

DEFEAT (on/off): Установка ON полностью отменяет регулировку тембра для выбранной АС или группы АС.

HF CONTOUR: Регулировка наклона частотной характеристики в области самых высоких частот. Диапазон регулировки от –6 дБ (MIN) до +6 дБ (MAX). При отрицательном значении уровень высоких частот уменьшается, при положительном увеличивается.

LF CONTOUR: Регулировка наклона частотной характеристики в области самых низких частот. Диапазон регулировки от –6 дБ (MIN) до +6 дБ (MAX). При отрицательном значении уровень низких частот уменьшается, при положительном увеличивается.

Регулировки тембра производятся на крайних значениях частот и в очень небольшом диапазоне, чтобы они не влияли на воспроизведение средних частот. Рекомендуем привыкнуть к звучанию системы при выключенных регулировках тембра и лишь потом задействовать их для коррекции необычных характеристик АС или удовлетворения вкусовых предпочтений.

Примечание: Можно осуществить временную регулировку тембра кнопками TONE и UP/DWN на пульте (см. стр. 31 оригинала).

Стр. 42

Прочие настройки

Меню дополнительных настроек OTHER OPTIONS

RECORD [Запись]: Выбор входного источника, сигнал с которого будет подаваться на выходы для записи. Возможны варианты CD, TAPE, TUNER, VIDEO 1-5 и SOURCE (тот же источник, что выбран для прослушивания).

TURN ON VOL [Громкость при включении]: Установка LAST означает последнее выставленное при прослушивании значение громкости. MIN означает полное заглушение, далее можно задать любую громкость с шагом 1 дБ вплоть до максимальной установки MAX. Имейте в виду, что эта установка не может превышать MAX VOL, выставленной в следующей строке.

MAX VOL [Максимальная громкость RSX-1067]: Максимальный уровень громкости, выше которого регулировка невозможна. Диапазон этой установки от MIN до MAX с шагом 1 дБ.

VOL SPEED [Cкорость изменения громкости]: Величина изменения громкости на один шаг поворота регулятора (или нажатие кнопки пульта). SLOW [Медленно] – громкость меняется на 1 дБ за один шаг. MID – на 2 дБ, FAST – на 3 дБ.

POWER [Питание]: Здесь выбирается одна из трех схем питания RSX-1067.

При схеме STANDBY, выбранной по умолчанию, при первой подаче напряжения и включении POWER на задней панели аппарат входит в режим готовности, включить же его можно только кнопкой STANDBY на передней панели или c пульта.

При схеме DIRECT аппарат полностью включается выключателем POWER на задней панели, однако, остается возможность включать его и переводить в режим готовности кнопкой STANDBY на передней панели или кнопками ON/OFF на пульте.

При схеме ALWAYS-ON [Всегда включен] аппарат находится во включенном состоянии всегда, когда включен выключатель POWER на задней панели. Кнопка STANDBY на передней панели и кнопки ON/OFF на пульте при этом не действуют и перевести аппарат в режим готовности невозможно.

LANGUAGE [Язык]: Здесь выбирается язык отображения меню настройки и других сообщений.

VIDEO: Здесь указывается цветовая система подсоединенного к RSX-1067 ТВ монитора. (NTSC или PAL). Это необходимо для правильного преобразования видеосигнала и работы экранного меню.

OSD ON/OFF: Здесь выбирается, должны ли данные о текущих операциях управления ресивером (например, уровень громкости) отображаться на ТВ/мониторе.

PROGRESSIVE: Когда с компонентного входа просматривается видеосигнал с прогрессивной разверткой или чересстрочный HDTV сигнал 1080i, вывод меню на ТВ/монитор невозможен. Эта установка дает возможность показывать меню (но не текущие операции управления) на мониторе, прерывая подачу прогрессивного сигнала и восстанавливая ее, когда меню закрыто. Выберите видео вход (входы), на которые будет подаваться прогрессивный или HDTV видеосигнал (480p, 720p, 1080i). Все другие видео входы будут считаться стандартными входами с чересстрочной разверткой. Входы Video 4 и Video 5 не могут быть характеризованы, как входы с прогрессивной разверткой.

Примечание: Когда в этом меню для одного или нескольких видео входов задан режим PROGRESSIVE (т.е. на эти входы подается компонентный сигнал с прогрессивной разверткой), преобразование композитных и S-Video сигналов с этих входов в компонентный не происходит. Преобразование композитных и S-Video сигналов, подаваемых на другие входы, в компонентный, будет осуществляться. Например, если режим прогрессивной развертки задан для входов Video 1 и Video 2 (V1+V2), преобразование композитного или S-Video cигнала в прогрессивный возможно только для входов Video 3, 4 и 5.

Для изменения установки в меню OTHER OPTIONS кнопками UP/DWN выделите желаемую строку и при помощи кнопок +/- выберите установку. Для возврата в главное меню MAIN MENU нажмите кнопку ENTER. Чтобы закрыть меню и вернуться к обычному режиму работы, нажмите кнопку MENU/OSD на пульте.

Меню настройки Зоны 2 ZONE 2 SETUP

В  этом меню выставляются параметры, относящиеся к функционированию Зоны 2. Данное меню вызывается из окна главного меню MAIN MENU выделением строки ZONE 2 и нажатием кнопки ENTER.

SOURCE: источник, выбранный для прослушивания в Зоне 2. Возможны варианты CD, TAPE, TUNER, VIDEO 1-5 и SOURCE (тот же источник, что выбран для прослушивания в главной зоне). Выбор состояния OFF выключает Зону 2.

VOLUME SETUP: выбор режима выхода Зоны 2: VARIABLE [Изменяемый] или FIXED [Фиксированный]. Режим VARIABLE позволяет регулировать громкость в Зоне 2 с передней панели RSX-1067, либо с пульта, расположенного в Зоне 2, через инфракрасный сенсор. В режиме FIXED уровень выхода Зоны 2 фиксируется на уровне, задаваемом в следующей строке. Сигнал фиксированного уровня подается на предварительный усилитель или усилитель с собственным регулятором громкости, расположенный в Зоне 2. В этом случае громкость в Зоне 2 регулируется не через RSX-1067, а на этом усилителе.

VOLUME: В режиме выхода VARIABLE эта строка показывает текущую установку уровня громкости в Зоне 2. В режиме FIXED в этой строке задается постоянный (фиксированный) уровень выходного сигнала для Зоны 2.

Стр. 43

TURN ON VOL [Громкость при включении Зоны 2]: Установка LAST означает последнее выставленное при прослушивании в Зоне 2 значение громкости. MIN означает полное заглушение, далее можно задать любую громкость с шагом 1 дБ вплоть до максимальной установки MAX. Имейте в виду, что эта установка не может превышать MAX VOL, выставленной в следующей строке.

MAX VOL [Максимальная громкость в Зоне 2]: Максимальный уровень громкости в Зоне 2, выше которого регулировка невозможна. Диапазон этой установки от MIN до MAX с шагом 1 дБ.

12V TRIGGER [12-Вольтовый пусковой сигнал]: RSX-1067 имеет три выхода (помеченных 1, 2 и ZONE 2), предлагающих сигнал постоянного напряжения уровня 12 В для включения/выключения компонентов, снабженных совместимыми 12-В входами. Выход, помеченный ZONE 2, может послать сигнал на удаленные компоненты при активации Зоны 2. Выберите одну из 8-ми опций. Опции, активирующие триггер Зоны 2: zone, 1+zone, 2+zone, ALL. Опции, деактивирующие триггер Зоны 2: 1, 2, 1+2 и No.

Меню установок по умолчанию DEFAULT SETUP

Меню DEFAULT SETUP обеспечивает доступ к шести функциям:

- Изменение шага настройки радио для использования в Северной Америке или Европе.

- Переключение левого и правого фронтальных каналов встроенного усилителя RSX-1067 для питания АС Зоны 2, если фронтальные АС питаются от внешнего усилителя.

- Переключение левого и правого центральных тыловых каналов встроенного усилителя RSX-1067 для питания АС Зоны 2, если в главной Зоне отсутствуют центральные тыловые АС.

- Возвращение всех функций и установок к исходным состояниям/значениям FACTORY DEFAULT.

- Сохранение в памяти пользовательской группы установок USER DEFAULT.

- Активация хранящихся в памяти установок USER DEFAULT.

Как изменить шаг настройки ТЮНЕРА: С помощью кнопок UP/DWN поместите полосу выделения на строку TUNER SETTING, затем, используя кнопки +/-, выберите установку N.AMERICA или EUROPE. Затем переместите полосу выделения на строку FACTORY DEFAULT и выберите установку YES, как описано выше. Появится окно запроса подтверждения. Если вы действительно намерены загрузить установки по умолчанию FACTORY DEFAULT и изменить установку TUNER SETTING, нажмите кнопку ENTER. Для возвращения в главное меню MAIN MENU без загрузки установок FACTORY DEFAULT и изменения установки TUNER SETTING, выберите установку NO и нажмите ENTER.

Как изменить установку FRONT REDIRECT: C помощью кнопок UP/DWN поместите полосу выделения на строку FRONT REDIRECT, затем, используя кнопки +/-, выберите установку FRONT SP (если к выходам фронтальных каналов подсоединены фронтальные левая и правая АС) или установку ZONE SP (если к выходам фронтальных каналов подсоединены АС Зоны 2). При установке ZONE SP для питания фронтальных АС вам потребуется отдельный стерео усилитель.

Как изменить установку CB REDIRECT: C помощью кнопок UP/DWN поместите полосу выделения на строку CB REDIRECT, затем, используя кнопки +/-, выберите установку CB SP (если к выходам центральных тыловых каналов подсоединены центральные тыловые АС) или установку ZONE SP (если к выходам центральных тыловых каналов подсоединены АС Зоны 2). В принципе, при установке ZONE SP Вы можете запитать центральные тыловые АС от отдельного усилителя.

Примечание: Изменение установок TUNER SETTING и REDIRECT возможно только одновременно с восстановлением (загрузкой) установок по умолчанию FACTORY DEFAULT. Поэтому мы рекомендуем произвести выбор необходимых установок TUNER SETTING и REDIRECT в качестве первого этапа настройки аппарата, прежде чем Вы измените или сохраните в памяти какие-либо другие установки конфигурации.

Как восстановить установки FACTORY DEFAULT: С помощью кнопок UP/DWN выделите строку FACTORY DEFAULT и кнопками +/- выберите установку YES. Чтобы запустить процесс загрузки установок, нажмите кнопку ENTER. Аппарат выключится, а затем снова включится, уже с восстановленными заводскими установками. Для возвращения в главное меню MAIN MENU без восстановления установок FACTORY DEFAULT выберите NO и нажмите ENTER.

Примечание: Восстановление заводских установок стирает все хранящиеся в памяти пользовательские установки, включая временные задержки, конфигурацию АС, баланс, настройки входов и т.п. Вы потеряете ВСЕ настройки конфигурации системы. Перед восстановлением заводских установок тщательно обдумайте его целесообразность.

Как сохранить в памяти установки USER DEFAULT: Многие установки текущей конфигурации могут быть сохранены в качестве установок USER DEFAULT, которые в любое время можно активировать из этого меню. С помощью кнопок UP/DWN выделите строку SET USER DEFAULT и кнопками +/- выберите установку YES. Чтобы запустить процесс запоминания новых установок USER DEFAULT, нажмите кнопку ENTER. Для возвращения в главное меню MAIN MENU без сохранения в памяти каких-либо изменений, выберите во всех строках данного меню установки NO и нажмите ENTER.

Примечание: Если свободный объем памяти недостаточен для сохранения файла конфигурации USER DEFAULT, то пункт меню SET USER DEFAULT будет недоступен.

Как активировать хранящиеся в памяти установки USER DEFAULT: После сохранения в памяти файла конфигурации USER DEFAULT, Вы можете активировать эти установки в любое время. Для этого с помощью кнопок UP/DWN выделите строку USER DEFAULT, кнопками +/- выберите установку YES, и нажмите ENTER. Для возвращения в главное меню MAIN MENU без активации установок USER DEFAULT выберите установку NO

Стр. 44

Диагностика и устранение неполадок

Аппарат не включается

- Убедитесь, что шнур питания подсоединен к разъему на задней панели аппарата и к сетевой розетке, в которой есть напряжение.

- Убедитесь, что выключатель POWER на задней панели находится в положении ON.

Нет звука ни с одного входа

- Убедитесь, что не включено заглушение звука и регулятор громкости не выведен на минимум.

- Убедитесь, что выходы предусилителя подсоединены к усилителю мощности и этот усилитель включен.

- Убедитесь, что входы подсоединены к источникам сигнала и правильно настроены.

Нет звука от цифровых источников

- Убедитесь, что цифровой вход поставлен в соответствие нужному источнику и данный источник конфигурирован так, что может брать сигнал с цифрового входа (а не как аналоговый источник).

- Проверьте настройку DVD проигрывателя: активирован ли его цифровой выход в виде потока бит.

Нет звука из некоторых АС

- Проверьте подсоединение усилителя мощности и АС.

- Проверьте конфигурацию АС (меню SPEAKER SETUP и т.д.).

Нет изображения на ТВ мониторе

- Убедитесь, что ТВ монитор подсоединен правильно и надежно. Помните, что на компонентный выход передается сигнал с любых входов, на композитный выход – только с композитных входов, на S-Video выход – только с S-Video входов.

- Убедитесь, что правильно установлена цветовая система NTSC/PAL.

Меню не выводится на ТВ монитор

- Задайте вывод меню на ТВ монитор в меню OTHER OPTIONS (стр. 42).

- В некоторых PAL системах меню может не отображаться, если нет активного видеосигнала.

- Используя сигнал с прогрессивной разверткой, убедитесь, что в меню OTHER OPTIONS для данного входа задан режим прогрессивной развертки. Эта установка позволяет отображать меню на ТВ мониторе, прерывая подачу прогрессивного видеосигнала и восстанавливая ее после закрытия меню. Текущие операции управления (регулировка громкости и т.п.) при использовании прогрессивного сигнала  не могут отображаться на ТВ мониторе.

Звук не совпадает с изображением

- Проверьте, какой видео источник выбран для данного входа в меню INPUT SETUP.

- Убедитесь, что не задана ошибочная установка групповой задержки.

Щелчки или потрескивание при переключении входов

- Для поддержания максимального качества звука используется релейный переключатель входов. Его механическое пощелкивание – нормальное явление.

- Распознавание и декодирование цифрового сигнала занимает доли секунды. При быстром переключении входов или режимов, пока аппарат "захватывает" новый сигнал, из АС могут быть слышны щелчки или потрескивание. Это не причинит вреда.

Аппарат не поддается управлению

- Убедитесь, что в пульте находятся свежие элементы питания.

- Убедитесь, что ИК сенсор на передней панели не загорожен. Направьте пульт на сенсор.

- Убедитесь, что на сенсор не попадает сильное ИК излучение (прямой солнечный свет, свет от галогеновой лампы и т.п.).

- Отсоедините шнур питания от сетевой розетки, подождите 30 секунд и снова подсоедините (в целях сброса внутренних схем управления).

Стр. 45

Технические характеристики

Аудиотракг

Мощность усилителя в непрерывном режиме работы (активны семь каналов)

100 Вт/канал (20 Гц - 20 кГц, гармонические искажения < 0,05%, нагрузка 8 Ом)

Мощность усилителя в непрерывном режиме работы (активны два канала)

120 Вт/канал (1 кГц, гармонические искажения < 1,0%, нагрузка 8 Ом, стандарт DIN)

Суммарный коэффициент гармонических искажений	< 0,05%

Интермодуляционные искажения (60 Гц:7 кГц)		< 0,05%

Диапазон воспроизводимых частот

10 Гц - 120 кГц, +3 дБ (analog bypass)

10 Гц - 95 кГц,  +3 дБ (цифровой вход)

Отношение сигнал/шум (IHF, A-взвешенное)

95 дБ, аnalog bypass

92 дБ (Dolby Digital, DTS), 0 дБ Fs

Чувствительность/Импеданс входов

Линейного уровня: 200 мВ/100 кОм

Уровень/Импеданс выхода предусилителя

1,0 В/1 кОм

Регулировка тембра (Низкие частоты/Высокие частоты)

+6 дБ на 50 Гц и 15 кГц

Декодируемые форматы цифрового сигнала

Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS, DTS-ES, DTS 96/24, LPCM (до 192 К), HDCD, MP3, MPEG Multichannel

Видеотракт

Диапазон частот

3 Гц - 10 МГц +3 дБ (композитный, S-Video сигнал)

3 Гц - 100 МГц +3 дБ (компонентный сигнал)

Отношение сигнал/шум			45 дБ

Входной импеданс				75 Ом

Выходной импеданс				75 Ом

Выходной уровень				1,0 В

Тюнер диапазона FM

Рабочая чувствительность			14,2 дБФ

Отношение сигнал/шум (при 65 дБf)		70 дБФ

Гармонические искажения (при 65 дБf)	0,03%

Стерео разделение каналов (на 1 кГц)	45 дБ

Выходной уровень				1 В

Антенный вход				75 Ом, несимметричный

Тюнер диапазона AM

Чувствительность				500 мкВ/м

Отношение сигнал/шум			40 дБФ

Выходной уровень				500 мВ

Антенный вход				Рамочная антенна

Общие характеристики

Потребляемая мощность			990 Вт (рабочий режим)

130 Вт (без нагрузки)

19 Вт (в режиме готовности)

Сеть питания (переменный ток)		230 В, 50 Гц (Европейская версия)

Масса						20,4 кг

Габариты (ширина х высота х глубина)	432 x 189 x 427 мм

Высота передней панели

(опорные ножки удалены для монтажа на стойке)	176 мм

Проектируя отверстия в заказных корпусах, прибавляйте с каждой стороны аппарата минимум 1 мм с целью учета допуска.

Все характеристики являются точными на момент публикации. Компания Rotel оставляет за собой право вносить улучшения без уведомления.

Rotel и логотип «Rotel HiFi» являются зарегистрированными товарными знаками компании The Rotel Co., Ltd., Токио, Япония.

# Text boxes

##### ME 67