Cyrus CD 6 & CD 8x

Руководство пользователя

Cyrus CD 6 & CD 8x

| Рис.1 | Рис.3 | Cyrus CD 6 & CD 8x Руководство пользователя |
| --- | --- | --- |
| Рис.2 |  |  |

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Прочитайте перед использованием этого оборудования!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: знак восклицания должен привлечь ваше внимание к важным инструкциям и мерам безопасности в этом руководстве.

ВНИМАНИЕ: значок молнии предупреждает о наличии риска поражения электрическим током внутри этого изделия. Неуполномоченный персонал не должен открывать это устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, не снимайте крышки или панели устройства. В этом изделии нет частей, предназначенных для обслуживания пользователем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, не подвергайте это оборудование воздействию дождя или повышенной влажности.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: должны соблюдаться все предупреждения, нанесенные на изделие и приведенные в инструкции по эксплуатации.

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ: все инструкции по безопасности и эксплуатации нужно прочитать перед тем, как приступить к работе с устройством.

СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИИ: инструкции по безопасности и эксплуатации должны быть сохранены для использования в будущем.

ВЫПОЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ: должны выполняться все инструкции по безопасности и эксплуатации.

ЧИСТКА: перед чисткой отключите устройство от сети электропитания. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте влажную ткань.

ВОДА И ВЛАЖНОСТЬ: не используйте это изделие около воды — например, около ванны, умывальника, раковины или ванны для стирки, во влажном подвале или около плавательного бассейна и т.п. На изделие не должны попадать капли или брызги и него нельзя ставить предметы, заполненные жидкостями, например вазы.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА: изделие должно быть расположено в стороне от источников тепла, таких как радиаторы, печи или другого оборудования (включая усилители) которые выделяют тепло.

ВЕНТИЛЯЦИЯ: щели и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции, чтобы обеспечивать надежную работу изделия и защищать его от перегревания и эти отверстия не должен быть блокированы или закрыты. Отверстия никогда нельзя блокировать, помещая изделие на кровать, диван, коврик или подобную поверхность. Это изделие нельзя встраивать, например, в книжный шкаф или стойку, если не обеспечена надлежащая вентиляция.

ПОПАДАНИЕ ВНУТРЬ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ЖИДКОСТИ: не проталкивайте посторонние предметы через отверстия в корпусе, так как они могут касаться точек с опасными напряжениями или накоротко замыкать детали, что привести к пожару или поражению электрическим током.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: не устанавливайте это устройство на неустойчивую подставку, штатив, кронштейн или крепление. Устройство может упасть, что может вызвать серьезную травму и серьезное повреждение устройства. Используйте дополнительное оборудование, рекомендуемое изготовителем или проданное с изделием. Любой монтаж изделия должен выполняться в соответствии с инструкциями изготовителя и с использованием монтажных принадлежностей, рекомендуемых изготовителем.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: не используйте приспособления, не рекомендованные изготовителем изделия, так как они могут вызывать отказ устройства.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ: изделие на тележке необходимо перемещать осторожно. Быстрые остановки, чрезмерные усилия или неровные поверхности могут привести к опрокидыванию тележки с изделием.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ: это изделие нужно работать только от источника питания, обозначенного на маркировочной этикетке. Если Вы не уверены относительно типа источника электропитания в вашем доме, проконсультируетесь с вашим дилером или местным производителем электроэнергии. Для изделий, работающих от батарейного питания или других источников, см. инструкцию по эксплуатации.

ПЕРЕГРУЗКА: никогда не перегружайте сетевые розетки, удлинители или встроенные электрические розетки. Это увеличивает опасность возгорания или поражения электрическим током.

ЗАЩИТА ШНУРА ПИТАНИЯ: шнуры питания нужно проложить, так чтобы по ним не ходили, и они не пережимались. Уделите особое внимание местам расположения проводов и разъемов, электрических розеток и точкам выхода шнуров из прибора.

ОТКРЫТЫЕ ПЛАМЯ: на это изделие нельзя помещать никакие источники открытого пламени, такие как свечи.

МОЛНИЯ: для дополнительной защиты во время грозы, или когда это устройство не обслуживается и не используется в течение длительного периода времени, отключайте его от настенной штепсельной розетки и отсоединяйте кабельную сеть. Это предотвратит повреждение устройства из-за бросков тока в линии электропитания.

ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ:

В разъем для подключения питания на задней панели устройства вставьте литой IEC разъем сетевого шнура, который входит в комплект поставки.

Требование к сетевому питанию для CD8X указано на этикетке на задней панели. Перед подсоединением убедитесь, что это напряжение соответствует вашему сетевому питанию.

Изделия 230 В:	Диапазон изменения напряжений	220В-240В

Изделия 115 В:	Диапазон изменения напряжений	110В-120В

Если Вы переезжаете в область с другим сетевым напряжением, свяжитесь с вашим дистрибьютором Cyrus, чтобы переделать изделие.

В этом устройстве нет предохранителей заменяемых пользователем.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

не пытайтесь обслуживать это устройство самостоятельно. Открытие или снятие крышек может подвергать Вас воздействию опасного напряжения или другим опасностям. Предоставьте выполнять все виды обслуживания квалифицированному обслуживающему персоналу.

ПОВРЕЖДЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ: отключите устройство от источника питания переменного тока и предоставьте выполнять обслуживание квалифицированному обслуживающему персоналу в следующих случаях:

- когда повреждены шнур электропитания или штекер.

- при попадании внутрь оборудования жидкости или посторонних предметов.

- при попадании оборудования под дождь или в места с повышенной влажностью.

- Если устройство падало или у него поврежден корпус.

- если оно не работает нормально при выполнении инструкций по эксплуатации. (Для настройки используйте только органы управления, определенные в инструкции по эксплуатации. Неправильная настройка других органов управления может привести к повреждению устройства и потребовать значительного объема работы квалифицированным техническим специалистом, чтобы восстановить нормальный режим работы устройства).

- Если у устройства замечены характерные изменения рабочих характеристик.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: когда требуется использование запасных частей, обслуживающий технический персонал должен использовать запасные части, указанные изготовителем, или они должны иметь такие же характеристики как оригинальные детали. Несанкционированные замены могут привести к пожару, поражению электрическим током или другим опасностям.

КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА: после завершения любого обслуживания или ремонта технический персонал должен выполнить контрольные проверки, чтобы убедиться, что устройство находится в рабочем состоянии.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

Для получения советов по обслуживанию изделия или технических консультаций, обращайтесь только в авторизованные сервисные центры Cyrus. Дистрибьюторы Cyrus перечислены в конце этой инструкции по эксплуатации.

Добро пожаловать в мир Cyrus

Поздравляем с выбором высококачественных изделий Cyrus. Наша современная технология проектирования и отличное качество изготовления выиграли бесчисленные награды во всем мире. Мы уверены, что Вы получите удовольствие от обладания изделием от одного из наиболее признанных и почитаемых изготовителей высококачественного оборудования.

Перед началом установки внимательно прочитайте эти инструкции. Они помогут Вам благополучно и правильно установить ваш Cyrus CD8x.

Различия моделей Cyrus CD8X и CD6

Эти инструкции для пользователя относятся к CD-плеерам Cyrus CD8X и Cyrus CD6. Различия для моделей обозначены в конкретных местах текста.

Подготовка к установке

Перед установкой CD8X убедитесь, что в коробке с принадлежностями находятся следующие изделия.

- Гарантийный талон (задняя обложка этой инструкции по эксплуатации)

- Шнур сетевого электропитания

- Пульт дистанционного управления

- 2x провода с разъемами "тюльпан" для подсоединения MC-BUS

После извлечения этих изделий сохраните упаковку.

Устанавливайте CD8X в хорошо проветриваемом месте в стороне от источников высокой температуры, пыли или влажности. Никогда не устанавливайте CD8X под другим устройством или на любой поверхности, которая может препятствовать его охлаждению или вентиляции.

УСТАНОВКА (См. Рис. 1)

Пояснения к рисунку на задней панели:

1. Аудиовыходы		4. Система MC-Bus

2. Оптический Выход	5. Подсоединение PSX-R *

3. Цифровой выход* 	6. Разъем для подключения питания

* Только для CD8X

Подсоединение к усилителю системы

Подсоедините соответствующий стереошнур с разъемами RCA к гнездам аудиовыхода (1) CD8X и соответствующему входу усилителя или приемника. Входы усилителя, подходящие для этой цели — входы CD или AUX.

Двойные выходы предназначены для удобного подсоединения к многокорпусным устройствам или для прямого подсоединения к устройствам записм на ленту или диск и т.п.

НЕ подсоединяйте CD8X ко входу PHONO усилителя, так как это может повредить ваш усилитель или громкоговорители.

Подсоединение внешнего цифро-аналогового преобразователя

CD8X имеет цифровой выход для подключения внешнего цифро-аналогового преобразователя. Используя цифровые шнуры, подсоедините гнездо с маркировкой DIGITAL OPTICAL (2) или DIGITAL COAXIAL (3) (только CD8x) ко входу соответствующего цифро-аналогового преобразователя и подсоедините аудиовыходы преобразователя к соответствующему входу усилителя. См. руководство на цифро-аналоговый преобразователь.

Рекомендуется использовать подсоединение DIGITAL COAXIAL, где оно доступно.

Подсоединение Cyrus PSX-R (CD8X только)

Cyrus PSX-R — высококачественный стабилизированный источник электропитания, использование которого поднимет CD8X до уровня изделия мирового класса.

Разрывной штепсельный разъем, установленный на кабель от PSX-R, должен быть надежно соединен с гнездом PSX-R (5) на задней панели CD8X. При правильной установке разъем зафиксируется в гнезде.

Примечание: источник электропитания PSX-R и CD8X необходимо будет подсоединить к сетевому питанию.

Подсоединение MC-Bus System (опциональное)

Используя подсоединение MC-BUS на CD8X, можно установить высокофункциональную интегрированную систему с полным дистанционным управлением. Эта функция используется, если Вы используете усилитель Cyrus. Инструкции по монтажу MC-BUS приведены в соответствующем руководстве.

РАБОТА УСТРОЙСТВА (см. Рис. 2)

Пояснения к рисунку передней панели:

| Дверца лотка для загрузки CD Кнопка включения дежурного режима Индикатор дежурного режима Приемник пульта ДУ Дисплей Останов/извлечь диск | Повтор Поиск в прямом направлении Поиск в обратном направлении Следующий трек Предыдущий трек Воспроизведение/Пауза |
| --- | --- |

Включение

Сетевое электропитание к CD8X должно обычно оставляться включенным, если только устройство не остается без обслуживания в течение длительного периода, тогда сетевое электропитание должно быть выключено, или изделие должно быть  отсоединено от источника питания переменного тока.

Когда включается питание, клавиша STANDBY (8) используется для управления питанием. Индикатор дежурного режима (9) светится красным цветом, когда CD8X находится в дежурном режиме и зеленым, когда оно в рабочем режиме.

Загрузка диска

Нажмите клавишу (12) STOP/OPEN, чтобы открыть лоток для CD. Поместите CD в лоток стороной с этикеткой вверх. Снова нажмите клавишу (12) STOP/OPEN. Лоток для CD загрузится в плеер. При проверке содержимого диска на дисплее CD8X будет отображено 'Reading'.

Воспроизведение диска

Нажмите клавишу (18) PLAY/PAUSE на передней панели. Воспроизведение начнется с трека 1 если не выбрано иначе.

Приостановка воспроизведения

Нажмите клавишу (18) PLAY/PAUSE, чтобы приостановить воспроизведение текущего трека. Диск будет задержан в точной точке прерывания, и на дисплее будет отображен символ PAUSE. Чтобы возобновить воспроизведение диска нажмите клавишу (18) PLAY/PAUSE снова.

Ускоренная перемотка вперед/назад

Клавиши поиска в прямом (14) и обратном (15) направлении можно использовать, чтобы найти определенную точку на треке. Поиск первоначально начинается с медленной скоростью, увеличивающейся через несколько секунд, если удерживать клавишу нажатой.

Клавиши поиска также находят следующий или предыдущий треки, если удерживать ее достаточно долго.

Выбор предыдущего/следующего трека

Нажатие клавиш СЛЕДУЮЩИЙ (16) или ПРЕДЫДУЩИЙ (17) позволяет переходить вперед или назад по трекам на CD. На дисплее появляется индикация трека.

Повторение

Клавишу повторения (13) можно использовать для воспроизведения всего диска или запрограммированных треков.

Когда выбрано ПОВТОРЕНИЕ, на дисплее отображается его символ. Нажмите клавишу второй раз, чтобы отменить повторение.

Если выбор программы запомнен, клавиша повторения (13) позволит непрерывно воспроизводить эту последовательность треков.

Клавиша остановки/открытия лотка

Когда диск воспроизводится, нажмите клавишу остановки/открытия (12), чтобы немедленно остановить диск.

Если диск уже неподвижен, одно прикосновение к клавише остановки/открытия (12) откроет лоток.

Память программ

CD8X имеет два режима программирования — программирование и исключение. Программирование устанавливает воспроизведение плеером CD8X последовательности треков, которые вам нравятся, исключение устанавливает пропуск треков, которые вам не нравятся. Чтобы установить CD8X в программирование и исключение треков, сделайте следующее:

- Загрузите диск.

- Нажмите один раз кнопку СОХРАНИТЬ В ПАМЯТЬ на пульте дистанционного управления, чтобы установить режим программирования (на дисплее отображается 'Enter Tracks' (введите треки)), или дважды, чтобы установить режим исключения (на дисплее отображается 'Skip Tracks' (пропустить треки)).

- С цифровой клавиатуры пульта дистанционного управления введите последовательность треков, которые нужно сохранить (или пропустить). В памяти программ может храниться максимум 30 треков. Если в последовательности программирования сделана ошибка, нажатие клавиши остановки отменит последний ввод номера.

- Когда все треки сохранены, снова нажмите клавишу MEMORY (на дисплее теперь отображается 'Program Ready' ('программа готова')).

- Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы начать воспроизведение треков в запрограммированной последовательности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Индикация 'MEMORY FULL' (память заполнена) покажет на дисплее, когда запомненная программа превышает 30 треков или время сохраненной программы составляет 100 или больше минут.

- Нажатие клавиши ОСТАНОВКИ, в то время как программа сохранена, чтобы очистить память необходимо дополнительное нажатие клавиши. Таким образом:

- Нажмите клавишу ОСТАНОВКИ один раз, чтобы остановить диск.

- Нажмите клавишу ОСТАНОВКИ второй раз, чтобы очистить память.

- Нажмите клавишу ОСТАНОВКИ третий раз, чтобы открыть лоток.

- Одно непрерывное нажатие выполнит все операции.

ДИСПЛЕЙ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ (см. Рис. 3)

Пояснения к рисунку дисплея передней панели:

- Отображение трека (две цифры)

Отображение номера трека, считывания диска и сообщения об ошибке.

- Индикатор режима

Показывает текущий рабочий режим (воспроизведение, пауза и т.д.)

- Отображение времени

Когда диск остановлен, показывает суммарное время.

Когда диск воспроизводится, отображается либо истекшее время для текущего трека или время, остающееся до конца диска (22).

- Индикатор повторения

Этот символ показывает, что установлено повторение.

- Отображение памяти

Показывает, когда в памяти хранится программа.

- Область отображения текста

Для сообщений о состоянии.

РАБОТА С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ AVRS7

CD8X поставляется с пультом дистанционного управления Cyrus, который будет управлять усилителями Cyrus, тюнерами и декодерами объемного звука в дополнение к CD8X.

Кнопки выбора системы

AVRS7 будет посылать команды большинству изделий семейства Cyrus. Команды можно посылать другим компонентам системы, выбирая соответствующую систему на пульте. Эти кнопки помечены CD, TU, AV, AV-S и SETUP. Кнопки CD, TU, AV, AV-S мигают, показывая, какой тип изделия управляется. При посылке команды декодеру объемного звука в режиме SETUP будет мигать клавиша AV.

- Нажатие CD пошлет команды CD8X. Эта клавиша также включит CD8X и выберет вход CD стерео усилителя.

- Нажатие TU пошлет команды FM тюнерам. Эта клавиша также включит FM тюнер и выберет вход TU стерео усилителя.

- Нажатие AV пошлет команды DVD-плееру. Эта клавиша также включит DVD-плеер и выберет вход AV стерео усилителя.

Стереоусилитель будет реагировать на кнопки громкости, баланса, приглушения звука и ввода, когда выбрана любая из приведенных выше систем.

ПРИМЕЧАНИЕ — клавиши AV-S и SETUP не используются для управления стереосистемой.

Многоканальные системы объемного звука

Кнпки AV-S и SETUP AVRS7 будут управлять декодером объемного звука Cyrus. Если у вас есть декодер Cyrus, который первоначально не был поставлен с пультом дистанционного управления AVRS7, полная копия инструкции на AVRS7 доступна на Web-сайте Cyrus — www.Cyrusaudio.com.

Дополнительные функции пульта дистанционного управления CD8X

Следующие дополнительные функции CD8X доступны при помощи пульт дистанционного управления AVRS7:

Цифровая клавиатура прямого доступа

Нажмите любую цифровую кнопку на пульте. На дисплее появится номер трека, и CD8X будет сканировать и воспроизводить выбранный трек. Если диск имеет свыше десяти треков, CD8X будет кратковременно ждать ввод второй цифры.

Когда сохранена программа, клавиатура будет давать доступ только к трекам, включенным в память программ.

Display Control

Нажмите кнопку DISPLAY OFF на пульте, чтобы выключить дисплей CD8X. Нажатие этой клавиши снова восстанавливает отображение в стандартном режиме. Выключение дисплея останавливает поток цифровой информации, необходимый для его обновления и уменьшает нагрузку на источник электропитания. Это улучшает общее качество звука без неблагоприятного воздействия на обычные функций CD8X.

Подстройка фазы

Абсолютная фаза определена аудиосистемой и процессом записи. Изменения в абсолютной фазе едва различимы и лучше всего их устанавливать из позиции для прослушивания. Абсолютную фазу аудиосигнала можно изменить с пульта дистанционного управления, используя кнопку PHASE INVERT. В области отображения текста будет показано сообщение 'Phase Normal' или 'Phase Invert'.

Рабочие характеристики CD8X не изменяются от того, находится ли сигнал в обычном режиме или режиме инвертирования фазы.

Примечание: когда используется внешний цифро-аналоговый преобразователь, коррекция абсолютной фазы не применяется к цифровому выходу. Коррекцию фазы нужно будет затем выбрать на цифро-аналоговом преобразователе.

Выбор отображения времени

Кнопка DISPLAY MODE использует выбор двух режимов отображения.

Режим 1 	Отображает истекшее время (21). На дисплее отображается время, истекшее с начала текущего трека.

Режим 2	Отображает оставшееся время (22) со знаком минус. На дисплее отображается время, остающееся до конца диска.

Полный перечень команд пульта дистанционного управления

Полный перечень команд AVRS7 перечислен в таблице на обороте.

|  | РЕЖИМ CD | РЕЖИМ TU | РЕЖИМ AV/DVD | РЕЖИМ AV-S/DVD | РЕЖИМ SETUP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключает питание всех систем |
| 2 | CD,TU или AV MODE SELECT — Включение питания CD8x, тюнера или DVD — Выбор входа CD, TU или AV стереоусилителя. |
| 3 | AV SURROUND MODE SELECT — включение питания DVD и декодера объемного звука. |
| 4 | Выбор входа стереоусилителя. | Выбор входа стереоусилителя. | Выбор входа стереоусилителя. | Выбор входа декодера объемного звука. | Выбор входа декодера объемного звука. |
| 5 | Выбор баланса стереоусилителя. | Выбор баланса стереоусилителя. | Выбор баланса стереоусилителя. | - | - |
| 6 | Регулировка уровня громкости стереоусилителя. | Регулировка уровня громкости стереоусилителя. | Регулировка уровня громкости стереоусилителя. | Регулировка уровня громкости декодера объемного звука. | Регулировка уровня громкости декодера объемного звука. |
| 7 | Приглушение звука стереоусилителя. | Приглушение звука стереоусилителя. | Приглушение звука стереоусилителя. | Приглушение звука декодера объемного звука. | Приглушение звука декодера объемного звука. |
| 8 | Режим отображения CD8x. | - | Быстрое масштабирование DVD. | Быстрое масштабирование DVD. | - |
| 9 | Инверсия фазы звука CD8x. | - | Быстрый выбор угла DVD. | Быстрый выбор угла DVD. | - |
| 10 | Следующий/предыдущий трек CD8x. | Следующая / предыдущая предустановка тюнера. | Следующий/предыдущий раздел/заголовок DVD. | Следующий/предыдущий раздел/заголовок DVD. | - |
| 11 | Следующий трек CD8x. | Следующая предустановка тюнера. | Перемещение курсора DVD вверх. | Перемещение курсора DVD вверх. | - |
| 12 | Поиск в прямом направлении CD8x. | Сканирование тюнером диапазона вверх. | Перемещение курсора DVD вправо. | Перемещение курсора DVD вправо. | Adj + |
| 13 | Предыдущий трек CD8x. | Предыдущая предустановка аюнера. | Перемещение курсора DVD вниз. | Перемещение курсора DVD вниз. | - |
| 14 | Поиск в обратном направлении CD8x. | Сканирование тюнером диапазона вниз. | Перемещение курсора DVD влево. | Перемещение курсора DVD влево. | Adj- |
| 15 | - | - | DVD OK. | DVD OK. | Adj exit. |
| 16 | Выключение дисплея CD8x. | Выключение дисплея тюнера. | Выключение дисплея DVD. | Выключение дисплея DVD. | Выключение дисплея декодера объемного звука*. |
| 17 | CD8X Воспроизведение/пауза/останов. | - | DVD воспроизведение/пауза/останов. | DVD воспроизведение/пауза/останов. | - |
| 18 | Выбор трека CD8x. | Выбор предустановки тюнера. | Выбор раздела/заголовка DVD. | Выбор раздела/заголовка DVD. | Установка громкоговорителя и сабвуфера декодера объемного звука. |
| 19 | Запоминание в память треков CD8x. | Запоминание предустановки тюнера. | - | - | - |
| 20 | - | - | Режим раздела/заголовка DVD. | Режим раздела/заголовка DVD. | - |
| 21 | - | - | Активизация экранного меню DVD. | Активизация экранного меню DVD. | - |
| 22 | - | - | Выбор меню DVD. | Выбор меню DVD. | - |
| 23 | AV SETUP MODE SELECT — Включение питания декодера объемного звука. |
| 24 | - | - | - | - | Установка режимов декодера объемного звука. |
| 25 | - | - | - | - | Установка помех декодера объемного звука. |
| 26 | - | Тюнер стерео / моно. | - | Выбор режима стереозвука декодера объемного звука. | Установка входов декодера объемного звука. |
| * Чтобы активизировать эту функцию может потребоваться модернизация опциональной программы декодера. |

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если ваш CD8X не работает правильно, отсоедините питание и проверьте все подсоединения, используя примечания в этом руководстве. Если проблемы продолжают существовать, может помочь контрольная таблица, приведенная ниже.

При возникновении любых сомнений, проконсультируетесь с вашим дилером.

Диск вращается без звука

Выключите питание аудиосистемы и убедитесь, что были правильно сделаны подсоединения к усилителю CD8X. При использовании с другим цифро-аналоговым преобразователем, проверьте подсоединение гнезда 'DIGITAL OUT' CD8X к цифро-аналоговому преобразователю. Проверьте также, чтобы на цифро-аналоговый преобразователь и усилитель было подано питание и что правильно установлен селектор входа и регулятор уровня громкости этих устройств. Возможно, была установлена пауза. Проверьте наличие символа паузы на дисплее. Снова нажмите клавишу PLAY/PAUSE на передней панели или пульте дистанционного управления, чтобы отменить паузу.

Пропуск треков или искаженный звук

Диск может быть грязным или очень сильно поцарапанным. Пробуйте воспроизвести другой диск. Если другой диск воспроизводится нормально, попытайтесь, очистить 1-й диск.

Индикация на дисплее 'Disc error'

Диск не будет читаться. Он может быть грязным или поврежденным.

Нет отображения на дисплее

Дисплей, возможно, был выключен с пульта дистанционного управления. Снова нажмите кнопку выключения дисплея, чтобы восстановить отображение и подсветку.

Отсутствует дистанционная работа

Пульт дистанционного управления может быть не установлен для управления CD8X. Нажмите CD кнопка и повторите команды. Должны быть заменены аккумуляторы пульта дистанционного управления: Снимите крышку батарейного отсека, расположенную внизу устройства. Удалите аккумуляторы и замените их на новые в соответствии с маркировкой в нижней части батарейного отсека. Аккумуляторы в устройстве должны быть заменены только на новые аккумуляторы типа AAA (I.E.C. LR03).

Лазерное изделие

Это этикетка на задней панели сообщает Вам, что устройство содержит лазерное устройство. Если открыть это устройство, пользователь будет подвергаться воздействию излучения от лазерного луча.

Спецификация CD8X

Источник электропитания

Напряжение:	Как плата на задней панели устройства

Потребляемая мощность

Воспроизведение 	 11 Вт

Дежурный режим	5,5 Вт

Электромагнитная совместимость и 
соответствие нормам безопасности (230 В)	CE

Электромагнитная совместимость и 
соответствие нормам безопасности (115 В)	FCC, cCSAus

Корпус

Габаритные размеры	215 x 75 x 365 мм

Вес	3,5 кг

Материал	Литое шасси

Рабочие характеристики аудиотракта

Уровень выходного сигнала	2,1 В cms

Выходное сопротивление	50 Ом

Частотная характеристика	20-20000 Гц ±0,2 дБ

Разделение каналов	124 дБ @ 1 кГц

>103 дБ @20 кГц

Отношение сигнал-шум (с использ. пустого трека)   	>110 dBA

Суммарный коэффициент гармоник @-10 дБ	0,005%

Совместимость с дисками	CD Audio, CD-R

Спецификация CD6

Источник электропитания

Напряжение:	Как плата на задней панели устройства

Потребляемая мощность

Воспроизведение 	 7,5 Вт

Дежурный режим	4,5 Вт

Электромагнитная совместимость и 
соответствие нормам безопасности (230 В)	CE

Электромагнитная совместимость и 
соответствие нормам безопасности (115 В)	FCC, cCSAus

Корпус

Габаритные размеры	215 x 75 x 365 мм

Вес	3,1 кг

Материал	Литое шасси

Рабочие характеристики аудиотракта

Уровень выходного сигнала	2,1 В cms

Выходное сопротивление	50 Ом

Частотная характеристика	20-20000 Гц ±1 дБ

Частотная характеристика	20-20000 Гц ±0,2 дБ

Разделение каналов	112 дБ@1 кГц

>87 дБ@20 кГц

Отношение сигнал-шум (с используется. пустого трека) 	>100 dBA

суммарный коэффициент гармоник @-10 дБ	0,006%

Совместимость с дисками	CD Audio, CD-R

Cyrus сохраняет за собой право изменять всю спецификацию без уведомления.