# Exposure 1010 AMP

# Интегрированный усилитель

# Краткое руководство пользователя

Благодарим вас за покупку интегрированного усилителя Exposure 1010 AMP.

# Перед использованием

## Комплект поставки

Интегрированный усилитель Exposure 1010

Сетевой шнур

Системный пульт дистанционного управления Exposure HS-102 (элементы питания в комплект не входят)

Убедитесь что аппарат выключен, и установлена минимальная громкость.

Примите во внимание, что новому аппарату может потребоваться до 48 часов работы для достижения заявленных характеристик. В дальнейшем необходимое для этого время составит приблизительно 30 минут.

Выход аппарата оснащен автоматическим предохранителем, срабатывающем при коротком замыкании или слишком высоком токе в цепи. Для того чтобы выход снова заработал, выключите аппарат на пять минут.

## 1. Установка

Интегрированный усилитель Exposure 1010: вид спереди

- Перед выполнением любых соединений установите минимальную громкость.

- Вставьте сетевой шнур в гнездо питания аппарата.

- Вставьте вилку шнура питания в стенную розетку. Запрещается включать аппарат до выполнения всех соединений.

## 2. Подключение устройств (проигрывателя CD, тюнера, кассетной деки, проигрывателя DVD и т. п.)

Интегрированный усилитель Exposure 1010: вид сзади

Входы

Соедините выходные штекеры подключаемого устройства (проигрывателя CD, тюнера, кассетной деки, проигрывателя DVD и т. п.) со штекерами соответствующего входа аппарата с помощью аудиокабелей RCA.

Вход AV

Предназначен для подключения к аппарату AV ресивера. Управление громкостью звука при использовании этого входа осуществляется на AV ресивере, а не на аппарате.

| CD Player | Проигрыватель CD |
| --- | --- |
| Tuner | Тюнер |
| DVD Player | Проигрыватель DVD |
| Tape Deck | Кассетная дека |
| Satellite/Cable TV | Спутниковый приемник или приставка кабельного телевидения |
| AV processor | AV Ресивер/ AV процессор |

- Убедитесь, что правый и левый каналы подключены правильно (правый канал обозначен красным цветом).

- Вход для подключения кассетной деки обозначен меткой «TAPE PLAY»

Выход

Линейный выход, обозначенный меткой «TAPE REC», предназначен для записи выходного сигнала.

## 3. Подключение акустических систем

- Подключите правую и левую акустическую систему соответственно к правому и левому выходу аппарата.

- Подключите положительную (+) клемму аппарата к положительной (+) клемме акустической системы.

- Подключите отрицательную (−) клемму аппарата к отрицательной (−) клемме акустической системы.

## 4. Эксплуатация

- Установите минимальную громкость.

- Нажмите на кнопку «POWER». Загорится светодиодный индикатор. После шестисекундной задержки реле предварительного усилителя издаст щелчок; одновременно с этим загорится индикатор выбранного входа.

- Перед запуском воспроизведения плавно поверните ручку громкости приблизительно на 20% по часовой стрелке. Может наблюдаться тихий шипящий звук.

- Выберите необходимый вход нажатием на соответствующую кнопку. Запустите воспроизведение на устройстве, подключенном к выбранному входу. Вы должны услышать воспроизводимый звук.

## 5. Пульт дистанционного управления

При использовании ПДУ ручка селектора входов будет автоматически поворачиваться таким образом, чтобы ее положение совпадало с выбранным на ПДУ входом аппарата.

Служат для управления проигрывателем CD производства компании Exposure (при его наличии).

Служит для включения режима MUTE. В этом режиме устанавливается минимальная громкость звука, и гаснут индикаторы, расположенные на ручке громкости и ручке селектора входов. Для отключения режима MUTE и возврата громкости к исходному уровню нажмите эту кнопку повторно, или нажмите кнопку «VOL+».

Служат для увеличения и уменьшения громкости. При регулировке громкости будет мигать индикатор, расположенный на ручке громкости.

Служат для выбора активного входа аппарата. При переключении входов будет мигать индикатор, расположенный на ручке селектора входов.

# Инструкции по безопасности

Неправильная установка аппарата или использование его не по назначению может привести к травмам вследствие поражения электрическим током.

- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует маркировке на задней панели аппарата. При необходимости эксплуатации аппарата в другой стране проконсультируйтесь с компанией Exposure Electronics.

- Убедитесь что комплектный шнур питания подходит к вашей розетке. В противном случае немедленно свяжитесь с дилером.

- Аппарат оборудован сетевым предохранителем, встроенным в гнездо питания IEC на задней панели. Предохранитель доступен для замены пользователем.

- Номинальный ток срабатывания предохранителя — 1,6 А.

- Не допускайте попадания жидкости на аппарат. Не помещайте на корпус аппарата сосуды с жидкостью, такие как вазы.

- Отключайте аппарат от сети, если вы не используете его в течение длительного времени.

- Не открывайте корпус аппарата. В аппарате нет деталей, которые могут обслуживаться пользователем.

- Всегда устанавливайте минимальную громкость перед тем как включить или выключить аппарат.

- Убедитесь что аппарат выключен перед выполнением любых соединений.

# Меры предосторожности

Соблюдайте следующие меры предосторожности для длительной и бесперебойной работы аппарата:

- Не замыкайте накоротко выходные клеммы аппарата.

- Не снимайте крышку аппарата и не разбирайте его.

- Не допускайте попадания жидкости на аппарат. Не помещайте на корпус аппарата сосуды с жидкостью, такие как вазы.

- Не используйте аппарат в местах с повышенной влажностью и не допускайте попадания жидкости внутрь аппарата.

- Запрещается эксплуатация аппарата без предохранителя или с предохранителем, имеющим номинальный ток срабатывания, отличающийся от указанного.

- При установке аппарата убедитесь в возможности беспрепятственной циркуляции воздуха вокруг корпуса аппарата.

- Не допускайте контакта корпуса аппарата с растворителями или абразивными веществами.

Невыполнение данных мер предосторожности может привести к лишению вас гарантии.

# Технические характеристики

| Выходная мощность (1 кГц) | 50 Вт на канал (RMS, нагрузка 8 Ом) |
| --- | --- |
| Входная чувствительность | 250 мВ |
| Входной импеданс | > 14 кОм, линейный вход |
| Выход предварительного усилителя | Коэффициент усиления 18 дБ |
| Диапазон частот | 20 Гц — 20 кГц (± 0,5 дБ) |
| Коэффициент гармонических искажений | < 0,05% (1 кГц, номинальная мощность) |
| Отношение сигнал-шум | > 100 dBA (номинальная мощность) |
| Разделение каналов | 20 Гц — 20 кГц, > 60 дБ |
| Питание | ~ 220/240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 120 ВА (нагружены оба канала, 8 Ом) |
| Габариты (Ш × В × Г) | 440 × 90 × 310 мм |
| Масса без упаковки | 7 кг |
| Масса с упаковкой | 9 кг |

# Условия гарантии компании Exposure

- Компания Exposure предоставляет вам право на БЕСПЛАТНЫЙ ремонт аппарата в течение трех (3) лет с даты покупки.

- Гарантия распространяется только на аппараты, приобретенные у авторизованного дилера компании Exposure, зарегистрированного у авторизованного агента компании Exposure в вашей стране пребывания.

- Гарантия не распространяется на неисправности аппарата, возникшие вследствие несчастного случая, использования аппарата не по назначению, естественного износа, небрежного обращения, а также вследствие модификации и/или ремонта аппарата или замены любых его частей неуполномоченными на то лицами. Гарантия также не распространяется на ущерб или утерю, произошедшие во время транспортировки аппарата от лица или к лицу, воспользовавшемуся правом на гарантийный ремонт.

- Гарантия покрывает стоимость ремонта и запасных частей в течение трех (3) лет с даты покупки. Пожалуйста, сохраните оригинал чека, подтверждающего факт покупки аппарата и дату покупки. Право на гарантийный ремонт предоставляется только лицу, купившему аппарат, и не может быть передано другим лицам.

Порядок предоставления гарантийного ремонта

- Аппарат в упаковке следует вернуть дилеру, у которого он был приобретен, либо непосредственно местному дистрибьютору. К аппарату следует приложить доказательство покупки или копию кассового чека с датой покупки.

- При необходимости доставки аппарата следует воспользоваться услугами курьерской службы. Высылать аппарат почтой запрещается. Оплата доставки осуществляется покупателем.

- Компания не несет ответственности за аппарат во время его доставки. Покупателю рекомендуется застраховать аппарат от ущерба или утери во время доставки.

- Гарантийный ремонт осуществляется только при предъявлении гарантийного талона.

- При обнаружении изменения или подделки гарантийного талона или серийного номера аппарата, покупатель лишается права на гарантийный ремонт.

- Дилер или агент уведомит покупателя о завершении ремонта. Покупатель должен забрать отремонтированный аппарат в течение 14 дней с даты уведомления, в противном случае Компания оставляет за собой право взыскать с покупателя стоимость хранения.

- Компания оставляет за собой право утилизировать аппарат без компенсации покупателю по истечении 90 дней с даты уведомления любым подходящим способом.