# Exposure 2010S2 CD

# CD-проигрыватель

# Краткое руководство пользователя

Благодарим вас за покупку CD проигрывателя Exposure 2010S2 CD.

# Перед использованием

## Комплект поставки

Проигрыватель CD Exposure 2010S2 CD

Сетевой шнур

Системный пульт дистанционного управления Exposure HS-101 (элементы питания входят в комплект)

Примите во внимание, что новому аппарату может потребоваться до 48 часов работы для достижения заявленных характеристик. В дальнейшем необходимое для этого время составит приблизительно 30 минут.

Для наилучшего звучания рекомендуется совместно с оборудованием Exposure использовать акустические кабели Exposure.

## 1. Установка

- Вставьте сетевой шнур в гнездо питания аппарата.

- Вставьте вилку шнура питания в стенную розетку. Запрещается включать аппарат до выполнения всех соединений.

## 2. Подключение усилителя

Аппарат оборудован как аналоговым, так и цифровым аудиовыходом.

Для подключения используйте выбранный вами кабель. Аудиокабели в комплект поставки не входят.

Проигрыватель CD Exposure 2010S2 CD: вид сзади

Аналоговый выход

- Соедините штекеры RCA с линейным входом усилителя.

- Убедитесь, что правый и левый каналы подключены правильно (правый канал обозначен красным цветом).

Цифровой выход

Предназначен для подключения

- внешнего цифро-аналогового преобразователя, или

- цифрового устройства, такого как рекордер CD или MD дека.

(Обратитесь к разделу «Дополнительная информация по установке» за рекомендациями по достижению наилучшего качества звука.)

## 3. Эксплуатация

Убедитесь, что на вашем усилителе установлена минимальная громкость.

Проигрыватель CD Exposure 2010S2: вид спереди

Нажмите на кнопку «POWER».

Загорится светодиодный индикатор.

Включится дисплей.

## 4. Органы управления

| Open | Служит для открытия и закрытия лотка аппарата. |
| --- | --- |
| Stop | Служит для остановки воспроизведения. |
| Play/Pause | Служит для запуска воспроизведения. Нажмите эту кнопку для того чтобы приостановить воспроизведение. Снова нажмите эту кнопку для того чтобы продолжить воспроизведение. |
| ¦<< | Служит для перехода к предыдущей дорожке. |
| >>¦ | Служит для перехода к следующей дорожке. |
| Display | Служит для управления дисплеем. После нажатия этой кнопки дисплей выключится; в дальнейшем нажатия любых других кнопок будут включать дисплей на короткое время. Повторное нажатие этой кнопки снова включит дисплей. |

## 5. Пульт дистанционного управления

Перед использованием ПДУ для управления аппаратом необходимо нажать на ПДУ кнопку «CD» черного цвета.

| 1—9, 10+ | Служат для непосредственного выбора дорожки. |
| --- | --- |
| Display | Служит для управления дисплеем. После нажатия этой кнопки дисплей выключится; в дальнейшем нажатия любых других кнопок будут включать дисплей на короткое время. Повторное нажатие этой кнопки снова включит дисплей. |
| PROG | Служит для воспроизведения дорожек в запрограммированном порядке. |
| RANDOM | Служит для воспроизведения дорожек в случайном порядке. |
| TIME | Служит для отображения оставшегося времени воспроизведения дорожки. |
| RPT | Служит для повторного воспроизведения дорожки или диска. |
| PREV | Служит для перехода к предыдущей дорожке. |
| NEXT | Служит для перехода к следующей дорожке. |
| <SEARCH> | Нажмите и удерживайте кнопку <<< для перемотки назад. Нажмите и удерживайте кнопку >>> для перемотки вперед. |
| Open | Служит для открытия и закрытия лотка аппарата. |
| Stop | Служит для остановки воспроизведения. |
| Play | Служит для запуска воспроизведения. |
| Pause | Служит для приостановки воспроизведения. Для того чтобы продолжить воспроизведение, снова нажмите эту кнопку, или нажмите кнопку «Play». |

# Дополнительная информация по установке

Использование цифрового выхода для повышения качества звука

Цифровой выход аппарата предназначен для подключения:

- внешнего цифро-аналогового преобразователя, или

- цифрового устройства, такого как рекордер CD или MD дека.

Для подключения цифровых устройств аппарат оборудован как коаксиальным разъемом BNC, так и оптическим разъемом Toslink

Если вы не используете ни один из этих разъемов, их отключение может повысить качество звука. Для выполнения этой операции рекомендуется обратиться к вашему дилеру. Инструкция по самостоятельному отключению цифрового выхода аппарата:

- Выключите аппарат.

- Выньте сетевой шнур из розетки и из гнезда питания аппарата.

- Отверните четыре болта, удерживающие крышку аппарата.

- Сдвиньте крышку назад приблизительно на два сантиметра, после чего снимите крышку аппарата.

- Снимите перемычку, обозначенную меткой «J2» с основной печатной платы аппарата. Перемычка находится на середине левого края платы.

- Поставьте на место крышку аппарата и заверните болты, удерживающие ее.

# Инструкции по безопасности

Неправильная установка аппарата или использование его не по назначению может привести к травмам вследствие поражения электрическим током.

- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует маркировке на задней панели аппарата. При необходимости эксплуатации аппарата в другой стране проконсультируйтесь с компанией Exposure Electronics.

- Убедитесь что комплектный шнур питания подходит к вашей розетке. В противном случае немедленно свяжитесь с дилером.

- Аппарат оборудован сетевым предохранителем, встроенным в гнездо питания IEC на задней панели. Предохранитель доступен для замены пользователем.

- Номинальный ток срабатывания предохранителя — 630 мА.

- Запрещается эксплуатация незаземленного аппарата.

- Не допускайте попадания жидкости на аппарат. Не помещайте на корпус аппарата сосуды с жидкостью, такие как вазы.

- Отключайте аппарат от сети, если вы не используете его в течение длительного времени.

- Не открывайте корпус аппарата. В аппарате нет деталей, которые могут обслуживаться пользователем.

- Всегда устанавливайте минимальную громкость на усилителе перед тем как включить или выключить аппарат.

- Убедитесь что аппарат выключен перед выполнением любых соединений.

# Меры предосторожности

Соблюдайте следующие меры предосторожности для длительной и бесперебойной работы аппарата:

- Не наклеивайте на компакт-диски ярлыков и наклеек.

- Не пишите на компакт-дисках.

- Не допускайте контакта поверхности компакт-дисков с растворителями или абразивными веществами.

- Не снимайте крышку аппарата и не разбирайте его. Допускается снимать крышку аппарата для доступа к перемычке «J2», отвечающей за цифровой выход аппарата.

- Не допускайте попадания жидкости на аппарат. Не помещайте на корпус аппарата сосуды с жидкостью, такие как вазы.

- Не используйте аппарат в местах с повышенной влажностью и не допускайте попадания жидкости внутрь аппарата.

- Запрещается эксплуатация аппарата без предохранителя или с предохранителем, имеющим номинальный ток срабатывания, отличающийся от указанного.

- Не допускайте контакта корпуса аппарата с растворителями или абразивными веществами.

Невыполнение данных мер предосторожности может привести к лишению вас гарантии.

# Технические характеристики

| Выходной уровень | 2 Vrms |
| --- | --- |
| Диапазон частот | 20 Гц — 20 кГц (± 0,03 дБ) |
| Коэффициент гармонических искажений | < 0,008%, 20 Гц — 20 кГц, 0 dBFs |
| Отношение сигнал-шум | > 100 dBA |
| Цифровой выход | S/PDIF, коаксиальный разъем BNC и оптический разъем Toslink |
| Питание | ~ 220/240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | < 25 ВА |
| Габариты (Ш × В × Г) | 440 × 90 × 300 мм |
| Масса без упаковки | 5 кг |
| Масса с упаковкой | 7 кг |

# Условия гарантии компании Exposure

- Компания Exposure предоставляет вам право на БЕСПЛАТНЫЙ ремонт аппарата в течение трех (3) лет с даты покупки.

- Гарантия распространяется только на аппараты, приобретенные у авторизованного дилера компании Exposure, зарегистрированного у авторизованного дистрибьютора компании Exposure в вашей стране пребывания.

- Гарантия не распространяется на неисправности аппарата, возникшие вследствие несчастного случая, использования аппарата не по назначению, естественного износа, небрежного обращения, а также вследствие модификации и/или ремонта аппарата или замены любых его частей неуполномоченными на то лицами. Гарантия также не распространяется на ущерб или утерю, произошедшие во время транспортировки аппарата от лица или к лицу, воспользовавшемуся правом на гарантийный ремонт.

- Гарантия покрывает стоимость ремонта и запасных частей в течение трех (3) лет с даты покупки. Пожалуйста, сохраните оригинал чека, подтверждающего факт покупки аппарата и дату покупки. Право на гарантийный ремонт предоставляется только лицу, купившему аппарат, и не может быть передано другим лицам.

Порядок предоставления гарантийного ремонта

- Аппарат в упаковке следует вернуть дилеру, у которого он был приобретен, либо непосредственно местному дистрибьютору. К аппарату следует приложить доказательство покупки или копию кассового чека с датой покупки.

- При необходимости доставки аппарата следует воспользоваться услугами курьерской службы. Высылать аппарат почтой запрещается. Оплата доставки осуществляется покупателем.

- Компания не несет ответственности за аппарат во время его доставки. Покупателю рекомендуется застраховать аппарат от ущерба или утери во время доставки.

- Гарантийный ремонт осуществляется только при предъявлении гарантийного талона.

- При обнаружении изменения или подделки гарантийного талона или серийного номера аппарата, покупатель лишается права на гарантийный ремонт.

- Дилер или дистрибьютор уведомит покупателя о завершении ремонта. Покупатель должен забрать отремонтированный аппарат в течение 14 дней с даты уведомления, в противном случае Компания оставляет за собой право взыскать с покупателя стоимость хранения.

- Компания оставляет за собой право утилизировать аппарат без компенсации покупателю по истечении 90 дней с даты уведомления любым подходящим способом.