Назначение

Конструктор «T-DAC» предназначен для самостоятельного изготовления внешнего цифро-аналогового USB аудиопреобразователя. Конструктор рекомендуется для подготовленных радиолюбителей.

Описание

«T-DAC» конструктивно собирается на трех печатных платах.

На первой плате DAC2702 монтируется узел цифроаналогового преобразователя (ЦАП) на микросхеме PCM2702.

На второй плате T-DAC2 собирается узел фильтра низкой частоты (ФНЧ) совмещенный с буферным выходным каскадом. ФНЧ и буфер построен на радиолампах 6Н3П. Кроме этого на второй плате размещаются плата  DAC2702, светодиоды индикации режимов и входной USB разъем, Частота среза ФНЧ выбрана в 36 КГц.

На третьей плате PF-04 собирается блок питания (БП) всего устройства, в который входят анодные выпрямитель-фильтр и два накальных стабилизатора.

Между собой платы T-DAC2 и PF-04 соединяются гибкими проводами согласно схеме межплатных соединений.

Рекомендации по сборке

Для сборки рекомендуются  использовать следующие инструменты и материалы:

- паяльник мощностью 6 -12 Вт (для пайки микросхемы PCM2702 )

- паяльник мощностью 25 Вт (для пайки остальных радиоэлементов)

- бокорезы

- пинцет

- крестовая отвертка

- шестигранный ключ размером 2,5

- припой ПОС-61 или аналогичный диаметрами 0.6 мм (для распайки платы PCM2702 ) и 1-2 мм

- канифольный нейтральный флюс (применение активных флюсов может привести к неработоспособности устройства)

- этиловый или изопропиловый спирт

В первую очередь рекомендуется собрать плату PF-04 с межплатными проводами, затем T-DAC2 с входными проводами, затем PCM2702, и только после этого приступить к окончательной электрической и механической сборке.

Рекомендуемая последовательность сборки и распайки отдельных плат:

Плата PF-04

Распайку элементов рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- Выпрямительные диоды

- Монтируется и распаивается силовой трансформатор

- Межплатные провода

- Резистор, конденсаторы и предохранитель

- Транзисторы и микросхемы

Плата T-DAC2

В первую очередь плату до распайки  необходимо подготовить, т.е. пропилить напильником пазы как показано на рис.1. Распайку элементов рекомендуется проводить в следующей последовательности

- Конденсаторы и резисторы (резисторы R7.1 и R7.2 должны отстоять от поверхности  платы на 2-4 мм в целях лучшего теплоотвода)

- 3-х контактные группы

- Транзисторы и диоды

- Ламповые  и 14 контактные панели

- Входные экранированные провода

Плата DAC2702

Распайку элементов рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- Микросхема PCM2702

- Резисторы

- Керамические конденсаторы

- Электролитические конденсаторы

- Кварцевый резонатор и дроссель

- Микросхемы стабилизаторов

- Штыревые разъемы

Справочная информация:

Цветовая маркировка резисторов

| Цвет знака | Номинальное сопротивление, в Ом | Множитель | Допуск,% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Первая полоса | Вторая полоса | Третья полоса | Четвертая полоса | Пятая полоса |
| Серебристый |  |  |  | 0,01 | ±10 |
| Золотистый |  | 0 |  | 0,1 | ±5 |
| Черный |  | 0 |  | 1 |  |
| Коричневый | 1 | 1 | 1 | 10 | ±1 |
| Красный | 2 | 2 | 2 | 100 | ±2 |
| Оранжевый | 3 | 3 | 3 | 1000 |  |
| Желтый | 4 | 4 | 4 | 10000 |  |
| Зеленый | 5 | 5 | 5 | 100000 | ±0,5 |
| Голубой | 6 | 6 | 6 | 1000000 | ±0,25 |
| Фиолетовый | 7 | 7 | 7 | 10000000 | ±0,1 |
| Серый | 8 | 8 | 8 | 100000000 |  |
| Белый | 9 | 9 | 9 | 1000000000 |  |

Маркировочные знаки на резисторах сдвинуты к одному из выводов и располагаются слева направо. Если размеры резистора не позволяют разместить маркировку ближе к одному из выводов, ширина полосы первого знака делается примерно в два раза больше других.

Цоколевка  элементов

| КТ898 | КТ940 | 1N5817, FR207 | КР1158ЕН6 | LM2950 | ТАНТ15-2 Сетевой трансформатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схемы и рисунки:

Рис.1 Подготовка платы T-DAC2

Рис.2 Схема и расположение элементов на плате DAC2702

Примечание:

- Микросхема PCM2702 припаивается с внутренней стороны платы

Рис.3 Схема и расположение элементов на плате PF-04 Примечание: - Трансформатор TR1 закрепляется на плате через картонную прокладку

Рис.4 Схема и расположение элементов платы T-DAC

Примечание:

- USB разьем XT1 монтируется со стороны пайки

- 9 вывод VL2 соединить перемычкой с земляной шиной платы

Рис.5 Расположение платы DAC2702 плате T-DAC

После сборки необходимо соединить платы межплатными проводниками в соответствии с таблицей:

| Соединение | Плата T-DAC2 | Плата PF-04 | Провод |
| --- | --- | --- | --- |
| + накала VL1 | 1Н1 | 1Н1 | Красный |
| - накала VL1 | 2Н1 | 2Н1 | Черный |
| + накала VL2 | 1H2 | 1H2 | Красный |
| - накала VL2 | 2H2 | 2H2 | Черный |
| + анодное | +А | +A | Красный |
| - анодное | GND | GND | Черный |

В устройстве имеются высокие напряжения и любое включение необходимо проводить, строго соблюдая правила электробезопасности.

Механическая сборка:

- Присоединить межплатные скобы к нижней и верхней плате. Сгибы скоб должны проходить между платой PF-04 и картонной прокладкой трансформатора.

- Припаять выходные разьемы RCA  и провода сетевого питания

- Закрепить переднюю и заднюю панель

- Аккуратно закрепить верхний и нижний полукорпус

Примечание:

- положение джампера на XT1 определяет вариант питания микросхемы DAC PCM2702 (внутреннее или внешнее)

- положение джампера на XT2.1 иXT2.2 определяет общий коэффициент усиления всего изделия