# Black Cube Linear

Усилитель для наушников / Предусилитель

Инструкция по эксплуатации

Lehmannaudio           Инструкция Black Cube Linear         - страница 2  -

_______________________________________________________________________________________________________________

Уважаемый покупатель,

Поздравляем вас с приобретением Lehmannaudio Black Cube Linear. Теперь вы сможете получить полную отдачу от ваших наушников. Вы можете использовать любые динамические наушники. Тщательно подобранные компоненты и специально разработанная схема гарантируют очень высокий уровень воспроизведения.

Введение

Пожалуйста, прочитайте этот раздел перед включением вашего устройства.

При установке Black Cube Linear

- Убедитесь, что для подключения питания используется соответствующий кабель и что напряжение в вашей сети соответствует напряжению питания вашего устройства.

- Не допускайте попадания влаги на устройство или внутрь него. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Не ставьте тяжелые вещи на сетевой кабель, его повреждение может привести к пожару или поражению электричеством. В некоторых случаях можно ставить тяжелые вещи на ковер, который будет закрывать и защищать сетевой кабель, но лучше избегать таких ситуаций. яжелые вещи на сетевой кабель, его повреждение может привести к п

- Не ставьте Black Cube Linear в местах, где на него может попасть, масло, дым или грязь (например на кухне вблизи плиты или раковины). Это может привести к пожару или поражению электричеством.

- Не ставьте Black Cube Linear на неустойчивые поверхности, иначе он может упасть и повредиться.

- Не располагайте сетевой кабель вблизи нагревательных приборов. Это может привести к оплавлению изоляции, пожару или поражению электричеством.

- Не располагайте Black Cube Linear в местах, где может происходить значительный нагрев (рядом с нагревательными приборами).

- Не беритесь за сетевой кабель мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.

- При отсоединении сетевого кабеля от устройства беритесь за разъем. Никогда не дергайте его за сам шнур, это может привести к повреждению сетевого кабеля, а как следствие к пожару или поражению электричеством.

- Для получения наилучшего качества звучания используйте максимально качественные межблочные кабели. Следите, чтобы контакт с разъемами был плотным, а сами контактные клеммы чистыми.

Lehmannaudio           Инструкция Black Cube Linear         - страница 3  -_______________________________________________________________________________________________________________

Во время эксплуатации Black Cube Linear

- Если вы услышали шум, нужно незамедлительно вынуть сетевой кабель из розетки, если только нет опасности поражения электрическим током от кабеля.

- Не пытайтесь вносить изменения в конструкцию устройства. Это может привести к пожару или поражению электричеством. Гарантия не распространяется на устройства с изменениями.

- Если вы считаете, что ваше устройство нуждается в ремонте или обслуживании, свяжитесь с вашим дилером.

- Не ставьте на устройство емкости с жидкостью (вазы, флаконы…) и не кладите на него мелкие металлические предметы. Это может привести к попаданию воды или металлических предметов внутрь устройства, а как следствие к возгоранию или поражению электричеством.

- Не растягивайте, не закручивайте сетевой кабель – это может привести к его повреждению, а как следствие к возгоранию или поражению электричеством.

- Когда вы подключаете другие устройства к Black Cube Linear, убедитесь, что вы сперва отключили питание всех подключаемых устройств и самого усилителя

- Установите минимальный уровень громкости на всех устройствах (в том числе и на Black Cube Linear)  перед подключением Black Cube в вашу систему. Иначе слишком большой уровень громкости может повредить ваш слух или аппаратуру.

- Если вы не собираетесь использовать Black Cube в течение большого периода времени (например, когда уезжаете в отпуск), отключите сетевой кабель от розетки.

Если с Black Cube происходит что-то не правильное (слышен посторонний шум, искажения, виден дым…) незамедлительно отключите его от сети, сперва убрав громкость и выключив ваши усилители мощности. Убедитесь что больше ненормальное поведение не проявляется и обратитесь к вашему дилеру. Продолжение использования устройства с ненормальным поведением может привести к пожару или поражению электричеством.

- При попадании внутрь устройства посторонних предметов или жидкости отключите его от сети и обратитесь к дилеру для ремонта. Продолжение использования устройства в таких условиях может привести к возгоранию или поражению электричеством.

- Если сетевой кабель был поврежден, обратитесь к вашему дилеру для подбора соответствующего кабеля на замену. Использование поврежденного сетевого кабеля может привести к возгоранию или поражению электричеством.

- Если ваше устройство упало или его корпус был поврежден, отключите его от сети и свяжитесь с вашим дилером. Продолжение использования устройства в таких условиях может привести к возгоранию или поражению электричеством.

Уход за устройством

-  Для безопасности, перед чисткой устройства выньте сетевой кабель из розетки. Иначе может произойти поражение электричеством.

- Не вскрывайте Black Cube Linear.  Внутри присутствует высокое напряжение, которое может вам навредить.

Lehmannaudio           Инструкция Black Cube Linear         - страница 4  -

_______________________________________________________________________________________________________________

##### Фронтальная панель

### 1. Индикатор питания

### Когда этот индикатор горит, то значит, что Black Cube включен и готов к работе.

### 2. Выход на наушники №1

6,3mm разъем для наушников. Когда наушники подключены к этому выходу, линейный выход на задней панели выключается. Внимание: если вы используете линейный выход, то перед подключением наушников установите минимальный уровень громкости для предотвращения слишком громкого звучания, т.к. при одинаковом положении регулятора громкости реальная громкость в наушниках и в ваших акустических системах может сильно отличаться.

### 3. Выход на наушники №2

6,3mm разъем для наушников. Когда наушники подключены к этому выходу, линейный выход на задней панели не выключается. Это позволяет одновременно слушать музыку в наушниках и в акустических системах. Вы также можете подключить две пары наушников одновременно. Не используйте разные наушники (с разным сопротивлением) одновременно, иначе громкость в них может очень сильно различаться.

### 4. Регулятор уровня громкости

### При помощи нее вы можете установить необходимый уровень громкости. Вращайте по часовой стрелке для увеличения и против часовой для уменьшения громкости.

В Н И М А Н И Е :

При использовании наушников возможно достижение уровней громкости, при которых может повредиться ваш слух. Будьте уверены, что перед подключением наушников установлен соответствующий уровень громкости.

Lehmannaudio           Инструкция Black Cube Linear         - страница 5  -

_______________________________________________________________________________________________________________

### Задняя панель

### 1. Линейный вход (Стерео)

RCA разъемы для подключения источника сигнала.

### 2. Линейный выход (Стерео)

RCA разъемы для подключения вашего усилителя мощности или активных акустических систем. В этом случае Black Cube будет выступать в качестве предварительного усилителя.

### 3. Выключатель питания

Этот выключатель разделяет первичную обмотку трансформатора от электрической сети. В этом устройстве нет режима «stand by».

### 4. Держатель предохранителя

В случае замены используйте тот же тип предохранителя (200V – 240V AC 315mA тип «slow» или «T»).

### 5. Сетевой разъем

Стандартный IEC сетевой разъем для подключения питания. Подключайте ваше устройство только к сети с соответствующим напряжением. Напряжение питания и тип предохранителя должны быть указаны на наклейке.

Lehmannaudio           Инструкция Black Cube Linear         - страница 6  -

_______________________________________________________________________________________________________________

### Установка максимального уровня сигнала

Вы можете легко увеличить максимальный выходной уровень сигнала для использования любых наушников вне зависимости от их чувствительности и сопротивления. Уровень сигнала изменяется после регулятора громкости. Для установки правильного максимального выходного уровня, рекомендуется  установить регулятор громкости в положение, соответствующее максимальной громкости. В результате вы должны получить такой уровень громкости, который будет немного выше того, на котором вы обычно прослушиваете музыку, чтобы иметь небольшой запас по громкости для более тихих записей.

| Уровень сигнала при максимальном положении регулятора громкости: | Switch 1 | Switch 2 |
| --- | --- | --- |
| 0dB | Off | Off |
| 10dB | On | Off |
| 18dB | Off | On |
| 20dB | On | On |

Установка уровня происходит отдельно для каждого из каналов. Убедитесь, что на каждом канале у вас одинаковые настройки, иначе эвы услышите искаженную стерео панораму.

Внимание: Не изменяйте установки уровня сигнала во время прослушивания – это может привести к слишком большим уровням громкости, которые могут повредить ваш слух или ваши акустические системы.

Lehmannaudio           Инструкция Black Cube Linear         - страница 7  -

_______________________________________________________________________________________________________________

Технические характеристики:

Входное сопротивление:		                  47кОм

Максимальный уровень усиления:	0dB, 10dB, 18dB, 20dB                (переключаемый)

Частотная характеристика:		10Гц (-0,3dB)  -  35кГц (-1dB)

Отношение сигнал/шум:		          >95dB при уровне 0dB

THD:						<0,001% при 6мВт/300 Ом

Разделение каналов:			>70dB/10кГц

Interchannel mismatch:			<0,3dB с максимальным уровнем

громкости

Выходная мощность: 			300. Ом /200мВт

60. Ом /400мВт

Выходное сопротивление: 			Линейный выход 60. Ом

Выход на наушники 10. Ом

Аудио разъемы: 	Для наушников - Neutrik (6,35mm) с позолоченными контактами. 1 с выключением линейного выхода и 1 параллельный.

RCA разъемы с позолоченными контактами и

тефлоновой изоляцией

Сетевой разъем:		IEC

Предохранитель:		100 – 120V AC  630mA slow or T

200 – 240V AC  315mA slow or T

Энергопотребление:	<5Вт со встроенным блоком питания

Размеры: 			280 x 110 x 44мм (только корпус)

Вес: 				около 1,5кг

Lehmannaudio           Инструкция Black Cube Linear         - страница 8  -

_______________________________________________________________________________________________________________

##### Заметки:

Контактная информация:

Lehmannaudio

Dipl.-Ing. Norbert Lehmann

Mozartstr. 16a

51145 Köln

Tel.: 02203 - 932968

Fax: 02203 - 932969

email: info@lehmannaudio.de

Web: www.lehmannaudio.de