Универсальный проигрыватель Super Audio CD/Blu-ray дисков

Marantz UD7007

# (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Вы приобрели проигрыватель SACD/CD производства компании "Маранц Джапан Инк.", Япония  ("Marantz Japan Inc.", Japan). Модель SA-15S2 предназначена для воспроизведения компакт-дисков в домашних аудиосистемах. Это изделие широко известно в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Его качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжается в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

###### Информация о Российской сертификации

| № сертификата соответствия | Орган по сертификации | Нормативные документы | Наименование сертифицированной продукции | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РОСС JP.АЯ46.B04808 | ОС "РОСТЕСТ - МОСКВА" | ГОСТ Р МЭК 60065-2009 ГОСТ 22505-97 ГОСТ P 51515-99 ГОСТ P 51317-3.2-2006 ГОСТ P 51317-3.3-2008 | Проигрыватели дисков | 01.03.2012 – 14.04.2014 |

###### Основные технические характеристики

Cм. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

Маранц Джапан Инк.

35-17 Хоме, Сагамионо,

Сагамихара-ши, Канагава,

228505, Япония

Marantz Japan Inc.

35-17Chome,Sagamiono,Sagamihara-shi, Kanagava

228505, Japan

Универсальный проигрыватель Super Audio CD / Blu-ray дисков Marantz UD7007

# Руководство владельца

Страница I

Меры безопасности

Предостережение

Опасность удара электрическим током, не открывать

Предостережение:

Для уменьшения опасности удара электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю панель). Внутри отсутствуют части, обслуживаемые пользователем. Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному ремонтному персоналу.

Символ молнии со стрелой, внутри равнобедренного треугольника, призван обратить внимание пользователя на присутствие неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточной величины, чтобы представлять опасность удара людей электрическим током.

Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике призван обратить внимание пользователя на важные инструкции по эксплуатации и уходу (обслуживанию) в документации, сопровождающей плеер.

Предупреждение:

Для предотвращения возгорания или опасности удара электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

Изделие с лазером класса 1

Важные наставления по безопасности

1.	Причитайте эти инструкции.

2.	Сохраните эти инструкции.

3.	Обратите внимание на все предупреждения.

4.	Следуйте всем инструкциям.

5.	Не используйте данный плеер вблизи воды.

6.	Очищайте только сухой тряпкой.

7.	Не закрывайте никаких вентиляционных отверстий.

Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.

8.	Не устанавливайте вблизи любых источников тепла, таких как батареи, обогреватели, печи или других устройств (включая усилители), которые производят тепло.

9.	Не пренебрегайте назначением безопасности поляризованного или заземляющего штеккера. Поляризованный штеккер имеет два ножевых контакта, один из которых шире другого. Заземляющий штеккер имеет два ножевых контакта и третий заземляющий штырь. Широкий контакт или третий штырь предназначены для обеспечения вашей безопасности. Если поставляемый штеккер не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

10.	Предохраняйте сетевой шнур от перемещения или передавливания, особенно в штеккерах, арматуре штепсельных розеток и в точке, где он выходит из устройства.

11.	Используйте только крепления/принадлежности, указанные производителем.

12.	Используйте только тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол, указанный производителем, или проданный вместе с устройством. При использовании тележки, будьте осторожны при перемещении изделия на тележке, чтобы избежать травмы от опрокидывания. (рисунок)

13.	Отсоединяйте этот плеер от сети во время грозы или когда он не используется длительные периоды времени.

14.	Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному ремонтному персоналу.

Обслуживание необходимо, когда устройство было повреждено любым способом, поврежден сетевой шнур или штеккер, была пролита жидкость и предметы упали внутрь устройства; плеер был подвергнут воздействию дождя или влаги, работает не нормально или его уронили.

15.	Не подвергайте батареи воздействию избыточного тепла, такого прямой солнечный свет, огонь и т.п.

Предостережение:

Чтобы полностью отсоединить это изделие от сети переменного тока, отключите штеккер от стенной розетки.

Сетевой штекер используется для полного прерывания источника питания плеера и должен находиться в пределах легкой доступности для пользователя.

Предостережение:

Использование органов управления или регулировки или выполнение действий, не указанных в данной инструкции, может привести к опасному воздействию излучения.

Это изделие не должно настраиваться или ремонтироваться никем, кроме квалифицированного обслуживающего персонала.

Информация Федеральной комиссии по связи (для пользователей в США)

1. Изделие

Этот плеер соответствует части 15 предписаний Федеральной комиссии по связи. Эксплуатация осуществляется при следующих двух условиях: (1) этот плеер может не порождать вредную помеху, и (2) этот плеер не должен воспринимать помеху, включая помеху, которая может привести к нежелательной работе.

2. Важное уведомление: Не модифицируйте это изделие

Это изделие, будучи установленным как указано в инструкциях, содержащихся в этом руководстве, удовлетворяет требованиям Федеральной комиссии по связи. Модификация, не одобренная marantz, может привести к аннулированию полномочий, предоставленных Комиссией, использовать это изделие.

3. Примечание

Это оборудование было испытано и признано соответствующим ограничениям для цифрового плеера класса В, согласно Части 15 Наставлений Федеральной комиссии по связи. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты против вредных помех в домашних условиях.

Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с данными наставлениями, может давать вредные помехи для радиосвязи. Однако отсутствует гарантия, что эта помеха не появится при конкретной установке. Если это оборудование действительно дает вредную помеху радио- и телевизионному приему, которая может быть выявлена путем включения и выключения данного оборудования, пользователь уполномочен попытаться убрать помеху при помощи одного или более нижеперечисленных мероприятий:

•	Переориентировать или установить в другом месте приемную антенну.

•	Разнести подальше оборудование и приемник.

•	Подсоединить оборудование к питающей розетке, находящейся на другом фидере, к которому не подключен приемник.

•	Обратиться за помощью к авторизованному продавцу изделий этого типа и опытному техническому специалисту в области радио/ТВ.

Для пользователей к Канаде:

Этот цифровой плеер Класса В удовлетворяет Канадскому стандарту ICES-003.

Страница II

Примечания к использованию

Предупреждения

- Избегайте высоких температур.

- Обеспечьте достаточное рассеивание тепла, когда плеер установлен в стойке.

- Обращайтесь осторожно с сетевым шнуром.

- Держитесь за штекер, когда отсоединяете шнур.

- Оберегайте плеер от влаги, воды и пыли.

- Отсоединяйте сетевой шнур, когда не эксплуатируете плеер продолжительное время.

- Не загораживайте вентиляционные отверстия.

- Не позволяйте посторонним предметам проникать в плеер.

- Не позволяйте средствам от насекомых, бензину или разбавителю контактировать с плеером. Никогда не разбирайте и не переделывайте плеер любым способом.

- Не следует препятствовать вентиляции, закрывая вентиляционные отверстия такими предметами как газеты, скатерти или салфетки.

- На плеере не следует размещать никаких источников открытого огня вроде горящих свечей.

- Изучите и следуйте местным правилам утилизации батарей. Не подвергайте изделие воздействию капель или брызг. Не размещайте никаких предметов, заполненных жидкостями, таких как вазы, на устройстве. Не касайтесь сетевого шнура мокрыми руками.

- Когда переключатель находится в положении OFF (STANDBY), данное оборудование отсоединено от питающей сети не полностью.

- Данное оборудование следует устанавливать вблизи источника питания, чтобы источник питания был легко доступен.

- Не храните батареи в месте, подверженном прямым солнечным лучам или в местах с очень высокими температурами, например, вблизи обогревателя.

Предостережения при установке

(рисунок)

Стена

*Для обеспечения надлежащего рассеяния тепла, не размещайте данное устройство в ограниченном пространстве, таком как книжный шкаф или аналогичном.

- Рекомендуется более 10 см.

- Не размещайте никакого оборудования на этом плеере.

Страница 1

## Приступая к эксплуатации

Благодарим вас за приобретение изделия компании MARANTZ. Для обеспечения правильной работы, пожалуйста, прочитайте внимательно это руководство пользователя перед эксплуатацией данного изделия. После прочтения, обязательно сохраните его для справок в будущем.

Содержание

| Приступая к эксплуатации | 1 |
| --- | --- |
| Принадлежности | 1 |
| Основные характеристики | 2 |
| Меры предосторожности при обращении | 2 |
| Меры предосторожности при просмотре 3D видео | 3 |
| Базовый вариант | 4 |
| Соединения | 5 |
| Важная информация | 5 |
| Соединения HDMI | 7 |
| Подсоединение 2-канального аудио усилителя | 8 |
| Подсоединение к устройству, оснащенному входными коаксиальными цифровыми аудио разъемами | 9 |
| Подсоединение запоминающего устройства USB к порту USB | 9 |
| Подсоединение к домашней сети (LAN, ЛВС) | 10 |
| Подсоединение дистанционного управления | 12 |
| Подсоединение сетевого шнура | 12 |
| Воспроизведение | 13 |
| Пиктограммы носителей | 13 |
| Включение питания | 13 |
| Об информации при воспроизведении | 14 |
| Воспроизведение BD и DVD видео | 16 |
| Воспроизведение Super Audio CD | 17 |
| Воспроизведение CD | 17 |
| Воспроизведение DVD-Audio | 18 |
| Воспроизведение файлов (MEDIA PLAYER) | 19 |
| Воспроизведение видео с YouTube | 21 |
| Воспроизведение изображения видео NETFLIX | 21 |
| Воспроизведение кинофильмов высокого разрешения vudu, приложения vudu | 22 |
| Воспроизведение видео hulu PLUS | 22 |
| Операции, доступные во время воспроизведения | 23 |
| Настройки | 28 |
| Настройки, доступные во время воспроизведения | 28 |
| Расширенный вариант | 32 |
| Удобные функции | 33 |
| Воспроизведение видео, совместимого с Bonus View BD-Video | 33 |
| Воспроизведение с использованием BD-Live | 34 |
| Функции управления по HDMI | 35 |
| Как выполнить детализированные настройки | 36 |
| Карта меню | 36 |
| Управление меню SETUP | 38 |
| Общие настройки | 39 |
| Настройки видео | 43 |
| Настройки звука | 44 |
| Информация о системе | 45 |
| Сведения | 46 |
| Названия узлов и функции | 47 |
| Передняя панель | 47 |
| Дисплей | 48 |
| Задняя панель | 49 |
| Пульт дистанционного управления | 50 |
| Дополнительная информация | 53 |
| Воспроизводимые носители | 53 |
| Предостережения по использованию носителей | 57 |
| Система защиты авторских прав (HDCP) | 58 |
| О выходе цифрового аудио сигнала | 59 |
| Информация о торговых марках | 60 |
| Пояснения терминов | 61 |
| Возможные неисправности | 63 |
| Технические характеристики | 67 |

### Принадлежности

Проверьте нижеследующие принадлежности, поставленные с изделием.

- Приступая к эксплуатации	1

- CD-ROM (Руководство владельца)	1

- Наставления по безопасности	1

- Памятка об утилизации	1

- Гарантийный талон (для США)	1

- Гарантийный талон (для Канады)	1

- Сетевой шнур	1

- Пульт дистанционного управления (RC006UD)	1

- Батареи R03/AAA	2

- Кабель HDMI	1

- Кабель дистанционного управления	1

- Аудио кабель	1

(рисунки)

Страница

### Основные характеристики

Универсальный аудио/видео проигрыватель, который воспроизводит форматы Super Audio CD и DVD-Audio.

Этот плеер поддерживает множество носителей или обеспечивает воспроизведение видео и звука дисков из вашей библиотеки с высоким качеством (см. страницу 53 «Воспроизводимые носители»).

Поддержка сетевых функций

Когда плеер подсоединен к сети Интернет, могут быть использованы службы YouTube, NETFLIX, vudu HD Movies и vudu Apps/hulu PLUS. Могут быть воспроизведены музыка, фотографии и файлы видео, сохраненные на устройстве, которое подключено через сеть.

Когда плеер подсоединен к Интернет, с Интернет-страницы во встроенную память может быть загружено льготное видео, чтобы наслаждаться BD-LIVE (см. страницу 10 «Подсоединение к домашней сети (ЛВС)»).

Воспроизведение 3D видео

Когда плеер подсоединен к телевизору, обеспечивающему 3D, при помощи высокоскоростного кабеля HDMI, вы можете наслаждаться трехмерным видео.

Конструкция из независимых блоков для воспроизведения аудио и видео сигналов с высокой верностью

Электронные схемы отделены друг от друга, чтобы воспрепятствовать электронным и электромагнитным помехам, обусловленным различными электронными сигналами в плеере.

Графический интерфейс пользователя (GUI) для простоты и доступности эксплуатации

Этот плеер оснащен удобным для восприятия графическим интерфейсом пользователя, который использует отображения меню и уровни. Применение уровней отображения повышает удобство управления этим плеером (см. страницу 38 «Управление меню SETUP»).

Управление по HDMI

Подсоединив телевизор или аудио/видео ресивер, который поддерживает функцию управления по HDMI, к этому плееру при помощи кабеля HDMI, и включив настройки управления по HDMI на каждом устройстве, вы можете управлять другими плеерами с одного устройства (см. страницу 35 «Функции управления по HDMI»).

Воспроизведение звука и видео Pure Direct, где не существует взаимных помех между аудио и видео сигналами

Этот плеер выдает аудио и видео сигналы отдельно через два разъема HDMI.

Это обеспечивает более чистую передачу, с меньшим взаимовлиянием между сигналами.

### Меры предосторожности при обращении

Перед включением выключателя питания

Проверьте еще раз, что все соединения являются правильными и что не существует проблем с межблочными кабелями.

Питание продолжает поступать на некоторые цепи, даже когда плеер находится в ждущем режиме. Если вы оставляете дом на длительное время или когда путешествуете, обязательно вытащите сетевой шнур переменного тока из розетки.

Послесвечение изображения (прожиг экрана)

Не оставляйте неподвижные меню диска, меню плеера и т.п., отображенными на экране телевизора длительные периоды времени. Это может привести к послесвечению изображения (прожигу изображения) на экране.

О конденсации

Если существует значительная разность температур между внутренностями плеера и окружением, может образоваться конденсация (роса) на рабочих органах внутри плеера, что приведет к неправильной работе плеера.

Если это происходит, дайте плееру постоять час или два с выключенным питанием, и дождитесь небольшой разницы температур перед эксплуатацией плеера.

Предосторожности при использовании мобильных телефонов.

Использование мобильного телефона вблизи этого плеера может вызвать помехи. Если это происходит, переместите мобильный телефон подальше от устройства, когда он используется.

Перемещение плеера

Обязательно извлеките диск, выключите питание и выньте сетевой шнур из розетки питания. Затем, отсоедините межблочные кабели от остального оборудования системы перед перемещением плеера.

Об уходе

Протирайте корпус и панель управления начисто при помощи мягкой тряпки.

Следуйте инструкциям при использовании химического очистителя.

Бензин, разбавитель краски или другие органические растворители, а также инсектицид, могут привести к изменению материала и обесцвечиванию, если они вступили в контакт с плеером, и, следовательно, их нельзя использовать.

Достаточная вентиляция места установки

Если этот плеер оставить в прокуренной комнате и т.п. длительное время, поверхность оптического звукоснимателя может покрыться грязью, и в этом случае он не сможет считывать сигналы должным образом.

Страница 3

### Меры предосторожности при обращении с 3D видео

Перед просмотром 3D видео, обратитесь к соображениям, описанным в руководствах по эксплуатации и других документах, относящихся к совместимым с 3D телевизорам и очкам, а также в этом руководстве.

Не смотрите 3D видео, если у вас эпилепсия или болезнь сердца, если у вас была реакция фоточувствительности, или когда чувствуете себя неважно.

Это может усугубить симптомы.

Когда вы смотрите кинофильмы 3D и т.п., делайте достаточный перерыв, один на кинофильм, как правило.

Продолжительный просмотр 3D видео может вызывать усталость глаз.

Ограничивайте просмотр 3D видео тем, кому шесть лет и старше, в качестве рекомендации.

Дети не реагируют прямо на усталость и дискомфорт, поэтому они могут внезапно заболеть.

Когда дети смотрят 3D видео, родители должны внимательно отслеживать признаки усталости глаз у детей.

Прекращайте просмотр 3D, когда вы видите двойные изображения или не можете видеть трехмерные эффекты.

Постоянный просмотр 3D видео в таких условиях может вызвать усталость глаз.

Останавливайте просмотр 3D видео, когда вы чувствуете что-то странное, устали или заболели.

Постоянный просмотр 3D видео в таких условиях может вызвать плохое физическое состояние. Сделайте достаточный перерыв.

Обратите внимание на людей и предметы вокруг вас.

Достигая чего-то без ощущения расстояния из-за 3D видео, или перемещая ваше тело внезапно в ответ на изображение 3D видео, когда вы принимаете его за реальный предмет, может нанести телесное повреждение окружающим людям, либо вызвать повреждение близлежащих предметов, приведя к ранению. Держите хрупкие предметы вдали от вашего места для просмотра.

Носите ваши корректирующие очки или контактные линзы под 3D- очками, если у вас близорукость, дальнозоркость, анизометропия или астигматизм.

Просмотр 3D видео без коррекции вашего зрения может вызвать усталость глаз или ухудшение зрения.

Сидите на правильном расстоянии от экрана при просмотре 3D видео.

Расположение слишком близко к экрану может вызывать усталость глаз или ухудшение зрения. Сидите на расстоянии, которое рекомендуется в инструкции по эксплуатации вашего телевизора.

Страница 4

## Базовый вариант

В этом разделе мы объясняем соединения и основные методы управления для этого плеера.

- Соединения, см. страницу 5

- Воспроизведение (основные операции), см. страницу 13

- Настройки, см. страницу 28

Страница 5

### Соединения

Важная информация

Выполните соединения перед использованием этого плеера.

Для создания домашнего театра, который может воспроизводить видео и звук более высокого качества, используя все возможности этого плеера и ваших видео устройств, подсоедините этот плеер к каждому из ваших видео устройств при помощи кабелей HDMI.

См. страницу 7

См. страницу 7

См. страницу 9

См. страницу 10

См. страницу 12

Кабели, используемые для соединений

Аудио и видео кабель

Кабель HDMI

Аудио кабель

Аудио кабель

Аудио кабель (продается отдельно)

Коаксиальный кабель

Балансный кабель

Кабель (продается отдельно)

Кабель Ethernet

Примечание

- Не вставляйте сетевой шнур, пока не выполнены все соединения.

- При выполнении соединений, также обращайтесь к инструкциям по эксплуатации других подсоединяемых устройств.

- Не скручивайте сетевые шнуры вместе с межблочными кабелями. Это может привести к помехам.

Вы можете подсоединять к этому плееру, устройства, совместимые с HDMI.

Соединения при помощи кабелей HDMI имеют следующие преимущества, которые не обеспечивают другие методы соединения.

- Высококачественное воспроизведение звука и видео посредством цифровых сигналов. Соединения HDMI могут передавать видео высокого разрешения и высококачественные аудио форматы (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, dts-HD, dts-HD Master Audio). Соединения HDMI также передают между устройствами информацию, необходимую для воспроизведения. Эта информация используется для защиты авторских прав и распознавания разрешения телевизора, функций управления по HDMI и т.п.

- Передача аудио и видео сигналов по одному кабелю HDMI. Предыдущие соединения требуют нескольких аудио и видео кабелей, но соединения HDMI требуют только один кабель HDMI для передачи аудио и видео сигналов. Это позволяет лучше организовать соединения в домашней театральной системе, которые имеют тенденцию к усложнению.

- Взаимное управление посредством функции управления по HDMI (см. страницу 35). Этот плеер и устройство HDMI, подсоединенное посредством HDMI, могут быть связаны для выполнения операций, например, управления питанием. Поддержка воспроизведения 3D (см. страницы 6, 43).

- Существует более одной версии стандарта HDMI. Поддерживаемые функции и характеристики изменяются в зависимости от версии. Чтобы наслаждаться этими функциями, устройство HDMI, подсоединенное к этому плееру, также должно использовать ту же самую версию стандарта. Чтобы выяснить версию стандарта HDMI на устройстве, подсоединенном к этому плееру, обратитесь к руководству на устройство.

- Некоторые телевизоры не поддерживают аудио вход через разъемы HDMI. Подробности см. в руководстве на ваш телевизор.

Подсоединение этого плеера к телевизору или аудио/видео ресиверу посредством разъемов HDMI (см. страницу 7) Подсоединение телевизора (см. страницу 7)

Функции управления по HDMI (см. страницу 35)

HDMI (см. страницу 43)

Страница 6

Функция HDMI

Этот плеер поддерживает следующие функции HDMI:

О функции 3D

Этот плеер поддерживает выход 3D (трехмерных) видео сигналов HDMI.

Для воспроизведения 3D видео, вам понадобится телевизор или аудио/видео ресивер, который обеспечивает поддержку для функции HDMI 3D.

Примечание

- При воспроизведении 3D видео, обратитесь к инструкциям, представленным в руководстве вашего устройства воспроизведения, вместе с этим руководством.

- Этот плеер может накладывать видео на настройку OPTION и полосу информации при воспроизведении содержимого 3D. Отметим, что для некоторого содержимого 3D видео, этот плеер не может накладывать видео на настройку OPTION и полосу информации.

- Если 2D видео преобразуется в 3D видео на телевизоре, экран меню и отображение состояния на этом плеере будут показаны неправильно. Чтобы наблюдать экран меню и дисплей состояния на это плеере правильно, отключите настройку телевизора, которая преобразует 2D видео в 3D видео.

Функция управления по HDMI (см. страницу 35)

Эта функция позволяет вам управлять внешними устройствами с этого плеера.

Примечание

Функция управления по HDMI может не работать в зависимости от подсоединенного устройства и его настроек.

Функция Deep Color (см. страницы 43, 61)

Когда подсоединено устройство, поддерживающее функцию Deep Color, используйте кабель, совместимый с "High Speed HDMI cable" или "High Speed HDMI cable with Ethernet".

Цифровой аудио формат высокого разрешения

Система защиты авторских прав

С целью воспроизведения цифрового видео и звука, такого, как BD-Video или DVD-Video, посредством HDMI, и это плеер, и телевизор или аудио/видео ресивер должны поддерживать систему защиты авторских прав, известную как HDCP (система защиты широкополосного цифрового содержимого). HDCP является технологией защиты авторских прав, которая включает в себя шифрование данных и авторизацию подсоединенных аудио/видео устройств. Этот плеер поддерживает HDCP. Если подключено устройство, которое не поддерживает HDCP, видео и звук выводятся не правильно. Прочитайте руководство владельца на ваш телевизор или аудио/видео ресивер для получения более подробной информации.

Настройки, связанные с соединениями HDMI

Установите при необходимости. За подробной информацией, обращайтесь к соответствующим страницам:

Система (см. страницу 39)

Управление по HDMI

Управление отключением питания по HDMI

HDMI (см. страницу 43)

Цветовое пространство

HDMI Deep Color

Выход HDMI

3D (см. страницу 43)

Выход 3D

Размер экрана

Выход звука (см. страницу 44)

HDMI

Страница 7

### Соединения HDMI

Этот раздел описывает три метода соединения этого плеера и телевизора, напрямую или через аудио/видео ресивер.

Применяйте подходящий метод в зависимости от телевизора, который будет использован. Для подключения используйте кабель HDMI.

- Используйте только кабель HDMI (мультимедийного интерфейса высокого разрешения), который несет логотип HDMI (подлинное изделие HDMI). Применение кабеля без логотипа HDMI (поддельного изделия HDMI) может привести к неправильному воспроизведению.

- При выводе содержимого Deep Color или 3D и т.п., мы рекомендуем вам применять кабельные изделия "High Speed HDMI cable" (высокоскоростной кабель HDMI) или "High Speed HDMI cable with Ethernet" (высокоскоростной кабель HDMI с Ethernet) для улучшенного высококачественного воспроизведения.

Подсоединение этого плеера к телевизору или аудио/видео ресиверу посредством HDMI

Этот метод предназначен для подсоединения плеера к аудио/видео ресиверу. Подсоедините аудио/видео ресивер к разъему HDMI OUT AMP(AUDIO).

Когда аудио/видео ресивер подсоединен к разъему HDMI OUT MONITOR(VIDEO), он может работать неправильно.

(рисунок)

Подсоединение телевизора

Это соединение предназначено для подключения плеера напрямую к телевизору. Подсоедините телевизор к разъему HDMI OUT MONITOR(VIDEO).

Когда телевизор подсоединен к разъему HDMI OUT AMP(AUDIO), он может работать неправильно.

Кабель HDMI

(рисунок)

Примечание

- Этот плеер может воспроизводить диски и NTSC, и PAL.

- Этот плеер автоматически определяет, является ли диск NTSC или PAL. Отметим, что функция преобразования NTSC в PAL не предусмотрена.

Страница 8

Аудио/видео соединение Pure Direct

Это показывает, как выполнить соединение для использования функции аудио/видео Pure Direct.

(рисунок)

Разъем MONITOR(VIDEO) выводит видеосигналы.

Разъем AMP(AUDIO) выводит аудио сигналы и черные видеосигналы.

Чтобы использовать функцию AV Pure Direct, вы должны изменить настройку Pure Direct. Как изменить эту настройку, см. страницу 28.

Подсоединение к устройству, оснащенному разъемом DVI-D

Используйте кабель с преобразованием HDMI в DVI-D.

- Аудио сигнал не выводится. Выполните соответствующие аудио соединения для ваших устройств.

- Видео сигнал будет выведен в формате RGB.

- Вы не можете выводить сигнал на устройство DVI-D, которое не поддерживает HDCP.

- Видео может быть не выведено в зависимости от сочетания устройств.

### Подсоединение 2-канального аудио усилителя

Это соединение предназначено для воспроизведения звука этого плеера при помощи 2-канального аудио устройства.

Программа, записанная в многоканальном формате, будет сведена в 2-канальный аналоговый сигнал для вывода.

(рисунок)

Усилитель

Страница 9

### Подсоединение к устройству, оснащенному коаксиальными цифровыми аудио входными разъемами

Это соединение предназначено для воспроизведения звука этого плеера при помощи аудио устройства с коаксиальными цифровыми аудио входными разъемами.

(рисунок)

Когда многоканальный звук преобразуется в 2-канальный звук и выводится, измените настройку для подключенного коаксиального цифрового выхода с Bitstream (цифровой поток) на PCM (ИКМ), затем выполните настройку частоты выборки для цифрового аудио выхода, в зависимости от устройства (см. страницу 44 «Понижение частоты выборки»).

Примечание

Если вы воспроизводите диск BD/DVD или другой носитель при неправильной конфигурации, появляется очень громкий шум, который может повредить ваши громкоговорители.

### Подсоединение запоминающего устройства USB к порту USB

Вы можете наслаждаться музыкой, видео и фотографиями, сохраненными на запоминающем устройстве USB. Инструкции по управлению см. в разделе «Воспроизведение файлов (MEDIA PLAYER)» (см. страницу 19).

Чтобы подсоединить запоминающее устройство USB к этому плееру

(рисунок)

- Компания marantz не гарантирует, что все запоминающие устройства USB будут работать или получать питание. При использовании портативного жесткого диска с соединением USB, к которому может быть подключен адаптер питания переменного тока, используйте этот адаптер.

- Если индикатор "USB" не горит, выключите питание, вставьте запоминающее устройство USB еще раз и включите плеер снова.

Примечание

- Запоминающие устройства USB не будут работать через концентратор USB.

- Невозможно использовать этот плеер, подсоединив его порт USB к персональному компьютеру посредством кабеля USB.

- Не используйте удлиняющий кабель при подсоединении запоминающего устройства USB. Это может вызвать радиопомехи другим устройствам.

- Обязательно выключайте питание, когда вставляете или извлекаете запоминающее устройство USB. Информация, сохраненная в запоминающем устройстве USB, или память этого плеера может быть повреждена.

- Совместимость со всеми запоминающими устройствами USB не гарантируется.

- Для переформатирования запоминающего устройства USB, используйте файловые системы FAT16 или FAT32.

Страница 10

### Подсоединение к домашней сети (LAN, ЛВС)

Вы можете подсоединить этот плеер к вашей домашней сети (ЛВС), чтобы выполнять различные типы воспроизведения и операции следующим образом. Выполните подключения сети к этому плееру, внимательно читая информацию на этой странице.

- Воспроизведение звука или видео по сети, например, с медиа серверов

- Воспроизведение звука или видео с интерактивных служб

- BD-Live

Кроме того, когда становятся доступными обновления встроенного программного обеспечения для улучшения этого плеера, информация обновления передается от нас на этот плеер по сети. Затем вы можете загрузить самое последнее встроенное программное обеспечение. Чтобы получить более подробную информацию, выберите раздел «Обновление встроенного программного обеспечения" (см. страницу 40).

Сетевые настройки являются необходимыми. См. "Network" в меню (см. страницу 41) для получения подробной информации о настройке сети.

(рисунок)

Чтобы подключиться к Интернет, обратитесь к поставщику услуг Интернет (ISP) или в компьютерный магазин.

Необходимая система

Модем для широкополосного подключения к Интернет

Устройство, которое подключается к широкополосной цепи и управляет обменом информацией с Интернет. Доступны также устройства, интегрированные с маршрутизатором.

Маршрутизатор

При использовании этого плеера, мы рекомендуем вам использовать маршрутизатор, оснащенный следующими функциями:

Встроенный сервер DHCP

Эта функция автоматически назначает адреса IP в ЛВС.

Встроенный коммутатор 100BASE-TX

При подсоединении нескольких устройств, мы рекомендуем коммутирующий концентратор со скоростью 100 Мбит/с или более.

Кабель Ethernet

(рекомендуется категория 5 или выше)

Используйте только экранированный кабель STP или ScTP, который можно приобрести в розничной торговле.

Рекомендуется обычный экранированный кабель Ethernet. При использовании плоского (не витого) или неэкранированного кабеля, возможны помехи на другие устройства.

- Если в вашем контракте с Интернет-провайдером предусмотрены ручные настройки, выполните настройки согласно разделу «Сеть» (см. страницу 41).

- При помощи этого плеера, возможно использовать функции DHCP и Auto IP, чтобы выполнить сетевые настройки автоматически.

- Когда вы используете этот плеер с включенной функцией DHCP на широкополосном маршрутизаторе, это плеер автоматически выполняет настройки адреса IP и другие настройки.

- При использовании этого плеера, подключенного к сети без функции DHCP, выполните все настройки для адреса IP и т.п., как указано в разделе «Сеть» (см. страницу 41). При выполнении настройки вручную, проверьте содержимое настроек вместе с сетевым администратором.

Примечание

- Контракт с поставщиком услуг Интернет необходим для подключения к Интернет.

- Дополнительного контракта не потребуется, если у вас уже есть широкополосное подключение к Интернет. Типы маршрутизаторов, которые могут быть использованы, зависят от поставщика услуг Интернет. Обратитесь к Интернет-провайдеру или в компьютерный магазин, чтобы получить подробную информацию.

- Компания marantz не несет никакой ответственности за ошибки связи или проблемы, связанные с сетевым окружением пользователя или подсоединенными устройствами.

- Этот плеер не совместим с PPPoE (питание по кабелю Ethernet). Маршрутизатор, совместимый с PPPoE, потребуется, если у вас контракт на подключение с PPPoE. Не подсоединяйте разъем NETWORK напрямую к разъему порта ЛВС /Ethernet на вашем компьютере.

- Для прослушивания потокового звука и просмотра потокового видео, используйте маршрутизатор, который поддерживает потоковый звук и видео.

Страница 11

Проверка сетевого подключения

После подсоединения, проверьте подключение к Интернет при помощи  "Connection Test" (см. страницу 41) в разделе "Network" меню SETUP.

Если в результате проверки отображается сообщение «Network is FAILED», проверьте адрес IP при помощи пункта "Network" раздела "Information" в меню SETUP, затем установите настройку "DHCP" в "Manual" (см. страницу 41).

- Плеер может использовать функцию DHCP для автоматической настройки сети.

- Когда вы устанавливаете вашу сеть вручную, после подписки на услуги Интернет-провайдера, выполните все настройки в соответствии с указаниями в разделе "Network" меню SETUP (см. страницу 41).

- Если вы подсоединяете плеер к сети без функции DHCP, установите адрес IP и другие настройки в соответствии с разделом "Network" меню SETUP (см. страницу 41).

- Плеер не поддерживает PPPoE. Если вы подписываетесь на услугу, которая настраивается вместе с PPPoE (питание по сети), потребуется маршрутизатор, совместимый с PPPoE.

- Когда вы настраиваете сеть вручную, обратитесь к сетевому администратору, чтобы выполнить все настройки.

Регистрация подсоединенного устройства в сети

Для воспроизведения файлов, сохраненных в устройстве, подключенном посредством сети, устройство сначала должно быть зарегистрировано.

Для регистрации, обратитесь к руководству по эксплуатации, поставленному вместе с сервером.

Для подключений к Интернет, используйте Интернет-провайдера. Узнайте подробную информацию у местного дилера.

Примечание

- Не подсоединяйте разъем NETWORK напрямую к разъему порта ЛВС /Ethernet на вашем компьютере.

- Необходимо подписаться на услуги Интернет-провайдера, чтобы подключиться к Интернет. Если у вас уже есть широкополосное соединение, нет необходимости подписываться снова.

- Используемый вами маршрутизатор зависит от поставщика услуг Интернет. За подробной информацией обратитесь к вашему Интернет-провайдеру или в компьютерный маганзин.

- Компания marantz не несет никакой ответственности за ошибки связи или проблемы, связанные с сетевым окружением пользователя или подсоединенными устройствами.

Проверка сетевого подключения

После того, как вы подключили этот плеер к маршрутизатору при помощи кабеля ЛВС, используйте следующие процедуры для проверки сетевого подключения.

1

Нажмите кнопку ON/STANDBY (), чтобы включить питание плеера.

*Включите входной источник для телевизора или аудио/видео ресивера так, чтобы видеовыход этого плеера отображался на экране телевизора.

2

Нажмите кнопку SETUP.

3

Используйте кнопки стрелок ▲(◄► для выбора "General Settings" → "Network" → "Connection Test" (см. страницу 41).

Запускается проверка соединения.

*Если соединение не установлено, отображается сообщение. Проверьте настройки соединения и среду подключения.

Страница 12

### Подсоединение дистанционного управления

Когда вы используете этот плеер подключенным к усилителю marantz, этот плеер принимает сигналы управления, посылаемые усилителем, и работает соответствующим образом.

Подсоединение

Используйте кабель дистанционного управления из комплекта поставки, чтобы подсоединить разъем REMOTE CONTROL IN этого плеера к разъему REMOTE CONTROL OUT на усилителе.

Настройка

Установите переключатель дистанционного управления на задней панели этого плеера в положение "EXT.(внешнее)", чтобы использовать эту функцию.

- Эта настройка отключит датчик приема сигналов дистанционного управления этого плеера.

- Чтобы управлять плеером, направляйте пульт дистанционного управления на датчик дистанционного управления усилителя.

Чтобы использовать этот плеер без подсоединения к усилителю, установите переключатель дистанционного управления в положение "INT. (внутреннее)".

этот плеер

(рисунок)

Установите в положение "EXT. (внешнее)"

Кабель дистанционного управления (из комплекта поставки)

Вход переключения

Используется при управлении компонентами из других комнат при помощи клавиатуры или другого устройства ввода. Установите переключатель дистанционного управления в положение "INT. (внутреннее)", когда используете вход переключения.

### Подсоединение сетевого шнура

После завершения всех соединений, вставьте штеккер питания в сетевую розетку.

Шнур питания (из комплекта поставки)

(рисунок)

Примечание

Не вставляйте сетевой шнур, пока не выполнены все соединения.

Не скручивайте сетевые шнуры вместе с межблочными кабелями. Это может привести к фону или другим помехам.

Страница 13

### Воспроизведение

Пиктограммы носителей (см. страницу 13)

Включите питание (см. страницу 13)

Об информации при воспроизведении (см. страницу 14)

Воспроизведение BD и DVD видео (см. страницу 16)

Воспроизведение Super Audio CD (см. страницу 17)

Воспроизведение CD (см. страницу 17)

Воспроизведение DVD-Audio  (см. страницу 18)

Воспроизведение файлов (MEDIA PLAYER) (см. страницу 19)

Воспроизведение видео с YouTube (см. страницу 21)

Воспроизведение видео изображений с NETFLIX (см. страницу 21)

Воспроизведение кинофильмов высокого разрешения vudu, приложения vudu (см. страницу 22)

Воспроизведение видео hulu PLUS (см. страницу 22)

Операции, доступные во время воспроизведения (см. страницу 23)

Настройки, доступные во время воспроизведения (см. страницу 28)

Примечание

- Символ ( (запрещающий знак) может появляться в левом верхнем углу экрана телевизора во время управления. Это означает, что производимая операция запрещена.

- В зависимости от диска, определенные операции могут отличаться от описанных в данном руководстве. Проверьте руководство к диску, чтобы получить более подробную информацию.

- Во время воспроизведения двухслойного диска, изображения могут останавливаться на короткое время. Это происходит, когда первый слой переключается на второй слой. Это не является неисправностью.

Пиктограммы носителей

Этот плеер может воспроизводить различные типы носителей, включая видео, звук и фотографии. В этом руководстве владельца, соответствующие пиктограммы носителей указаны рядом с заголовками для каждого описания операции. Нижеследующая таблица показывает, какое содержимое может быть воспроизведено с каждого носителя.

(рисунок) Видео: Blu-ray Disc, DVD-Video, DivX plus HD, MPEG, AVI, WMV, AVCHD

(рисунок) Звук: Super Audio CD, CD, DVD-Audio, MP3, WMA, AAC, LPCM, FLAC

(рисунок) Фотографии: JPEG, PNG

Включите питание

Перед использованием пульта дистанционного управления (ДУ), вставьте батареи (см. страницу 51 «Установка батарей»).

1

Нажмите кнопку ON/STANDBY (), чтобы включить питание плеера.

Индикатор STANDBY вспыхивает, и включается питание.

После этого, индикатор STANDBY гаснет.

*На дисплее появляется сообщение "LOADING" (загрузка), и считывается информация диска.

2

Включите питание телевизора и аудио/видео ресивера.

Сообщение "NO DISC" отображается, если диск не загружен.

3

Установите источник телевизора и аудио/видео ресивера на вход с этого плеера.

Когда питание переключают в ждущий режим

Нажмите кнопку ON/STADNBY ()

*Индикатор STANDBY вспыхивает. Затем индикатор горит красным светом, и питание отключается.

Состояние индикатора STANDBY в энергосберегающем режиме (см. страницу 39)

- Ждущий режим с энергосбережением: красный

- Обычный ждущий режим: Оранжевый

- Быстрый запуск: Оранжевый

Когда настройка "Auto Standby" установлена в положение "On" (см. страницу 39), нижеследующие состояния сохраняются примерно 30 минут, а затем питание автоматически переключается в ждущий режим.

- Диск не загружен

- Воспроизведение остановлено

- Остановлено вследствие функции возобновления

Примечание

Во время ждущего режима, потребляется небольшая мощность. Чтобы полностью отключить питание, извлеките сетевой шнур из розетки.

Страница 14

Об информации при воспроизведении

Нажмите кнопку INFO, чтобы отобразить полосу информации на дисплее или дисплей медиа проигрывателя.

*Чтобы закрыть отображение, нажимайте кнопку INFO, пока оно не исчезнет.

Отображаемое содержимое отличается в зависимости от воспроизводимого носителя. Кроме того, отображаемая информация отличается во время воспроизведения и останова.

Отображение полосы информации

Этот экран отображается, пока воспроизводится содержимое видео.

(рисунок)

- Operation display (управление)

- Video format display (формат видео)

- Title (заголовок)/Group display (группа)

- Chapter (глава)/Track display (дорожка)

- Time display (время)

- Audio format display (формат звука)

- HDMI output signal display (сигнал на выходе HDMI)

Дисплей медиа проигрывателя

Этот экран отображается, когда воспроизводится звуковая информация.

(рисунок)

- Отображение информации о воспроизведении

- Отображение информации о носителе

- Полоса поиска

Страница 15

Экран меню Home

Этот плеер может воспроизводить музыку, фотографии, видео файлы, сохраненные на запоминающем устройстве USB, которое подключено к передней панели плеера, или на сервере, который подсоединен через компьютерную сеть. Для операции воспроизведения, используйте экран меню Home.

Открытие экрана меню Home

1

Нажмите кнопку HOME.

На экране телевизора отображается меню Home.

2

Нажимайте кнопки стрелок ▲(◄► для перемещения курсора к пункту меню, которое будет использовано.

3

Нажмите ENTER.

Экран меню Home

(рисунок)

(1) MEDIA PLAYER (см. страницу 19)

Воспроизводятся музыка, фотографии или видео файлы на персональном компьютере или сетевом хранилище, или запоминающем устройстве USB, которые находятся в сети или подсоединены к этому плееру.

(2) NETFLIX (см. страницу 21)

Воспроизводится содержимое NETFLIX.

(3) YouTube (см. страницу 21)

Воспроизводится содержимое YouTube.

(4) SETUP (Настройка) (см. страницу 36)

Экран меню SETUP отображается для настройки плеера.

(5) hulu PLUS (см. страницу 22)

Отображается содержимое hulu PLUS.

(6) Кинофильмы высокого разрешения vudu, приложения vudu (см. страницу 22)

Воспроизводятся кинофильмы высокого разрешения, содержимое приложений vudu.

(7) QUIT

Меню Home закрывается.

Страница 16

### Воспроизведение BD и DVD видео

1

Нажмите кнопку ON/STANDBY (), чтобы включить питание плеера.

2

Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (), чтобы открыть лоток и вставить диск.

3

Нажмите кнопку ►.

Лоток с диском закрывается и запускается воспроизведение.

4

Установите звук и субтитры в меню диска для воспроизведения BD/ DVD-Video.

5

Нажмите кнопку TOP MENU или POP UP MENU для отображения меню.

Пример верхнего меню (Top menu)

(рисунок)

Пример всплывающего меню (Pop up menu )

(рисунок)

Диск Blu-ray имеет функцию всплывающего меню. При воспроизведении основного заголовка диска Blu-ray, который поддерживает всплывающее меню, вы можете нажать кнопку POP UP MENU, чтобы выбрать звук, субтитры, главы и т.п. во время воспроизведения.

Операции, доступные во время воспроизведения

(см. страницу 23)

Настройки, доступные во время воспроизведения

(см. страницу 28)

При воспроизведении гибридного диска BD, используйте нижеследующие процедуры для выбора слоя воспроизведения перед тем, как вставить диск (см. страницу 55).

(1) Нажмите и удерживайте кнопку DISC LAYER несколько раз, чтобы выбрать "BD".

Multi → Audio → BD → Multi…

Multi - Super Audio CD

Audio - DVD-Audio

BD - Hybrid BD

(2) Нажмите кнопку DISC LAYER, чтобы выбрать слой для воспроизведения.

BD - Слой BD

DVD - Слой DVD

На некоторых дисках BD и DVD записаны многоканальные сжатые аудио сигналы (цифровые потоки). Этот плеер может выводить такие сжатые аудио сигналы на аудио/видео ресивер как есть, а ресивер может затем декодировать эти сигналы.

Отметим, что при воспроизведении субвидео, записанного на диске BD, необходимо, чтобы этот плеер декодировал сигналы, поэтому вы должны переключить метод вывода звука. В этом случае, согласно разделу «Воспроизведение BD-Video, совместимого с Bonus View» (см. страницу 33), переключите режим звука BD перед воспроизведением.

Многоканальный звук BD не выводится

- Когда в настройках аудио меню диска выбрано стерео (2-канальный звук), многоканальный звук не выводится. Выберите многоканальную настройку (например, 5.1)

- Убедитесь, что подсоединенное устройство HDMI поддерживает многоканальный аудио вход.

Страница 17

### Воспроизведение Super Audio CD

1

Нажмите кнопку ON/STANDBY (), чтобы включить питание плеера.

2

Нажмите и удерживайте кнопку DISC LAYER несколько раз, чтобы выбрать "Multi".

Примечание

Выберите слой диска перед тем, как вставить диск.

Multi → Audio → BD → Multi …

Multi - Super Audio CD

Audio - DVD-Audio

BD - Hybrid BD

3

Выберите область и слой для воспроизведения при помощи кнопки DISC LAYER (см. страницу 56).

Multi → Stereo → CD → Multi…

Multi - многоканальная область слоя высокого разрешения.

Stereo - 2-канальная область слоя высокого разрешения.

CD - слой компакт-диска

4

Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (), чтобы открыть лоток и вставить диск.

5

Нажмите кнопку ►.

Лоток с диском закрывается, и воспроизведение запускается для выбранной области или слоя.

Область или слой, выбранный кнопкой DISC LAYER, остается в памяти, даже когда питание выключено.

Операции, доступные во время воспроизведения

(см. страницу 23)

Настройки, доступные во время воспроизведения

(см. страницу 28)

### Воспроизведение CD

1

Нажмите кнопку ON/STANDBY (), чтобы включить питание плеера.

2

Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (), чтобы открыть лоток и вставить диск.

3

Нажмите кнопку ►.

Лоток с диском закрывается и запускается воспроизведение.

Операции, доступные во время воспроизведения

(см. страницу 23)

Настройки, доступные во время воспроизведения

(см. страницу 28)

Страница 18

### Воспроизведение DVD-Audio

1

Нажмите кнопку ON/STANDBY (), чтобы включить питание плеера.

2

Нажмите и удерживайте кнопку DISC LAYER, чтобы выбрать "Audio".

Примечание

Выберите слой диска перед тем, как вставить диск.

Multi → Audio → BD →Multi…

Multi - Super Audio CD

Audio - DVD-Audio

BD - Hybrid BD

3

Выберите раздел для воспроизведения при помощи кнопки DISC LAYER.

Audio → Video → Audio…

Audio – звуковая часть

Video – видео часть

4

Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (), чтобы открыть лоток и вставить диск.

5

Нажмите кнопку ►.

Лоток с диском закрывается, и воспроизведение запускается для выбранной части.

Воспроизведение группы с бонусом

Диски DVD-Audio могут содержать группу с бонусом, которая может быть воспроизведена после ввода пароля.

Если вы вводите неправильный пароль

Выберите группу с бонусом еще раз и введите правильный пароль.

Выбор неподвижных изображений

Когда диск DVD-Audio содержит неподвижные изображения, вы можете выбрать отдельное изображение для отображения.

Нажмите кнопку DVD A PAGE во время воспроизведения.

Отображается следующее изображение.

Операции, доступные во время воспроизведения

(см. страницу 23)

Настройки, доступные во время воспроизведения

(см. страницу 28)

Страница 19

### Воспроизведение файлов (MEDIA PLAYER)

Файлы на запоминающем устройстве USB, диске или сервер, подсоединенном к плееру, воспроизводятся при помощи встроенного проигрывателя медиа.

- Перед операцией, запустите программное обеспечение сервера на компьютере (Windows Media Player и т.п.) и выполните настройки для содержимого сервера с тем, чтобы файлы могли быть воспроизведены через сеть.

- За подробной информацией обратитесь к руководству по эксплуатации, поставленному вместе с программным обеспечением сервера.

1

Нажмите кнопку HOME.

На экране телевизора отображается меню Home.

2

Используйте кнопки стрелок ▲(◄► для выбора "MEDIA PLAYER", затем нажмите ENTER.

Устройства, подсоединенные к плееру, перечислены в экране меню медиа проигрывателя.

3

Выберите устройство, на котором сохранен файл для воспроизведения при помощи стрелок ▲(, затем нажмите ENTER.

- Если сервер, подсоединенный к плееру, не отображается в экране меню медиа проигрывателя, выберите "DLNA Search" на экране при помощи стрелок ▲(, затем нажмите ENTER, чтобы найти сервер.

- Если в результате поиска сервер не отображается, проверьте соединение сервера с плеером еще раз.

- Если вы выполняете такие операции как добавление и удаление файла на подсоединенном сервере DLNA, информация сервера DLNA может не отображаться. В таком случае, выключите и снова включите питание плеера.

- Некоторые серверы не могут быть подсоединены к этому плееру.

4

Используйте стрелки ▲(◄ для выбора папки для воспроизведения, затем нажмите ENTER.

На экране меню перечислены папки, классифицированные по типу файлов.

*Файлы классифицированы следующим образом:

Видео	: DivX, MPEG, AVI, WMV

Music	: MP3, WMA, AAC, LPCM, FLAC

Фотографии	: JPEG, PNG

AVCHD: Содержимое* аудио/видео высокого разрешения

* только для запоминающего устройства USB

Ниже в качестве примера выбрано "Photo".

(рисунок)

5

Выберите в списке файл для воспроизведения при помощи стрелок ▲(◄, затем нажмите ENTER.

Начинается показ слайдов, и неподвижные изображения меняются с интервалами 1…10 секунд.

(рисунок)

- Если файл с изображением большого размера, изображение может отображаться дольше установленного времени.

- Типы файлов, которые могут быть воспроизведены, перечислены в разделе «Файлы» (см. страницу 54).

Страница 20

Смена воспроизводимых неподвижных изображений

Нажмите ((.

*Перед воспроизведением или отображением следующего изображения.

Приостановка отображения.

Нажмите (,

Чтобы отменить паузу, нажмите ►.

Изменение интервала показа слайдов

Нажмите ((,

Изменение ориентации неподвижного изображения

Нажимайте стрелки ▲(◄►.

▲: Invert (переворот)

(: Mirror (зеркальное отображение)

◄: Поворот против часовой стрелки

►: Поворот по часовой стрелке

Смена носителя для воспроизведения файла

Когда источник файла для воспроизведения заменяют другим носителем, нажмите стрелку влево для возврата к п.3 и выберите носитель для воспроизведения.

- Воспроизведение видео или звука может быть прервано, или воспроизведение может быть отключено, в зависимости от среды подключения устройств, подсоединенных через сеть.

- Если какой-либо файл не может быть воспроизведен на этом плеере, он может быть воспроизведен путем преобразования формата на подключенном устройстве.

- Подключенное устройство не может воспроизвести информацию от данного плеера.

- Для запуска воспроизведения может потребоваться какое-то время, в зависимости от размера файла, предназначенного для воспроизведения.

- Типы файлов, которые могут быть воспроизведены, перечислены в разделе «Файлы» (см. страницу 54).

Страница 21

### Воспроизведение видео с YouTube

Ниже описаны операции для воспроизведения видео с Интернет-страницы YouTube.

1

Нажмите кнопку HOME.

На экране телевизора отображается меню Home.

2

Используйте кнопки стрелок ▲(◄► для выбора "YouTube", затем нажмите ENTER.

Плеер подключается к YouTube.

Вы также можете нажать кнопку YouTube, чтобы выбрать "YouTube" напрямую.

3

Выберите содержимое для просмотра при помощи стрелок ▲(◄► и нажмите ENTER.

Воспроизведение начинается.

О сайте YouTube

- YouTube является службой общего доступа к видео файлам, управляемой компанией YouTube Inc.

- Плеер может воспроизводить видео, размещенное на Интернет-странице YouTube.

- YouTube и логотип YouTube являются зарегистрированными торговыми марками Google Inc.

- Содержимое YouTube независимо управляется компанией YouTube, LLC.

- Содержимое YouTube может включать информацию, которая может быть неуместной.

- Чтобы просматривать YouTube, этот плеер должен быть подсоединен к работающему подключению к Интернет. Для гладкого воспроизведения видео содержимого YouTube, плееру требуется эффективная скорость между плеером и сервером YouTube более чем 6 Мбит/с для содержимого видео высокого разрешения, и более 2 Мбит/с для содержимого видео стандартного разрешения.

- Мы рекомендуем использовать широкополосное подключение, такое как FITH (оптическое), ADSL или CATV. Содержимое видео может воспроизводиться неправильно и/или рывками, в зависимости от среды применения и связи, или состояния подключения линии, или состояния трафика линии.

- Вы не можете подключиться к YouTube через прокси.

- Для установки языка показа на экране, сконфигурируйте настройки в меню раздела «Язык» - «Меню проигрывателя BD» (см. страницу 40).

Примечание

- Если нажимать кнопки кроме стрелок ▲(◄► или ENTER во время просмотра YouTube, они могут не работать, либо может работать другая функция.

- Некоторое содержимое не может быть воспроизведено при помощи этого плеера.

- Доступные службы или экраны могут изменяться или отключаться без предварительного уведомления.

- Мы не может нести ответственность за содержимое, предоставляемое сайтом YouTube.

- Если у вас есть какие-либо вопросы относительно YouTube, обращайтесь на YouTube через официальную домашнюю страницу http://www.youtube.com.

### Воспроизведение изображения видео NETFLIX

Ниже описаны операции для воспроизведения потокового видео NETFLIX.

1

Нажмите кнопку HOME.

На экране телевизора отображается меню Home.

2

Используйте кнопки стрелок ▲(◄► для выбора "NETFLIX", затем нажмите ENTER.

Вы также можете нажать кнопку NETFLIX, чтобы выбрать "NETFLIX" напрямую.

3

Используйте стрелки ▲(◄►, чтобы выделить кинофильм в вашей мгновенной очереди (Queue).

4

Нажмите ENTER на заголовке, который вы хотите просмотреть.

Появится второе меню заголовка.

5

Выберите "play" (воспроизвести) во втором меню и затем нажмите ENTER.

Начнется извлечение заголовка. Нажмите стрелку вверх для возвращения в вашу мгновенную очередь.

- Для использования "NETFLIX" требуется подключение к Интернет. Рекомендуется использовать широкополосное подключение (с эффективной скоростью 6 Мбит/с или более), такое как FITH (оптическое), ADSL или CATV.

- Даже если скорость подключения достаточна для просмотра, изображения могут быть неустойчивыми, прерывистыми или зависящими от среды эксплуатации, среды связи, условий подключения к линии и т.п.

- Подключение к NETFLIX не может быть осуществлено через прокси.

- За информацией об условиях использования NETFLIX, обратитесь к NETFLIX.

Страница 22

### Воспроизведение кинофильмов высокого разрешения vudu, приложения vudu

Здесь описано управление для кинофильмов высокого разрешения vudu и службы приложений vudu.

1

Нажмите кнопку HOME.

На экране телевизора отображается меню Home.

2

Используйте кнопки стрелок ▲(◄► для выбора "vudu HD Movies, vudu Apps", затем нажмите ENTER.

Плеер подсоединяется с ресурсам vudu HD Movies, vudu Apps.

Вы также можете нажать vudu, чтобы выбрать "vudu HD Movies" напрямую.

3

Выберите содержимое для просмотра при помощи стрелок ▲(◄► и нажмите ENTER.

Воспроизведение начинается.

Для использования "vudu HD Movies, vudu Apps" необходимо подключение к Интернет. Мы рекомендуем использовать широкополосное подключение, такое как FITH (оптическое), ADSL или CATV и т.п.

Даже если скорость соединения достаточна для просмотра, изображения могут быть неустойчивыми, прерывающимися или не пригодными для просмотра в зависимости от использования сетевого окружения, среды связи, состояния линии связи и т.п.

Подключение vudu не возможно через прокси.

За условиями использования vudu HD Movies, vudu Apps обратитесь к vudu.

### Воспроизведение видео hulu PLUS

Ниже описаны операции для воспроизведения потоковой службы hulu PLUS.

1

Нажмите кнопку HOME.

На экране телевизора отображается меню Home.

2

Используйте кнопки стрелок ▲(◄► для выбора "hulu PLUS", затем нажмите ENTER.

Плеер подключается к hulu PLUS.

3

Выберите содержимое для просмотра при помощи стрелок ▲(◄► и нажмите ENTER.

Воспроизведение начинается.

- Для использования "hulu PLUS" требуется подключение к Интернет. Мы рекомендуем использовать широкополосное подключение, такое как FITH (оптическое), ADSL или CATV и т.п.

- Даже если скорость соединения достаточна для просмотра, изображения могут быть неустойчивыми, прерывающимися или не пригодными для просмотра в зависимости от использования сетевого окружения, среды связи, состояния линии связи и т.п.

- Подключение к hulu PLUS не может быть осуществлено через прокси.

- За информацией об условиях использования hulu PLUS обратитесь к hulu.

- Чтобы выйти из hulu PLUS, выйдите из меню hulu PLUS.

Страница 23

### Операции, доступные во время воспроизведения

Воспроизведение (см. страницу 13)

Пиктограммы носителей (см. страницу 23)

Временный останов (см. страницу 23)

Останов (см. страницу 23)

Пропуск к нужной главе/дорожке/файлу

(см. страницу 24)

Быстрый поиск вперед/назад (см. страницу 24) Нахождение конкретных разделов при помощи режимов поиска

(см. страницу 24)

Запоминание точек для повторения (функция маркера)

(см. страницу 25)

Воспроизведение с повторением

(см. страницу 25)

Воспроизведение с повторением между определенными точками

(A-B repeat) (см. страницу 25)

Воспроизведение в произвольном порядке

(см. страницу 26)

Воспроизведение по вашей программе

(см. страницу 26)

Покадровое воспроизведение изображения (см. страницу 26)

Замедленное воспроизведение вперед/назад (см. страницу 27)

Переключение звука (см. страницу 27)

Смена субтитров (см. страницу 27)

Переключение угла камеры (см. страницу 27)

Настройки, доступные во время воспроизведения (см. страницу 28)

Пиктограммы носителей

Этот плеер может воспроизводить различные типы носителей, включая видео, звук и фотографии. В этом руководстве владельца, соответствующие пиктограммы носителей указаны рядом с заголовками для каждого описания операции. Нижеследующая таблица показывает, какое содержимое может быть воспроизведено с каждого носителя.

(рисунок) Видео: Blu-ray Disc, DVD-Video, DivX plus HD, MPEG, AVI, WMV, AVCHD

(рисунок) Звук: Super Audio CD, CD, DVD-Audio, MP3, WMA, AAC, LPCM, FLAC

(рисунок) Фотографии: JPEG, PNG

Примечание

Операции могут быть недоступны в зависимости от воспроизводимого носителя или содержимого.

Pausing (постановка на паузу)

Нажмите кнопку ( во время воспроизведения.

На дисплее загорится индикатор II.

Возобновите нормальное воспроизведение, нажав кнопку ►.

Stopping (Останов)

Нажмите кнопку ■ во время воспроизведения.

Воспроизведение останавливается.

О функции возобновления

Когда воспроизведение останавливают, положение останова запоминается.

На дисплее вспыхивает индикатор ►. Для возобновления воспроизведения, нажмите кнопку ► при останове.

Для отмены функции возобновления

Выполните одну из следующих операций

- Нажмите кнопку ■ во время останова.

- Откройте лоток для диска.

- Измените режим воспроизведения носителя при помощи кнопки HOME.

Примечание

- Функция возобновления не работает при воспроизведении из меню диска или с дисками, совместимыми с BD-J (Blu-ray Disc Java).

- В зависимости от диска, функция возобновления не работает.

Страница 24

Пропуск к нужной главе/дорожке/файлу

Во время воспроизведения нажмите кнопку ( или (.

*Нажмите кнопку несколько раз для пропуска главы/дорожки/файла столько раз, сколько вы ее нажимаете.

Примечание

Пропуск к началу заголовка или группы может быть запрещен, в зависимости от носителя.

Ускоренное воспроизведение вперед и назад

Во время воспроизведения, нажмите ( или (.

При каждом нажатии кнопки, переключается скорость воспроизведения.

x1 → x2 → x3 → x4 ← x5 → Нормальная скорость → х1…

Скорость изменяется вместе с диском и файлом. Возобновите нормальное воспроизведение, нажав кнопку ►.

Примечание

- Вы не можете осуществлять ускоренное воспроизведение вперед и назад внутри файлов или дорожек.

- Ускоренное воспроизведение вперед и назад может быть отключено в некоторых файлах DivX.

- Звук не выводится во время ускоренного воспроизведения вперед и назад дисков BD или DVD.

Нахождение конкретных разделов при помощи режимов поиска

1

Нажмите SEARCH, чтобы выбрать "Search".

Полоса настройки режима поиска отображается вверху экрана.

Режим поиска изменяется при каждом нажатии кнопки.

Search → Marker Search → Off → Search…

2

Используйте стрелки ◄► для перемещения синего курсора к пункту поиска и нажмите ENTER.

(рисунок)

- Дисплей поиска заголовка/группы/дорожки

- Дисплей поиска главы/дорожки

- Дисплей поиска заголовка/главы по времени

- Дисплей поиска дорожки/диска по времени

Выберите "Title Time search" или "Chapter Time search" при помощи стрелок ▲(, затем нажмите ENTER.

3

Введите критерий для поиска.

Когда ввод завершен, осуществляется поиск указанного местонахождения.

0 - 9, +10: Ввод цифр

▲(: Выбор

ENTER: Воспроизведение

CLEAR: Очистка

Ввод цифр

Чтобы ввести число 3: Нажмите 3, ENTER*

Чтобы ввести число 26: Нажмите 2, 6, ENTER* или +10, +10, 6

Чтобы ввести число 138: Нажмите 1, 3, 8, ENTER*

*В зависимости от количества записанных песен или глав, вы можете не использовать кнопку ENTER.

*Неправильный ввод можно очистить кнопкой CLEAR.

Носители и файлы, совместимые с режимами поиска

| Search mode (Режим поиска) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (рисунок) | (рисунок) |
| Поиск заголовка/группы/дорожки | o | o* |
| Поиск главы/дорожки | o | o |
| Поиск заголовка/главы по времени | o | o* |
| Поиск дорожки/диска по времени | o | o |

* Только для DVD-audio

Примечание

- С некоторыми носителями, режимы поиска могут не работать.

- Если вы осуществляете поиск во время воспроизведения программы или воспроизведения в произвольном порядке, воспроизведение останавливается.

Страница 25

Запоминание точек для повторения (функция маркера)

Вы можете пометить место, которое вы хотите увидеть или услышать еще раз, чтобы воспроизведение началось с этого места.

1

Нажмите SEARCH, чтобы выбрать "Marker search".

Полоса настройки режима поиска по маркеру отображается вверху экрана.

(рисунок)

2

Нажмите кнопку ENTER во время воспроизведения.

Запомните текущее место под выбранным номером.

(рисунок)

- Можно запомнить до 12 местоположений.

- Зарегистрированный номер отображается белыми буквами.

- Отображается прошедшее время воспроизведения в установленном месте.

Чтобы воспроизвести запомненные места

Используйте стрелки ◄► для выбора номера маркера, затем нажмите ENTER.

Чтобы стереть маркеры

Выберите номер маркера, который вы хотите стереть, и нажмите CLEAR.

- В зависимости от диска, функция маркера не работает.

- В зависимости от запомненных точек, субтитры могут не появиться.

- Установленные вами маркеры будут стерты, если вы переводите питание в ждущий режим или извлекаете диск.

Воспроизведение с повторением

Нажмите REPEAT во время воспроизведения.

Пиктограмма режима повторения отображается вверху экрана.

Режим повторения изменяется при каждом нажатии кнопки.

Chapter repeat (повторение главы)           Title repeat (повтор заголовка)

или         →           или

Track repeat (повторение дорожеи)              All repeat (повторение всего)

←Off (выкл.)←

Для возвращения к обычному воспроизведению, нажмите кнопку REPEAT и выберите "Repeat Off".

О режимах повторения

Доступные режимы повторения изменяются в зависимости от воспроизводимого диска или файла.

| Содержимое Режим |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (рисунок) | (рисунок) | (рисунок) |
| Повторение заголовка Повторение всего содержимого | o | o | o |
| Повторение главы Повторение дорожки | о | o | o |

Примечание

- Некоторые режимы повторения могут быть недоступны на некоторых носителях.

- На некоторых носителях, даже при установке на воспроизведение с повторением, диск может не вернуться к началу заголовка или главы, а может перейти к следующей сцене.

- Воспроизведение с повторением не доступно во время воспроизведения фрагмента А-В с повторением.

Многократное воспроизведение между указанными точками (повторение А-В)

1

Во время воспроизведения, нажмите кнопку А-В в желаемой точке старта (А).

На дисплее загорится индикатор "A-" .

Для отмены установленной точки А, нажмите кнопку CLEAR.

2

Нажмите кнопку A-B в желаемой конечной точке окончания В.

На дисплее загорится индикатор "B", и воспроизведение с повторением фрагмента А-В начнется.

Для возвращения к обычному воспроизведению, нажмите кнопку A-B и выберите "Repeat Off".

Примечание

- Вы не можете пропустить заголовок/файл при повторении A-B.

- Если вы выполняете операцию поиска во время воспроизведения А-В с повторением, оно отменяется.

- Функция повторения А-В не доступна с некоторыми сценами. Функция повторения А-В не доступна с некоторыми файлами DivX.

- Воспроизведение с повторением А-В не доступно с дисками, совместимыми с BD-J (Blu-ray Disc Java).

Страница 26

Воспроизведение в произвольном порядке

Нажмите кнопку RANDOM во время воспроизведения.

На дисплее загорается "RAND", а на экране отображается "Random Mode".

Возобновление нормального воспроизведения

Нажмите кнопку RANDOM во время воспроизведения в произвольном порядке.

Примечание

Воспроизведение в произвольном порядке может быть недоступно на некоторых носителях.

Воспроизведение по вашей программе (Program playback)

Вы можете запрограммировать до 15 дорожек.

1

Нажмите кнопку PROG/DIRECT во время воспроизведения.

Появляется экран настройки программы.

(рисунок)

2

Введите номера дорожек, которые вы хотите запрограммировать, на экране настройки программы.

0 - 9, +10: Ввод цифр

Стрелки вверх и вниз: Выбор

ENTER: ввести

CLEAR: Очистить

3

Нажмите кнопку ►.

Воспроизведение начинается в запрограммированном порядке. На дисплее горит индикатор "PROG".

Проверка содержимого программы

Нажмите CALL.

Запрограммированные дорожки отображаются на дисплее плеера всякий раз при нажатии кнопки.

Стирание запрограммированных дорожек по одной

Нажмите кнопку CLEAR на экране настройки программы.

Возобновление нормального воспроизведения

Отобразите экран настройки программы и нажмите PROG/DIRECT. На дисплее гаснет индикатор "PROG".

Если плеер установлен в ждущий режим или открыт лоток для диска, программа стирается.

Примечание

Запрограммированные дорожки могут быть установлены только для воспроизведения дисков CD и Super Audio CD.

Покадровое воспроизведение изображений

Нажмите кнопку II в режиме паузы.

При каждом нажатии кнопки II диск продвигается по одному кадру.

Возобновите нормальное воспроизведение, нажав кнопку ►.

На этом плеере не доступно покадровое воспроизведение назад.

Страница 27

Замедленное воспроизведение вперед/назад

Нажмите кнопку  ( или ( в режиме паузы.

Скорость замедленного воспроизведения переключается при каждом нажатии кнопки.

1/16 → 1/8 → 1/4 → ½ → Нормальная скорость 1/16…

Возобновите нормальное воспроизведение, нажав кнопку ►.

Во время замедленного воспроизведения звук не выводится.

Переключение звука

Вы можете переключать звук вовремя воспроизведения дисков и файлов, которые имеют несколько звуковых дорожек.

Нажмите кнопку AUDIO во время воспроизведения.

Отображается номер текущей воспроизводимой звуковой дорожки.

При каждом нажатии кнопки звук переключается.

Если записано несколько вариантов звука, отображаются номер текущей звуковой дорожки и номер варианта записанного звука.

Примечание

- В зависимости от носителя, переключение звука может быть ограничено операцией меню диска. В таком случае, переключите звук в меню диска.

- При воспроизведении аудио форматов DivX, "MP3" или "Dolby Digital", отображаются формат и число режимов записанного звука. Для остального звука отображается "- - -".

- Вы не можете переключать режимы звука на музыкальных дисках DTS-CD 5.1.

Смена субтитров

Во время воспроизведения диска или файла с записанными субтитрами, вы можете включать и выключать субтитры, а также язык субтитров.

Нажмите кнопку SUBTITLE во время воспроизведения.

Отображается номер текущих воспроизводимых субтитров.

*При каждом нажатии кнопки субтитры переключаются.

- Если программа не содержит субтитров, отображается знак запрета (.

- В зависимости от носителя, переключение звука может быть ограничено операцией меню диска. В таком случае, переключите субтитры в меню диска.

- При воспроизведении файла DivX, отображаются номер текущих воспроизводимых субтитров и число записанных субтитров; язык субтитров не отображается.

Переключение угла камеры

Во время воспроизведения дисков BD или DVD-Video, записанных с нескольких углов камеры, вы можете изменять угол.

Нажмите кнопку ANGLE во время воспроизведения.

Отображается номер угла для текущего воспроизведения.

*При каждом нажатии кнопки угол переключается.

Примечание

В зависимости от диска, изменение угла камеры может быть ограничено.

Страница 28

## Настройки

### Настройки, доступные во время воспроизведения

Воспроизведение (см. страницу 13)

Операции, доступные во время воспроизведения (см. страницу 23)

Пиктограммы носителей (см. страницу 28)

Изменение яркости дисплея (управление яркостью) (см. страницу 28)

Воспроизведение высококачественного звука (функция Pure direct) (см. страницу 28)

Разрешение видео (см. страницу 29)

Подстройка качества изображения (регулировка изображения) (см. страницу 30)

Настройка OPTION (см. страницу 31)

Пиктограммы носителей

Этот плеер может воспроизводить различные типы носителей, включая видео, звук и фотографии. В этом руководстве владельца, соответствующие пиктограммы носителей указаны рядом с заголовками для каждого описания операции. Нижеследующая таблица показывает, какое содержимое может быть воспроизведено с каждого носителя.

(рисунок) Видео: Blu-ray Disc, DVD-Video, DivX plus HD, MPEG, AVI, WMV, AVCHD

(рисунок) Звук: Super Audio CD, CD, DVD-Audio, MP3, WMA, AAC, LPCM, FLAC

(рисунок) Фотографии: JPEG, PNG

Изменение яркости дисплея (управление яркостью)

Яркость свечения дисплея может быть изменена.

Нажмите кнопку DIMMER.

*Яркость изменяется при каждом нажатии кнопки.

Яркий → Яркость понижена → Темный → Не горит → Яркий…

*Когда регулятор установлен в «off», индикатор FL OFF горит красным светом.

Воспроизведение высококачественного звука (функция Pure direct)

Эта функция позволяет вам воспроизводить высококачественный звук, остановив видео и оставив на выходе только высококачественный аналоговый аудио сигнал.

Нажмите кнопку PURE.

Режим Pure Direct изменяется при каждом нажатии этой кнопки.

Off →* AV PDirect → Pure Direct 2 → Pure Direct 1→ Off…

AV Pure Direct (AV P.Direct):

Разъем HDMI MONITOR(VIDEO) выводит только видеосигналы.

Разъем HDMI OUT AMP(AUDIO) останавливает видеосигналы и выводит аудио сигналы.

Pure Direct 1:

Отключает выход HDMI и дисплей. И индикатор FL OFF горит красным светом.

Pure Direct 2:

Отключает выход HDMI.

Off:

Отключает функцию pure direct.

Вы не можете использовать кнопку PURE, пока отображается меню SETUP.

Страница 29

Разрешение видео

Этот раздел посвящен выполнению настроек для выходного разрешения видео. Установите их в зависимости от подсоединенного телевизора.

Нажмите кнопку RESOLUTION

- Разрешение изменяется, как показано ниже, при каждом нажатии кнопки RESOLUTION.

- Вы не можете установить разрешение отдельно для каждого выхода HDMI.

- Когда вы нажимаете и удерживаете кнопку RESOLUTION при разрешении, появляющимся на дисплее, отображается "HDMI Init.", и настройка возвращается к умолчанию.

- Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Auto (автоматическая)

Source Direct (настройка в источнике)

480/576i - (480/576 чересстрочная развертка)

480/576P - (480/576 прогрессивная развертка)

720P (720 прогрессивная развертка)

1080i - (1080 чересстрочная развертка)

1080P - (1080 прогрессивная развертка)

1080P24 (1080 прогрессивная развертка, 24 кадра/с)

- Если разрешение видео не установлено в "Auto", установите его в соответствии с разрешением вашего телевизора или аудио/видео ресивера.

- Изображения не будут проецироваться нормально, если разрешение телевизора/ресивера и выходное разрешение этого плеера не совпадают.

- Звук и видео будут прерваны на короткое время, если отключается питание подсоединенного текущего воспроизводящего устройства, либо переключается вход.

- Когда вы изменяете разрешение видео этого плеера, потребуется от нескольких до 10 секунд для подтверждения между плеером и подсоединенным устройством. В этот период звук и видео не выводятся.

Страница 30

Подстройка качества изображения (регулировка изображения)

Вы можете регулировать качество изображения по вашему вкусу.

Подстроенные значения могут быть сохранены в ячейках памяти Memory 1-5.

1

Нажмите кнопку PICTURE ADJ.

Отображается состояние текущих настроек.

2

Нажмите стрелки ▲( для выбора номера ячейки памяти, которая будет использована, и затем нажмите ENTER.

3

Нажмите стрелки ▲( для выбора пункта и затем нажмите ENTER или стрелку вправо.

4

Измените настройку стрелками ▲(.

Обратитесь к таблице справа за информацией о различных настройках.

Чтобы закрыть настройки изображения

Нажмите PICTURE ADJ. после регулировки.

Всплывающее меню настроек изображения исчезает с экрана.

Настройки изображения сохраняются в памяти даже после отключения питания.

Примечание

- Во время воспроизведения 3D, вы не можете регулировать разрешение видео "Video resolution" (см. страницу 29) или качество изображения (см. страницу 30).

- Вы не можете настраивать изображения отдельно для каждого выхода HDMI.

| Пункты настройки | Содержимое настройки | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| 3DNR | 0 - +3 | 0 |
| Снижает шум на всем изображении. |  |  |
| BNR |  |  |
| Снижает блоковый шум, порожденный цифровой обработкой. | 0 - +3 | 0 |
| MNR |  |  |
| Снижает шум вокруг границ объекта, порожденный цифровой обработкой. | 0 - +3 | 0 |
| Contrast | -6 - +6 | 0 |
| Регулирует контрастность изображения. |  |  |
| Brightness Регулирует яркость изображения. | 0 - +12 | 0 |
| Gamma Correction |  |  |
| Изменяет значение гамма-коррекции для подстройки общей яркости изображения. | -4 - +4 | 0 |
| Делает темный (-)/яркий (+) участок более легким для восприятия. |  |  |
| Sharpness |  |  |
| Подстраивает резкость изображения в диапазоне более высоких частот. | -6 - +6 | 0 |
| Hue (цветовой тон) Регулирует баланс зеленого и красного цветов. | -6 - +6 | 0 |
| Chroma Level | -6 - +6 | 0 |
| Подстраивает насыщенность цвета. |  |  |

Страница 31

Настройка OPTION

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Вы можете выполнять различные настройки OPTION во время воспроизведения. Меню настройки отображается на экране слева.

1

Нажмите кнопку OPTION.

Отображает меню пунктов, которые могут быть настроены.

2

Выберите пункт настройки стрелками ▲(, и затем нажмите кнопку ENTER или стрелку вправо.

3

Используйте кнопки ▲( для выбора настройки и затем нажмите ENTER.

4

Нажмите кнопку OPTION.

Экран настройки исчезает.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| BD Audio Mode Переключает режим воспроизведения звука Blu-ray Disc. | HD Audio Output: Выводит без изменения сигналы высокого разрешения, такие как Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus и DTS-HD, как цифровые потоки высокого качества для прослушивания. Mix Audio Output: Выводит смесь основного, интерактивного и вторичного звука. Примечание При настройке "HD Audio Output", интерактивный и вторичный звук не доступны. |
| Secondary Video | Off (отключено): Не отображает вторичное видео (картинку в картинке). 1/X*: Отображает первое вторичное видео. 2/X*: Отображает второе вторичное видео. Х/X*: Отображает Х-е вторичное видео. * "X" – номер вторичного записанного видео, отличается в зависимости от диска (см. страницу 33 «Воспроизведение BD-Video, совместимого с Bonus View»). |
| Secondary Audio | Off (отключено): Не выбирает вторичный звук. Интерактивный звук также отключен. 1/X*: Выбирает первый вторичный звук. 2/X*: Выбирает второй вторичный звук. Х/X*: Отображает Х-й вторичный звук. |
|  | * "X" – номер вторичного записанного звука на диске, отличается в зависимости от диска. Когда "BD Audio Mode" установлен в "Mix Audio Output", выводится вторичный звук. |
| Secondary Subtitle | Off (отключено): Не выбирает вторичные субтитры. 1/X*: Выбирает первые вторичные субтитры. 2/X*: Выбирает вторые вторичные субтитры. Х/X*: Отображает Х-е вторичные субтитры. * "X" – номер вторичных записанных субтитров на диске, отличается в зависимости от диска. |
| Subtitle Style | Переключает стиль субтитров, записанных на диске. |

Страница 32

## Расширенный вариант

Эта глава описывает, как настроить управление по HDMI, которое связывает устройства, соединенные HDMI, с этим плеером, как воспроизводить вспомогательное содержимое дисков Blu-ray и другие подробные настройки.

- Удобные функции, см. страницу 33

- Как выполнить детализированные настройки, см. страницу 36

Страница 33

### Удобные функции

Воспроизведение (см. страницу 13)

Настройки (см. страницу 28)

Воспроизведение совместимого с Bonus View BD-Video (см. страницу 33)

Воспроизведение BD-Live (см. страницу 34)

Функция управления по HDMI (см. страницу 35)

### Воспроизведение совместимого с Bonus View BD-Video

На диске BD, который совместим с bonus view (картинка в картинке), кроме основного видео (первичного видео), сохраненного на диске, вы можете воспроизводить видео с комментариями режиссера и одновременно текущие пояснения, а также вспомогательное видео (вторичное видео), снятое с других углов камеры, в качестве альтернативы.

(рисунок)

Основное видео (первичное видео)

Вспомогательное видео (вторичное видео)

Пример: Bonus view

1

Нажмите OPTION во время воспроизведения диска BD.

Отображается меню настройки OPTION.

2

Нажмите стрелки ▲( для выбора "BD Audio Mode", затем нажмите ENTER или стрелку вправо.

3

Переключите настройку "BD Audio Mode" в "Mix Audio Output".

4

Нажмите стрелку влево, затем ▲(для выбора вторичного видео, и нажмите ENTER или стрелку вправо.

Отображается вторичное видео, которое может быть воспроизведено.

5

Используйте стрелки ▲( для выбора желаемого вторичного видео.

Off←→1 /X←→2/X←→X/X

Off: Вторичное видео не отображается.

1/X: Отображается первое вторичное видео.

2/X: Отображается второе вторичное видео.

X/X:  Отображает Х-е вторичное видео.

*"X" – номер вторичного записанного видео, которое отличается от диска к диску.

- Для использования Bonus View, некоторые диски BD требуют встроенную память или внешнюю память.

- Этот плеер имеет встроенную память. Если объем памяти, используемой для Bonus View, превысит оставшийся объем встроенной памяти, рекомендуется применение запоминающего устройства USB объемом 1 Гбайт или более.

- Метод воспроизведения и т.п. определяется самим диском и отличается в зависимости от диска. Обратитесь к руководству эксплуатации соответствующего диска.

Страница 34

### Воспроизведение BD-Live

На некоторых дисках Blu-ray вы можете получить доступ из меню диска к выделенным Интернет-страницам с содержимым BD-Live. В этом случае, вы можете загружать содержимое BD-Live из Интернет, чтобы воспроизвести его на этом плеере. Для воспроизведения BD-Live, этот плеер должен быть подключен к Интернет. Установите соединение с Интернет, обратившись к разделу «Подключение к домашней сети (ЛВС)» (см. страницу 10).

Выберите местоположения для сохранения содержимого

Выберите местоположение, куда загружается содержимое BD-Live. Вы можете выбрать для загрузки либо встроенную память этого плеера, либо ваше запоминающее устройство USB.

По умолчанию, содержимое сохраняется во встроенной памяти этого плеера. Чтобы проверить доступный объем встроенной памяти, обратитесь к пункту «BD DATA Information» (см. страницу 40) в меню SETUP.

1

Нажмите кнопку SETUP.

Отображается экранное меню.

2

Используйте кнопки стрелок ▲(◄► для перехода "General Settings" → "System" → "BD DATA Utility" → "BD DATA Memory" (см. страницу 40) и затем нажмите ENTER.

3

Используйте кнопки стрелок ▲( для выбора места сохранения и затем нажмите ENTER.

Internal: Настройка Internal сохраняет содержимое файлов BD-Live во встроенной памяти этого плеера.

External: Настройка сохраняет содержимое файлов BD-Live в вашем запоминающем устройстве USB.

Если вы выбираете "External", подсоедините ваше запоминающее устройство USB к порту USB (см. страницу 9).

Чтобы проверить доступный объем встроенной памяти, обратитесь к пункту «BD DATA Information» (см. страницу 40) в меню SETUP. Для загрузки содержимого, превышающего доступное пространство, используйте запоминающее устройство USB.

Воспроизведение содержимого BD-Live

Перед этими этапами, подсоедините этот плеер к сети Интернет.

1

Нажмите кнопку ON/STANDBY (), чтобы включить питание плеера.

2

Нажмите кнопку OPEN/CLOSE () и вставьте диск BD, совместимый с BD-Live.

3

Из меню диска, выберите пиктограмму воспроизведения BD-Live и нажмите ENTER.

Содержимое загружается с Интернет-страницы BD-Live и воспроизводится.

*Операции изменяются в зависимости от используемого диска. Следуйте отображаемым указаниям.

В зависимости от вашего сетевого окружения, загрузка может занять длительное время или может не завершиться. Требуемые параметры ваших подключенных Интернет-устройств см. в разделе «Подсоединение к домашней сети (ЛВС)» (см. страницу 10).

Примечание

Вставляйте или извлекайте запоминающее устройство USB, когда питание находится в ждущем режиме. Если вы вставляете запоминающее устройство USB, когда питание включено, доступ к запоминающему устройству USB может отсутствовать.

Страница 35

### Функции управления по HDMI

Соединение HDMI не только передает видео и звук, но и перемещает информацию между подсоединенными устройствами. Функция управления по HDMI передает сигналы управления между всеми устройствами, чтобы позволить им связываться друг с другом. Это – полезная функция. Например, когда вы делаете операцию, связанную с питанием на одном устройстве, тогда соответствующая операция с питанием также выполняется на других устройствах, подсоединенных к тому устройству.

Операции управления, возможные по HDMI

- Выключение питания телевизора переводит питание плеера в ждущий режим.

- Управление плеером посредством пульта дистанционного управления телевизором. (Если пульт ДУ телевизора имеет кнопки управления проигрывателем.)

Процедура настройки

1

В меню "HDMI AMP On" или "HDMI MONITOR On" выберите разъем выхода HDMI, для которого вы хотите включить функцию управления по HDMI.

Меню SETUP, раздел "System" → "HDMI Control" (см. страницу 39).

Вы не можете включить функцию управления по HDMI одновременно для обоих выходов HDMI. Выход надо выбрать.

2

Включите все устройства, которые подсоединены к разъему выхода HDMI в п.1.

3

Установите функцию управления по HDMI для всех устройств, соединенных кабелем HDMI.

Пожалуйста, обратитесь к инструкциям по эксплуатации для всех подсоединенных устройств, чтобы проверить настройки.

Выполните этапы 2 и 3, если любое из устройств было отсоединено.

4

Для гарантии, что видео выход этого плеера отображается на экране телевизора, измените функцию входа телевизора или аудио/видео ресивера.

5

Когда вы переводите питание телевизора в ждущий режим, проверьте, что питание плеера и аудио/видео ресивера также переходит в ждущий режим.

Если функция управления по HDMI не работает должным образом, проверьте следующие моменты:

- Совместим ли телевизор или аудио/видео ресивер с функцией управления по HDMI?

- Являются ли правильными настройки функции управления по HDMI для всего оборудования? (Шаг 3)

- После настройки, добавляли ли вы соединение HDMI для другого устройства или делали изменения в соединениях? Если да, выполните настройки еще раз.

- Назначена ли функция управления по HDMI на правильный выход?

- Находится ли плеер в режиме сохранения энергии?

Примечание

- Некоторые функции могут не работать в зависимости от подсоединенного телевизора или ресивера. Проверьте внимательно руководство владельца каждого устройства заблаговременно.

- Когда настройка "HDMI Power Off Control" (см. страницу 39) установлена в положение "Off", плеер не переходит в ждущий режим, даже если подсоединенное устройство находится в ждущем режиме.

Страница 36

### Как выполнить детализированные настройки

Карта меню

По умолчанию, плеер имеет определенные рекомендованные настройки. Вы можете настроить этот плеер на основе вашей существующей системы и ваших предпочтений. Нажатие кнопки SETUP отображает меню SETUP. Из этого меню, вы можете перемещаться к различным экранам настройки.

Общие настройки

| Пункты настройки | Подпункты настройки | Описание | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| System | Screen Saver | Устанавливает хранитель экрана. | 39 |
|  | Auto Standby | Эта настройка автоматически устанавливает питание в ждущий режим. | 39 |
|  | Energy Saving Mode | Настраивает ждущий режим. | 39 |
|  | HDMI Control | Связывает плеер и устройство, подсоединенное кабелем HDMI и поддерживающее управление по HDMI. | 39 |
|  | HDMI Power Off Control | Связывает питание плеера и устройства, подсоединенного кабелем HDMI и поддерживающего управление по HDMI. | 39 |
|  | Reset | Все настройки, включая режим звука и качество изображения, установлены в настройки по умолчанию. | 39 |
|  | Firmware Update | Обновляет встроенное программное обеспечение плеера через Интернет. | 40 |
|  | Update Notification | Отображает сообщение с уведомлением, когда любое встроенное программное обеспечение доступно для обновления. | 40 |
|  | BD DATA Utility | Устанавливает местоположение для сохранения загруженной информации BD-Live или инициализирует встроенную память. | 40 |
| Language | BD Player Menus | Устанавливает язык меню проигрывателя BD. | 40 |
|  | Disc Menus | Устанавливает язык, используемый для меню дисков BD или DVD. | 40 |
|  | Audio | Устанавливает язык аудио сопровождения для воспроизведения дисков BD и DVD. | 40 |
|  | Subtitles | Устанавливает язык субтитров, используемый для воспроизведения дисков BD или DVD. | 40 |
| Parental Controls | Change Password | Устанавливает пароль для изменения уровня родительской блокировки и код страны родительской блокировки для дисков BD и DVD. | 41 |
|  | BD Rating Level | Устанавливает родительский уровень для воспроизведения дисков BD. | 41 |
|  | DVD Rating Level | Устанавливает родительский уровень для воспроизведения дисков DVD. | 41 |
|  | Country Code | Устанавливает стандартную родительскую блокировку для страны. Применяет родительский уровень, установленный для страны. | 41 |
| Пункты настройки | Подпункты настройки | Описание | Номер страницы |
| Network | Internet Connection | Устанавливает, будет ли использоваться Интернет-соединение или нет. | 41 |
|  | Information | Отображает информацию о сети, такую как адрес IP, маску подсети и т.п. | 41 |
|  | Connection Test | Выполняет проверку подключения к компьютерной сети. | 41 |
|  | DHCP | Устанавливает, как выполнять конфигурирование сети, – автоматически или вручную. | 41 |
|  | BD-Live Connection | Ограничивает права доступа для содержимого при подключении к BD-Live. | 42 |
|  | Proxy Setting | Настройка для подсоединения к Интернет через сервер прокси (посредник). | 42 |
| Others | Angle Mark | Настройки для отметки угла камеры, отображаемой при воспроизведении. | 42 |
|  | PIP Mark | Настройки для отметки PIP, отображаемой при воспроизведении. | 42 |
|  | Secondary Audio Mark | Настройки для отметки вторичного звука, отображаемой при воспроизведении. | 42 |
|  | DivX Registration | Отображает код регистрации DivX. | 42 |
|  | Remote ID (Unit side) | Устанавливает идентификатор дистанционного управления. | 42 |
|  | Internet Streaming | Переустанавливает регистрационную информацию для потокового содержимого (NETFLIX / vudu HD Movies, vudu Apps) на этом плеере. | 42 |

Страница 37

Настройки видео

| Пункты настройки | Подпункты настройки | Описание | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| TV | Aspect Ratio | Установите тип экрана и режим отображения телевизора. | 43 |
|  | Wallpaper | Настройка для отображения фона, когда воспроизведение остановлено. | 43 |
|  | Progressive Mode | Устанавливает соответствующий режим прогрессивного преобразования для источника видео материала. | 43 |
| HDMI | Color Space | Устанавливает систему видео сигнала для вывода через HDMI. | 43 |
|  | HDMI Deep Color | Устанавливает разъем HDMI для вывода в режиме Deep Color. Расширяет глубину цвета (число используемых цветов) видео сигнала HDMI, обеспечивая воспроизведение с более естественными цветами и без «тянучек». | 43 |
|  | HDMI Output | Выполняет настройку выхода для выходного разъема HDMI. | 43 |
| 3D | 3D Output | Устанавливает видео выходы для воспроизведения видео 3D. | 43 |
|  | Screen Size | Устанавливает размер экрана вашего телевизора, совместимого с 3D. | 43 |

Настройки звука

| Пункты настройки | Подпункты настройки | Описание | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| Audio Output | Coaxial | Выбирает формат аудио выхода из выходного разъема цифрового звука. | 44 |
|  | HDMI | Устанавливает формат аудио выхода из выходного разъема HDMI. | 44 |
|  | Down Sampling | Выбирает частоту выборки для выхода из выходного разъема цифрового звука. | 44 |
|  | Dynamic Range Compression | Сжимает динамический диапазон Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital Audio. | 44 |
|  | BALANCED Polarity | Устанавливает полярность выхода для разъемов BALANCED OUT. | 44 |

Информация о системе

| Пункты настройки | Описание | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| MAC Address | Отображает МАС-адрес. | 45 |

Страница 38

### Управление меню SETUP

1

Нажмите кнопку SETUP.

На экране телевизора отображается меню SETUP.

Меню SETUP также можно отобразить из «SETUP» в домашнем меню (см. страницу 15).

2

Нажимайте стрелки ▲(◄► для выбора меню для установки или управления.

Для возвращения к предыдущему пункту меню, нажмите стрелку влево.

3

Нажмите ENTER, чтобы войти в настройку.

Цвета текста выбранных пунктов меню SETUP следующие:

- Белый: Эти пункты могут быть выбраны.

- Серый: Эти пункты не могут быть выбраны.

Примечание

Если активирована функция возобновления, вам, возможно, не удастся выполнить правильные настройки.

Выход из меню SETUP

*Нажмите SETUP, пока отображается меню SETUP. Отображение меню SETUP исчезает.

Примеры отображений экрана меню SETUP

Ниже описаны типичные примеры.

Экран выбора меню (верхнее меню)

(рисунок)

Нажмите стрелки вправо или влево и затем стрелку вниз (или нажмите ENTER).

(1) Пиктограмма текущей выбранной настройки

(2) Пиктограмма текущего выбранного пункта

(3) Список пиктограмм настройки меню SETUP

(4) Список текущих выбранных пунктов настройки

(рисунок)

(5) Список пунктов текущий выбранных расширенных настроек

(6) Текущие выбранные расширенные настройки (список)

Список

(рисунок)

(7) Возвращает к предыдущему пункту.

Используйте стрелку влево для переключения.

(8) Выбранный пункт. Переключите выбранный пункт при помощи стрелок вверх и вниз.

(9) Переключите на следующий пункт. Используйте стрелку вправо для переключения.

Страница 39

Общие настройки

Могут быть сделаны настройки для системы, языка, родительской блокировки, сети и т.п.

System (Система)

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Установите следующие настройки.

- Настройки хранителя экрана

- Настройки режима энергосбережения

- Настройки функции управления по HDMI

- Настройки инициализации

- Обновление встроенного программного обеспечения из Интернет

- Настройки местоположения для сохранения загруженных данных BD-Live и инициализации

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Screen Saver (хранитель экрана) Устанавливает хранитель экрана. | On (включено): Функция хранителя экрана включается, когда состояние останова или паузы продолжается примерно три минуты. Off (отключено): Хранитель экрана не используется. |
| Auto Standby (автоматический ждущий режим) Эта настройка автоматически устанавливает питание в ждущий режим. | On (включено): Эта настройка автоматически устанавливает питание в ждущий режим, если любое из нижеперечисленных состояний продолжается примерно 30 минут. Диск не загружен Воспроизведение остановлено Остановлено вследствие функции возобновления Off (отключено): Режим автоматического питания не используется. |
| Energy Saving Mode (режим энергосбережения) Настраивает ждущий режим. | Ждущий режим с энергосбережением: Режим с наименьшим потреблением мощности. Во время ждущего режима, операции не производятся посредством управления по HDMI. Состояние индикатора STANDBY в ждущем режиме: красный Обычный ждущий режим: Во время ждущего режима, операции не производятся посредством управления по HDMI. Потребляемая мощность немного выше. Состояние индикатора STANDBY в ждущем режиме: Оранжевый Быстрый запуск: Время запуска меньше, но потребляемая мощность в ждущем режиме больше. Производятся операции управления по HDMI. Состояние индикатора STANDBY в ждущем режиме: Оранжевый |
| Управление по HDMI Связывает плеер и устройство, подсоединенное кабелем HDMI и поддерживающее управление по HDMI. | Off (отключено): Отключает функцию управления по HDMI. HDMI AMP On: Связывается с устройством, подключенным к выходу HDMI AMP. HDMI MONITOR On: Связывается с устройством, подключенным к выходу HDMI MONITOR. Чтобы функция управления по HDMI работала, необходимо соединение HDMI между плеером совместимым с HDMI телевизором. Обратитесь к разделу «Функции управления по HDMI» (см. страницу 35) за подробной информацией о функциях управления по HDMI. После того, как настройка "HDMI Control" была изменена, всегда выключайте питание подсоединенного оборудования и затем включайте его снова. |
| Управление отключением питания по HDMI Связывает питание плеера и устройства, подсоединенного кабелем HDMI и поддерживающего управление по HDMI. | On (включено): Переводит питание плеера в ждущий режим посредством связи с телевизором. Off (отключено): Не переводит питание плеера в ждущий режим посредством связи с телевизором. |
| Reset (переустановка) Все настройки, включая режим звука и качество изображения, установлены в настройки по умолчанию. | Cancel: Не инициализировать. ОК: Выполнить инициализацию. |

Страница 40

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Firmware Update (обновление встроенного программного обеспечения) Обновляет встроенное программное обеспечение плеера через Интернет. | Check for Update: Проверяет, существует ли более новая версия встроенного программного обеспечения. Нажмите ENTER, чтобы увидеть примерное время, необходимое для обновления. Если встроенное программное обеспечение уже обновлено до новейшей версии, операция обновления запускается после вашего нажатия ENTER. Когда обновление запускается, полоса прогресса и оставшееся время, необходимое для завершения обновления, отображаются на экране телевизора. Когда обновление завершается, плеер переходит в нормальное состояние. |
| Update Notification (уведомление об обновлении) Отображает сообщение с уведомлением, когда любое встроенное программное обеспечение доступно для обновления. | On (включено): Сообщение для обновления отображается на экране телевизора. Off (отключено): Сообщение для обновления не отображается на экране телевизора. |
| BD DATA Utility Устанавливает местоположение для сохранения загруженной информации BD-Live или инициализирует встроенную память. | BD Data Information: Отображает доступный объем встроенной памяти на этом плеере или свободное пространство на подсоединенном запоминающем устройстве USB. FMT BD DATA: Инициализирует BD DATA для встроенной памяти этого плеера или подсоединенного запоминающего устройства USB. Эта операция удаляет все данные. Никогда не выполняйте эту операцию, когда запоминающее устройство USB, которое сохраняет данные, подсоединено к плееру. |
|  | BD DATA Memory: Выбирает местоположение для сохранения загружаемого содержимого BD-Live. Internal: Сохраняет во встроенной памяти этого плеера. External: Сохраняет в запоминающем устройстве USB, подсоединенном к этому плееру. Для загрузки файлов с объемом, превышающим пространство встроенной памяти этого плеера, выбирайте "External". |

Language (язык)

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Устанавливает языки звукового сопровождения, субтитров и экранных меню.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| BD Player Menus (Меню проигрывателя BD) Устанавливает язык меню проигрывателя BD. | English / Francais / Espanol Когда субтитры DivX или данные на экране медиа проигрывателя (см. страницу 14) во время воспроизведения МР3 отображаются неправильно, выберите язык для отображения в настройке "BD Player Menus" меню SETUP. |
| Disc Menus (Меню диска) Устанавливает язык, используемый для меню дисков BD или DVD. | English / French / Chinese / Spanish / German / Italian / Dutch / Portuguese / Danish / Swedish / Finnish / Norwegian / Russian / Korean / Japanese / More* |
| Audio (Звук) Устанавливает язык звукового сопровождения для воспроизведения дисков BD и DVD. | English / French / Chinese / Spanish / German / Italian / Dutch / Portuguese / Danish / Swedish / Finnish / Norwegian / Russian / Korean / Japanese / More* |
| Subtitles (Субтитры) Устанавливает язык субтитров, используемый для воспроизведения дисков BD или DVD. | Off / English / French / Chinese / Spanish / German / Italian / Dutch / Portuguese / Danish / Swedish / Finnish / Norwegian / Russian / Korean / Japanese / More* Off (отключено): Субтитры не отображаются. |

* Нажмите More для выбора языка, отличного от перечисленных.

Страница 41

Parental Controls (родительские блокировки)

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Установите настройки для воспроизведения дисков BD и DVD и настройки пароля.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Change Password (Смена пароля) Устанавливает пароль для изменения уровня родительской блокировки и код страны родительской блокировки для дисков BD и DVD. | Change: Изменяет пароль. Используйте цифры 0-9 для ввода пароля с целью его инициализации. Настройкой по умолчанию является "0000". |
| BD Rating Level (Уровень рейтинга BD) Устанавливает родительский уровень для воспроизведения дисков BD. | Level 0-254: Устанавливает возраст, позволяющий воспроизводить носитель. Ограничивает воспроизведение дисков с соответствующей родительской блокировкой. No Limit: Не ограничивает воспроизведение дисков BD. |
| DVD Rating Level (Уровень рейтинга DVD) Устанавливает родительский уровень для воспроизведения дисков DVD. | Level 1-8: Устанавливает родительский уровень для воспроизведения дисков DVD. Lock All: Ограничивает воспроизведение всех дисков DVD. No Limit: Не ограничивает воспроизведение дисков BD. |
| Country Code (Код страны) Устанавливает стандартную родительскую блокировку для страны. Применяет родительский уровень, установленный для страны. | Первоначальной настройкой является United States. Выберите код родительской блокировки для другой страны при помощи стрелок вверх и вниз. |

Network (ЛВС)

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Установите настройки подключения к Интернет и настройки BD-Live.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Internet Connection (подключение к Интернет) Устанавливает, будет ли использоваться Интернет-соединение или нет. | Enable: Интернет-соединение будет использовано. Disable: Интернет-соединение не будет использовано. |
| Information (информация) Отображает информацию о сети, такую как адрес IP, маску подсети и т.п. | Отображает информацию о сети, показанную ниже. Address type (Тип адреса) IP Address (адрес IP) Subnet Mask (маска подсети) Default Gateway (шлюз по умолчанию) DNS1 (Адрес первого сервера DNS) DNS2 (Адрес второго сервера DNS) |
| Connection Test (проверка соединения) Выполняет проверку подключения к компьютерной сети. | Выполните проверку подключения к сети Интернет. Рекомендуется выполнить проверку соединения для первого подключения к сети Интернет, либо после изменения настроек или адреса IP для сети. Если соединение не завершено, отображается сообщение. Проверьте настройки соединения и среду подключения. |
| DHCP Устанавливает, как выполнять конфигурирование сети, – автоматически или вручную. Поскольку заводской настройкой по умолчанию является "Auto", вам не потребуется устанавливать такие настройки как адрес IP, если сервер DHCP широкополосного маршрутизатора установлен в "Enable" (включен). | Auto: Автоматически конфигурирует сеть посредством функции DHCP. Manual: При подключении к сети, не имеющей функции DHCP, конфигурирует нижеследующие настройки сети вручную. Обратитесь к вашему поставщику услуг Интернет или сетевому администратору за настройками, которые необходимо выполнить. После использования кнопки для очистки значения, используйте кнопки 0-9 для ввода значений и затем нажмите ENTER для завершения настройки. IP Address (адрес IP): Вручную сконфигурируйте адрес IP. Subnet Mask (маска подсети): Если модем xDSL или оконечный разъем напрямую подключен к плееру, введите маску подсети, указанную поставщиком услуг Интернет в сопроводительном документе. Обычно устанавливают "255.255.255.0". Default Gateway (шлюз по умолчанию): Если плеер подсоединен к шлюзу (маршрутизатору), введите его адрес IP. DNS1: Введите адрес первого сервера DNS. DNS2: Введите адрес второго сервера DNS. |

Страница 42

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| BD-LIVE connection Ограничивает права доступа для содержимого при подключении к BD-Live. | Permitted: Разрешен любой доступ к Интернет из BD-Live. Partially Permitted: Разрешен доступ к Интернет из сертифицированного BD-Live. Prohibited: Запрещен любой доступ к Интернет из BD-Live. |
| Proxy Setting (Настройка прокси-сервера) Настройка для подсоединения к Интернет через сервер прокси (посредник). | Disable: Не использовать прокси-сервер. Enable: Использовать прокси-сервер. Proxy host: Если для Proxy Setting выбрано Enable, введите адрес прокси-сервера с виртуальной клавиатуры и затем нажмите ENTER для его регистрации. Proxy Port: Если для Proxy Setting выбрано Enable, введите номер порта прокси-сервера при помощи 0-9 и затем нажмите ENTER для его регистрации. Экран ввода адреса прокси-сервера (с виртуальной клавиатурой) (рисунок) |

Другие настройки

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Установите другие функции.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Angle Mark (отметка угла камеры) Настройки для отметки угла камеры, отображаемой при воспроизведении. | Если на воспроизводимом диске записано несколько углов камеры, отметка угла камеры отображается при воспроизведении сцены. Off (отключено): Отметка угла камеры не отображается. On (включено): Отметка угла камеры отображается. |
| PIP Mark (отметка картинка-в картинке) Настройки для отметки PIP, отображаемой при воспроизведении. | Если на воспроизводимом диске записано вторичное видео, отметка PIP отображается при воспроизведении сцены с вторичным видео. Off (отключено): Отметка PIP не отображается. On (включено): Отметка PIP отображается. |
| Secondary Audio Mark (отметка вторичного звука) Настройки для отметки вторичного звука, отображаемой при воспроизведении. | Если на воспроизводимом диске записан вторичный звук, отметка вторичного звука отображается при воспроизведении сцены с вторичным звуком. Off (отключено): Отметка вторичного звука не отображается. On (включено): Отметка вторичного звука отображается. |
| DivX Registration (Регистрация DivX) Отображает регистрационный код DivX. | Show Code: Отображает регистрационный код DivX. |
| Remote ID (Unit side) (идентификатор ДУ) (на стороне плеера)) Устанавливает идентификатор дистанционного управления (см. страницу 52). | Переключает код идентификации дистанционного управления этого плеера, когда в окрестности находятся другие BD-проигрыватели marantz. BD 1: Выбирает BD 1. Установите "BD 1" также и на пульте ДУ. BD 2: Выбирает BD 2. Установите "BD 2" также и на пульте ДУ. |
| Internet Streaming (потоковое воспроизведение из Интернет) Переустанавливает регистрационную информацию для потокового содержимого (NETFLIX / vudu HD Movies, vudu Apps) на этом плеере. | Netflix Deactivate: Переустанавливает регистрационную информацию NETFLIX на этом плеере. VUDU Deactivate: Переустанавливает регистрационную информацию vudu HD Movies, vudu Apps на этом плеере. |

Страница 43

### Настройки видео

Устанавливают подключение к телевизору, соединение HDMI и программное обеспечение для воспроизведения 3D video.

TV (Телевизор)

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Установите сигнал на видео выходе в соответствии с подсоединенным телевизором.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Aspect Ratio (соотношение сторон экрана) Установите тип экрана и режим отображения телевизора. | 16:9 Squeeze Auto: Выводит на широкоэкранный телевизор. Видео 4:3 отображается в центре экрана без изменения соотношения сторон экрана. WIDE (16:9): Выводит на широкоэкранный телевизор. |
| Wallpaper Настройка для отображения фона, когда воспроизведение остановлено. | Picture: Отображает логотип marantz. Black: Устанавливает черный фон. Gray: Устанавливает серый фон. Blue: Устанавливает синий фон. |
| Progressive Mode Устанавливает соответствующий режим прогрессивного преобразования для источника видео материала. | Auto: Определяет тип видео материала и автоматически переключает режим. Обычно используется эта настройка. Video: Подходит для воспроизведения видео материала дисков. Film: Подходит для воспроизведения кино материала дисков. |

HDMI

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Установите выходной сигнал HDMI.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Color Space (цветовое пространство) Устанавливает систему видео сигнала для вывода через HDMI. | HDMI AMP: Устанавливает цветовое пространство для выхода HDMI AMP. HDMI MONITOR: Устанавливает цветовое пространство для выхода HDMI MONITOR. YCbCr: Выводит при помощи цветоразностной видеосистемы (16 (черный) до 235 (белый)). RGB Normal: Выводит при помощи видеосистемы RGB (16 (черный) до 235 (белый)). RGB Enhanced: Выводит при помощи видеосистемы RGB (0 (черный) до 255 (белый)). |
| HDMI Deep Color Устанавливает разъем HDMI для вывода в режиме Deep Color. Расширяет глубину цвета (число используемых цветов) видео сигнала HDMI, обеспечивая воспроизведение с более естественными цветами и без «тянучек». | HDMI AMP: Устанавливает HDMI Deep Color для выхода HDMI AMP. HDMI MONITOR: Устанавливает HDMI Deep Color для выхода HDMI MONITOR. Auto: Режим Deep Color автоматически выводится, когда подсоединенное устройство HDMI поддерживает Deep Color. Off (отключено): Режим Deep Color отключен. |
| HDMI Output Выполняет настройку выхода для выходного разъема HDMI. | HDMI Dual: Выводит цифровые сигналы из обоих выходных разъемов HDMI AMP и HDMI MONITOR. HDMI AMP: Выводит цифровые сигналы только их выходного разъема HDMI AMP. HDMI MONITOR: Выводит цифровые сигналы только их выходного разъема HDMI MONITOR. Примечание После выполнения этого выбора, отображается всплывающее окно для подтверждения. Выберите OK для изменения или Cancel для отмены изменения. |

3D

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Установите программное обеспечение для воспроизведения 3D video.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| 3D Output Устанавливает видео выходы для воспроизведения видео 3D. | Auto: Автоматически определяет, является ли программа 3D или 2D, и воспроизводит ее. Когда вы воспроизводите видео 3D, фрагменты 3D и 2D воспроизводятся как 3D и 2D, соответственно. Обычно, используйте эту настройку. Off (отключено): Всегда выводятся сигналы видео 2D. |
| Screen Size Устанавливает размер экрана вашего телевизора, совместимого с 3D. | Используйте кнопки стрелок или цифры 0-9 для ввода трех цифр для размера экрана вашего телевизора в настройке экрана, и нажмите кнопку ENTER для подтверждения. Настройкой по умолчанию является "046" (экран телевизора 46 дюймов). Примечание Установите правильный размер, в противном случае, просмотр видео 3D может осуществляться не должным образом. |

Операции воспроизведения видео 3D могут отличаться в зависимости от используемого диска. Обратитесь к руководству по эксплуатации, поставляемому с вашим диском.

Примечание

- При передаче сигналов 3D-видео с выхода этого плеера через аудио/видео ресивер на телевизор, совместимый с 3D, аудио/видео ресивер также должен быть совместимым с вводом/выводом сигналов 3D-видео.

- Для просмотра 3D, используйте телевизор, оснащенный 3D.

- Во время воспроизведения 3D, вы не можете регулировать разрешение видео "Video resolution" (см. страницу 29) или качество изображения (см. страницу 30).

Страница 44

### Настройки звука

Сделаны настройки для аудио выхода.

Audio Output (Аудио выход)

Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Установите аудио выход.

| Пункты настройки | Описание настройки |
| --- | --- |
| Coaxial (Коаксиальный) Выбирает формат аудио выхода из выходного разъема цифрового звука. | Bitstream (цифровой поток): Для выбора, когда устройство, подсоединенное к этому плееру, поддерживает Dolby Digital или DTS Digital Surround. PCM: Для выбора, когда устройство, подсоединенное к этому плееру, не поддерживает Dolby Digital или DTS Digital Surround. Off (отключено): Отключает вывод аудио сигналов через разъем цифрового аудио выхода этого плеера. Для преобразования аудио сигналов, см. раздел «О выводе цифрового аудио сигнала» (см. страницу 59). |
| HDMI Устанавливает формат аудио выхода из выходного разъема HDMI. | Bitstream (цифровой поток): Для выбора, когда устройство, подсоединенное к этому плееру, поддерживает Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital или DTS-HD/DTS Digital Surround. Формат выхода автоматически выбирается в соответствии со звуковым форматом или числом каналов, поддерживаемых подключенным устройством HDMI. PCM: Для выбора, когда устройство, подсоединенное к этому плееру, не поддерживает Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital или DTS-HD/DTS Digital Surround. Off (отключено): Отключает вывод аудио сигнала через разъем HDMI этого плеера. Для преобразования аудио сигналов, см. раздел «О выводе цифрового аудио сигнала» (см. страницу 59). Примечание Если настройка "BD Audio mode" установлена в "HD Audio Output" при помощи кнопки OPTION на пульте ДУ, вторичный звук BD и интерактивный звук не выводятся. |
| Down Sampling Выбирает частоту выборки для вывода из выходного разъема цифрового звука. | 48kHz/96kHz/192kHz Примечание Частоты выборки аудио сигнала содержимого, защищенного авторским правом, понижается до 48 кГц/16 бит. Если устройство, подсоединенное к плееру, не поддерживает частоту выборки 96/192 кГц, подсоединенное устройство будет генерировать сильную помеху, если этот плеер установлен в 96kHz/192kHz. |
| Dynamic Range Compression Сжимает динамический диапазон Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital Audio. | Off (отключено): Динамический диапазон не сжимается. On (включено): Динамический диапазон сжимается. Auto: Динамический диапазон Dolby TrueHD автоматически сжимается в соответствии с материалом. Сжимается только Dolby TrueHD. Эта настройка понижает высокую громкость и повышает низкую громкость, когда высокая громкость нежелательна в вечерних условиях. |
| BALANCED Polarity Устанавливает полярность выхода для разъемов BALANCED OUT. | Normal: Обычная полярность. Reverse: Обратная полярность. Ниже показано исходное назначение выводов разъемов BALANCED OUT на этом плеере. (1) GND (земля) (2) Сигнал (+) (3) Сигнал (-) (рисунок) |

Страница 45

### System Information (Информация о системе)

Отображается адрес MAC.

MAC Address (адрес МАС)

Отображает МАС-адрес.

Пункты

МАС-адрес

Страница 46

## Сведения

Здесь мы перечисляем различные сведения, связанные с этим плеером. Пожалуйста, обращайтесь к этой информации при необходимости.

- Названия узлов и функции (см. страницу 47)

- Дополнительная информация (см. страницу 53)

- Возможные неисправности, страница 63

- Технические характеристики, страница 67

- Указатель, страница 68

Страница 47

### Названия узлов и функции

Передняя панель

Информацию о кнопках, которые здесь не поясняются, см. на странице, указанной в скобках ().

(рисунок)

- Индикатор STANDBY	(13)

- Кнопка управления питанием (ON/STANDBY) Включает питание этого плеера и выключает (переводит в ждущий режим). 	(13)

- Кнопка PURE DIRECT	(28)

- Кнопка DISC LAYER	(16, 17, 18)

- Кнопка RESOLUTION	(29)

- Датчик дистанционного управления	(51)

- Индикатор FL OFF	(28)

- Дисплей	(48)

- Порт USB	(9)

- Кнопки пропуска назад и вперед ()	(24)

- Кнопка останова (■)	(23)

- Кнопка воспроизведения ► ()	(16)

- Лоток для диска

- Кнопка паузы ()	(23)

- Кнопка открывания/закрывания лотка для диска ()	(16)

Если кнопка (12) или (15) нажата в ждущем режиме, питание включается.

Страница 48

Дисплей

(рисунок)

(1) Индикаторы режима воспроизведения

►: Во время воспроизведения

(: Во время паузы и покадрового воспроизведения

PROG: Во время воспроизведения по программе

RAND: Во время воспроизведения в произвольном порядке

A-B: Во время воспроизведения с повторением

(2) Отображение информации

Показывает различную информацию или прошедшее время воспроизведения и т.д. на диске

(3) Индикаторы аудио каналов

Отображают число каналов аудио сигнала во время воспроизведения

2CH: 2-канальное воспроизведение

MULTI: Многоканальное воспроизведение

(4) Индикатор выхода HDMI

Загорается, когда сделано соединение HDMI*.

Не отображается, когда кабель HDMI подсоединен неправильно или когда соединение HDMI не подтверждено.

(5) Индикаторы режима времени

TOTAL: Полное время Super Audio CD и CD

SING: Прошедшее время воспроизводимого заголовка/главы/дорожки/файла

REM: Оставшееся время воспроизводимого заголовка/главы/дорожки/файла

(6) Индикаторы группы/заголовка/дорожки/главы

(7) Индикаторы носителей

BD: BD

DVD : DVD-Video, DVD-R/+R/-RW/+RW

DVD AUDIO : DVD-Audio

SUPER AUDIO CD : Super Audio CD

CD : CD

USB: Запоминающее устройство USB

NET: ЛВС

Загорается, когда этот плеер подсоединен к компьютерной сети

Страница 49

Задняя панель

Информацию о кнопках, которые здесь не поясняются, см. на странице, указанной в скобках ().

(рисунок)

(1) Разъемы балансного выхода	(8)

Записанный многоканальный сигнал будет сведен в 2 канала и выведен как аналоговые сигналы.

(2) Разъем NETWORK (ЛВС)	(10)

(3) Разъемы выхода HDMI	(2)

MONITOR (VIDEO) OUT

AMP (AUDIO) OUT

(4) Разъем DIGITAL AUDIO (коаксиальный)	(9)

(5) Разъемы двухканального аудио выхода	(8)

Записанный многоканальный сигнал будет сведен в 2 канала и выведен как аналоговые сигналы.

(6) Разъемы FLASHER IN/OUT

Подсоедините внешний управляющий плеер или другое устройство для обслуживания.

(7) Разъемы дистанционного управления	(12)

(8) Переключатель встроенного/внешнего ДУ (INT./EXT.)	(12)

(9) Интерфейсный разъем RS-232C

Разъем расширения для использования в будущем.

(10) Входное гнездо переменного тока (AC IN)	(12)

Примечание

Не касайтесь внутренних штырей в гнездах на задней панели. Электростатический разряд может привести к необратимому повреждению плеера.

Страница 50

Пульт дистанционного управления

Информацию о кнопках, которые здесь не поясняются, см. на странице, указанной в скобках ().

(рисунок)

(1) Кнопка открывания/закрывания лотка для диска (OPEN/CLOSE)	(16, 52)

(2) Кнопка информации (INFO)	(14)

(3) Цифровые кнопки

(0 - 9, +10)	(24, 26, 41, 43)

(4) Кнопки выбора входного источника усилителя AMP (INPUT ▲()

(5) Кнопка питания усилителя AMP POWER ()

(6) Кнопка верхнего меню TOP MENU	(16)

(7) Кнопки управления курсором (▲(◄►)	(15, 38)

(8) Кнопка RETURN

(9) Кнопка HOME	(15)

(10) Системные кнопки	(16, 23, 24)

- Кнопка останова (■)

- Кнопка паузы/неподвижного изображения (()

- Кнопка воспроизведения (►)

- Кнопки пропуска ((

- Кнопки ускоренного воспроизведения вперед и назад ((()

(11) Кнопка субтитров SUBTITLE ()	(22)

(12) Кнопка угла камеры ANGLE ()	(22)

(13) Кнопка повторения REPEAT	(25)

(14) Кнопка повторения фрагмента A-B	(25)

(15) Кнопка переключения разрешения RESOLUTION	(29)

(16) Кнопка DVD A PAGE	(18)

(17) Кнопка RED/GREEN/YELLOW/BLUE (красная/зеленая/желтая/синяя)

(18) Кнопки содержимого в сети	(21)

(19) Передатчик сигнала дистанционного управления	(51)

(20) Кнопка ждущего режима ON/STANDBY ()	(13)

(21) Кнопка программы/прямого выбора

(PROG/DIRECT)	(26)

(22) Кнопка CLEAR	(24, 25, 26)

(23) Кнопка CALL	(26)

(24) Кнопка режима поиска (SEARCH)	(24, 25)

(25) Кнопка DIMMER	(28)

(26) Кнопка громкости усилителя AMP VOLUME ( )

(27) Кнопка приглушения усилителя AMP MUTE (▲()

(28) Кнопка POP-UP MENU	(16)

(29) Кнопка ENTER	(15, 38)

(30) Кнопка SETUP	(38)

(31) Кнопка AUDIO ()	(22)

(32) Кнопка OPTION	(31)

(33) Кнопка Pure direct (PURE)	(28)

(34) Кнопка RANDOM ()	(26)

(35) Кнопка регулировки изображения (PICTURE ADJ.)	(30)

(36) Кнопка DISC LAYER (слой диска)	(17)

Для операций с кнопками (17), следуйте указаниям инструкции на диске.

Примечание

Кнопки (4), (5), (26) и (27) предназначены для управления аудио/видео ресиверами marantz. В зависимости от технических характеристик используемого аудио/видео ресивера, операции могут быть не разрешены с этого пульта ДУ.

Страница 51

Установка батарей

(1) Сдвиньте заднюю крышку в направлении стрелки и снимите ее.

(рисунок)

(2) Установите две батареи правильно, как указывают отметки в батарейном отсеке.

(рисунок)

Батареи

(3) Установите заднюю крышку.

*Пульт ДУ может работать не правильно, если используются аккумуляторы.

Примечание

- Вставьте указанные батареи в пульт ДУ.

- Замените батареи на новые, если пульт ДУ не работает даже вблизи плеера.

- (Батареи в комплекте поставки предназначены только для проверки работоспособности.)

- При установке батарей, внимательно соблюдайте правильное направление, следуя отметкам + и – в батарейном отсеке пульта ДУ.

- Для предотвращения повреждения или утечки батареи:

- Не используйте старую батарею вместе с новой. Не используйте два различных типа батарей. Не пытайтесь заряжать сухозаряженные батареи.

- Не закорачивайте, не разбирайте, не нагревайте батареи, не уничтожайте их в огне.

- Не храните батареи в месте, подверженном прямым солнечным лучам или в местах с очень высокими температурами, например, вблизи обогревателя.

- Если батареи все-таки вытекли, аккуратно вытрите жидкость внутри батарейного отсека, затем установите новые батареи. Извлеките батареи из пульта ДУ, если он не будет использоваться длительные периоды времени.

- Использованные батареи должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами, касающимися утилизации батарей.

Рабочий диапазон пульта ДУ

Направляйте пульт ДУ на датчик дистанционного управления, когда используете пульт ДУ.

(рисунок)

Приблизительно 7 м

Примечание

- Пульт может работать неправильно или дистанционное управление может не работать, если датчик дистанционного управления освещен прямыми солнечными лучами, сильным искусственным светом от люминесцентных ламп инверторного типа или инфракрасным светом.

- При эксплуатации устройств 3D video, которые передают сигналы радиосвязи (инфракрасные сигналы и т.п.) между различными плеерами (такими как монитор, 3D-очки, 3D-передатчик и т.п.), пульт ДУ может не работать из-за взаимодействия с этими сигналами радиосвязи. Если это происходит, измените направление и расстояние 3D-связи для каждого плеера, и проверьте, что на работу пульта ДУ не влияют эти сигналы.

Страница 52

Настройки дистанционного управления (на стороне дистанционного управления)

Переключите, когда этот пульт ДУ работает вблизи других проигрывателей marantz BD.

Установите код дистанционного управления одновременно и на плеере (см. страницу 42, «Идентификатор ДУ»).

Настройка кода дистанционного управления

- Поставляемый пульт ДУ имеет две настройки кода дистанционного управления: BD 1 и BD 2.

- Код установлен в положение "BD 1" на заводе.

- Чтобы установить код в "BD 2", удерживайте нажатыми кнопки ■ и 2 более пяти секунд.

- Чтобы установить (вернуть) код в "BD 1", удерживайте нажатыми кнопки ■ и 1 более пяти секунд.

Если код сигнала дистанционного управления не совпадает с кодом сигнала плеера, установка кода дистанционного управления отображается на дисплее.

Пример

Если настройкой кода на плеере является "BD1", а настройкой кода на пульте ДУ является "BD2", на дисплее передней панели отображается "BD1".

Примечание

Приведите код сигнала пульта ДУ в соответствие с кодом сигнала плеера. Если код пульта ДУ отличается, вы не сможете управлять этим плеером при помощи пульта ДУ.

Страница 53

### Дополнительная информация

Воспроизводимые носители

Диски

| Воспроизводимые носители | Воспроизводимые форматы/режимы | Воспроизводимые коды регионов | Символы, использованные в этом руководстве владельца |
| --- | --- | --- | --- |
| BD-Video *1 *2 *4 | (рисунок) | - | Диски с (пиктограмма)… | (пиктограмма) |
| BD-R *3 *4 |  |  |  |  |
| BD-RE *3 *4 |  |  |  |  |
| DVD-Audio Z1 z4 | (рисунок) |  | - | (пиктограмма) |
| DVD-Video *1 *2 *4 |  |  | 1, включая регион ALL (пиктограммы) | (пиктограмма) |
| DVD-R, DVD+R *4 |  | Режим видео |  | (пиктограмма) |
| DVD-RW, DVD+RW |  | Формат AVCHD |  |  |
| Super Audio CD | (рисунок) | - | - | (пиктограмма) |
| CD | (рисунок) | - | - | (пиктограммы) |
| CD-R |  |  |  |  |
| CD-RW |  |  |  |  |

*1 Диски BD-Video/DVD-Audio/DVD-Video могут не работать, как описано в этом руководстве из-за структуры меню.

*2 Проигрыватели BD и диски BD-Video, и проигрыватели DVD и диски DVD-Video каждый имеют свои коды регионов (коды, назначенные для каждого региона).

Воспроизведение невозможно, если коды не совпадают.

*3 Совместимость диска Blu-ray и спецификации дисков Blu-ray являются новыми и совершенствуются каждый день, диски некоторых типов или версий могут быть не воспроизведены при помощи этого плеера. Встроенное программное обеспечение этого плеера регулярно обновляется. Обязательно обновляйте встроенное программное обеспечение на новейшую версию перед использованием плеера.

*4 Включая двухслойные диски.

Примечание

- Диск может быть недоступен или может воспроизводиться неправильно из-за помех звуку и видео и т.п., в зависимости от условий записи при помощи записывающего устройства для дисков BD или DVD.

- Нефинализированные диски DVD-R/-RW/+R/+RW и диски CD-R/-RW могут не воспроизводиться. Финализируйте диски перед воспроизведением.

Следующие диски не будут воспроизведены на этом плеере.

BD-RE Ver1.0 (диск BD с картриджем)

BDXL

HD DVD

DVD-RAM

CDV (может быть воспроизведена только звуковая часть)

CD-G (могут быть выведены на выход только аудио сигналы)

Нестандартный компакт-диск (с защитой от копирования и т.п.)

Неавторизованный (пиратский) диск

Диск с областью записи, меньшей, чем 55 мм в диаметре

Video Single Disc (VSD) / CVD/ Video CD / Super Video CD /

Compact Disc-Interactive (CD-I) / Photo CD

Страница 54

Файлы

|  | Воспроизводимые носители |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Воспроизводимые файлы (расширение) | BD-R/-RE DVD-R/-RW/ +R/+RW CD-R/-RW | Запоминающее устройство USB | Сеть (ЛВС) | Параметры файла | Символы, использованные в этом руководстве владельца |
| MP3 (.mp3) | O | O | O | Частота выборки: 32/44,1/48 кГц Скорость потока: 64 - 320 кбит/с Тип кодирования звука: MPEG1 audio layer 3 (MP3) | (пиктограмма) |
| WMA *1 (.wma) | O | O | O | Частота выборки: 32/44,1/48 кГц Скорость потока: 48 - 192 кбит/с Тип кодирования звука: WMA ver. 9 | (пиктограмма) |
| AAC *1 (.m4a) | O | O | O | Частота выборки: 32/44,1/48 кГц Скорость потока: 32 - 320 кбит/с Тип кодирования звука: MPEG4, AAC | (пиктограмма) |
| LPCM (.wav) | O z2 | O | O | Частота выборки: 44,1 / 48 / 8,2 / 96 / 176,4 / 192 кГц Число разрядов: 16/24 бит Число каналов: 2 канала | (пиктограмма) |
| FLAC(.flac) | O z2 | O | O | Частота выборки: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 кГц Скорость потока: 64 кбит/с - 16,2 Мбит/с Число разрядов: 8/16/24 бит | (пиктограмма) |
| JPEG (.jpg/.jpeg) | O | O | O | Максимальное разрешение: 4096×4096 пикселей Минимальное разрешение: 32×2 пикселя Максимальный размер файла: 12 Мбайт | (пиктограмма) |
| PNG (.png) | O | O | O | Максимальное разрешение: 4096×4096 пикселей Минимальное разрешение: 32×2 пикселя Максимальный размер файла: 12 Мбайт | (пиктограмма) |
| DivX® (.avi/.divx/.mkv) | O *2 | O | O | Поддерживаемая версия: до DivX® PLUS HD (за исключением CD-R/-RW) Максимальный размер: 2 Гбайта | (пиктограмма) |
| MPEG (.mpg/.mpeg /.mp4/.ts/.m2t) | O *2 | O | O | Видео: MPEG2, MPEG4 Звук: AAC, MP3, AC-3 | (пиктограмма) |
| WMV (.wmv) | O *2 | O | O | Видео: WMV9, WMV9AP (VC-1) Звук: WMA | (пиктограмма) |
| AVI (.avi) | O *2 | O | O | Видео: MPEG2, MPEG4 Звук: MP3, AC-3 | (пиктограмма) |

* Файлы с цифровым управлением правами (DRM), кроме тех, что защищены сетевыми устройствами DivX и WMDRM, не могут быть воспроизведены.

*2 Кроме CD-R/-RW. Некоторые файлы не могут быть воспроизведены в зависимости от скорости цифрового потока (Bit rate).

- В зависимости от условий записи, эти файлы могут быть не воспроизводимыми.

- Если название файла/ название заголовка/ имя исполнителя/ название альбома включают знаки, которые не поддерживает дисплей медиа проигрывателя, оно может быть отображено неправильно.

- Изображения JPEG, записанные в прогрессивной системе, не могут быть отображены.

- Переменная скорость потока (VBR) не поддерживается (когда воспроизведение возможно, отображение времени в окне дисплея будет ускоряться и замедляться).

Страница 55

О DivX Video по запросу (VOD)

- Когда вы приобретаете или берете напрокат файл DivX через официальный сайт службы DivX Video-On-Demand (VOD), требуется регистрационный код. Подробную информацию см. в разделе «Регистрация DivX» (см. страницу 42).

- Файл DivX VOD, записанный с кодом, отличным от кода регистрации плеера, не может быть воспроизведен.

- Некоторые файлы DivX VOD ограничены определенным числом воспроизведений. Если ваш файл DivX VOD имеет такое ограничение, число воспроизведений отображается на экране DivX VOD.

- Используйте кнопки ◄► для выбора "Yes", если вы хотите воспроизвести файл, или выберите "No", если вы не желаете воспроизвести его. Затем, нажмите ENTER для подтверждения выбора.

Примечание:

- О DIVX VIDEO: DivX является цифровым видео форматом, созданным DivX, LLC, подразделением Rovi Corporation. Проигрыватель является сертифицированным устройством DivX, который воспроизводит DivX. Посетите Интернет-страницу www.divx.com для получения подробной информации и программных средств для преобразования ваших файлов в DivX video.

- О DIVX VIDEO-ON-DEMAND (видео по запросу): Этот сертифицированный DivX плеер должен быть зарегистрирован с целью воспроизведения кинофильмов DivX Video-on-Demand (VOD). Для получения регистрационного кода, найдите раздел DivX VOD в меню настройки вашего плеера. Перейдите по адресу vod.divx.com для получения подробной информации о том, как завершить вашу регистрацию.

Запоминающее устройство USB

Этот плеер поддерживает файловые системы FAT 16 и FAT 32. Он не поддерживает файловую систему NTFS.

Максимальное число папок и файлов, которые могут быть отображены на плеере, показано ниже. (Показанное ограничение включает корневую папку.)

| Уровни вложения папок | 8 |
| --- | --- |
| Папки | 999 |
| Файлы | 999 |
| Названия файлов, названия папок | 32 |
| Имена исполнителей, названия песен | 60 |

- Если в одной строке отображается слишком много знаков, отображение можно прокручивать.

- Названия файлов/ названия заголовков/ имена исполнителей/ названия альбомов отображаются на экране дисплея медиа проигрывателя.

- Этот плеер поддерживает высокоскоростную передачу файлов по USB (удовлетворяющую USB 2.0).

- Содержимое AVCHD, сохраненное на запоминающем устройстве USB, подсоединенном к плееру, также может быть воспроизведено.

- Распознаются запоминающие устройства USB объемом до 2 Тбайт.

Примечание

- Вставляйте или извлекайте запоминающее устройство USB, когда питание находится в ждущем режиме. Если вы извлекаете устройство при включенном питании, записанные файлы могут быть не загружены или могут быть повреждены.

- Плеер не совместим с проигрывателем МР3, цифровой камерой, устройством USB для мобильного телефона и т.п.

- Плеер не может заряжать устройство USB.

- Плеер не поддерживает считыватель карт памяти, удлинитель или концентратор USB.

О дисках и файлах

BD-Video, DVD-Video

Диски BD/DVD-Video поделены на несколько больших фрагментов (заголовков) и небольших фрагментов (глав). Все эти фрагменты имеют распределенные номера, называемые номерами заголовков и номерами глав.

Пример

(рисунок)

Hybrid BD (Гибридный диск BD)

Гибридный диск

(рисунок)

Двухслойный гибридный диск BD со слоем BD и слоем DVD. Сигналы на слое DVD могут быть воспроизведены на стандартном проигрывателе DVD.

Страница 56

Super Audio CD

Тип Super Audio CD

Однослойный диск

(рисунок)

Однослойный Super Audio CD с только одним слоем высокого разрешения.

Двухслойный диск

(рисунок)

Super Audio CD с двумя слоями высокого разрешения, предлагающий расширенное время воспроизведения и высокое качество звучания.

Гибридный диск

(рисунок)

Двухслойный Super Audio CD с одним слоем высокого разрешения и одним слоем CD. Сигналы на слое CD могут быть воспроизведены на стандартном проигрывателе CD.

*Все диски Super Audio CD содержат слой высокого разрешения с сигналами высокого разрешения Super Audio CD. Этот слой может содержать область со стереоканалами, многоканальную область или обе таких области.

DVD-Audio

Диски DVD-Audio поделены на несколько больших фрагментов (групп) и небольших фрагментов (дорожек). Все эти фрагменты имеют распределенные номера, называемые номерами групп и номерами дорожек.

(рисунок)

Компакт-диск (CD)

Компакт-диск поделен на несколько фрагментов (дорожек). Все эти фрагменты имеют распределенные номера, называемые номерами дорожек.

(рисунок)

File (Файл)

Файлы, такие как MP3/WMA/AAC/LPCM/JPEG/DivX и т.п., записанные на дисках BD-R/-RE, DVD-R/-RW/+R/+RW, CD-R/-RW и запоминающем устройстве USB поделены на большие фрагменты (папки) и небольшие фрагменты (файлы). Файлы хранятся в папках, а папки могут быть размещены для хранения по иерархии. Этот плеер может распознавать до 8 уровней вложения папок.

Диски BD-R/-RE, DVD-R/-RW/+R/+RW, CD-R/-RW или запоминающее устройство USB

(рисунок)

*Максимальное число папок и файлов, которые могут быть отображены на плеере, показано ниже. (Показанное ограничение включает корневую папку.)

| Уровни вложения папок | 8 |
| --- | --- |
| Папки | 999 |
| Файлы | 999 |
| Названия файлов, названия папок | 32 |
| Имена исполнителей, названия песен | 60 |

- Если в одной строке отображается слишком много знаков, отображение можно прокручивать.

- Названия файлов/ названия заголовков/ имена исполнителей/ названия альбомов отображаются на экране дисплея медиа проигрывателя.

При записи файлов MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX на диск CD-R/-RW, установите формат записывающей программы в "ISO9660". Файлы могут быть не воспроизведены должным образом, если они записаны в других форматах. Подробности см. в инструкциях к вашей записывающей программе.

Страница 57

Предостережения по использованию носителей

Установка диска

- Положите диск в лоток маркированной стороной вверх.

- Убедитесь, что лоток для диска открыт полностью, когда устанавливаете диск. Положите диск горизонтально в лоток, в соответствии с направляющими лотка.

- Если загружен диск, который не может быть воспроизведен, или диск загружен маркированной стороной вниз, на дисплее проигрывателя отображается сообщение "NO DISC" или "UNK DISC".

Примечание

- Можно загрузить только один диск. Загрузка двух и более дисков может повредить плеер или поцарапать диски.

- Не используйте треснутые или покоробленные диски или диски, которые были отремонтированы при помощи липкой ленты и т.п.

- Не используйте диски с прилипшим кусочком целлофановой липой ленты или наклейками, или диски, на которых есть следы от удаленных наклеек. Такие диски могут попасть внутрь проигрывателя и повредить его.

- Не используйте диски специальной формы, поскольку они могут повредить проигрыватель. (рисунок)

- Не проталкивайте лоток с диском руками, когда питание выключено. Это может привести к повреждению устройства.

Как обращаться с дисками

- Не оставляйте отпечатки пальцев, масло или грязь на дисках.

- Обращайте особое внимание, чтобы не поцарапать диски, когда извлекаете их из коробок.

- Не сгибайте, не нагревайте диски.

- Не расширяйте отверстие в центре.

- Не пишите на маркированной (напечатанной) поверхности шариковыми ручками, карандашами и т.п., не наклеивайте новые маркировки на диски.

- Если диски только что переместили из холодного места (например, с улицы) в теплое, на них может появиться роса, но не пытайтесь сушить диски при помощи фена и т.п.

- Не извлекайте запоминающее устройство USB и не выключайте плеер во время воспроизведения. Это может привести к неисправности или потере данных на запоминающем устройстве USB.

- Не пытайтесь открывать или модифицировать запоминающее устройство USB.

- Запоминающее устройство USB и файлы могут быть повреждены статическим электричеством. Не прикасайтесь к металлическим контактам на запоминающем устройстве USB вашими пальцами.

- Не используйте покоробленное запоминающее устройство USB.

- После использования обязательно извлекайте любой диск или запоминающее устройство USB и храните его в надлежащей упаковке, чтобы избежать пыли, царапин и деформации. Не храните диски в нижеследующих местах: 1. Подверженных прямым солнечным лучам длительное время; 2. Пыльных или влажных местах; 3. Местах, подверженных теплу от обогревателей и т.п.

Очистка дисков

- Если на диске есть отпечатки пальцев или грязь, протрите их перед использованием такого диска.

- Для очистки дисков используйте доступный в продаже набор для очистки или мягкую тряпку.

(рисунок)

Осторожно протрите диск от центра наружу.

Не протирайте диск круговыми движениями.

Примечание

Не используйте аэрозоль для грампластинок, антистатические жидкости, бензин, разбавитель или другие растворители.

Об авторском праве

- Неавторизованное копирование, вещание, публичное исполнение или сдача в прокат дисков запрещены.

- Данное изделие содержит технологию защиты авторских прав, которая защищена патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность Rovi Corporation. Разборка или инженерный анализ запрещены. Узлы этого изделия защищены законом об авторском праве и произведены по лицензии ARIS / SOLANA / 4C.

Страница 58

Уведомление Cinavia

- Это изделие использует технологию Cinavia для ограничения применения неавторизованных копий некоторых коммерческих кинофильмов и видеопрограмм и их звуковых дорожек.

- Когда обнаруживается запрещенное использование неавторизованной копии, будет отображено сообщение и воспроизведение или копирование будет прервано. Более подробную информацию о технологии Cinavia можно получить в информационном центре Cinavia по адресу http://www.cinavia.com.

- Чтобы запросить дополнительную информацию о Cinavia по почте, пошлите почтовую карточку  с вашим почтовым адресом по адресу: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Система защиты авторских прав (HDCP)

С целью воспроизведения цифрового видео и звука, такого, как BD-Video или DVD-Video, посредством HDMI, и это плеер, и телевизор или аудио/видео ресивер должны поддерживать систему защиты авторских прав, известную как HDCP (система защиты широкополосного цифрового содержимого). HDCP является технологией защиты авторских прав, которая включает в себя шифрование данных и авторизацию подсоединенного аудио/видео устройства. Этот плеер поддерживает HDCP.

Примечание

Если подключено устройство, которое не поддерживает HDCP, видео и звук выводятся не правильно. Прочитайте руководство владельца на ваш телевизор или аудио/видео ресивер для получения более подробной информации.

Страница 59

### О выходе цифрового аудио сигнала

Этот плеер преобразовывает формат цифровых аудио сигналов, записанных на носитель, и выводит их.

Вход аудио сигнала может не поддерживаться в зависимости от используемого монитора (видеопроектора и т.п.), совместимого HDMI. Когда плеер подсоединен к устройству такого типа, аудио сигналы не выводятся через разъем HDMI.

|  |  | Аналоговый звук | Разъем цифрового аудио выхода | Разъем выхода HDMI *2 *3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Носитель/Файлы | Audio format (Формат звука) | Выходные разъемы | Coaxial (Коаксиальный) |  |
|  |  | 2ch AUDIO OUT | Bitstream *7 (настройка по умолчанию) | PCM | Bitstream (настройка по умолчанию) | PCM |
|  | DOLBY DIGITAL |  |  |  | DOLBY DIGITAL |  |
|  | DOLBY DIGITAL PLUS |  | DOLBY DIGITAL |  | DOLBY DIGITAL PLUS |  |
| BD *2 | DOLBY TrueHD |  |  |  | DOLBY TrueHD *4 |  |
|  | DTS Digital Surround |  | DTS Digital Surround |  | DTS Digital Surround |  |
|  | DTS-HD |  |  |  | DTS-HD *4 |  |
|  | Linear PCM |  | 2ch Linear PCM |  | Multi Linear PCM |  |
|  | DOLBY DIGITAL |  | DOLBY DIGITAL |  | DOLBY DIGITAL |  |
| BD-R/-RE | AAC |  | AAC *8 |  | AAC *5 |  |
|  | Linear PCM (линейная ИКМ) |  | 2ch Linear PCM (2-канальная линейная ИКМ) | 2ch Linear PCM | Multi Linear PCM | Multi Linear PCM |
| AVCHD | DOLBY DIGITAL |  | DOLBY DIGITAL |  | DOLBY DIGITAL |  |
|  | 2ch Linear PCM (2-канальная линейная ИКМ) |  | 2ch Linear PCM (2-канальная линейная ИКМ) |  | Multi linear PCM (Многоканальная линейная ИКМ) |  |
|  | DOLBY DIGITAL | 2ch Linear PCM (2-канальная линейная ИКМ) | DOLBY DIGITAL |  | DOLBY DIGITAL |  |
| DVD-Video | DTS Digital Surround |  | DTS Digital Surround |  | DTS Digital Surround |  |
|  | Linear PCM |  | 2ch Linear PCM (2-канальная линейная ИКМ) |  | 2ch Linear PCM (2-канальная линейная ИКМ) |  |
| DVD-Audio | Linear PCM / P.PCM |  |  |  | Multi linear PCM (Многоканальная линейная ИКМ) |  |
|  | DOLBY DIGITAL |  | DOLBY DIGITAL |  | DOLBY DIGITAL |  |
| DivX | AAC |  | 2ch Linear PCM |  | Multi linear PCM (Многоканальная линейная ИКМ) |  |
|  | MP3, MP2 |  |  |  | 2ch Linear PCM (2-канальная линейная ИКМ) |  |
|  | Многоканальная область |  | Аудио выход отсутствует | DSD *4 *6 |  |
| Super Audio CD | 2-канальная область |  |  |  | 2ch Linear PCM |
|  | Слой CD |  |  |  | 2ch Linear PCM (2-канальная линейная ИКМ) |
| CD, MP3, WMA, AAC |  | 2ch Linear PCM (2-канальная линейная ИКМ) |  |  |
| FLAC |  |  |  | Multi linear PCM (Многоканальная линейная ИКМ) |
| DTS-CD |  | DTS Digital Surround | 2ch Linear PCM (2-канальная линейная ИКМ) | DTS Digital Surround | Multi linear PCM (Многоканальная линейная ИКМ) |

*1 Выходной формат автоматически изменяется в зависимости от аудио формата и числа каналов, которые поддерживает подсоединенное устройство HDMI.

*2 Когда настройка "BD Audio Mode" (см. страницу 31) установлена в "Mix Audio Output", вторичный звук и интерактивный звук смешиваются для вывода линейной ИКМ (PCM).

*3 Если подсоединенное устройство HDMI не поддерживает Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD или DTS-HD, сигнал выводится как цифровой поток Dolby digital или DTS Digital Surround. Если устройство не поддерживает цифровой поток Dolby Digital или DTS Digital Surround, выводится многоканальная линейная ИКМ или 2-канальная линейная ИКМ.

*4 Когда настройка "Video resolution" (см. страницу 29) установлена в "480/576i" или "480/576P", цифровые потоки DOLBY TrueHD и DTS-HD Master Audio выводятся как цифровые потоки DOLBY DIGITAL и DTS Digital Surround, соответсвтенно. Кроме того, многоканальные сигналы DSD выводятся как 2-канальные сигналы DSD.

*5 Если подсоединенное устройство HDMI не поддерживает ААС, сигнал выводится как линейная ИКМ.

*6 Когда устройство, которое не поддерживает DSD, подсоединено к разъему HDMI OUT AMP или MONITOR, сигналы линейной ИКМ выводятся через разъем HDMI OUT.

*7 Когда настройка "BD Audio Mode" (см. страницу 31) установлена в "Mix Audio Output", вторичный звук и интерактивный звук смешиваются для вывода.

*8 Если подсоединенное устройство HDMI не поддерживает ААС, сигнал не выводится.

Страница 60

### Информация о торговых марках

Это изделие использует следующие технологии:

Blu-ray™ и логотипы являются торговыми марками Blu-ray Disc Association.

Blu-ray 3D™ и логотипы являются торговыми марками Blu-ray Disc Association.

Логотип "BD-LIVE" является торговой маркой Blu-ray Disc Association.

«BONUSVIEW» и логотипы являются торговыми марками Blu-ray Disc Association.

… является торговой маркой DVD Format/Logo Licensing Corporation.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface (мультимедийный интерфейс высокого разрешения) являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC в США и других странах.

Java и торговые марки на основе Java и логотипы являются торговыми марками компании Oracle и/или ее партнеров.

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и двойной символ D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

Произведено по лицензии и номерам патентов США: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и других выданных и рассматриваемых патентов США и других стран. DTS-HD, символ, и DTS-HD с символом являются зарегистрированными торговыми марками, и DTS-HD Master Audio | Essential является торговой маркой DTS, Inc. Изделие содержит программное обеспечение. © DTS, Inc. Все права сохранены.

Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговым марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

DivX, DivX Certified, DivX Plus HD и соответствующие логотипы являются торговыми марками Rovi Corporation или ее дочерних фирм и использованы по лицензии.

"AVCHD" и логотип "AVCHD" являются торговыми марками Panasonic Corporation и Sony Corporation.

DLNA®, логотип DLNA Logo и DLNA CERTIFIED являются торговыми марками, товарными знаками или знаками сертификации организации Digital Living Network Alliance. Функции Device Class: DMP (цифровой медиа проигрыватель)

Функция изделия, сертифицированного DLNA: FINDS, PLAYS Content Type (находит и воспроизводит тип содержимого): Звук, видео, изображение (проверьте поддерживаемые форматы). Интернет-страница DLNA для потребителей: Некоторое содержимое может быть не совместимо с другими сертифицированными изделиями DLNA (пример: дополнительные медиа форматы).

YouTube и логотип YouTube являются зарегистрированными торговыми марками Google Inc.

Netflix и логотип являются зарегистрированными торговыми марками Netflix, Inc.

VUDU является торговой маркой VUDU, Inc.

HULU и HULU.COM являются торговыми и знаками обслуживания Hulu, LLC Copyright © 2010 Hulu, LLC. Все права сохранены.

Страница 61

### Пояснения терминов

A

AAC (Advanced Audio Coding)

Стандартизованная международная схема сжатия аудио данных. Имеет степень сжатия в 1,4 раза больше чем МР3 (которая приспособлена для MPEG-1). Aspect Ratio (соотношение сторон экрана)

Является отношением длины и ширины экрана телевизора. Стандартным соотношением сторон экрана телевизора является 4:3 и широкоэкранного телевизора 16:9.

Audio commentary (аудио комментарий)

Звуковая программа, включенная в качестве премиальной функции в DVD-Video или BD-Video. Использует многоканальный звук для обеспечения звукового пояснения или комментария членами съемочной группы, для сопровождения видео.

В

BD-J (Blu-ray Disc Java)

BD-Video предлагает программу с более развитыми интерактивными функциями (играми), которые используют приложения Java. BD-Live™

Этот плеер может быть подсоединен к сети Интернет для пользования рядом функций, включая дополнительное содержимое в виде специального видео или субтитров, сетевых игр и т.п.

Объем видео или аудио данных, записанных на диске, который считывается за одну секунду.

Blu-ray disc

Диски Blu-ray могут записать кинофильмы и видео высокого разрешения объемом до 25 Гбайт на односторонних однослойных дисках или 50 Гбайт для односторонних двухслойных дисков. Bonus View

Специальные изображения для BD-Video. Включает комментарий режиссера кинофильма, одновременно развивающийся вспомогательный сюжет и игры с различными углами зрения.

C

Chapter (Глава)

Перебивка (глава), намеренно сделанная продюсером, который организует заголовок BD или DVD-Video. Функция поиска по главе отыскивает начало такой перебивки.

D

Deep Color

Эта технология позволяет отобразить больше цветов, чем стандартная 8-битная, и может воспроизводить более естественные цвета без цветовых тянучек. Default Gateway (шлюз по умолчанию)

Это устройство является точкой входа и выхода между внутренней сетью и внешней сетью (Интернет и т.п.).

DHCP (протокол динамической конфигурации компьютера)

Эта функция автоматически назначает IP-адреса сетевым устройствам.

DivX

Видеокодек (программа сжатия/развертывания видео), разработанная DivX, Inc. Технология сжатия основана на "MPEG- 4 Part 2" (известной как "MPEG-4 ASP"). Позволяет сжать длинное видео в небольшой файл, сохраняя высокое качество изображения. Доступна в бесплатной версии "DivX" и в платной версии "DivX PRO".

DLNA

Сокращение от Digital Living Network Alliance. Промышленная группа, которая была основана для разработки спецификаций взаимного обмена аудиовизуальных устройств и компьютеров в домашней сети и взаимного использования музыки, фотографий и данных.

Этот плеер основан на стандарте DLNA Home Networked Device Interoperability Guidelines. DNS (Domain Name System)

Система, которая сопоставляет названия хостов с адресами IP в Интернет.

Dolby Digital (5.1-ch Surround)

Является стереоэффектом, разработанным Dolby Laboratories. Представляет максимум 5.1 каналов независимой многоканальной аудио системы. Dolby Digital Plus

Является расширенной версией Dolby Digital и цифровой технологией высококачественного звука, приспособленной для дополнительного звука дисков Blu-ray. Dolby TrueHD

Технология кодирования без потерь, приспособленная в качестве дополнительного звука для диска Blu-ray и поддерживающая 7.1 каналов.

Downmix

Преобразует число каналов окружающего звука в меньшее число каналов для воспроизведения. DTS

Является аббревиатурой Digital Theater System (цифровая система театра), которая является цифровой аудио системой, разработанной DTS. При воспроизведении звука на этой системе, подключенной к устройству вроде усилителя DTS, могут быть получены точное звуковое поле и реалистичные аудио эффекты, заставляя вас чувствовать, будто вы находитесь в кинотеатре.

DTS-HD

Эта звуковая технология обеспечивает более высокое качество звучание и улучшенную функциональность, чем стандартная технология DTS, и приспособлена в качестве дополнительного звука для диска Blu-ray. Эта технология поддерживает несколько каналов, высокую скорость передачи данных, высокую частоту выборки и воспроизведение звука без потерь. Диски Blu-ray поддерживают максимум 7.1 каналов.

Dynamic range (динамический диапазон)

Разность между максимальным уровнем неискаженного звука и минимальным уровнем звука, который различим над шумом, порождаемым устройством.

F

Finalizing (Финализирование)

Процесс, обеспечивающий воспроизведение записанных дисков DVD/CD на других проигрывателях.

H

HDCP

При передаче цифровых сигналов между плеерами эта технология защиты от копирования шифрует сигналы для предотвращения их копирования без авторизации.

HDMI

Является аббревиатурой High-Definition Multimedia Interface, который является аудио/видео интерфейсом для подсоединения к телевизору или усилителю. Видео сигнал и аудио сигнал могут быть подсоединены при помощи одного кабеля.

I

Interlacing (чересстрочная развертка)

Стандартный метод, используемый для отображения изображений на телевизорах; отображает один кадр изображения из двух полукадров, соответственно, как двух полей.

Interactive Audio (интерактивный звук)

Звук, записанный в заголовках дисков BD-Video, такой как клики во время операций.

IP Address (адрес IP)

Идентификационный номер, который назначают каждому сетевому устройству.

J

JPEG (объединенная группа экспертов по фотографии)

Стандарт сжатия информации неподвижного изображения. Дает возможность уменьшить размер файла с относительно небольшой потерей качества изображения; широкого используется для сохранения изображений в видеокамерах и т.п.

L

LAN (локальная сеть компьютеров, ЛВС)

Проводная или беспроводная сеть, которая объединяет устройства.

Linear PCM (линейная ИКМ)

Несжатый сигнал импульсно-кодовой модуляции. Аналогичен системе аудио компакт-диска, но использует частоты выборки 192 кГц, 96 кГц и 48 кГц на дисках BD или DVD и обеспечивает более высокое качество звучания, чем компакт-диск.

M

MAC Address (адрес МАС)

Уникальный идентификационный номер для сетевых устройств, таких как сетевые карты.

MP3 (MPEG AudioLayer 3)

Стандартизованная международная схема сжатия аудио данных, использующая стандарт сжатия видео "MPEG-1". Сжимает объем данных примерно до 1/11 первоначального объема, при сохранении качества звука, эквивалентного музыкальному компакт-диску. MPEG

Является аббревиатурой Группы экспертов по движущимся изображениям и представляет собой международный стандарт метода сжатия звукового сопровождения кинофильмов. Изображения BD и DVD записаны при помощи этого метода.

P

Picture-in-Picture (PIP)

Эта функция BD-Video позволяет вам просматривать вторичное видео (съемка и комментарии к сценам) во время просмотра главного сюжета в первичном видео.

Страница 62

Pop up menu (Всплывающее меню)

Тип меню, записанный при помощи программного обеспечения BD. Во время воспроизведения BD, это меню может быть отображено поверх экрана для управления просмотром.

Primary Audio (первичный звук)

Аудио сигнал, записанный в основном сюжете на BD-Video.

Primary Subtitle (первичные субтитры)

Субтитры, записанные в основном сюжете на BD-Video.

Primary video (первичное видео)

Видео сигнал, записанный в основном сюжете на BD-Video.

Progressive (последовательная развертка)

Является системой развертки видеосигнала, которая отображает один кадр видео как одно изображение. По сравнению с системой чересстрочной развертки, эта система обеспечивает изображения с меньшим дрожанием и размытостью.

Proxy (сервер-посредник)

Схема (посредник) подключения для безопасного высокоскоростного доступа и безопасной передачи в Интернет из внутренней сети.

R

Rating

В зависимости от возраста зрителя, эта функция ограничивает воспроизведение дисков BD-Video или DVD-Video. Этот плеер может быть настроен для ограничения просмотра на 0-254 уровня для дисков BD-Video, и на 1-8 уровней для дисков DVD-Video. Region code (Код региона)

Этот код указывает страну или регион, где может быть воспроизведен диск BD или DVD-Video.

S

Sampling frequency (частота выборки)

Выборка включает взятие отсчета звуковой волны (аналогового сигнала) с регулярными интервалами и выражается в высоте волны в цифровом формате при каждом считывании  (обеспечивая цифровой сигнал). Число отсчетов за секунду называется частотой выборки. Чем больше это значение, тем ближе воспроизводимый звук к оригиналу.

Secondary Audio (вторичный звук)

Звуковое содержимое, например, комментарий режиссера, и другие данные, записанные в виде бонуса на диске BD-Video.

Secondary Subtitle (вторичные субтитры)

Субтитры, например, комментарий режиссера, и другие данные, записанные в виде бонуса на диске BD-Video.

Subnet Mask (маска подсети)

32-битное значение, которое определяет, сколько разрядов адреса IP зарезервировано для идентификации сетевого адреса в данной сети.

T

Title (заголовок)

Является единицей содержимого, которая содержит главы диска BD или DVD-Video. Некоторые диски BD или DVD-Video могут включать в себя несколько заголовков.

W

WMA (Windows Media Audio)

Технология сжатия звука, разработанная Microsoft Corporation.

Для кодирования файлов WMA используются только приложения, авторизованные Microsoft Corporation. Если вы используете неавторизованное приложение, файл может работать неправильно.

X

x.v.Color

Эта функция позволяет телевизорам высокого разрешения (HDTV) отображать цвета более точно. Она обеспечивает отображение естественных, живых цветов. «x.v.Color» является торговой маркой Sony Corporation.

Страница 63

## Возможные неисправности

При возникновении проблемы, сначала проверьте следующее:

- Соединения правильные?

- Плеером управляют в соответствии с описанием в руководстве владельца?

- Другие компоненты работают правильно?

Если этот плеер работает не должным образом, проверьте пункты, перечисленные в нижеследующей таблице. Если проблема остается, это может быть неисправность.

В таком случае, немедленно отсоедините питание и обратитесь в ваш розничный магазин.

Общие

| Внешний признак | Причина/Решение | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Питание не включается. | Проверьте, подключен ли сетевой шнур должным образом. Вставьте сетевой шнур в домашнюю стенную розетку. Возможно, активирован защитный предохранитель. Отсоедините сетевой шнур, подождите 5-10 секунд и затем вставьте его снова. | 12 12 12 |
| Воспроизведение не запускается, даже при нажатии кнопки ►, либо запускается, но сразу же останавливается. | Внутри проигрывателя или на диске присутствует конденсация? (Дайте проигрывателю постоять 1-2 часа с выключенным питанием.) Когда диск поцарапан или загрязнен отпечатками пальцев, он может не воспроизводиться правильно. Очистите диск или замените его не поцарапанным. Диск установлен маркированной стороной вниз? Установите диск правильно, рабочей стороной вниз. Установлен не воспроизводимый диск? Диск не вставлен. Вставьте диск. | 2 57 57 53 |
| Не происходит возврата в запускающее меню, когда диск извлечен. | Возможно, это внутренняя ошибка. Переведите питание в ждущий режим, подождите немного, затем включите питание снова. | 13 |
| Кнопки не работают или плеер перестал реагировать | Возможно, операции не разрешены диском. Возможно, активирован защитный предохранитель. Отсоедините сетевой шнур, подождите 5-10 секунд и затем вставьте его снова. См. руководство, сопровождающее диск. | 13 12 |
| Не переключается угол камеры. | Угол камеры не переключается, если на диске BD-Video или DVD- Video не записаны несколько углов камеры. Кроме того, несколько углов камеры могут быть записаны только для отдельных сцен. | 27 |
| Воспроизведение не запускается, когда выбран заголовок. | Воспроизведение может быть запрещено настройкой ограничения просмотра. Проверьте настройку родительской блокировки "Parental Controls" в меню SETUP. | 41 |
| Я забыл пароль для уровня рейтинга. | Выполните процедуру "System" → "Reset" в меню SETUP. | 39 |

Видео

| Внешний признак | Причина/Решение | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Не появляется изображение. | Переключите настройку входа телевизора на внешний вход, подключенный к проигрывателю. Функция Pure Direct установлена в "AV P.Direct" или "Pure Direct 1" или "Pure Direct 2"? Установите ее в положение "Off". Включенная настройка разрешения соответствует разрешению подключенного устройства? Установленное разрешение, соответствующее подсоединенному устройству, сделано нажатием кнопки RESOLUTION на пульте ДУ? Выполните настройки разрешения. Кабель HDMI подсоединен не надежно. Подсоедините кабель HDMI надежно. Разъем HDMI OUT возможно подсоединен к разъему DVI IN на оборудовании. Соединение DVI не поддерживает HDCP, и HDMI не будет работать правильно. | 28 29 29 7 8, 58 |
| Изображение не отображается или нарушено. Изображение с диска BD- Video или DVD-Video является черно-белым. | Изображение может быть слегка нарушено сразу после быстрого поиска вперед или назад. Это не является неисправностью. Диск не совместим с проигрывателем, или загружен диск с другим номером региона? (Этот проигрыватель поддерживает код региона "А" для дисков BD-Video, и "1" или "ALL" для дисков DVD-Video.) | 53 |
| Изображение на короткое время замирает во время воспроизведения. | Когда диск поцарапан или загрязнен отпечатками пальцев, он может не воспроизводиться правильно. Очистите диск или замените его не поцарапанным. Возможно, существует проблема с данными, записанными на этом диске. | 57 |
| Не отображаются субтитры. | Субтитры не могут быть отображены на дисках BD-Video, DVD-Video или файлах DivX, которые не содержат субтитры. Настройка субтитров установлена в "Off"? Используйте меню диска или кнопку SUBTITLE для установки отображения субтитров. | 27 |
| Не появляется 3D видео. | Совместимый с 3D телевизор подсоединен перед воспроизведением диска 3D ? Совместимый с 3D телевизор подсоединен к разъему HDMI MONITOR? Когда телевизор, не совместимый с 3D, подсоединен к разъему HDMI MONITOR, трехмерное видео не выводится через разъем HDMI AMP. | 7 7 |

Страница 64

Звук

| Внешний признак | Причина/Решение | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Не выводится звук высокого разрешения. | Установите настройку "BD Audio Mode" в "HD Audio Output". | 31 |
| Звук отсутствует или очень слабый. | Проверьте аудио соединения подключенных устройств и громкоговорителей. Питание подсоединенных аудио устройств включено? Селектор входа установлен на вход, к которому подсоединен плеер? Правильно выбран аудио выход? | 8 27, 59 |
| Отсутствует звук. | Плеер находится в режиме воспроизведения назад, ускоренного воспроизведения вперед или назад, замедленного воспроизведения вперед или назад или в режиме паузы. Возвратитесь к нормальному воспроизведению. Разъем HDMI OUT возможно подсоединен к разъему DVI IN на оборудовании. Соединение DVI не поддерживает HDCP, и звук не будет работать правильно. Функция Pure Direct установлена в "AV P.Direct" или "Pure Direct 1" или "Pure Direct 2"? Установите ее в положение "Off". | 8, 58 28 |
| Не выводится интерактивный звук. | Установите настройку "BD Audio mode" в "Mix Audio Output" при помощи меню настройки OPTION. | 31 |
| На выходе отсутствует многоканальный звук. | Выбран многоканальный звук? Нажмите кнопку AUDIO на пульте ДУ для переключения звука, поддерживаемого диском, в многоканальный звук. | 27 |

HDMI

| Внешний признак | Причина/Решение | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Видео и звук не выводятся через соединение HDMI. | Проверьте соединение кабеля HDMI. | 7 |
|  | Горит индикатор "HDMI" на дисплее плеера? | 48 |
|  | Функция Pure Direct установлена в "AV P.Direct" или "Pure Direct 1" или "Pure Direct 2"? | 28 |
|  | Установите ее в положение "Off". |  |
|  | Проверьте, поддерживает ли HDCP подсоединенный телевизор или другие устройства. | 58 |
|  | Этот плеер не выдает видео сигнал, если другое устройство не поддерживает HDCP. Обратитесь к руководству владельца вашего телевизора, аудио/видео ресивера и т.п. |  |
|  | Проверьте, что настройка разрешения видео HDMI поддерживает разрешение подключенного устройства. | 29 |
|  | Будучи установленным в "Auto", этот плеер выполняет настройку автоматически. |  |
|  | Отключите питание плеера и затем включите его снова. | 13 |
|  | Отключите питание подключенного устройства и затем включите его снова. | - |
|  | Отсоедините кабель HDMI и затем вставьте его снова. | 7 |
|  | Когда вы подсоединяете этот плеер к аудио/видео ресиверу, сначала подсоедините плеер напрямую к телевизору и проверьте выход звука и видео. | - |
|  | Если выход работает правильно, подсоедините плеер снова к аудио/видео ресиверу и проверьте настройки ресивера. |  |

Страница 65

Запоминающее устройство USB

| Внешний признак | Причина/Решение | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Нельзя считать запоминающее устройство USB. | Формат запоминающего устройства USB не соответствует этому плееру или запоминающее устройство USB не является совместимым. | 55 |
| Невозможно отобразить (считать) данные, сохраненные на запоминающем устройстве USB. | Плеер инициализировал запоминающее устройство USB при помощи применимого формата? (FAT 16/FAT 32) Вы используете концентратор USB? Если да, подсоедините запоминающее устройство USB напрямую к порту USB на передней панели плеера. Вы используете удлинитель USB? Если да, подсоедините запоминающее устройство USB напрямую к порту USB на передней панели плеера. Содержимое запоминающего устройства USB применимо к этому плееру? Используйте меню "Files" для подтверждения, применимо ли содержимое к плееру. Когда запоминающее устройство USB объемом 192 Мбайта или менее форматировано при помощи FAT 32, этот плеер может быть не способен его считывать. В таком случае, отформатируйте его при помощи FAT 16. Этот плеер не поддерживает запоминающее устройство USB, содержащее зашифрованные данные. | 55 9 9 |
| Не распознается запоминающее устройство USB. | Некоторые запоминающие устройства USB не могут работать от питания, подаваемого с этого плеера. Этот плеер подает 5 В / 1 А на запоминающее устройство USB. Используйте запоминающее устройство USB, которое совместимо с техническими характеристиками этого плеера. Проверьте, вставлено ли запоминающее устройство USB в порт USB должным образом. | 9 |
| Не могут быть воспроизведены файлы, которые начинаются с «.». | Когда содержимое, созданное Mac OS X, копируют на запоминающее устройство USB, копируется все содержимое, включая скрытые файлы. Хотя расширение этого файла такое же, как расширение файла с содержимым, в действительно, он ничего не содержит. Удалите этот файл при помощи другой операционной системы, такой как Windows. |  |
| Невозможно воспроизвести BD-Live / bonus view. | Запоминающее устройство USB имеет более чем 1 Гбайт доступного пространства? Запоминающее устройство USB было инициализировано эти плеером? Запоминающее устройство USB было вставлено, когда питание плеера было включено? (Вставьте запоминающее устройство USB, когда плеер находится в ждущем режиме.) | 34 40 34 |

Диск

| Symptom | Причина/Решение | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Воспроизводимый диск не считывается. | Возможно, считывающие линзы загрязнились. Перед обращением в сервис, попробуйте очистить лазерное считывающее устройство при помощи покупного очистителя линз. (Не используйте очиститель со щеткой, поскольку он может повредить оптику.) |  |
| Диск не может быть воспроизведен. | Процедура финализирования после записи была выполнена неправильно. Финализируйте диск должным образом. | 53 |

Сеть (ЛВС)

| Внешний признак | Причина/Решение | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Плеер не может подключиться к компьютерной сети. | Кабель сети не подсоединен. Исправьте сетевые соединения. Неправильный адрес IP. Исправьте сетевые настройки. Соединение было заблокированы межсетевым экраном. Разрешите связь с плеером. | 10 41 |
| Не могу найти сервер. | Сервер не запущен. Запустите сервер. Сервер не авторизовал этот плеер. Авторизуйте плеер на стороне сервера. Плеер не распознает сервер. Получите список сервера еще раз. | 10 11 19 |
| Медиа проигрыватель на отвечает. | В списке большое число файлов, и обработка требует времени. Подождите, пока процесс завершится. Несколько серверов запускаются и обновляют данные. Подождите, пока процесс завершится. Медиа сервер больше не отвечает на операции. Нажмите DLNA Search в меню медиа проигрывателя. | 19 |
| Не могу получить список файлов. | Сервер создает список файлов. Серверу потребуется какое-то время, чтобы создать список файлов. Если это так, подождите, пока не завершится создание списка. Количество файлов, которое может быть зарегистрировано сервером, было превышено. Ограничьте число форматов файлов диапазоном, который может быть зарегистрирован сервером. Подробности см. в руководстве пользователя сервера. Знаки, которые не поддерживаются сервером, используются в названии файла. Ограничьте число форматов файлов диапазоном, который может быть зарегистрирован сервером. Подробности см. в руководстве пользователя сервера. | - |

Страница 66

| Внешний признак | Причина/Решение | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Не могу воспроизвести файлы, защищенные DRM. | Сервер не поддерживает DRM. Подсоединитесь к серверу, который поддерживает DRM. Сервер не получил лицензию DRM. Заранее получите лицензию DRM на сторону сервера. | 54 |
| Требуется время для воспроизведения или перехода к следующему файлу. | Файл большого размера. Это не является неисправностью. Воспроизводится содержимое, защищенное DRM. Это не является неисправностью. | 54 54 |
| Требуется время для отображения списка файлов. | В списке находится большое количество файлов. Во время воспроизведения в произвольном порядке, чем больше файлов на сервере, тем больше времени требуется для отображения списка файлов. Уменьшите число подсоединенных серверов, либо уменьшите количество файлов, зарегистрированных на сервере. |  |
| Не могу воспроизвести, даже если формат файла поддерживается сервером. | Сервер не поддерживает этот формат файла. Могут быть воспроизведены только файлы, формат которых поддерживается и плеером, и сервером. См. руководство пользователя сервера. Не хватает полосы пропускания сети. Сеть может стать перегруженной, остановите связь других устройств, либо переконфигурируйте ваше сетевое окружение. | 10 |
| Воспроизведение прерывается. | Слишком высокая скорость потока. Сеть может стать перегруженной, остановите связь других устройств, либо переконфигурируйте ваше сетевое окружение. | 10 |

BD-Live

| Внешний признак | Причина/Решение | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Функция BD-Live | Не установлено сетевое соединение. Выполните проверку соединения. | 41 |
| Не работает. | Если при проверке отображается сообщение "The network connection failed", проверьте подключение сетевого кабеля и настройки. |  |
|  | Когда используется функция BD-Live, скорость используемого широкополосного соединения не достаточна. | 34 |
|  | Обратитесь к поставщику услуг Интернет и измените скорость на рекомендованную для широкополосного соединения. |  |
|  | Проверьте, поддерживает ли данный диск BD-LIVE. | - |
|  | Если функция BD-Live не работает даже после загрузки данных в запоминающее устройство USB, переформатируйте запоминающее устройство на этом плеере. | 40 |
|  | Параметр "BD-LIVE connection" в меню настройки "Network" установлен в "Prohibited". Установите ее в положение "Permitted" (разрешено). | 42 |
| Не могу воспроизвести видео BD- Live. | Содержимое, загруженное во встроенную память или запоминающее устройство USB, предоставляется как часть содержимого BD-Video компанией, которая записала данный диск. Вы не можете копировать видео или звук BD-Live на запоминающее устройство USB и воспроизводить это запоминающее устройство независимо от оборудования, кроме этого плеера. |  |

Служба распределения потокового видео

| Внешний признак | Причина/Решение | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Воспроизведение время от времени останавливается во время воспроизведения службы распределения потокового видео. | Когда используется служба распределения потокового видео, скорость используемого широкополосного соединения не достаточна. Обратитесь к поставщику услуг Интернет и измените скорость на рекомендованную для широкополосного соединения. | 21 |

Страница 67

Пульт дистанционного управления

| Внешний признак | Причина/Решение | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Плеером невозможно управлять при помощи пульта ДУ. | Нацельте пульт ДУ непосредственно на окно ИК-датчика на передней панели плеера. | 51 |
|  | Управляйте на расстоянии в пределах 7 метров от ИК-датчика дистанционного управления. | 51 |
|  | Удалите все препятствия. | 51 |
|  | Замените батареи на новые. | 51 |
|  | Вставьте батареи в правильной ориентации, проверяя отметки + и –. | 51 |
|  | Приведите код сигнала пульта ДУ в соответствие с кодом сигнала плеера. | 42, 52 |
|  | Проверьте, не подвергается ли ИК-датчик на плеере прямым солнечным лучам или сильному свету люминесцентной лампы, сигналу 3D-синхронизации от телевизора. Убедитесь, что ИК-датчик не подвергается сильной засветке. | 51 |
|  | Переключатель REMOTE CONTROL на задней панели плеера установлен в положение "EXT.(внешнее)". | 12 |
|  | При использовании этого плеера независимо, установите этот переключатель в положение "INT.(внутреннее)". |  |

- Некоторые функции могут не использоваться при определенных условиях эксплуатации, но это не является неисправностью плеера. Прочитайте описание в этом руководстве владельца, чтобы узнать больше о правильных операциях.

- Громкость может отличаться от диска к диску. Это зависит от различий в записи сигналов на диск, и не является неисправностью.

- Во время воспроизведения по программе, невозможно выполнить воспроизведение в произвольном порядке или запустить воспроизведение с желаемой дорожки или файла.

- Некоторые функции запрещены некоторыми дисками.

## Технические характеристики

Эксплуатационные параметры

Формат сигнала:	NTSC, PAL

Применимые диски/запоминающее устройство:

Диск BD-Video:

12 см, 1 сторона, 1 слой; 12 см, 1 сторона, 2 слоя

Диск DVD-Video / DVD-Audio:

12 см, 1 сторона, 1 слой; 12 см, 1 сторона, 2 слоя / 12 см, 2 стороны, 2 слоя (1 сторона, 1 слой) 8 см, 1 сторона, 1 слой; 8 см, 1 сторона, 2 слоя / 8 см, 2 стороны, 2 слоя (1 сторона, 1 слой)

Super Audio CD:

12 см, 1 слой / 12 см, 2 слоя / 12 см, гибридный

Компакт-диск (CD-DA): Диск 12 см / 8 см

Запоминающее устройство:

Запоминающее устройство USB (USB 2.0)

Выход HDMI:

Выходной разъем: Выходное гнездо HDMI, 19-выводов, 2 набора

(Deep Colour, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD, 3D)

Аналоговый аудио выход:

выходной разъем для 2 каналов: RCA, 1 набор

Выходной уровень: 2 В с.к.з. (10 кОм), 2 канала   выходной разъем:

Балансный разъем, 1 набор

Выходной уровень: 4 В с.к.з. (10 кОм)

Характеристики аудио выхода:

(1) Диапазон частот

BD (линейная ИКМ)

2 Гц – 22 кГц (частота выборки 48 кГц)

2 Гц – 44 кГц (частота выборки 96 кГц)

2 Гц – 88 кГц (частота выборки 192 кГц)

DVD (линейная ИКМ)

2 Гц – 22 кГц (частота выборки 48 кГц)

2 Гц – 44 кГц (частота выборки 96 кГц)

2 Гц – 88 кГц (частота выборки 192 кГц)

Super Audio CD: 2 Гц – 40 кГц

CD: 2 Гц – 20 кГц

Отношение сигнал/шум: 125 дБ (BD)

Общие гармонические искажения: 1 кГц, 0,0008 % (BD)

Динамический диапазон: 110 дБ (BD)

Цифровой аудио выход:

Коаксиальный цифровой выход: RCA, 1 набор

Общие

Источник питания: переменный ток 100-230 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 25 Вт

(см. страницу 39 «Режим энергосбережения»)

0,3 Вт (ждущий режим с энергосбережением) 0,5 Вт (обычный ждущий режим) 14 Вт (быстрый старт)

* С целью улучшения, параметры и конструкция изменяются без уведомления.

Страница 68

Указатель

Цифровые

2ch Linear PCM (2-канальная линейная ИКМ)	59

3D	6, 43

3DNR (трехмерное шумоподавление)	30

Выход 3D	43

A

AAC	54, 59, 61

Принадлежности	1

Adjusting the picture quality (регулировка качества изображения)	30

Aspect Ratio (соотношение сторон экрана)	43, 61

Звук	40

Audio commentary (звуковой комментарий)	33, 61

Audio format (Формат звука)	59

Audio Output (Аудио выход)	44

Настройки звука	44

Auto Standby (автоматический ждущий режим)	39

AVCHD	53, 59

AVI	54

B

BD Audio Mode (режим звука BD)	31

BD DATA Utility	40

BD-J (Blu-ray Disc Java)	61

BD-LIVE connection	42

BD-Live™	34, 61

BD Player Menus (Меню проигрывателя BD)	40

BD Rating Level (Уровень рейтинга BD)	41

BD-Video	53, 55

Bit rate (Скорость цифрового потока)	54, 61

Blu-ray Disc (BD)	16, 53, 59, 61

BNR	30

Bonus View	33, 61

Brightness (яркость)	30

C

Cable (Кабель)

Аудио кабель	5

Кабель Ethernet	5

Кабель HDMI	5, 7

Кабель дистанционного управления	12

CD	17, 53, 56, 59

CD-R/-RW	53, 56

Change Password (Смена пароля)	41

Chapter (Глава)	55, 61

Chroma Level (уровень цветности)	30

Color Space (цветовое пространство)	43

Подсоединение

2-канальный аудио усилитель	8

AV Pure Direct	8

AV receiver	7

Коаксиальные цифровые аудио входные разъемы	9

HDMI	7

Home network (домашняя сеть, ЛВС)	10

Сетевой шнур	12

Пульт дистанционного управления	12

TV (Телевизор)	7

Запоминающее устройство USB	9

Connection Test (проверка соединения)	41

Contrast (контрастность)	30

Country Code (Код страны)	41

D

Deep Color	6, 61

Default Gateway (шлюз по умолчанию)	41, 61

DHCP	41, 61

Dimmer Control (управление яркостью дисплея)	28

Disc Menus (Меню диска)	40

Дисплей	48

DivX	54, 59, 61

DLNA	19, 61

DNS	61

Dolby

Dolby Digital	59, 61

Dolby Digital Plus	59, 61

Dolby TrueHD	59, 61

Downmix (сведение звука в меньшее число каналов)	61

DSD	59

DTS	59, 61

DTS Digital Surround	59

DTS-HD	59, 61

DVD-Audio	 18, 53, 56, 59

DVD Rating Level (Уровень рейтинга DVD)	41

DVD-R/-RW/+R/+RW	53, 56

DVD-Video	 16, 53, 55, 59

DVI-D	8

Dynamic Range (Динамический диапазон)	44, 61

Dynamic Range Compression (Сжатие динамического диапазона)	44

E

Energy Saving Mode (режим энергосбережения)	39

F

File (Файл)	54, 56

Finalizing (Финализирование)	61

Firmware Update (обновление встроенного программного обеспечения)	40

FLAC	54

Folder (папка)	56

Передняя панель	47

G

Gamma Correction	30

Общие настройки	39

Group (Группа)	56

H

HDCP	6, 58, 61

HD Layer (Слой высокого разрешения)	17, 56

HDMI	6, 43, 44, 61

Управление по HDMI	35, 39

HDMI Deep Color	43

Управление отключением питания по HDMI	39

HOME menu screen (Экран домашнего меню Home)	15

Hue (цветовой тон)	30

hulu	22

Hybrid BD (Гибридный диск BD)	55

I

Information (информация)	41

Отображение полосы информации	14

Interactive Audio (интерактивный звук)	61

Interlacing (чересстрочная развертка)	61

Internet Connection (подключение к Интернет)	41

IP Address (адрес IP)	41, 61

J

JPEG	54, 61

L

LAN (Локальная компьютерная сеть, ЛВС)	61

Language (язык)	40

Линейная ИКМ (LPCM)	54, 59, 61

M

MAC Address	45, 61

Marker function (функция маркировки)	25

MEDIA PLAYER	19

Дисплей медиа проигрывателя	14

Карта меню	36

MNR	30

MP3	54, 59, 61

MPEG	54, 61

Multi linear PCM (Многоканальная линейная ИКМ)	59

N

NETFLIX	21

Сеть (ЛВС)	41

O

Operation (эксплуатации, управление)

A-B repeat (повторение фрагмента А-В)	25

Angle (угол камеры)	27

Смена субтитров	27

Fast-forward/fast-reverse (Ускоренное воспроизведение вперед и назад)	24

Frame advance (Покадровое воспроизведение)	26

Marker function (функция маркировки)	25

Pausing (постановка на паузу)	23

Program (Программа)	26

Random (произвольный порядок)	26

Repeat (повторение)	25

Search mode (Режим поиска)	24

Skip (пропуск)	24

Slow-forward/slow-reverse (Замедленное воспроизведение вперед/назад)	27

Stopping (Останов)	23

Переключение звука	27

Настройка OPTION	31

Другие настройки	42

Angle Mark (отметка угла камеры)	42

DivX Registration (Регистрация DivX)	42

Internet Streaming (потоковое воспроизведение из Интернет)	42

PIP Mark (отметка картинка-в картинке)	42

Remote ID (Unit side) (идентификатор ДУ) (на стороне плеера))	42

Secondary Audio Mark (отметка вторичного звука)	42

P

Parental Controls (родительские блокировки)	41

Picture control (Управление изображением)	30

Picture-in-Picture (PIP, картинка в картинке)	33, 61

Playback (Воспроизведение)

BD-Live™	34

Blu-ray Disc	16

Bonus View	33

CD	17

DVD-Audio	18

DVD-Video	16

Файлы	19

hulu PLUS	22

NETFLIX	21

Super Audio CD	17

vudu	22

YouTube	21

PNG	54

Pop up menu (Всплывающее меню)	16, 62

Primary Audio (первичный звук)	62

Primary Subtitle (первичные субтитры)	62

Primary video (первичное видео)	33, 62

Progressive (прогрессивная развертка)	43, 62

Progressive Mode (режим прогрессивной развертки)	43

страница 69

Proxy (сервер-посредник)	42, 62

Proxy Setting (Настройка прокси-сервера)	42

Pure direct	28

R

Rating	62

Rear panel (Задняя панель)	49

Region code (Код региона)	53, 62

Пульт дистанционного управления	50

Установка батарей	51

Настройки дистанционного управления	52

Repeat mode (Режим повторения)	25

Reset (переустановка)	39

Resume function (функция возобновления)	23

S

Sampling frequency (частота выборки)	54, 62

Screen Saver (хранитель экрана)	39

Screen Size (Размер экрана)	43

Secondary Audio (вторичный звук)	31, 62

Secondary Subtitle (вторичные субтитры)	31, 62

Secondary Video (вторичное видео)	31, 33

SETUP menu (Меню настройки)	38

Sharpness (резкость)	30

Subnet Mask (маска подсети)	41, 62

Subtitles (Субтитры)	40

Subtitle Style (стиль субтитров)	31

Super Audio CD	17, 53, 56, 59

System (Система)	39

System Information (Информация о системе)	45

T

Title (заголовок)	55, 62

Track (дорожка)	56

Troubleshooting (Возможные неисправности)	63

Turn on the power (Включите питание)	13

TV (Телевизор)	43

U

Update Notification (уведомление об обновлении)	40

USB memory device (Запоминающее устройство USB)	55, 56

V

Video resolution (Разрешение видео)	29

Video Settings (Настройки видео)	43

vudu	22

W

Wallpaper (фон экрана)	43

WMA	54, 59, 62

WMV	54

X

x.v.Color	62

1 Y

YouTube	21

Страница 70

Габаритные размеры

(рисунок)

Единица измерения: дюймы (мм)

Вес: 7,2 кг

Страницы 1-7

Лицензия

Этот раздел описывает лицензию на программное обеспечение, использованное в UD7007. Для сохранения правильного содержимого, использован оригинал на английском языке.  Приложение-А – Приложение-L 1989-2010 гг.

Информация и лицензии на программное обеспечение, использованное в этом плеере.

Это изделие использует программное обеспечение GPL/LGPL и программное обеспечение, изготовленное другими компаниями. После приобретения вами этого изделия, вы можете извлекать, изменять и распространять исходный код программного обеспечения GPL/ LGPL, которое использовано в этом изделии. Компания marantz предоставляет исходный код, основанный на лицензиях GPL и LPGL, по фактической стоимости по вашему запросу в наш центр обслуживания клиентов. Однако, заметим, что мы не даем никаких гарантий относительно этого исходного кода.  Пожалуйста, поймите также, что мы не предлагаем поддержку для содержимого этого исходного кода.

www.marantz.com

На нашей Интернет-странице вы можете найти вашего ближайшего авторизованного дистрибьютора или дилера.

marantz является зарегистрированной торговой маркой.

D&M Holdings Inc. 3520 10150 00AM

# Text boxes

АЯ 46