УСТРОЙСТВО ИНТЕРФЕЙСНОЕ

Onkyo ND- S1

# (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Вы приобрели устройство интерфейсное производства компании "Тоттори Онкио Корпорейшн", Япония ("Tottori Onkyo Corporation", Japan). Модель ND-S1 является интерактивной док-станцией для плееров Apple iPod  и предназначена для передачи аудио и видео сигналов от плеера, а также управления им в домашних аудио/видео системах. Эти изделия широко известны в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Их качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжаются в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

###### Информация о Российской сертификации

| № сертификата соответствия | Орган по сертифи-кации | Нормативные документы | Наименование сертифицированной продукции | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POCC JP.АЯ46.B78699 | OC "РосТест-Москва" | ГОСТ P МЭК 60065-2005, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (разд. 4) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6, 7) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (разд. 5, 6) | Устройства интерфейсные | 26.08.2009 – 25.08.2012 |

###### Основные технические характеристики

Cм. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

Тоттори Онкио Корпорейшн

243 Сююки, Кураёси-си, Тоттори 682, Япония

Tottory Onkyo Corporation

243 Shuuki, Kurayoshi-shi, Tottori 682, Japan

ONKYO ND-S1

Цифровой мультимедийный транспорт

Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку продукта производства компании Onkyo. Пожалуйста, перед выполнением соединений и включением питания внимательно прочтите это руководство. Следуя инструкциям, приведенным в данном руководстве, Вы обеспечите оптимальную работу новой аудио системы и получите максимальное удовольствие от прослушивания. Пожалуйста, сохраняйте это руководство для последующих справок.

Содержание

| Важные инструкции по безопасности | 2 |
| --- | --- |
| Меры предосторожности | 3 |
| Основные характеристики | 4 |
| Принадлежности | 5 |
| Знакомство с транспортом ND-S1 | 6 |
| Пульт дистанционного управления | 7 |
| Подсоединение транспорта | 8 |
| Воспроизведение музыки и видео на iPod | 10 |
| Синхронизация iPod с компьютером | 12 |
| Воспроизведение музыки с компьютера через ND-S1 | 13 |
| Выявление и устранение неисправностей | 14 |
| Технические характеристики | 15 |

Стр. 2

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

#### ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

###### ВНИМАНИЕ:

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ ВЕРХНЮЮ И ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ. ВНУТРИ НЕТ ЧАСТЕЙ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ. ДОВЕРЬТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ МАСТЕРУ.

Изображение молнии в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии внутри корпуса изделия неизолированного напряжения, величина которого может создавать опасность поражения человека электрическим током.

Изображение восклицательного знака в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии в сопровождающей аппарат документации важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Инструкции по безопасности

- Прочтите эти инструкции.

- Сохраните эти инструкции.

- Обращайте внимание на все предостережения.

- Следуйте всем инструкциям.

- Не используйте этот аппарат вблизи воды.

- Производите очистку только сухой тканью.

- Не блокируйте вентиляционные отверстия. Инсталлируйте в соответствии с рекомендациями изготовителя.

- Аппарат следует размещать вдали от источников тепла, таких как радиаторы, тепловые завесы, печи или другие приборы (включая усилители), которые выделяют тепло.

- Не разбирайте поляризованную сетевую вилку или вилку с заземлением, предназначенные для повышения безопасности. Поляризованная вилка имеет две контактные пластины, из которых одна шире другой. Вилка с заземлением имеет две контактные пластины и один контактный штырь для заземления. Если вилка не подходит к Вашей розетке, обратитесь к электрику, чтобы он заменил розетку устаревшей конструкции.

- Шнуры питания должны прокладываться таким образом, чтобы на них не наступали и не задевали какими-либо предметами, особенно вблизи вилок, розеток и мест выхода шнура из корпуса аппарата.

- Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы изготовителем.

- Если аппарат не будет использоваться длительное время, а также на время грозы, выньте вилку шнура питания из розетки электросети.

- Предоставьте обслуживание устройства квалифицированному персоналу сервис центра. За помощью необходимо обращаться при любых повреждениях аппарата, например, если был поврежден шнур питания или вилка, аппарат попал под дождь или побывал в сыром месте, упал, или внутрь попали посторонние предметы; если устройство получило другие повреждения, или если в его работе появились сбои.

- Повреждения, требующие технического обслуживания

Выньте вилку шнура питания аппарата из розетки электросети и обратитесь к квалифицированному мастеру в случае, если:

а) Повреждены шнур питания или вилка;

b) Внутрь аппарата попали посторонние предметы или жидкость;

c) Аппарат попал под дождь;

d) Аппарат не работает должным образом при выполнении инструкций по эксплуатации. Пользуйтесь только указанными в инструкциях по эксплуатации органами управления, так как неправильное выполнение прочих регулировок может привести к повреждениям, устранение которых потребует сложного ремонта с привлечением высококвалифицированного персонала.

e) Аппарат уронили или повредили другим способом.

f) Произошли заметные изменения рабочих характеристик аппарата.

Стр. 3

Предостережения

- Запись материала, охраняемого авторским правом

Запись материала, охраняемого авторским правом, с любыми целями, кроме личного пользования, незаконна без разрешения владельца авторского права.

- Уход

Время от времени стирайте пыль с корпуса устройства  мягкой тканью. При более значительных загрязнениях смочите мягкую ткань слабым водным раствором мягкого моющего средства. Непосредственно после очистки вытрите аппарат досуха чистой тканью. Не пользуйтесь абразивным полотном, спиртом или другими химическими растворителями, поскольку они могут повредить отделку или стереть надписи на панели.

- Ни в коем случае не касайтесь этого прибора мокрыми руками – Никогда не беритесь за этот прибор или его сетевой шнур мокрыми или влажными руками. Если внутрь этого прибора попадает вода или другая жидкость, проверьте его у Вашего дилера Onkyo.

- Ни в коем случае не подключайте к устройству другие сетевые адаптеры, автомобильные сетевые адаптеры и аккумуляторные кронштейны с заряжаемыми или незаражаемыми батареями, т.к. они могут повредить устройство.

#### Модели для США

Информация Федеральной комиссии по связи, предназначенная для пользователя:

Внимание:

Изменения или модификации, специально не одобренные компанией, ответственной за соответствие, могут аннулировать полномочия пользователя на управление оборудованием.

Примечание:

Данное оборудование прошло испытание и было признано соответствующим ограничениям для цифрового прибора класса В, согласно Части 15 Постановлений Федеральной комиссии по связи. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты против вредных помех в домашних условиях.

Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с данными наставлениями, может давать вредные помехи для радиосвязи. Однако отсутствует гарантия, что эта помеха не появится при конкретной установке. Если это оборудование действительно дает вредную помеху радио- и телевизионному приему, которая может быть выявлена путем включения и выключения данного оборудования, пользователь уполномочен попытаться убрать помеху при помощи одного или более нижеперечисленных способов:

- Переориентировать или установить в другом месте приемную антенну.

- Разнести подальше оборудование и приемник.

- Подсоединить оборудование к питающей розетке, находящейся на другом фидере, к которому не подключен приемник.

- Обратиться к дилеру или опытному специалисту по радио/ТВ за помощью.

#### Модели для Канады

Примечание: Этот цифровой прибор класса В соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Для некоторых моделей

Перед использованием подсоедините к сетевому штекеру специальный адаптер.

Тип адаптера зависит от места покупки прибора.

Отсоединить

Подсоединить

Открыть

Для европейских моделей

Декларация соответствия

Мы, Onkyo Europe Electronics GmbH Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, Germany, заявляем о собственной ответственности, что изделие Onkyo, описанное в данной Инструкции по эксплуатации, соответствует следующим техническим стандартам, таким как EN60065, EN55013, EN55020 и EN61000-3-2, -3-3.

Groebenzell, Germany

(подпись) K.Miyagi

Onkyo Europe Electronics GmbH

Стр. 4

Основные характеристики

- С новым цифровым мультимедийным транспортом Onkyo ND-S1 Вы сможете легко проигрывать музыку с плеера iPod через аудио систему  Onkyo, наслаждаясь великолепным качеством звучания.

- Цифровой транспорт ND-S1 использует прямую обработку цифрового аудио сигнала, поступающего с плеера, что обеспечивает максимально качественное звучание цифрового сигнала на выходе (коаксиальном или оптическом).

- Встроенный USB аудио интерфейс позволяет воспроизводить музыку, хранящуюся на компьютере, в цифровом формате (оптический или коаксиальный выход).

- Хранящуюся на компьютере музыку можно воспроизводить в цифровом формате, даже если на транспорт поступает питание только от шины USB1.

- Цифровой транспорт обеспечивает легкую синхронизацию содержимого плеера iPod с музыкальной библиотекой iTunes на компьютере.

- Если Ваш плеер iPod поддерживает выход на телевизор, то, подсоединив выход транспорта VIDEO к телевизору или AV ресиверу, Вы также сможете воспроизводить видео.

- В дополнение к прилагаемому пульту дистанционного управления Вы можете также использовать пульт дистанционного управления от усилителя или AV ресивера Onkyo2.

- При прослушивании музыки с плеера iPod, подключенного к транспорту, плеер заряжается.

  - При питании только от шины USB некоторые функции плеера могут не работать, а аккумулятор не заряжаться, поэтому при возможности обязательно подключайте сетевой адаптер.

  - Поддерживаются только пульты ДУ усилителей и ресиверов Onkyo, оснащенные шиной RI (Remote Interactive). Если на пульте ДУ, прилагаемом к усилителю или ресиверу Onkyo , имеются 2 отдельные кнопки POWER ON POWER и STANDBY, пульт функционирует следующим образом:

    - Если усилитель или ресивер находятся в режиме ожидания, включается только усилитель или ресивер.

    - Если усилитель или ресивер уже включены, включается транспорт ND-S1.

Таким образом, для включения транспорта при выключенном усилителе или ресивере (в режиме ожидания), нажмите кнопку ON на пульте ДУ от усилителя или ресивера два раза.

Рекомендуемые модели iPod

- iPod nano (2 поколения)

- iPod nano (3 поколения)

- iPod classic

- iPod touch

- iPod nano (4 поколения)

- iPod touch (2 поколения)

Модели iPod с ограниченной поддержкой

- iPod nano

- iPod (5 поколение)

* iPod является торговой маркой Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах.

«Made for iPod» (сделано для iPod) означает, что электронное устройство было разработано специально для плееров iPod и сертифицировано производителем как соответствующее стандартам качества фирмы Apple.

Компания Apple не несет ответственности за работы такого устройства,  а также за соответствие стандартам безопасности и регулятивным нормам.

Примечания:

- На плеерах iPod  5го поколения и iPod nano во время воспроизведения сенсорное колесо управления отключается. Для запуска и останова воспроизведения используйте кнопку iPod на транспорте ND-S1,  а для управления другими функциями плеера – пульт дистанционного управления.

- Перед использованием транспорта обновите версию программного обеспечения для плеера iPod, которую можно найти на сайте www.apple.com.

- Инструкции в данном руководстве относятся к моделям iPod на момент июня 2009 г и в связи с будущим обновлением ПО для плееров могут изменяться.

- С начала производства плееров iPod было выпущено несколько поколений. Отсутствие номера поколения в названии модели означает, что данный плеер – iPod 1-го поколения.

- Сетевой адаптер, поставляемый с транспортом, предназначен для использования исключительно с ND-S1. Не используйте с другими устройствами. Аналогично, не подключайте к транспорту другие адаптеры – так можно повредить устройство.

Стр. 5

Принадлежности

Убедитесь в наличии в упаковке следующих принадлежностей:

Сетевой адаптер

Оптический аудио кабель

Пульт дистанционного управления (ДУ)

Кабель USB

Кабель RI

Видео кабель

Руководство пользователя

- В каталогах и на упаковке последняя буква в названии продукта обозначает цвет. Технические характеристики и функции устройства от цвета не зависят.

Стр. 6

Знакомство с транспортом ND-S1

Передняя и верхняя панели

- Кнопка ON/STANDBY

Включает устройство и переводит в режим ожидания.

- Датчик дистанционного управления

Принимает сигналы управления от пульта ДУ.

- Индикатор STANDBY

Загорается, когда транспорт находится в режиме ожидания. Если в режиме ожидания плеер iPod находится на подзарядке, индикатор мигает с длинными интервалами.

- Док-разъем для iPod.

К нему подсоединяется плеер.

- Кнопка/индикатор iPod.

Для переключения на плеер нажмите эту кнопку. Для запуска и останова воспроизведения также используется эта кнопка. Когда выбран iPod, индикатор горит синим.

- Кнопка/индикатор РС

Когда транспорт подсоединен к компьютеру через USB интерфейс, нажатие на эту кнопку позволит воспроизвести музыку, хранящуюся на компьютере, в цифровом формате через транспорт. Когда выбран компьютер, индикатор горит зеленым.

- Кнопка/индикатор SYNC/UNSYNC

Когда транспорт подсоединен к компьютеру через USB, а iPod установлен в док-разъем, нажатие этой кнопки запустит синхронизацию плеера с музыкальной библиотекой iTunes на компьютере. Во время синхронизации индикатор горит красным. Для отмены синхронизации нажмите и удерживайте эту кнопку не менее 2 секунд. Индикатор помигает несколько секунд, после чего погаснет – синхронизация отменена. Когда индикатор мигает, кнопки  не работают, и запустить воспроизведение невозможно. Более подробную информацию см. на стр. 12.

Задняя панель

- Разъем RI REMOTE CONTROL

Подсоединяется к разъему RI на другом компоненте Onkyo, поддерживающим шину RI, что облегчает управление системой. С некоторыми компонентами такую функцию использовать не рекомендуется. Более подробную информацию см. на стр. 8.

- Разъем OPTICAL AUDIO OUT

Этот оптический цифровой аудио выход подключается к оптическому цифровому аудио входу на компоненте системы, усилителе или аудио/видео ресивере.

- Разъем COAXIAL AUDIO OUT

Этот коаксиальный цифровой аудио выход подсоединяется к цифровому коаксиальному аудио входу на компоненте системы, усилителе или аудио/видео ресивере.

- USB порт

Подсоедините к разъему USB на компьютере для воспроизведения музыки, хранящейся на компьютере и в библиотеке iTunes.

- Разъем VIDEO OUT

Подсоединяется к композитному видео входу на телевизоре или ресивере для воспроизведения видео.

- Сетевой разъем DC IN 5V 1A

Подсоедините к нему прилагаемый адаптер.

Стр. 7

Пульт дистанционного управления

Датчик дистанционного управления

Перед использованием извлеките защитную ленту из батарейного отсека.

Прилагаемый пульт дистанционного управления во время использования нужно направлять на датчик ДУ, как изображено на рисунка.

Датчик ДУ

ND-S1

Приблизительно 5м

Примечания:

- Падающий на док-станцию яркий свет (прямые солнечные лучи или люминесцентное освещение) может мешать нормальной работе дистанционного управления. Имейте это в виду при размещении.

- Пользование другим пультом ДУ аналогичного типа или работа использующего инфракрасное излучение оборудования вблизи док-станции может создать помехи дистанционному управлению.

- Не кладите никакие предметы (например, книгу) на пульт ДУ. Нажатие кнопок под тяжестью предмета может привести к разряду элемента питания.

- Цветные стекла на пути инфракрасного сигнала могут мешать нормальной работе дистанционного управления. Имейте это в виду, если док-станция размещается в стойке со стеклянными дверцами.

- Если между пультом ДУ и чувствительным элементом дистанционного управления имеется препятствие, дистанционное управление не будет работать.

Замена батарей

В прилагаемый пульт ДУ устанавливаются батареи типа CR2025. Не устанавливайте в него батареи другого типа.

- Чтобы открыть батарейный отсек, нажмите на небольшую впадинку на крышке и сдвиньте ее.

- Нажав на рычаг в батарейном отсеке, как показано на рисунке, сдвиньте старую батарею.

- Вставьте в батарейный отсек новую батарею плюсовой стороной (+) вверх.

Примечания:

- Если пульт ДУ не работает надлежащим образом, замените элемент питания.

- Если пульт не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките элемент питания во избежание утечки и коррозии.

- Немедленно извлекайте разряженные элементы питания во избежание утечки и коррозии.

- Неправильное использование литиевых батарей может привести к возгоранию или химическим ожогам. Храните батареи в недоступных для детей местах. Ни в коем случае не разбирайте, не перезаряжайте, не сжигайте и не нагревайте батареи выше 100оС.

Внимание:

Неправильная установка батарей может привести к возгоранию. Заменяйте разряженные батареи только батареями того же типа или идентичными.

Стр. 8

Подсоединения

Подсоединение усилителя и ресивера

Подключите транспорт к цифровому аудио входу на усилителе или AV ресивере Onkyo, который можно назначить на селекторе входов с названием DOCK. Процесс настройки зависит от Вашей конкретной модели усилителя или ресивера.  Более подробную информацию см. в разделах Настройка цифрового входа и Изменение входного дисплея в руководстве пользователя на усилитель или ресивер.

- При помощи прилагаемого оптического аудио кабеля подсоедините выход транспорта OPTICAL AUDIO OUT к оптическому цифровому аудио входу на усилителе или ресивере.

- Если Ваш плеер iPod поддерживает выход на телевизор, подключите выход транспорта VIDEO OUT к композитному видео входу на усилителе или ресивере прилагаемым видео кабелем.

- Прилагаемым кабелем RI соедините разъем RI REMOTE CONTROL и RI разъем на усилителе или ресивере.

- Подключите прилагаемый сетевой адаптер к разъему транспорта DC IN 5V 1A и подсоедините вилку к подходящей стенной розетке.

Примечания:

  - Аудио выходы транспорта – цифровые выходы. Если цифровой аудио вход на усилителе или ресивере нельзя назначить на селекторе входов под именем DOCK, не подключайте RI кабель – это может вызвать неполадки в работе системы.

  - Не устанавливайте транспорт на корпус компонентов, вырабатывающих тепло или имеющих на верхней панели вентиляционные отверстия. Так можно перекрыть подачу воздуха и нарушить систему охлаждения, либо может перегреться сам транспорт ND-S1. Его можно установить рядом с компонентом или на специальной стойке и т.п.

Стр. 9

Установка плеера iPod на транспорт ND-S1

Подготовьте адаптер, поставляемый с плеером.

- Аккуратно нажмите и сдвиньте заслонку разъема на верхней панели транспорта.

- Вставьте адаптер, поставляемый с плеером, в разъем, а затем установите на него плеер.

Адаптер, прилагающийся к плееру iPod.

Примечания:

  - Если Вы носите плеер в чехле, перед подключением обязательно снимите его. В противном случае плеер может не подключиться, что вызовет неполадки в работе устройств.

  - Не подключайте плеер к транспорту без адаптера, т.к. это может дать излишнюю нагрузку на плеер или док-разъем транспорта и вызвать временные неполадки в работе.

При установке плеера в разъем транспорт начинает работу в следующем режиме:

- Если воспроизведение на плеере остановлено:

Транспорт начинает зарядку плеера, а индикатор STANDBY медленно мигает.

- Если на плеере идет воспроизведение:

Транспорт включается, индикатор iPod загорается синим цветом, а плеер продолжает играть.

Примечания:

- Если после того как Вы установили iPod в разъем, индикатор iPod не загорается, это означает, что подключения не произошло. Убедитесь, что плеер надежно установлен в док-разъем.

- Во избежание повреждений разъема не перекашивайте и не выкручивайте плеер при подключении и отключении, и будьте осторожны, чтобы не задеть плеер, когда он уже подключен.

- Не используйте плеер ни с какими принадлежностями типа FM передатчиков и микрофонов, т.к. это может вызвать неполадки в работе устройств.

Отсоединение адаптера для iPod

Чтобы отсоединить адаптер от транспорта, вставьте маленькую плоскую отвертку в щель и поднимите, как изображено ниже.

Стр. 10

Воспроизведение музыки и видео на плеере iPod

Воспроизведение музыки и видео

- На плеере выберите песню или видео, которое хотите воспроизвести.

- Установите плеер на транспорт (см. стр. 9).

- Нажмите кнопку Play/Pause на пульте ДУ или кнопку iPod на транспорте.

Ниже приводится более подробное описание работы пульта ДУ и системных функций.

Управление при помощи кнопок пульта ДУ

Для управления плеером можно использовать следующие кнопки пульта ДУ. Работа плеера может отличаться в зависимости от модели iPod, поколения и версии программного обеспечения.

- Кнопка ON/STANDBY

Включает транспорт и переводит в режим ожидания.

- Кнопка IPod/PC

Нажимайте для выбора компьютера или плеера.

- Кнопки Previous/Next (/(

Во время воспроизведения или в режиме паузы эти кнопки используются для перехода к следующей (() дорожке или запуска текущей дорожки сначала ((). Для перехода к предыдущей дорожке нажмите кнопку ( 2 раза. Для перемотки вперед или назад нажмите и удерживайте эти кнопки.

- Кнопка Play/Pause ((/()

Для запуска воспроизведения на плеере нажмите эту кнопку. Если iPod еще не включен, он включится автоматически. Для установки воспроизведения на паузу еще раз нажмите эту кнопку.

- Кнопки PLAYLIST Вверх/Вниз

Если на плеере записаны списки воспроизведения, для выбора предыдущего списка нажмите кнопку Вверх. Для выбора следующего списка нажмите кнопку вниз.

- Кнопка SHUFFLE

Нажимайте для выбора режима воспроизведения в случайном порядке (песни, альбом, выкл.).

- Кнопка SYNC/UNSYNC

Нажмите для запуска и отмены синхронизации. Индикатор показывает текущий статус.

- Кнопки ALBUM Вверх/Вниз

Используется для переключения альбомов. Для смены альбома, запуска воспроизведения альбома или всех композиций нажмите кнопку ALBUM Вверх или Вниз.

- Кнопка REPEAT

Нажимайте для установки функции повтора на плеере (песня, все, выкл.).

Некоторые функции iPod, включаемые при помощи этого пульта ДУ можно также задействовать при помощи пульта, поставлявшегося с усилителем или ресивером. Более подробную информацию см. в руководстве пользователя на усилитель или ресивер.

Информацию по подсоединению см. на стр. 8-9.

Системные функции

Доступны следующие системные функции

- System On

При включении усилителя или ресивера транспорт и плеер включаются автоматически. Кроме того, если транспорт и плеер уже включены, некоторые усилители и ресиверы включатся нажатием кнопки ON/STANDBY.

- System Off

При выключении усилителя или ресивера транспорт и плеер автоматически переходят в режим ожидания.

- Timer Off

Если запрограммировать таймер сна усилителя или ресивера, транспорт и плеер также автоматически перейдут в режим ожидания в заданное время.

- Timer Play

Если Вы устанавливаете на ресивере или усилителе воспроизведение по таймеру, в заданное время транспорт и плеер автоматически включатся, а на плеере начнется воспроизведение.

- Auto Power On

Если на пульте ДУ нажать кнопку Play/Pause, когда усилитель или ресивер находятся в режиме ожидания, они включатся автоматически, выберут плеер входным источником, и начнется воспроизведение.

- Direct Change

Если при прослушивании другого источника запустить воспроизведение на плеере iPod, усилитель или ресивер автоматически переключится на вход, к которому подсоединен транспорт.

- Другие пульты ДУ

Для управления другими функциями плеера можно также использовать пульты ДУ, поставлявшиеся вместе с ресивером или усилителем. Доступные функции зависят от усилителя или ресивера. Более подробную информацию см. в руководстве пользователя на усилитель и ресивер Onkyo.

- iPod Alarm

Если для запуска воспроизведения установлена функция iPod Alarm, усилитель и ресивер включатся автоматически в заданное время и выберут плеер входным источником.

Примечания:

- системные функции не работают с воспроизведением видео, а также если функция Alarm задействована для воспроизведения звука.

- Если с плеером используются другие принадлежности, функция распознавания воспроизведения на плеере может не работать.

Примечания по работе

- Общий уровень громкости воспроизведения регулируется на усилителе или  ресивере.

- Когда плеер установлен на док-разъем, его регуляторы громкости не работают.

- Если все-таки Вы повысили уровень громкости плеера, пока он был подключен к разъему, перед подключением к нему наушников обязательно убавьте громкость.

- На iPod  5-го поколения и iPod nano во время воспроизведения сенсорное колесо управления отключается. Для запуска и останова воспроизведения используйте кнопку iPod на транспорте ND-S1 ,  а для управления другими функциями плеера – пульт дистанционного управления.

Стр. 12

Синхронизация iPod с компьютером

Музыку и видео из музыкальной библиотеки iTunes на Вашем компьютере можно легко загружать в iPod при помощи синхронизации (передача видео доступна только для моделей плееров, поддерживающих видео).

- Прилагаемым USB кабелем подсоедините порт USB транспорта к аналогичному порту компьютера.

- Нажмите кнопку SYNC/UNSYNC.

Загорится красный индикатор, на комьпютере откроется библиотека iTunes, и начнется синхронизация.

Кнопка SYNC/UNSYNC

Примечание: Если в настройках iTunes не выбрана опция автоматической синхронизации «Automatically sync when this iPod is connected», при подключении библиотека не будет открываться автоматически, поэтому программу будет нужно открывать вручную.

Примечание:

Если Вы хотите отменить синхронизацию, проделайте нижеописанные шаги. В противном случае могут быть утеряны данные, либо возникнут неполадки в работе устройств.

- В программе iTunes кликните на кнопку Eject, чтобы открыть плеер iPod.

- Нажмите и удерживайте кнопку SYNC/UNSYNC не менее 2 секунд.

Через несколько секунд загорится индикатор SYNC/UNSYNC, означающий отмену синхронизации.

Функция Restore в iTunes

Если программа iTunes обнаруживает на подключенном плеере поврежденные данные, она попробует их восстановить. По окончании восстановления функция синхронизации транспорта может отключиться автоматически. В таком случае для синхронизации еще раз нажмите кнопку SYNC/UNSYNC.

Поддерживаются следующие операционные системы: Windows XP, Windows Vista.

* iTunes – торговая марка Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.

* Windows и Windows Vista являются или зарегистрированными торговыми марками, или торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Стр. 13

Воспроизведение музыки с компьютера через транспорт ND-S1

Подсоединив транспорт к USB Порту компьютера, музыку, хранящуюся на компьютере, можно воспроизводить через музыкальную систему Onkyo.

- При помощи прилагаемого кабеля USB подсоедините USB порт транспорта к аналогичному разъему компьютера.

- Для переключения на компьютер нажмите кнопку РС транспорта или кнопку iPod/PC на прилагающемся пульте ДУ. Индикатор РС загорится зеленым.

- Начните воспроизведение музыки на компьютере.

Громкость регулируется на усилителе или ресивере.

Примечание:

Если транспорт не распознается как USB аудио устройство даже после перезагрузки компьютера, откройте меню «Звук и аудиоустройства» на панели управления и выберите «USB Audio DAC» воспроизводящим компонентом по умолчанию. Более подробную информацию см. в разделе «Звук» помощника Windows.

Стр. 14

Выявление и устранение неисправностей

Отсутствует звук или изображение

- Проверьте подключение плеера.

- Если отсутствует изображение, убедитесь, что Ваша модель iPod поддерживает воспроизведение видео.

- Убедитесь, что на плеере началось воспроизведение.

- Проверьте, включен ли усилитель или ресивер, а вход, к которому подключен транспорт, выбран на селекторе входов. Также проверьте уровень громкости.

- Проверьте, надежно ли выполнены все подсоединения.

- Проверьте, подсоединен ли транспорт к соответствующим разъемам на усилителе или ресивере. Если отсутствует изображение, проверьте подсоединения видео. Не подсоединяйте транспорт ни к каким разъемам на усилителе или ресивере, помеченным OUT.

- Убедитесь, что сетевой адаптер транспорта подключен к исправной сетевой розетке с соответствующим напряжением.

- Попробуйте перезагрузить плеер.

- Если Вы отключили, а потом снова подключили плеер, он может временно не распознаваться. В таком случае нажмите и удерживайте кнопку iPod на транспорте не менее 2 секунд. Транспорт перезагрузится. Если плеер по-прежнему не распознается, отключите кабель  USB и сетевой адаптер, и снова подключите.

Не работает пульт ДУ

- Проверьте, надежно ли установлен плеер на док-разъем. Если плеер в чехле, соединение может не состояться, поэтому перед установкой плеера на транспорт обязательно снимайте чехол.

- Функции управления iPod не работают, пока на дисплее отображается логотип Apple.

- Если Ваш пульт ДУ оснащен кнопками Remote Mode, проверьте, выбран ли нужный режим для управления плеером.

- Если Вы используете пульт ДУ, поставлявшийся с усилителем или ресивером, при управлении плеером направляйте  пульт на усилитель или ресивер.

- Для некоторых компонентов требуется подсоединение кабелем RI. Но это касается не всех компонентов. Если Вы по ошибке подсоединили этот кабель, дистанционное управление может не работать. Более подробную информацию см. на стр. 8.

- Попробуйте перезагрузить плеер.

Другое

- Перед тем как использовать другие компоненты, подключенные к усилителю или ресиверу, остановите воспроизведение на плеере. Если этого не сделать, функция Direct Change может по ошибке выбрать iPod входным источником в момент между звуковыми дорожками.

- В зависимости от настройки подсветки дисплея на плеере, во время использования дисплей может отключаться. Если это затрудняет работу, смените настройку подсветки плеера.

- При воспроизведении музыки на плеере не используйте интерфейс Cover Flow, т.к. это может остановить воспроизведение и вызвать шумовые помехи.

Стр. 15

Технические характеристики

Электропитание		100-240 В переменного тока от адаптера (5В/1А)

Потребление электроэнергии			3.5 Вт

Потребление при подключении по USB	250 мА

Потребление в режиме ожидания		менее 0.4 Вт

Габариты (ширина, высота, глубина), мм	205 х 35 х 175

Вес							5.3 кг

Разъемы						оптический цифровой аудио выход,

Коаксиальный цифровой аудио выход,

Композитный видео выход,

USB порт,

Шина RI

Требования к компьютеру

- Windows XP (SP2 или более поздняя версия) или Windows Vista

- Процессор 1ГГц или мощнее

- Минимум 512МБ памяти

- 200МБ свободного места на жестком диске для инсталляции iTunes (дополнительное свободное место для хранения музыки и видео)

- Графический адаптер для чтения DirectX 9.0

- Минимум 32Мб видео памяти

- Разрешение монитора 1024 х 768 и выше

- Подключение к интернету

Технические характеристики и дизайн могут изменяться без предварительного уведомления.

# Text boxes

##### АЯ 46