УСТРОЙСТВО РАДИОПРИЕМНОЕ

ONKYO

PR-SC5508

# (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Вы приобрели устройство радиоприемное производства компании "Тоттори Онкио Корпорейшн", Япония ("Tottori Onkyo Corporation", Japan). Модель PR-SC5508 является AV-контроллером (декодер/предусилитель/тюнер) и предназначены для декодирования и усиления аудио сигналов, коммутации видеосигналов и приема радиопередач в домашних аудио/видео системах. Эти изделия широко известны в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Их качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжаются в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

###### Информация о Российской сертификации

| № сертификата соответствия | Орган по сертифи-кации | Нормативные документы | Наименование сертифицированной продукции | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POCC JP.АЯ46.B14104 | OC "РосТест-Москва" | ГОСТ P МЭК 60065-2005, ГОСТ 5651-89, ГОСТ 51515-99, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6, 7) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (разд. 5, 6) | Устройства радиоприемные | 20. 08.2010 – 19.08.2013 |

###### Основные технические характеристики

Cм. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

Тоттори Онкио Корпорейшн

243 Сююки, Кураёси-си, Тоттори 682, Япония

Tottory Onkyo Corporation

243 Shuuki, Kurayoshi-shi, Tottori 682, Japan

Onkyo

# AV-контроллер PR-SC5508

# Руководство по эксплуатации

Содержание (краткое)

| Введение | 2 |
| --- | --- |
| Подсоединение | 13 |
| Включение и основные операции | 25 |
| Дополнительные настройки | 43 |
| Управление iPod и другими компонентами | 81 |
| Прочее | 94 |

Благодарим вас за приобретение аудио/видео контроллера Onkyo. Пожалуйста, прочитайте это руководство до конца перед выполнением соединений и включением прибора в сеть.

Следование всем инструкциям данного руководства позволит вам получить оптимальное качество и удовольствие от прослушивания вашего нового аудио/видео контроллера.

Пожалуйста, сохраните это руководство для обращения в будущем.

страница 2

Предостережение:

Для уменьшения риска возгорания или удара электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

Предупреждение:

Для уменьшения опасности удара электрическим током, не снимайте крышку корпуса (или заднюю панель). Внутри прибора нет деталей, обслуживаемых пользователем. Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированным специалистам.

Изображение молнии в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии внутри корпуса изделия неизолированного «опасного напряжения», величина которого может создавать опасность поражения человека электрическим током.

Изображение восклицательного знака в равностороннем треугольнике  предназначено для предупреждения пользователя о присутствии важных инструкций по управлению и уходу (обслуживанию) в документации, поставляемой с данным устройством.

## Важные наставления по безопасности

- Прочитайте эти инструкции.

- Сохраните эти инструкции.

- Обратите внимание на все предостережения.

- Следуйте всем наставлениям.

- Не используйте данный прибор вблизи воды.

- Очищайте только сухой тряпкой.

- Не загораживайте никакие вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствие с инструкциями производителя.

- Не устанавливайте рядом с источниками тепла, такими как нагреватели, калориферы, печи и другие устройства (включая усилители), выделяющие тепло.

- Не пренебрегайте полярностью или заземляющим контактом сетевого штекера, предназначенными для безопасности. Поляризованный штекер имеет два ножевых контакта разной ширины. Штекер с заземляющим контактом имеет два ножевых контакта и третий штырь заземления. Широкий контакт или третий штырь сделаны для обеспечения вашей безопасности. Если они не подходят к вашей стенной розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

- Предохраняйте сетевой кабель от перемещения или неполного зажима в штекерах, розетках или точках входа в устройство.

- Используйте только принадлежности, рекомендованные изготовителем.

- Используйте только тележки, подставки, штативы, кронштейны или полки, рекомендованные производителем, или проданные вместе с прибором. При использовании тележки, передвигайте ее осторожно с установленным аппаратом, чтобы избежать повреждения от опрокидывания. (рисунок справа)

- Отключайте прибор от сети во время грозы или когда он не используется длительные периоды времени.

- Доверяйте все обслуживание квалифицированному персоналу. Обслуживание является необходимым, когда устройство повреждено любым способом, поврежден сетевой кабель или штекер, внутрь аппарата была пролита жидкость или упал предмет, прибор подвергся воздействию дождя или влаги, не функционирует нормально либо его уронили.

- Повреждение, требующее обслуживания

Отключите прибор от сетевой розетки и обратитесь к квалифицированному ремонтному персоналу при следующих условиях:

А. Когда поврежден сетевой кабель или штекер,

В. Если внутрь аппарата была пролита жидкость или упал предмет,

С. Если прибор подвергся воздействию дождя или влаги,

D. Если аппарат работает не нормально при эксплуатировании согласно инструкциям. Регулируйте только те органы управления, которые описаны в инструкции по эксплуатации, поскольку неправильная регулировка других органов управления может привести к повреждению и потребовать дополнительной работы квалифицированного техника, чтобы восстановить нормальное функционирование прибора,

Е. Если аппарат уронили и повредили каким-либо способом, и

F. Когда прибор демонстрирует значительное отклонение от параметров, которое свидетельствует о необходимости в обслуживании.

- Проникновение предмета и жидкости

Никогда не проталкивайте предметы любого вида внутрь аппарата через отверстия, т.к. они могут коснуться точек с опасным напряжением или замкнуть накоротко детали, что может привести к возгоранию или удару электрическим током.

Устройство не следует подвергать воздействию капель или брызг, и предметы, наполненные жидкостью, например вазы, не следует устанавливать на прибор.

Не ставьте свечи или другие горящие предметы на крышку прибора.

- Батареи

При утилизации батарей всегда учитывайте экологические аспекты и следуйте местным правилам.

- Если вы размещаете аппарат внутри встраиваемой конструкции, - книжной полки или шкафа, обеспечьте адекватную вентиляцию. Оставляйте свободное пространство 20 см сверху и с боков прибора и 10 см сзади него. Задний край полки или крышки над прибором должен располагаться на расстоянии 10 см от задней панели или стены, создавая зазор вроде дымохода для отвода теплого воздуха.

страница 3

## Меры предосторожности

- Права на копирование записи - За исключением использования только в личных целях, запись материала, защищенного авторским правом, является незаконной без разрешения держателя прав.

- Сетевой предохранитель - Сетевой предохранитель, установленный внутри прибора, не предназначен для обслуживания пользователем. Если вы не можете включить проигрыватель, обратитесь к вашему дилеру Onkyo.

- Уход - Иногда вам следует вытирать пыль со всего прибора при помощи мягкой тряпки. Для неподатливых загрязнений, используйте мягкую тряпку, смоченную в слабом растворе моющего средства и воды. Сразу после этого вытирайте насухо проигрыватель чистой тряпкой. Не применяйте абразивные тряпки, растворители, спирт или другие химические растворители, т.к. они могут повредить отделку или удалить надписи на панели проигрывателя.

- Питание

Предупреждение

Перед первым включением прибора внимательно прочитайте следующий раздел.

Напряжение в сети переменного тока отличается в разных странах. Убедитесь, что напряжение в вашем регионе соответствует требованиям, напечатанным на задней панели проигрывателя (т.е. 230 В, 50 Гц или 120 В, 60 Гц).

Вилка сетевого кабеля используется для отключения данного устройства от источника переменного тока. Убедитесь, что к вилке обеспечен постоянный, удобный доступ.

Установка переключателя STANDBY/ON в положение STANDBY не полностью отключает этот прибор. Если намереваетесь не использовать данный прибор длительное время, отключите сетевой шнур от розетки переменного тока.

5. Предотвращение  потери слуха

Излишнее звуковое давление от ушных и головных телефонов может привести к потере слуха.

6. Предупреждение о воздействие тепла на батареи

Батареи (батарейный блок или установленные батареи) не должны подвергаться воздействию излишнего тепла, такого как солнечный свет, огонь и т.п.

7. Никогда не трогайте данный прибор мокрыми руками - Никогда не берите данный прибор или его сетевой кабель, пока ваши руки являются мокрыми или потными. Если вода или любая другая жидкость попадет внутрь прибора, следует доставить его на проверку вашему дилеру Onkyo.

- Замечание о транспортировке

- Если вам требуется транспортировать данный прибор, используйте оригинальную упаковку, в которой вы его приобрели.

- Не оставляйте резиновые или пластмассовые предметы на крышке прибора длительное время, т.к. они могут оставить следы на корпусе.

- Верхняя крышка и задняя панель прибора могут стать теплыми после продолжительно использования. Это нормально.

- Если вы не используете данный прибор длительное время, возможно, он не заработает должным образом при следующем включении, поэтому время от времени используйте прибор.

### Модели для США

Информация FCC (Федеральной комиссии по связи) для пользователя.

Предостережение:

Модификации или изменения прибора пользователем, не одобренные в письменной форме органом, уполномоченным на согласование, могут аннулировать право пользователя на эксплуатацию данного оборудования.

Примечание:

Данное оборудование было испытано и признано соответствующим ограничениям для цифрового прибора класса В, согласно Части 15 положений FCC.

Эти ограничения разработаны для обеспечения необходимой защиты от вредных воздействий в месте размещения пользователем. Это оборудование генерирует, использует и может излучать энергию на радиочастоте и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может обусловливать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что данная интерференция проявится в каждом конкретном случае.

Если данное оборудование все-таки обусловливает вредную интерференцию с радиосвязью или приемом телевизионных программ, которая может быть определена путем включения и выключения данного оборудования, пользователь уполномочен попытаться исправить данную интерференцию при помощи одной или нескольких регулировок, описанных ниже:

- Переориентировать или установить в другое место приемную антенну.

- Увеличить расстояние между данным оборудованием и приемником.

- Подключить данное оборудование к другой сетевой розетке.

- Обратиться за помощью к дилеру или опытному радио/телевизионному технику.

### Модели для Канады

Примечание: Данное цифровое устройство класса В соответствует Канадскому стандарту ICES-003.

Для моделей, снабженных сетевым кабелем с поляризованной вилкой:

Предостережение: для предотвращения удара электрическим током, совместите широкий ножевой контакт вилки  с широкой прорезью в розетке и полностью вставьте вилку.

(тот же текст на французском языке)

страница 4

### Модель для Великобритании

Замена и монтаж вилки на сетевом шнуре данного прибора должна быть выполнена только квалифицированным обслуживающим персоналом.

Важно

Провода в сетевом шнуре имеют цветовую маркировку в соответствие со следующим кодом:

Желто-зеленый: земля

Синий: нейтраль

Коричневый: фаза

Поскольку цвета проводов в сетевом кабеле этого прибора могут не соответствовать цветовой маркировке выводов вашей вилки, выполните следующее:

Провод, имеющий желто-зеленую изоляцию, должен быть соединен с выводом вилки маркированным буквой Е (земля) или знаком «(рисунок)», или обозначенным зеленым или желто-зеленым цветом.

Провод, имеющий синюю изоляцию, должен быть соединен с выводом вилки, маркированным буквой N (нейтраль), или обозначенным черным цветом.

Провод, имеющий коричневую изоляцию, должен быть соединен с выводом вилки, маркированным буквой L (фаза), или обозначенным красным цветом.

Важно

Предохранитель встроен в данную вилку. При необходимости замены предохранителя, пожалуйста, убедитесь, что предохранитель для замены имеет тот же паспортный ток и что он соответствует стандарту ASTA или BSI, вплоть до BSI1362. Проверьте отметку ASTA или BSI на корпусе предохранителя. Если вилка не подходит к розетке в вашем доме, отрежьте его и снарядите подходящую вилку и плавкий предохранитель.

### Модели для Европы

Декларация соответствия

Мы, Onkyo Europe Electronics GmbH Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, Germany, заявляем о собственной ответственности, что изделие Onkyo, описанное в данной Инструкции по эксплуатации, соответствует следующим техническим стандартам, таким как EN60065, EN55013, EN55020 и EN61000-3-2, -3-3.

Groebenzell, Germany

(подпись) K.Miyagi

Onkyo Europe Electronics GmbH

## Принадлежности, поставляемые в комплекте

Убедитесь, что у вас есть следующие принадлежности.

Комнатная антенна УКВ-FM (22)

Рамочная антенна АМ (22)

Сетевой шнур (22)

Микрофон для настройки акустических систем (30).

Пульт дистанционного управления (ДУ) и две батареи (АА/R6) (не поставляются с устройствами, продаваемыми в Китае).

* Буква в конце названия изделия, найденная в каталоге и на упаковке, обозначает цвет контроллера. Хотя цвет меняется, характеристики и эксплуатация одинаковы.

Использование пульта ДУ

### Установка батарей

Примечания:

- Если пульт ДУ работает не надежно, попробуйте заменить батареи.

- Не смешивайте новые и старые батареи или батареи различных типов.

- Если вы не намерены использовать пульт ДУ длительное время, извлеките все батареи, чтобы предотвратить повреждение от утечки или коррозии.

- Израсходованные батареи следует удалить как можно быстрее, чтобы предотвратить повреждение от утечки или коррозии.

Нацеливание пульта ДУ

Чтобы использовать пульт ДУ, направьте его на датчик дистанционного управления аудио/видео контроллера, как показано ниже.

(рисунок)

Передача

Датчик ИК-сигналов   AV-контроллер  Около 16 футов (5 метров)

Прием

Передатчик   AV-контроллер  Около 16 футов (5 метров)

Датчик входных ИК-сигналов

страница 5

Содержание

| Введение |  |
| --- | --- |
| Важные наставления по безопасности | 2 |
| Меры предосторожности | 3 |
| Поставляемые принадлежности | 4 |
| Использование пульта дистанционного управления | 4 |
| Основные характеристики | 6 |
| Передняя и задняя панель | 8 |
| Передняя панель | 8 |
| Дисплей | 9 |
| Задняя панель | 10 |
| Пульт дистанционного управления | 11 |
| Управление AV-контроллером | 11 |
| О домашних театрах | 12 |
| Использование домашнего театра | 12 |
| Подсоединения |  |
| Подсоединение AV-контроллера | 13 |
| Подсоединение ваших акустических систем | 13 |
| Об аудио/видео соединениях | 18 |
| Подсоединение компонентов, оборудованных HDMI | 19 |
| Подсоединение ваших компонентов | 20 |
| Подключение RI-компонентов Onkyo | 21 |
| Подсоединение антенны | 22 |
| Подсоединение сетевого шнура | 22 |
| Какие соединения мне следует использовать? | 23 |
| Включение и основные операции |  |
| Включение и выключение питания контроллера | 25 |
| Включение | 25 |
| Выключение | 25 |
| Основные операции | 26 |
| Выбор языка экранного меню настройки | 26 |
| Воспроизведение с подсоединенного компонента | 26 |
| Вывод на дисплей информации об источниках | 26 |
| Настройка яркости дисплея | 26 |
| Приглушение громкости контроллера | 27 |
| Использование таймера отключения (сна) | 27 |
| Смена отображения входов на дисплее | 28 |
| Использование наушников | 28 |
| Использование «Активностей» для запуска простых макрокоманд | 28 |
| Автоматическая коррекция акустики помещения и настройка акустических систем (Audyssey MultEQ XT32) | 29 |
| Прослушивание радио | 32 |
| Использование тюнера | 32 |
| Предварительная настройка на радиостанции АМ/FM | 33 |
| Использование RDS (для Европейских моделей) | 33 |
| Запись | 35 |
| Использование режимов прослушивания | 36 |
| Выбор режимов прослушивания | 36 |
| О режимах прослушивания | 37 |
| Расширенная настройка |  |
| Расширенная настройка | 43 |
| Экранные меню настройки | 43 |
| Общие процедуры в меню настройки | 43 |
| Назначение входов/выходов | 44 |
| Настройка акустических систем | 48 |
| Меню Audio Adjust | 51 |
| Настройка входных источников | 53 |
| Назначение режимов прослушивания для входных источников | 58 |
| Прочие настройки | 59 |
| Настройка аппаратной части | 60 |
| Настройка «замка» | 62 |
| Сетевые функции (NET/USB) | 65 |
| О сетевых режимах - NET | 65 |
| Подсоединение AV контроллера | 65 |
| Прослушивание Интернет- радио | 66 |
| Воспроизведение музыкальных файлов на сервере | 67 |
| Удаленное воспроизведение с медиа-сервера/персонального компьютера | 70 |
| Настройки сети | 71 |
| О режимах USB | 73 |
| Мультизонные функции | 75 |
| Подсоединение Зоны 2 | 75 |
| Подсоединение Зоны 3 | 76 |
| Настройка мультизонных режимов | 76 |
| Использование Зон 2/3 | 77 |
| Использование 12-В триггерных сигналов | 79 |
| Использование пульта ДУ в Зоне 2/3 и комплекты для мультирумного управления | 80 |
| Управление iPod и другими компонентами |  |
| Управление плеерами iPod | 81 |
| Подсоединение iPod прямо к USB порту | 81 |
| Подсоединение док-станции Onkyo | 82 |
| Использование док-станции Onkyo | 83 |
| Управление вашим iPod | 84 |
| Управление другими компонентами | 86 |
| Заранее запрограммированные коды пульта ДУ | 86 |
| Поиск кодов для пульта ДУ | 86 |
| Ввод кодов в пульт | 88 |
| Коды для компонентов Onkyo, подключенных по RI | 88 |
| Сброс установок для кнопок REMOTE MODE | 89 |
| Переустановка пульта ДУ | 89 |
| Управление другими компонентами | 89 |
| Настройка Активностей - Activities | 91 |
| Обучение командам | 92 |
| Использование обычных макросов | 93 |
| Прочее |  |
| Возможные неисправности | 94 |
| Технические характеристики | 100 |
| Об интерфейсе HDMI | 101 |
| Использование RIHD-совместимых телевизора, плеера или рекордера | 102 |
| Обновление прошивки ПО | 104 |
| Обновление прошивки ПО по сети | 104 |
| Обновление прошивки ПО через USB | 105 |
| Таблица разрешения видео | 107 |

Для переустановки AV-контроллера к его заводским настройкам по умолчанию, включите его и, удерживая в нажатом состоянии кнопку VCR/DVR, нажмите кнопку STANDBY/ON. (см. стр. 94).

страница 6

## Основные характеристики

Обработка

- Сертификация THX Ultra 2 Plus*1

- Масштабирование видео (до 1080p) для всех источников с HDMI входов с помощью процессора HQV-Reon-VX

- HDMI (версии 1.4a с Audio Return Channel, 3D) с поддержкой Deep Color, x.v. Color*2, Lip Sync, DTS-HD*3 Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD*4, Dolby Digital Plus, DSD и Multi-CH PCM

- Новый формат окружающего звука Dolby Pro Logic IIz*4 (с режимом верхних фронтальных каналов - “front-high”)

- Новый формат окружающего звука Audyssey Dynamic Surround Expansion™*5 с фронтальными широтными и верхними фронтальными каналами - front-wide/front-high

- 4 DSP режима для компьютерных игр: Rock/Sports/Action/RPG

- Не-масштабирующая конфигурация

- Память режимов прослушивания A-Form

- Режим Direct Mode

- Режим Pure Audio Mode

- Алгоритм Music Optimiser*6 для восстановления сжатых музыкальных файлов

- ЦАП 192 кГц/32 бит от Burr-Brown

- Мощный и высокоточный 32-разрядный DSP-процессор

- Технология подавления джиттера для более чистого звучания

- Декодирование Neural Surround*7

- Режим DSD Direct для Super Audio CD

Соединения

- Балансный XLR стерео вход

- Балансный XLR 9.2-канальный выход предусилителя с возможностью би-ампинга фронтальных каналов

- 8 HDMI*8 входов и 2 выхода

- Системное управление по RIHD (Remote Interactive Over HDMI)

- 7 цифровых входов (4 оптических, 3 коаксиальных)

- Коммутация компонентного видео (3 входа/ 1 выход)

- Универсальный порт для док-станций UP-A1 (для iPod*9/HD Radio*10 тюнерного модуля - для североамериканских моделей) / DAB+ тюнерного модуля - для европейских и азиатских моделей)

- Два независимых выхода предусилителя на сабвуфер

- Выходы предусилителя на Зону 2 и 3

- Прием интернет-радиостанций* (интернет-радио SIRIUS*11 vTuner/Last.fm/Pandora/Rhapsody*12 /Slacker/Mediafly/Napster)

*Доступность сервисов зависит от региона.

- Сетевое воспроизведение потоковых аудио файлов

- 2 USB порта* (спереди и сзади) для накопителей данных с USB интерфейсом и моделей iPod®/iPhone® (с выводом на экран обложек дисков.

* Только USB порт на передней панели совместим с iPod®/iPhone®.

•    Аналоговый RGB Video вход (D-sub 15) для компьютерных сигналов (PC)

Прочее

- (только модели для Северной Америки) 40 предварительно настроенных радиостанций SIRIUS*11 /AM/FM/

- (для Европы и Азии) 40 предварительных настроек AM/FM

- Система Dolby Volume *4 для поддержания оптимальной громкости

- Система коррекции акустики комнаты и калибровки колонок Audyssey MultiEQ XT32*5

- Система Audyssey Dynamic EQ™*5 для коррекции тонкомпенсации

- Система Audyssey Dynamic Volume *5 для поддержания оптимальной громкости и динамического диапазона

- Настройки частоты среза кроссовера (40/45/50/55/60/70/80/100/110/120/130/150/200 Гц)

- Синхронизация звука и изображения A/V Sync (до 250 мс)

- Функция автоотключения - Auto Power-down.

- Двунаправленный, запрограммированный RI-совместимый обучаемый пульт (с настройкой экранного меню) с 4 режимами Активности и светодиодной индикацией режимов

- Калибровка изображения по нормам ISF (Image Science Foundation)

- Схема векторного линейного формирования для всех каналов VLSC*13 (Vector Linear Shaping Circuitry)

страница 7

*1 THX Ultra 2 Plus

THX и логотип THX являются торговыми марками THX Ltd. THX может быть зарегистрирован на некоторых территориях. Все права зарезервированы.

*2  * x.v. Color - это торговая марка Sony Corporation

*3 “DTS-HD Master Audio”

Изготовлено по лицензии и по патентам США: U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и др. патентов США и всемирных патентов. DTS зарегистрированная торговая марка, а логотипы DTS, Symbol, DTS-HD Master Audio и DTS Surround Sensation - торговые марки DTS, Inc.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.

*4   Dolby TrueHD*3    Dolby Pro Logic IIz   Dolby Volume

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic”, “Surround EX” и символ двойного D являются торговыми марками Dolby Laboratories. Используется в соответствии в разрешением.

*5 Audyssey MultEQ XT32, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey Dynamic Volume   Audyssey DSX

Произведено по лицензии Audyssey Laboratories. Защищено патентами США  и другими иностранными патентами. Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic Surround Expansion™, Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ и Audyssey DSX являются торговыми марками Audyssey Laboratories.

*6  Music Optimizer™ является торговой маркой Onkyo Corporation.

*7 DTS Neural Surround является зарегистрированной торговой маркой, которой владеет Neural Audio Corporation. THX является торговой маркой THX Ltd., которая может быть зарегистрирован на некоторых территориях. Все права зарезервированы.

*8. HDMI

HDMI, логотип HDMI и High Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing, LLC.

*9.  Made for iPod, iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod touch, являются торговыми марками Apple Computer, Inc., зарегистрированной в США и других странах. iPad является торговой маркой Apple Computer.

«Made for iPod», «Made for iPhone» - означает, что электронные аксессуары сконструированы специально для подсоединения к iPod или iPhone, соответственно, и были сертифицированы разработчиком на соответствие стандартам качества Apple. Apple не несет ответствености за работу этих устройств или за их соответствие требованиям безопасности и стандартам.

*10 HD Radio Ready

HD Radio и логотип HD Radio Ready – это фирменная торговая марка iBiquity Digital Corp.

Для приема передач HD Radio вы должны установить тюнер Onkyo

UP-HT1 HD Radio (модуль продается отдельно).

*11   SIRIUS READY радио  (только для США)

SIRIUS, ХМ Satellite Radio Inc. "SIRIUS", SiriusConnect, логотип SIRIUS dog, названия каналов и логотипы являются торговыми марками SIRIUS Satellite Radio Inc. Доступно только на территории США (за исключением Аляски и Гавайских островов) и Канады.

*12. Rhapsody и логотип  Rhapsody являются зарегистрированными торговыми марками RealNetworks, Inc.

*13. VLSC VLSC™ - это торговая марка Onkyo Corporation.

THX Ultra2 Plus

Перед тем, как компонент домашнего театра может быть сертифицирован Ultra2 Plus, он должен пройти серию жестких испытаний на качество работы и эксплуатационные параметры. Только тогда устройство может быть оснащено логотипом THX Ultra2 Plus, который является вашей гарантией, что изделия для домашнего театра, купленные вами, будут превосходно работать долгие годы. Требования THX Ultra2 Plus определяют сотни параметров, включая параметры усилителя, предварительного усилителя и работу цифровых и аналоговых трактов. AV-контроллер ы THX Ultra2 Plus также оснащены специальными технологиями THX (например, режим THX), которые точно передают аудио дорожки кинофильма для воспроизведения в домашнем театре.

*”Xantech” является зарегистрированной торговой маркой Xantech Corporation.

*”Niles” является зарегистрированной торговой маркой Niles Audio Corporation.

* “DLNA ® , логотип  DLNA и DLNA CERTIFIED™ являются торговыми марками, сервисными марками или сертификационными марками Digital Living Network Alliance.”

* Re-Equalization и Re-EQ являются торговыми марками THX Ltd.

* Данное изделие содержит технологию, защищенную авторским правом, которая находится под защитой патентов США и других прав на интеллектуальную собственность Rovi Corporation. Обратный инженерный анализ и дизассемблирование запрещены.

* Windows и логотип Windows logo являются торговыми марками группы компаний Microsoft.

страница 8

### Передняя и задняя панель

### Передняя панель

(рисунок)

Реальная передняя панель имеет различные напечатанные на ней логотипы. Они не показаны на рисунке. Для получения подробной информацией, см. страницы, номера которых указаны в скобках.

(1) Кнопка STANDBY/ON (25)

(2) Индикатор STANDBY (25)

(3) Индикатор ZONE 2 (77)

(4) Индикатор ZONE 3 (77)

(5) Датчик дистанционного управления (4)

(6) Дисплей (9)

(7) Ручка громкости MASTER VOLUME и индикатор (26)

(8) Кнопка PURE AUDIO (36)

(9) Индикатор HDMI THRU (61)

(10) Кнопки селектора входов (DVD/BD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, AUX, TV/TAPE, TUNER, CD, PHONO, PORT, NET/USB) (26)

страница 9

### Передняя и задняя панель - продолжение

(11) Гнездо для наушников PHONES (28)

(12) Кнопки ZONE 2, ZONE 3 и OFF (77)

(13) Кнопки TONE (62, 78)

(14) Кнопка LEVEL (78)

(15). Кнопка MONITOR OUT (44)

(16) Кнопки LISTENING MODE (MOVIE/TV, MUSIC, GAME и  THX) (36)

(17) Кнопка DIMMER (26) (для североамериканских моделей)

(18) Кнопка MEMORY (33)

(19) Кнопка TUNING MODE (32)

(20) Кнопки TUNING/PRESET (32 – 34)  Arrow и ENTER

(21) Кнопка SETUP (43)

(22) Кнопка RETURN

(23) Гнездо SETUP MIC (30)

(24) USB Port (73, 81)

(25) Разъемы AUX INPUT (HDMI, VIDEO, AUDIO L/R и DIGITAL) (19, 20)

(26) Кнопки Up ►  и Down  ◄ (62, 78)

(27) Кнопка DISPLAY (26)

(28) Выключатель POWER (43) (для европейских и азиатских моделей)

(29) Кнопка RT/PTY/TP (для европейских и азиатских моделей) (33)

##### Дисплей

(рисунок)

Для получения подробной информацией, см. страницы, номера которых указаны в скобках.

[1] Индикаторы акустическая система/канал

[2] Индикаторы режимов прослушивания и форматов (36, 63)

[3] Индикатор сети NETWORK (66, 67, 71)

[4] Индикаторы настройки

RDS (только Европейская модель) (33)

Индикатор AUTO (32).

Индикатор TUNED (32).

Индикатор FM STEREO (32)

[5] Индикатор SLEEP (27)

[6] Индикатор Bi AMP (48)

[7] Индикатор наушников (28)

[8] Индикатор Audissey (29, 50)

[9] Область отображения сообщений

[10] Индикатор USB (73, 81)

[11] Индикатор уровня громкости Volume (26)

[12] Индикатор MUTING (27)

[13] Индикаторы аудио входов (Указывают тип аудио входа, выбранного в качестве входного источника: HDMI, ANALOG или DIGITAL).

страница 10

### Задняя панель

(1) Разъем UNIVERSAL PORT – Универсальный порт

(2) Разъемы IR IN (A/B) и OUT

(3) Разъемы DIGITAL IN COAXIAL и OPTICAL

(4)  Разъем USB Port

(5) ETHERNET порт

(6) Разъем дистанционного управления RI

(7) Разъем RS232 Этот порт предназначен для подсоединения контроллера к внешним управляющим устройствам.

(8) Разъемы HDMI IN и HDMI OUT MAIN и HDMI OUT SUB

(9) Разъемы MONITOR OUT V и S

(10) Разъемы COMPONENT VIDEO IN и MONITOR OUT

(11) Разъем COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT

(12) Разъем ZONE 2 OUT V

(13) Разъем PC IN

(14) Разъемы FM Антенны и АМ Антенны

(15) Разъем питания AC INLET

(16) Винт GND заземления.

(17) Разъемы BALANCE L/R INPUT

(18) Разъемы 12V TRIGGER OUT (A/B/C)

(19) Разъемы сигналов аналоговых аудио входов для композитного и S-Video сигналов (BD / DVD IN,  VCR/DVR IN и OUT, CBL/SAT IN,  GAME IN, PC IN, TAPE IN/OUT,  TV /CD IN, PHONO IN)

(20) Вход MULTI CH (FRONT L/R, CENTER, SURR L/R, SURR BACK L/R, SUBWOOFER)

(21) Выходы PRE OUT (FRONT L/R, CENTER, SURR L/R и SURR BACK L/R, FRONT HIGH/WIDE L/R, SW1, SW2, ZONE 2 L/R/SUBWOOFER и ZONE 3 L/R/SUBWOOFER)

(22) Антенна SIRIUS (только для Северной Америки)

(23) Выходы PRE OUT (FRONT L/R, CENTER, SURR L/R, SURR BACK L/R,  FRONT HIGH/WIDE L/R, SUBWOOFER 1/ SUBWOOFER 2)

См. информацию о подключении AV–контроллера на стр. 13 – 24.

страница 11

## Пульт дистанционного управления

### Управление AV-контроллером

Для управления AV-контроллером нажмите кнопку [RECEIVER] чтобы выбрать режим Receiver.

Вы можете также использовать пульт ДУ для управления Onkyo DVD/BD-плеером, CD-плеером и другими компонентами.

За более подробной информацией по вводу кодов пульта обращайтесь на стр. 88.

Для получения подробной информации, см. страницы, номера которых приведены в скобках.

(1) Кнопка STANDBY (25)

(2) Кнопка ON (25)

(3) Кнопки ACTIVITIES (ALL OFF, MY MOVIE, MY TV and MY MUSIC) (28, 93).

Кнопки REMOTE MODE/INPUT SELECTOR (BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TAPE, TUNER, TV/CD, PHONO, PORT и NET/USB) (26)

(5) Кнопки стрелок (/(/(/( и ENTER

(6) Кнопка SETUP (43)

(7) Кнопки LISTENING MODE (MOVIE/TV, MUSIC, GAME и  THX) (36)

(8) Кнопка DIMMER (26)

(9) Кнопка DISPLAY (26)

(10) Кнопка MUTING (27)

(11) Кнопка VOL (/( (26)

(12) Кнопка RETURN

(13) Кнопка HOME (27)

(14) Кнопка SLEEP (27)

Управление тюнером

Для управления тюнером AV-контроллера, нажмите на пульте ДУ кнопку [TUNER] или [RECEIVER].

Вы можете выбрать диапазон AM или FM, нажимая несколько раз на кнопку [TUNER]

(1) Кнопки стрелок (/((32)

(2) Кнопка D.TUN (32) (Только в режиме пульта TUNER)

(3) Кнопка CH +/- (33)

(5) Цифровые кнопки (32)

*1 Когда вы хотите изменить режим работы пульта, не меняя текущий источник сигнала, нажмите на кнопку [MODE] и в течение около 8 секунд нажмите на кнопку REMOTE MODE. Затем, с помощью пульта AV контроллера вы сможете управлять компонентом, соответствующим нажатой кнопке.

*2 Кнопка SP LAYOUT в этой модели не используется.

*3 Эти кнопки можно использовать, когда устройство не находится в режиме Receiver, и когда выбран режим REMOTE MODE иной, кроме режима контроллера. (При нажатии кнопки HOME происходит обратное переключение в режим Receiver)

*4 Кнопка VIDEO вызывает раздел Video в меню Home (27).

страница 12

## О домашних театрах

### Использование домашнего театра

Благодаря великолепным функциональным возможностям аудио/видео контроллера, вы можете наслаждаться окружающим звуком с реальным ощущением движения в вашей собственной комнате – почти как в кинотеатре или концертном зале. Вы можете получать удовольствие от дисков DVD, оснащенных DTS и Dolby Digital. Имея аналоговый или цифровой телевизор, вы можете наслаждаться Dolby Pro Logic IIx, DTS Neo:6, и режимами прослушивания с цифровой обработкой сигналов (DSP) компании Onkyo. Вы также можете получать удовольствие от THX Surround EX (рекомендуются акустические системы, сертифицированные THX).

(рисунок)

(1)(2) Фронтальные левая и правая АС

Эти колонки выдают полный звук. Их роль в домашнем театре – обеспечить надежный "якорь" для звукового образа. АС должны быть помещены на одинаковом расстоянии от ТВ, обращены к сидящему слушателю, а их динамики расположены на высоте его ушей. Поверните АС чуть-чуть в сторону центральной оси, чтобы они образовали треугольник с вершиной на месте слушателя.

(3)Центральная АС

Помогает фронтальным левой и правой АС передавать движение источника звука и обеспечивать полноценный звуковой образ. В фильмах воспроизводит главным образом диалоги. Расположите ее поблизости от ТВ (лучше сверху), так, чтобы динамики были на уровне ушей или на том же уровне, что динамики левой и правой АС.

##### (4)(5)Боковые тыловые левая и правая АС

##### Используются для точного позиционирования источника звука и создают реалистичное отображение звуковой среды. Располагаются точно сбоку или чуть позади слушателя, на 60-100 см выше уровня ушей. В идеале должны быть на одинаковом расстоянии от слушателя.

(6)Сабвуфер(ы)

Сабвуфер воспроизводит сигнал канала низкочастотных эффектов (LFE). Громкость и качество воспроизведения баса зависят от местоположения сабвуфера, геометрической формы комнаты и расположения в ней слушателя. Обычно хороший бас получается, когда сабвуфер размещен в переднем углу или на расстоянии 1/3 ширины комнаты от угла (cм. рисунок в оригинале).

Совет: Чтобы найти в комнате наилучшее место для сабвуфера, запустите воспроизведение фильма или музыки со значительной басовой составляющей. Пробуя различные местоположения сабвуфера, добейтесь наилучшего звучания баса на месте слушателя.

##### (7)(8)Тыловые задние левая и правая АС

##### Эти АС необходимы в режимах Dolby Digital EX, DTS-ES Discrete и Matrix, THX Surround EX.

##### Еще более повышают реализм звуковой среды и улучшают локализацию звука за спиной слушателя. Располагаются позади слушателя на 60-100 см выше уровня ушей. Убедитесь, что слушатель находится в пределах зоны излучения АС.

(9)(10) Фронтальные верхние левая и правая АС (Front high left and right)

Эти АС необходимы для получения впечатления от верхних каналов формата Dolby PLIIz и Audyssey DSX™. Они существенно расширяют пространственное восприятие.

Размещайте их, по крайней мере, на 100 см (3.3 feet) выше фронтальных левой и правой АС (и настолько высоко, насколько это возможно). Допустимо также расположение слева и справа под углом немного шире, чем фронтальные левая и правая АС. В идеале они должны быть размещены прямо над фронтальными левой и правой колонками.

(11)(12) Фронтальные широтные (боковые) левая и правая АС (Front wide left and right )

Эти АС необходимы для получения впечатления от широтных каналов формата Audyssey Dynamic Surround Expansion™, и др. Они существенно расширяют пространственное восприятие. Размещайте их шире, чем фронтальные левая и правая АС. Допустимо также расположение слева и справа под углом немного шире, чем фронтальные левая и правая АС.

Смотрите также материалы сайта http://www.audyssey.com/technology/dsx.html по оптимальному расположению акустических систем для Audyssey DSX.

страница 13

Подсоединение AV-контроллера

Подсоединение ваших акустических систем

Этот AV-контроллер разработан для использования вместе с отдельным многоканальным усилителем мощности. Вы должны соединить выходы PRE OUT AV-контроллера со входами усилителя, а колонки подключить к выходным клеммам усилителя. Настройки колонок, такие как частоты кроссовера и расстояния до АС устанавливаются в меню AV-контроллера.

(рисунок)

#### Конфигурация акустических систем

Для воспроизведения 9.2-канального окружающего звука, вам потребуется девять акустических систем и два активных сабвуфера.

Нижеследующая таблица показывает, какие каналы вы должны использовать в зависимости от наличия разного числа акустических систем.

страница 19

| Количество АС | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фронтальные АС | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Центральная АС |  | ( |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Боковые АС |  |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Задняя тыловая АС*1 |  |  |  |  | ( |  |  |  | ( | ( |  |  |  |
| Задние тыловые АС |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  | ( | ( |  |
| Фронтальные верхние АС |  |  |  |  |  |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |
| Фронтальные боковые (широтные) АС*2 |  |  |  |  |  |  |  | ( |  | ( |  | ( | ( |

*1 Если вы используете только одну заднюю акустическую системау аудио окружения, подключите ее к клеммам SURR BACK L.

*2 Если вы используете одновременно фронтальные верхние АС и фронтальные боковые (широтные) АС, вам необходимо установить “Front High + Front Wide” настройки в положение “Yes” (см. стр. 48)..

Вне зависимости от того, сколько акустических систем вы используете, рекомендуется пара активных сабвуферов для действительно мощного и основательного баса.

Для получения наилучшего окружающего звука от вашей системы, вам понадобится выполнить настройки акустических систем. Вы можете сделать это автоматически (см. стр. 29), либо вручную (см. стр.48).

Подсоединение усилителя мощности с RCA входами

Вы можете подсоединить AV-контроллер к многоканальному усилителю мощности с RCA входами с помощью многоканального аудио кабеля с разъемами RCA или с помощью нескольких стерео аудио кабелей с разъемами RCA.

За более подробной информацией по подключению колонок обращайтесь к Инструкции на ваш многоканальный усилитель мощности.

страница 14

Примечания:

*1 Задавайте частоту кроссовера для канала, который вы вы хотите подать на выход, в разделе “Speaker Configuration” (см. стр. 48).

*2 Если вы используете одновременно фронтальные верхние АС и фронтальные боковые (широтные) АС, вам необходимо установить “Front High + Front Wide” настройки в положение “Yes” (см. стр. 48).

Подсоединение усилителя мощности с XLR входами

Вы можете подсоединить AV-контроллер к многоканальному усилителю мощности с балансными XLR входами с помощью нескольких стерео аудио кабелей с разъемами XLR.

Распайка контактов на балансных разъемах PRE OUT XLR показана на рисунке ниже.

За более подробной информацией по подключению колонок обращайтесь к Инструкции на ваш многоканальный усилитель мощности.

Примечание:

*1 Задавайте частоту кроссовера для канала, который вы вы хотите подать на выход, в разделе “Speaker Configuration” (см. стр. 48).

*2 Если вы используете одновременно фронтальные верхние АС и фронтальные боковые (широтные) АС, вам необходимо установить “Front High + Front Wide” настройки в положение “Yes” (см. стр. 48).

страница 15

### Использование дипольных акустических систем

Вы можете применить дипольные акустические системы для боковых и задних акустических систем окружающего звука. Дипольные акустические системы выдают один и тот же звук в двух направлениях.

Дипольные акустические системы обычно имеют маркировку в виде стрелки, указывающую как они должны быть расположены. Левая и правая боковые дипольные акустические системы должны быть расположены так, чтобы их стрелки были направлены на телевизор/экран, тогда как задние левая и правая дипольные акустические системы должны быть ориентированы так, чтобы их стрелки были направлены друг на друга, как показано на рисунке ниже.

(рисунок)

Левый рисунок: cистема с дипольными боковыми и тыловыми АС

Правый рисунок: система с обычными (излучающими вперед) боковыми и тыловыми АС.

(1)(2)Фронтальные АС

(3)Центральная АС

(4)(5)Боковые АС

(6)Сабвуферы

(7)(8)Задние тыловые АС

(9)(10)Фронтальные верхние АС

(11)(12)Фронтальные боковые (широтные) АС

Подключение активных сабвуферов

При помощи подходящего кабеля, подсоедините выход аудио/видео контроллера SW1 PRE OUT, SW2 PRE OUT к входу на вашем активном сабвуфере, как показано. Если ваш сабвуфер пассивный, и вы используете внешний усилитель, подсоедините выход SW1 PRE OUT, SW2 PRE OUT к входу усилителя.

Вы можете подсоединить активный сабвуфер на любой из двух разъемов. Уровень громкости и расстояние можно установить индивидуально для каждого из выходов. Если вы используете только один сабвуфер, подсоедините его к выходу SW1PRE OUT.

(рисунок)

Вы можете также подсоединить активный сабвуфер к  балансному выходу AV контроллера SUBWOOFER 1 PRE OUT, или SUBWOOFER 2 PRE OUT используя балансный XLR кабель.

Вы можете подсоединить активный сабвуфер на любой из двух разъемов. Уровень громкости и расстояние можно установить индивидуально для каждого из выходов. Если вы используете только один сабвуфер, подсоедините его к выходу SUBWOOFER 1 PRE OUT.

страница 16

## Двухканальное подсоединение (Bi-amping – би-ампинг) фронтальных акустических систем

Выходы FRONT L/R и SURR BACK L/R могут быть использованы вместе с фронтальными и тыловыми АС, соответственно, или включены по двухканальной схеме, чтобы обеспечить разделение высокочастотного и низкочастотной секций акустических систем для пары фронтальных АС, которые поддерживают двухканальное подключение, улучшая качество басов и высоких частот.

- Когда используется би-ампинг, AV-контроллер может работать только с 7.2 АС в основной комнате.

- Для 2-канальной схемы, выходы FRONT L/R подсоединяются к низкочастотным клеммам фронтальных акустических систем, а выходы  SURR BACK L/R подсоединяются к высокочастотным клеммам фронтальных акустических систем.

- Когда вы завершили 2-канальные соединения, показанные ниже, и включили AV-контроллер , вы должны установить настройку Speaker Type (Front) в положение «Bi-amp» для включения 2-канальной схемы (стр.48).

Важно:

- При выполнении 2-канальных соединений, убедитесь, что вы удалили перемычки, которые связывают клеммы высокочастотной (high) и низкочастотной (low) секций акустических систем.

- Двухканальная схема может быть использована только вместе с АС, которые поддерживают bi-amping. См. руководство на ваши АС.

За более подробной информацией по подключению колонок обращайтесь к Инструкции на ваш многоканальный усилитель мощности.

AV-контроллер                  Многоканальный усилитель мощности

страница 17

Подсоединение балансного аудио источника

Вы можете подсоединить балансный аудио источник на входные разъемы AV контроллера BALANCE L/R INPUT с помощью двух XLR аудио кабелей. Для использования балансного входа необходимо назначить его на входной селектор (стр. 47). Если вы подключаете моно истосник,  используйте разъем

BALANCE L INPUT и установите “Input Channel” в положение “Mono(L)” (стр. 47). Распайка балансных разъемов INPUT AV контроллера показана на  рисунке ниже.

Стерео аудио источник с балансным XLR выходом.

страница 18

Об AV соединениях

Получение изображения с AV компонентов

HDMI кабель: видео и аудио

Другие кабели: отдельно видео и отдельно аудио

- Перед выполнением каких-либо аудио/видео соединений, прочитайте руководства, сопровождающие ваши другие аудио/видео компоненты.

- Не подключайте сетевой шнур, пока не закончите и дважды не проверите все аудио и видео соединения.

- Для получения хорошего контакта полностью вставляйте штекеры в гнезда.

- Во избежание помех прокладывайте аудио и видео кабели подальше от шнуров питания и колоночных кабелей.

Надписи на рисунке: Правильно! Неправильно!

AV КАБЕЛИ И РАЗЪЕМЫ

Видеокабели

| Сигнал | Кабель | Разъем | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| видео и аудио | HDMI | (рисунок) | Эти соединения передают несжатые цифровые видеосигналы стандартного и высокого разрешения, и цифровые аудио сигналы, для наилучшего качества изображения и звука. |
| видео | Компонентный видеокабель | (рисунок) | При таком соединении, видеосигнал раскладывается на два цветоразностных сигнала и сигнал яркости (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) и передается через три кабеля, что обеспечивает наилучшее качество видео. (Некоторые производители телевизоров обозначают свои компонентные видео разъемы немного иначе.) |
| видео | Аналоговый RGB |  | Это обычный аналоговый интерфейс для соединения PC и дисплейного устройства (называемый также D-Sub или D-sub миниатюрный) |
| видео | S-Video |  | S-Video разделяет сигналы яркости и цветности и обеспечивает лучшее качество изображения, чем композитное соединение |
| видео | Композитный видеокабель | (рисунок) | Широко используется в телевизорах и видеомагнитофонах, а также в другом видео оборудовании. |

| аудио | Оптический цифровой кабель | (рисунок) | Предлагает наилучшее качество звука и позволяет вам наслаждаться Dolby Digital и DTS. Качество звучания оптического и коаксиального соединений одинаково. |
| --- | --- | --- | --- |
| аудио | Коаксиальный цифровой кабель | (рисунок) |  |
| аудио | Аналоговый аудио кабель (RCA) | (рисунок) | Это соединение передает аналоговый аудио сигнал. Является наиболее широко распространенным форматом соединения для аналогового звука и может быть обнаружено практически во всех аудио/видео компонентах. |
| аудио | Многоканальный аналоговый аудио кабель (RCA) |  | Это соединение передает многоканальный аналоговый аудио сигнал и обычно применяется для соединения DVD-плееров с 7.1-канальным аналоговым выходом. Вместо многоканального кабеля могут быть использованы несколько стандартных аналоговых аудио кабелей. |

* Для входного PCM сигнала допустимые частоты дискретизации составляют 32/44.1/48/88.2/96 кГц. В случае подсоединения по HDMI допустимы даже частоты 176.4/192 кГц.

страница 19

Примечания:

- Данный аудио/видео контроллер не поддерживает соединения SCART.

- Оптические цифровые разъемы контроллера оборудованы крышками в виде шторок, которые открываются, когда оптический разъем вставлен, и закрываются, когда он извлечен. Вставляйте разъемы до конца.

Предостережение: Для предотвращения повреждения шторки, держите оптический штекер прямо, когда вставляете и извлекаете.

Подсоединение компонентов при помощи HDMI

(рисунок)

Подсоедините ваши компоненты к соответствующим разъемам. Назначение разъемов по умолчанию приведено в Таблице ниже.

Назначение разъемов, отмеченных знаком «галочка» может быть изменено (см. стр. 45-46)

| Разъем | Сигнал | Компоненты | назначаемые |
| --- | --- | --- | --- |
| вход | HDMI IN 1 | Audio/Video | Blu-ray Disc/DVD плеер | • |
|  | HDMI IN 2 |  | VCR или DVD рекордер/Digital Video Recorder | • |
|  | HDMI IN 3 |  | Спутниковая, кабельная приставка и т.п. | • |
|  | HDMI IN 4 |  | Игровая консоль | • |
|  | HDMI IN 5 |  | Персональный компьютер | • |
|  | HDMI IN 6 |  | Другие компоненты | • |
|  | HDMI IN 7 |  | Другие компоненты | • |
|  | AUX INPUT HDMI |  | Видеокамера |  |
| Выход | HDMI OUT MAIN |  | TV |  |
|  | HDMI OUT SUB |  | Проектор и т.п. |  |
|  |  |  | проектор и т.п. |  |

За разъяснениями обращайтесь в разделы «Об интерфейсе HDMI» (см. стр.101) и «Использование RIHD-совместимых телевизоров, плееров и рекордеров» (см. стр.102).

Функция канала возврата аудио сигнала - Audio return channel (ARC)

Функция возврата аудио сигнала (ARC) позволяет HDMI-совместимоу  телевизору посылать аудио поток обратно на разъем HDMI OUT AV контроллера. Чтобы использовать эту функцию, вы должны выбрать селектор входов TV/CD.

• Чтобы использовать функцию ARC, выберите селектор TV/CD, при этом ваш телевизор должен поддерживать функцию ARC и настройка “HDMI Control (RIHD)” должна быть в положении “On”( см. стр. 61).

Совет

Для прослушивания звука, принимаемого на входы HDMI IN, через акустические системы вашего телевизора:

- Установите параметр TV Control в положение On (см. стр.61) для RIHD-совместимых  TV,

- Установите параметр Audio TV Out в положение On (см. стр.60), когда телевизор не совместим с RIHD или если TV Control установлен в положение Off.

- Установите настройку выхода HDMI вашего BD / DVD-проигрывателя в положение PCM (ИКМ).

- Для того, чтобы слушать звуковое сопровождение ТВ через контроллер, обращайтесь в раздел «Подсоединение ваших компонентов» (см. стр.20)

Примечания:

• При прослушивании HDMI компонента через AV контроллер, установите HDMI компонент так, чтобы его видео было видно на экране TV (а на TV, выберите вход для HDMI компонента, подсоединенного  к AV контроллеру). Если питание TV выключено или TV установлен на другой источник, звук может быть не слышен.

• Когда настройка “Audio TV Out” установлена в положение On (см. стр.60), чтобы прослушивать звук через акустические системы вашего телевизора, то если вы поворачиваете регулятор громкости контроллера, звук будет выведен также через акустические системы контроллера. Если "TV Control" установлен в положение "On" (см. стр.61), чтобы прослушивать звук через акустические системы вашего RIHD-совместимого телевизора, то если вы поворачиваете регулятор громкости контроллера, звук будет слышен только через акустические системы контроллера, а звук телевизора будет заглушен. Чтобы звук не выводился через АС контроллера, измените настройки контроллера, измените настройки вашего телевизора или понизьте громкость контроллера до нуля.

страница 20

Подсоединение ваших устройств

Передняя панель

Задняя панель

Подсоедините ваши компоненты к соответствующим разъемам. Назначение разъемов по умолчанию приведено в Таблице ниже.

Назначение разъемов, отмеченных знаком «галочка» может быть изменено (см. стр. 46, 47)

| No. | Разъем | Сигнал | Компоненты | назначаемый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | AUX INPUT | VIDEO | Композитный | Видеокамера и т.п. |  |
|  |  | AUDIO L/R | Аналоговый аудио |  |  |
|  |  | DIGITAL | Цифровой аудио |  |  |
| [2] | COMPONENT VIDEO | IN 1 (BD/DVD) | Компонентный видео | Blu-ray Disc/DVD плеер | • |
|  |  | IN 2 (CBL/SAT) |  | Спутниковая, кабельная приставка, и т.п. | • |
|  |  | IN 3 (GAME) |  | Игровая консоль | • |
|  |  | MONITOR OUT |  | TV, проектор и т.п.. |  |
| [3] | DIGITAL | COAXIAL | IN 1 (BD/DVD) | Цифровой аудио | Blu-ray Disc/DVD плеер | • |
|  |  |  | IN 2 (VCR/DVR) |  | VCR или DVD рекордер | • |
|  |  |  | IN 3 (CBL/SAT) |  | Спутниковая, кабельная приставка, и т.п. |  |
|  |  | OPTICAL | IN 1 (GAME) |  | Игровая консоль | • |
|  |  |  | IN 2 (TV/CD) |  | TV, CD плеер | • |
|  |  |  | IN 3*1 |  | Другие компоненты | • |
| [4] | MONITOR OUT | Композитный и S-Video | TV, проектор и т.п. |  |
|  | BD/DVD IN | Аналоговый аудио, композитный и S-Video | Blu-ray Disc/DVD плеер |  |
|  | VCR/DVR IN |  | VCR или DVD рекордер/DVR |  |
|  | CBL/SAT IN |  | Спутниковая, кабельная приставка, и т.п. |  |
|  | GAME IN |  | Игровая консоль |  |
|  | PC IN | Аналоговый аудио | Персональный компьютер |  |
|  | TV/CD IN |  | TV, CD плеер, кассетная дека, MD, CD-R, Виниловый проигрыватель * 2 |  |
|  | PHONO IN |  | Виниловый проигрыватель*2 |  |
| [5] | UNIVERSAL PORT | Аналоговый аудио / композитный | Universal port опционная док-станция (UP-A1 и т.п.) |  |
| [6] | PC IN*2 | Аналоговый RGB | Персональный компьютер |  |
| [7] | Многоканальный вход*3 | Аналоговый аудио | DVD плеер, DVD-Audio или Super Audio CD- плеер, или MPEG декодер | • |

страница 21

Примечания:

*1  Подсоедините на разъем TV/CD IN виниловую вертушку с головкой звукоснимателя типа (MM) имеющую встроенный фонокорректор или же на вход PHONO IN при отключенном . фонокорректоре.  Если ваш виниловый проигрыватель (MM) не оснащен встроенным фонокорректором, подсоедините его на разъем PHONO IN. Если ваш виниловый проигрыватель с головкой звукоснимателя типа (MC), вам потребуется докупить коммерчески доступный усилитель для MC головок или же MC трансфоматор, а также  фоно-предусилитель. Обращайтесь к инструкции на ваш виниловый проигрыватель за более подробными разъяснениями.

*2 Если вы подсоединили персональный компьютер на вход PC IN и выбрали PC на входном селекторе, видео с персонального компьютера будет выдано на выход HDMI OUT. Однако, т.к. контроллер выбирает видео входы в следующем порядке приоритетов: HDMI > component > analog RGB, то если вы назначили вход HDMI IN на входной селектор PC, AV контроллер будет выдавать сигналы, поступившие на вход HDMI IN, как более приоритетные, чем сигналы со входа PC IN.

*3 Прежде чем использовать многоканальный аналоговый вход, необходимо назначить его на входной селектор. См. раздел «Аналоговый аудио вход» (стр. 47). Для того, чтобы выбрать многоканальный аналоговый вход, см. раздел «Селектор аудио» (стр. 64). Для настройки чувствительности сабвуфера по многоканальному аналоговому входу, см. раздел «Чувствительность сабвуфера» стр. 47.

• AV контроллер может выдавать аудио и видео сигналы с разъемов AUX INPUT разъем VCR/DVR OUT.

• При подсоединении [4], вы можете прослушивать и записывать аудио с внешних компонентов, когда находитесь в Зоне 2/3. Вы сможете прослушивать и записывать аудио с внешних компонентов в главной комнате; вы сможете также прослушивать аудио в Зоне 2/3.

• При подсоединении [3], вы сможете прослушивать звуковые дорожки в форматах Dolby Digital and DTS. (Чтобы прослушивать и записывать аудио в Зоне 2/3, используйте подсоединение [3] и [4]).

■ Как записывать видео

С помощью соединений, описанных выше, вы не сможете вести запись видео через AV контроллер. Чтобы сделать соединение для записи видео, см. стр. 35.

#### Подсоединение компонентов Onkyo, оборудованных шиной RI

Шаг 1: Удостоверьтесь, что имеется аналоговое аудио соединение кабелем (RCA) между контроллером/усилителем и каждым компонентом Onkyo (соединение [4] в примерах подключения на стр. 20).

Шаг 2: Подсоедините кабель шины RI (см. рис. внизу).

Шаг 3: Если вы используете док-станцию RI Dock или кассетную деку, измените режим отображения входа (см. стр. 28)

С помощью RI (Remote Interactive), можно использовать следующие системные функции:

##### Автоматическое включение питания - Auto Power On

Если контроллер находится в состоянии готовности, а на компоненте, подсоединенном к нему через RI, запускается воспроизведение, то контроллер также включается и его селектор входов автоматически выбирает этот компонент.

##### Непосредственное изменение источника - Direct Change

Если на компоненте, подсоединенном к контроллеру через RI, запускается воспроизведение, то селектор входов контроллера автоматически выбирает этот компонент в качестве источника.

- Дистанционное управление

Вы можете управлять другими RI-совместимыми компонентами Onkyo, направляя пульт на датчик контроллера, вместо компонента. Сначала надо ввести соответствующий код для пульта (стр. 88).

Примечания:

- Производите подсоединение только кабелем RI. Кабель RI с 3,5-мм штекерами входит в комплект каждого CD-проигрывателя, Blu-ray/DVD-проигрывателя, минидиска или кассетной деки Onkyo, оборудованных гнездами RI.

- Если подсоединяемый компонент имеет два гнезда RI, вы можете подсоединить к контроллеру любое из них. Другое гнездо используется для передачи сигнала управления на второй компонент.

- Не подсоединяйте к гнездам контроллера RI компоненты никаких марок, кроме ONKYO. Это может вызвать неправильное функционирование.

- Некоторые компоненты могут не поддерживать все описанные выше системные функции. Обратитесь к их руководствам по эксплуатации.

- Когда работает Зона 2 или Зона 3, функции выключения Auto Power On и непосредственное изменение источника Direct Change RI не работают.

- Не используйте RI соединение, когда вы используете управление по HDMI Control (RIHD) (стр. 61)

страница 22

## Подсоединение антенн

В этом разделе объясняется, как подсоединить поставляемые комнатные антенны FM (ЧМ) и рамочную АМ, и как подсоединить покупные внешние антенны FM и АМ. Контроллер не сможет принимать радиосигналы без подключенных антенн, поэтому вы должны подсоединить антенну, чтобы использовать тюнер.

Входящая в комплект комнатная FM антенна предназначена для использования только в помещении. Подсоедините FM антенну, как показано на рисунке.

Модели для Северной Америки (рисунок):

Полностью вставьте штекер в гнездо.

Европейская и азиатская модели (рисунок):

Полностью вставьте штекер в гнездо.

С помощью кнопок или аналогичных приспособлений зафиксируйте антенну в этом положении.

Предостережение: постарайтесь не пораниться кнопками.

Примечание:

- Как только ваш контроллер будет готов к использованию, настройтесь на FM радиостанцию и найдите положение антенны, обеспечивающее наилучший прием.

- Располагайте АM антенну как можно дальше от контроллера, ТВ приемников, колоночных кабелей и шнуров питания.

Советы

- Если комнатная FM антенна не обеспечивает достаточно чистый прием, рекомендуется использовать наружную FM антенну.

- Если комнатная АM антенна не обеспечивает достаточно чистый прием, попробуйте использовать ее вместе с наружной АМ антенной.

### Подсоединение сетевого шнура

Примечания:

- Перед подсоединением сетевого шнура, подключите все акустические системы и аудио/видео компоненты.

- Включение контроллера может привести к всплеску сетевого напряжения, который может взаимодействовать с другим электрооборудованием в той же цепи. Если это является проблемой, вставьте вилку контроллера в розетку на другом фидере.

- Не используйте сетевой шнур не из комплекта поставки AV контроллера. Этот сетевой кабель спроектирован исключительно для использования с AV контроллером и его не следует использовать с другим оборудованием.

- Никогда не вынимайте сетевой кабель из AV контроллера, если другой конец его все еще вставлен в розетку. Это может привести к удару электричеством. Всегда сначала вынимайте вилку из настенной розетки, а затем уже из AV контроллера.

Шаг 1: Вставьте сетевой шнур в разъем AC INLET AV контроллера.

### Шаг 2: Вставьте сетевой шнур в настенную розетку.

страница 23

КАКИЕ СОЕДИНЕНИЯ Я ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

AV-контроллер поддерживает несколько форматов соединений для совместимости с широким разнообразием аппаратуры.  Какие соединения вы должны использовать, зависит от того, какие типы соединений поддерживает ваша аппаратура. Используйте следующие разделы, как руководство.

Форматы видео соединений

Видео оборудование может быть подсоединено к контроллеру с помощью следующих видов соединения: композитное, S-Video, PC IN (аналоговое RGB), компонентное или HDMI, последнее дает наилучшее качество изображения.

AV контроллер может преобразовывать видео форматы с понижением и повышением, в зависимости от настройки "Monitor Out" (стр. 44), которая в общем случае определяет, какой из видео сигналов преобразуется с повышением для компонентного видео выхода или выходов HDMI.

Для оптимального качества видео, THX рекомендует, чтобы видеосигналы проходили через систему без повышающего преобразования (например, компонентный видеовход – насквозь без обработки на компонентный видеовыход).

Для обхода схем повышающего видео преобразования нажмите кнопки VCR/DVR и RETURN на контроллере одновременно. Продолжая удерживать кнопки VCR/DVR, выберите «Skip» нажав RETURN несколько раз на дисплее. Затем отпустите обе кнопки.

Для использования схем повышающего видео преобразования, повторите ту же самую процедуру, пока на дисплее не появится надпись «Use», а затем отпустите те же самые кнопки.

Настройка "Monitor Out" установлена в "HDMI Main" или "HDMI Sub"

Сигналы на видеовходе проходят через AV контроллер как показано, а источники композитного видео, S-Video, PC IN (аналоговое RGB)  и компонентного видео преобразуются с повышением для соответствующего выхода HDMI.

Используйте эти настройки "HDMI Main" или "HDMI Sub", если вы подсоединяете выход AV контроллера HDMI OUT MAIN" или "HDMI OUT SUB, соответственно, к вашему телевизору.

Композитный, S-Video и компонентный видеовыходы получают видеосигналы с соответствующих видеовходов без каких-либо преобразований.

Примечание:

- Если телевизор не подсоединен к выходу, выбранному в установках Monitor Out, то установка “Monitor Out” будет автоматически переключена в положение “Analog” (см. стр. 24).

В таком случае установка выходного разрешения будет такой же, как для выхода HDMI (см. стр. 44). Более того, она будет переключена в положение “1080i”, крогда выбрано “1080p” или “1080p/24”, и в положение “Through” (сквозной пропуск) при выборе “Auto”.

Настройка "Monitor Out" установлена в “Both”, “Both(Main)” or “Both(Sub)”

С настройкой "Monitor Out", установленной в “Both”, “Both(Main)” или “Both(Sub)”, входные видео сигналы проходят через AV контроллер как показано на рисунке, а все видео источники композитного видео, S-Video, PC IN (аналоговое RGB)  и компонентного видео преобразуются с повышением для обоих выходов HDMI.

Используйте эту настройку, если вы подсоединяете выходы AV-контроллера HDMI OUT MAIN или HDMI OUT SUB к вашему телевизору.

Одновременно композитные, S-Video и компонентные входные сигналы проходят на соответствующие видеовыходы без изменений.

Both: Видео сигналы выдаются на оба HDMI выхода с разрешением, которое поддерживают оба телевизора. Вы не сможете сами выбрать установку разрешения “Resolution”.

Both (Main): Видео сигналы выдаются на оба HDMI выхода, но HDMI OUT MAIN становится приоритетным; в зависимости от разрешения видео сигналы могут вообще не выдаваться на HDMI OUT SUB.

Both (Sub): Видео сигналы выдаются на оба HDMI выхода, но HDMI OUT SUB становится приоритетным; в зависимости от разрешения видео сигналы могут вообще не выдаваться на HDMI OUT MAIN.

Примечание:

Установка “Monitor Out” будет автоматически изменена на “Analog” (см. стр. 44), если нет подсоединения к обоим выходам при выборе варианта “Both” или если нет подсоединения к приоритетному выходу, когда выбрано “Both(Main)” или “Both(Sub)”.

страница 24

Настройка "Monitor Out" установлена в "Analog"

С настройкой "Monitor Out", установленной в "Analog", входные видеосигналы проходят через AV контроллер как показано, а композитные S-Video и  PC IN (аналоговые RGB)  источники преобразуются с повышением для соответствующего компонентного видеовыхода. Используйте эту настройку, если вы подсоединяете выход AV контроллера COMPONENT VIDEO MONITOR OUT к вашему телевизору.

Композитный видеосигнал преобразуется с повышением в S-Video, а сигнал S-Video преобразуется с понижением в композитный видеосигнал. Отметим, что эти преобразования применяются только к выходам MONITOR OUT V и S, но не к выходам VCR/DVR OUT V и S.

Композитные, S-Video и компонентные видеовыходы пропускают соответствующие входные сигналы без изменений.

Этот маршрут сигнала также применяется, когда настройка "Resolution" для мониторного выхода установлена в "Through" (см. стр. 45).

Маршрут видеосигнала и настройка разрешения

(рисунок справа)

Когда настройка "Monitor Out" установлена в "Analog" (см. стр. 44), то если настройка "Resolution" мониторного выхода установлена в положение, отличное от "Through" (см. стр. 45), маршрут видеосигнала будет таким, как показано здесь, где композитный и S-Video сигналы преобразуются с повышением для компонентного видеовыхода.

Композитные, S-Video и компонентные видеовыходы пропускают их  соответствующие аналоговые входные сигналы без изменений. Сигналы с входа HDMI не выдаются на выход.

Форматы аудио соединений

Аудио оборудование может быть подсоединено к AV контроллеру при помощи одного из следующих форматов аудио соединений: аналогового, оптического, коаксиального, аналогового многоканального  или HDMI.

При выборе формата соединения, помните, что AV контроллер не преобразует цифровые входные сигналы в аналоговые для аналоговых линейных выходов, и наоборот. Например, аудио сигналы, поданные на оптический или коаксиальный цифровой вход, на выводятся при помощи аналогового выхода VCR/DVR OUT.

Если сигналы присутствуют более, чем на одном входе, входы будут выбираться автоматически в следующем порядке приоритетов: HDMI, цифровой, аналоговый.

*1  В зависимости от установки  “Audio TV Out” (см. стр.  60).

*2  Эта установка доступна когда настройка “Audio Return Channel” находится в положении  “Auto” (см. стр. 61), вы должны выбрать селектор входа TV/CD, а ваш телевизор должен поддерживать функцию ARC.

*3 На выход выдаются только фронтальные L/R каналы.

страница 25

ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ AV КОНТРОЛЛЕРА

Для северо-американских моделей (рисунок)

Для европейских и азиатских моделей (рисунок)

#### Включение питания

1 (Для европейских и азиатских моделей)

Переведите переключатель POWER на передней панели в положение ON

Контроллер перейдет в ждущий режим STANDBY и индикатор ждущего режима STANDBY загорится.

2 На передней панели AV контроллера нажмите кнопку ON/STANDBY или же на пульте ДУ нажмите кнопку RECEIVER, а затем кнопку ON.

Контроллер включится, загорится дисплей, а индикатор ждущего режима STANDBY погаснет. Нажатие на пульте кнопки ON еще раз включит любые компоненты, подключенные по шине RI.

Выключение контроллера

Чтобы выключить питание контроллера, нажмите кнопку ON/STANDBY на передней панели, либо кнопку RECEIVER, а затем кнопку STANDBY на пульте ДУ.

Контроллер перейдет в ждущий режим STANDBY. Чтобы предотвратить любые громкие звуки при включении контроллера, всегда понижайте громкость перед его выключением.

(Для европейских и азиатских моделей):

Для того, чтобы полностью выключить контроллер, переведите переключатель POWER  в положение OFF.

страница 26

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

В этом руководстве все операции описываются с использованием пульта ДУ, если не оговорено другое.

Выбор языка экранного меню настройки

Вы можете выбрать язык экранного меню настройки. См. раздел  “OSD Setup” (стр. 59).

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ВЫБРАННОГО ВХОДНОГО ИСТОЧНИКА

Работа с  AV контроллером.

1.  Используйте кнопки селектора входов AV-контроллера для выбора входного источника.

2   Запустите воспроизведение на выбранном источнике.

См. также разделы:

• «Управление другими компонентами» - “Controlling Other Components” (стр.86)

• «Управление плеерами iPod» -  “Controlling iPod” (стр. 81)

• «Прослушивание радио» - “Listening to the Radio” (стр. 32).

3 Для регулировки громкости, используйте ручку MASTER VOLUME

4. Выберите режим прослушивания и наслаждайтесь домашним театром!

См. также разделы:

• «Использование режимов прослушивания» (на стр. 36).

• Система автокалибровки -  “Audyssey” (на стр. 53)

Работа с пультом ДУ

  - Нажмите кнопку RECEIVER, а затем используйте кнопки INPUT SELECTOR.

2   Запустите воспроизведение на выбранном источнике.

См. также разделы:

• «Управление другими компонентами» - “Controlling Other Components” (стр.86)

• «Управление плеерами iPod» -  “Controlling iPod” (стр. 81)

• «Прослушивание радио» - “Listening to the Radio” (стр. 32).

3 Для регулировки громкости, используйте кнопки VOL на пульте ДУ.

4. Выберите режим прослушивания и наслаждайтесь домашним театром!

См. также разделы:

• «Использование режимов прослушивания» (на стр. 36).

• Система автокалибровки - “Audyssey” (на стр. 53)

### Отображение информации об источнике

Вы можете отображать различную информацию о текущем источнике входного сигнала, как показано ниже. (Компоненты, подсоединенные к порту UNIVERSAL PORT не отображаются)

Нажмите кнопку RECEIVER, а затем DISPLAY несколько раз для циклического отображения доступной информации.

Совет:

• Данная процедура также может быть выполнена на AV контроллере при помощи кнопки DISPLAY.

Обычно, может быть отображена следующая информация:

Входной источник и режим прослушивания (рисунок)*1

Формат сигнала*2 и частота выборки (рисунок)

Разрешение на входе и на выходе

*1  Входной источник отображается с названием по умолчанию, даже если вы ввели свое наименование в меню “Name Edit” (➔ 55).

*2 Если входной сигнал аналоговый, информация о формате не отображается. Если входной сигнал PCM (ИКМ), отображается частота выборки. Если входной сигнал цифровой, но не ИКМ, отображается формат сигнала. Для некоторых цифровых входных сигналов, в том числк многоканального  PCM, отображается информация о формате, число каналов и частота выборки.

Информация отображается примерно 3 секунды, затем восстанавливается предыдущее отображение.

### Настройка яркости дисплея

Вы можете настроить яркость свечения дисплея.

Нажмите кнопку RECEIVER, а затем DIMMER  на пульте ДУ несколько раз, чтобы выбрать:

Normal + MASTER VOLUME индикатор загорается - нормальная яркость.

Normal + MASTER VOLUME индикатор гаснет

Dim + MASTER VOLUME индикатор загорается - пониженная яркость,

Dimmer + MASTER VOLUME индикатор гаснет - еще более низкая яркость

Совет:

Для моделей Северной Америки можно использовать кнопку DIMMER  на передней панели контроллера.

страница 27

ПРИГЛУШЕНИЕ ЗВУКА

Вы можете временно приглушить громкость звука на выходе AV-контроллера.

Нажмите кнопку RECEIVER, затем кнопку MUTING.

Звук приглушается, и на дисплее мигает индикатор MUTING.

Совет:

Для восстановления звука снова нажмите кнопку MUTING или воспользуйтесь регулятором громкости.

При переходе контроллера в ждущий режим Standby приглушение звука отменяется.

##### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА ОТКЛЮЧЕНИЯ (СНА)

При помощи таймера отключения, можно запрограммировать автоматическое выключение AV-контроллера через заданный период времени.

Нажмите кнопку RECEIVER, затем кнопку SLEEP несколько раз, чтобы выбрать желаемое время до выключения.

Может быть выбрано время от 90 до 10 минут с шагом 10 мин. Когда таймер отключения был установлен, на дисплее появляется индикатор SLEEP. В течение примерно 5 секунд будет отображаться время, оставшееся до выключения, затем восстанавливается предыдущее отображение.

Если вы хотите отменить таймер выключения, нажимайте кнопку SLEEP, пока индикатор SLEEP не исчезнет с дисплея.

Для проверки времени, оставшегося до отключения контроллера, нажмите кнопку SLEEP. Если нажать кнопку SLEEP, когда время отображается на дисплее, оно уменьшится на 10 мин.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ HOME

Меню Home дает быстрый доступ к часто используемым меню, не требуя долгого перебора всех уровней стандартного меню. Это меню позволяет вам изменять установки и просматривать текущую информацию.e AV Receiver

ome Menu

1 Нажмите кнопку RECEIVER, а затем кнопку Home.

Следующая информация будет наложена поверх изображения на экране телевизора.

(язык сообщщений – только английский)

2 Используйте кнопки со стрелками для выбора нужного пункта.

Audio

Проведите настройку режимов аудио. За разъяснениями обращайтесь в раздел

“Using the Audio Settings” (стр.62)

Video*1

Вы можете изменять следующие установки: “Wide Mode” и “Picture Mode”, “Brightness”, “Con-trast”, “Hue” and “Saturation”. Кнопка VIDEO на пульте работает как функциональная для этого меню.

Смотрите также разделы:

• “Picture Adjust” (стр. 56)

Info*2*3

Вы можете просматривать информацию по следующим темам: “Audio”, “Video”, и “Tuner”.

Input*3*4

Вы можете выбирать входные источники, одновременно просматривая информацию, следующим образом: наименование входного селектора, назначения входов, радио информация и установки функции ARC.

Нажмите кнопку ENTER для вывода на дисплей текущего входного источника, а затем кнопки со стрелками для выбора нужного входного источника. Нажмите кнопку ENTER еще раз для переключения на выбранный  входной источник.

Listening Mode

Вы можете выбирать режимы прослушивания, которые сгруппированы в следующие категории: MOVIE/TV, MUSIC, GAME, и THX.

Используйте кнопки со стрелками для выбора нужной категории и режима прослушивания. Затем нажмите кнопку  ENTER для переключения на выбранный  режим прослушивания.

Примечания:

*1 Только если вы выбрали “Custom” в меню “Picture Mode” (стр. 56), при нажатии ENTER вы сможете настраивать следующие параметры в меню Home menu; “Brightness”, “Contrast”, “Hue”, и “Saturation”. Нажимайте кнопку RETURN для возврата в исходное Home menu.

*2 В зависимости от входного источника и режима прослушивания, не все каналы, показанные здесь, будут выдавать звук.

*3 Если вы ввели пользовательское имя в меню “Name Edit” (стр. 55), входной источник будет отображаться под этим именем. Но даже если вы ничего не ввели, название компонента все равно будет выводиться, если AV контроллер получил его по HDMI интерфейсу  (стр.  19).

*4 Для входного селектора PORT будет отображатьсяназвание док-станции Universal Port Option Dock.

страница 28

### ИЗМЕНЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ВХОДОВ - INPUT DISPLAY

Если вы подключаете RI-совместимый компонент Onkyo, то для того чтобы RI работал должным образом, вы обязаны изменить эту настройку.

Эта настройка может быть изменена только на передней панели AV контроллера.

1 Нажмите кнопку TV/CD, GAME или VCR/DVR селектора входов, так чтобы на экране появилось сообщение “ TV/ CD”, “GAME” или “VCR/DVR”

2 Нажмите и удерживайте кнопку селектора входов TV/ CD, GAME или VCR/DVR (примерно 3 секунды), чтобы изменить настройку.

Повторите этот пункт для выбора MD, CDR или DOCK.

Для селектора входов TAPE, данная настройка изменяется в следующем порядке:

TAPE ( MD ( CDR ( DOCK ( TAPE...

Для селектора входов GAME, данная настройка изменяется в следующем порядке:

GAME (( DOCK

Для селектора входов VCR/DVR, данная настройка изменяется в следующем порядке:

VCR/DVR (( DOCK

Примечание:

- Вариант DOCK может быть выбран для селектора входов TAPE, GAME или VCR/DVR, но не одновременно.

- Введите соответствующие коды для пульта ДУ, перед тем как использовать этот пульт AV контроллера первый раз (см. стр. 86).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

Вы можете подсоединить пару стереофонических наушников (с 6.3-мм штекером) к  гнезду PHONES AV-контроллера для индивидуального прослушивания.

Примечания:

- Перед подсоединением наушников всегда уменьшайте громкость.

- При подсоединении наушников к  гнезду PHONES загорается индикатор Headphone, а также индикаторы колонок/каналов FL и FR и основной комплект АС отключается ( в Зоне 2/3 акустические системы остаются включенными).

- При подсоединении наушников устанавливается режим прослушивания Stereo, если уже не был установлен один из режимов прослушивания Stereo, Mono, Direct или Pure Audio.

- С головными телефонами можно использовать только режимы Stereo, Mono, Direct, Pure Audio (это также зависит от текущего выбранного источника).

Использование кнопок ACTIVITIES для запуска простых макрокоманд

Благодаря использованию кнопок ACTIVITIES для запуска простых макрокоманд - Easy macro в режиме Easy macro, вы сможете посылать на компоненты Onkyo последовательности  команд, нажимая всего одну кнопку. Эти кнопки имеют два режима:

-  Easy Macro: вы можете включать и выключать контроллер, задавать воспроизведение на компонентах и ТВ.

- Normal Macro:  вы можете назначить любые желаемые действия (см. стр. 91, 93).

Примечания:

- Если вы ввели одну из кнопок ACTIVITIES в режим Normal Macro, все остальные кнопки ACTIVITIES также перейдут в режим Normal Macro

- Для использования режима кнопок ACTIVITIES сначала необходимо назначить на пульте коды AV компонентов, которые вы хотите использовать (см. стр. 88).

Запуск компонентов с помощью ACTIVITIES.

1 Нажмите кнопку MY MOVIE, MY TV, или MY MUSIC.

При покупке ACTIVITIES по умолчанию установлены в режим Easy Macro.

Действия по умолчанию описаны ниже:

MY MOVIE:

1. Телевизор, подсоединенный к AV контроллеру, включается.

2. Компонент, назначенный на BD/DVD или REMOTE MODE, включается.

3. AV контроллер включается.

4. Входной селектор AV контроллера устанавливается в  “DVD/BD”.

5. Начинается воспроизведение на компоненте, назначенном на BD/DVD. *1

MY TV:

1. Телевизор, подсоединенный к AV контроллеру, включается.

2. Компонент, назначенный на CBL/SAT или REMOTE MODE, включается.

3. AV контроллер включается.

4. Входной селектор AV контроллера устанавливается в “CBL/SAT”. Вы можете смотреть кабельное ТВ.

MY MUSIC (по умолчанию):

1. Компонент, назначенный на TV/CD или REMOTE MODE, включается.

2. AV контроллер включается.

3. Входной селектор AV контроллера устанавливается в “ TV/CD ”.

4. Начинается воспроизведение на компоненте, назначенном на TV/CD. *1

Примечание:

- Как только вы нажали одну из кнопок ACTIVITIES, вы не сможете использовать другие кнопки ACTIVITIES в ходе ее исполнения.

- Если же вы хотите использовать другие ACTIVITIES, нажмите на кнопку ALL OFF для остановки и затем нажмите желаемую кнопку ACTIVITIES.

*1. В зависимости от времени старта воспроизводящего компонента, AV контроллер может не активизировать эту команду воспроизведения. В таком случае, нажмите на кнопку Play [(] на пульте.

страница 29

Отключение компонентов

Нажмите кнопку ALL OFF.

1. Компонент, назначенный на последнюю нажатую кнопку ACTIVITIES,  AV контроллер и телевизор выключаются.*2

*2. Когда последняя нажатая кнопка ACTIVITIES – это MY MUSIC, телевизор не выключается.

Смена компонента источника, назначенного на кнопку ACTIVITIES

Вы можете сменить компонент, назначенный в качестве источника на кнопку ACTIVITIES, в режиме Easy Macro, с помощью следующей процедуры.

Нажав на кнопку REMOTE MODE для соответствующего компонента и не отпуская ее, нажмите и удержите кнопку ACTIVITIES (около  3 секунд), на которую вы хотите назначить этот компонент.

Кнопка ACTIVITIES, мигнет дважды, показывая, что установка запомнена.

Примеры:

Если вы нажимаете кнопку MY MUSIC и хотите запустить кассетную деку Onkyo Cassette, то нажав на кнопку TV/CD и не отпуская ее, нажмите и удержите кнопку MY MUSIC (около  3 секунд) и она подмигнет дважды.

Если вы хотите использовать MY MOVIE для запуска воспроизведения на компоненте источнике, назначенном на VCR/DVR кнопок REMOTE MODE, вы должны нажать и удержать на 3 секунды MY MOVIE, одновременно нажимая на VCR/DVR кнопок REMOTE MODE.

Совет:

Это можно также сделать через экранное меню (см. стр. 91).

Восстановление значений по умолчанию

1 Нажав на кнопку HOME и не отпуская ее, нажмите и удержите кнопку

ALL OFF до тех пор пока кнопка ALL OFF не загорится (около  3 секунд).

2 Отпустите кнопки HOME и ALL OFF и нажмите кнопку ALL OFF еще раз.

Кнопка ALL OFF мигнет дважды.

Использование автоматической настройки акустических систем Audyssey MultEQ XT32

При помощи поставляемого в комплекте микрофона для настройки, Audyssey MultEQ XT32 может автоматически определить число подключенных акустических систем, их размеры - для управления басом, оптимальные частоты разделительных фильтров (кроссоверов) для сабвуфера (если он есть) и расстояние от каждой акустической системы до первичного места слушателя.

После этого Audyssey MultEQ XT32 устраняет искажения, вызванные акустикой данного помещения, причем за счет выявления проблем в зоне прослушивания как частотной, так и во временной области. В результате получается ясное и хорошо сбалансированное звучание для всех слушателей. Применение системы Audyssey MultEQ XT32 позволяет вам также использовать Audyssey Dynamic EQ™, которая поддерживает правильный по-октавный баланс при любом уровне громкости (см. стр. 53).

Перед использованием данной функции, подключите и расположите все ваши акустические системы.

Если «Dynamic EQ» установлена в положение «ON», (стр. 53), установка “Equalizer” должна быть в положении “Audyssey” (стр. 50). С другой стороны, если она установлена в положение “Off”, то установка “Dynamic Volume” должна быть в положении “Off” (стр. 54).

Для завершения процедуры требуется около 30 минут.

Audyssey MultEQ XT32 выполняет измерения максимум в восьми позициях в пределах области прослушивания. Общее время измерений зависит от числа колонок.

Использование автоматической настройки акустических систем Audyssey MultEQ XT32

Для создания аудио окружения, в котором несколько человек могут наслаждаться вашим домашним театром одновременно, функция Audyssey MultEQ XT32 выполняет измерения максимум в восьми позициях в пределах области прослушивания. Для получения наилучших результатов, расположите микрофон близко к обычному положению ваших ушей и направьте его в потолок, используя штатив. Не держите микрофон в руках,  т.к. это приведет к неточностям в измерениях.

#### Первое место для измерения

Это место, называемое также - Main Listening Position – главное место прослушивания является центральным, или же обычным местом для зрителя, если он один. Система MultEQ32 использует результаты измерений в этой позиции для вычисления расстояний до АС, уровней громкости, полярности подключения и оптимальной настройки кроссовера для сабвуфера.

#### Второе – восьмое места для измерения

Остальные положения для прослушивания (т.е. места, где будут сидеть другие слушатели). Вы можете измерить до 8 положений.

Нижеследующие примеры демонстрируют некоторые типовые оформления домашнего театра. Выберите то, которое подходит вам наилучшим образом, и установите микрофон соответственно указанию.

(рисунок)

страница 30

Зона прослушивания              (1) -  (8) места для прослушивания

Примечания:

- Обеспечьте в комнате максимально возможную тишину. Фоновый шум может нарушить измерения. Закройте окна, отключите сотовые телефоны, телевизоры, радиоприемники и кондиционеры, домашние приборы, флуоресцентные лампы и диммеры, а также другие устройства. Сотовые телефоны необходимо отключить или убрать подальше от всей аудио электроники, т.к. их радио излучение может исказить результаты измерений (даже если никто их не использует).

- Измерительный микрофон воспринимает тестовый сигнал, который выдается каждой из колонок в процессе калибровки системой Audyssey MultEQ ® XT32 Room Correction and Speaker Setup.

- Автоматическая настройка Audyssey MultEQ ® XT32 Room Correction and Speaker Setup не может быть выполнена, пока подсоединены головные телефоны.

1 Включите питание контроллера и подсоединенного телевизора.

На телевизоре выберите вход, к которому подключен контроллер.

2 Расположите настроечный микрофон в первом (главном) месте (1)  для прослушивания и подсоедините его к гнезду SETUP MIC.

На экране появится меню установки АС. (рисунок)

3. После завершения настроек нажмите ENTER.

• Если вы поменяли установки “Speakers Type(Front)” или “Front High + Front Wide”, обращайтесь за информацией в раздел “Speaker Settings” (стр. 48).

• В соответствии с перечнем подсоединенных АС установите настройку  «Front High/ Front Wide Preout в положение «Front High» или «Front Wide».

• Если вы используете сабвуфер(ы), выберите “1ch ” или “2ch ”  в установке “Subwoofer” (стр. 48). Если нет, выберите “No” и пропустите шаг 4.

4 Если вы используете активный сабвуфер(ы), отрегулируйте уровень громкости сабвуфера на 75 дБ.

Тестовые сигналы будут воспроизводиться через сабвуфер. Используйте ручку регулятора громкости на самом сабвуфере.

Внимание:

• Если установка “Subwoofer” находится в положении “1ch”, будет проделано измерение только для левого сабвуфера (SW1).

Если установка “Subwoofer” находится в положении “1ch”, а подключены два сабвуфера, правый сабвуфер (SW2) не будет измерен, и звук выдавать не будет.

• Сообщение об ошибке будет выдано, если вы установите “Subwoofer” в положение “2ch”, не подсоединив ни одного сабвуфера или же если подсоедините только один сабвуфер.

Примечания:

• Если у сабвуфера нет регулировки громкости, не обращайте внимание на показания уровня на дисплее и переходите к следующему шагу, нажав на кнопку ENTER.

• Если вы установили громкость сабвуфера на максимум, а уровень на дисплее не достигает 75 дБ, оставьте его на максимуме и нажмите кнопку ENTER для перехода к следующему шагу.

5 Нажмите кнопку ENTER.Note

Начинается процесс автоматической настройки MultEQ ® XT32 Room Correction and Speaker Setup. Каждая АС по очереди издает тестовый сигнал, звук измеряется микрофоном и Audissey MultEQ определяет, какие АС подключены. Процесс занимает несколько  минут. Воздержитесь от разговоров во время измерений и не становитесь между микрофоном и колонками. Не отсоединяйте измерительный микрофон в процессе автонастройки, если вы не хотите ее отменить.

6 Установите измерительный микрофон в следующее положение и нажмите ENTER.

Audyssey MultEQ XT32 выполняет дополнительные измерения. Это занимает несколько минут.

7 По запросу на экране, повторите п. 6.

8 Используйте кнопки Up и Down (/( для выбора параметра, затем нажмите ENTER.

Варианты следующие:

Save: Сохранить результаты измерения и выйти из Audyssey MultEQ XT32 Room Correction and Speaker Setup.

Cancel: Отменить процедуру Audyssey MultEQ XT32 Room Correction and Speaker Setup.

страница 31

Примечание: Вы можете проверить рассчитанные установки для заданной конфигурации колонок, проверить  расстояния до АС, и уровни громкости с помощью кнопок со стрелками.

9 Отсоедините настроечный микрофон.

Примечания:

- Когда автонастройка Audyssey MultEQ XT32 Room Correction and Speaker Setup будет завершена, настройки эквалайзера (стр. 50), будут установлены в "Audyssey". Загорится индикатор  «Audyssey» (стр. 9).

- Вы можете отменить автоматическую настройку акустических систем Audyssey MultEQ XT32 Room Correction и Speaker Setup в любой момент, просто отключив микрофон.

- Не подключайте и не отключайте акустические системы во время автонастройки.

- Если громкость контроллера была приглушена, при запуске процедуры Audyssey MultEQ XT32 Room Correction и Speaker Setup приглушение будет отменено.

- Перестановки в комнате после проведения процедуры автонастройки Audyssey MultEQ XT32 Room Correction и Speaker Setup потребуют  повторного ее проведения, т.к. характеристики EQ помещения могли измениться.

#### Сообщения об ошибках

Во время автоматической настройки акустических систем Audyssey MultEQ XT32 ® Room Correction and Speaker Setup, может появиться одно из нижеследующих сообщений:

Retry: Вернуться в предыдущий шаг измерений и повторить настройку.

Cancel: Отменить автоматическую настройку.

#### Ambient noise is too high - фоновый шум слишком велик

Это сообщение появляется, если фоновый шум слишком велик, и измерения не могут быть выполнены должным образом. Удалите источник шума и попробуйте еще раз, или отмените автонастройку.

#### Speaker Matching Error! - не совпадает число акустических систем

Число АС, обнаруженных при втором или более позднем измерении не совпадает с первым измерением.

Убедитесь, что АС, которые не были обнаружены, подсоединены должным образом.

Retry: Возвратитесь к шагу 2 и попробуйте еще раз.

Cancel: Отмените автонастройку АС.

#### Writing Error! – ошибка при записи в память

Это сообщение появляется, если произошел сбой при сохранении. Попробуйте сохранить еще раз, либо отмените автонастройку. Если это сообщение появляется повторно, контроллер может быть неисправен, и вам следует обратиться к вашему дилеру Onkyo.

Retry: Вернуться в шаг измерений 2 и повторить настройку.

Cancel: Отменить автоматическую настройку.

#### Speaker Detect Error - акустическая система не обнаружена

Это сообщение появляется, если какая-то акустическая система не обнаружена. “Yes” означает, что акустическая система была обнаружена. “No” означает, что акустическая система не была обнаружена. Проверьте подсоединения ваших АС и попробуйте еще раз, или отмените автонастройку.

Совет

См. раздел «Конфигурирование акустических систем» (стр. 13).

#### Изменение настроек акустических систем вручную

Вы можете  вручную внести изменения в настройки, сделанные при помощи Audyssey MultEQ XT32 Room Correction and Speaker Setup.

См. также:

• “Speaker Configuration” (стр. 48)

• “Speaker Distance” (стр. 49)

• “Level Calibration” (стр. 49)

• “Equalizer Settings” (стр. 50)

Примечания:

- Для сертифицированных АС THX рекомендуется устанавливать частоту разделительного фильтра «80 Гц (THX)». Если вы устанавливаете ваши акустические системы при помощи автоматической настройки Audyssey MultEQ XT32, вам придется вручную установить 80 Гц (THX) для каждой АС, сертифицированной THX (см. стр. 48).

- Ввиду сложностей распространения низкочастотных звуков и эфектов их взаимодействия с комнатой, THX рекомендует настраивать уровень и расстояние до сабвуфера вручную.

- Иногда из-за взаимодействия с помещением, вы можете получить противоречивые результаты  при установке уровня и расстояния до главных АС. В таком случае THX рекомендует установить уровень и расстояние вручную.

Применение активного сабвуфера:

Если вы используете активный сабвуфер, то из-за того, что он установлен низко на полу и производит очень низкие звуки, его выходной сигнал может определяться Audyssey MultEQ XT32 не правильно. В таком случае, если  “Subwoofer” появляется в меню “Review SP Configuration” как “No”,  увеличьте громкость сабвуфера до половины шкалы, установите частоту его кроссовера на максимум и выполните автоматическую настройку Audyssey MultEQ XT32 снова. Отметим, что если громкость установлена слишком высокой и звук искажается, сабвуфер может быть не обнаружен, так что используйте соответствующий уровень громкости. Если он оборудован переключателем фильтра низких частот, отключите его или подключите напрямую. Обратитесь к руководству по эксплуатации на сабвуфер за получением подробной информации.

страница 32

ПРОСЛУШИВАНИЕ РАДИО

В этом разделе руководства все операции описываются с использованием кнопок на передней панели контроллера, если не оговорено другое.

### Использование тюнера

При помощи встроенного радиоприемного устройства, вы можете наслаждаться радиостанциями АМ и FM, и сохранять ваши любимые радиостанции в качестве предварительных настроек для удобного выбора.

В этой модели шаг по частоте в диапазонах FM/АМ можно изменить (стр. 64).

## Прослушивание радио

1 Нажмите кнопку TUNER для выбора АМ или FM.

В данном примере, был выбран диапазон FM. Каждый раз при нажатии на кнопку TUNER диапазон меняется с АМ на FM или обратно.

(рисунок)

(диапазон, частота)

(Реальное отображение зависит от страны.)

### Настройка на радиостанции

Режим автоматической настройки

1 Нажмите кнопку TUNING MODE так, чтобы на дисплее появился индикатор AUTO.

2 Нажмите кнопку Tuning Up или Down (/ (.

Когда станция найдена, поиск останавливается.

При настройке на радиостанцию, появляется индикатор TUNED. При настройке на стереофоническую радиостанцию, также появляется индикатор FM STEREO.

Режим ручной настройки

1 Нажмите кнопку TUNING MODE так, чтобы с дисплея исчез индикатор AUTO.

2 Нажмите и удерживайте кнопку Tuning Up или Down (/ (.

Частота прекратит изменяться, когда вы отпустите кнопку.

Нажимайте кнопки несколько раз для пошагового изменения частоты.

В режиме ручной настройки радиостанции в диапазоне FM  будут приниматься в монофоническом варианте.

Настройка на слабые радиостанции FM

Если сигнал от стереофонической радиостанции FM  слабый, хороший прием невозможен. В таком случае, переключитесь в режим ручной настройки (Manual Tuning) и слушайте радиостанцию в моно.

Настройка на радиостанции путем ввода частоты

Вы можете настроиться на радиостанции АМ или FM напрямую, путем непосредственного ввода соответствующей частоты.

(рисунок)

1 Нажмите кнопку TUNER на пульте пару раз для выбора АМ или FM, затем кнопку D.TUN.

(рисунок)

(Реальное отображение зависит от страны.)

2 В течение 8 секунд, используйте цифровые кнопки для ввода частоты радиостанции.

Например, чтобы настроиться на 87,5 (FM), нажмите 8,7,5.

Если вы ввели неверную частоту, набор можно будет повторить через 8 секунд.

страница 33

### Предварительная настройка на радиостанции АМ/FM

Вы можете сохранить до 40 ваших любимых АМ и FM радиостанций, в общей сложности.

1 Настройтесь на радиостанцию АМ, FM, которую вы хотите сохранить в качестве предварительной настройки (пресета).

2 Нажмите на кнопку MEMORY.

Вспыхивает номер предварительной настройки.

3 Пока вспыхивает номер (около 8 секунд), используйте кнопки PRESET (/( для выбора ячейки предварительной настройки в диапазоне от 1 до 40.

4 Нажмите кнопку MEMORY еще раз, чтобы сохранить данную радиостанцию.

Станция сохранена, и номер ячейки предварительной настройки прекращает вспыхивать.

Повторите эту процедуру для всех ваших любимых радиостанций.

Примечание:

Для упрощения опознания, вы можете ввести названия для ваших предварительных настроек (см. стр.55). Название будет выводиться на дисплей вместо диапазона и частоты.

Выбор предварительных настроек (пресетов).

1 Для выбора предварительной настройки, используйте кнопки PRESET (/(, либо кнопку CH +/- на пульте ДУ.

Совет: Вы можете также использовать цифровые кнопки на пульте для прямого выбора пресетов.

Удаление предварительных настроек (пресетов).

1 Выберите предварительную настройку, которую вы хотите удалить.

См. предыдущий раздел.

2 Удерживая кнопку MEMORY в нажатом состоянии, нажмите на кнопку TUNING MODE.

Данная предварительная настройка удалена, и ее номер исчезает с дисплея.

### Использование RDS

(кроме модели для Северной Америки и Тайваня)

RDS работает только с Европейскими моделями в странах, где доступно вещание RDS.

При настройке на радиостанцию RDS, появляется индикатор RDS.

(рисунок)

- Что такое RDS?

Аббревиатура RDS означает систему передачи данных по радио и является методом передачи информации в радиосигналах FM . Система была разработана Европейским Союзом Вещателей (EBU) и доступна в большинстве стран Европы. В настоящее время ее используют многие FM  радиостанции. Кроме отображения текстовой информации, RDS также может помочь вам найти радиостанции по типу (например, новости, спорт, рок и т.п).

Аудио/видео контроллер поддерживает четыре типа информации RDS:

PS (Program Service)

При настройке на радиостанцию, передающую информацию PS, будет отображено название радиостанции. Нажатие кнопки DISPLAY отобразит значение частоты в течение 3 секунд.

RT (Radio Text)

При настройке на радиостанцию RDS, передающую текстовую информацию, на дисплее будет показан текст (см. стр.34).

PTY (Program Type)

Это позволяет вам искать радиостанцию по типу (см. стр.34).

TP (Traffic Program)

Это позволяет вам искать радиостанции RDS, которые передают информацию об интенсивности автомобильного движения (см. стр. 34).

Примечания:

- В некоторых случаях, текстовые знаки, отображаемые контроллером, могут отличаться от знаков, передаваемых радиостанцией. Кроме того, неожиданные знаки могут быть отображены, когда принимаются неподдерживаемые знаки. Это не является неисправностью.

- Если сигнал от радиостанции RDS слабый, данные RDS могут отображаться с перерывами, или не отображаться вообще.

Отображение радиотекста (RT)

При настройке на радиостанцию RDS, передающую текстовую информацию, может быть отображен текст.

1 Нажмите кнопку RT/PTY/TP один раз.

По дисплею будет прокручиваться информация радиотекста.

Примечания:

- Пока контроллер ожидает информацию RT, на дисплее может появиться сообщение “Waiting”.

- Если на дисплее появляется сообщение “No Text Data”, информация RT не доступна.

страница 34

Поиск радиостанции по типу (PTY)

(рисунок)

Вы можете искать радиостанции по типу.

1 Нажмите кнопку RT/PTY/TP

На дисплее появится тип текущей программы.

3 Используйте кнопки PRESET (/( для выбора желаемого типа программы.

См. таблицу ниже.

4 Для запуска поиска, нажмите ENTER.

Контроллер производит поиск, пока не найдет станцию указанного типа, в этот момент он останавливается на короткое время перед тем, как продолжить поиск.

5 Когда желаемая радиостанция найдена, нажмите ENTER.

Если никакой станции не найдено, появляется сообщение “Not Found”.

Прослушивание информации об дорожном движении (TP)

(рисунок)

Вы можете искать радиостанции, которые передают информацию об интенсивности автомобильного движения. Используйте кнопку селектора входов TUNER для выбора FM.

1 Нажмите кнопку RT/PTY/TP три раза.

Если текущая радиостанция передает TP (Traffic Program), на дисплее появится “[TP]”, и вы услышите новости о движении, когда они передаются. Если сообщение “TP” появляется без квадратных скобок, значит, данная радиостанция не передает TP.

2 Для нахождения радиостанции, которая передает TP, нажмите ENTER.

Контроллер производит поиск, пока не обнаруживает радиостанцию, которая передает TP.

Если никакой станции с TP не найдено, появляется сообщение “Not Found”.

Типы программ RDS (PTY)

| Тип | Отображение |
| --- | --- |
| Отсутствует тип программы | NONE |
| Новости | NEWS |
| Текущие события с комментариями | AFFAIRS |
| Информация общего характера | INFO |
| Спорт | SPORT |
| Образование | EDUCATE |
| Радиопостановки | DRAMA |
| Культура | CULTURE |
| Наука и новейшие технологии | SCIENCE |
| Различные речевые программы | VARIED |
| Поп-музыка | POP M |
| Рок-музыка | ROCK M |
| Легкая музыка | EASY M |
| Популярная классическая музыка | LIGHT M |
| Серьезная классическая музыка | CLASSICS |
| Другая музыка | OTHER M |
| Погода | WEATHER |
| Финансы | FINANCE |
| Передачи для детей | CHILDREN |
| Общественная жизнь | SOCIAL |
| Религия | RELIGION |
| Интерактивные программы | PHONE IN |
| Путешествия | TRAVEL |
| Досуг | LEISURE |
| Джазовая музыка | JAZZ |
| Музыка «кантри» | COUNTRY |
| Национальная музыка | NATION M |
| Ретро-музыка | OLDIES |
| Народная музыка | FOLK M |
| Документальные передачи | DOCUMENT |
| Сообщения о чрезвычайных ситуациях | ALARM |

страница 35

## Запись

В данном разделе поясняется, как записать входной источник на компонент с возможностью записи и как записать звук и видео с различных источников.

Подсоединение устройства для записи

(рисунок)

Примечания:

- Контроллер должен быть включен для записи. Запись невозможна, если контроллер в режиме ожидания.

- Если вы хотите записать прямо с телевизора или же скопировать сигнал с одного видеомагнитофона на другой минуя контроллер, подсоединяйте выходы телевизора или видеомагнитофона напрямую. Обращайтесь за подоробностями к инструкциям на телевизор и видеомагнитофон.

- Видео сигналы, поданные на композитные входы можно записать только через композитные выходы.

- Окружающий звук и режимы прослушивания с цифровой обработкой сигнала (DSP) не могут быть записаны.

- Нельзя записать диски Blu-ray/DVD, защищенные от копирования.

- Источники, подключенные к цифровому входу, не могут быть записаны. Можно записать только сигналы, поступающие на аналоговые входы.

- Сигналы DTS будут записаны в виде шума, поэтому не пытайтесь выполнить аналоговую запись компакт-дисков или лазерных дисков с DTS

- Когда выбран режим Pure Audio, на выходах отсутствуют видеосигналы, поэтому при записи выбирайте другой режим.

### Запись входного AV источника

Аудио источники могут быть записаны на записывающее устройство (например, кассетный магнитофон, CD-R, мини-диск), подсоединенное к выходным разъемам VCR/DVR OUT или TAPE OUT. Источники видеосигналов могут быть записаны на записывающее видео устройство (например, видеомагнитофон, DVR), подключенное к выходным разъемам VCR/DVR OUT.

1 Используйте кнопки селектора входов для выбора источника, который вы хотите записать.

Вы можете просматривать источник во время записи. Регулятор громкости MASTER VOLUME контроллера не влияет на запись.

2 Запустите запись на вашем записывающем устройстве.

3 Запустите воспроизведение на компоненте – источнике.

Если вы выберите другой входной источник во время записи, он и будет записан.

### Запись звука и видео от разных источников

Вы можете перезаписать звук на ваших видеозаписях при помощи одновременной записи звука и видео от двух разных источников. Это возможно благодаря тому, что переключается только аудио источник, когда выбран исключительно аудио входной источник, такой как TV/CD, PHONO, а источник видеосигнала остается тем же самым.

В нижеследующем примере, записываются аудио сигнал с проигрывателя компакт-дисков, подключенного к разъему TV/CD IN, и видеосигнал с видеокамеры, подключенной к разъему AUX INPUT VIDEO, на видеомагнитофон, подсоединенный к разъемам VCR/DVR OUT.

(рисунок)

1 Подготовьте видеокамеру и проигрыватель компакт-дисков для воспроизведения.

2 Подготовьте видеомагнитофон для записи.

3 Нажмите кнопку селектора входов AUX.

4 Нажмите кнопку селектора входов TV/CD.

Это выбирает проигрыватель компакт-дисков в качестве источника аудио сигнала, но оставляет видеокамеру в качестве источника видеосигнала.

5 Запустите запись на видеомагнитофоне, затем запустите воспроизведение на видеокамере и проигрывателе компакт-дисков.

На видеомагнитофон записываются видеосигнал от видеокамеры и аудио сигнал с проигрывателя компакт-дисков.

страница 36

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМОВ ПРОСЛУШИВАНИЯ

#### ВЫБОР РЕЖИМОВ ПРОСЛУШИВАНИЯ

См. детальное описание режимов прослушивания на стр.37 - «About Listening Modes» - «О режимах прослушивания».

Кнопки режима прослушивания

Нажмите сначала кнопку RECEIVER

Выбор режима прослушивания с пульта ДУ

- Кнопка MOVIE/TV

Эта кнопка выбирает режим прослушивания, предназначенный для просмотра кино и ТВ передач.

- Кнопка MUSIC

Эта кнопка выбирает режим прослушивания, предназначенный для прослушивания музыки.

- Кнопка GAME

Эта кнопка выбирает режим прослушивания, предназначенный для видео игр.

- Кнопка  THX

Выбирает режимы прослушивания THX.

Кнопка PURE AUDIO

Эта кнопка устанавливает режим прослушивания Pure Audio. В этом режиме дисплей выключен, и видеосигнал на выходах контроллера отсутствует, кроме видео, поданного через HDMI IN. Повторное нажатие этой кнопки выберет предыдущий режим прослушивания.

Если вы включите Zone 2 в ходе прослушивания в режиме Pure Audio, будет выбран  предыдущий режим прослушивания.

- Режимы Dolby Digital и DTS могут быть выбраны, только если к контроллеру подсоединен цифровой выход (коаксиальный, оптический или HDMI) Blu-ray/DVD-проигрывателя.

- Возможность выбора того или иного режима прослушивания зависит от звукового формата входного сигнала. Чтобы проверить формат, см. стр. 26.

- Когда подключены наушники, вы можете выбирать только режимы прослушивания Pure Audio, Mono, Direct или Stereo.

- Режимы прослушивания невозможно использовать, когда вы слушаете через динамики вашего телевизора звук, поступающий с компонентов, подключенных к AV контроллеру (на передней панели появится надпись “TV Sp On”).

страница 37

О РЕЖИМАХ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Режимы прослушивания AV-контроллера могут превратить вашу комнату для прослушивания в кинотеатр или концертный зал, с изумительным звуком высокой верности.

Поясняющие замечания

(1)(2)Фронтальные АС

(3)Центральная АС

(4)(5)Боковые АС

(6)Сабвуферы

(7)(8)Задние тыловые АС

(9)(10)Фронтальные верхние АС

(11)(12)Фронтальные боковые (широтные) АС

Входной источник

В режимах прослушивания поддерживаются следующие аудио форматы

| Моно | Это монофонический звук |
| --- | --- |
| Стерео | Это стереофонический звук. Два независимых канал вопроизводятся через пару |
| 5.1-ch | Это 5.1-канальный окружающий звук. В такой системе имеется пять основных каналов и один канал низкочастотных эффектов (называемый каналом .1) |
| 7.1-ch | Это 7.1-канальный окружающий звук. В такой системе имеются дополнительные каналы, углубляющие впечатление окружения звуком и повышающие точность воспроизведения. |
| DTS-ES | Это окружающий звук DTS-ES. В такой системе имеется дополнительный задний тыловой канал, полученный методом матричного декодирования. |
| Dolby Digital EX | Это окружающий звук Dolby Digital EX. В такой системе имеется центральный задний тыловой канал, полученный из 5.1-канального источника. |

Расположение акустических систем

На рисунке показаны АС, используемые в каждом канале в разных режимах прослушивания. , См. раздел “Speaker Configuration” (стр. 48) по вопросам настройки акустических систем.

страница 38

РЕЖИМЫ ПРОСЛУШИВАНИЯ

| Режим прослушивания | Описание | Входной источник | Конфигурация АС |
| --- | --- | --- | --- |
| Pure Audio*1 Pure Audio | В этом режиме, дисплей и внутренние цепи обработки видеосигнала выключаются, минимизируя возможные источники помех, для максимально верного воспроизведения. (Так как видео схемы отключены, на выход контроллера HDMI OUT могут быть выведены видеосигналы только со входа HDMI IN). | MONO STEREO 5.1 CH 7.1 CH DTS ES DD EX | 2.2, 3.2, 5.2, 7.2*2 9.2*2 |
| Direct Direct | В этом режиме, сигнал выбранного источника воспроизводится с минимальной обработкой для высокого качества звучания. Все аудио каналы - источники выводятся «как есть». См. раздел “Advanced Setup” для более подробной информации (➔ 42). |  |  |
| Stereo Stereo | Звук выводится только фронтальными левым и правым громкоговорителями и сабвуфером. | MONO STEREO 5.1 CH 7.1 CH DTS EX DD EX | 2.2, 3.2, 5.2, 7.2 9.2 |
| Mono Mono | Используйте этот режим для воспроизведения старых фильмов с монофоническим звуком или прослушивания левого и правого каналов по отдельности, в случае, если каждый канал содержит звуковую дорожку на своем языке. Позволяет также прослушивать мультиплексированные дорожки с караоке DVD и другие источники. |  |  |
| Multichannel Multichannel | Этот режим предназначен для использования с многоканальными источниками PCM сигналов. | 5.1 CH | 3.2, 5.2, 7.2, 9.2 |
| Dolby Pro Logic IIх Dolby Pro Logic II PL II Movie PL II Music PL II Game PL IIx Movie PL IIx Music PL IIx Game | Dolby Pro Logic IIх расширяет любой 2-канальный источник для 7.1-канального воспроизведения. Создает хорошо проработанное, натуральное поле окружающего звука, помещая слушателя в бесшовную звуковую оболочку. Используется для прослушивания СD, просмотра фильмов и игр. Если вы не используете задние тыловые АС, будет работать Dolby Pro Logic II вместо Dolby Pro Logic IIx. Dolby Pro Logic IIх имеет три режима: Movie для фильмов, Music для музыки и Game для игровых приставок с 2-канальным звуковым выходом. • Dolby Pro Logic IIх Movie: Используйте для воспроизведения видеокассет или DVD c маркировкой "Dolby Surround", а также ТВ программ, кодированных в Dolby Surround. Можно использовать этот режим со стерео фильмами и ТВ программами. • Dolby Pro Logic IIх Music: Используйте для стерео источников, таких как обычные музыкальные CD, чтобы прослушать их в 5.1-канальном исполнении. • Dolby Pro Logic Iiх Game: Для видео игр, особенно с логотипом Dolby Pro Logic II | STEREO | 3.2, 5.2, 7.2, 9.2 |
|  | • Dolby PLIIx Movie и Dolby PLIIx Music Эти режимы используют алгоритмы Dolby Pro Logic IIx для расширения 5.1-канальных источников до 7.1—канального воспроизведения | 5.1 CH | 7.2, 9.2 |
| Dolby Pro Logic IIz Height PL IIz Height | Этот режим создан для более эффективного использования существующего программного материала, когда в комплекте имеются верхние фронтальные колонки. Dolby Pro Logic IIz Height может быть использован для обогащения впечатлений от различных источников – от кино до музыки, но особенно хорошо подходит для компьютерных игр. | STEREO 5.1 CH 7.1 CH | 7.2*3 9.2*4 |
| Dolby EX Dolby EX Dolby D EX | Эти режимы расширяют 5.1-канальные источники для 6/7.1-канального воспроизведения. Они особенно подходят для звуковых дорожек Dolby EX, которые содержат задний канал, закодированный матричным способом. Задний канал добавляет объема и обеспечивает впечатление обволакивающего звука, превосходного для звуковых эффектов вращения и пролета. | 5.1 CH DD EX | 7.2*5 9.2*5 |
| Dolby Digital Dolby Digital | В этом режиме, аудио сигнал от входного источника выдается без обработки окружающего звука. “Sp Config” (наличие АС), “Crossover”, “Sp Distance”, “A/V Sync” и многие из обработок, задаваемые в меню HOME, здесь работают. См. Раздел “Advanced Setup” для более подробной информации (стр. 46). Используйте этот режим вместе с DVD, которые помечены соответствующим логотипом, и с телевещанием Dolby Digital. Наиболее распространенный цифровой формат звукового окружения. Он поместит вас в самый центр действия, прямо как в кинотеатре или концертном зале. | 5.1 CH | 3.2, 5.2, 7.2, 9.2 |
| Dolby Digital Plus Dolby Digital Plus*6 | Разработанный для телевидения высокой четкости (HDTV), включая новые форматы видеодисков Blu-ray и HD DVD, он является новейшим многоканальным звуковым форматом от Dolby. Он поддерживает до 7.1 каналов с частотой выборки 48 кГц. | 5.1 CH 7.1 CH | 3.2, 5.2, 7.2, 9.2 |
| Dolby TrueHD Dolby TrueHD | Разработанный для реализации всех преимуществ дополнительного объема памяти, предлагаемого новыми дисковыми форматами Blu-ray и HD DVD, этот новый формат Dolby предлагает до 7.1 дискретных каналов цифрового звука с частотой выборки 48/96 кГц, и до 5.1 каналов с частотой выборки 192 кГц. | 5.1 CH 7.1 CH | 3.2, 5.2, 7.2, 9.2 |
| DTS DTS | 5.1-канальный формат, отличающийся исключительной достоверностью звука, благодаря способности контролировать большой объем данных. Проигрывайте в этом режиме DVD, CD и LD с маркировкой "dts". Для воспроизведения таких дисков необходим совместимый с DTS проигрыватель | 5.1 CH 7.1 CH | 3.2, 5.2, 7.2*2, 9.2*2 |

страница 39

РЕЖИМЫ ПРОСЛУШИВАНИЯ

| Режим прослушивания | Описание | Входной источник | Конфигурация АС |
| --- | --- | --- | --- |
| DTS-HD High Resolution Audio DTS-HD HR | Разработанный для применения вместе с HDTV, включая новые дисковые форматы Blu-ray и HD DVD, он является новейшим многоканальным звуковым форматов от DTS. Он поддерживает до 7.1 каналов с частотой выборки 96 кГц. | 5.1 CH 7.1 CH | 3.2, 5.2, 7.2, 9.2 3.2, 5.2, 7.2*2 9.2*2 |
| DTS-HD Master Audio DTS-HD MSTR | Разработанный для реализации всех преимуществ дополнительного объема памяти, предлагаемого новыми дисковыми форматами Blu-ray и HD DVD, этот новый формат DTS предлагает до 7.1 дискретных каналов цифрового звука с частотой выборки 48/96 кГц, и до 5.1 каналов с частотой выборки 192 кГц. Все сигналы, поддерживаемые контроллером/усилителем, перечислены в таблице на стр.65. | 5.1 CH 7.1 CH | 3.2, 5.2, 7.2, 3.2, 5.2, 7.2*2 9.2*2 |
| DTS Express DTS Express | Этот формат поддерживает до 5.1 каналов и невысокую частоту дискретизации 48 кГц. В числе применений – интерактивное аудио и кодирование комментариев для форматов HD DVD Sub Audio и Blu-ray Secondary Audio. Также предназначен для вещания и медиа-серверов. | STEREO 5.1 CH | 3.2, 5.2, 7.2, 9.2 |
| DSD*7 DSD | DSD означает Direct Stream Digital и является форматом для записи цифрового аудио на диски Super Audio CDs (SACD). Этот режим можно использовать с дисками SACD, на которых записано многоканальное аудио. | 5.1 CH | 3.2, 5.2, 7.2, 9.2 |
| DTS 96/24*8 DTS 96/24 | Этот формат обеспечивает еще более высокое качество звука. Для воспроизведения DVD, CD и LD с маркировкой "dts 96/24". | 5.1 CH | 3.2, 5.2, 7.2, 9.2 |
| DTS-ES Discrete*9 ES Discrete | Используется для прослушивания материала, записанного в формате DTS-ES с 6.1 отдельными цифровыми каналами. Такой материал может содержаться на CD, DVD и LD с маркировкой "dts-ES". | DTS ES | 7.2*5 9.2*5 |
| DTS-ES Matrix*9 ES Matrix | DTS-ES Matrix позволяет проигрывать 5.1-канальный DTS материал на 6.1-канальной системе. Данные тылового канала извлекаются из 2-х боковых каналов L и R путем матричного декодирования. Режим используется для воспроизведения CD, DVD и LD с маркировкой "dts" или "dts-ES". | DTS ES | 7.2*5 9.2*5 |
| DTS Neo:6 Neo:6 Cinema Neo:6 Music | Извлекает 6.1 каналов из 2-канального материала. 6 каналов имеют полный частотный диапазон и превосходно разделены между собой. Режим Cinema предназначен для просмотра фильмов, режим Music – для прослушивания музыки. Neo:6 Cinema: Реалистично имитирует движение объектов, подобно 6.1-канальным источникам. Используйте для видеозаписей, DVD и ТВ программ со стерео звуковым сопровождением. Neo:6 Music: При помощи каналов окружающего звука создает натуральное звуковое пространство, которое не может быть достигнуто в обычном стерео режиме. Используйте для стерео источников, таких как обычные музыкальные CD | STEREO 5.1 CH 7.1 CH | 3.2, 5.2, 7.2, 9.2 |
| 5.1-канальный источник + Neo:6 | Этот режим использует Neo:6 для расширения 5.1-канальных источников для 6/7.1-канального воспроизведения | 5.1 CH | 7.2*5 9.2*5 |
| Audyssey DSX*10 Audyssey DSX PL II Mov DSX PL II Mus DSX PL II Gam DSX | Audyssey Dynamic Surround Expansion™ - это масштабируемая система, которая добавяет новые колонки для обогащения звуковых впечатлений. Начиная с 5.1 каналов, Dynamic Surround Expansion сначала вводит дополнительные широтные - Wide каналы для большей степени окружения зрителей. Исследования человеческого слуха показали, что информация из каналов Wide гораздо более критична для представления реалистичной звуковой сцены, чем задние тыловые - Back Surround каналы, существующие в традиционных 7.1-канальных системах. Затем Dynamic Surround Expansion создает еще пару верхних фронтальных - Height каналов для воспроизведения следующих по важности акустических и перцептуальных ориентиров. Кроме этих новых дополнительных каналов Wide и Height, Dynamic Surround Expansion осуществляет цифровую обработку звука - Surround Envelopment Processing для усиления связности между фронтальными и тыловыми каналами. | 5.1 CH 7.1 CH DTS ES | 7.2, 9.2 |
| Neo:6 Cin DSX | Может быть использована комбинация Dolby Pro Logic II и Audyssey DSX*10 режимов. | STEREO | 7.2, 9.2 |
| Neo:6 Mus DSX | Может быть использована комбинация Neo:6 Cinema/Music и Audyssey DSX*10 режимов. | STEREO | 7.2, 9.2 |
| Dolby EX DSX | Может быть использована комбинация Dolby EX и Audyssey DSX режимов. | 5.1 CH 7.1 CH DTS ES | 7.2, 9.2 |

страница 40

РЕЖИМЫ ПРОСЛУШИВАНИЯ

| Режим прослушивания | Описание | Входной источник | Конфигурация АС |
| --- | --- | --- | --- |
| THX THX Cinema THX Music THX Games THX S2 Cinema THX S2 Music THX S2 Games THX Surr EX | Основанная Джорджем Лукасом, компания THX разрабатывает жесткие стандарты, которые обеспечивают воспроизведение кинофильмов в кинотеатрах и домашних театрах так, как задумал режиссер. Режимы THX Modes тщательно оптимизируют тональные и пространственные характеристики звуковой дорожки для воспроизведения в условиях домашнего театра. Они могут быть использованы с 2-канальными матрицированными или многоканальными источниками. Выходной сигнал задних тыловых колонок зависит от материала источника и выбранного режима прослушивания. THX Cinema Этот режим тщательно оптимизирует тональные и пространственные параметры аудио дорожки для ее воспроизведения в условиях домашнего театра. В этом режиме система THX Loudness Plus настроена на уровень кино, а Re-EQ, Timbre Matching, и Adaptive Decorrelation активны. THX Music Этот режим разработан для применения в месте с музыкой, которая обычно микширована со значительно более высоким уровнем, чем кино. В этом режиме система THX Loudness Plus настроена на музыку и только Timbre Matching активна. THX Games Этот режим разработан для пространственно точного воспроизведения звуков видеоигр, которые обычно микшируются так же, как для кино, но в более тесной обстановке. В этом режиме система THX Loudness Plus настроена на уровень аудио для игр, а Timbre Matching активна. | 5.1 CH 7.1 CH DTS ES | 5.2, 7.2 9.2 |
|  | Может быть использована комбинация Dolby Pro Logic II/IIx*3 и THX Cinema/Music/Games режимов. | STEREO 5.1 CH DD EX | 5.2, 7.2 9.2 |
|  | Может быть использована комбинация Dolby Pro Logic IIz Height*4 и THX Cinema/ Music/Games режимов. | STEREO 5.1 CH 7.1 CH DTS ES DD EX | 7.2, 9.2 |
|  | Может быть использована комбинация DTS Neo:6 и THX Cinema/Music/Games режимов. | STEREO 5.1 CH 7.1 CH DD EX | 5.2, 7.2 9.2 |
|  | • THX Ultra2 Cinema Этот режим расширяет 5.1-канальные источники 7.1-канального воспроизведения. Он делает это при помощи анализа составных частей источника окружающего звука, оптимизации окружающих и направленных звуков для обеспечения выходного сигнала заднего тылового канала аудио окружения. | 5.1 CH 7.1 CH | 7.2, 9.2 |
|  | • THX Ultra2 Music Этот режим разработан для применения в месте с музыкой. Он расширяет 5.1-канальные источники 7.1-канального воспроизведения. |  |  |
|  | • THX Ultra2 Games Этот режим разработан для применения в играх. Он расширяет 5.1-канальные источники 6.1/7.1-канального воспроизведения. |  |  |
|  | • THX Surround EX Этот режим расширяет 5.1-канальные источники для 6.1/7.1-канального воспроизведения. Он особенно подходит для источников Dolby Digital EX. THX Surround EX, также известный как Dolby Digital Surround EX, является совместной разработкой Dolby Laboratories и THX Ltd. |  |  |
|  | Может быть также использована комбинация режимов Dolby Pro Logic IIz Height*4 и THX Ultra2 Cinema/ Music/Games. | STEREO 5.1 CH 7.1 CH DTS ES DD EX |  |

страница 41

| Режим прослушивания | Описание | Входной источник | Конфигурация АС |
| --- | --- | --- | --- |
| Neural Surround*5 NRL Surround NRL THX Cinema NRL THX Music NRL THX Games | Этот режим использует психоакустическую обработку в частотной области, которая позволяет передавать более детальную звуковую сцену с лучшим разделением каналов и локализацией источников. Режимы Neural Surround могут дополнить любой 2-канальный стерео источник до 5.1- или 7.1-канального воспроизведения, соответственно. Используется вместе с CD, радио, кассетными записями, TV, VHS, DVD, и др. 2- канальными стерео источниками, включая видео игры. Neural Surround может быть также использован вещателями для кодирования и передачи окружающего звука совместно со стерео сигналом, и слушатели смогут выбирать либо окружающий звук, либо обычное стерео. | STEREO | 3.2, 5.2, 7.2, 9.2 |
|  |  | 5.1 CH | 7.2, 9.2 |
|  | Может быть использована комбинация режимов Neural Surround и THX Cinema/Music/Games. | STEREO 5.1 CH | 3.2, 5.2, 7.2, 9.2, 7.2, 9.2 |
| Neural Digital Music*5 NRL Dig Music | Это новый режим окружающего звука, специально созданный для улучшения воспроизведения сжатого музыкального контента. Он обеспечивает слушателям расширенную звуковую сцену и более чистое звучание, даже с источниками сжатого аудио сигнала, такими как MP3 и потоковое аудио из интернет. | STEREO | 3.2, 5.2, 7.2, 9.2 |

страница 42

ФИРМЕННЫЕ РЕЖИМЫ DSP ONKYO

| Режим прослушивания | Описание | Входной источник | Конфигурация АС |
| --- | --- | --- | --- |
| Orchestra | Режим для классической и оперной музыки. Центральный канал выключен, а каналы окружающего звука подчеркнуты для расширения стереокартины. Имитирует естественную реверберацию в больших залах. | MONO STEREO 5.1 CH 7.1 CH DTS ES DD EX | 5.2, 7.2 9.2 |
| Unplugged | Для акустической инструментальной, вокальной и джазовой музыки. Подчеркивая фронтальный стереообраз, создает эффект присутствия перед сценой |  |  |
| Studio-Mix | Для рок- и поп-музыки. Создается мощный, живой акустический образ клубного или рок-концерта. |  |  |
| TV Logic | Придает реалистичные акустические свойства ТВ программам, транслируемым из эфирных студий. Добавляет эффект окружающего звука и повышает разборчивость диалога. |  |  |
| Game-RPG | Используйте этот режим для дисков с ролевыми компьютерными играми. |  |  |
| Game-Action | Используйте этот режим для дисков с боевыми (action) компьютерными играми. |  |  |
| Game-Rock | Используйте этот режим для дисков с компьютерными играми типа «rock game». |  |  |
| Game-Sports | Используйте этот режим для дисков со спортивными компьютерными играми (sports). |  |  |
| All Ch Stereo | Идеальный режим для воспроизведения фоновой музыки. Фронтальные, боковые и тыловые АС создают стереообраз, равномерно наполняющий пространство. | MONO STEREO 5.1 CH 7.1 CH DTS ES DD EX | 3.2, 5.2, 7.2 9.2 |
| Full Mono | В этом режиме все АС издают монофонический звук, поэтому музыка звучит одинаково в любой точке помещения. |  | 2.2, 3.2, 5.2, 7.2 9.2 |
| T-D (Theater-Dimensional) | В этом режиме вы получаете виртуальный 5.1-канальный окружающий звук всего из двух или трех АС. Это достигается управлением звуков, достигающих правого и левого ушей слушателя. Можно однако не получить хороших результатов, если в помещении сильная реверберация (эхо) и для них режим не рекомендуется. |  |  |

Примечания:

*1 Если включить Зону 2 во время режима прослушивания Pure Audio, будет выбран предшествующий режим прослушивания.

*2 В зависимости от того, какие каналы содержит входной источник, соответствующие АС будут выдавать звук.

*3 Задние тыловые колонки (Surround back) и боковые фронтальные колонки (Front wide) не поддерживаются.

*4 Боковые фронтальные колонки (Front wide) не поддерживаются.

*5 Верхние фронтальные колонки (Front high) и боковые фронтальные колонки (Front wide) не поддерживаются.

*6 Для Blu-ray дисков, Dolby Digital используются АС в конфигурации 3.1/5.1-каналов.

*7 AV-контроллер может получать сигнал DSD на вход HDMI IN. Установите выход плеера в режим PCM для получения более высокого качества звука, если это зависит от плеера.

*8 DTS используется в зависимости от конфигурации AV-контроллера (например, когда Audyssey Dynamic EQ ® активирован).

*9 Если задних тыловых колонок нет, работает DTS.

*10 Этот режим прослушивания может быть выбран только тогда, когда соблюдены следующие условия:

a. Центральная АС подсоединена к усилителю мощности.

b. Либо верхние фронтальные колонки (Front high), либо боковые фронтальные колонки (Front wide) подсоединены к усилителю мощности.

• Режимы прослушивания не доступны для некоторых форматов источников.

страница 43

БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ НАСТРОЙКИ

Использование экранных меню настройки

В этом руководстве все операции описываются с использованием пульта ДУ, если не оговорено другое.

Структура меню настройки.

Следующая схема показывает, как организованы меню настройки. Используйте номера страниц для нахождения информации о разделах.

(рисунок)

(1) Input/Output Assign «Назначение входов/выходов» (стр. 44)

(2) Speaker Setup «Настройка АС» (стр. 48)

(3) Audio Adjust «Настройка Аудио» (стр. 51)

(4) Source Setup «Настройка источников» (стр. 53)

(5) Listening Mode Preset «Настройка режимов прослушивания» (стр. 58)

(6) Miscellaneous «Разные настройки» (стр.59)

(7) Hardware Setup «Настройка аппаратной части» (стр. 60)

(8) Remote Controller Setup «Настройка пульта ДУ» (стр. 86, 91)

(9) Lock Setup «Настройка родительского замка» (стр. 62)

Общие процедуры в экранном меню настройки

Экранные меню настройки появляются на подключенном телевизоре и обеспечивают удобный способ изменения различных настроек аудио/видео контроллера. Настройки организованы в 9 категорий основного меню, большинство из них содержат подменю.

Выполняйте настройки с использованием экранного меню.

1 Нажмите кнопку RECEIVER, а затем кнопку SETUP

На экране появится главное меню.

Совет: Если оно не появилось, убедитесь, что на вашем телевизоре выбран необходимый вход внешнего сигнала.

Подсказка: Для некоторых функция внизу экрана появляется разъяснение.

2 Используйте кнопки Вверх и Вниз для выбора подменю, а затем нажмите кнопку ENTER.

3 Используйте кнопки Вверх и Вниз для выбора пункта меню, а затем нажмите кнопку ENTER.

4 Используйте кнопки Вверх и Вниз для выбора варианта и кнопки Влево и Вправо для изменения установок.

Нажимайте кнопку SETUP для закрытия меню настройки

Нажимайте кнопку RETURN для возврата в предыдущее меню.

Примечание:

- Эта процедура также может быть выполнена на AV-контроллере при помощи его кнопки SETUP, кнопок стрелок и кнопки ENTER.

- В ходе процедуры Audyssey MultEQ XT32 ® Room Correction and Speaker Setup, сообщения и т.п., которые выводятся на TV экран, будут также появляться на дисплее.

страница 44

Поясняющие замечания

- Главное меню / Настройка АС

- Сабвуфер

- ------ 1ch: аудио сигнал выдается только на выходной разъем SW1

------ 2ch: аудио сигнал выдается только на выходные разъемы SW1 и SW2

- Выбор меню

- Выбор строки

- Установка опции (подчеркнуто значение по умолчанию)

Назначение входов/выходов

Главное меню / Назначение входов/выходов

Monitor Out - Настройка выхода на монитор

В установке “Monitor Out” вы можете выбрать, будут ли изображения с видео источников выдаваться через выход HDMI, а также будет ли экранное меню выдаваться через выход HDMI или через аналоговый выход.

Если вы подсоединяете ваш телевизор к выходу HDMI, настройка "Monitor Out" устанавливается автоматически так, чтобы отображались экранные меню настройки, и источники композитного, S-Video и компонентного видеосигналов преобразовывались с повышением и выдавались на выход.

(рисунок)

В настройка "Monitor Out" вы можете выбрать, будут ли изображения с видео источников выдаваться на HDMI выход, а также – будет ли экранное меню настройки выдаваться через HDMI выход или через аналоговый выход.

Если вы подсоединяете ваш телевизор к выходу COMPONENT VIDEO MONITOR OUT (не HDMI), настройка "Monitor Out" автоматически устанавливается так, чтобы отображались экранные меню настройки, и источники композитного и S-Video видеосигналов преобразовывались с повышением и выводились через COMPONENT VIDEO MONITOR OUT.

Примечание:

• См. раздел “Video Connection Formats” (стр. 23) где приведены диаграммы, показывающие как  установки “Monitor Out” и “Resolution” (стр. 45) влияют на прохождение видео сигнала через AV контроллер.

Monitor Out - Настройка выхода для монитора

Analog:

Выберите, если ваш телевизор подсоединен к выходу COMPONENT VIDEO MONITOR OUT, MONITOR OUT S или MONITOR OUT V.

HDMI Main:

Выберите, если ваш телевизор подсоединен к HDMI OUT MAIN.

HDMI Sub:

Выберите, если ваш телевизор подсоединен к HDMI OUT SUB.

Both:

Выберите, если ваш телевизор подсоединен к HDMI OUT MAIN и HDMI OUT SUB. Видеосигнал будет выдаваться на оба видео выхода с разрешением, которое поддерживается обоими телевизорами.

Both(Main):

Выберите, если ваш телевизор подсоединен к HDMI OUT MAIN и HDMI OUT SUB. Видеосигнал будет выдаваться на оба видео выхода HDMI, но HDMI OUT MAIN будет иметь приоритет, в зависимости от разрешения сигнал может не выдаваться на HDMI OUT SUB.

Both(Sub):

Выберите, если ваш телевизор подсоединен к HDMI OUT MAIN и HDMI OUT SUB. Видеосигнал будет выдаваться на оба видео выхода HDMI, но HDMI OUT SUB будет иметь приоритет, в зависимости от разрешения сигнал может не выдаваться на HDMI OUT MAIN.

Примечания:

- Если монитор не подсоединен на выход, указанный вами в установке  “Monitor Out”, установка “Monitor Out” будет автоматически переключена в положение “Analog” (стр. 24).

- Когда выбрано что-либо иное, кроме “Analog”, экранные меню настройки выводятся только выходом HDMI. Если вы не используете выход HDMI и выбрали "HDMI" по ошибке, и меню исчезают, нажмите на контроллере кнопку MONITOR OUT, чтобы на дисплее появилось «Analog".

- Для выхода видео сигнала в формате Deep Color, если установка “Monitor Out” находится в положении «Both(Main)» или «Both(Sub)», разрядность сигнала может быть ограничена из-за ограниченных возможностей телевизора, подключенного на приоритетный выход.

Смена установки “Monitor Out” вручную

1 Нажмите на кнопку  MONITOR OUT на передней панели.

Будет показана текущая установка.

2 Нажмите на кнопку  MONITOR OUT на AV контроллере несколько раз для выбора:

Analog, HDMI Main, HDMI Sub, Both, Both(Main) или Both(Sub)

страница 45

Разрешение

Вы можете указать выходное разрешение для выходов HDMI OUT и COMPONENT VIDEO MONITOR OUT и при необходимости повысить разрешение изображения для соответствия разрешению, поддерживаемому вашим телевизором.

Through*1:

Выберите, чтобы пропустить видеосигнал через контроллер с тем же самым разрешением и без преобразования.

Auto*2:

Выберите, чтобы контроллер автоматически преобразовывал видеосигнал с разрешениями, не поддерживаемыми вашим телевизором.

480p (480p/576p):

Выберите для вывода 480p или 576p и преобразования видеосигнала при необходимости.

720p:

Выберите для вывода 720p и преобразования видеосигнала при необходимости.

1080i:

Выберите для вывода 1080i и преобразования видеосигнала при необходимости.

1080p*2:

Выберите для вывода 1080p и преобразования видеосигнала при необходимости.

1080p/24*2:

Выберите для вывода 1080p с частотой кадров 24 в секунду и преобразования видеосигнала при необходимости.

Source: разрешение выходного сигнала будет установлено в соответствии с настройкой в меню «Picture Adjust» (стр. 56).

Совет:

Настройка “Resolution” выставляется соответственно в main, sub и analog .

Примечания:

- Если установка “Monitor Out” находится в положении “Both”, то установка разрешения зафиксирована в положении «Auto».

- В зависимости от входного видео сигнала воспроизведение может оказаться негладким или же вертикальное разрешшение пониженным. В таких случаях выберите иную установку вместо «1080p/24».

*1 Входной сигнал PC IN (Analog RGB) выдается с разрешением 720p когда установка “Monitor Out” в положении “Analog” и установка “Resolution” в положении “Through”. (стр.  44)

*2   Эти установки  не доступны, когда установка “Monitor Out” находится в положении “Analog”.(стр.  44).

#### Настройка видео входов HDMI

Если вы подсоединяете видео компонент к одному из входов HDMI IN, вы должны назначить этот вход на входной селектор. Например, если вы подключаете ваш проигрыватель Blu-ray/DVD к HDMI IN 2, вы должны назначить HDMI2 на входной селектор BD/DVD.

Если вы подсоединили ваш телевизор к AV контроллеру при помощи HDMI кабеля, вы можете настроить контроллер так, чтобы композитный и компонентный источники видеосигналов преобразовывались с повышением и выводились при помощи HDMI OUT*1. Вы можете сделать это для кадого входного селектора, выбрав вариант “-----” .

*1 Это применимо только тогда, когда установка “Monitor Out” находится в ином положении, чем “Analog” (стр.  47).

В таблице приведены назначения по умолчанию

| Входной селектор | Назначение по умолчанию |
| --- | --- |
| BD/ DVD | HDMI 1 |
| VCR/DVR | HDMI 2 |
| CBL/SAT | HDMI 3 |
| GAME | HDMI 4 |
| PC | HDMI 5 |
| AUX | FRONT (фиксированный) |
| TAPE | “- - -“ |
| TUNER | “- - -“ (фиксированный) |
| TV/CD | “- - -“ |
| PHONO | “- - -“ |
| PORT | “- - -“ |

BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, TAPE, TV/CD, PHONO, PORT:

HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, HDMI5, HDMI6, HDMI7:

Выберите вход HDMI IN, к которому подсоединен видео компонент.

----: для вывода композитного и компонентного источников видеосигналов посредством HDMI OUT. На выход HDMI OUT подается видео сигнал, сконфигурированный в разделе “Component Video Setup” (см. стр. 49).

- «AUX» используется только для входов на передней панели.

- Каждый из входов HDMI не может быть назначен на более чем одну кнопку селектора входов. После того, как назначены HDMI1 – HDMI7, вы должны сначала назначить любую из не используемых кнопок селектора на вариант  “- - - - -” или вы не сможете назначить HDMI1 – HDMI7 на селекторы входов.

страница 46

Примечания:

- Чтобы композитный, S-Video и компонентный источники видеосигналов преобразовывались с повышением и выводились на HDMI выход, установка "Monitor Out" должна находиться в положении, ином чем “Analog” (см. стр. 44), а установка "HDMI Input" должна быть в положении «-----». См. стр. 23 для получения более подробной информации по потокам сигналов и их масштабированию.

- Если никакой видео компонент не подключен к выходу HDMI OUT, (даже если HDMI вход назначен), AV-контроллер выбирает видео источник на основании установки входа «Component Video Input».

- Когда HDMI IN назначен на входной селектор, как описано выше, цифровой аудио вход для данного входного селектора автоматически назначается на тот же самый вход HDMI IN. См. “Digital Audio Input” на стр. 47. В этом случае если вы хотите использовать коаксиальный или оптический аудио вход, сделайте в меню Home выбор селектора аудио - Audio Selector (стр. 64).

- Кнопка селектора TUNER не может быть назначена, и поэтому она зафиксирована на варианте "----".

- Если вы подсоединили компонент (такой, как UP-A1 док-станцию, в которой установлен плеер iPod) к разъему UNIVERSAL PORT, вы не сможете назначить никакой вход на селектор PORT.

- Если вы установили параметр “TV Control” в положение“On” (см. стр. 65), не назначайте компонент, подсоединенный к входу HDMI,  на селектор TV/CD. В противном случае надлежащая работа CEC (Consumer Electronics Control) не гарантируется.

Компонентный видео вход

Если вы подключаете видео устройство к входам COMPONENT VIDEO IN, вы должны назначить этот вход на селекторе входов. Например, если вы подключаете проигрыватель DVD к COMPONENT VIDEO IN 2, вы должны назначить «IN 2» на входной селектор «BD/DVD».

Если вы подсоединили ваш телевизор к контроллеру при помощи компонентного видео кабеля, вы можете установить контроллер так, чтобы композитный и раздельный источники видеосигнала преобразовывались с повышением разрешения* и выводились чрезе выход COMPONENT VIDEO MONITOR OUT*1. Вы можете установить это для каждого входного селектора, выбрав параметр "- - -".

(рисунок)

*1  Это возможно только, когда установка “Monitor Out” в положении “Analog” (стр. 44).

В таблице приведены назначения по умолчанию

| Входной селектор | назначение по умолчанию |
| --- | --- |
| DVD/BD | IN 1 |
| VCR/DVR | “- - -“ |
| CBL/SAT | IN 2 |
| GAME | IN 3 |
| PC | “- - -“ |
| AUX | “- - -“ |
| TAPE | “- - -“ |
| TUNER | “- - -“ (зафиксирован) |
| TV/ CD | “- - -“ |
| PHONO | “- - -“ |
| PORT | “- - -“ |

BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, TAPE, AUX, TV/CD, PHONO, PORT:

IN1, IN2, IN3: Выберите соответствующий компонентный вход, на который подключено видео устройство.

- - -: Выберите, если вы используете выход HDMI OUT, а не компонентный выход COMPONENT VIDEO MONITOR OUT,  чтобы вывести источники композитного, S-Video и компонентного сигналов на выход.

Примечания:

- Для повышающего преобразования композитного и S-Video сигналов для выдачи на компонентный  выход COMPONENT VIDEO MONITOR OUT, установка “Monitor Out” должна быть в положении “Analog” (см.  стр. 44), а установка “Component Video Input” должна быть в положении “- - - - -”. См. стр. 23 для получения более подробной информации о потоках видео сигналов и их повышающем преобразовании.

- Если монитор не подсоединен на тот же выход, который указан вами в установке  “Monitor Out”, установка “Monitor Out” будет автоматически переключена в положение “Analog” (стр. 44).

- Селектор “TUNER” не может быть назначен и зафиксирован в положении “-----”.

- Если вы подсоединили компонент (такой, как UP-A1 док-станцию, в которой установлен плеер iPod) к разъему UNIVERSAL PORT, вы не сможете назначить никакой вход на селектор PORT.

страница 47

### Цифровой аудио вход

Если вы подсоединяете устройство к цифровому входу, вы должны назначить этот вход на селектор входа. Например, если вы подсоединяете ваш проигрыватель компакт-дисков к входу OPTICAL IN 1, вы должны назначить «OPT1» на селектор входов «TV/CD».

Ниже в таблице приведены назначения по умолчанию.

| Входной селектор | Аудио вход по умолчанию |
| --- | --- |
| BD/DVD | COAX1 |
| VCR/DVR | COAX2 |
| CBL/SAT | COAX3 |
| GAME | OPT1 |
| PC | - - - |
| AUX | FRONT(зафиксирован) |
| TAPE | - - - |
| TUNER | - - - (зафиксирован) |
| TV /CD | OPT2 |
| PHONO | - - - |
| PORT | - - - |

BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, TAPE, AUX, TV/CD, PHONO, PORT:

COAX1, COAX2, COAX3, OPT1, OPT2, OPT3:

Выберите соответствующий цифровой аудио вход, на который подключено устройство.

" - - -" Выберите, если устройство подключено на аналоговый аудио вход.

- «AUX» используется только для подключения с передней панели.

Примечания:

- Когда вход HDMI IN назначен на входной селектор в меню “HDMI Input” (стр. 45), это назначение автоматически распространяется на тот же самый HDMI IN. В этом случае если вы хотите использовать коаксиальный или оптический аудио вход, сделайте в меню Home выбор селектора аудио - Audio Selector (стр. 64).

- Доступные частоты дискретизации  для PCM сигналов с цифрового входа (оптического или коаксиального) составляют:  32/44.1/48/88.2/96 кГц/16, 20, 24 бит.

- Селектор “TUNER” не может быть назначен и зафиксирован в положении “-----”.

- Если вы подсоединили компонент (такой, как UP-A1 док-станцию, в которой установлен плеер iPod) к разъему UNIVERSAL PORT, вы не сможете назначить никакой вход на селектор PORT.

Аналоговый аудио вход

Если вы подсоединили компонент к аналоговому многоканальному выходу AV контроллера, вы должны назначить этот вход на входной селектор. Например, если вы подсоединили Blu-ray Disc/DVD плеер к входу MULTI CH, вы должны назначить его на селектор “BD/DVD”.

Multich

BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, AUX,

TAPE, TV/CD, PHONO

Вы можете назначить многоканальный вход на входной селектор.

`-----:

Если вы не хотите назначать многоканальный вход, установите его в положение “-----”.

Примечание:

Для прослушивания компонента, подсоединенного к многоканальному входу,

сделайте выбор “Audio Selector” в меню Home (стр. 64).

Входная чувствительность сабвуферного входа

От 0dB до 15dB шагами по  5 дБ.

Некоторые DVD-плееры выдают LFE канал со своего аналогового сабвуферного выхода на 15 дБ выше, чем обычно.

С помощью этой установки вы сможете изменить чувствительность AV-контроллера по  сабвуферному входу, чтобы она соответствовала сигналу с DVD-плеера.

Примечание

• Эта установка влияет только на сигналы, поступающие на многоканальный вход AV-контроллера: на разъем SUBWOOFER.

• Если вы обнаружите, что ваш сабвуфер играет слишком громко, попробуйте установку  10 dB или 15 dB.

• Эта установка не может быть выбрана тогда, когда  “- - - - -” выбрано в установке “Multich”.

Балансный аудио вход – Balance

BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TAPE, TV/CD, PHONO:

Вы можете назначить балансный вход на входные селекторы.

- - - - -:

Если вы не хотите назначить балансный вход, установите в положение

“- - - - -”.

Входной канал - Input Channel

Mono(L):

Выберите, если источник – моно, и вы  подсоединили его на входной разъем  BALANCE L INPUT.

Stereo:

Выберите, если источник – стерео, и вы  подсоединили его на входной разъем BALANCE L/R INPUT.

страница 48

### Настройка акустических систем

Некоторые настройки акустических систем устанавливаются автоматически при помощи функции Audyssey MultEQ XT32 Room Correction и Speaker Setup (см. стр. 29).

Здесь вы сможете проверить настройки, сделанные с помощью функции Audyssey MultEQ XT32 Room Correction и Speaker Setup, или же выставить их вручную, что бывает полезно, если вы сменили одну из колонок уже после использования процедуры автонастройки Audyssey MultEQ XT32 Room Correction и Speaker Setup.

Примечание:

- Эти установки отменяются, когда к AV контроллеру подсоединены наушники, или

- Если  установка  “Audio TV Out” в положении“On” (см. стр. 60) и выбран другой входной селектор, кроме HDMI

#### Настройки акустических систем

Если вы изменяете эти настройки, вы должны выполнить автоматическую калибровку Audyssey MultEQ XT32™ Room Correction и настройку акустических систем Speaker Setup еще раз (см. стр. 29).

Если вы хотите подсоединить ваши фронтальные АС по 2-канальной схеме включения (би-ампингом), вы должны изменить настройку Speaker Type (Front) (см. стр. 48). Подробности соединений см. на стр.16  в Разделе “Bi-amping the Front Speakers”.

Примечания:

- Когда используется 2-канальная схема би-ампинга, AV контроллер способен приводить в действие в основной комнате только до 7.2 акустических систем.

- Перед тем, как вы измените эти настройки, уменьшите громкость.

Выбор типа АС - Speaker Type (Front)

Normal: Выберите, если вы подсоединили ваши фронтальные АС обычным способом.

Bi-Amp: Выберите, если вы подсоединили ваши фронтальные АС для двухканальной работы. Загорается индикатор Bi-Amp (стр. 9).

Примечание:

- Задние тыловые АС использовать нельзя, если вы выбрали “Bi-Amp”.

- Установка “Speakers Type(Front )” зафиксирована в положении “Normal” если  установка “Front High + Front Wide” находится в положении “Yes.

Front High + Front Wide

Yes : Front High + Front Wide включены.

No: Front High + Front Wide выключены.

Режимы прослушивания, которые используют установку “Front High + Front Widе”, - это следующие: Audyssey DSX (включая PLII/Neo:6 + Audyssey DSX), Orchestra, Unplugged, Studio-Mix, TV Logic, Game-RPG, Game-Action, Game-Rock, Game-Sports, All Ch  Stereo, Full Mono.

Примечания:

•  Когда вы выбрали “Yes ”,

- Установка “Surround Back” переводится в положение “None”.

- Установка “Front High” или “Front Wide” переводится в положение   80Hz(THX)”, если задано “None”.

• Когда вы выбрали “No”, установка “Front Wide” переходит в положение “None”, если “Front High” и “Front Wide” находятся в положении, ином чем  “None”.

•  Установка “Front High + Front Wide” не может быть использована если  Speaker Type (Front) установлен в режим “Bi-Amp”.

#### Конфигурация акустических систем

Эти настройки акустических систем устанавливаются автоматически при помощи функции Audyssey MultEQ XT32 Room Correction и Speaker Setup (см. стр. 29).

При помощи этих настроек, вы можете указать, какие акустические системы подключены, и частоту кроссовера (разделительного фильтра) для каждой акустической системы. Укажите «Full Band» для акустических систем, которые могут выдавать низкие частоты должным образом, например, акустические системы с низкочастотным динамиком большого размера. Для акустических систем меньшего размера, задайте частоту раздела кроссовера. Аудио сигналы ниже частоты раздела будут воспроизведены через сабвуфер, а не через этот громкоговоритель. Обратитесь к руководствам на ваши акустические системы, чтобы определить оптимальные частоты раздела.

Если вы настроили свои АС с помощью Audyssey MultEQ XT32® Room Correction и Speaker Setup, убедитесь вручную, что для любой THX колонки кроссовер установлен в “80Hz(THX)”.

Subwoofer:

1ch: аудио сигнал выдается только на выходной разъем SW1

2ch: аудио сигнал выдается на выходные разъемы SW1 и SW2

No: Выберите, если сабвуфер не подключен.

Front:

- Full Band,

- 40Hz, 45Hz, 50Hz, 55Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz(THX), 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz, 130Hz, 150Hz, 200Hz

Примечание:

• Если выбрана установка “Subwoofer” - “No”, тогда установка “Front” зафиксирована в положении “Full Band”.

Center*1 Surround*1 Surround Back*2*3*4*5*

Full Band,

40Hz to 80Hz (THX), 100Hz,120Hz, 150Hz, 200Hz

None: выберите, если нет центральной АС.

Front Wide*1*2*6 Front High*1*2*6

- Full Band,

- 40Hz, 45Hz, 50Hz, 55Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz(THX), 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz, 130Hz, 150Hz, 200Hz

None: выберите, если нет верхней или боковой фронтальной АС.

страница 49

Примечания:

*1 Установка “Full Band” может быть выбрана только тогда, когда в настройках “Front” тоже выбрано  “Full Band”.

*2 Если установка “Surround” находится в положении “None”, эта установка не может быть выбрана.

*3. Если установка “Surround” находится в любом положении, кроме “Full Band”, установка “Full Band” не может быть здесь выбрана

*4. Если используется  “Bi-Amp” (стр.48), эта установка не может быть выбрана.

*5  Эта установка не может быть выбрана, если “Front High + Front Wide” находится в положении “Yes ”.

*6  Эта установка находится в положении “None”, если “Front High + Front Wide” находится в положении “No ”.

Surroound Back CH

1ch: выберите, если только одна задняя тыловая АС L подключена.

2ch: выберите, если две задние тыловые АС подключены (left and right).

Примечание:

• Если установка “Surr Back” находится в положении “None”, тогда эта установка не может быть выбрана.

LPF частота для канала LFE

(Фильтр нижних частот - Low-Pass Filter для канала LFE)

80Hz, 90Hz, 100Hz, 110Hz,120Hz

С помощью этой установки вы можете задать частоту среза фильтра канала LFE (LPF), который может быть использован для отфильтровывания нежелательного фона. Фильтр LPF применяется только к источникам, которые используют канал LFE.

Double Bass

Эта установка НЕ устанавливается автоматически процедурами Audyssey MultEQ XT32®  Room Correction и Speaker Setup (см. стр. 29).

С помощью функции Double Bass вы можете усилить басовую отдачу, подав низкочастотные составляющие из левого и правого фронтальных каналов на сабвуфер.

On: Функция Double Bass включена - on.

Off: Функция Double Bass отключена - off.

Примечание:

•   Эта функция может быть установлена только в том случае, если настройка “Subwoofer” в положении “1ch” или “2ch”, и установка “Front” в положении “Full Band”.

- Если вы используете THX-сертифицированные АС, выберите “Off (THX) ”.

Настройка расстояний до колонок - Speaker Distance

Эта настройка устанавливается автоматически при помощи функции Audyssey MultEQ XT32® Room Correction и Speaker Setup function (см. стр. 29).

При помощи этих настроек вы можете указать расстояние от каждой акустической системы до точки прослушивания, чтобы звук приходил в уши слушателей точно, как планировал звукорежиссер.

Единицы измерения - Unit

feet: Выберите, если вы хотите ввести расстояние в футах. Может быть установлено от 0.2 фута до 30 футов с шагом 0.2 фута.

meters: Выберите, если вы хотите ввести расстояние в метрах. Может быть установлено от 0,06 м до 9.00 метров с шагом 0,06 м.

(установка по умолчанию зависит от страны).

Left, Front Wide left,  Front High left, Center, Front Wide Right,  Front High Right, Right, Surround Right, Surround Back R, Surround Back L, Surround Left, Subwoofer 1, Subwoofer 2*1

Укажите расстояние от каждой акустической системы до вашей точки прослушивания.

Примечание:

•  Акустические системы, установленные No или None в меню Speaker Configuration (стр.48), не могут быть выбраны.

*1 Если установка “Subwoofer” в положении “1ch”, то эта установка не может быть выбрана (см. стр. 48).

Калибровка уровней громкости АС

Эта установка устанавливается автоматически процедурами Audyssey MultEQ XT32® Room Correction и Speaker Setup (см. стр. 29).

Здесь вы можете отрегулировать уровень каждой колонки с помощью встроенного генератора тест-тона, так чтобы громкость каждой колонки стала одинаковой в месте прослушивания.

Left, Front Wide left,  Front High Left, Center, Front Wide Right,  Front High Right, Front Wide Right, Front Wide Left, Right, Surround Right, Surround Back R, Surround Back L, Surround Left,

Уровни громкости можно отрегулировать в пределах от –12 до +12 дБ шагами по 0.5 дБ

Subwoofer 1*1   , Subwoofer 2*1 *2

от –15 до  +12 dB шагами по 0.5 дБ для сабвуфера.

Примечание:

- АС, которые вы установили в положение “No” или “None” в меню Speaker Configuration (стр. 48) не могут быть выбраны.

- Калибровка уровней громкости АС невозможна, если выходной сигнал AV контроллера приглушен.

- Тест-тон выдается на стандартном уровне громкости по THX, который равен 0 dB (в абсолютных единицах - 82). Если вы обычно слушаете на более низкой громкости, будьте осторожны, т.к. тест-тон гораздо громче.

- Установка “Level Calibration” не может быть выбрана, если установка “Audio TV Out” выставлена в положение “On”.

*1 Для центральной АС и сабвуфера, установки уровня, сделанные в меню Home будут сохранены (см. стр. 27).

*2 Если установка “Subwoofer” в положении “1ch”, то эта установка не может быть выбрана (см. стр. 48).

Совет:

Если вы используете ручной измеритель звукового давления, отрегулируйте уровень каждой колонки так, чтобы он показывал 75 дБ SPL в месте прослушивания, при измерении с C-взвешиванием и медленном считывании.

страница 50

Установки эквалайзера

Эта установка устанавливается автоматически процедурами Audyssey MultEQ XT32® Room Correction и Speaker Setup (см. стр. 29).

С помощью установок Equalizer, вы можете индивидуально отрегулировать тембр каждой колонки с помощью 7-полосного эквалайзера. Как установить громкость каждой АС описано на стр. 49.

Equalizer

Manual: Вы можете отрегулировать настройки эквалайзера для каждой колонки вручную. Если вы выбрали “Manual”, продолжайте эту процедуру.

1 Нажмите кнопку Вниз [(] для выбора канала “Channel”, а затем используйте кнопки

[(]/[(] для выбора колонки.

2 Используйте кнопки Up и Down [(]/[(] для выбора частоты, а затем кнопками [(]/[(] настройте уровень на этой частоте.

Уровень на каждой частоте можно настроить от  –6 до +6 дБ с шагом в 1 дБ.

Примечания:

• Вы можете выбрать: “63Hz”, “160Hz”, “400Hz”, “1000Hz”, “2500Hz”, “6300Hz” или “16000Hz”.

А для сабвуфера, “25Hz”, “40Hz”, “63Hz”, “100Hz” или “160Hz”.

• При выборе режима Direct или Pure Audio установки эквалайзера не действуют.

Совет:

Низкие частоты (например, 63 Гц) влияют на воспроизведение басов; высокие  частоты (например, 16000 Гц) влияют на воспроизведение высоких нот.

3 Используйте кнопку [(]для выбора канала “Channel”, а затем кнопками [(]/[(]

выберите другую АС.

Повторите шаги 1 и 2 для каждой колонки.

АС, которые установили в положение “No” или “None” в меню “Speaker Configuration” (стр. 48) не выдают тест-тон.

Audyssey:

Тембр для каждой АС устанавливается автоматически процедурами Audyssey MultEQ XT32® Room Correction и Speaker Setup. После этого загорается индикатор Audyssey (стр. 9) и “Dynamic EQ” и “Dynamic Volume” становятся доступны (см. стр. 53).  Когда выбрана “Audyssey”, “Dolby Volume” переходит в положение “Off” автоматически  (стр. 52).

Off: Регулировки Audyssey MultEQ XT32 отключены - off, частотная характеристика ровная.

THX Audio Setup

При помощи настройки "SurrBack Speaker Spacing", вы можете указать расстояние между вашими тыловыми громкоговорителями. Эта установка используется комплектами АС Speakers А и АС Speakers B.

Если вы используете сертифицированный ТНХ сабвуфер, установите настройку "THX Ultra2/Select2/Subwoofer" в положение "Yes". Вы можете тогда применить функцию THX Boundary Gain Compensation (BGC) для компенсации воспринимаемого подчеркивания низких частот для слушателя, сидящего очень близко к границе комнаты (т.е. к стене).

Вы также можете установить функцию THX Loudness Plus в положение "On" или "Off". Когда "Loudness Plus" установлена в "On", можно наслаждаться даже неуловимыми оттенками звуковой выразительности на низкой громкости.

Это доступно, только когда выбран режим прослушивания ТНХ.

SurrBack Speaker Spacing - выбор расстояния между вашими тыловыми АС

< 1ft (< 0.3m):

Выберите, если ваши тыловые громкоговорители находятся на расстоянии от 0 до 30 см друг от друга (0–1 foot).

1 ft – 4 ft (0.3 m – 1.2 m):

Выберите, если ваши тыловые громкоговорители находятся на расстоянии от 0.3 м до 1.2 м (1 - 4 feet) друг от друга.

> 4ft (> 1.2m) (по умолчанию):

Выберите, если ваши тыловые громкоговорители находятся более чем на 1.2 метра (4 feet) друг от друга.

Примечание:

- Не может быть установлено, если настройка "SurrBack Ch" установлена в положение "1ch" (стр. 49), "SurrBack" установлена в "None" (стр.48).

THX Ultra2/ Select2 Subwoofer

No: Выберите, если вы не обладаете сертифицированным ТНХ сабвуфером.

Yes: Выберите, если вы обладаете сертифицированным ТНХ сабвуфером.

Примечание:

Если “Subwoofer” установлена в положение “No”, эта настройка недоступна (стр. 48).

BGC – компенсация граничных эффектов

Off: Выберите, чтобы отключить BGC.

On: Выберите, чтобы включить BGC.

Примечание:

Эта установка доступна только если “THX Ultra2/ Select2 Subwoofer” установлен в положение “Yes”.

Loudness Plus

Off: Выберите, чтобы отключить Loudness Plus.

On: Выберите, чтобы включить функцию Loudness Plus (по умолчанию).

страница 51

Сохранить настройки THX - Preserve THX settings

Yes: Когда выбрана Yes, Audyssey Dynamic EQ™ / Audyssey Dynamic Volume ™ не будут активными в режиме прослушивания ТНХ.

Nо: Когда выбрано No, Audyssey Dynamic EQ / Audyssey Dynamic Volume будут активными в режиме прослушивания ТНХ в зависимости от настройки.

Примечание:

Эта настройка зафиксирована в положении «Yes», если "Loudness Plus" установлена в положение "On".

THX Loudness Plus

THX Loudness Plus является новой технологией управления громкостью, доступной в  THX Ultra2 Plus™  и THX Select2 Plus™ сертифицированных контроллерах. При помощи THX Loudness Plus, аудитория домашнего театра теперь может воспринимать богатые подробности в окружающем звуке на любом уровне громкости. Вследствие установки громкости ниже опорного уровня определенные элементы звука могут быть утеряны или восприняты по-разному одним и тем же слушателем.  THX Loudness Plus компенсирует тональные и простанственные сдвиги, которые происходят, когда громкость уменьшена интеллектуально настроенными уровнями каналов звукового окружения и диапазоном частот. Этот позволяет слушателям воспринимать правильное воздействие аудио дорожек независимо от настройки громкости. THX Loudness Plus автоматически применяется по прослушивании в любом режиме THX. Новые режимы THX Cinema, THX Music и THX Games разработаны для применения правильных настроек THX Loudness Plus для каждого типа программного материала.

Audio Adjust (Регулировка звука)

В этом разделе вы можете установить функции и настройки, связанные с режимом прослушивания.

### Настройки Multiplex/Mono

Multiplex

Эта настройка определяет, какой канал стереофонического мультиплексного источника подается на выход. Используйте ее для выбора аудио каналов или языков вместе с мультиплексными источниками, многоязыковыми телестанциями и т.п.

Input Channel

Main: Звучит основной канал (по умолчанию).

Sub: Звучит вспомогательный канал.

Main/Sub: На выход подаются и основной, и вспомогательный каналы.

Mono

Эта настройка определяет, какой канал звучит, когда режим прослушивания Mono используется вместе с стереофоническим источником.

Input Channel

Left + Right: Звучат и левый, и правый каналы (по умолчанию).

Left: Звучит только левый канал.

Right: Звучит только правый канал.

Output Speaker

Center: Монофонический звук исходит только из центральной акустической системы (по умолчанию).

Left / Right: Монофонический звук исходит из фронтальных левой и правой акустических систем.

Эта настройка определяет, какая акустическая система выдает монофонический звук, когда выбран режим прослушивания Mono.

Примечание:

Если для центральной АС “Center” установлено “None” (стр. 48), то этот параметр зафиксирован в положении“Left / Right”.

Dolby

PL IIx Music (вход 2 ch)

Эти настройки применимы только для воспроизведения 2-канальных стерео источников.

Если вы не используете задние тыловые АС, тогда эти установки применимы к Dolby Pro Logic II, вместо Dolby Pro Logic IIx.

Panorama

On: Функция Panorama включена.

Off: Функция Panorama выключена (по умолчанию).

При помощи этой настройки вы можете расширить фронтальную стереокартину, когда вы применяете режим прослушивания Dolby Pro Logic IIx Music.

Dimension  	от -3 до +3

При помощи этой настройки, вы можете двигать аудио поле вперед или назад, когда применяете режимы прослушивания Pro Logic II Music или Pro Logic IIx Music. Более высокие настройки продвигают аудио поле вперед. Более низкие – назад. Если стереокартина слишком широкая, или существует слишком много окружающего звука, передвиньте аудио поле вперед, чтобы улучшить баланс. Напротив, если стереокартина кажется вам похожей на моно, или не хватает аудио окружения, передвиньте аудио поле назад.

Center Width	от 0 до 7

При помощи этой настройки, вы можете регулировать ширину звука от центрального акустической системы, когда применяете режимы прослушивания Pro Logic II Music или Pro Logic IIx Music. Обычно, если вы используете центральный акустическая система, звук центрального канала воспроизводится только центральным громкоговорителем. (Если вы не используете центральный акустическая система, звук центрального канала будет распределен на левый и правый акустические системы, чтобы создать кажущийся центр.) Эта регулировка подстраивает смесь фронтального левого, правого и центрального каналов, позволяя вам регулировать вклад звука центрального канала.

страница 52

PLIIz Height Gain – усиление в верхних фронтальных каналах

Регулировка Height Gain Control в Dolby Pro Logic IIz позволяет слушателю выбрать усиление сигналов в верхних фронтальных каналах. Имеется три установки, “Low”, “Mid” и “High”, и верхние фронтальные колонки акцентруются в этом порядке. В то время как  “Mid” является настройкой по умолчанию, слушатели могут регулировать Height Gain Control в соответствии с персональными предпочтениями.

Low:

Малый коэффициент усиления  PLIIz Height Gain активен.

Mid:

Средний коэффициент усиления  PLIIz Height Gain активен.

High:

Высокий коэффициент усиления  High PLIIz Height Gain активен.

Примечание:

Если установка “Front High” находится в положении “None” (стр. 48), эта настройка не может быть выбрана.

Dolby EX

Эта настройка определяет, как обрабатываются сигналы Dolby Digital EX. Она не доступна, если не подключены задние тыловые акустические системы аудио окружения.  Эта настройка эффективна только с Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD.

Auto: Если источник сигнала содержит флаг Dolby EX, используются

режимы прослушивания Dolby Digital EX или THX Surround EX.

Manual: Вы можете выбирать любой доступный режим прослушивания.

Примечание:

- Если установка “Surr Back” находится в положении “None” (стр. 48), эта настройка не может быть выбрана.

- Если установки “Front High” и “Front Wide” активированы (стр. 48), эта настройка зафиксирована на “Manual”.

Dolby Volume

Off: Система Dolby Volume отключена.

On: Система Dolby Volume включена.

Dolby Volume автоматически устраняет различия в уровнях громкости, которые встречаются при переключении различных источников с разным контентом, освобождая пользователя от необходимости ручной регулировки громкости  при воспроизведении. Кроме того, эта система подстраивает частотный баланс в зависмости от уровня громкости и тем самым, воссоздает оригинальное звучание источника. Таким образом, Dolby Volume обеспечивает комфортное прослушивание, эффективно контролируя перепады громкости без неестественных изменений в уровне или качестве звука, воссоздавая баланс и все нюансы исходной записи.

Примечания:

• Когда система “Dolby Volume” включена, Audyssey Dynamic EQ и Audyssey Dynamic Volume переводятся в положение “Off”, установка “Equalizer” также приводится в положение “Off” из «Audyssey» или  же остается в положении “Manual”.

• Когда система “Dolby Volume” включена, функция Late Night не может быть использована.

• Если вы хотите использовать Dolby Volume в режимах прослушивания THX,

установите  “Loudness Plus” в положение “Off” , а “Preserve THX Settings” - в положение “No”.

• Если система “Dolby Volume” включена - “On”, функция Late Night не может быть выбрана.

Volume Leveler – выравнивание громкости

Off: Система Volume Leveler отключена

Low: включен режим небольшой компрессии звука

Mid:  включен режим средней компрессии звука

High: включен режим сильной компрессии звука. Эта установка влияет на громкость в наибольшей степени, приводя к тому, что практически все звуки становятся одинаковыми по громкости.

Система “Volume Leveler” поддерживает приблизительно равной громкость различного контента, например от различных каналов или источников.Note

Примечания:

•  Если установка “Dolby Volume” в положении “Off”, эта настройка не может быть выбрана.

Half Mode - более заметное выравнивание уровней громкости

Off: Half Mode отключен.

On: Half Mode включен (по умолчанию).

Параметр Half Mode включает - ON или отключает - OFF обработку Dolby Volume Half Mode.

В положении OFF, Dolby Volume ослабляет басы и верха в аудио сигнале, когда усиление в системе превышает некоторый заданный порог. Это обеспечивает более заметное выравнивание уровней громкости, т.к. человеческое ухо на высоких уровнях становится еще более чувствительным к низким и высоким частотам. Однако некоторые слушатели все же предпочитают иметь больше басов и высоких частот, в том числе и на высоких уровнях громкости.

Примечания:

• Если система “Dolby Volume” отключена - “Off”, эта установка не может быть выбрана.

• При воспроизведении с включенным режимом Half Mode - ON, Dolby Volume не применяет ослабление басов и высоких частот когда громкость превышает референсный уровень, усиливая, таким образом, восприятие басов и верхов в аудио сигнале.

DTS

NEO:6 Music

Center Image

от 0 до 5.

Режим прослушивания DTS Neo:6 Music создает 6-канальный окружающий звук из 2-канальных (стерео) источников. При помощи этой настройки, вы можете устанавливать степень ослабления левого и правого фронтальных каналов с целью создания центрального канала.

При установке 0, левый и правый фронтальные каналы ослаблены на половину (-6 дБ), давая впечатление, что звук расположен посередине. Эта настройка работает хорошо, когда местоположение слушателя значительно смещено от центра. При установке 5, левый и правый фронтальный каналы не ослабляются, сохраняя первоначальный баланс в стерео. Настраивайте по вашему вкусу.

страница 53

Настройка режима Audyssey DSX™

Soundstage - регулировка ширины звуковой сцены

–3dB,  Reference и до +3dB

Регулирует ширину звуковой сцены при использовании системы Audyssey Dynamic Surround Expansion™.

Примечание:

• Если установка “Center” в положении “None”, или обе установки “Front High” и “Front Wide” settings в положении “None” (стр. 48), эта настройка не может быть выбрана.

Настройка режима Theater-Dimensional

Угол прослушивания - Listening Angle

Wide: если угол прослушивания больше 30 градусов.

Narrow: если угол прослушивания составляет менее 30 градусов.

С помощью этой настройки, вы можете оптимизировать звучание в режиме Theater-Dimensional, задавая угол, под которым правая и левая фронтальные АС размещены по отношению к зоне прослушивания.

(рисунок)

### Настройки уровня LFE

Dolby Digital*1, DTS*2, Multich PCM, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DSD*3

Это уровень может быть установлен  -(, -20 дБ, -10 дБ или 0 дБ.

При помощи этой настройки, вы можете установить уровень канала LFE (низкочастотных эффектов) индивидуально для каждого входного источника.

Если вы находите, что низкочастотные эффекты слишком громкие при одной из этих настроек, установите уровень -20 дБ или -(.

*1  Устанавливает уровень канала LFE для источников Dolby Digital и Dolby Digital Plus.

*2  Устанавливает уровень канала LFE для источников DTS и DTS-HD High Resolution.

*3  Устанавливает уровень канала LFE для источников DSD (SACD).

Настройки уровня Direct

Analog

Subwoofer

Off: Аналоговые аудио сигналы  (басовые сигналы) не выдаются.

On: Аналоговые аудио сигналы  (басовые сигналы) выдаются.

Эти настройки определяют, будут ли аналоговые аудио сигналы  (басовые сигналы) выдаваться фронтальными АС, когда выбран режим Pure Audio или Direct.

Примечание:

• Если установка “Subwoofer” в положении “No” (стр. 48), эта настройка не может быть выбрана.

Настройки DSD

DAC Direct

Off: DSD сигналы обрабатываются DSP процессором.

On: DSD сигналы не обрабатываются DSP процессором.

Эта установка определяют, будут ли аудио сигналы  DSD (Super Audio CD) проходить через DSP для обработки A/V Sync, задержек и т.п., когда выбран режим Pure Audio или Direct.

Примечание:

Если вы выбрали “Yes”, то остается лишь вариант DAC Direct для выбора. “DSD Direct” появится на дисплее.

Настройка источника

Параметры могут быть установлены отдельно для каждого селектора входов.

Подготовка

Нажмите на кнопку входного селектора для выбора источника.

Audyssey

Когда  процедура автокалибровки АС и коррекции акустики помещения Audyssey MultEQ XT32® Room Correction и Speaker Setup Audyssey MultEQ XT32® Room Correction and Speaker Setup завершена, установка “Audyssey” будет переведена в положение “Equalizer” (стр. 50), а  “Dynamic EQ” - в положение “On”.

Dynamic EQ

Off: Audyssey Dynamic EQ отключена.

On: Audyssey Dynamic EQ включена.

Индикатор Dynamic EQ загорится (стр. 9)

Благодаря системе Audyssey Dynamic EQ, вы сможете наслаждаться великолепным качеством звук даже на малой громкости. Audyssey Dynamic EQ решает проблему ухудшения качества звука при снижении громкости, за счет учета особенностей человеческого восприятия и акустики помещения. Она делает это подбирая правильную частотную характеристику и уровни окружающего звука в каждый момент времени, так чтобы записи звучали так, как было задумано при любом уровне громкости – не только при референсном.

страница 54

Референсный уровень - Reference Level

Audyssey Dynamic EQ Reference Level Offset

0 dB: Это - установка по умолчанию, и ее следует использовать для просмотра фильмов.

5 dB: Выберите эту установку для записей, которые имеют очень широкий динамический диапазон, например, классическая музыка.

10 dB: Выберите эту установку для джаза и других музыкальных жанров, имеющих более широкий динамический диапазон. Эту установку следует также использовать для TV передач, т.к. они обычно микшируются на 10 дБ ниже

референсного уровня кинофильмов.

15 dB: Выберите эту установку для поп/рок музыки или другого программного материала, который смикширован при очень высоких уровнях громкости и имеет сжатый динамический диапазон.

Кинофильмы микшируются в помещениях, откалиброванных как референсные для кинотеатров. Для того, чтобы обеспечить тот же референсный уровень в домашнем театре, уровень каждой АС должен быть выставлен так, чтобы розовый шум с ограниченной полосой (500 Гц - 2000 Гц) и уровнем –30 dBFS создавал в месте прослушивания звуковое давление 75 дБ. Системы домашнего театра, автоматически откалиброванные системой Audyssey MultEQ XT32, будут выдавать референсный уровень, когда главный регулятор громкости будет установлен в положение 0 дБ.

При таком уровне вы слышите запись так, как она звучала во время микширования в студии.

Для Audyssey Dynamic EQ референсным является стандартный уровень, при котором микшируются звуковые дорожки фильмов. По мере понижения громкости от 0 дБ система делает подстройку, чтобы поддержать референсный отклик и эффект окружения. Однако референсный уровень кинофильмов не всегда используется в музыкальных записях или другом контенте, не связанном с кино. Настройка Dynamic EQ Reference Level Offset обеспечивает три градации смещения относительно референсного уровня кинофильмов

(5 дБ, 10 дБ и 15 дБ), которые можно выбрать в случае, если уровень микса в записи не соответствует стандартному.

Примечание:

Если “Dynamic EQ” установлена в положение “Off”, эта настройка не может быть выбрана.

Dynamic Volume

Off: Audyssey Dynamic Volume™ отключена (по умолчанию).

Light: Включено небольшое сжатие динамического диапазона - Light Compression Mode.

Medium: Включено среднее сжатие динамического диапазона - Medium Compression Mode becomes active.

Heavy: Включено сильное сжатие динамического диапазона - Heavy Compression Mode. Эта настройка влияет на громкость сильнее всего, делая все звуки приблизительно одинаковой громкости.

Примечания:

• Когда настройка Audyssey MultEQ XT32® Room Correction и Speaker Setup завершена, то даже если “Equalizer” не была установлена в “Audyssey”, когда Dynamic EQ в положении “On”, установка “Equalizer” переводится в положение  “Audyssey” (стр. 50).

• Если вы хотите использовать Audyssey Dynamic Volume в режимах прослушивания THX, установите “Loudness Plus” в положение “Off” (стр. 50), а “Preserve THX Settings” в положение “No” (стр. 51).

• Когда система “Dynamic Volume” активна, установка “Equalizer” переводится в положение  “Audyssey” (стр. 50) и “Dynamic EQ” устанавливается в “On”. Когда система “Dynamic EQ” в положении “Off”, “Dynamic Volume” также становится “Off” автоматически.

• Когда система “Dynamic Volume” активна, загорается индикатор Dynamic Vol (стр. 9)

• Если выбран режим прослушивания Pure Audio или Direct, эта установка не может быть выбрана.

• “Режимы “Dynamic Volume” и “Dynamic EQ” не могут быть выбраны, если

подключены наушники.

• Если выбраны режимы “Dynamic Volume” и “Dynamic EQ”, тогда “Dolby Volume” будет выставлен в положение “Off” (стр. 52).

После этого Audyssey MultEQ XT32 XT устраняет искажения, вызванные акустикой данного помещения, причем за счет выявления проблем в зоне прослушивания как частотной, так и во временной области. В результате получается ясное и хорошо сбалансированное звучание для всех слушателей. Применение системы Audyssey MultEQ XT32 XT позволяет вам также использовать Audyssey Dynamic EQ™, которая поддерживает правильный по-октавный баланс при любом уровне громкости.

Перед использованием данной функции, подключите и расположите все ваши акустические системы.

О динамическом эквалайзере Audyssey Dynamic EQ

Функция Audyssey Dynamic EQ решает проблему деградации качества звучания при уменьшении громкости, с учетом восприятия человеком и акустики комнаты. Dynamic EQ выбирает правильный частотный диапазон и моментальные уровни звукового окружения при любой выбранной пользователем громкости. Результатом является басовый диапазон, тональный баланс и впечатление от звукового окружения, которые остаются постоянными, несмотря на изменения громкости. Dynamic EQ сочетает информацию от входящих уровней источника с реальными уровнями выходного звука в комнате,- необходимое условие для выдачи решения о коррекции громкости. Audyssey Dynamic EQ работает в паре с Audyssey MultEQ XT32 XT для обеспечения хорошо сбалансированного звука для каждого слушателя при любом уровне громкости.

О функции динамической громкости Audyssey Dynamic Volume

Audyssey Dynamic Volume снимает проблему больших изменений уровня громкости между телепрограммами, рекламой и между тихими и громкими пассажами кинофильмов. Функция динамической громкости считывает предпочтительную установку громкости, сделанную пользователем, и затем отслеживает громкость программного материала, воспринимаемого слушателями в реальном времени, чтобы решить, требуется или нет подстройка. При необходимости, Dynamic Volume выполняет быстрые или постепенные регулировки, чтобы установить желаемый уровень громкости воспроизведения в процессе оптимизации динамического диапазона. Audyssey Dynamic EQ интегрирована в Dynamic Volume с тем чтобы, когда громкость воспроизведения подстраивается автоматически, воспринимаемый диапазон баса, тональный баланс, впечатление от звукового окружения и четкость диалога оставались одинаковым при просмотре кинофильмов, переключении телевизионных каналов или изменении содержимого от стерео к звуковому окружению.

страница 55

IntelliVolume

Уровень входа может быть подстроен от -12 дБ до +12 дБ с шагом 1 дБ (по умолчанию 0 дБ)

При помощи IntelliVolume, вы можете устанавливать уровень входа для каждого входного селектора отдельно. Это полезно, если один из ваших компонентов – источников громче или тише, чем другие.

Используйте кнопки Left (влево) и Right (вправо)  ◄/► для изменения уровня.

Если компонент заметно громче, чем другие, используйте кнопку Left  для ослабления его входного уровня. Если он заметно тише, используйте кнопку Right ► для увеличения его входного уровня.

A/V Sync

от 0 до 250 миллисекунд с шагом 5 мс.

При использовании прогрессивной развертки на вашем проигрывателе DVD, вы можете заметить, что изображение и звук не совпадают. При помощи настройки "A/V Sync", вы сможете исправить это, применив задержку для аудио сигнала. Чтобы просматривать телевизионное изображение во время настройки задержки, нажмите ENTER. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку RETURN.

Если включена функция HDMI Lip Sync (см. стр. 60), и ваш телевизор или дисплей поддерживает HDMI Lip Sync, отображаемое время задержки будет суммой задержки A/V Sync и задержки HDMI Lip Sync. При этом HDMI Lip Sync отображается в скобках в нижней части экрана.

Примечание:

•  Функция A/V Sync отключается, когда выбран режим прослушивания Pure Audio, или когда используется режим прослушивания Direct вместе с аналоговым входным источником.

•  “A/V Sync” не работает, когда селектор входов установлен в положение “NET/USB”.

Редактирование названий – NAME Edit

Вы можете вводить пользовательское название для каждого отдельно входного селектора (кроме TUNER) и предварительной настройки на радиостанцию (пресета) для удобства опознавания. Будучи введенным, пользовательское название будет отображаться на дисплее. Пользовательское название редактируют при помощи экрана ввода знаков.

Ввод названия - NAME

1. Используйте кнопки ▲/▼/◄/►   для выбора знака, и затем нажмите ENTER.

Повторите этот шаг для ввода максимально 10 знаков.

2. Когда вы закончили, чтобы сохранить название, обязательно выберите при помощи кнопок - стрелок ▲/▼/◄/► "OK" и затем нажмите ENTER.

В противном случае оно не будет сохранено.

Область ввода названия NAME

(рисунок)

Shift*1

Переключает выведенный символ

Space

Вводит символ пробела

←(влево)/→(вправо)

Выбирает символ, когда курсор перемещается в пределах области ввода названия NAME.

Back Space:

“Back Space*2” – «забой» стирает один символ налево от курсора.

ОК:

Выбирается, когда ввод завершен.

Совет:

*1  Все это можно сделать и с пульта, используя кнопку +10.

*2  Нажимая кнопку CLR на пульте, можно стереть все введенные символы

Чтобы исправить знак:

1. Используйте кнопки стрелок ▲/▼/◄/►  для выбора   ←(влево) или → (вправо), и затем нажмите ENTER.

2. Нажмите ENTER несколько раз для выбора неправильного знака (курсор перемещается на один знак при каждом нажатии ENTER).

3. Используйте кнопки стрелок ▲/▼/◄/► для исправления знака, и затем нажмите ENTER.

Примечания:

- Для именования пресета радиостанции, используйте кнопку TUNER для выбора AM или FM, и затем выберите пресет (см. стр.33).

- (Для североамериканских моделей) Вы не сможете вводить пользовательское название для пресетов SIRIUS radio.

- “ NAME Edit” не работает, когда селектор входов установлен в положение “NET/USB”.

Для восстановления названия по умолчанию, сотрите пользовательское название, введя пустые белые пробелы для каждой буквы.

страница 56

Настройка изображения - Picture Adjust

Используя меню «Picture Adjust», вы сможете настроить качество изображения и подавить шумы, появляющиеся на экране, а также запомнить эти настройки.

Для просмотра TV изображения в ходе настройки, нажмите кнопку ENTER. Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку RETURN.

Примечание:

• Если вы используете аналоговый вход RGB, следующие установки не доступны: “Film Mode”, “Edge Enhancement”, и “Noise Reduction”.

•“Picture Adjust” не работает, когда селектор входов установлен в положение “NET/USB”.

Game Mode

Off: Game Mode выключен.

On: Game Mode включен.

Если происходит задержка видеосигнала при воспроизведении видео компонента, такого как игровая приставка, подключенного к контроллеру, выберите "Game Mode" на входном селекторе, подключенном к данному компоненту, и установите его в положение "On". Задержка уменьшится, но зато ухудшится качество изображения.

Wide Mode*1*5

Эта настройка определяет соотношение сторон экрана.

Примечание:

Когда "Game Mode" в положении "On", " Wide Mode" зафиксирован в положении «Full».

4:3: (рисунок), Full: (по умолчанию): (рисунок), Zoom: (рисунок), WideZoom:

(рисунок), SmartZoom:

(рисунок)

Режим изображения - Picture Mode*1

Custom:

В этом режиме вы можете вручную установить значения, какие хотите.

ISF Day: Выберите, когда в комнате яркое освещение.

ISF Night: Выберите, когда комната затемнена.

Cinema:

Выберите, когда источник изображения – кинопленка и т.п.

Game:

Выберите, когда источник изображения – игровая консоль.

Through:

В этом режиме сквозного пропуска все установки приобретают значения по умолчанию.

С помощью Picture Mode, вы можете одним движение изменить следующие установки так, чтобы они подходили для кино или игр: “Film Mode”, “Edge Enhancement”, “Noise Reduction”, “Resolution”, “Brightness”, “Contrast”, “Hue”,  “Saturation”, “Gamma”, “Red Brightness”, “Red Contrast ”, “Green Brightness”, Green Contrast, “Blue Brightness”, “Blue Contrast ”.

Этот контроллер спроектирован так, чтобы использовать стандарты настройки и калибровки изображения, разработанные институтом Imaging Science

Foundation (ISF). ISF создал тщательно продуманные, признанные во всей индустрии стандарты для оптимального качества видео и реализовал программу обучения для техников и инсталляторов по использованию этих стандартов для получения оптимального качества изображения от контроллера. В связи с этим, Onkyo рекомендует, чтобы настройка и калибровка изображения была выполнена техником, который имеет сертификат ISF.

Film Mode*2*4*6

Auto: Тип содержимого определяется автоматически, выбирается Film Mode и обрабатывается соответственно

Video: Выберите, когда источник изображения – видео.

Film:  Выберите, когда источник изображения - кинопленка.

Записи на дисках DVD-Video сделаны либо с кинопленки (снятой с частотой 24 кадра/с), либо с видео, предназначенного для TV вещания (снятого с частотой 30 кадров/с). Если настройкой по умолчнию Picture Mode является Auto, AV контроллер автоматически определяет тип содержимого и обрабатывает его так, чтобы получить наилучшее качество изображения. Если же AV контроллер определяет тип содержимого неверно из-за характеристик диска, вы сможете выбрать режим Video или Film вручную

Edge Enhancement*2*4*7

Улучшение контуров

Off: Улучшение контуров отключено.

Low: небольшое улучшение контуров

Mid: среднее улучшение контуров

High: сильное улучшение контуров

При помощи Edge Enhancement, вы можете сделать изображение более резким.

страница 57

Подавление «москитного» шума - Mosquito Noise Reduction*2*3*4*6

Off: Подавление «москитного» шума отключено (по умолчанию).

Low: Небольшое подавление «москитного» шума

Medium: Среднее подавление «москитного» шума.

High: Сильное подавление «москитного» шума.

При помощи этого шумоподавления, вы можете убрать «москитный» шум, который иногда появляется на «пережатом» изображении.

Random Noise Reduction*2*3*4*6

Off: Подавление случайного шума отключено (по умолчанию).

Low: Небольшое подавление случайного шума

Medium: Среднее подавление случайного шума.

High: Сильное подавление случайного шума.

При помощи этого шумоподавления, вы можете убрать случайный шум, такой как например, зернистость изображения.

Block Noise Reduction*2*3*4*6

Off: Подавление блочного шума отключено (по умолчанию).

On: Подавление блочного шума включено

При помощи этого шумоподавления, вы можете убрать блочные искажения, который иногда появляется на изображении. Блочный шум может возникать при декодировании чересчур сжатого MPEG изображения.

Примечания:

*1 Когда установка “Game Mode” в положении “On”, эта установка не может быть выбрана.

*2 Когда установка “ISF Mode” в положении “Day” или “Night”, эта установка не может быть выбрана.

Resolution*2*4

Through: Выберите, чтобы пропустить видео через

AV контроллер при том же самом разрешении и без преобразования (по умолчанию).

Auto: Выберите, чтобы AV контроллер автоматически преобразовывал видеосигнал с разрешениями, не поддерживаемыми вашим телевизором.

Когда "Monitor Out" установлена в "Analog", она будет работать как "Through".

480p (480/576p):

Выберите для вывода 480p или 576p и преобразования видеосигнала при необходимости.

720p: Выберите для вывода 720p и преобразования видеосигнала при необходимости.

1080i: Выберите для вывода 1080i и преобразования видеосигнала при необходимости.

1080p: Выберите для вывода 1080p и преобразования видеосигнала при необходимости. Когда "Monitor Out" установлена в "Analog", она будет работать как "1080i".

1080p/24: Выберите для вывода 1080p с частотой 24 кадра/с и преобразования видеосигнала при необходимости. Когда "Monitor Out" установлена в "Analog", она будет работать как "1080i".

Вы можете указать выходное разрешение для выходов HDMI и при необходимости повысить разрешение изображения для соответствия разрешению, поддерживаемому вашим телевизором.

Доступна, только когда источник Source был выбран в пункте Resolution настройки "Monitor Out" (стр. 48).

Brightness: *1*2*4

от -50 до +50 (по умолчанию, 0)

При помощи этой настройки вы можете подстраивать яркость изображения «-50» является самой темной. «+50» является самой яркой.

Contrast: *1*2*4

от -50 до +50 (по умолчанию, 0)

При помощи этой настройки вы можете регулировать контрастность в красном.

«-50» является наименьшей. «+50» является наибольшей.

Hue*1*2*4 - Цветовой оттенок

от -20 до +20 (по умолчанию, 0)

С помощью этой установки вы можете отрегулировать баланс красного/зеленого цветов изображения.

“–20” – самый сильный сдвиг в зеленые цвета. “+20” – самый сильный сдвиг в красные цвета.

Saturation*1*2*4 - Насыщенность

от -50 до +50 (по умолчанию, 0)

С помощью этой установки вы можете отрегулировать насыщенность изображения.

“–50” – это самая слабая насыщенность. “+50” – это самая сильная насыщенность.

Gamma*2*4 		-3 до +3 (по умолчанию 0).

Регулирует баланс входящего изображения сигнала данных цветов R (красного), G (зеленого) и B (синего) к выходному сигналу.

Может быть подстроена от -3 до +3 с шагом 1 (по умолчанию, равна 0).

Red Brightness*2*4	 -50 до +50 (по умолчанию 0)

При помощи этой настройки вы можете подстраивать яркость изображения в красном.

Может быть подстроена от -50 до +50 с шагом 1 (по умолчанию, равна 0).

«-50» является самой темной. «+50» является самой яркой.

Red Contrast*2*4	-50 до +50 (по умолчанию 0)

При помощи этой настройки вы можете регулировать контрастность в красном.

Может быть подстроена от -50 до +50 с шагом 1 (по умолчанию, равна 0).

«-50» является наименьшей. «+50» является наибольшей.

Green Brightness*2*4	-50 до +50 (по умолчанию 0)

При помощи этой настройки вы можете подстраивать яркость изображения в зеленом.

Может быть подстроена от -50 до +50 с шагом 1 (по умолчанию, равна 0).

«-50» является самой темной. «+50» является самой яркой.

Green Contrast*2*4	-50 до +50 (по умолчанию 0)

При помощи этой настройки вы можете регулировать контрастность в зеленом.

Может быть подстроена от -50 до +50 с шагом 1 (по умолчанию, равна 0).

«-50» является наименьшей. «+50» является наибольшей.

Blue Brightness*2*4	-50 до +50 (по умолчанию 0)

При помощи этой настройки вы можете подстраивать яркость изображения в синем.

Может быть подстроена от -50 до +50 с шагом 1 (по умолчанию, равна 0).

«-50» является самой темной. «+50» является самой яркой.

страница 58

Blue Contrast*2*4	-50 до +50 (по умолчанию 0)

При помощи этой настройки вы можете регулировать контрастность в синем.

Может быть подстроена от -50 до +50 с шагом 1 (по умолчанию, равна 0).

«-50» является наименьшей. «+50» является наибольшей.

Совет:

*1 Эту процедуру можно также провести с пульта ДУ, используя меню Home menu (стр. 30).

*2 Нажмите CLR если вы хотите сделать сброс к настройкам по умолчанию.

Примечания:

•  Если вы используете аналоговый RGB вход, следующие установки не работают: “Film Mode”, “Edge Enhancement”, и “Noise Reduction”.

• “Picture Adjust” не работает, когда селектор входов установлен в положение  “NET/USB”.

*3 Эти установки не имеют эффекта в случае входного источника высокого разрешения - HD (720p,1080i,1080p,1080p/24).

*4 Когда “Picture Mode” установлена в любое положение, кроме “Custom”, эта установка не может быть использована.

*5 В зависимости от разрешения на входе и на выходе, «Smart Zoom» не может быть использован.

*6 Когда “Game Mode” установлена в положение  “On”, эта установка не может быть выбрана.

*7 Эта установка не имеет эффекта в случае преобрразования с понижением разрешения.

Назначение режимов прослушивания на входные источники

Вы можете назначить режим прослушивания по умолчанию для каждого из форматов, поддерживаемых каждой из кнопок селектора входов, который будет выбираться автоматически в соответствии с входным источником. Например, вы можете назначить  режим прослушивания по умолчанию для входных сигналов Dolby Digital.

Вы можете выбрать и другие режимы прослушивания во время воспроизведения, но режим, заданный здесь, будет возобновлен, как только AV-контроллер будет включен из ждущего режима Standby.

1 С помощью кнопок ▲/▼ выберите входной источник, для которого хотите сделать установку, затем нажмите ENTER.

Появляется меню выбора формата сигнала для кнопок селектора входов .

Для селекторов входов, которые не имеют цифровых входных разъемов (например, TUNER), будет доступен только “Analog”. Для входных источников “NET/USB” будет доступен только “Digital”.

Примечание:

• Если вы подсоединили на вход компонент (такой как док-станция UP-A1, с установленным на нее iPod) к разъему UNIVERSAL PORT , вы сможете назначить только режимы прослушивания для аналогового звука на селектор PORT.

2 Используйте кнопки ▲/▼ для выбора формата сигнала, который вы хотите установить, а затем используйте кнопки ◄/► для выбора режима прослушивания.

Могут быть выбраны только режимы прослушивания, которые могут быть использованы с каждым форматом входного сигнала (см. 40 - 45). Вариант Last Valid означает последний из использованных режимов.

Вариант “Straight Decode” означает, что выбран режим прямого декодирования (Dolby Digital, DTS, и т.п.).

Analog/PCM: При помощи этой настройки вы можете задать режим прослушивания по умолчанию для проигрывания аналогового звукового сигнала (CD, TV, LD, VHS, MD, проигрыватель грампластинок, радио, кассетный магнитофон, кабельное/спутниковое ТВ и т.п.), или цифрового PCM-сигнала (CD, DVD и т.п.).

MonoMuliplex Source: При помощи этой настройки, вы можете задать режим прослушивания по умолчанию для воспроизведения монофонических цифровых аудио сигналов (DVD и т.п.).

2ch Source: При помощи данной настройки, вы можете задать режим прослушивания по умолчанию для воспроизведения 2-канальных (2/0) цифровых аудио сигналов (Dolby Digital, DTS), с дисков DVD и т.п.

Dolby Digital / Dolby D+| Dolby TrueHD:  При помощи этой настройки, вы можете задать режим прослушивания по умолчанию для воспроизведения сигналов в формате Dolby Digital или Dolby Digital Plus (DVD и т.п.). Задает также режим прослушивания по умолчанию для источников Dolby TrueHD, таких как  Blu-ray или HD DVD (через вход HDMI).

DTS/ DTS ES / DTS-HD: При помощи этой настройки, вы можете задать режим прослушивания по умолчанию для воспроизведения сигналов в формате DTS DTS-HD High Resolution (DVD, LD, CD и т.п.). Задает также режим прослушивания по умолчанию для источников DTS-HD Master Audio, таких как  Blu-ray или HD DVD (через вход HDMI).

Прочие многоканальные источники - MultiCH PCM Source: Задает режим прослушивания по умолчанию для многоканальных PCM-источников, подключенного к входу HDMI IN входу, таких как DVD-Audio и многоканальных источников DSD потока, таких как SACD.

страница 59

Меню «Прочих настроек» -  Miscellaneous

Данный раздел поясняет пункты меню Miscellaneous (разное).

Настройки уровня громкости - Volume Setup

Volume Display - Отображение уровня громкости

Absolute: (абсолютный): диапазон отображения от MIN, 0.5 - 99.5, MAX.

Relative: (относительный, THX): Диапазон отображения от -( дБ, от -81.5 дБ до +18.0 дБ.

При помощи данной настройки, вы можете выбрать, как отображается уровень громкости.

Абсолютное значение 82 эквивалентно относительному значению 0 дБ.

Muting Level

-( дБ (полное приглушение), либо между –50 дБ и –10 дБ с шагом 10 дБ

Эта настройка определяет, насколько приглушается выходной сигнал, когда используется функция Muting (см. стр.26).

Maximum Volume

Off,  от 50 до 99, (Absolut Display).

Off,  –32 дБ до +17 дБ, (Relative Display).

При помощи этой настройки, вы можете ограничить максимальный уровень громкости. Чтобы не указывать макс. громкость, выберите “Off”.

Power On Volume

Lаst, Min, от 1 до 99 или Max. (Absolut Display).

Lаst, от -( дБ, -81 дБ, до +18 дБ. (Relative Display).

При помощи этой настройки, вы можете определить уровень громкости, который используется при включении аудио/видео контроллера.

Чтобы использовать тот же самый уровень громкости, при котором контроллер был выключен, выберите “Last”.

Примечание: Настройка “Power On Volume” не может быть установлена выше, чем “Maximum Volume”.

Headphone Level

от –12 дБ до +12 дБ

При помощи этого предпочтения, вы можете задать разницу в громкости наушников относительно основной громкости. Это полезно, если есть разница в обычной громкости ваших колонок и ваших головных телефонов.

Настройка отображения экранных меню (OSD Setup)

On Screen Display

Эта настройка определяет, отображаются ли на экране подробности работы именно в тот момент, когда подстраивается функция контроллера.

On: Отображаются (по умолчанию).

Off: Не отображаются.

Даже когда выбран параметр On, подробности функционирования не отображаются, если входной источник подсоединен ко входам COMPONENT VIDEO IN или HDMI IN.

TV Format (Европейская и азиатская модели)

Для того, чтобы экранные меню настройки отображались правильно, вы должны задать телевизионный стандарт, используемый в вашем регионе.

Auto:

Выбирайте, если надо чтобы телевизор автоматически определял TV систему входного сигнала.

NTSC:

Выбирайте, если TV система в вашем регионе - NTSC.

PAL:

Выбирайте, если TV система в вашем регионе - PAL.

- Language – язык

Эта установка определяет язык экранных меню. Вы можете выбрать: English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Nederlands, Svenska или китайский.

Настройка 12-В триггерных сигналов - 12V Trigger A/B/C Setup

См. «Использование 12-В триггерных сигналов» - “Using the 12V Triggers” (стр.  79).

страница 60

### Меню Hardware Setup

Подменю REMOTE ID

Идентификатор пульта дистанционного управления – REMOTE ID

1, 2, или 3

Когда несколько компонентов Onkyo используются в одной и той же комнате, их коды идентификаторов (ID) дистанционного управления могут совпадать. Чтобы отличать контроллер от других компонентов, вы можете изменить его ID с 1 (значения по умолчанию), на «2» или «3».

Примечание:

Если вы изменяете ID контроллера, убедитесь, что на пульте ДУ установлен тот же самый ID (см. ниже), в противном случае вы не сможете управлять контроллером при помощи пульта ДУ.

Изменение номера идентификатора ID пульта ДУ

1 Удерживая кнопку RECEIVER, нажмите и удержите кнопку SETUP пока кнопка RECEIVER не загорится (около 3 секунд) (стр. 38).

2 Используйте цифровые кнопки для ввода идентификатора дистанционного управления ID 1, 2 или 3.

Кнопка RECEIVER вспыхнет два раза.

Multi Zone

См. раздел “Setting the Multi Zone” (стр. 76).

Подменю Tuner

Для правильной настройки в FM/АМ диапазоне вы должны задать шаг настройки в вашем регионе. Имейте в виду, что при смене шага настройки будут стерты и все настройки на радиостанции (пресеты).

Шаг настройки в FM/АМ диапазоне (североамериканские модели)

200k/10kHz:

Выберите если шаг 200 k/10 kHz используется в вашем регионе.

50k/9kHz:

Выберите если шаг 50 k/9 kHz используется в вашем регионе.

Шаг настройки в АМ диапазоне (европейские и азиатские модели)

10kHz:

Выберите если шаг 10 kHz используется в вашем регионе.

9kHz:

Выберите если шаг 9 kHz используется в вашем регионе.

Спутниковое цифровое радио SIRIUS (модели для Северной Америки)

См. отдельное руководство по спутниковому радио «Satellite Radio Guide».

Режим Sat Radio

Если вы подсоединяете к аудио/видео контроллеру антенну SIRIUS satellite radio (обе приобретаются отдельно), установите эту настройку SIRIUS, соответственно. Если вы подсоединяете оба типа антенн, выберите настройку SIRIUS.

Нацеливание антенны

Идентификатор ID тюнера Sirius Connect Home Tuner представлен здесь. Вы должны подписаться на сервис, чтобы получить этот номер SIRIUS ID. См. отдельное руководство по спутниковому радио «Satellite Radio Guide» для получения более подробной информации.

«Родительский замок» - SIRIUS Parental Lock

Этот «замок» предназначен для спутникового цифрового радио SIRIUS Satellite Radio. Он не включается, если режим “SAT Radio Mode” установлен в положение “None”.

Подменю HDMI

Audio TV OUT

Off: звук не выходит на TV по HDMI.

On: звук выходит на TV по HDMI и будет слышен через динамики телевизора.

Это предпочтение определяет, выводится ли аудио сигнал, принимаемый на вход HDMI IN, на выход HDMI OUT. Вы можете пожелать включить эту настройку, если ваш телевизор подключен к выходу HDMI OUT, и вы захотите прослушивать звук от компонента, который подсоединен к HDMI IN, через акустические системы вашего телевизора. Обычно, эту настройку следует устанавливать Off.

Примечания:

- Если выбрана настройка «On», и сигнал может быть выведен на телевизор, контроллер не будет выдавать звук через свои акустические системы.

- Если выбрана настройка “On”, на дисплее появляется “TV Speaker On” и контроллер не выдает звук через подключенные к нему колонки.

- Когда включено управление TV Control - «On», эта настройка зафиксирована на Auto.

- С некоторыми телевизорами и входными сигналами, звук может не выводиться, даже если это предпочтение установлено On (стр. 61).

- Когда настройка «Audio TV OUT» установлена в положение «On», или включено «TV Control» – в «On» (стр. 61), чтобы прослушивать звук через акустические системы вашего телевизора (см. стр. 19), если вы повернете регулятор громкости контроллера, то звук пойдет через акустические системы контроллера, а динамики ТВ будут приглушены. Для отмены этого, измените настройки контроллера, измените настройки вашего телевизора или уменьшите до нуля громкость контроллера.

- Когда настройка “Monitor Out” установлена в положение “Both (Main)” или “Both (Sub)” (стр. 44) и если ваш TV подсоединенный к приоритетному выходу не может выдать звук, его можно будет услышать через акустические системы AV контроллера.

Lip Sync - синхронизация звука и видео по HDMI

Disable: HDMI lip Sync выключена (по умолчанию).

Enable: HDMI lip sync включена.

Функция Lip Sync может быть установлена для автоматической синхронизации звука и видео по HDMI, основанной на информации, получаемой от подсоединенного монитора. При помощи HDMI Lip Sync, задержка звука, необходимая для синхронизации звука и изображения, вычисляется и автоматически добавляется контроллером.

Примечания:

- Данная функция работает при условии, что ваш совместимый с  HDMI телевизор поддерживает HDMI Lip Sync.

- Вы можете проверить величину задержки, внесенной функцией HDMI Lip Sync на экране A/V Sync.

- (Европейская, австралийская и азиатская модели) Если настройка “Monitor Out” установлена в положение “HDMI Main”, “Both (Main)” или “Both” (стр. 44), задержка будет скорректирована в соответствии с параметрами монитора, подсоединенного к выходу HDMI OUT MAIN. С другой стороны, если выбрано “HDMI Sub” или “Both (Sub)”, задержка будет скорректирована в соответствии с параметрами монитора, подсоединенного к выходу HDMI OUT SUB.

страница 61

HDMI Control (RIHD)

On: Функция RIHD включена.

#### Off: Функция RIHD выключена (по умолчанию).

Данная функция позволяет оборудованию, совместимому со стандартом RIHD и подключенному к HDMI, управляться вместе с контроллером (см. стр. 102 – 103).

Примечания:

- При установке “On” и закрытии меню на дисплее AV контроллера появляется название компонента, подсоединенного по RIHD и надпись “RIHD On” .

“Search…” → “(name)” → “RIHD On”. Когда AV контроллер не может получить имя компонента, он показывает его как  “Player*” или “Recorder*”, и т.п. (“*” означает номер если компонентов два и более). При установке “Off” и закрытии меню на дисплее AV контроллера появляется надпись “RIHD Off”. “Disconnect” → “RIHD Off”

- Когда RIHD –совместимый компонент подсоединен к AV контроллеру по кабелю HDMI, имя подсоединенного  компонента появляется на дисплее AV контроллера. Например, когда вы смотрите телепередачи, если вы решите управлять с помощью пульта Blu-ray Disc/DVD плеером (включенным) AV контроллера, имя Blu-ray Disc/DVD плеера будет выведено на дисплей AV контроллера.

- Установите в Off, когда часть подсоединенного оборудования несовместима, или совместимость не ясна.

- Если при установке On работа ненадежна, выберите Off.

- Подробности см. в руководствах по эксплуатации на подключенные компоненты.

- Управление по RIHD не поддерживает выход HDMI OUT SUB. Используйте вместо него HDMI OUT MAIN.

- Когда источник подсоединен с помощью шины RI, он может работать неправильно, если  if “HDMI Control (RIHD)” установлено в “On”.

Канал возврата аудио сигнала - Audio Return Channel

Off:

Выберите “Off” если вы не хотите использовать канал возврата аудио сигнала (ARC).

Auto:

Аудио сигнал от вашего TV тюнера может быть послан через разъем HDMI OUT обратно на AV контроллер.

Канал возврата аудио сигнала (ARC) позволяет совместимому с HDMI 1.4 телевизору посылать аудио потоки на выход HDMI OUT MAIN AV контроллера.

Для использования этой функции вы должны выбрать селектор входа TV/CD, а ваш TV должен поддерживать функцию ARC.

Примечания:

• Установка “Audio Return Channel” может быть задана только тогда, когда “HDMI Control(RIHD)” в положении  “On”.

• Эта установка переключается автоматически в положение “Auto” когда “ HDMI Control(RIHD)” устанавливается в  “On” первый раз.

Power Control

Off: управление питанием выключено.

On: управление питанием включено.

Установите On, чтобы установить электрическое соединение посредством HDMI между оборудованием, совместимым со стандартом RIHD. Эта настройка автоматически выставляется в положение “On” когда приведенная выше настройка “HDMI Control (RIHD)” устанавливается в “On” первый раз.

Примечание:

- Настройка Power Control может быть установлена, только когда описанная выше настройка “HDMI Control (RIHD)” установлена в положение On.

- Управление питанием по HDMI работает только вместе с RIHD -совместимыми компонентами, которые его поддерживают и может не работать с другими компонентами из-за их настроек или несовместимости.

- При установке On, потребление энергии контроллером возрастает.

- При установке “On”, независимо от того, находится ли AV контроллер в состоянии On или Standby, как аудио, так и видео, получаемое на HDMI вход, будет выдаваться на выход HDMI OUT для воспроизведения на TV или другом устройстве, подсоединенном к разъему HDMI OUT.

•    Потребление энергии возрастает в режиме standby при выполнении функции сквозного пропуска - HDMI pass through; однако, если ваш ТВ поддерживает протокол CEC (Consumer Electronics Control), потребление может быть снижено в следующих случаях:

1. TV находится в режиме standby.

2. Вы смотрите TV передачу.

- Подробности см. в руководствах по эксплуатации на подключенные компоненты

TV Control - Управление контроллером от телевизора, подсоединенного по HDMI

Off: функция TV Control отключена.

On: функция TV Control включена.

Установите в On, когда вы хотите управлять контроллером от совместимого с RIHD телевизора, подсоединенного по HDMI.

Примечания:

- Не назначайте компонент, подсоединенный к HDMI входу на селектор TV/TAPE, когда вы установили “TV Control” в положение “On”. В противном случаен работа CEC (Consumer Electronics Control) не гарантируется.

- Установите в Off, когда телевизор несовместим, или совместимость не ясна.

- Настройка TV Control может быть установлена только когда обе описанные выше настройки HDMI Control (стр. 61) и Power Control (стр. 61) установлены в On.

- Подробности см. в руководствах по эксплуатации на подключенные компоненты

Примечание:

После изменения настроек «HDMI Control (RIHD)», “Audio Return Channel”, «Power Control» или «TV Control», выключите питание всего подключенного оборудования (в Standby) и затем включите питание снова. Подробности см. в руководствах по эксплуатации на подключенные компоненты.

страница 62

Auto Power Down - автоотключение питания

Auto Power Down

Off: Функция автоотключения питания выключена

On: Функция автоотключения питания включена

AV-контроллер  автоматически перейдет в режим ожидания STANDBY при включенной функции “Auto Power Down” (в положении “On”), когда нет аудио или видео сигнала на входах и никакие операции не происходят в течение 30 минут.

На дисплее появится надпись “Auto Power Down” а также в экранном меню OSD – за 30 секунд до срабатывания функции Auto Power Down.

Установки по умолчанию: On (европейские и азиатские модели), Off (североамериканские  модели).

Примечание:

• Для некоторых источников функция Auto Power Down может активироваться даже в ходе воспроизведения.

• Функция Auto Power Down не работает при включенной Zone 2 или Zone 3.

Network

См. раздел «Настройки сети» на странице 71.

Firmware Update – обновление ПО

См. раздел «Обновление ПО», где описана эта процедура (стр. 104)

Примечания:

• Обновляйте ПО только после появления оповещения на сайте Onkyo Web site.

• Требуется около 60 минут для полного обновления ПО.

•  При обновлении ПО с USB накопителя, AV контроллер в момент включения  питания ищет устройство, которое было подсоединено ранее. Если  в момент включения  питания были подсоединены два устройства, AV контроллер будет искать ПО на устройстве, подсоединенном к передней панели.

Version - версия

На дисплей выводится текущая версия ПО.

Receiver

via NET: Вы можете обновить ПО AV-контроллера через интернет. Проверьте надежность сетевого соединения  перед обновлением.

via USB: Вы можете обновить ПО AV-контроллера через порт с подключенного USB накопителя.

Вы можете обновить ПО AV-контроллера. Не выключайте питание AV-контроллера в ходе обновления ПО.

Universal Port

via NET: Вы можете обновить ПО док-станции Onkyo через интернет. Проверьте надежность сетевого соединения  перед обновлением.

via USB: Вы можете обновить ПО AV-контроллера через порт с подключенного USB накопителя.

Вы можете обновить ПО AV-контроллера.Не выключайте питание AV контроллера в ходе обновления ПО.

Примечание:

• Это обновление нельзя проводить, когда к разъему UNIVERSAL PORT не подсоединена док-станция Onkyo.

Установка «родительского замка» - Lock Setup

При помощи этой установки, вы можете защитить ваши настройки, заблокировав экранные меню настроек.

Setup

Locked: Меню настроек заблокированы.

Unlocked: Меню настройки не заблокированы.

4 Нажмите кнопку SETUP.

Меню установки закрывается.

Использование функции Audio Settings

Вы можете изменять различные установки аудио, зайдя в меню Home (стр. 27).

1 Нажмите кнопку RECEIVER , а потом кнопку HOME.

2 Используйте кнопки Вверх/Вниз для выбора Audio, а кнопки Влево/Вправо для смены установок.

Примечание:

Эти установки не работают, если:

• Подключены наушники

• Когда “Audio TV Out” установлена в положение “On” (стр. 60), а входной селектор в положении ином, чем HDMI.

#### Настройки регулятора тембра

Вы можете настроить низкие и высокие частоты для фронтальных АС, кроме режимов прослушивания Direct или Pure Audio или если выбран один из режимов прослушивания THX.

#### Bass:

#### от -10 дБ до + 10 дБ с шагом 2 дБ (по умолчанию: 0 дБ).

Вы можете усилить или ослабить низкочастотные звуки на выходе фронтальных АС.

#### Treble:

#### от -10 дБ до + 10 дБ с шагом 2 дБ (по умолчанию: 0 дБ).

Вы можете усилить или ослабить высокочастотные звуки на выходе фронтальных АС.

1 Нажмите кнопку TONE на аудио/видео контроллере для выбора,  “Bass” или “Treble”.

2 Используйте кнопки TONE LEVEL +/– на AV контроллере для регулировки тембра.

Примечание:

- Данная процедура не работает, когда выбран многоканальный аналоговый аудио вход.

- Для обхода регулировок тембра, выбирайте режимы прослушивания Direct, Pure Audio или THX.

страница 63

### Подстройка уровней акустических систем – Speaker Levels

Вы можете отрегулировать громкость каждой акустической системы во время прослушивания входного источника. Эти временные настройки отменяются, когда контроллер устанавливают в ждущий режим.  Для сохранения сделанных настроек, зайдите в меню «Калибровка уровней» -  “Level Calibration” на стр. 49, прежде чем переводить AV контроллер в режим Standby.

Subwoofer 1: от –15 дБ до +12 дБ с шагом 0.5 дБ.

Subwoofer 2: от –15 дБ до +12 дБ с шагом 0.5  дБ.

Center Level:	 от –12 дБ до +12 дБ с шагом 0.5  дБ.

Примечания:

- Вы не можете использовать данную функцию, когда контроллер приглушен.

- Не могут быть подстроены акустические системы, которые установлены как No или None в меню Speaker Configuration (см. стр.48).

- Эта функция не работает, когда выбран режим Pure Audio или Direct для воспроизведения аналогового аудио.

- Эта установка не может быть использована, когда подключены наушники

Установки Audyssey Settings

■Dynamic EQ

См.  “Dynamic EQ” в разделе “Source Setup” (стр. 53).

■Dynamic Volume

См. “Dynamic Volume” в разделе “Source Setup” (стр. 54).

Dolby Volume

Dolby Volume

См. Раздел  “Dolby Volume” или “Audio Adjust” (стр. 52).

Функция LATE NIGHT

При помощи этой функции вы можете уменьшить динамический диапазон материала Dolby Digital, чтобы тихие звуки были хорошо слышны даже при небольшой громкости. Эта функция особенно полезна ночью, чтобы никого не беспокоить.

LATE NIGHT

Для Dolby Digital и Dolby Digital Plus имеются следующие варианты:

Off: функция Late Night выключена (по умолчанию).

Low: небольшое уменьшение динамического диапазона.

High: сильное уменьшение динамического диапазона.

Для Dolby TrueHD источников имеются следующие варианты:

Auto: функция Late Night включается и выключается автоматически (по умолчанию).

Off: функция Late Night выключена.

On: функция Late Night включена.

Примечания:

- Действие этой функции зависит от проигрываемого материала Dolby Digital. Иногда эффект может быть слабым или отсутствовать.

- Функция Late Night может быть использована, только когда входным источником является Dolby Digital, Dolby Digital Plus или Dolby TrueHD

- При переходе AV-контроллера в ждущий режим функция Late Night возвращается в состояние Off. Для источников Dolby TrueHD она будет установлена в Auto.

Система Music Optimizer

Функция  Music Optimizer улучшает качество звучания сжатых файлов. Ее следует использовать для музыкальных файлов, сжатых с потерями (“lossy” compression), таких как MP3. Эта установка запоминается индивидуально для каждого входного селектора.

M.Optimizer

Off: Функция Music Optimizer отключена (по умолчанию).

On: Функция Music Optimizer включена. Индикатор M.Opt загорается (стр. 9)

Примечание:

•  Music Optimizer работает с входными цифровыми аудио сигналами PCM, частота выборки которых ниже 48 кГц и с аналоговыми аудио сигналами.

Music Optimizer отключается при выборе режимов прослушивания Pure Audio или Direct.

•  Настройки запоминаются индивидуально для каждого входного селектора.

Screen Centered Dialog – Центрирование диалогов на экране

“Screen Ctr Dialog” – это функция, позволяющая передвинуть центр звукового образа диалогов и т.п. вверх благодаря использованию верхних фронтальных колонок и привязать их к высоте экрана.

Screen Ctr Dialog

По мере роста значения, образ Center движется вверх.

0: функция Screen Centered Dialog отключена.

От 1 до 5: функция Screen Centered Dialog включена.

Примечание:

• Функция “Screen Ctr Dialog” может быть использована, когда выбран поддерживаемый режим прослушивания, а “Center” и “Front High” активированы в меню “Speaker Configuration” (стр. 48).

• Эта установка не может быть использована, когда подключены наушники

страница 64

### Применение функции Re-EQ

При помощи функции Re-EQ, вы можете скорректировать звуковую дорожку, чье высокочастотное содержимое слишком резкое, сделав ее более подходящей для домашнего просмотра.

Re-EQ

Off: Функция Re-EQ отключена (по умолчанию).

On: Функция Re-EQ включена

Эта функция может быть использована со следующими режимами прослушивания: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Multichannel, DTS, DTS-HD High Resolution, DTS-HD Master Audio, DTS Express, DSD, Dolby EX, Dolby Pro Logic IIz Height, Dolby Pro Logic IIx Movie, Neo:6 Cinema, и 5.1-канальные источники + Neo:6.

Re-EQ (THX):

Off: Функция Re-EQ (THX) отключена

On: Функция Re-EQ (THX) включена (по умолчанию).

Эта функция может быть использована со следующими режимами прослушивания: THX Cinema, THX Surround EX, THX Ultra2 Cinema.

Примечание:

• Установки Off и On для функции Re-EQ сохраняются в каждом из режимов прослушивания. Однако в режиме прослушивания THX, когда контроллер выключается, она возвращается в положение On.

• Эта установка не может быть использована, когда подключены наушники

Audio Selector

Вы можете задать приоритет аудио выхода, когда у вас есть одновременно и цифровой и аналоговый звук на входе.

Audio Selector

ARC:

Аудио сигнал с вашего TV тюнера может быть послан на разъем HDMI OUT MAIN AV контроллера.*1

При таком выборе звуковое сопровождение телевизора может автоматически получать приоритет над всеми другими назначениями.

HDMI:

Этот вариант может быть выбран, когда HDMI IN назначен как входной источник. Если назначены одновременно и HDMI (HDMI IN) и цифровой аудио вход (COAXIAL IN или OPTICAL IN), HDMI вход  автоматически получает более высокий приоритет.

COAX:

Этот вариант может быть выбран, когда COAXIAL IN назначен как входной источник. Если назначены одновременно и и коаксиальный и оптический входы, коаксиальный автоматически получает более высокий приоритет.

OPT:

Этот вариант может быть выбран, когда OPTICAL IN назначен как входной источник. Если назначены одновременно и и коаксиальный и оптический входы, оптический автоматически получает более высокий приоритет

Multich:

AV контроллер всегда выдает аналоговые сигналы с многоканального выхода.

Analog:

AV контроллер всегда выдает аналоговые сигналы.

Примечания:

- Эта настройка запоминается индивидуально для каждого входного селектора.

- Эта установка может быть сделана лишь тогда, когда входной источник назначен на HDMI IN, COAXIAL IN или OPTICAL IN.

- Чтобы выбрать цифровой аудио вход, см. раздел “Digital Audio Input” (стр.47).

- Для выбора “Multich” вы должны назначить многоканальный вход (стр. 47).

*1 Вы можете выбрать “ARC”, если вы выбрали входной селектор TV/CD. Но если вы выбрали “Off” в установках “Audio Return Channel” (стр. 61), то вы не можете выбрать “ARC”.

Установка форматов входного цифрового сигнала (Fixed Mode)

Нажимая на кнопку ENTER при выборе “HDMI”, “COAX”, “OPT” в меню “Audio Selector”, вы можете задать входной сигнал в фиксированном режиме - Fixed Mode. Повторное нажатие на кнопку ENTER позволяет вам вернуться к установкам “Audio Selector”.

Как правило, аудио/видео контроллер определяет формат сигналов на цифровом входе автоматически. Однако если вы замечаете ниже перечисленные проблемы во время воспроизведения источников DTS или PCM (ИКМ), вы можете указать формат сигнала вручную:

- Если начала дорожек источника PCM обрезаются, попробуйте настройку формата PCM.

- Если появляется шум при ускоренном воспроизведении вперед или назад компакт-дисков DTS, попробуйте настройку DTS.

Fixed Mode

Auto:

Формат определяется автоматически. Если цифровой входной сигнал отсутствует, используется аналоговый вход.

PCM:

выводятся только 2-канальные входные сигналы в формате PCM, и загорается индикатор PCM. Индикатор вспыхивает и может быть слышен шум, если входной сигнал не ИКМ.

DTS:

Выводятся только входные сигналы в формате DTS (но не DTS HD), и загорается индикатор DTS. Если входной сигнал не DTS, индикатор вспыхивает и звук не выдается.

Примечания:

- Эта настройка запоминается индивидуально для каждого входного селектора.

- Эта установка будет сброшена в Auto, когда вы поменяете установки в меню “Audio Selector” (стр. 64).

страница 65

## NET/USB

О сетевых возможностях - NET

Этот AV контроллер подготовлен к сетевому подключению (network-ready), поэтому вы можете подсоединить его к вашей домашней сети при помощи стандартного кабеля Ethernet и наслаждаться музыкальными файлами, сохраненными на вашем компьютере или медиа сервере. Если ваша сеть подключена к Интернет, вы также можете слушать Интернет-радио.

Требования к сети

Сеть Ethernet

Для получения лучших результатов, рекомендуется коммутируемая сеть Ethernet 100Base-TX.  Хотя можно воспроизводить музыку с компьютера, который подсоединен к сети без проводов, воспроизведение в таком режиме может быть ненадежным, поэтому рекомендуются проводные соединения.

Маршрутизатор (роутер) Ethernet

Марщрутизатор управляет сетью, направляя данные и выдавая адреса IP. Ваш маршрутизатор должен поддерживать следующее:

- NAT (трансляция сетевого адреса) NAT позволяет нескольким сетевым компьютерам выходить в Интернет одновременно через единственное подключение к Интернет. Контроллер должен иметь доступ в Интернет для Интернет-радио.

- DHCP (протокол динамической конфигурации компьютера) DHCP выдает IP адреса сетевым устройствам, позволяя им конфигурироваться автоматически.

- Рекомендуется маршрутизатор с втроенным коммутатором 100Base-TX.

Некоторые маршрутизаторы имеют встроенный модем, и некоторые провайдеры услуг Интернет требуют от вас использовать определенные маршрутизаторы. Пожалуйста, обратитесь к вашему провайдеру или продавцу компьютера, если вы не уверены.

Кабель CAT5 Ethernet

Используйте экранированный кабель CAT5 (5-й категории) Ethernet (прямого типа) для подсоединения контроллера к вашей домашней сети.

Доступ в Интернет (для Интернет-радио)

Для приема Интернет-радио, ваша сеть Ethernet должна иметь доступ в Интернет. Узкополосноподключение к Интернет (например, модем 56 кбит/с, ISDN) не обеспечит удовлетворительных результатов, поэтому настроятельно рекомендуется широкополосное подключение (например, кабельный модем, модем xDSL и т.п.). Пожалуйста, обратитесь к вашему провайдеру или продавцу компьютера, если вы не уверены в результатах.

Примечания:

- Для приема Интернет-радио при помощи контроллера, ваше широкополосное подключение к Интернет должно быть работающим и иметь доступ в Интернет. Обратитесь к вашему провайдеру, если у вас есть какие-либо проблемы с вашем подключением к Интернет.

- Контроллер использует протокол DHCP для автоматического конфигурирования своих сетевых настроек. Если вы хотите сконфигурировать эти настройки вручную, см. “Network Settings” стр.76.

- Контроллер не поддерживает настройки PPPoE, поэтому если у вас подключение к Интернет типа PPPoE, вы должны использовать маршрутизатор, совместимый с PPPoE.

- В зависимости от вашего провайдера Интернет, вам может понадобиться указать прокси-сервер для использования Интернет-радио. Если ваш  компьютер сконфигурирован для использования прокси-сервера, используйте те же самые настройки для контроллера (см. стр.76).

### Подсоединение AV контроллера

Для подсоединения контроллера к вашей домашней сети, вставьте один конец экранированного кабеля CAT5 Ethernet в порт ETHERNET контроллера, и вставьте другой конец в порт локальной сети на вашем маршрутизаторе или коммутаторе. Следующая схема показывает, как вы можете подсоединить контроллер к вашей домашней сети. В этом примере, контроллер подсоединен к локальному порту через маршрутизатор, который имеет 4-портовый встроенный коммутатор 100Base-TX.

(рисунок)

страница 66

Прослушивание Интернет-радио

Для приема Интернет-радио, вы должны подсоединить контроллер к сети с  доступом в Интернет (см. стр.65).

Вы можете выбирать Интернет радиостанции, подсоединив контроллер к компьютеру и подбирая станции в вашем веб-броузере. Можно запомнить настройки (пресеты) на 40 Интернет радиостанций.

Поддерживаются соответствующие адреса URL радиостанций в следующих форматах: PLS, M3U, и подкасты (RSS). Однако в зависимости от типа данных или формата, используемого Интернет радиостанциями, вы можете не услышать сигналы некоторых станций.

Примечание:

Если вы используете узкополосное подключение к Интернет (например, модем 56 кбит/с, ISDN), то в зависимости от станции, Интернет-радио может не работать удовлетворительно. Для получения наилучших результатов настроятельно рекомендуется широкополосное подключение (например, кабельный модем, модем xDSL и т.п.).

Прослушивание Интернет-радио vTuner

Этот контроллер предоставляет вам все услуги службы vTuner Internet Radio без дополнительной оплаты. Однажды подключив ваш контроллер к Интернет, вы можете выбрать vTuner Internet Radio, чтобы искать и воспроизводить Интернет-радиостанции и подкасты в любое время. Для улучшения ваших познаний в Интернет-радио, для вас доступен ресурс http://onkyo.vtuner.com/ в качестве удобного способа поиска радиостанций, организации и настройки ваших любимых станций, добавления ваших собственных станций, получения поддержки и т.д. После первой вашей попытки использования Internet radio/vTuner на вашем устройстве, вы можете использовать МАС-адрес вашего прибора для создания учетной записи члена (адреса электронной почты и пароля) на ресурсе http://onkyo.vtuner.com/. Для установления вашего МАС-адреса, пожалуйста, см. «Сетевые настройки» (стр.71).

1 Нажмите кнопку NET/USB несколько раз для выбора экрана Internet Radio.

(рисунок)

Индикатор NETWORK загорается (стр. 9)

Примечания:

- Если индикатор NETWORK вспыхивает, проверьте надежно ли ETHERNET кабель вставлен в AV контроллер.

- Доступные сервисы меняются в зависимости от региона. Для получения более подробной информации смотрите отдельную инструкцию.

*1 MENU:

Когда активирован вывод меню, на экране появляется надпись “MENU”.

Нажмите на кнопку MENU, чтобы показалось меню.

TOP MENU:

Нажмите на кнопку TOP MENU, чтобы зайти в топ-меню интернет-радио сервисов.

2 Используйте кнопки Вверх/Вниз для выбора “1. vTuner Internet Radio”, и затем нажмите кнопку ENTER.

3 Используйте кнопки Вверх/Вниз для выбора программы, а затем нажмите кнопку

ENTER.

Начнется воспроизведение и появится следующий экран.

*2 Нажмите кнопку MENU чтобы разрешить выбор следующих пунктов в меню.

Станций, подобной этой на примере:

Станции, подобные текущей воспроизводимой будут выводиться на дисплей.

Совет:

Если нажимать на кнопку DISPLAY можно переключаться между экраном воспроизведения и списком радиостанций.

Прослушивание других интернет- радиостанций

Для прослушивания других интернет- радиостанций,  после шага 1 в процедуре «Прослушивание vTuner Internet Radio», сделайте еще один дополнительный шаг.

1 На вашем компьютере, запустите веб-броузер и введите IP-адрес контроллера в поле ввода адреса (URL) броузера.

Броузер подсоединяется к контроллеру и отображает тот же самый экран, как на контроллере.

Примечания:

- Адрес IP контроллер отображается на экране "Network" (см. стр.71).

- Если вы используете DHCP, ваш маршрутизатор не всегда выдает один и тот же адрес AV контроллеру, поэтому если вы не можете подключиться к контроллеру, перепроверьте IP адрес контроллера в экране "Network".

2 Кликните на иконку  “Preset Internet Radio”.

Введите имя пользователя и пароль в поле “Custom Setting”.

страница 67

3  Введите имя пресета и Интернет адрес (URL).

4  Кликните «Save» для сохранения Интернет-радиостанции.

Регистрация  пресетов*1

Как только вы добавили станцию к списку, просто выделите ее в экранном меню Internet Radio, а затем нажмите ENTER для запуска воспроизведения.

*1 На основе результатов поиска вы можете запоминать предустановки (пресеты) на станции и песни, но не сможете напрямую их прослушивать.

■ Пункты в меню Internet Radio верхнего уровня

Создать новый пресет:

Добавьте любимую станцию или интернет-радио к списку пресетов.

Переименовать этот пресет:

Вы можете переименовать пресет.

Удалить пресет:

Так можно удалять пресеты.

■ Пресеты станций и песен

Вы можете добавить текущую воспроизводимую станцию или песню к списку пресетов.

1. Нажмите на кнопку MENU, выбрав станцию или в ходе воспроизведения песни.

2. Используйте кнопки  ▲/▼ для выбора  “Add this station to preset”, а затем нажмите ENTER.

### Воспроизведение музыкальных файлов на сервере

Этот раздел поясняет, как воспроизводить музыкальные файлы на компьютере или медиа сервере через контроллер. См. в разделах “Supported Audio File Formats” и  “About DLNA” подробности о поддерживаемых музыкальных серверах и форматах музыкальных файлов.

Для Windows Media Player 11 см. Раздел «Windows Media Player 11 Setup» на стр. 68.

1 Запустите ваш компьютер или медиа сервер.

2 Нажмите кнопку NET/USB для выбора экрана «Server».

(рисунок)

Индикатор NETWORK загорается  (стр. 9)

Примечания:

• Если индикатор NETWORK вспыхивает, проверьте сетевое  подключение.

• Для обновления содержимого экрана, нажмите на кнопку RETURN.

3 Используйте кнопки Up и Down ▲/▼  для выбора сервера и затем нажмите ENTER.

Появляется список пунктов на сервере.

Search - поиск

Вы можете искать музыку по имени исполнителя - Artist, по названию альбома - Album, или треку - Track.

Примечания:

• Функция поиска не работает с медиа-серверами, которые не поддерживают ее.

• В зависимости от установки расшаривания (общего доступа к файлам) на медиа-сервере, AV контроллер может не получить доступ к контенту.

Обращайтесь к инструкции на медиа-сервер.

страница 68

4 Используйте кнопки Up и Down ▲/▼ для выбора параметра, и затем нажмите ENTER.

Появляется список музыкальных файлов.

(рисунок)

5 Используйте кнопки Up и Down  ▲/▼  для выбора музыкального файла, и затем нажмите ENTER или Play ►, чтобы запустить воспроизведение.

Воспроизведение начинается и появляется следующий экран.

(рисунок)

• Для возврата в предыдущее меню во время воспроизведения, нажмите кнопку RETURN.

• Для останова воспроизведения, нажмите кнопку STOP ■.

•  Для выбора следующей песни, нажмите кнопку Next (. Для выбора начала предыдущей песни, нажмите кнопку Previous  (. Для выбора предыдущей песни, нажмите кнопку Previous ( дважды.

• Для паузы в воспроизведении, нажмите кнопку II. Для быстрой перемотки текущей песни вперед, нажмите кнопку (  , назад - кнопку  (.

Совет:

• Если нажимать на кнопку DISPLAY, можно переключаться между экраном воспроизведения и списком.

Примечание:

• Для некоторых типов медиа-серверов функции Fast Forward/ Fast Reverse/Pause не работают.

Воспроизведение в случайном порядке

Функция воспроизведения в случайном порядке может быть запущена только тогда, когда на экране находится меню PLAY.

Для воспроизведения песен в случайном порядке, во время воспроизведения (или пока воспроизведение прервано или остановлено), нажмите кнопку RANDOM. Все песни в текущей папке будут воспроизведены в случайном порядке. Когда все песни в данной папке были воспроизведены один раз, они все будут воспроизведены еще раз в другом произвольном порядке. Для отмены воспроизведения в случайном порядке, нажмите кнопку RANDOM еще раз.

Воспроизведение в случайном порядке поддерживает до 20000 песен на одну папку. Если папка содержит больше, чем это число, песни с номерами свыше 20000 не включаются в случайное воспроизведение.

Воспроизведение с повторением

Функция повторного воспроизведения может быть установлена только во время отображения экрана PLAY.

Для воспроизведения песен с повторением, во время воспроизведения (или пока воспроизведение прервано или остановлено), нажмите кнопку REPEAT несколько раз для выбора: Repeat1, Repeat Folder, Repeat All или Off.

В режиме Repeat1 текущая песня воспроизводится с повторением.

В режиме Repeat Folder все песни в текущей папке воспроизводятся с повторением.

В режиме Repeat All все песни на текущем сервере воспроизводятся с повторением.

Для отмены воспроизведения с повторением, используйте кнопку REPEAT для выбора “Off”.

Примечание:

Если появляется сообщение "No item", это означает, что с сервера не может быть получено никакой информации. В таком случае, проверьте ваш сервер, сеть и соединения контроллера.

Настройка Windows Media Player 11

Этот раздел поясняет, как сконфигурировать Windows Media Player 11, чтобы контроллер мог проигрывать музыкальные файлы, сохраненные на вашем компьютере.

1 Запустите Windows Media Player 11.

2 В меню Library выберите Media Sharing.

Появляется окно диалога "Media Sharing ".

3 Выберите пункт Share my media и затем кликните мышкой ОК.

Появляется список устройств, которые поддерживают PlaysForSure.

4 Выберите AV контроллер в этом списке и затем кликните на Allow.

5 Кликните ОК, чтобы закрыть окно диалога.

Это завершает конфигурирование Windows Media Player 11.

Теперь вы можете воспроизводить музыкальные файлы в библиотеке вашего Windows Media Player 11 посредством контроллера (см. стр.67).

Примечание:

Программа Windows Media Player 11 может быть загружена бесплатно с Интернет-ресурса компании Майкрософт.

страница 69

Поддерживаемые форматы аудио файлов

Для воспроизведения с сервера и запоминающих устройств USB, контроллер поддерживает следующие форматы музыкальных файлов: MP3, WMA, WAV, FLAC, Ogg Vorbis, AAC и LPCM. Не все серверы поддерживают все форматы.

МР3

- Файлы МР3 должны иметь формат MPEG-2 Audio Layer 3 с частотой выборки 8 кГц, 11.025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц и 48 кГц и скорость потока между 8 кбит/с и 320 кбит/с. Несовместимые файлы не могут быть воспроизведены.

- Число каналов: 2

- Поддерживает переменную скорость потока (VBR) для файлов МР3. (Время воспроизведения может отображаться неправильно.)

- Файлы МР3 должны иметь расширение названия файла .mp3 или .MP3.

WMA

WMA означает Windows Media Audio и является технологией сжатия звука, разработанной компанией Майкрософт. Звук может быть закодирован в формате WMA при помощи Windows Media® Player.

- Файлы WMA должны иметь отключенный параметр авторских прав.

- Поддерживаются частоты выборки 8 кГц, 11.025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц и 48 кГц и скорости потока между 5 кбит/с и 320 кбит/с, и DRM WMA. Несовместимые файлы не могут быть воспроизведены.

- Число каналов: 2

- Поддерживает переменную скорость потока (VBR). (Для VBR времена воспроизведения могут отображаться неправильно.)

- WMA Pro/Voice формат не поддерживается

- Файлы WMA должны иметь расширение названия файла .wma или .WMA.

WMA Losless

- Поддерживаются частоты выборки 44,1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц  и скорости потока между 5 кбит/с и 320 кбит/с. Несовместимые файлы не могут быть воспроизведены.

- Число бит квантования: 16 бит, 24 бит

- Число каналов: 2

- Поддерживает переменную скорость потока (VBR). (Для VBR времена воспроизведения могут отображаться неправильно.)

- Файлы WMA должны иметь расширение названия файла .wma или .WMA.

WAV

Файлы WAV содержат несжатый цифровой звук PCM (ИКМ).

- Поддерживаются частоты выборки 8 кГц, 11.025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 64 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц. Несовместимые файлы не могут быть воспроизведены.

- Число бит квантования: 8 бит, 16 бит, 24 бит

- Число каналов: 2

- Файлы WAV должны иметь расширение названия файла .wav или .WAV.

ААС

ААС означает MPEG-2/ MPEG-4 Audio.

- Поддерживаются частоты выборки 8 кГц, 11.025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 64 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц и скорости потока от 8 до 320 кбит/с. Несовместимые файлы не могут быть воспроизведены.

- Число каналов: 2

- Поддерживается переменная скорость потока (VBR). (Время воспроизведения может отображаться неправильно).

- Файлы ААС должны иметь расширение названия файла . “.aac”, “.m4a”, “.mp4”, “.3gp”, “.3gp2”, “.AAC”, “.M4A”, “.MP4”, “.3GP” или “.3GP2”

FLAC

FLAC – это формат аудио файлов со сжатием без потерь.

•   Поддерживаются частоты выборки 8 кГц, 11.025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 64 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц. Несовместимые файлы не могут быть воспроизведены.

• Число бит квантования: 8 бит, 16 бит, 24 бит

• Число каналов: 2

• Поддерживается переменная скорость потока (VBR). (Время воспроизведения может отображаться неправильно).

• Файлы FLAC должны иметь расширение названия файла “.flac” или “.FLAC”.

Ogg Vorbis

• Поддерживаются частоты выборки 8 кГц, 11.025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 64 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц и скорости потока от 48 до 500 кбит/с. Несовместимые файлы не могут быть воспроизведены.

• Число каналов: 2

• Поддерживается переменная скорость потока (VBR). (Время воспроизведения может отображаться неправильно).

• Файлы Ogg Vorbis должны иметь расширение названия файла “.ogg” или “.OGG”.

LPCM (Linear PCM)

• Поддерживаются частоты выборки 8 кГц, 11.025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 64 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц.

• Число бит квантования: 8 бит, 16 бит, 24 бит

• Число каналов: 2

страница 70

Требования к серверу

Контроллер может воспроизводить цифровые музыкальные файлы, сохраненные на компьютере или медиа-сервере, и поддерживает следующие технологии:

- Windows Media Player 11

- Windows Media Connect 2.0

- DLNA-совместимый медиа сервер

Если на вашем компьютере операционная система Windows Vista, то Windows Media Player 11 уже установлен на нем.

Windows Media Player 11 для Windows XP может быть загружен бесплатно с веб-страницы компании Майкрософт.

- Компьютер или медиа сервер должен быть в той же самой сети, что и контроллер.

- Каждая папка может содержать до 20000 музыкальных файлов, и папки могут иметь до 16 уровней вложения.

Примечание:

• Для некоторых типов медиа-серверов контроллер не сможет распознать их или не сможет воспроизводить хранимые музыкальные файлы.

Минимальные системные требования для Windows Media Player 11 для Windows XP

Операционная система

Windows XP Home Edition (SP2), Windows XP Professional (SP2), Windows XP Tablet PC Edition (SP2), Update Rollup 2 для Windows XP Media Center Edition 2005 (KB900325), October 2006 Update Rollup для Windows XP Media Center Edition (KB925766)

Процессор: 233 МГц Intel Pentium II, Advanced Micro Devices (AMD) и т.п.

Память: 64 Мбайт

Жесткий диск: Свободное пространство 200 МБайт

Привод: CD или DVD

Модем: 28,8 кбит/с

Звуковая карта: 16-битная звуковая карта

Монитор: Super VGA (800 x 600)

Видео карта: 64 MB VRAM, DirectX 9.0b

Программное обеспечение: Microsoft ActiveSync (только для Windows Mobile-based Pocket PC или смартфона)

Веб-броузер: Microsoft Internet Explorer 6 или Netscape 7.1

О сертификации DLNA

DLNA - Digital Living Network Alliance - это результат международного, межотраслевого сотрудничества. Члены альянса DLNA разрабатывают концепции проводных и беспроводных сетей, в которых цифровой контент, такой как фотографии, музыка и видео могут иметь совместный доступ через устройства бытовой электорники, персональные компьютеры и мобильные устройства в доме и за его пределами. Этот AV контроллер имеет сертификат DLNA Interoperability Guidelines version 1.5.

Удаленное воспроизведение с медиа-сервера/персонального компьютера

Удаленное воспроизведение означает, что вы можете проигрывать музыкальные файлы, хранимые на DLNA –сертифицированном устройстве, таком как медиа-сервер с этим продуктом, управляя процессами с контроллера в домашней сети.

Требования к серверу

- Windows Media Player 12

- DLNA –сертифицированном медиа сервер (the DLNA Interoperability Guidelines version 1.5) или контроллер.

Настройки зависят от конкретного устройства. Обращайтесь за разъяснениями к инструкции на устройство.

Если на вашем компьютере установлена операционная система Windows 7, то Windows Media Player 12 уже установлен на нем.

За дополнительной информацией обращайтесь на с веб-сайт компании Майкрософт.

Поддерживаемые форматы музыкальных файлов

См. раздел «Поддерживаемые форматы аудио файлов» (стр. 69)

Примечание:

• Для удаленного воспроизведения этот продукт не поддерживает следующие форматы музыкальных файлов: FLAC и Ogg Vorbis.

Настройка Windows Media Player 12

Этот раздел поясняет, как сконфигурировать Windows Media Player 12, чтобы контроллер мог проигрывать музыкальные файлы, сохраненные на вашем компьютере.

1  Запустите Windows Media Player 12.

2  В меню “Stream” выберите “Turn on media streaming”.

Появляется окно диалога "Media streaming ".

3 Выберите курсором пункт “Turn on media streaming” и затем кликните мышкой ОК.

Появляется список медиа-серверов. Содержание списка может зависеть от расположения сети.

4 Выберите продукт в этом списке и затем кликните на “Allowed”.

5 Кликните ОК, чтобы закрыть окно диалога.

Это завершает конфигурирование Windows Media Player 12.

Теперь вы можете воспроизводить музыкальные файлы в библиотеке вашего Windows Media Player 12 посредством контроллера.

страница 71

Использование удаленного воспроизведения

1 Запустите Windows Media Player 12.

Перед удаленным воспроизведением необходимо провести настройку Windows Media Player 12.

2 На контроллере нажмите кнопку  NET/USB для выбора меню “Server”.

Появляется список медиа-серверов.

Совет:

• Индикатор NETWORK на дисплее контроллера загорится. Если он мигает, проверьте подсоединение к сети.

Примечание:

• Когда музыкальные файлы воспроизводятся на другом медиа-сервере,  удаленное воспроизведение не может быть использовано. Сначала остановите воспроизведение на другом медиа-сервере.

3 На  Windows Media Player 12, кликните правой кнопкой мыши на музыкальном файле.

Появляется меню. Для выбора другого медиа-сервера, выберите его из меню “Other Libraries” в  Windows Media Player 12.

4 Выберите продукт в развернувшемся меню.

Появляется окно “Play to” и начинается воспроизведение на контроллере. Во время удаленного воспроизведения управлять им можно из окна “Play to” в системе Windows 7 на вашем персональном компьютере. Во время удаленного воспроизведения, такие операции, как: Playback, Pause, Fast Forward, Fast Rewind, Previous, Next, Repeat, Random, не могут быть выполнены на этом продукте.

Совет:

• Чтобы остановить воспроизведение и вернуться к предыдущему меню в ходе воспроизведения, нажмите кнопку RETURN на контроллере или на пульте. Чтобы остановить воспроизведение во время удаленного воспроизведения, нажмите нокпку Stop [􀀓] на пульте.

5 Регулировка громкости.

Вы можете регулировать громкость AV контроллера с помощью диаграммы панели громкости в окне “Remote playback”. Максимальная громкость по умолчанию для AV контроллера составляет 82 (0dB). Если вы хотите ее изменить, введите новое значение громкости со страницы Web Setup в вашем броузере. См. раздел  “Listening to Other Internet Radio” для получения информации по установке в меню WEB Setup (стр. 66).

Значения громкости в окне удаленного воспроизведения и на самом AV контроллере могут не совпадать.

Регулировки громкости, которые вы делаете на AV контроллере, не будут отражаться в окне “Remote playback”.

### Сетевые настройки

Примечание:

При модификации сетевых настроек, после модификации необходимо выполнить сохранение «Save».

Этот раздел поясняет, как сконфигурировать сетевые настройки контроллера вручную.

Если включен DHCP сервер вашего маршрутизатора, вам не требуется изменять никаких настроек, поскольку контроллер установлен для применения DHCP, чтобы конфигурировать себя автоматически по умолчанию (т.е. настройка DHCP установлена в положение Enable). Если, однако, DHCP на вашем маршрутизаторы отключен, например, вы используете статический адрес IP, вам потребуется сконфигурировать эти настройки самостоятельно, в таком случае, знание сетевой технологии Ethernet является важным.

Что такое DHCP?

DHCP (протокол динамической конфигурации компьютера) используется маршрутизаторами, компьютерами, контроллером и другими устройствами для автоматической самоконфигурации в сети.

Что такое DNS?

DNS (система доменных имен) транслирует названия доменов в адреса IP. Например, когда вы вводите название домена, такое как www.onkyousa.com в вашем веб-броузере, перед тем, как подключиться к сайту, ваш броузер использует DNS для перевода названия в адрес IP, в данном случае, 63.148.251.142.

1 Нажмите кнопку RECEIVER в блоке REMOTE MODE, затем кнопку SETUP.

На экране появляется главное меню.

Совет

Если оно не появилось, убедитесь. что на вашем телевизоре выбран необходимый вход.

страница 72

2 Используйте кнопки Up и Down   ▲/▼   для выбора "Hardware Setup", и затем нажмите ENTER.

Появляется меню "Hardware Setup".

(рисунок)

3 Используйте кнопки Up и Down   ▲/▼   для выбора "Network", и затем нажмите ENTER.

На экране появляется меню "Network".

(рисунок)

4 Используйте кнопки Up и Down  ▲/▼  для выбора настроек и используйте кнопки Left и Right  ◄/►  для их установки.

Чтобы ввести адрес IP, выберите настройку и затем нажмите ENTER. Кнопки стрелок ▲/▼/◄/►  могут быть затем использованы для ввода цифр. Нажмите ENTER еще раз для установки цифр. Настройки поясняются ниже.

5 Когда вы закончили, нажмите кнопку RETURN

Появится экран подтверждения сохранения SAVE.

6 Используйте кнопки Up и Down  ▲/▼  для выбора "Save", и затем нажмите ENTER.

При модификации сетевых настроек, после модификации необходимо выполнить «Save».

7 Когда вы закончили, нажмите кнопку SETUP.

Настройка закрывается.

Примечание:

Эта процедура также может быть выполнена на AV-контроллере при помощи его кнопки SETUP, кнопок стрелок и кнопки ENTER.

МАС-адрес

Представляет собой адрес доступа к среде передачи для контроллера. Этот адрес нельзя изменить.

DHCP

Эта настройка определяет, использует ли контроллер DHCP для автоматической конфигурации своего адреса IP, маски подсети, шлюза и сервера DNS.

Enable: DHCP включен.

Disable: DHCP выключен.

Если вы выбираете "Disable", вы должны сконфигурировать "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway" и "DNS Server" самостоятельно.

IP Address

Если вы устанавливаете настройку "DHCP" в положение "Disable", вы должны указать адрес IP. Введите статический адрес IP, выданный вашим провайдером.

Адрес IP должен находиться в пределах следующих диапазонов.

Class A: 10.0.0.0 до 10.255.255.255

Class B: 172.16.0.0 до 172.31.255.255

Class C: 192.168.0.0 до 192.168.255.255

Большинство маршрутизаторов используют адреса класса С.

Subnet Mask

Если вы устанавливаете настройку "DHCP" в положение "Disable", вы должны указать адрес маски подсети.

Введите адрес маски подсети, выданный вашим провайдером (обычно: 255.255.255.0).

Gateway

Если вы устанавливаете настройку "DHCP" в положение "Disable", вы должны указать адрес шлюза.

Введите адрес шлюза, выданный вашим провайдером.

DNS Server

Если вы устанавливаете настройку "DHCP" в положение "Disable", вы должны указать адрес сервера DNS.

Введите адрес сервера DNS, выданный вашим провайдером.

Proxy URL

Чтобы использовать веб-прокси, введите здесь его адрес.

Proxy Port

Если вы используете веб-прокси, введите здесь номер порта прокси-сервера.

Control

Эта настройка включает и выключает управление по сети.

Enable: Управление по сети включено.

Disable: Управление по сети выключено.

Примечание:

При установке Enable потребление в режиме ожидания слегка увеличивается.

Port Number

Указывает сетевой порт, используемый для управления по сети.

Примечание:

•  Задавайте номер порта в диапазоне от “49152” до “65535”.

страница 73

О возможностях USB

Порт USB можно использовать для воспроизведения музыкальных файлов, хранящихся на USB накопителях (например, USB флеш-драйвах и MP3 плеерах), которые могут быть вставлены в порт USB AV контроллера.

См. раздел  ““Controlling iPod”” на стр. 81 для получения информации о подсоединении iPod.

Рисунок – (второй порт USB на задней панели)

Поддерживаемые форматы аудио файлов

Для воспроизведения музыкальных файлов с USB накопителей, AV контроллер

поддерживает форматы музыкальных файлов.

См “Supported Audio File Formats” на стр. 69.

Требования к накопителям USB Mass Storage

• AV контроллер поддерживает USB устройства, которые относятся к классу массовых накопителей данных с USB интерфейсом.

• Воспроизведение может оказаться невозможным для некоторых USB устройств, даже если они относятся к классу массовых накопителей данных с USB интерфейсом.

• Поддерживаются USB устройства, отформатированные в файловой системе FAT16 или FAT32.

• Если накопитель разбит на отдельные диски (разделы), каждый из них будет рассматриваться как независимое устройство.

• Каждая папка (folder) может содержать  до 20000 музыкальных файлов и подкаталогов, а каталоги могут иметь глубину вложения до 16 уровней.

• USB хабы (концентраторы) и USB устройства с функциями хабов не поддерживаются.

### Воспроизведение музыкальных файлов на USB устройстве

Этот раздел поясняет, как воспроизводить музыкальные файлы на запоминающем устройстве USB. (рисунок)

1 Вставьте ваше запоминающее устройство USB в порт USB на контроллере.

2 Нажмите кнопку NET/USB несколько раз для выбора входа USB(Front) или USB(Rear).

Загорается индикатор USB (рис. 9), если контроллер способен считывать данное запоминающее устройство USB. Индикатор вспыхивает, если контроллер не может считывать данные с этого устройства.

3 Используйте кнопки Up и Down  ▲/▼  для выбора устройства USB, и затем нажмите ENTER.

Появляется список содержимого данного USB устройства.

(рисунок)

Чтобы открыть папку, используйте кнопки Up и Down ▲/▼  для ее выбора, и затем нажмите ENTER.

страница 74

4 Используйте кнопки Up и Down   ▲/▼   для выбора музыкального файла, и затем нажмите ENTER или Play ►, чтобы запустить воспроизведение.

Воспроизведение начинается и появляется следующий экран.

(рисунок)

• Для возврата в предыдущее меню во время воспроизведения, нажмите кнопку RETURN.

• Для останова или прерывания воспроизведения, нажмите кнопку STOP ■ или PAUSE II, соответственно.

• Для выбора следующей песни, нажмите кнопку Next (.

• Для выбора начала предыдущей песни, нажмите кнопку Previous (.

• Для выбора предыдущей песни, нажмите кнопку Previous (  два раза.

Совет:

•  Нажимая на кнопку DISPLAY, вы можете переключаться между экраном воспроизведения и списком треков.

Воспроизведение в случайном порядке

Воспроизведение в случайном порядке возможно только когда на дисплее выведен экран PLAY.

Для воспроизведения песен в случайном порядке, пока отображается список песен, нажмите кнопку RANDOM. Все песни в текущей папке будут воспроизведены в случайном порядке. Когда все песни в данной папке будут воспроизведены один раз, они все будут проиграны еще раз в другом случайном порядке. Для отмены воспроизведения в случайном порядке, нажмите кнопку RANDOM еще раз.

Воспроизведение в случайном порядке поддерживает до 20 тысяч песен на одну папку. Если папка содержит больше записей, песни с номером свыше 20000 не включаются в случайное воспроизведение.

Воспроизведение с повторением

Функция повторения может быть установлена только во время отображения экрана PLAY.

Для воспроизведения песен с повторением, во время воспроизведения (или пока воспроизведение прервано или остановлено), нажмите кнопку REPEAT несколько раз для выбора: Repeat1, Repeat Folder, Repeat All или Off. В режиме Repeat1 текущая песня воспроизводится с повторением. В режиме Repeat Folder все песни в текущей папке воспроизводятся с повторением.

В режиме Repeat ALL, все песни на запоминающем устройстве USB (в том же разделе) будут воспроизведены с повторением. Для отмены воспроизведения с повторением, используйте кнопку REPEAT для выбора “Off”.

Примечания:

- Если вы подсоединяете жесткий диск USB к порту контроллера USB, мы рекомендуем вам использовать этот диск с его собственным блоком питания.

- Не подсоединяйте порт USB контроллера к порту USB на вашем компьютере. Музыка на вашем компьютере не может быть воспроизведена через контроллер таким способом.

- Контроллер поддерживает MP3-плееры с USB, которые удовлетворяют стандарту USB Mass Storage Class, что позволяет запоминающим устройствам USB подключаться к компьютерам без использования специальных драйверов или программного обеспечения. Отметим, что не все проигрыватели USB MP3 поддерживают стандарт USB Mass Storage Class. Обратитесь к руководству по эксплуатации на ваш проигрыватель USB MP3 за получением подробной информации.

- Защищенные музыкальные файлы WMA не могут быть воспроизведены на проигрывателе МР3.

- Компания Onkyo не несет никакой ответственности за потерю или повреждение данных, сохраненных на запоминающем устройстве USB, когда такое устройство используется вместе с контроллером. Мы рекомендуем вам выполнить резервное копирование ваших важных музыкальных файлов перед подключением.

- Проигрыватели МР3, содержащие музыкальные файлы, которые управляются при помощи специального программного обеспечения, и плееры iPod, содержащие музыкальные файлы, управляемые iTunes, не поддерживаются.

- Работа со всеми запоминающими устройствами USB, включая возможность их питания, не гарантируется.

- Не подсоединяйте ваше запоминающее устройство USB через хаб - концентратор USB. Запоминающее устройство USB должно быть подсоединено напрямую к порту USB контроллера.

- Если запоминающее устройство USB содержит большой объем информации, контроллеру потребуется время для его считывания.

- Запоминающее устройство USB с функциями защиты данных не могут быть воспроизведены.

страница 75

Мультизонные режимы

Кроме вашей основной комнаты для прослушивания, вы также можете наслаждаться воспроизведением в другой комнате, или как мы ее называем, МультиЗона. Вы можете выбрать различные источники для каждой комнаты.

### Подключение Зоны 2

Ваши акустические системы в Зоне 2 должны быть подключены к усилителю в Зоне 2.

Подключение ваших акустических систем Зоны 2

При помощи такого подключения, вы можете наслаждаться 2-канальным стереофоническим воспроизведением  в Зоне 2, с разными источниками в каждой комнате.

Подключение

- Используйте аудио кабель RCA для подсоединения разъемов PRE OUT ZONE 2 L/R контроллера к аналоговому аудио входу на усилителе в Зоне 2.

- Используйте аудио кабель RCA для подсоединения разъемов PRE OUT ZONE 2 SUBWOOFER контроллера к аналоговому аудио входу активного сабвуфера в Зоне 2.

- Подсоедините акустические системы в Зоне 2 к клеммам на усилителе в Зоне 2.

(рисунок)

(Основная комната)

Примечание:

- С настройками по умолчанию, громкость в Зоне 2 должна быть установлена на усилителе в Зоне 2. Если ваш усилитель в Zone 2 не имеет регулировки громкости, установите “Zone2 Out” в положение “Variable” , так чтобы вы смогли регулировать громкость в Zone 2 на AV контроллере (см. стр. 76).

### Видео выход на Зону 2

У AV контроллера имеется композитный видео выход для подключения телевизора в Зоне 2, так что вы можете там одновременно видеть изображение и слышать звук.

Подсоединение

- Используйте композитный видео кабель для соединения выхода ZONE 2 OUT  V на контроллере с входом композитным входом телевизора в Зоне 2.

- Или же используйте компонентный видео кабель для соединения выхода COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT на контроллере с компонентным входом телевизора в Зоне 2

- Если вы используете выход COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT, вы должны перевести установку «Zone 2 Component Out» в положение «Use» (стр. 77).

Примечания:

- На выход контроллера ZONE 2 OUT  V подаются сигналы только от источников, подключенных на композитные входы контроллера.

- Если вы используете выход ZONE 2 OUT, вы должны перевести установку «Zone 2 Component Out» в положение «Use» (стр. 77). На выходы контроллера ZONE 2 OUT будут выдаваться сигналы только от источников, подключенных на компонентные входы контроллера.

страница 76

### Подключение Зоны 3

Ваши акустические системы в Зоне 3 должны быть подключены к усилителю в Зоне 3.

Подключение ваших акустических систем Зоны 3

При помощи такого подключения, вы можете наслаждаться 2-канальным стереофоническим воспроизведением  в Зоне 3, с разными источниками в каждой комнате – главной, Зоне 2 и Зоне 3.

Подключение

- Используйте аудио кабель RCA для подсоединения разъемов PRE OUT ZONE 3 L/R контроллера к аналоговому аудио входу на усилителе в Зоне 3.

- Используйте аудио кабель RCA для подсоединения разъемов PRE OUT ZONE 3 SUBWOOFER контроллера к аналоговому аудио входу активного сабвуфера в Зоне 3.

- Подсоедините акустические системы в Зоне 3 к клеммам на усилителе в Зоне 3.

(рисунок) (Основная комната)

Примечание:

- С настройками по умолчанию, громкость в Зоне 3 должна быть установлена на усилителе в Зоне 3. Если ваш усилитель в Zone 3 не имеет регулировки громкости, установите “Zone3 Out” в положение “Variable” , так чтобы вы смогли регулировать громкость в Zone 3 на AV контроллере (см. стр. 76).

Настройка Multi Zone – мультизоны.

1 Нажмите кнопку RECEIVER, затем кнопку SETUP.

На экране появляется главное меню.

Совет: Если главное меню не появляется, убедитесь, что на вашем телевизоре выбран соответствующий внешний вход.

2 Используйте кнопки Up и Down  ▲/▼  для выбора "Hardware Setup", и затем нажмите ENTER.

Появляется меню "Hardware Setup".

(рисунок)

3 Используйте кнопки Up и Down  ▲/▼  для выбора "Multi Zone", и затем нажмите ENTER.

Появляется экран "Multi Zone".

(рисунок)

4 Используйте кнопки Up и Down  ▲/▼ для выбора параметра и затем используйте кнопки Left и Right  (/( для его изменения.

Варианты выбора описаны ниже.

5 После завершения нажмите кнопку SETUP.

Настройка закрывается.

Примечание:

- Эта процедура также может быть выполнена на AV-контроллере при помощи его кнопки SETUP, кнопок стрелок и кнопки ENTER.

Настройки выхода Зоны 2/3 - Zone 2 Out, Zone 3 Out

Fixed: громкость в Зонах 2/3 должна регулироваться на дополнительных усилителях в этих зонах.

Variable: громкость в Зонах 2/3 можно регулировать на контроллере.

Если вы подсоединили громкоговорители Зоны 2/3 к усилителю без регулятора громкости, установите настройку "Zone2 Out" и "Zone3 Out", соответственно, в положение "Variable" с тем, чтобы вы могли устанавливать громкость, баланс и тембр в Зоне 2/3 - на контроллере.

Zone 2 Maximum Volume

Zone 3 Maximum Volume – максимальная громкость в Зонах 2/3

Off, от 50 – до 99 (Absolute Display),

Off, от –32 dB до +17 dB (Relative Display)

С помощь этой установки вы можете ограничить максимальную громкость в Зонах - Zone 2/3. Для отмены этой установки выберите  “Off”.

страница 77

■ Zone2 Power On Volume

Zone3 Power On Volume - громкость в Зонах 2/3 в момент включения

Last, от Min, от 1 до 99 или Max. (Absolute Display),

Last, – 8 dB, от –81 dB до +18 dB (Relative Display).

С помощь этой установки вы можете задать громкость в Зонах Zone 2/3 в момент включения AV контроллера.

Если вы хотите восстановить уровень громкости, который был перед последним выключением AV контроллера, выберите “Last”.

Громкость в Зонах 2/3 в момент включения - “Zone2/3 Power On Volume” не может быть установлена выше, чем максимальная -“Zone2/3 Maximum Volume”.

Zone2 Component Out – компонентный выход на Зону 2

Use: Выберите, если TV в Zone 2 подсоединен к выходу COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT.

Not Use: Выберите, если никакой TV в Zone 2 не подсоединен к выходу

COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT.

Если вы подсоединили выход COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT к телевизору в  Zone 2, эта установка должна быть в положении “Use”.

Примечание:

Если установка “Zone2 Component Out” в положении “Not Use”, тогда тот же самый сигнал, что и на выходе COMPONENT VIDEO MONITOR OUT будет выдан на ZONE2 OUT (компонентный).

Использование Зоны 2/3

Этот раздел поясняет, как включить Зону 2/3, как выбрать входной источник для Зоны 2/3, и как отрегулировать громкость в Зонах 2/3.

Управление Зонами 2/3 с AV контроллера

1 Для включения Зоны 2/3 и выбора для нее входного источника, нажмите кнопку ZONE2 или ZONE3, а за ней с интервалом не более 8 секунд - кнопку селектора входов.

Зона 2/3 включается, индикатор ZONE2/3 загорается.

Совет: выходной триггерный сигнал 12V TRIGGER OUT переходит в высокое состояние (+12 вольт).

Для выбора АМ или FM, нажмите кнопку селектора входа TUNER и кнопку ZONE2 или ZONE3 несколько раз. В модели для Северной Америки вы также можете выбрать SIRIUS.

(Североамериканские модели)

Для выбора того же источника, что и в основной комнате, нажмите кнопку ZONE2 или ZONE3 дважды. На дисплее появится “Zone 2 Selector: Source” или “Zone 3 Selector: Source”

2 Для отключения Зоны 2/3 нажмите кнопку ZONE 2 или ZONE 3

Индикатор ZONE2 или ZONE3 начнет мигать.

Нажмите кнопку OFF.

Зона будет отключена, и индикаторы ZONE2 и ZONE3 погаснут.

Примечание:

- Когда Зона 2/3 выключена, выходной триггерный сигнал 12V TRIGGER OUT переходит в низкое состояние (+0 вольт).

страница 78

#### Управление Зонами 2/3 с пульта

Примечание:

Для управления Зоной 2/3 при помощи пульта ДУ вы должны сначала нажать кнопку ZONE на пульте. Индикатор ZONE загорится красным цветом, пока Зона 2 включена или зеленым – когда включена Зона 3.

1 Нажмите кнопку [ZONE] несколько раз, затем направьте пульт на AV-контроллер  и нажмите кнопку [ON]

Совет: выходной триггерный сигнал 12V TRIGGER OUT ZONE2/3 переходит в высокое состояние (+12 вольт).

2 Для выбора входного источника для Зоны 2/3, нажмите кнопку [ZONE] несколько раз, а затем кнопку INPUT SELECTOR.

Для выбора АМ или FM, нажмите кнопку селектора входа TUNER и кнопку ZONE2 несколько раз. В модели для Северной Америки вы также можете выбрать SIRIUS (Североамериканские модели).

3 Для отключения Зоны 2/3 нажмите кнопку [ZONE], а затем кнопку [STANDBY].

Примечания:

- Только аналоговые входные источники выдаются на разъемы ZONE 2/3 PRE OUT. Сигналы цифровых источникоов не выдаются, и если на выходе не слышен сигнал от источника, проверьте, подсоединен ли он к аналоговому входу.

- Вы не можете выбирать разные АМ или FM радиостанции для основной комнаты и Зоны 2/3. Одна и та же АМ или FM радиостанция будет слышна в каждой комнате. Например, если вы слушаете FM радиостанцию в главной комнате, та же самая станция будет использоваться и в Зоне 2.

- Когда выбран входной селектор Зоны 2/3, потребление в режиме ожидания слегка возрастает.

- Пока Зона 2/3 включена, функция RI не будет работать.

#### Подстройка громкости в Зоне 2 или Зоне 3

На пульте ДУ, нажмите кнопку ZONE, а затем используйте кнопки VOL Up и Down (/(.

На аудио/видео контроллере, нажмите кнопку ZONE 2 или ZONE 3 (индикатор ZONE 2/3 и селектор ZONE2/3 начнут мигать), и затем в течение 8 секунд нажмите кнопку LEVEL и используйте кнопки Left и Right  (/(.

Приглушение громкости в Зонах

На пульте ДУ, нажмите кнопку ZONE несколько раз, а затем кнопку MUTING.

Чтобы снять приглушение в Зоне, нажмите кнопку ZONE  на пульте ДУ, затем еще раз кнопку MUTING.

Подстройка тембра и баланса в Зонах

1 На AV контроллере, нажмите кнопку ZONE 2 или ZONE 3.

2 Нажмите кнопку TONE несколько раз на AV контроллере для выбора "Bass", "Treble" или "Balance".

3 Используйте кнопки Left и Right  (/(для подстройки Bass, Treble или Balance.

- Вы можете усилить или ослабить звуки низких или высоких частот от -10 дБ до +10 дБ с шагом 2 дБ.

- Вы можете подстраивать баланс от 0 в центре до +10 дБ справа или +10 дБ слева с шагом 2 дБ.

Примечания:

- Приглушение звука в Зонах можно также отменить поворотом ручки регулятора громкости

- Функции уровня, баланса и тембра в Зоне 2 не влияют на выход ZONE 2 PRE OUT, когда настройка "Zone3 Out" установлена в положение "Fixed" (страница 76).

- Даже если вы несколько раз нажали на кнопку [ZONE] на пульте для выбора зоны, последний выбор зоны будет сохранен, как только вы переключитесь на другие компоненты, нажав на другую кнопку REMOTE MODE после нажатия кнопки [ZONE].

страница 79

#### Использование 12-В триггерных сигналов

Три 12-вольтовых пусковых (триггерных) сигнала - A, B и C могут быть использованы для автоматического включения компонентов с такими входами (12V), когда они будут выбраны в качестве входных источников. Триггерные сигналы моугт быть установлены так, чтобы они активировались тогда, когда подсоединенный компонент  будет выбран в качестве входного источника в главной комнате, в Zone 2, в Zone 3, или в любой их комбинации.

При активировании выходной сигнал на выходе 12V TRIGGER OUT повышается  (достигает +12 В, 150 мА макс. на выходе TRIGGER OUT A, или +12 В, 25 мА макс. на выходах TRIGGER OUT B и C).

#### Подсоединение

• Используйте кабель с разъемами миниджек для соединения выходов AV-контроллера 12V TRIGGER OUT A, B, или C с входами "12 V trigger" на подсоединенных компонентах.

Когда сразу несколько компонентов включаются одновременно с помощью пусковых сигналов A, B, и C, то в зависимости от типов компонентов, может потребоваться большой мгновенный ток из розетки. Для того, чтобы избежать этого, вы можете задержать триггерные сигналы A, B, и C относительно друг друга. Еще одно применение для задержки сигналов – это устранение шума при включении источника. Задержите триггерный сигнал для вашего усилителя мощности так, чтобы он оказался последним в очереди на включение, и шум будет устранен.

1 Нажмите кнопку RECEIVER в блоке REMOTE MODE, затем кнопку SETUP.

На экране появляется главное меню.

2 Используйте кнопки Up и Down   ▲/▼   для выбора "6. Miscellaneous", и затем нажмите ENTER.

Появляется меню " Miscellaneous".

(рисунок)

3 Используйте кнопки Up и Down   ▲/▼   для выбора "12V Trigger A, B или C Setup", и затем нажмите ENTER.

На экране появляется меню "12V Trigger A/BC".

(рисунок)

4 Используйте кнопки Up и Down  ▲/▼  для выбора "Delay" и используйте кнопки Left и Right  ◄/►  для выбора:

0 sec (Trigger A: по умолчанию),

1 sec, (Trigger B: по умолчанию),

2 sec (Trigger C: по умолчанию),

или 3 sec.

При выборе 0 sec триггерный сигнал выдается одновременно со сменой состояния входного источника.

5 Используйте кнопки Up и Down  ▲/▼  для выбора входного источника и используйте кнопки Left и Right  ◄/►  для выбора одного из вариантов:

Off:

Триггерный сигнал не выдается.

12-В триггерный сигнал выдается только когда подсоединенный компонент выбран в качестве входного источника для:

Main (Trigger A: по умолчанию):

Главной комнаты

Zone2 (Trigger C: по умолчанию):

Zone 2.

Main/Zone2:

Главной комнаты или Зоны 2 (Zone 2).

Zone3:

Зоны 3 (Zone 3).

Main/Zone3:

Главной комнаты or Зоны 3 (Zone 3).

Zone2/Zone3:

Зоны 2 (Zone 2) или Зоны 3 (Zone 3).

Main/Zone2/Zone3 (Trigger B: по умолчанию):

Главной комнаты, Зоны 2 или Зоны 3.

6 Когда вы закончили настройку, нажмите кнопку SETUP.

Настройка закрывается.

страница 80

### Использование пульта ДУ в Зоне 2/3 и наборы для мультирумного управления

Для управления контроллером при помощи пульта ДУ, пока вы находитесь в комнате Зоны 2 или Зоны 3, вам потребуется покупной набор мультирумного дистанционного управления.

- Мультирумные наборы изготавливают компании Niles и Xantech.

Эти наборы также могут быть использованы там, где не существует прямой видимости на датчик дистанционного управления контроллера, например, когда он установлен внутри стойки.

#### Использование мультирумного набора вместе с Зоной 2/3

В такой конфигурации, ИК-приемник в Зоне 2/3 считывает ИК-сигналы пульта ДУ и передает их на аудио/видео контроллер в основной комнате через соединительный блок.

(рисунок)

ИК вход

Соединительный блок

ИК-приемник

Пульт дистанционного управления

Основная комната

Маршрут сигнала

Кабель «миниджек» от соединительного блока должен быть присоединен к гнезду контроллера IR IN, как показано ниже.

(рисунок)

От соединительного блока

Кабель «миниджек»

#### Использование мультирумного набора в шкафу

В таком случае, ИК-приемник считывает ИК-сигналы пульта ДУ и передает их на AV-контроллер , расположенный в шкафу, через соединительный блок.

(рисунок)

Использование мультирумного набора с другими компонентами

В этой конфигурации, ИК-излучатель подсоединен к гнезду контроллера IR OUT и расположен перед датчиком дистанционного управления другого компонента. ИК-сигналы, принимаемые гнездом контроллера IR IN, передаются на другой компонент посредством ИК-излучателя. Сигналы, принимаемые датчиком дистанционного управления контроллера, не выводятся на выход.

(рисунок)

ИК-выход   	ИК-излучатель	Другой компонент

ИК-излучатель должен быть подсоединен к гнезду IR OUT контроллера, как показано ниже.

(рисунок)

Кабель «миниджек» 	Другой компонент	Датчик дистанционного управления

Излучатель	«Миниджек»	ИК-излучатель

страница 81

Управление плеерами iPod

Подсоединение плеера iPod прямо к USB порту

Порт USB можно использовать для воспроизведения музыкальных файлов, хранящихся на  плеере iPod/iPhone, который можно подключить к USB разъему AV контроллера.

Примечание:

•  Обратите внимание на то, что порт USB на задней панели не поддерживает подсоединение iPod/iPhone.

Воспроизведение музыкальных файлов с плееров iPod/iPhone

В этом разделе объясняется, как проигрывать музыкальные файлы с iPod/iPhone*1.

*1 Совместимые модели iPod

Made for:

• iPod touch (1-е и 2-е поколение)

• iPod classic

• iPod (5-е поколение)

• iPod nano (1-е, 2-е, 3-е, 4-е и 5-е поколение)

• Все модели iPhone

1  Нажмите на кнопку NET/USB несколько раз для выбора входа USB.

2  Соедините  USB кабель от iPod/iPhone с USB портом на передней панели AV контроллера.

•  Загорается индикатор USB (рис. 9), если контроллер способен считывать данные с iPod/iPhone.

•  Индикатор вспыхивает, если контроллер не может считывать данные с iPod/iPhone.

3 Нажмите на кнопку DISPLAY для переключения в расширенный режим Extended Mode*3.

Появляется список содержимого вашего iPod/iPhone. Чтобы открыть папку, используйте кнопки Up и Down ▲/▼  для ее выбора, и затем нажмите ENTER.

Совет:

•  При установках по умолчанию плеером iPod/iPhone можно управлять только в стандартном режиме - Standard Mode*2.

• При нажатии еще раз на кнопку DISPLAY произойдет переключение в режим Standard

Mode.

4 Используйте кнопки Up и Down   ▲/▼   для выбора музыкального файла, и затем нажмите ENTER или Play ►, чтобы запустить воспроизведение.

Воспроизведение начинается и появляется следующий экран.

• Для возврата в предыдущее меню во время воспроизведения, нажмите кнопку RETURN.

• Для останова или прерывания воспроизведения, нажмите кнопку STOP ■ или PAUSE II, соответственно.

• Для выбора следующей песни, нажмите кнопку Next (.

• Для выбора начала предыдущей песни, нажмите кнопку Previous (.

• Для выбора предыдущей песни, нажмите кнопку Previous (  два раза.

• Для переключения в режим, повторного воспроизведения, нажмите кнопку REPEAT. Для переключения в режим, случайного воспроизведения, нажмите кнопку RANDOM.

Стандартный режим управления - Standard Mode

Информация о контенте не выводится на экран, но ей можно управлять, используя iPod/iPhone или пульт (NET/USB).

Примечание:

• Аудио или видео контент может быть воспроизведен, но видео не будет показано на экране.

Расширенный режим управления - Extended Mode

Информация о контенте выводится на экран (списки демонстрируются), и вы можете выбирать контент и управлять им пока смотрите на экран.

Верхний список на экране:

• Playlists*4

• Artists*4

• Albums*4

• Genres*4

• Songs*4

• Composers*4

• Shuffle Songs*5

• Now Playing*6

Страница 82

*2 Следующие модели iPod не поддерживаются в стандартном режиме Standard Mode. Этими моделями iPod можно управлять только в Extended Mode.

• iPod (5-е поколение)

• iPod nano (1-е поколение)

*3 Когда вы отсоединяете iPod/iPhone, AV контроллер запоминает этот режим. Это означает, что если вы отсоединили в расширенном режиме Extended Mode, AV контроллер опять начнет работать в Extended Mode при следующем подсоединении iPod/iPhone.

*4 Выводит на дисплей список.

*5 Воспроизводит треки в случайном порядке.

*6 Выводит на дисплей информацию от текущем треке.

Подсоединение док-станции Onkyo

(рисунок)

| No | Док-станция Onkyo | Кабель | Примечание | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UP-A1 Dock (Universal Port Option Dock) | - | • Когда к контроллеру подсоединена док-станция UP-A1 с вставленным в нее iPod, потребление электроэнергии в режиме standby слегка возрастает. • Вы можете управлять вашим iPod, когда “PORT” выбран в качестве входного источника. • Для получения более подробной информации смотрите Инструкцию на UP-A1 Dock. | 83 |
| 2 | ND-S1 | Цифровой оптический аудио Цифровой коаксиальный аудио RI кабель | • Для получения более подробной информации смотрите Инструкцию на ND-S1. *1 Аудио выходы ND-S1 - цифровые. Если цифровой аудио вход на вашем AV контроллере не может быть назначен на входной селектор, чей индикатор может быть установлен в “DOCK”, не подсоединяйте RI кабель, иначе может произойти отказ. | 83 |
| 3 | RI Dock | Аналоговый аудио (RCA) Компонентный видео Композитный видео RI кабель | • Для получения более подробной информации смотрите Инструкцию на RI Dock *1 Чтобы использовать RI (Remote Interactive), вы должны сделать аналоговое соединение (RCA) между AV контроллером и док-станцией RI Dock. | 84 |

Типы продаваемых моделей различные в зависимости от региона.

Страница 83

Использование док-станции Onkyo для плееров iPod

Док-станция продается отдельно.

Для получения самой последней информации о док-станции посетите сайт Onkyo: www.onkyo.com

Перед использованием док-станции UP-A1, обновите ПО вашего iPod до самой новой версии, доступной на сайте Apple Web site: www.apple.com

Для получения информации о том, какие плееры iPod поддерживаются  док-станцией, обращайтесь к инструкции на док-станции Onkyo.

О док-станции серии UP-A1

С помощью док-станции серии UP-A1 (продаваемой отдельно), вы можете легко проигрывать музыку, просматривать фото или видео, записанное на ваш Apple iPod через AV контроллер, причем с гораздо более высоким качеством.

Вы можете также использовать пульт ДУ контроллера для управления вашим iPod.

Основные операции

Примечание:

Для запуска AV контроллера может потребоваться несколько секунд, поэтому вы можете не услышать первые секунды песни.

• Функция авто включения - Auto Power On

Если вы запускаете воспроизведение на iPod, когда AV контроллер находится в положении  Standby, AV контроллер автоматически включится и выберет ваш iPod в качестве входного источника.

• Функция прямой смены - Direct Change

Если вы запускаете воспроизведение на iPod, когда прослушиваете другой источник, AV контроллер автоматически выберет ваш iPod в качестве входного источника.

• Использование пульта AV контроллера

Вы можете использовать пульт ДУ AV контроллера для управления основными функциями iPod. (стр. 84)

Примечания по работе:

• Набор доступных функций зависит от модели вашего iPod и его поколения.

• Прежде чем выбрать другой входной источник, остановите воспроизведение на iPod, чтобы  AV контроллер по ошибке опять не выбрал iPod.

• Если к вашему iPod подключены какие-либо аксессуары, AV контроллер может не суметь выбрать входной источник правильно.

• Когда док-станция UP-A1 подсоединена к радио тюнеру UP-HT1 (Североамериканские модели)/UP-DT1 (европейские и азиатские модели) при выбранном положении AUTO селектора режимов тюнера Mode Selector, вы можете переключать входной источник с док-станции UPA1 на тюнер, нажимая несколько раз на кнопку PORT на передней панели контроллера.

• Пока ваш iPod вставлен в док-станцию UP-A1, его регулировки громкости не работают. Если вы выставили громкость, когда ваш iPod был вставлен в док-станцию UP-A1, проверьте, не слишком ли она высокая, прежде чем подключать наушники.

• Функция Auto Power On не будет работать, если вы установили свой iPod на док-станцию UP-A1 Dock во время воспроизведения.

• Когда включена Zone 2/3, вы не сможете использовать функции Auto Power On и Direct Change.

• Не выключайте питание пока iPod все еще подсоединен к контроллеру через UP-A1 Dock.

• Устанавливайте свой iPod на док-станцию UP-A1 Dock после того, как включите контроллер.

■ Использование будильника вашего iPod

Вы можете использовать функцию будильника вашего iPod  для автоматического включения вашего iPod и AV контроллера в заданное время. Входной источник AV контроллера автоматически установится в положение селектора PORT.

Примечания:

•  Для использования этой функции ваш iPod должен быть вставлен в док-станцию UP-A1, а сама станция UP-A1 подключена к AV контроллеру.

•  Эта функция работает только в режиме Standard (стр. 85).

•  Когда вы используете эту функцию, убедитесь, что громкость AV контроллера находится на приемлемом уровне.

• Когда включена Zone 2/3, вы не сможете использовать эту функцию.

• Для запуска AV контроллера может потребоваться несколько секунд, поэтому вы можете не услышать первые секунды песни.

• Вы не сможете использовать эту функцию для воспроизведения звуковых эффектов на вашем iPod.

■ Подзарядка аккумуляторов вашего iPod

Док-станция UP-A1 заряжает аккумулятор вашего iPod, пока ваш iPod вставлен в док-станцию  UP-A1 и соединен с разъемом UNIVERSAL PORT на AV контроллере. Пока ваш iPod вставлен в док-станцию UP-A1, его аккумулятор будет заряжаться, когда AV контроллер включен “On” или находится в режиме “Standby”.

Примечание:

Когда к контроллеру подсоединена док-станция UP-A1 с вставленным в нее iPod, потребление электроэнергии в режиме standby слегка возрастает.

Сообщения о статусе - Status messages

❏PORT Reading

Идет подсоединение к док-станции UP-A1 с проверкой

❏PORT Not Support

AV контроллер не поддерживает док-станцию

Используемый плеер iPod не поддерживается этим устройством.

❏PORT UP-A1

Док-станция UP-A1 подсоединена

Примечание:

• Когда соединение подтверждается, на дисплей на несколько секунд выводится сообщение  “UP-A1”.

• В случает, если ошибка при передаче возникает без вывода статусного сообщения на переднюю панель, проверьте подсоединение к вашему iPod.

ND-S1

С помощью медиа-транспорта ND-S1 - Digital Media Transport, вы сможете легко воспроизводить музыку, хранящуюся в вашем iPod, через AV контроллер и обеспечивать великолепное качество звучания.

ND-S1 получает цифровые аудио сигналы прямо с вашего iPod и выдает звук высокого качества на цифровой аудио выход (оптический или коаксиальный).

Примечание:

• Вы должны выбрать  “iPod” с помощью кнопки iPod/PC на медиа-транспорте ND-S1.

• Установите режим отображения - Input Display на AV контроллере в положение “DOCK” (стр. 28).

Страница 84

RI Dock

С помощью док-станции RI Dock, вы сможете легко воспроизводить музыку, хранящуюся в вашем Apple iPod, через AV контроллер и обеспечивать великолепное качество звучания, а также смотреть слайд-шоу или видео с плеера iPod на вашем телевизоре.

Кроме того, экранное меню (OSD) позволит вам просматривать, осуществлять навигацию и выбирать контент с вашего iPod для телевизора, а с помощью прилагаемого пульта ДУ вы сможете управлять вашим iPod с дивана. Вы даже сможете использовать пульт AV контроллера для управления плеером iPod.

Примечание:

• Введите соответствующий код для пульта, прежде чем использовать пульт от AV контроллера первый раз (стр. 88).

• Подсоедините док-станцию RI Dock к AV контроллеру с помощью  RI кабеля (стр. 82).

• Установите переключатель режимов RI MODE на док-станции RI Dock в положение “HDD” или  “HDD/DOCK”.

• Установите режим отображения Input Display на AV контроллере в положение  “DOCK” (стр. 28).

Системные функции

Функция системного включения - System On

Когда вы включаете AV контроллер, ND-S1, RI Dock и iPod включаются автоматически. Кроме того, когда ND-S1, RI Dock и iPod включены, AV контроллер можно будет включить нажатием на кнопку  ON/STANDBY.

Функция авто включения - Auto Power On

Если вы запускаете воспроизведение на iPod, когда AV контроллер находится в положении  Standby, AV контроллер автоматически включится и выберет ваш iPod в качестве входного источника.

Функция прямой смены источника - Direct Change

Если вы запускаете воспроизведение на iPod, когда прослушиваете другой источник, AV контроллер автоматически выберет ваш iPod в качестве входного источника.

Использование пульта AV контроллера

Вы можете использовать пульт ДУ AV контроллера для управления основными функциями iPod.

Использование пульта AV контроллера

Вы можете использовать пульт ДУ AV контроллера для управления основными функциями iPod.

Использование будильника вашего iPod

Если вы используете функцию будильника вашего iPod  для автоматического включения вашего iPod,  AV контроллер тоже включится в заданное время и выберет iPod , как входной источник.

Примечания:

• Связанные операции не работают при воспроизведении видео или когда будильник настроен на включение музыки.

• Если к вашему iPod подключены какие-либо аксессуары, AV контроллер может не суметь выбрать входной источник правильно.

•  Эта функция работает только в режиме Standard (стр. 85).

Примечания по работе:

•  Используйте органы управления AV контроллера для регулировки громкости.

• Пока ваш iPod вставлен в док-станцию UP-A1, его регулировки громкости не работают. Если вы выставили громкость, когда ваш iPod был вставлен в док-станцию UP-A1, проверьте, не слишком ли она высокая, прежде чем подключать наушники.

Примечание:

• На плеерах 5-го поколения типа iPod и iPod nano, колесо прокрутки в ходе воспроизведения не работает. Для ND-S1, используйте кнопки iPod для запуска и останова  воспроизведения, а пульт – для управления другими функциями iPod.

Управление плеерами iPod

При нажатии кнопки REMOTE MODE, которая была запрограммирована кодами для вашей док-станции, вы сможете управлять плеером iPod вставленным в док-станцию.

За информацией, как ввести коды дистанционного управления, см. стр. 88.

За более подробной информацией обращайтесь к инструкции на вашу док-станцию

Док-станция UP-A1

Кнопка PORT запрограммирована кодами дистанционного управления для док-станции с разъемом Universal Port.

Вы сможете управлять плеером iPod, когда “PORT” выбран как входной источник.

Без использования шины RI Control

Вы должны сначала ввести код 82990 в пульт ДУ (стр. 88).

■ND-S1

• Выберите “iPod” с помощью кнопки iPod/PC на медиа-транспорте ND-S1.

■RI Dock

• Установите переключатель режимов RI MODE на док-станции RI Dock в положение “HDD” или  “HDD/DOCK”.

• Кнопка ON/STANDBY может не работать, если введен не тот код в пульт (без RI). В таком случае проложите RI соединение и введите новый код - 81993 (с RI).

С использованием шины RI Control

В таком случае проложите RI соединение и введите новый код - 81993 (с RI).

• Установите режим отображения Input Display на AV контроллере в положение  “DOCK” (стр. 28).

Страница 85

Сначала нажмите соответствующую кнопку REMOTE MODE

Доступные кнопки

| Док-станция Onkyo | UP-A1 | ND-S1 | RI Dock |
| --- | --- | --- | --- |
| Кнопки |  |  |  |
| (1) ON/STANDBY |  | ( | (*1 |
| (2) TOP MENU |  | (*5 | (*6 |
| (3) ▲/▼, ◄/►, ENTER | ( | (*5 | ( |
| (3) PLAYLIST ◄/► | (*3 | ( | ( |
| (4) Fast Forward, Next, Rewind, Pause | ( | ( | ( |
| (5) REPEAT | ( | ( | ( |
| (5) RANDOM | ( | ( | ( |
| (5) PLAY MODE | (*4 | (*5 | (*4 |
| (6) DISPLAY | (*2 | (*5 | ( |
| (7) MUTING | ( | (*5 | ( |
| (8) ALBUM | ( | ( | ( |
| (9) VOL ▲/▼ | ( | (*5 | ( |
| (10) MENU |  | (*5 | ( |
| (11) RETURN | ( |  |  |

Примечание:

• Для некоторых моделей и поколений iPod, а также для RI Dock, некоторые кнопки могут не работать так как ожидается.

• За более подробной информацией об iPod обращайтесь к инструкции на RI Dock.

*1 Эта кнопка не включает и не выключает Onkyo DS-A2 или DS-A2X RI Dock. Ваш iPod may not отвечает при первом нажатии этой кнопки, и в таком случае вы должны нажать ее еще раз.

Это происходит потому, что пульт передает команды On и Standby попеременно, так что если ваш iPod уже включен, он останется включенным и при передаче пультом команды On.

Аналогично,  если ваш iPod уже выключен, он останется выключенным и при передаче пультом команды Off.

*2 Нажимайте кнопку DISPLAY для смены следующих режимов:

Standard mode

Ничего не выводится на экран телевизора, и вы осуществляете навигацию и выбирает контент с помощью дисплеев моделей iPod.

Только в этом режиме возможно воспроизведение видео.

Extended mode (Music)

На экране вашего телевизора показываются плей-листы (исполнители, альбомы, песни и т.п.), и вы сможете осуществлять навигацию и выбирать контент, глядя на экран вашего телевизора.

Extended mode (Video)

На экране вашего телевизора показываются плей-листы (фильмы, музыкальное видео, TV шоу, видео подкасты или передачи по запросам), и вы сможете осуществлять навигацию и выбирать видео контент, глядя на экран вашего телевизора.

*3 В режиме Extended (см. п. *2), кнопка PLAYLIST используется для смены страниц.

В страничном режиме можно быстро отыскивать любимые песни, даже если список песен, исполнителей и т.п. очень длинный.

*4 Resume mode

С помощью функции Resume можно возобновить воспроизведение песни, которое шло в момент, когда вы сняли iPod с док-станции RI Dock или выбрали режим Standard.

*5 Операции можно выполнить только если вы подсоединили ND-S1 с помощью RI кабеля.

*6 TOP MENU работает как кнопка режимов Mode при использовании вместе с DS-A2 RI Dock.

*7 DISPLAY включает подсветку на 30 секунд.

Примечание:

• В режиме Extended (см. *2), воспроизведение будет продолжено, даже если AV контроллер выключен.

• В режиме Extended (см. *2), вы не можете напрямую управлять своим плеером iPod.

• В режиме Extended (см. *2), может потребоваться некотое время для доступа к контенту.

Страница 86

## Управление другими компонентами

Вы можете управлять другими компонентами, включая сделанные другими производителями, при помощи пульта ДУ (RC-773M). Данный раздел поясняет, как ввести код дистанционного управления для компонента, которым вы хотите управлять: DVD, телевизором, видеомагнитофоном и т.п.

- Обучить командам непосредственно от пульта ДУ другого компонента (см. стр.92).

- Запрограммировать кнопки ACTIVITIES для выполнения  последовательности из макс. 32 команд (см. стр.91, 93).

#### Заранее запрограммированные коды для пульта ДУ

Перечисленные ниже кнопки пульта REMOTE MODE заранее запрограммированы кодами для управления следующими компонентами. Вам не нужно вводить коды команд для управления этими компонентами. За более подробной информацией об этих компонентах, обращайтесь на указанные страницы.

BD/DVD - Onkyo DVD/BD-плеер (стр. 89)

TAPE - Onkyo кассетная дека с RI (стр. 90)

TV/CD -  Onkyo CD-плеер (стр. 89)

PORT – Универсальный порт Onkyo (стр. 84)

ПОИСК КОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вы можете найти подходящие коды дистанционного управления через экранное меню установки.

Примечание:

Эти установки можно сделать только через экранное меню - Onscreen Setup

Menu.

1 Нажмите кнопку RECEIVER (REMOTE MODE), затем кнопку SETUP.

На экране появляется основное экранное меню. Если меню не появляется, убедитесь, что на вашем телевизоре выбран соответствующий внешний вход.

2 Используйте кнопки Up и Down (/( для выбора “Remote Controller

Setup ”, и затем нажмите ENTER.

Появится меню Remote Controller Setup.

3 Используйте кнопки Up и Down (/( для установки режима пульта “Remote Mode Setup ”, и затем нажмите  [ENTER].

4 Используйте кнопки Up и Down (/( для выбора режима пульта, и затем нажмите  [ENTER].

Появится меню выбора вариантов.

5 Используйте кнопки Up и Down (/( для выбора варианта, а затем нажмите  [ENTER].

Появится панель выбора названий фирм-производителей (брендов).

6 Используйте кнопки (/( и (/( для выбора символа, и затем нажмите [ENTER].

Повторяйте этот шаг начиная с 1-й до 3-й буквы названия фирмы. После ввода 3-й буквы нажмите кнопку “Search” и затем нажмите [ENTER]. После поиска появится список названий, начинающихся с этих трех букв.

7 Используйте кнопки (/( для выбора названия фирмы, и затем нажмите [ENTER].

Переходите к шагу 8.

Если название фирмы не найдено, используйте кнопку Right [(]для выбора “Search DB”, и затем нажмите [ENTER] для доступа к базе данных через сеть.

Контроллер зайдет в базу данных и произведет поиск. Затем появится список названий фирм-производителей (брендов).

страница 87

Совет:

• Если вы не можете зайти в базу данных, появляется сообщение “Cannot connect to datebase.”. Нажмите кнопку ENTER для возврата к предыдущему шагу.

• Если название фирмы-производителя не найдено, используйте  кнопку (для выбора “Not Listed”, и затем нажмите ENTER.

Появится следующее меню (рисунок)

8 Используйте кнопки (/( для выбора “Search by model number (via network)”, и затем нажмите ENTER.

Появится окно для ввода номера модели.

Если у вас нет сетевого соединения или вы не уверены в номере модели, выберите “Skip” и затем нажмите ENTER.

Если вы выбрали “Skip”, вы перейдете к шагу 11.

9  Введите название модели точно также, как вы ввели название фирмы-производителя  (шаг 6).

Совет

• После ввода 3-го символа, нажмите кнопку ENTER для запуска поиска.

• Пробел ввести невозможно.

10  Используйте кнопки (/( для выбора модели, и затем нажмите ENTER.

Если название фирмы-производителя не найдено, используйте  кнопку (для выбора “Not Listed”, и затем нажмите ENTER.

После того как поиск будет завершен, появится сообщение для передачи кода для пульта.

11  Направляя пульт на сенсор ИК-сигнала на AV контроллере, нажмите ENTER.

12  Когда у вас есть сетевое соединение, после поиска модели появится сообщение “Successful”. Теперь передача кода прошла успешно!

Переходите к шагу 15.

Если вы не нашли модель, появится следующий экран.

Нажмите любую кнопку (кроме кнопок со стрелками и ENTER), чтобы посмотреть, как будет реагировать компонент.

*1 Если выбрана иная категория, кроме TV, содержание сообщений будет другим.

*2 «Звездочки» вместо символов [***/***] означают порядок подходящих кодов и общее число кодов для бренда.

13  Если у вас получается управлять компонентом, нажмите кнопку RECEIVER  и используйте кнопки (/( для выбора  “Works”, и затем нажмите [ENTER].

Если у вас не получается управлять компонентом, используйте кнопки (/( для выбора “Doesn’t work (Retry)” и затем нажмите [ENTER].

Появится следующий код. Повторите все с шага 11.

14  Нажмите кнопку ENTER для передачи выбранного кода.

(рисунок)

15  Нажмите кнопку ENTER.

Вы вернетесь в меню выбора категорий

Нажмите кнопку SETUP для завершения настройки пульта.

страница 88

### Ввод кодов дистанционного управления

Вы должны ввести соответствующий код дистанционного управления для каждого компонента, которым вы хотите управлять.

(рисунок)

1 Найдите соответствующий код дистанционного управления в отдельном списке кодов - Remote Control Codes.

Коды сгруппированы по категориям (например, DVD/BD-плееры, телевизоры и т.д.).

2 Удерживая кнопку REMOTE MODE компонента, которым вы хотите управлять, в нажатом состоянии, нажмите кнопку DISPLAY (более 3 секунд).

Загорится индикатор Remote.

Примечания:

- Коды дистанционного управления не могут быть введены для кнопок RECEIVER и ZONE.

- Для кнопки TV можно ввести только команды управления телевизором

- Кроме кнопок [RECEIVER], [TV] и [ZONE], коды дистанционного управления для любого типа устройств можно ввести для кнопок REMOTE MODE. Однак эти кнопки работают также как кнопки селектора входов (стр. 26), так что выбирайте кнопки REMOTE MODE, соответствующие входу, на котоорый вы подсоединили свой компонент. Например, если вы подсоединили свой CD-плеер к входу CD, выбирайте кнопку TV/CD при вводе кода для дистанционного управления им.

3 В течение 30 секунд используйте цифровые кнопки для ввода 5-значного кода дистанционного управления.

Кнопка REMOTE MODE вспыхнет два раза.

Если ввод не прошел удачно, индикатор REMOTE MODE вспыхнет только один раз и медленно.

Примечание:

Коды для управления верны на момент печати этой Инструкции, однако могут быть изменены.

Коды дистанционного управления для компонентов Onkyo, подсоединенных посредством шины RI

Компоненты Onkyo, которые подключены через шину RI, управляются путем нацеливания пульта ДУ на AV-контроллер, а не на компонент. Это позволяет вам управлять компонентами, которые находятся вне поля зрения, например, в стойке.

1 Убедитесь, что компонент Onkyo подсоединен при помощи кабеля RI и аналогового кабеля RCA.

Подробности см. в “Connecting Onkyo RI Components”  на стр.21.

2 Введите соответствующий код дистанционного управления для кнопки в блоке REMOTE MODE.

- Кнопка BD / DVD

31612: Проигрыватель DVD Onkyo с интерфейсом RI.

- Кнопка TAPE

42157: Кассетная дека Onkyo с интерфейсом RI (по умолчанию).

- Кнопка TV/CD

71327: Проигрыватель CD Onkyo с интерфейсом RI.

Кнопка [PORT]

81993: Onkyo Dock с интерфейсом RI. (по умолчанию)

См. на предыдущей странице, как вводить коды дистанционного управления.

3 Нажмите кнопку REMOTE MODE, направьте пульт ДУ на AV-контроллер  и управляйте компонентом.

Если вы хотите управлять компонентом Onkyo, направляя пульт ДУ непосредственно на него, или вы хотите управлять компонентом Onkyo, который не подсоединен посредством RI, используйте следующие коды дистанционного управления:

- Кнопка BD / DVD

30627: Проигрыватель DVD Onkyo без интерфейса RI.

- Кнопка TV/CD

71817: Проигрыватель CD Onkyo без интерфейса RI.

11807: TV c интерфейсом RIHD

Если же вы хотите управлять компонентом ONKYO, направив пульт непосредственно на него, введите следующие коды:

32900: Onkyo BD-плеер

32901: Onkyo HD-DVD-плеер

70868: Onkyo MD-плеер

71323: Onkyo CD recorder

82990: Onkyo Dock c интерфейсом RI

страница 89

#### Сброс установок кнопок REMOTE MODE

Вы можете переустановить любую кнопку REMOTE MODE к ее коду дистанционного управления по умолчанию.

1 Удерживая кнопку REMOTE MODE, которую вы хотите переустановить, в нажатом состоянии, нажмите и удержите кнопку [AUDIO] пока кнопка REMOTE MODE не загорится (около 3 секунд).

2 В течение 30 секунд нажмите ту же кнопку REMOTE MODE еще раз.

Индикатор Remote вспыхнет два раза, указывая, что кнопка была переустановлена.

Все кнопки REMOTE MODE предварительно запрограммированы кодами дистанционного управления для проигрывателей DVD и CD компании Onkyo, соответственно. Когда вы сбрасываете их установки, восстанавливается предварительно запрограммированный код.

Примечание: Заученные команды также стираются.

Сброс установок всего пульта ДУ

Вы можете переустановить пульт ДУ к его настройкам по умолчанию.

1 Удерживая в нажатом состоянии кнопку RECEIVER, нажмите и удержите кнопку [AUDIO] пока кнопка RECEIVER не загорится (около 3 секунд)..

2 В течение 30 секунд нажмите кнопку RECEIVER еще раз.

Кнопка RECEIVER вспыхнет два раза, указывая, что пульт ДУ был переустановлен.

УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИМИ КОМПОНЕНТАМИ

Нажимая на кнопку REMOTE MODE на пульте, которая была запрограммирована под команды вашего компонента, вы сможете управлять вашим компонентом, как показано ниже.

За подробным описанием процедур ввода кодов для различных компонентов обращайтесь в раздел «Ввод кодов дистанционного управления» на стр. 88.

Управление телевизором (TV)

Кнопка TV заранее запрограммирована под команды телевизоров, которые поддерживают RIHD*1 (с ограничением для некоторых моделей).. Такой TV должен быть способен получать команды пульта по RIHD интерфейсу и подключаться к AV контроллеру по HDMI. Если управление вашим TV по RIHD интерфейсу не работает достаточно хорошо, запрограммируйте коды управления для вашего телевизора на кнопку TV и используйте режим TV для управления им.

Управление Blu-ray/DVD–плеером, HD-DVD-плеером или DVD-рекордером

Кнопка BD/DVD заранее запрограммирована под команды управления компонентами Onkyo которые поддерживают интерфейс RIHD*1 (с ограничением для некоторых моделей). Такой компонент должен иметь возможность получать команды пульта по RIHD интерфейсу и подключаться к AV контроллеру по HDMI.

* 1  интерфейс RIHD, который поддерживает AV контроллер - это функция системного управления  CEC в рамках стандарта HDMI.

страница 90

Сначала нажмите соответствующую кнопку REMOTE MODE

Доступные кнопки

| Компоненты | TV | DVD–плеер/DVD-рекордер | BD-плеер/ HD-DVD-плеер | VCR/PVR | Спутниковый/кабельный контроллер | CD-плеер/CD-рекордер/MD-рекордер | Кассетная дека |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кнопки |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) ON/STANDBY | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| (2) I/O INPUT, TV VOL▲/▼ | ( |  |  |  |  |  |
| (3) GUIDE | ( | ( | ( |  |  |  |
| (3)TOP MENU |  | ( |  |  |  |  |
| (4) ▲/▼, ◄/►, ENTER | ( | ( | ( | ( | ( |  |
| (5)SETUP | ( | ( | ( | ( | ( |  |
| (6) Fast Forward, Next, Rewind, Pause | (*1 | ( | ( | ( | ( | (*3 |
| (7)SEARCH | (*1*2 | (*1 | (*2 |  | (*2 | ( |  |
| (7) REPEAT | (*1*2 | (*1 | (*2 |  | (*2 | ( |  |
| (7) RANDOM | (*1*2 | (*1 | (*2 |  | (*2 | ( |  |
| (7) PLAY MODE | (*1*2 | (*1 | (*2 |  | (*2 | ( |  |
| (8) Числа: от 1 до 9, 0 | ( | ( | ( | ( | ( |  |
| (8) Числа: более 10 | (*1 | (*1 | ( | ( | ( |  |
| (9) DISPLAY | ( | ( | ( | ( | ( |  |
| (10) MUTING | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| (11) CH +/- | ( | ( | ( | ( |  |  |
| (11) DISC +/- |  | ( |  |  | ( |  |
| (12) PREV CH | ( |  | ( | ( |  |  |
| (12) MENU |  | ( |  |  |  |  |
| (13) RETURN | ( | ( | ( | ( |  |  |
| (14) AUDIO | (*1 | (*1 |  | ( |  |  |
| (15) CLR | ( | ( | ( | ( | ( |  |

*1 Функция RIHD не поддерживается. Интерфейс RIHD, который поддерживает AV контроллер - это функция системного управления  CEC в рамках стандарта HDMI.

*2 Эти кнопки работают так же, как цветные кнопки или кнопки A, B, C, D.

*3  Кнопка (Pause) работает как кнопка воспроизведения в обратном направлении.

Примечание:

• Информацию по работе с iPod смотрите в разделе “Controlling Your iPod” (стр. 84).

страница 91

Установка функции Activities

В экранном меню вы можете задать, какие операции будут выполняться по простым - Easy макрокомандам в режиме Easy macro (стр. 28).

1 Нажмите кнопку [RECEIVER], затем кнопку SETUP.

На экране появляется основное экранное меню.

Совет: Если меню не появляется, убедитесь, что на вашем телевизоре выбран соответствующий внешний вход.

2 Используйте кнопки Up и Down (/( для выбора “Remote Controller Setup ”, и затем нажмите ENTER.

Появится меню Remote Controller Setup.

3 Используйте кнопки Up и Down (/( для выбора “Activities Setup”, и затем нажмите  [ENTER].

Появится меню “Activities Setup”

4 Используйте кнопки Up и Down (/( для выбора “My Movie”, “My TV”, или “My Music”, и затем нажмите  [ENTER].

My Movie: действие кнопки [MY MOVIE] будет изменено.

My TV: действие кнопки [MY TV] будет изменено.

My Music: действие кнопки [MY MUSIC] будет изменено.

5 Используйте кнопки Up и Down (/( для выбора варианта, а затем используйте кнопки Left и Right (/( для изменения установок.

Варианты перечислены ниже.

Source - источник

DVD/BD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, AUX, TAPE, TUNER, TV/CD, PHONO, PORT, NET/USB

С помощью этой установки вы можете выбрать входной источник.

TV Power On

Enable: TV будет включаться по команде “Enable”.

Disable: TV будет включаться по команде “Disable”.

С помощью этой установки вы можете включать TV при нажатии кнопки  ACTIVITIES.

Source Power On

Enable: Источник будет включаться по команде “Enable”.

Disable: Источник будет включаться по команде “Disable”.

С помощью этой установки вы можете включать источник при нажатии кнопки  ACTIVITIES.

Receiver Power On

Enable: AV контроллер  будет включаться по команде “Enable”.

Disable: AV будет включаться по команде “Disable”.

Эта опция позволяет AV контроллеру включаться, когда нажимается кнопка  ACTIVITIES.

Receiver Source Change

Enable: Входной селектор AV контроллера будет изменен.

Disable: Входной селектор AV контроллера не будет изменен.

Эта опция позволяет AV контроллеру изменять входной селектор, когда нажимается кнопка  ACTIVITIES.

Source Play

Enable: Запуск воспроизведения на источнике по команде “Enable”.

Disable: Запуск воспроизведения на источнике по команде “Disable”.

Эта опция позволяет источнику - Source начинать воспроизведение, когда нажимается кнопка  ACTIVITIES.

Вот установки по умолчанию.

| Пункт | Установки по умолчанию |
| --- | --- |
|  | My Movie | My TV | My Music |
| Источник | BD/DVD | CBL/SAT | TV/CD |
| TV Power On | Enable | Enable | Disable |
| Source Power On | Enable | Enable | Enable |
| Receiver Power On | Enable | Enable | Enable |
| Receiver Source Change | Enable | Enable | Enable |
| Source Play | Enable | Disable | Enable |

Страница  92

6 Нажмите кнопку [ENTER].

Появится сообщение – приглашение к передаче.

Для использования пульта, направьте его на ИК-датчик AV контроллера, как показано ниже.

7 На пульте Нажмите кнопку [ENTER].

Если передача данных прошла успешно, появится следующий экран.

(рисунок)

8 После завершения намите кнопку [ENTER].

На экране появляется меню “Activities Setup”.

9 После завершения намите кнопку [SETUP].

Меню настройки закрывается.

### Обучение командам

Пульт ДУ контроллера может быть обучен командам от других пультов ДУ. При помощи передачи, например, команды Play от пульта ДУ вашего проигрывателя компакт-дисков, пульт ДУ может обучиться этой команду и затем передавать точно такую же команду при нажатии кнопки Play ( в режиме СD. Данную функцию полезно использовать после ввода кода дистанционного управления для обучения отдельным командам, если кнопки не работают, как надо (стр.88).

(рисунок)

1 Удерживая в нажатом состоянии кнопку REMOTE MODE для того режима, в котором вы хотите использовать команду, нажмите и удержите кнопку ON/STANDBY пока не загорится кнопка REMOTE MODE (около 3 секунд).

2 На пульте ДУ контроллера, нажмите кнопку, которую вы хотите обучить новой команде.

3 Направьте пульты ДУ друг на друга, расположив их на расстоянии 5-15 см, и затем нажмите и удерживайте ту кнопку, команде которой вы хотите обучить, пока не загорится кнопка REMOTE MODE.

Если команду заучена успешно, кнопка REMOTE MODE вспыхнет два раза.

(рисунок)

4 Для обучения другим командам, повторите пп. 2 и 3.

Когда вы закончили, нажмите любую кнопку REMOTE MODE. Кнопка REMOTE MODE вспыхнет два раза.

Страница  93

Примечания:

- Пульт ДУ может заучить примерно 70-90 новых команд, хотя их количество может  быть меньше из-за команд, которые используют большой объем памяти.

- Такие кнопки пульта ДУ, как Play, Stop, Pause и т.п. предварительно запрограммированы командами для управления проигрывателями компакт-дисков Onkyo, кассетными магнитофонами и проигрывателями DVD. Однако они могут быть обучены новым командам, и вы сможете восстановить предварительно запрограммированные команды, переустановив пульт ДУ (см. стр.89).

- Чтобы перезаписать уже заученную команду, повторите процедуру обучения.

- В зависимости от пульта, который вы используете, некоторые кнопки моугт работать не так, как ожидается, или некоторые пульты вообще невозможно обучить.

- Могут быть заучены только команды от инфракрасных пультов ДУ.

- Когда батареи пульта ДУ разряжены, все заученные команды будут потеряны, и должны быть все заучены снова, поэтому не выбрасывайте ваши другие пульты ДУ.

#### Стирание заученных команд

- Удерживая кнопку REMOTE MODE для режима, в котором вы хотите стереть команду, нажмите и удержите кнопку TV I/O до тех пор, пока кнопка REMOTE MODE не загорится (около 3 секунд).

- Нажмите кнопку REMOTE MODE или кнопку, для которой вы хотите стереть команду. Кнопка REMOTE MODE мигнет дважды. Когда вы нажимаете кнопку REMOTE MODE, все команды, заученные для этого режима, будут стерты.

### Использование нормальных макросов

Вы можете запрограммировать кнопки ACTIVITIES на пульте ДУ для выполнения последовательности операций по управлению.

Пример:

Для воспроизведения компакт-диска, вам обычно требуется выполнить следующие действия:

- Нажать кнопку RECEIVER для выбора режима дистанционного управления Receiver.

- Нажать кнопку ON, чтобы включить контроллер.

- Нажать кнопку TV/CD селектора входа для выбора входного источника TV/CD.

- Нажать кнопку Play ( для запуска воспроизведения на проигрывателе компакт-дисков.

Вы можете запрограммировать кнопку ACTIVITIES, чтобы все четыре действия выполнялись всего одним нажатием кнопки.

#### Программирование макросов

Вы можете запрограммировать один макрос на каждую кнопку ACTIVITIES, и каждый макрос может содержать до 32 команд.

(рисунок)

1 Удерживая в нажатом состоянии кнопку RECEIVER, нажмите и удержите кнопку [MY MOVIE], или [MY TV], или [MY MUSIC] пока она не загорится (около 3 секунд).

2 Нажимайте кнопки, действия которых вы хотите запрограммировать в том порядке, в котором они должны быть выполнены.

В вышеприведенном примере для запуска воспроизведения на проигрывателе CD, вы должны нажать следующие кнопки: ON, CD, Play (.

Примечание: кнопка MODE не работает в процессе программирования макросов.

3 Когда вы закончили, нажмите кнопку ACTIVITIES еще раз.

Кнопка ACTIVITIES вспыхнет два раза. Если вы ввели 32 команды, процесс закончится автоматически.

Примечание:

Если одна или более кнопок, которые вы использовали для программирования макроса, обучена новым командам, макрос не будет работать правильно, и вам придется запрограммировать его еще раз.

#### Выполнение макроса

1 Нажмите кнопку [MY MOVIE], или [MY TV], или [MY MUSIC].

Команды макроса передаются в последовательности, в которой они были запрограммированы. Держите пульт ДУ направленным на контроллер, пока все команды не будут переданы.

Макрос может быть выполнен в любой момент, независимо от текущего режима пульта ДУ.

#### Удаление макросов

1 Удерживая в нажатом состоянии кнопку AUDIO, нажмите и удержите кнопку ALL OFF, чью макро последовательность вы хотите удалить, пока пока не загорится кнопка ALL OFF (около 3 секунд).

2 Нажмите ту же самую кнопку ALL OFF еще раз.

Кнопка ALL OFF мигнет дважды.

Примечания:

•  Если макрокоманда удалена, происходит возврат к режиму Easy macro

(стр. 28).

•  В ходе использвания нормальных макрокоманд Normal вы не сможете использовать  макрокоманды Easy, включая макрокоманду для смены источника.

страница 94

## Возможные неисправности

Если у вас возникли какие-либо проблемы с эксплуатацией аудио/видео контроллера, поищите решение в данном разделе. Если вы не можете разрешить проблему самостоятельно, обратитесь к вашему дилеру Onkyo.

Если вы не можете решить проблему самостоятельно, попытайтесь переустановить AV-контроллер  перед обращением к вашему дилеру Onkyo.

Для переустановки контроллера к его заводским настройкам по умолчанию, включите его и, удерживая в нажатом состоянии кнопку VCR/DVR, нажмите кнопку ON/STANDBY. На дисплее появится сообщение “Clear”, и AV-контроллер  перейдет в ждущий режим.

(рисунок)

Отметим, что переустановка контроллера удалит ваши предварительные настройки на радиостанции и пользовательские установки.

### Питание

Не могу включить AV-контроллер

- Убедитесь, что сетевой шнур должным образом вставлен в стенную розетку.

- Отсоедините сетевой шнур от стенной розетки, подождите пять секунд или больше, затем вставьте шнур снова.

#### Индикатор STANDBY мигает красным цветом

Активирована схема защиты. Немедленно отключите сетевой шнур от стенной розетки. Отсоедините все кабели акустических систем и входных источников и оставьте контроллер с отключенным сетевым шнуром на 1 час. После этого, подсоедините снова сетевой шнур и установите громкость на максимум. Если контроллер остается включенным, установите громкость на минимум, отсоедините сетевой шнур и подсоедините снова ваши акустические системы и входные источники. Если контроллер отключается при установке громкости на максимум, отсоедините сетевой шнур и обратитесь к вашему дилеру Onkyo.

### Звук

Отсутствует звук или он очень тихий

- Убедитесь, что многоканальный усилитель мощности включен, правильно настроени правильно подсоединен к AV-контроллеру (стр. 12).

- Убедитесь, что цифровой входной источник выбран правильно (стр.47).

- Убедитесь, что все аудио штекеры вставлены до конца (стр.18).

- Убедитесь, что выбран правильный аудио вход (стр.26).

- Убедитесь, что все входы и выходы всех компонентов подсоединены правильно (стр. 19 – 21).

- Убедитесь, что входной источник выбран правильно (стр. 26).

- Убедитесь, что кабели акустических систем не закорочены.

- Проверьте громкость. Она может быть установлена на -( dB,  и от –81.5 dB до +18.0 dB (стр.62). Аудио/видео контроллер разработан для наслаждения домашним театром. Он имеет широкий диапазон громкости, допускающий высокоточную подстройку.

- Если на дисплее вспыхивает индикатор MUTING, нажмите кнопку пульта ДУ MUTING, что снять приглушение AV-контроллера (стр.27).

- Пока наушники подсоединены к гнезду PHONES, отсутствует звук из акустических систем (стр.28).

- Если отсутствует звук от проигрывателя DVD, подключенного к входу HDMI IN, проверьте настройки выхода проигрывателя DVD, и убедитесь, что выбран совместимый аудио формат.

- Проверьте настройку цифрового аудио выхода на подсоединенном устройстве. На некоторых игровых приставках, которые поддерживают DVD, настройкой по умолчанию является «выключено» (off).

- С некоторыми дисками DVD-Video, вам потребуется выбрать звуковой формат из меню.

- Если ваш проигрыватель использует звукосниматель с подвижной катушкой (МС), вы должны подсоединить повышающий трансформатор МС или предварительный усилитель для звукоснимателя МС.

- Убедитесь, что ни один из подсоединенных кабелей не изогнут, не скручен и не поврежден.

- Не все режимы прослушивания используют все акустические системы (стр. 37)

- Проверьте настройки акустических систем, задайте расстояния до АС (стр.49) и отрегулируйте их уровни громкости.

- Проверьте, не остался ли подключенным микрофон для настройки акустических систем

- Формат входного сигнала установлен в PCM или DTS. Измените его на "Auto" (стр.64).

#### Звук воспроизводят только фронтальные акустические системы

- Когда выбран режим прослушивания DTS Surround Sensation, Stereo или моно, звук воспроизводят только фронтальные акустические системы и сабвуфер.

- Когда выбран режим прослушивания Mono, звук воспроизводят только фронтальные акустические системы, когда настройка Output Speaker  установлена в положение L/R (стр.51).

- Убедитесь, что акустические системы сконфигурированы правильно (стр.48).

Канал возврата звукового сигнала - Audio Return Channel слышен при подключении динамиков TV/монитора к разъему HDMI OUT SUB

Смените установку селектора Audio Selector для входного селектора TV/CD.

(Стр. 64)

страница 95

#### Звук воспроизводит только центральная акустическая система

- Если вы используете режим прослушивания Pro LogicII/IIx Movie или Pro Logic II/IIx Music с моно источником, таким как АМ радиостанция или моно ТВ-программа, звук сконцентрирован в центральном громкоговорителе.

- В режиме прослушивания Mono, звук воспроизводит только центральный акустическая система, если настройка Output Speaker установлена в положение Center (стр.51).

- Убедитесь, что акустические системы сконфигурированы правильно (стр.48).

#### Акустические системы окружающего звука не воспроизводят его

- Когда выбран режим прослушивания DTS Surround Sensation, T-D (Theater Dimensional), Stereo или Mono, акустические системы аудио окружения не звучат.

- В зависимости от источника и текущего режима прослушивания, окружающие акустические системы могут воспроизводить не так много звука. Попробуйте другой режим прослушивания.

- Убедитесь, что акустические системы сконфигурированы правильно (стр.48).

#### Центральная акустическая система не воспроизводит звук

- Когда выбран режим прослушивания DTS Surround Sensation или Stereo, центральная акустическая система не воспроизводит звук.

- Когда режим прослушивания установлен в Mono, только фронтальные акустические системы воспроизводят звук, если настройка Output Speaker установлена в положение Left+Right (стр.51).

- Убедитесь, что акустические системы сконфигурированы правильно (стр.48).

#### Верхние фронтальные, широтные фронтальные и тыловые задние акустические системы аудио окружения не воспроизводят звук

- В зависимости от текущего режима прослушивания, верхние фронтальные, широтные фронтальные и тыловые задние акустические системы аудио окружения могут не выдавать звук. Попробуйте другой режим прослушивания (стр.37).

- С некоторыми источниками верхние фронтальные, широтные фронтальные и задние акустические системы аудио окружения могут воспроизводить не так много звука.

- Убедитесь, что акустические системы сконфигурированы правильно (стр.48).

#### Сабвуфер не воспроизводит звук

- Когда вы воспроизводите программный материал, который не содержит информации в канале LFE, сабвуфер не воспроизводит звук.

- Убедитесь, что акустические системы сконфигурированы правильно (стр.48).

#### Звук отсутствует при определенном формате сигнала

- Проверьте настройку цифрового аудио выхода на подключенном устройстве. На некоторых игровых консолях, поддерживающих DVD, настройкой по умолчанию является “off”.

- Для некоторых видеодисков DVD вам потребуется выбрать аудио формат в меню формат аудио выхода или при помощи кнопки AUDIO на пульте ДУ вашего проигрывателя DVD.

- В зависимости от входного сигнала некоторые режимы прослушивания выбрать невозможно (стр. 37 – 42).

#### Не могу выбрать режим прослушивания Pure Audio

Пока включена Зона 2/3, режим прослушивания Pure Audio не может быть выбран.

#### Не могу добиться воспроизведения 6.2 или 7.2

- Если нет верхних фронтальных, широтных фронтальных или задних акустических систем аудио окружения или когда используются АС в Зонах 2/3, 6.2 или 7.2-канальное воспроизведение невозможно.

- Невозможно выбрать некоторые режимы прослушивания, в зависимости от количества подключенных колонок(стр. 37 - 42)

#### Громкость АС не может быть установлена как надо (громкость невозможно установить на Max (100.0)

Проверьте, не была ли установлена максимальная громкость (стр.59).

После выполнения функции автоматической настройки акустических систем, или индивидуальной подстройки уровня каждого громкоговорителя, максимальная громкость может быть уменьшена. Обратите внимание на то, что индивидуальный уровень каждого громкоговорителя устанавливается автоматически после завершения процедур  Audyssey MultEQ XT32™ Room Correction и Speaker Setup (стр. 29, 49).

#### Слышен шум

- Использование стяжек для связывания аудио кабелей с сетевыми шнурами, акустическими кабелями и т.п. может привести к деградации качества звука, так что не делайте этого.

- На аудио кабель могут наводиться помехи. Попробуйте найти для кабелей другое положение.

#### Функция Late Night не работает

Убедитесь, что материалом источника является Dolby Digital, Dolby

Digital Plus или Dolby TrueHD (стр.63).

Не работает аналоговый многоканальный вход

- Проверьте соединения аналогового многоканального входа.

- Убедитесь, что многоканальный вход назначен на входной селектор (стр.47).

- Убедитесь, что выбран многоканальный вход (стр.64).

- Проверьте настройки аудио выхода на вашем проигрывателе источнике.

#### О сигналах DTS

- Когда программный материал DTS заканчивается и поток DTS останавливается,  AV-контроллер  остается в режиме прослушивания DTS и индикатор DTS остается гореть. Это предотвращает шум, когда вы используете паузу, ускоренное воспроизведение или обратное ускоренное воспроизведение на вашем проигрывателе. Если вы переключаете ваш проигрыватель из DTS в PCM, поскольку ваш AV-контроллер  не может переключить форматы мгновенно, вы можете не услышать никакого звука, в таком случае вам следует остановить ваш проигрыватель примерно на 3 секунды, а затем возобновить воспроизведение.

- На некоторых проигрывателях компакт-дисков, вы не сможете воспроизвести материал DTS правильно, даже если ваш проигрыватель подключен к цифровому входу на контроллере. Обычно, это обусловлено тем, что цифровой поток DTS был обработан (например, изменены выходной уровень, частота выборки или диапазон частот), а AV-контроллер  не может распознать его, как подлинный сигнал DTS. В таких случаях, вы можете услышать шум.

- Когда воспроизводится программный материал DTS, использование паузы, ускоренного воспроизведения или ускоренного обратного воспроизведения на вашем проигрывателе может производить короткие всплески шума. Это не является неисправностью.

#### Не слышно начало аудио дорожки сигнала, принимаемого входом HDMI IN

Поскольку для определения формата сигнала HDMI требуется больше времени, чем для других цифровых аудио сигналов, звук на выходе может появляться не мгновенно.

страница 96

### Видео

Отсутствует изображение

- Убедитесь, что разъемы всех видео кабелей вставлены до конца (стр.18).

- Убедитесь, что каждый видео компонент подсоединен правильно (стр.19 – 20, 82).

- Если ваш телевизор подсоединен к выходу HDMI, установите для настройки «Monitor Out» иное положение, кроме “Analog” (стр.44), и выберите “- - -“ в настройке входа HDMI “HDMI Input Setup” на стр. 45, чтобы просматривать композитный, S-Video и компонентный видео источники.

- Если ваш телевизор подсоединен к выходу COMPONENT VIDEO MONITOR OUT, S MONITOR OUT или V MONITOR OUT, установите «Monitor Out» в положение “Analog” (стр.44), и выберите “- - -“ в настройке входа HDMI “HDMI Input Setup” на стр.45, чтобы просматривать композитный и S-Video видео источники.

- Если видео источник подсоединен к компонентному видеовходу, вы должны назначить этот вход на селектор входов (стр.50), а ваш телевизор должен быть подсоединен к HDMI OUT или COMPONENT VIDEO MONITOR OUT (стр.20 и 46).

- Если видео источник подсоединен к входу HDMI, вы должны назначить этот вход на селектор входов (стр.45), а ваш телевизор должен быть подсоединен к HDMI OUT (стр. 26).

- Пока выбран режим прослушивания Pure Audio, видеотракт отключен, и  видеосигналы присутствуют только на выходах HDMI OUT.

- Убедитесь, что на вашем телевизоре выбран видеовход, к которому подсоединен AV-контроллер .

- Если вы выбрали Both(Main) или Both(Sub) в меню «Monitor Out», никакого изображения может не быть на вашем ТВ, подключенном к вторичному   HDMI выходу (не приоритетному HDMI выходу). В таком случае, смените установку на «Both».

#### Отсутствует изображение от источника, подсоединенного к HDMI IN

- Надежная работа с адаптером HDMI-DVI не гарантируется. Кроме того, видео сигналы от компьютера PC не поддерживаются (стр. 101).

- Когда настройка «Monitor Out» в положении “Analog”, а “Output Resolution” в ином положении, кроме “Through” (стр. 44, 45), на выходе HDMI OUT отсутствует видеосигнал.

- Когда настройка “Output Resolution” выходного разрешения (стр.45) не поддерживается телевизором, на выходе HDMI OUT отсутствует видеосигнал.

- Если на дисплее контроллера появляется сообщение “Resolution Error”, это указывает на то, что телевизор или дисплей не поддерживает текущее видео разрешение, и вам необходимо выбрать другое разрешение на вашем проигрывателе DVD.

#### Не появляется экранное меню

- Если ваш телевизор подсоединен к аналоговым выходам, установите настройку "Monitor Out" в положение "Analog" (стр.44).

- (На моделях не для Северной Америки) Укажите систему телевидения, используемую в вашей стране, в меню "TV Format Setup" на стр.54

- На вашем телевизоре, убедитесь, что выбран видеовход, к которому подсоединен AV-контроллер.

#### Изображение искажено

- Для европейских и азиатских моделей, укажите ТВ-систему, используемую в вашей стране, в меню “TV Format” на стр.59.

#### Контрольное изображение на дисплее не появляется

• Если вы выбрали иное, чем «Analog» в меню установок «Monitor Out» (стр. 44), изображение на дисплее не появляется, когда сигнал с входа COMPONENT VIDEO IN выдается на устройство, подключенное к разъему COMPONENT VIDEO MONITOR OUT.

• В зависимости от входного сигнала, изображение на дисплее может не появиться, когда  сигнал с входа HDMI IN выдается на устройство, подключенное к разъему HDMI OUT (стр. 59).

### Тюнер

Прием зашумлен, ЧМ-стереоприем шумный или индикатор FM STEREO не появляется

- Переориентируйте вашу антенну.

- Отодвиньте AV-контроллер  от вашего телевизора или компьютера.

- Прослушивайте радиостанцию в монорежиме (стр.32).

- При прослушивании станции АМ, управление пультом ДУ может обусловливать шум.

- Проходящие машины или пролетающие самолеты могут давать помехи.

- Бетонные стены ослабляют радиосигналы.

- Если ничто не улучшает радиоприем, установите внешнюю антенну.

### Пульт ДУ

#### Пульт ДУ не работает

Перед тем, как управлять контроллером с помощью пульта, убедитесь, что вы нажали кнопку RECEIVER

Убедитесь, что батареи установлены в правильной полярности (стр.4).

Установите новые батареи. Не смешивайте батареи различных типов, или старые и новые батареи (стр.4).

Убедитесь, что пульт ДУ не слишком далеко от контроллера, и что между пультом ДУ и датчиком на контроллере нет препятствия (стр.4).

Убедитесь, что AV-контроллер не подвергается воздействию прямого солнечного света или свету люминесцентных ламп инверторного типа. Переставьте контроллер, при необходимости.

Если AV-контроллер установлен в стойке, или в шкафу с дверцами из цветного стекла, пульт ДУ может работать не надежно, когда дверцы закрыты.

Убедитесь, что вы выбрали правильный режим для пульта ДУ (стр. 11 и 89).

При использовании пульта ДУ для управления аудио/видео компонентами других производителей, некоторые кнопки могут работать не так, как ожидается.

Убедитесь, что вы ввели правильный код дистанционного управления (стр.88).

Убедитесь, что вы установили одинаковый идентификатор ID на AV-контроллер и пульт ДУ (стр.60).

страница 97

#### Не могу управлять другими компонентами

Если это – компонент Onkyo, убедитесь, что кабель RI и аналоговый аудио кабель соединены должным образом. Подключение только кабеля RI не будет работать (стр.21).

Убедитесь, что вы выбрали правильный режим для пульта ДУ (стр. 11 и 89).

Если вы подсоединили управляемые по RI минидиск, записывающее устройство для компакт-дисков или компонент слеудющего поколения, совместимый с жестким диском, к разъемам TV/CD IN, или подсоединили модуль RI Dock к разъемам TV/CD IN, GAME IN, VCR/DVR IN, то чтобы пульт ДУ работал правильно, вы должны установить в меню Input Display параметр MD, CDR или DOCK (см. стр.28).

Для управления компонентом от другого производителя, направляйте пульт ДУ на этот компонент. (стр.86).

Для управления компонентом Onkyo, подключенным посредством RI, направьте пульт ДУ на AV-контроллер. Убедитесь, что сначала введен соответствующий код дистанционного управления. (стр.88).

Для управления компонентом Onkyo, который не подсоединен по RI, или компонентом другого производителя, направьте пульт ДУ на этот компонент. Убедитесь, что сначала введен соответствующий код дистанционного управления (стр.88).

Введенный код дистанционного управления может быть неверным. Если в списке есть другие коды, попробуйте каждый.

#### Не могу обучить командам от другого пульта ДУ

При обучении командам, убедитесь, что передающие стороны обоих пультов направлены друг на друга.

Вы пробуете обучить от пульта ДУ, который не может быть использован для обучения? Некоторым командам обучить нельзя, особенно тем, которые передают несколько команд при одном нажатии кнопки.

Док-станция для iPod

Нет звука

• Убедитесь, что ваш iPod действительно играет.

• Убедитесь, что ваш iPod правильно вставлен в док-станцию.

• Убедитесь, что разъем UP-A1 док-станции соединен с разъемом UNIVERSAL PORT на AV контроллере.

• Убедитесь, что  AV AV-контроллер  включен, что выбран правильный входной источник и громкость увеличена.

• Убедитесь, все разъемы вставлены до конца.

• Попробуйте сделать переустановку вашего iPod.

Нет видео

• Убедитесь, что установка выхода TV OUT вашего iPod в положении On.

• Убедитесь, что выбран правильный вход на вашем TV или AV контроллере.

• Некоторые версии iPod не выдают видео.

Пульт AV контроллера не может управлять вашим iPod

• Убедитесь, что iPod правильно вставлен в док-станцию.

Если ваш iPod в футляре, он не может правильно встать на док-станцию. Обязательно снимайте футляр с вашего iPod прежде чем вставить его в док-станцию.

• Невозможно управлять iPod пока он показывает логотип Apple.

• Убедитесь, что вы выбрали правильный режим работы пульта.

• Если вы используете пульт AV контроллера, направляйте его на ваш усилитель.

• Если вы по-прежнему не можете управлять вашим iPod, запустите воспроизведение,  нажав на кнопку Play плеера iPod. После этого им можно будет управлять.

• Попробуйте сделать переустановку вашего iPod.

• В зависимости от модели вашего iPod, некоторые кнопки могут не работать так, как ожидается.

• Невозможно управлять, iPod пока его аккумулятор сильно разряжен. Используйте плеер iPod только после того, как его батарея подзарядится.

AV-контроллер  неожиданно выбирает ваш iPod в качестве входного источника

• Обязательно переводите iPod в режим паузы, перед тем как сменить входной источник. Если воспроизведение не в состоянии паузы, функция Direct Change может выбрать ваш iPod в качестве входного источника по ошибке, в процессе перехода между треками.

### Запись

Не могу произвести запись

- Убедитесь, что на вашем записывающем устройстве выбран правильный вход.

- Для предотвращения образования сигнальных петель (замкнутых контуров) и возможного повреждения AV контроллера, входные сигналы не пропускаются насквозь на выходы с тем же самым наименованием (например, TAPE IN - на TAPE OUT или VCR/DVR IN - на VCR/DVR OUT).

- Когда выбран режим прослушивания Pure Audio, видеозапись не возможна, т.к. видеосигналы не подаются на выход. Выберите другой режим прослушивания.

#### Зона 2/3

Нет звука в Зоне 2 или Зоне 3

- Только компоненты, подсоединенные к аналоговым входам, можно прослушивать в Зоне 2/3

### Музыкальный сервер и Интернет-радио

Не могу получить доступ к серверу или Интернет-радио

- Проверьте сетевое соединение между контроллером и вашим маршрутизатором или коммутатором.

- Убедитесь, что ваш модем или маршрутизатор правильно подсоединен, и убедитесь, что они оба включены.

- Убедитесь, что сервер включен, работает и совместим с контроллером (стр.70).

- Проверьте настройки в меню "Network Settings" (стр.71).

Воспроизведение останавливается при прослушивании музыкальных файлов на сервере

- Убедитесь, что ваш сервер совместим с контроллером (стр.70).

- Если вы загружаете или копируете большие файлы на компьютер, воспроизведение может прерываться. Попробуйте закрыть неиспользуемые программы, используйте более мощный компьютер или выделенный сервер.

- Если сервер обслуживает много музыкальных файлов одновременно для нескольких сетевых устройств, сеть может стать перегруженной и воспроизведение может прерываться. Уменьшите количество устройств воспроизведения в сети, модифицируйте вашу сеть или используйте коммутатор вместо концентратора.

Не могу подключиться к контроллеру из веб-броузера

- Если вы используете DHCP, ваш маршрутизатор не всегда выдает один и тот же адрес контроллеру, поэтому если вы не можете подключиться к контроллеру, перепроверьте IP адрес контроллера в экране "Network".

- Проверьте настройки в меню "Network Settings" (стр.121).

### Воспроизведение с запоминающих устройств USB

Не могу получить доступ к музыкальным файлам на устройстве USB

- Убедитесь, что устройство USB вставлено должным образом.

- AV-контроллер  поддерживает устройства USB, которые поддерживают класс запоминающих устройств USB. Воспроизведение может быть невозможно с некоторыми устройствами USB, даже если они удовлетворяют классу запоминающих устройств USB.

- Воспроизведение музыкальных файлов с запоминающих устройств USB с функциями защиты данных невозможно.

### Другие неисправности

Потребление в режиме Stand-by

В следующих случаях потребление может достигать максимума в 30 Вт в режиме ожидания (стр. 61, 71, 83):

1. Вы используете разъем Universal Port.

2. Параметр “Control” установлен в положение “Enable” в настройках “Network”.

3. Установка “HDMI Control (RIHD)” находится в положении “On”. (в зависимости от статуса TV, AV контроллер войдет в режим Standby как обычно.)

страница 98

### Звук изменяется, когда я подключаю мои наушники

- Когда подключены наушники, режим прослушивания устанавливается в Stereo, если он уже не установлен в DTS Surround Sensation, Stereo, Mono, Direct или Pure Audio, в таком случае он не изменяется.

Не может быть установлено необходимое расстояние до  АС

- В некоторых случаях, правильные значения, подходящие для использования в домашнем театре, могли быть уже установлены автоматически.

#### Дисплей не работает

- Дисплей отключается при работе в режиме Pure Audio

#### Как изменить язык мультиплексного источника

- Используйте настройку “Multiplex” в меню “Audio Adjust” для выбора “Main” или “Sub” (стр. 51).

#### Функции RI не работают

- Чтобы использовать RI, вы должны выполнить соединение RI и аналоговое аудио соединение (RCA) между компонентом и контроллером, даже если они соединены цифровым способом (стр.21).

- Пока выбрана Зона 2/3 , эти функции не работают.

Функции Auto Power On/Standby и Direct Change не работают для компонентов, подключенных по RI

- Пока включена Зона 2/3 , эти функции не работают.

При выполнении автонастройки АС “Audyssey MultEQ XT® Room

Correction and Speaker Setup” измерение дает сбой, отображая сообщение “Ambient noise is too high”.

- Это может быть обусловлено какой-либо неисправностью в вашей АС. Проверьте, воспроизводит ли АС нормальные звуки.

Следующие настройки могут быть сделаны для S-Video, композитного и компонентного видеовходов

Вы должны использовать кнопки на контроллере, чтобы сделать эти настройки.

1. Удерживая в нажатом состоянии кнопку селектора входов для входного источника, который вы хотите настроить, нажмите кнопку SETUP.

2. Используйте кнопки (/( для изменения настройки.

3. Нажмите кнопку селектора входов, для входного источника, который вы хотите настроить, когда вы закончили.

- Video Attenuation - Ослабление видеосигнала

Эта настройка может быть выполнена для входа DVD/BD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, AUX1 или COMPONENT VIDEO. (Вы должны назначить входной источник на вход COMPONENT VIDEO).

Если вы имеете игровую приставку, подсоединенную к S-Video, композитному или компонентному видеовходу, и изображение не очень четкое, вы можете уменьшить усиление.

Video ATT: OFF: (по умолчанию)

Video ATT: ON: усиление уменьшено на 2 дБ.

Аудио/видео контроллер содержит микрокомпьютер для обработки сигналов и функций управления. В очень редких случаях, при сильных помехах, шуме от внешнего источника или под воздействием статического электричества, он может зависнуть. Если такое нежелательное событие произошло, отсоедините сетевой шнур от стенной розетки, подождите не менее пяти секунд, а затем включите штекер снова.

Компания Onkyo не отвечает за ущерб (такой, как стоимость проката CD) в результате неудачных записей, обусловленных неисправностью устройства. Перед тем, как вы записываете важную информацию, убедитесь, что материал будет записан правильно.

Перед отсоединением сетевого шнура от стенной розетки, установите AV-контроллер  в ждущий режим standby.

страница 99

Важное замечание относительно воспроизведения видео

AV-контроллер  может сделать повышающее преобразование компонентных, S-Video и композитных  сигналов с видео источников для отображения их на телевизоре, подключенном к выходу HDMI. Однако, если качество изображения с источника низкое, повышающее преобразование может сделать его еще хуже или изображение вообще может пропасть.

В таком случае, попробуйте следующее:

1. Если видео источник подключен к компонентному видео входу,

подключите ваш телевизор к  компонентному видео выходу COMPONENT VIDEO MONITOR OUT.

Если видео источник подключен к S-Video видео входу, подключите ваш телевизор к  S-Video выходу MONITOR OUT S.

Если видео источник подключен к композитному видео входу,

подключите ваш телевизор к  композитному видео выходу MONITOR OUT V.

2. В главном меню выберите “1. Input/Output Assign,” а затем выберите “2. HDMI Input.”

Выберите подходящий селектор входов, и назначьте его на “-----” (стр. 49).

3. В главном меню выберите “1. Input/Output Assign,” а затем выберите “3. Component Video Input” (стр. 45):

Если видео источник подключен к COMPONENT VIDEO IN 1, выберите подходящий селектор входов, и назначьте его на “IN1.”

Если видео источник подключен к COMPONENT VIDEO IN 2, выберите подходящий селектор входов, и назначьте его на “IN2.”

Если видео источник подключен к COMPONENT VIDEO IN 3, выберите подходящий селектор входов, и назначьте его на “IN3.”

Если видео источник подключен к S-Video или композитному входу, выберите подходящий селектор входов, и назначьте его на  “-----”.

Примечание:

Если установка “Monitor Out” в положении “Analog”, нажмите одновременно кнопки [VCR/DVR] и [RETURN] на AV контроллере. Выберите “Skip” в меню установок “VideoProcessor” на дисплее, нажав несколько раз на кнопку RETURN. Для сброса и возврата к исходным настройкам, нажмите одновременно те же самые кнопки. Если вы выбрали  “Use”, AV-контроллер  будет выдавать видео сигналы с видеопроцессора.

страница 100

## Технические характеристики

Искажения THD (Total Harmonic Distortion): 0.05% (в номинальном режиме)

Чувствительность по входам и импеданс: 200 мВ/47 кОм (LINE), 2,5 мВ/47 кОм (PHONO MM)

Выходной уровень и импеданс RCA: 1 В/470 Ом (PRE OUT)

Макс. выходной уровень и импеданс RCA: 5.5 В/470 Ом (PRE OUT)

Выходной уровень и импеданс XLR: 2 В/470 Ом (PRE OUT)

Макс. выходной уровень и импеданс XLR: 11 В/470 Ом (PRE OUT)

Перегрузка входа Phono: 70 мВ (ММ, 1 кГц, 0,5%)

Диапазон частот:		 5 Гц-100 кГц/+1 дБ-3дБ (режим Direct)

Регулировка тембра: 	(10 дБ, 50 Гц (BASS)

(10 дБ 20 кГц (TREBLE)

Отношение сигнал/шум:

110 дБ (LINE, A-взвеш.)

80 дБ (PHONO, А-взвеш.)

### Видеотракт

Входная чувствительность/Выходной уровень и Импеданс

1 В (размах)/75 Ом (компонентный и  S-Video сигнал яркости)

0,7 В (размах)/75 Ом (компонентные сигналы Pb/Cb, Pr/Cr)

0,28 В (размах)/75 Ом (сигнал цветности S-Video)

1 В (размах)/75 Ом (композитный сигнал)

Диапазон частот компонентного видеосигнала

5 Гц – 100 МГц, - 3 дБ

### Радиоприемный тракт (тюнер)

Диапазон частот настройки в FM

Североамериканская модель: 87,5 МГц - 107,9 МГц

Прочие модели: 87,5 МГц - 108,0 МГц, RDS

Диапазон частот настройки в АМ

Модель для Северной Америки: 530 кГц-1710 кГц

Прочие модели: 522 кГц-1611 кГц

Предварительные настройки:   40

Цифровой тюнер (только модель для Северной Америки): SIRIUS

### Общие характеристики

Источник питания:

Модель для Северной Америки: переменный ток, 120 В, 60 Гц;

Прочие:						 220-240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

Модель для Северной Америки: 1,2 А

Прочие: 110 Вт

Габариты (ШхВхГ): 435(198.5(453.5 мм

Вес: 14,0 кг

HDMI

Входы: IN 1, IN 2, IN3, IN4, IN5, IN6, , IN7, AUX INPUT

Выходы: OUT MAIN, OUT SUB

Разрешение видео: 1080р

Аудио форматы: Dolby TrueHD, DTS Master Audio, DVD-Audio, DSD

Поддержка: 3D, Audio Return Channel, Deep Color, x.v.Color, LipSync, CEC

### Видеовходы

Компонентные: IN 1, IN 2, IN 3

S-VIDEO:          BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME

Композитные:  BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, AUX

Аналоговый RGB вход: PC IN

### Видеовыходы

Компонентные: MONITOR OUT

S-VIDEO:           MONITOR OUT, VCR/DVR OUT

Композитные:    MONITOR OUT, VCR/DVR OUT, ZONE2 OUT

### Аудио входы

| Цифровые входы | OPTICAL 3 (тыловых), 1 (фронтальный), COAXIAL 3 |
| --- | --- |
| Аналоговые входы | BD/DVD, MULTI CH, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, TAPE, TV/CD, AUX, PHONO, |
| Балансные входы | 2 |
| Многоканальный вход | 7.1 |

### Аудио выходы

| Аналоговые выходы | VCR/DVR, TV/TAPE, ZONE 2 PRE OUT, ZONE 3 PRE OUT |
| --- | --- |
| Балансные выходы предусилителя | FL, FR, C, SL, SR, SBL, SBR, LH/LW, RH/RW, SW1, SW2 |
| Многоканальные выходы предусилителя | 9 |
| Выходы предусилителя для сабвуфера | 2 |
| Выход на наушники | 1 (6.3 мм) |

#### Прочие

SETUP MIC - 1

RS-232 – 1

Ethernet  - 1

ИК Вход – 2

ИК Выход – 1

12-вольтовый триггерный выход - 3

USB – 2 (фронтальный и тыловой)

Universal Port  - 1

RI - 1

Характеристики и возможности изменяются без предварительного  уведомления.

страница 101

Несколько слов о HDMI

Мультимедийный интерфейс высокого разрешения, HDMI, был разработан для удовлетворения запросов цифрового телевидения и является новым стандартом цифрового интерфейса для подключения телевизоров, видеопроекторов, проигрывателей DVD, телеприставок и других видео компонентов. До сегодняшнего дня, для подключения аудио/видео компонентов требовалось несколько отдельных видео и аудио кабелей. Посредством HDMI, единственный кабель может передавать управляющие сигналы, цифровой видеосигнал и до восьми каналов цифрового звука (2-канальный PCM - ИКМ сигнал, многоканальный цифровой аудио сигнал и многоканальный ИКМ сигнал).

Видеопоток HDMI (т.е. видеосигнал) совместим с цифровым визуальным интерфейсом DVI *1, поэтому телевизоры и дисплеи, оборудованные входом DVI, могут быть подключены при помощи переходного кабеля HDMI-DVI. (Это подключение может не работать с некоторыми телевизорами и дисплеями, тогда изображение будет отсутствовать.)

Аудио/видео контроллер использует HDCP (защиту цифрового содержимого при широкополосной передаче)*2, поэтому только совместимые с HDCP компоненты могут показывать изображение.

Интерфейс HDMI данного аудио/видео контроллера основан на следующем стандарте: x.v. Color, Deep Color, Lip Sync, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD и Multichannel PCM.

#### Поддерживаемые аудио форматы

- 2-канальная линейная PCM (ИКМ, 32-192 кГц, 16/20/24 разряда)

- Многоканальная линейная PCM (ИКМ, до 7.1 каналов, 32-192 кГц, 16/20/24 разряда)

- Цифровой поток (DSD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD MAster Audio)

Ваш проигрыватель Blu-ray/DVD должен быть способен выдавать эти форматы через выход HDMI.

#### О защите авторских прав

Аудио/видео контроллер поддерживает HDCP*2, - систему защиты от копирования для цифровых видеосигналов. Другие устройства, подключенные к контроллеру посредством HDMI, также должны поддерживать HDCP.

*1 DVI (Digital Visual Interface): цифровой стандарт для дисплейного интерфейса, установленный DDWG*3 в 1999 году.

*2 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): Технология шифрования видеосигнала, разработанная компанией Intel для HDMI/DVI. Спроектирована для защиты цифрового содержимого и требует наличия устройства, совместимого с HDCP, для отображения зашифрованного видеосигнала.

*3 DDWG (Digital Display Working Group): Возглавляемая компаниями Intel, Compaq, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, NEC и Silicon Image, эта открытая промышленная целевая группа предназначена для формулирования требований промышленности к спецификации цифрового подключения для высококачественных персональных компьютеров и цифровых дисплеев.

Примечания:

• Видео поток HDMI совместим с DVI (Digital Visual Interface), так что телевизоры и дисплеи с  DVI входом могут быть подсоединены с помощью кабеля – переходника HDMI-DVI. (Обратите внимание, что DVI соединение передает только видео, поэтому вам потребуется еще одно соединение для аудио) Однако, надежная работа с такими адаптерами не гарантируется. Кроме того, передача видео сигналов с PC не поддерживается.

• Параметры аудио сигнала на HDMI (частота дискретизации, разрядность, и т.п.) могут быть ограничены подсоединенным источником. Если изображение плохого качества или же не слышен звук от компонента, подключенного по HDMI, проверьте его настройки. За более подробной информацией обращайтесь к Инструкции на этот аппарат.

### Страница 102

Использование RIHD-совместимых телевизоров, плееров и рекордеров

RIHD, что означает «Remote Interactive over HDMI», это название функции системного управления, которой оснащаются компоненты Onkyo. AV контроллер можно использовать с системой CEC (Consumer Electronics Control), которая позволяет управлять системой по HDMI и является частью стандарта HDMI. CEC обеспечивает интероперабельность между различными компонентами, однако, работа с другими компонентами – не совместимыми с RIHD, не гарантируется.

О RIHD-совместимых компонентах

Следующие компоненты являются RIHD-совместимыми. (на февраль 2010). За самой свежей информацией обращайтесь на веб-сайт Onkyo.

Телевизоры - TV

• Телевизоры Panasonic, совместимые с интерфейсом VIERA Link

• Телевизоры Toshiba совместимые с интерфейсом REGZA-LINK

• Телевизоры Sharp TV (За самой свежей информацией по совместимым моделям обращайтесь на веб-сайт Onkyo.)

Плееры/рекордеры - Players/Recorders

• Onkyo и Integra RIHD-совместимые плееры

• Плееры и рекордеры Panasonic совместимые с интерфейсом VIERA Link

(только когда используются вместе с телевизором Panasonic, совместимым с VIERA

Link)

• Плееры и рекордеры Toshiba совместимые с интерфейсом REGZA-LINK (только когда используются вместе с телевизором Toshiba, совместимым с REGZALINK)

• Плееры и рекордеры Sharp (только когда используются вместе с телевизором Sharp)

* Модели, кроме указанных в этом списке, могут обеспечивать некоторые функции, если они совместимы с CEC, который является частью  стандарта HDMI Standard, но все операции не могут быть гарантированы.

Примечания:

Не подсоединяйте более указанного ниже числа компонентов к входному разъему HDMI, иначе функция связи не будет работать правильно.

- BD/DVD-плееров – до трех.

- BD/DVD/DVR-рекордеров – до трех.

- Кабельных/спутниковых приставок (Cable/Satellite Set-top box) – до четырех.

Не подсоединяйте AV-контроллер к другому AV-контроллеру или AV-усилителю по HDMI.

Когда число RIHD–совместимых компонентов становится больше указанного выше, работоспособность интерфейса связи не гарантируется.

Операции, которые можно осуществлять с помощью RIHD соединения

Для RIHD-совместимых телевизоров

Соединив AV контроллер с RIHD-совместимым телевизором, можно будет осуществлять следующие связанные операции.

• AV контроллер будет переходить в режим Standby, когда телевизор переключится в режим  Standby.

• Вы сможете задать в экранном меню TV - выдавать ли звук через АС, подсоединенные к AV

контроллеру, или через динамики самого TV.

• Имеется возможность выдачи видео/аудио с эфира или с входа TV через АС, подсоединенные к AV контроллеру. (Необходимо соединение оптическим цифровым аудио кабелем или другим подобным, кроме HDMI кабеля).

• Входы для AV контроллера можно будет выбирать с помощью пульта телевизора.

• Операции, такие как регулировка громкости AV контроллера, можно делать с помощью пульта телевизора.

Для RIHD-совместимых плееров/рекордеров

Соединив AV контроллер с RIHD-совместимым плеером/рекордером, можно будет осуществлять следующие связанные операции.

• Когда на плеере/рекордере запускается воспроизведение, вход AV контроллера переключается на HDMI вход этого плеера/рекордера.

• Управлять плеером/рекордером, можно будет с помощью пульта AV контроллера.

* В зависимости от модели могут работать не все функции.

### Страница 103

Как подсоединить и настроить

1 Подтвердите подключение и настройки.

1. Подсоедините выходной разъем HDMI OUT MAIN к входу HDMI телевизора.

2. Подсоедините выходной аудио разъем TV к входу OPTICAL IN 2 AV контроллера с помощью цифрового оптического аудио кабеля.

Note

• Когда задействована функция обратного канала звука с TV (ARC) в интерфейсе  HDMI 1.4, это соединение не нужно (стр. 61).

3. Подсоедините выход HDMI Blu-ray Disc/DVD плеера/рекордера к разъему HDMI IN 1 на AV контроллере.

Примечания:

• Необходимо назначить вход HDMI когда вы подсоединяете Blu-ray Disc/DVD плеер/рекордер к другим разъемам (стр. 45). Не назначайте компоненты, подключенные к HDMI IN одновременно на вход TV/CD. Иначе работа CEC (Consumer Electronics Control) не гарантируется.

2 Смените каждый из пунктов в меню “HDMI Setup” следующим образом:

• HDMI Control (RIHD): On

• Audio Return Channel (ARC): Auto

• Power Control: On

• TV Control: On

Более подробно о каждой из настроек можно узнать на стр. 61.

3 Подтвердите настройки.

1. Включите питание всех подсоединенных компонентов.

2. Выключите питание TV, и убедитесь, что питание всех подсоединенных компонентов автоматически выключилось благодаря связанным операциям.

3. Включите питание Blu-ray Disc/DVD плеера/рекордера.

4. Запустите воспроизведение на Blu-ray Disc/DVD плеере/рекордере, и убедитесь, что:

• Питание AV контроллера включилось автоматически, а вход Blu-ray Disc/DVD плеера/рекордера также выбран.

• Питание TV включилось автоматически, а вход AV контроллера также выбран автоматически.

5. Следуя Инструкции на TV, выберите пункт “Use the TV speakers” в экранном меню

TV, и убедитесь, что звук исходит из динамиков телевизора, а не из АС, подсоединенных к AV контроллеру.

6. Выберите пункт “Use the speakers connected from the AV receiver” в экранном меню TV, и убедитесь, что звук исходит из колонок, подсоединенных к AV контроллеру, а не из динамиков телевизора.

Примечание

• Все эти операции необходимо проделать, если вы впервые используете AV контроллер, если изменились установки одного из компонентов, если главный выключатель питания каждого из компонентов был выключен, если сетевой шнур был отсоединен от блока питания, или если пропадало напряжение питания.

4 Управляйте с помощью пульта ДУ.

Чтобы узнать, какие кнопки можно использовать, см. стр. 90.

Note

• Звук с дисков DVD-Audio или Super Audio CD может не выдаваться через динамики  телевизора. Можно слушать звук через динамики  телевизора, установив аудио выход с DVD-плеера в положение 2ch PCM. (В зависимости от модели, это может оказаться невозможно).

• Даже если вы назначили выдачу аудио через TV динамики, звук будет издаваться колонками, подсоединенными к AV контроллеру, если вы попытаетесь отрегулировать громкость или же переключить вход AV контроллера. Чтобы получить звук из динамиков TV, повторите операции на  TV.

• Не подсоединяйте RI кабель, при соединении с RI и RI аудио совместимыми компонентами.

• Когда вы выбирает иной разъем, кроме HDMI для подсоединения AV контроллера к входу TV, вход AV контроллера переключится на “TV/CD”.

• AV контроллер автоматически включается заодно с другим компонентом, когда он решает, что это необходимо. Даже если AV контроллер подсоединен к RIHD совместимому TV или плееру/рекордеру, он не включится, если в этом нет необходимости.

Он может не включиться заодно, когда TV настроен на выдачу звука через его динамики.

• Связанные функции AV контроллера могут не работать у некоторых моделей. В таких случаях управляйте AV контроллером напрямую.

### Страница 104

Обновление программного обеспечения

Существуют два метода обновления программного обеспечения (ПО) – через сеть и с USB накопителя. Выберите тот, который вам лучше подходит. Прежде чем приступать, внимательно прочтите процедуру апгрейда. Обновление программного обеспечения (ПО) может занять до 60 минут.

■Обновление ПО через сеть

Необходимо иметь проводное интернет соединение для обновления ПО.

■Обновление ПО с USB накопителя (➔ 105)

Подготовьте USB накопительЮ такой, например, как флеш-память с USB разъемом. Вам нужно иметь по крайней мере 32 MB свободного места на флешке для обновления ПО.

Примечания:

•  Ваш медиа-накопитель в кард-ридере с портом USB может не работать.

•  Если накопитель разбит на несколько «дисков», каждый из них будет рассматриваться как независимое устройство.

•  Если USB накопитель сожержит большой объем данных, AV контроллеру потребуется некоторое время, чтобы считать их.

•  Работа со всеми видами USB накопителей, включая возможность подачи в них питания, не гарантируется.

•  Onkyo не несет никакой ответственности при потере или повреждении данных, хранящихся на USB накопителе, когда такое устройство используется совместно с AV контроллером. Мы рекомендуем задублировать ваши ценные или важные музыкальные файлы заранее.

• Если вы подсоединили внешний жесткий диск с USB интерфейсом к USB порту, мы рекомендуем использовать отдельный сетевой адаптер для его питания.

•  USB хабы (концентраторы) и USB устройства с функциями хабов – не поддерживаются. Не подсоединяйте ваши USB накопители через USB хаб.

• USB накопители с функциями защиты данных  не поддерживаются.

•  Onkyo ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед вами или третьими лицами за любые возможные повреждения, возникающие вследствие использования вами или невозможности использования прошитого ПО, включая, но не ограничиваясь, потерями любого оборудования, носителей или данных, или же прочих, специальных, непреднамеренных или последовавших повреждений, даже если Onkyo была предупреждена о возможности такого ущерба.

За самой свежей информацией обращайтесь на веб-сайт Onkyo.

Обновление ПО через сеть

AV контроллер позволяет вам обновлять зашитое ПО через сетевое соединение на задней панели.

*  В ходе этой процедуры экранное меню может различаться в зависимости от модели.

Примечания:

•  Убедитесь, что ваш AV контроллер и TV включены и кабель Ethernet подсоединен к задней панели AV контроллера.

•  Никогда не выключайте AV контроллер и не выдергивайте вилку из розетки в ходе процедуры обновления ПО.

•  Никогда не вставляйте и не выдергивайте разъем HDMI кабеля или Ethernet кабеля в ходе процедуры обновления ПО.

• Никогда не выдергивайте сетевой кабель из разъема на задней панели в ходе процедуры обновления ПО.

•  Для обновления ПО потребуется около 60 минут.

•  AV контроллер сохранит все ваши настройки после окончания процедуры обновления ПО.

Перед тем, как начать обновление ПО

•  Проверьте установку “HDMI Control (RIHD)” (➔ 61). Обновление ПО может окнчиться неудачно, если эта установка в положении «on».

•  Выключите контроллеры, подключенные по RS232C и по сети Ethernet.

•  Выключите мощный выход на Зоны 2/3 - Powered Zone 2 и Powered Zone 3.

•  Остановите воспроизведение контента из интернет-радио, iPod, USB устройств или серверов и т.п..

Как отключить RIHD

1 В главном меню выбрать “Hardware Setup”.

2 Выбрать “HDMI”.

3 Установить “HDMI Control(RIHD)” в положение “Off”.

Процедура обновления ПО

1 Нажмите кнопку RECEIVER, а потом кнопку SETUP на пульте.

На экране TV появится главное меню. Эту процедуру можно также запустить с передней панели AV контроллера, используя кнопки SETUP, кнопки со стрелками и ENTER.

2  Зайдите в меню “Hardware Setup”.

3  Переходите в меню “Firmware Update” menu.

Обратите внимание, что опция Firmware Update будет оставаться «серой» около 50 секунд после включения  AV контроллера.

Пожалуйста, подождите.

4  Выберите  “Via NET” и нажмите кнопку ENTER.

5  Выберите “Update” и нажмите кнопку ENTER.

Начнется процедура обновления ПО.

В ходе обновления ПО, изображение на экране TV может исчезнуть, в зависимости от обновляемой программы. В таком случае за процессом можно будет наблюдать на дисплее передней панели AV контроллера. Изображение на экране TV появится вновь, когда вы закончите процесс обновления ПО и включите AV контроллер.

6 Сообщение “Complete!” («завершено!») повится на дисплее передней панели AV контроллера, показывая, что процедура обновления закончена.

7  Используя кнопки ON/STANDBY на передней панели, выключите и вновь включите AV контроллер.

Не используйте кнопки ON или STANDBY на пульте.

Поздравляем!! Теперь у вас самая новая версия ПО для вашего AV контроллера Onkyo.

### Страница 105

Возможные неисправности

Вариант 1:

Если на на дисплее передней панели AV контроллера появилось сообщение “No Update”, это означает, что обновление уже было проведено. Вам не нужно больше ничего делать.

Вариант 2:

Если возникла ошибка, на дисплее передней панели AV контроллера появляется  сообщение “Error!! *-** No media”. (алфавитно-цифровые символы на передней панели обозначены звездочками)

См. Таблицу ниже, где приведены соответствующие действия.

Ошибки, возникающие в ходе обновления ПО по сети

| Код ошибки | Описание |
| --- | --- |
| *-10, *-20 | Кабель Ethernet не обнаружен. Подсоедините кабель как следует. |
| *-11, *-13, *-21, *-28 | Ошибка интернет соединения. Проверьте следующее: • Убедитесь, что IP адрес, маска подсети (subnet mask), адрес шлюза (gateway Address) и DNS сервер сконфигурированы правильно. • Убедитесь, что роутер включен. • Убедитесь, что AV контроллер и роутер соединены Ethernet кабелем. • Убедитесь, что установка конфигурации роутера настроена правильно. См. инструкцию пользователя на роутер. • Если ваша сеть допускает только одно клиентское соединение и у вас есть другие устройства, уже подсоединенные к сети, AV контроллер не сможет получить доступ к сети. Проконсультируйтесь с вашим провайдером - Internet Service Provider (ISP). • Если ваш модем не работает как роутер, вам нужно купить роутер. В зависмости от вашей сети, вам возможно потребуется сконфигурировать прокси-сервер. См. документацию, предоставленную вашим провайдером ISP. Если вы по-прежнему не можете получить доступ к сети Internet, DNS или прокси-сервер возможно временно выключен. Проконсультируйтесь с вашим провайдером ISP. |
| Прочие | Повторите вновь процедуру обновления ПО с самого начала. Если ошибка не устранена, свяжитесь со службой поддержки Onkyo Support (➔ 106) и укажите код ошибки. |

Вариант 3:

Если у вас нет проводного соединения с сетью, свяжитесь со службой поддержки Onkyo Support (➔ 106).

Вариант 4:

Если ошибка произошла в ходе процедуры обновления, отсоедините, а потом вновь подсоедините сетевой шнур питания и попробуйте провести процедуру еще раз.

Вариант 5:

Если ошибка произошла из-за неправильного выбора входных источников, выключите AV контроллер, а потом вновь включите его. Затем попробуйте провести процедуру обновления еще раз.

Обновление ПО через USB устройство

AV контроллер позволяет вам обновлять зашитое ПО через USB накопитель.

*  В ходе этой процедуры экранное меню может различаться в зависимости от модели.

Примечания:

•  Никогда не выключайте AV контроллер и не выдергивайте вилку из розетки в ходе процедуры обновления ПО.

•  Никогда не вставляйте и не выдергивайте разъем HDMI кабеля или USB накопитель в ходе процедуры обновления ПО.

• Никогда не выдергивайте USB накопитель или сетевой кабель из разъема на задней панели в ходе процедуры обновления ПО.

•  Для обновления ПО потребуется около 60 минут.

•  AV контроллер сохранит все ваши настройки после окончания процедуры обновления ПО.

Перед тем, как начать обновление ПО

•  Проверьте установку “HDMI Control (RIHD)” (➔ 61). Обновление ПО может окнчиться неудачно, если эта установка в положении «on».

•  Выключите контроллеры, подключенные по RS232C и по сети Ethernet.

•  Выключите мощный выход на Зоны 2/3 - Powered Zone 2 и Powered Zone 3.

•  Остановите воспроизведение контента из интернет-радио, iPod, USB устройств или серверов и т.п..

Как отключить RIHD

1 В главном меню выбрать “Hardware Setup”.

2 Выбрать “HDMI”.

3 Установить “HDMI Control(RIHD)” в положение “Off”.

Процедура обновления ПО

1 Подсоедините USB накопитель к вашему компьютеру. Если на USB флешке есть какие-то данные, сотрите их.

2  Скачайте файл программного обеспечения с веб-сайта Onkyo. Имя файла следующее:

ONKAVR0001_*******.zip

Извлеките из архива скачанный файл. Будут созданы три файла:

ONKAVR0001_*******.of1

ONKAVR0001_*******.of2

ONKAVR0001_*******.of3

3  Скопируйте извлеченные файлы на USB накопитель. Будьте осторожны и не скопируйте зип-файл.

4 Выньте USB накопитель из вашего PC и вставьте его в USB порт AV контроллера.

Если AV контроллер имеет два USB порта, вы можете использовать любой из них.

### Страница 106

5 Убедитесь, что AV контроллер и TV включены.

Если AV контроллер находится в режиме ожидания standby, нажмите на кнопку  ON/ STANDBY на AV контроллере, чтобы загорелся дисплей на передней панели.

6 Выберите входной источник USB.

Дисплей на передней панели выведет сообщение “Now Initializing” и затем название USB накопителя. Для распознавания USB накопителя потребуется от 20 до 30 секунд.

7 Нажмите на кнопку RECEIVER, а затем на кнопку SETUP на пульте.

На экране TV появится главное меню. Эту процедуру можно также запустить с передней панели AV контроллера, используя кнопки SETUP, кнопки со стрелками и ENTER..

8 Переходите в меню “Hardware Setup”.

9 Переходите в меню “Firmware Update”.

10 Выберите  “Via USB” и нажмите кнопку ENTER.

11 Выберите  “Update” и нажмите кнопку ENTER.

Начнется процедура обновления ПО.

В ходе обновления ПО, изображение на экране TV может исчезнуть, в зависимости от обновляемой программы. В таком случае за процессом можно будет наблюдать на дисплее передней панели AV контроллера. Изображение на экране TV появится вновь, когда вы закончите процесс обновления ПО и включите AV контроллер.

Не отключайте AV контроллер и не вынимайте USB накопитель в ходе процесса обновления ПО.

12 Сообщение “Complete!” («завершено!») повится на дисплее передней панели AV контроллера, показывая, что процедура обновления закончена.

13 Используя кнопки ON/STANDBY на передней панели, выключите AV контроллер и затем извлеките USB накопитель.

* Не используйте кнопки ON или STANDBY на пульте.

14 Нажмите на кнопку ON/STANDBY для включения AV контроллера.

Поздравляем!! Теперь у вас самая новая версия ПО для вашего AV контроллера Onkyo.

Возможные неисправности

Вариант 1:

Если на на дисплее передней панели AV контроллера появилось сообщение “No Update”, это означает, что обновление уже было проведено. Вам не нужно больше ничего делать.

Вариант 2:

Если возникла ошибка, на дисплее передней панели AV контроллера появляется  сообщение “Error!! *-** No media”. (алфавитно-цифровые символы на передней панели обозначены звездочками)

См. Таблицу ниже, где приведены соответствующие действия.

Ошибки, возникающие в ходе обновления ПО через USB

| Код ошибки | Описание |
| --- | --- |
| *-10, *-20 | USB накопитель не обнаружен. Подсоедините USB накопитель или USB кабель как следует к USB порту. Если USB накопитель имеет свой собственный блок питания, используйте его для питания USB накопителя. |
| *-14 | Файл обновления не найден в корневом каталоге USB накопителя, или же файл обновления предназначен для другой модели. Повторите процесс скачивания, следую инструкциям на сайте поддержки. Если ошибка не устранена, свяжитесь со службой поддержки Onkyo Support и укажите код ошибки. |
| Прочие | Повторите вновь процедуру обновления ПО с самого начала. Если ошибка не устранена, свяжитесь со службой поддержки Onkyo Support и укажите код ошибки. |

Вариант 3:

Если ошибка произошла в ходе процедуры обновления, отсоедините, а потом вновь подсоедините сетевой шнур питания и попробуйте провести процедуру еще раз.

Вариант 4:

Если на дисплее появился код ошибки 3-51, попробуйте следующие процедуры:

1. Отсоедините шнур питания, а затем вставьте его вновь.

2. Запустите это устройство, и выберите селектор NET/USB.

3. После того, как сообщение “Now Initializing” сменится, проведите обновление еще раз заново.

Вариант 5:

Если ошибка произошла из-за неправильного выбора входных источников, выключите AV контроллер, а потом вновь включите его. Затем попробуйте провести процедуру обновления еще раз.

ONKYO CORPORATION

2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN

The Americas

ONKYO U.S.A. CORPORATION

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.

Tel: 800-229-1687, 201-785-2600

Fax: 201-785-2650

Hours: M-F 9am-8pm/Sat-Sun 10am-4pm ET

<http://www.us.onkyo.com/>

Europe

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH

Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY

Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555

<http://www.eu.onkyo.com/>

ONKYO CHINA LIMITED

Unit 1&12, 9/F, Ever Gain Plaza Tower 1, 88, Container Port Road,

Kwai Chung, N.T., Hong Kong

Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039

<http://www.onkyochina.com/>

Asia, Oceania, Middle East, Africa

Обратитесь к дистрибьютору ONKYO за информацией о сайте поддержки  Onkyo SUPPORT. <http://www.intl.onkyo.com/support/local_support/index.html>

### Страница 107

Таблица разрешений видео сигнала

В этих Таблицах показано, как выдается видео сигнал на выход AV контроллера при различных  разрешениях.

NTSC/PAL

•: Выход

| Выход |  | HDMI |
| --- | --- | --- |
| Вход | 1080p/24 | 1080p | 1080i | 720p | 480p/ 576p | 480i/ 576i | SXGA | XGA | SVGA | VGA |
| HDMI | 1080p/24 | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |
|  | 1080p | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |
|  | 1080i | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |
|  | 720p | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |
|  | 480p/576p | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |
|  | 480i/576i | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |
| Компонентный | 1080p | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |
|  | 1080i | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |
|  | 720p | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |
|  | 480p/576p | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |
|  | 480i/576i | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |
| S-Video Композитный | 480i/576i | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |
| PC IN (аналоговый RGB) | SXGA |  | •*2 | •*2 | •*2 | •*2 |  | •*2 |  |  |  |
|  | XGA |  | •*2 | •*2 | •*2 | •*2 |  |  | •*2 |  |  |
|  | SVGA |  | •*2 | •*2 | •*2 | •*2 |  |  |  | •*2 |  |
|  | VGA |  | •*2 | •*2 | •*2 | •*2 |  |  |  |  | •*2 |

| Выход | Компонентный - COMPONENT | S-Video Composite |
| --- | --- | --- |
| Вход | 1080p | 1080i | 720p | 480p/ 576p | 480i/ 576i | 480i/576i |
| HDMI | 1080p/24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1080p |  |  |  |  |  |  |
|  | 1080i |  |  |  |  |  |  |
|  | 720p |  |  |  |  |  |  |
|  | 480p/576p |  |  |  |  |  |  |
|  | 480i/576i |  |  |  |  |  |  |
| Компонентный | 1080p | •*1 | • | • | • |  |  |
|  | 1080i |  | • | • | • |  |  |
|  | 720p |  | • | • | • |  |  |
|  | 480p/576p |  | • | • | • |  |  |
|  | 480i/576i |  | • | • | • | • |  |
| S-Video Композитный | 480i/576i |  | • | • | • | • | • |
| PC IN (аналоговый RGB) | SXGA |  | •*2 | •*2 | •*2 |  |  |
|  | XGA |  | •*2 | •*2 | •*2 |  |  |
|  | SVGA |  | •*2 | •*2 | •*2 |  |  |
|  | VGA |  | •*2 | •*2 | •*2 |  |  |

*1  Налагаемое на изображение меню не может быть показано на экране

*2 Налагаемое на изображение меню может быть показано на экране только при частоте развертки 60 Гц.

### Страница 108

ONKYO CORPORATION

Sales & Product Planning Div.:2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, Japan, Япония

Tel: 072-831-8023 Fax: 072-831-8124

ONKYO U.S.A. CORPORATION

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A., США

Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650 http://www.us.onkyo.com

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH

Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY, Германия

Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 http://www.eu.onkyo.com/

ONKYO EUROPE UK Office

Suite 1, Gregories Court, Gregories Road, Beaconsfield, Buckinghamshire, HP9 1HQ

UNITED KINGDOM, Великобритания

Tel: +44-(0)1494-681515 Fax: +44(0)-1494-680452

ONKYO CHINA LIMITED

Unit 1&12, 9/F, Even Gain Plaza Tower 1, 88, Container Port Road, Kwai Chung, N.T., HONG KONG, Гон Конг

Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039 http://www.ch.onkyo.com/

Домашняя Интернет-страница ONKYO http://www.onkyo.com

(С) 2007 ONKYO CORPORATION, Япония. Все права зарезервированы.

# Text boxes

##### АЯ 46