Интегрированный усилитель Primare I21

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Copyright and acknowledgements

Copyright © 2004 Primare Systems AB.

Все права защищены законом.

Primare Systems AB

Renvagen 1

SE-352 45 Vaxjo

Sweden

Интегрированный усилитель I21

Информация соответствует дате публикации. Однако наша стратегия постоянно развивается, поэтому мы можем вносить изменения в информацию без уведомления.

Primare – зарегистрированная торговая марка Primare Systems AB. Все права защищены законом. Другие торговые марки принадлежат соответствующим владельцам.

Внимание: Это устройство является потенциальным источником излучения на частотах радио спектра, поэтому если его не инсталлировать верно, в соответствии с инструкциями, оно может негативно воздействовать на радио и теле коммуникации. Оборудование протестировано на соответствие нормам подпункта J, части 15 правил FCC для вычислительных устройств Класса B. Эти ограничения обеспечивают разумную защиту радио и теле коммуникаций от негативных воздействий в рамках домашних инсталляций.

EEC: Продукт отвечает нормам EN55013 и EN55020.

Эта инструкция по эксплуатации подготовлена Condesign Ljungby AB.

www.condesign.se

200429

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Интегрированный усилитель Primare I21 ....................................................................... 4

Высокое качество усиления……................. 4

Входы.............................................................4

Фиксированные и изменяемые выходы.......................................................... 4

Превосходная конструкция......................... 4

Интуитивный пользовательский интерфейс.................................................... 4

Работа I21 с другими моделями Primare ...................................................................... 5

Технические характеристики...................... 5

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключение к электросети....................... 6

Инструкции по безопасности………........... 6

Включение и выключение………................ 6

Включение................................................... 6

Переключение режимов Standby/Operate........................................... 6

Органы задней панели…………................. 7

Выходы……………....................................... 8

Выходы на громкоговорите......................... 8

Выходы предусилителя………………..........8

Входы........................................................... 8

Входы для источников сигнала……........... 8

Органы фронтальной панели..................... 9

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ I21

Выбранный источник…............................. 10

Выбор источника....................................... 10

Регулируемая громкость………................ 10

Регулировка громкости………................... 10

Отключение дисплея................................. 11

Включение дисплея……............................ 11

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем вас с приобретением интегрированного усилителя Primare I21! В этой главе рассказывается о ключевых свойствах устройства, объясняется, как реализовать высокий звуковой потенциал этого важнейшего компонента вашей hi-fi системы.

Интегрированный усилитель I21

I21 объединяет функции предусилителя и усилителя мощности, демонстрирует великолепное звучание, отличное соотношение цена/качество.

Высокое качество усиления

I21 организует усиление 75 Вт на канал и обладает превосходным звучанием.

Входы

Ступень предусилителя модели I21 имеет 4 входа, обозначенные CD, TUNER, LINE 1 и LINE 2, поэтому компонент демонстрирует гибкость в работе с разными источниками сигнала.

Выходы с фиксированным и изменяемым уровнем

Источник имеет две пары линейных выходов для коммутации I21 с другим оборудованием. Уровень сигнала на выходе TAPE OUT не зависит от позиции регулятора громкости; вы можете подключать магнитофонную деку к этому выходу I21. Выход PRE OUT контролируется регулятором громкости, его можно использовать для соединения I20 с внешним усилителем мощности.

Превосходная конструкция

I21 имеет классическую конструкцию, в которой использованы входные J-FET и выходные биполярных транзисторы. Благодаря данному решению, применяемому в гораздо более дорогой технике, усилитель обладает отличным звучанием и высокой надежностью.

Интуитивный пользовательский интерфейс

В соответствии с философией Primare интегрированный усилитель I21 имеет очень простые органы управления на фронтальной панели.

При помощи ПДУ C22 (в комплекте) можно управлять как усилителем I21, так и другими компонентами Primare.

ВВЕДЕНИЕ

Работа I21 с другими моделями Primare

Интегрированный усилитель I21 может работать с любыми компонентами вашей системы, однако он идеально сочетается с другими компонентами Primare. Особым преимуществом совместной работы I21 с другими моделями Primare является возможность с максимальным удобством управлять всей интегрированной системой при помощи одного ПДУ.

Технические характеристики

Выходная мощность на канал  2 x 75 Вт на 8 Ом, 2 x 125 Вт на 4 Ом

Разъемы для громкоговорителей 4 –16 Ом

Выходное сопротивление <0.08 Ом

DC offset <5mV (servo controlled)

Линейные выходы 330 мВ

Выход Tape 300 мВ

Частотный диапазон <10 Гц  – 100 кГц, -3 дБ

КНИ 0.05% (1 кГц, 10 В на 8 Ом)

Отношение сигнал/шум , линейные входы -100 дБ (A-weighted)

Потребляемая мощность, standby <12 Вт

Пиковый ток ±25 A

Габаритные размеры (ШxГxВ) 430 x 385 x 100 мм

Масса 13,5 кг

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

В этой главе кратко объясняется, как коммутировать интегрированный усилитель I21 с другими компонентами вашей системы.

Подключение к электросети

Внимание: Перед подключением проверьте, совпадает ли напряжение в сети со значением, указанным на задней панели усилителя. Если вольтаж различный, не подключайте усилитель к электросети и посоветуйтесь с дилером.

При подключении используйте сетевой кабель (в комплекте).

Примечание: Проводя любые коммутации, всегда отключайте усилитель от электросети. Никогда не замыкайте между собой разъемы для громкоговорителей, это может привести к серьезному повреждению прибора.

Инструкции по безопасности

Для предотвращения пожара или поражения электрическим током предохраняйте усилитель от влаги (капель, брызг). Не ставьте сверху емкостей с жидкостью, например, вазу. При размещении усилителя в нише убедитесь в наличие достаточного свободного места вокруг него: 20 см сзади, 10 см с боков и 30 см сверху. Это нужно сделать для устранения опасности пожара в результате перегрева аппарата. Также убедитесь, что можете легко пользоваться выключателем питания.

Включение и выключение

Чтобы включить усилитель

• Используйте переключатель питания, расположенный под корпусом усилителя спереди слева (1).

Обычно усилитель оставляют включенным (режим Standby).

Чтобы переключать режимы Standby/Operate

• Нажимайте соответствующую клавишу на фронтальной панели или ПДУ.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Органы задней панели

A. Выход на правый громкоговоритель

B. Аудио входы

C. Выход Tape

D. Выходы предусилителя

E. Выход на левый громкоговоритель

F. Разъем для сетевого кабеля

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Выходы

Выходы на громкоговорители

Соедините левый и правый громкоговорители с соответствующими разъемами усилителя. Можно  подключать кабели с 4-миллиметровыми «бананами», лопаточками или оголенный провод. Для подключения оголенного провода раскрутите разъем, просуньте кабель в освободившееся отверстие, затем зафиксируйте кабель, плотно закрутив разъем.

Выходы предусилителя

PRE OUT – линейный выход с предусилительного каскада усилителя I21; его можно коммутировать с другим усилителем. Уровень выходного сигнала регулируется ручкой VOLUME.

Сигнал на выходе TAPE OUT фиксированный; выход можно коммутировать с входом рекордера.

Входы

Входы для источников сигнала

Коммутируйте источники сигнала с входами усилителя: правый канал с красным разъемом, левый – с белым.

Чтобы подключить проигрыватель грампластинок с головками MM/MC вам понадобится дополнительный фоно предусилитель, например, Primare R20. Выход проигрывателя грампластинок нужно соединить с входом R20, а выход R20 с входом интегрированного усилителя I21, например LINE1.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Органы фронтальной панели

Пять кнопок и регулятор Volume на фронтальной панели предоставляют доступ ко всем функциям интегрированного усилителя I21. Вся оперативная информация отображается на дисплее.

A. Дисплей, показывающий уровень громкости и выбранный вход.

B. Регулятор громкости VOLUME

C. Кнопки INPUT SELECTOR для выбора одного из четырех входов.

D. Переключатель режимов Standby/Operate.

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ I21

В этой главе рассказывается, как управлять интегрированным усилителем I21 при помощи органов фронтальной панели или ПДУ.

Выбор источника сигнала

Интегрированный усилитель I21 имеет четыре линейных входа для источников сигнала: CD, TUNER, LINE 1 и LINE 2.

Чтобы выбрать источник

• Нажмите кнопку, соответствующую источнику, на фронтальной панели или ПДУ.

Информация о выбранном источнике отображается на дисплее:

• Выбирать источник можно также нажатием клавиш «переход вверх» или «переход вниз» на ПДУ.

Регулировка громкости

I21 позволяет регулировать громкость в диапазоне от 0 (тишина) до 79 (максимальная громкость).

Чтобы регулировать громкость

• Вращайте ручку VOLUME на фронтальной панели или нажимайте клавиши  – и + на ПДУ.

Информация об уровне громкости отображается на дисплее.

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ I21

Регулировка баланса

Вы можете регулировать межканальный баланс и тем самым вносить изменения в стерео образ.

Чтобы регулировать баланс

• Нажмите клавишу BAL/ST на ПДУ.

Информация об установках баланса отображается на дисплее: -6 соответствует сдвигу влево, 0 – центру, 6 – сдвигу вправо.

• Нажимайте клавиши – или + на ПДУ для регулировки баланса.

• Нажмите клавишу BAL/ST еще раз, чтобы вернуться к базовому состоянию дисплея.

Базовый режим дисплея восстанавливается также автоматически, спустя четыре секунды.

Выключение индикации дисплея

• Нажмите клавишу DIM на ПДУ.

Дисплей станет отображать только информацию о выбранном источнике сигнала.

Чтобы восстановить нормальное состояние дисплея

• Нажмите клавишу DIM еще раз.