УСТРОЙСТВО РАДИОПРИЕМНОЕ

TEAC CR-H700

# (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Вы приобрели устройство радиоприемное фирмы "ТЕАК корпорейшн", Япония  ("TEAC Corporation", Japan). Аудио CD-ресивер CR-H700 состоит из (усилителя/декодера/тюнера) и CD-плеера и предcтавляет собой домашнюю аудио систему для воспроизведения аудио материала и приема радиопередач. Это изделие широко известно в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Его качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжается в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

###### Информация о Российской сертификации

| № сертификата соответствия | Орган по сертификации | Нормативные документы | Наименование сертифицированной продукции | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РОСС JP.АИ49.B04665 | ОС "Стандарт Эксперт–Москва" | ГОСТ МЭК 60065-2005 ГОСТ 5651-89 (Табл.1, (поз.11), Табл 2 (поз.6,7)) ГОСТ 22505-97, ГОСТ 51515-99 ГОСТ 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7) ГОСТ 51317.3.3-2008 | Проигрыватели CD-дисков с усилителем и тюнером | 06.12.2012 – 05.12.2013 |

###### Основные технические характеристики

См. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

TИК Корпорейшн

Центр Мусасино, Здание 2F,Токио180, Япония

TEAC Corporation

Musashino Center BLDG 2F, Tokyo 180, Japan

TEAC CR-H700

Стерео CD-ресивер с AM/FM тюнером

Руководство пользователя

Сделано для iPod/iPhone/iPad

Стр. 2

Предупреждение:

Во избежание поражения электрическим током не открывайте верхнюю или заднюю панель устройства. Внутри устройства нет деталей, которые могут обслуживаться пользователем. Предоставьте обслуживание устройства квалифицированному персоналу службы сервиса.

Молния в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии неизолированного высокого напряжения в устройстве, представляющего опасность поражения электрическим током.

Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике предупреждает пользователя о наличии в руководстве пользователя важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию устройства.

Важные инструкции по безопасности

- Внимательно ознакомьтесь с инструкциями.

- Храните руководство пользователя в надежном месте.

- Обратите особое внимание на предупреждения.

- Соблюдайте все инструкции.

- Не используйте устройство вблизи воды.

- Для очистки корпуса устройства используйте только сухую ткань.

- Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соответствии с указаниями производителя.

- Не пользуйтесь аппаратом вблизи источников тепла, таких как радиаторы отопления, кухонные плиты и других устройств, излучающих тепло.

- Не пренебрегайте защитой, обеспечиваемой поляризованной розеткой или розеткой с заземлением. Поляризованная розетка имеет два контакта, один из которых шире, а розетка с заземлением имеет два обычных контакта и один заземляющий. Широкий и заземляющий контакты как раз обеспечивают Вашу безопасность. Если вилка шнура питания данного продукта не подходит к Вашей стенной розетке, последнюю необходимо заменить (обратитесь за помощью к электрику).

- Не наступайте на шнур питания и следите за тем, чтобы он не перегибался (обратите особое внимание на места возле штепсельной розетки и вблизи выхода из корпуса).

- Используйте только принадлежности, указанные изготовителем.

- Устанавливайте аппарат только на стойки, столы, треноги, кронштейны и другие приспособления, указанные производителем, или продающиеся вместе с устройством. Если устройство установлено на передвижную тележку, то, передвигая ее, соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать травм, если аппарат  опрокинется.

- Обязательно отключайте питание устройства, если Вы не используете его в течение длительного времени, а также во время грозы.

- Предоставьте обслуживание устройства квалифицированному персоналу сервис центра. За помощью необходимо обращаться при любых повреждениях аппарата, например, если был поврежден шнур питания или вилка, аппарат попал под дождь или побывал в сыром месте, упал, или внутрь попали посторонние предметы; если устройство получило другие повреждения, или если в его работе появились сбои.

- Следите за тем, чтобы на устройство не попадала влага.

- Не помещайте на корпус устройства сосуды с жидкостью, такие как вазы и другие подобные предметы.

- Не устанавливайте устройство в книжные полки и другие подобные места, где может быть недостаточно места для вентиляции.

- В режиме ожидания устройство потребляет электроэнергию (номинальную мощность холостого хода).

- Не устанавливайте устройство далеко от розетки, так чтобы Вы в любой момент могли выключить его из сети. Сетевой шнур – устройство отключения, которое всегда должно находиться в свободном доступе.

- Для полного отключения питания устройства необходимо отключить от сети сетевой шнур. Не перекрывайте доступ к сетевой розетке и убедитесь, что в любой момент сможете отключить устройство.

- Не подвергайте батареи (как в упаковке, так и уже установленные) воздействию сильных источников тепла, таких как прямые солнечные лучи, огонь и т.д.

- Будьте внимательны при обращении с продуктами, которые работают на литиевых аккумуляторах: неверная замена батарей может вызвать протечку или возгорание. Заменяйте батареи только батареями того же типа.

- Слишком высокое звуковое давление при использовании наушников может привести к потере слуха.

Стр.  3

Внимание:

Чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током, не оставляйте это устройство под дождём и не подвергайте его воздействию влаги.

Предупреждение:

- НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС УСТРОЙСТВА. В УСТРОЙСТВЕ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.

- ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ СЛОЖНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА, ОБРАТИТЕСЬ К ДИЛЕРУ TEAC ЗА КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОМОЩЬЮ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ДО ЗАВЕРШЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТРОЕК И ФУНКЦИЙ НЕ ТАК, КАК ОПИСАНО В ДАННОМ РУПОВОДСТВЕ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНОМУ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.

Примечание для американских моделей

Оборудование прошло тестирование и, в соответствии с п.15 стандарта FCC, признано цифровым устройством класса B (Class B).

Этот стандарт разработан для обеспечения защиты от негативного влияния на работу другой техники, установленной в том же месте. Данное устройство использует в работе радиосигнал. Устанавливайте и используйте устройство в соответствии с инструкциями, т.к. неправильное использование может вызвать неполадки в работе другой радиотехники, установленной у Вас дома. Если же система все-таки вызывает помехи радио- и телевизионным сигналам (чтобы в этом убедиться, выключите устройство), мы предлагаем Вам:

- Поменять положение антенны или установить ее в другом месте

- Использовать данное устройство и ресивер на большем расстоянии друг от друга

- Подключить данное устройство и ресивер к разным электрическим сетям

- Обратиться к дилеру TEAC или специалисту по радиотехнике за квалифицированной помощью

Внимание:

Изменения и модификации, без письменного разрешения TEAC CORPORATION, могут лишить пользователя гарантийного обслуживания.

Данное устройство разработано и произведено в соответствии с нормами Коммисии по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами, "глава 21 свода федеральных правил, раздел 1, пункт J, на основе Акта о контроле над радиацией в интересах здравоохранения и безопасности 1968 г.", и классифицируется как лазерное устройство Class 1. Защитный корпус устройства полностью изолирует опасное невидимое лазерное излучение.

Сертификат, подтверждающий лазерную безопасность устройства, находится на задней панели корпуса (см. рис. ниже).

Оптическое считывающее устройство:

Тип:	SF-P101VF

Производитель:	Sanyo Electric Co., Ltd

Выходная мощность лазера:	менее 1мВт на объективе линзы

Длина волны:	790±25нм

Лицензия на технологию кодирования звука MPEG Layer-3 от Frauhofer IIS и Thomson.

Поставка данного продукта не дает лицензию или право на распространение данных MPEG Layer-3, записанных при помощи данного продукта, через системы, приносящие доход (наземные, спутниковые, кабельные и/или другие каналы распространения данных), потоковые приложения (Интернет, интранеты и/или другие сети) и другие системы распространения информации (Pay-Audio, Audio-on-Demand и другие приложения) или физические носители данных (компакт-диски, цифровые диски с разным форматом данных, полупроводниковые микросхемы, жесткие диски, карты памяти и другие подобные устройства). Для распространения данных требуется независимая лицензия. Более подробную информацию см. на странице http://mp3licensing.com.

Продукт защищен правом на интеллектуальную собственность, владельцем которого является Microsoft. Использование или распространение данной технологии за пределами данного продукта без официального разрешения Microsoft запрещено.

Windows Vista, Windows 7, Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговым марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

“Made for iPod” ,  “Made for iPhone” и “Made for iPad” означает, что этот электронный аксессуар был специально сконструирован для работы с iPod, iPhone или iPad, соответственно, и был сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам качества Apple. Apple не несет ответственности за работу этих устройств или их соответствие стандартам безопасности и качества.

Имейте в виду, что использование этого аксессуара с iPod или iPhone может повлиять на качество беспроводной связи.

Компания Apple не несет ответственности за работу устройства, а также за соответствие стандартам безопасности и функционирования.

Apple, AirPlay, и логотип AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod Touch, и iTunes являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Наименовая других компаний, продуктов и логотипов в этом документе являются торговыми марками или зарегистрированными торговым марками соответствующих владельцев.

стр. 4

Содержание

Спасибо за выбор ТЕАС. Перед включением устройство внимательно прочитайте данное руководство, чтобы максимально использовать его возможности.

Перед включением	4

Воспроизводимые диски/файлы и совместимость с iPod/iPhone/iPad	5

Подсоединения антенн (AM/FM)	7

Подсоединение акустических систем 	8

Другие подсоединения	10

Названия органов управления (основное устройство)	12

Названия органов управления (пульт дистанционного управления)	14

Пульт дистанционного управления	16

Основные функции	17

Воспроизведение дисков	18

Прослушивание с источника USB	20

Общие функции воспроизведения (диски/USB)	20

Поиск папки	21

Воспроизведение по программе	22

Воспроизведение в случайном порядке	24

Воспроизведение с повтором	24

Дисплей	25

Прослушивание iPod/iPhone/iPad	25

Прослушивание FM/AM радиостанций	28

Сохранение настроек на радиостанции	29

RDS (система радиоданных)	31

Поиск радиостанций по типу программы	32

Первичная настройка сети 	34

Прослушивание Интернет-радиостанций	35

Радио Портал	38

Использование AirPlay	38

Прослушивание потоковой музыки	39

Настройка проигрывателя Media Player	40

Прослушивание музыкального проигрывателя Media Player	44

Конфигурирование сети	45

Настройка часов	46

Установка таймера	47

Работа таймера	48

Таймер отключения (сна)	49

Прослушивание внешнего источника	49

Выявление и устранение неисправностей	50

Технические характеристики	52

# Перед включением

Основные достоинства CR-H700

- USB для iPod/iPhone/USB устройств

- Интернет-радио (стр. 35)

- Технология Airplay (стр. 38)

- Прослушивание потоковой музыки (стр. 39)

Прослушивание потоковой музыки (Music Streaming)  - это функция для использования аудио/видео устройств, компьютеров или других домашних информационных устройств вместе в сети.

- Прослушивание музыкального проигрывателя - Media Player (стр. 44)

CR-H700 предлагает вам мультирумное решение - “Multi-room и управление с многих мест в доме – «Multi-Control-Solution” с помощью AirPlay, Music Streaming, и Media Player.

Внимательно прочитайте следующие рекомендации:

- Если во время работы проигрывателя включить телевизор, на экране могут появиться полосы, в зависимости от состояния сигнала телевещания. Это не является неисправностью проигрывателя или телевизора. В таком случае отключите проигрыватель.

- Так как во время работы устройство нагревается, следите за тем, чтобы со всех сторон от корпуса оставалось достаточно места для вентиляции.

- Подаваемое на устройство напряжение должно совпадать с напряжением, указанным на сетевом адаптере. Если у Вас возникли сомнения, обратитесь за помощью к электрику.

- Внимательно выберите место расположения устройства. Не помещайте его в местах попадания открытого солнечного света или вблизи источников тепла. Избегайте мест, подверженных вибрациям, а также слишком пыльных, теплых, холодных или влажных мест.

- Не размещайте устройство на усилителе или ресивере, а также любых других устройствах, вырабатывающих тепло.

- Не открывайте корпус устройства, т.к. это может привести к замыканию или поражению электрическим током. Если внутрь устройства попал посторонний предмет, свяжитесь с дилером или центром обслуживания ТЕАС.

- Для очищения корпуса устройства не пользуйтесь химическими растворителями, т.к. они могут повредить полировку. Протирайте корпус чистой сухой материей.

- Сохраните это руководство пользователя в надежном месте для справки в будущем.

- В данном руководстве в качестве иллюстраций приведены европейские модели.

Не перемещайте устройство во время воспроизведения

Не двигайте устройство во время воспроизведения диска. Во время воспроизведения диск вращается на большой скорости, поэтому перемещение устройство может вызвать неполадки в работе или повредить диск.

При перемещении устройства

При перемещении или упаковке устройства проверьте, вытащили ли Вы диск и закрыт ли лоток для дисков. Затем отключите питание и отсоедините сетевой шнур. Перемещение устройства с загруженным диском может повредить проигрыватель.

стр.4

Воспроизводимые диски/файлы и совместимость с iPod/iPhone/iPad (1)

Воспроизводимые диски

- Стандартные диски с логотипом "COMPACT disc DIGITAL AUDIO"

- Правильно записанные и финализированные CD-R и CD-RW диски

- диски с файлами MP3/WMA.

Примечание:

- В зависимости от качества диска и условий записи некоторые CD-R, CD-RW диски.не воспроизводятся.

- Диски с защитой от копирования или диски, не соответствующие стандарту CD могут не воспроизводиться или воспроизводиться неправильно. Если проигрываете такие диски, TEAC Corporation и дочерние предприятия не несут ответственность за последствия и не могут гарантировать качество воспроизведения. Если у Вас возникли проблемы с такими нестандартными дисками, обратитесь к производителю диска.

- Устанавливайте диск стороной с наклейкой вверх. Диск воспроизводится только с одной стороны.

- Чтобы вытащить диск из чехла, нажмите на центр держателя и аккуратно поднимите диск, держась за края.

- Если поверхность диска загрязнилась, протрите ее круговыми движениями (от отверстия в центре к краям) мягкой сухой материей.

- Не используйте средства для очищения грампластинок, антистатики, жидкие моющие средства, бензин и растворители. Эти средства могут повредить пластиковую полировку диска.

- После использования помещайте диски в оригинальные чехлы, иначе они могут поцарапаться, и звук начнет "скакать".

- Не подвергайте диски воздействию прямого солнечного света, высокой влажности и высоким температурам в течение длительного времени. Это может повредить диск

- Не воспроизводите деформированные, поцарапанные или поврежденные диски. Это может повредить внутренние механизмы устройства.

- CD-R и CD-RW диски более чувствительны к высокой температуре и УФ лучам, чем обычные CD диски. Поэтому особенно важно не хранить их в местах, подверженных прямому солнечному свету или вблизи источников тепла, например радиаторов или электрического оборудования, генерирующего тепло.

- CD-R и CD-RW диски с отпечатанными данными на внешней стороне также не рекомендуются, т.к. наружная сторона может быть липкой, что повредит устройство.

- Не наклеивайте бумагу или защитные покрытия и не используйте защитные спреи.

- Для нанесения надписей на наружную сторону диска используйте мягкий фломастер на масляной основе. Не пишите на дисках шариковой ручкой и фломастерами с жесткими наконечниками, т.к. это может повредить сторону с данными.

- Не используйте имеющиеся в продаже стабилизаторы вращения, т.к. это может повредить внутренний механизм и вызвать неполадки в работе устройства.

- Не воспроизводите диски неправильной формы (в форме сердца, восьмиугольника, нестандартного размера и т.п.), т.к. они могут повредить проигрыватель.

- Если Вы не уверены, как обращаться с дисками CD-R, CD-RW, свяжитесь напрямую с магазином, в котором Вы их приобрели.

стр. 6

Воспроизводимые диски/файлы и совместимость с iPod/iPhone/iPad (2)

Воспроизводимые файлы

- Этот аппарат может воспроизводить различные файлы, записанные на разных внешних накопителях, таких как устройства памяти с USB интерфейсом, MP3 плееры или жесткие диски HDD.

HDD должны быть отформатированы по стандарту FAT 16 или FAT 32, но не NTFS.

- Если на одном USB накопителе записано более 2000 файлов, аппарат может прочесть их некорректно.

- Имена файлов MP3 должны состоять только из алфавитно-цифровых символов. Двухбайтные символы (типа японских или китайских иероглифов) не могут отображаться корректно. Кроме того, у всех файлов расширение должно быть обязательно “.mp3”.

- Звук, записанный на 128 Kbps должен быть близок по качеству к аудио CD. Хотя аппарат может воспроизводить и более низкие бит-рейты MP3 треков, звучание становится заметно хуже.

# Ниже приведены подробные данные по каждому из типов файлов

MP3

Расширение имени файла: .mp3

Поток: MPEG-1/2 Layer III

Частота дискретизации: 8 to 48 кГц

Разрядность аудио данных: 16 бит

Число каналов: 2 канала

Битрейт: 8 to 320 kbps

VBR/ CBR: Поддерживается

LPCM

Поток: LPCM

Частота дискретизации: 8 to 48 кГц

Разрядность аудио данных: 16/20/24 бит

Число каналов: 2 канала

WAV

Расширение имени файла: .wav

Поток: LPCM

Частота дискретизации: 8 to 48 кГц

Разрядность аудио данных: 16/20/24 бит

Число каналов: 2 канала

WMA

Расширение имени файла: .asf/.wma

Поток: WMA2/7/8/9/10, WMA Pro, WMA Lossless

Частота дискретизации: 8 to 48 кГц

Разрядность аудио данных: 16 бит

Число каналов: 2 канала

Битрейт: 5 to 320 kbps

VBR/ CBR: Поддерживается

AAC

Расширение имени файла: .m4a/.aac/.3gp/.3g2

Поток: MPEG-4 AAC/MPEG-4 HE AAC (AAC Plus v1/2)

Частота дискретизации: 32 to 96 кГц

Разрядность аудио данных: 16 бит

Число каналов: 2 канала

Битрейт: 16 to 320 kbps

VBR/ CBR: Поддерживается

FLAC

Частота дискретизации: 48 кГц

Разрядность аудио данных: 16 бит

Число каналов: 2 канала

# Поддерживаемые модели iPod/iPhone/iPad

Проигрыватель поддерживает следующие модели плееров iPod/iPhone/iPad:

iPod classic (6-е поколение или позже)

iPod nano (2-е поколение или позже)

iPod touch (1-е поколение или позже)

iPhone (3G или позже)

iPad (1-е поколение или позже)*

* Совместиость только с AirPlay

- Проигрыватель не воспроизводит видео с подключенного iPod.

- Для подключения iPod/iPhone/iPad используйте кабель USB, поставлявшийся в комплекте с iPod/iPhone/iPad.

- Подключение iPod Shuffle к этому порту не поддерживается.

Совместимое ПО для iPod/iPhone/iPad

Если iPod/iPhone/iPad не работает с CR-H700 или пультом ДУ, возможно, дело в программном обеспечении. Последнюю версию ПО для iPod/iPhone/iPad можно загрузить с интернет-страницы Apple.

стр. 7

# Подключение антенн (AM/FM)

Входящей в комплект поставки высококачественной рамочной антенны АМ как правило хватает для надежного приема в большинстве мест.

Для установки антенны на горизонтальной поверхности вставьте выступ в щель в основании антенны.

Подсоедините антенну к разъемам для антенны AM.

Расположите антенну на полке или повесьте на оконную раму в направлении, обеспечивающем наилучший прием, как можно дальше от шнуров питания, колоночных кабелей и соединительного кабеля.

Наружная антенна АМ

Подключите черный кабель к разъему GND

- Если входящая в комплект поставки комнатная антенна АМ не обеспечивает хорошего приема (часто из-за удаленности от вещающей станции или расположения в бетонном здании и т.п.), может понадобиться наружная АМ антенна. Подсоедините либо качественную покупную антенну АМ, либо изолированный провод длиной не менее 5м, зачищенный с одного конца, который нужно подключить к терминалу, как показано на рисунке.

Антенный кабель нужно расположить за пределами помещения или в помещении возле окна. Для лучшего приема подсоедините разъем GND к надежной «земле».

Примечание:

Даже при подключении наружной антенны АМ не отсоединяйте рамочную антенну.

Комнатная FM антенна

Подключите проволочную FМ антенну к разъему 75Ом, протяните в нужном направлении и настройтесь на радиостанцию (см. стр. 30). Прикрепите антенну к оконной раме, стене или расположите в любом другом месте, обеспечивающем надежный прием, зафиксировав кнопками, булавками или другими подходящими креплениями.

Наружная FМ антенна

В местах со слабым приемом FМ сигнала может понадобиться внешняя FM антенна. Как правило, достаточно 3-элементной антенны; но если Вы живете в месте, где FM сигналы особенно слабые, может понадобиться антенна с 5 или более элементами.

- При подключении наружной антенны отсоедините комнатную FM антенну.

стр. 8

# Подключение акустических систем

АС

Линейный вход LINE IN

Сабвуфер

стр. 9

- Подключение акустических систем

Колоночные разъемы ресивера красного цвета – положительные (+, правый канал), черные – отрицательные (-, левый канал). Плюсовая «+» сторона кабеля имеет маркировку, чтобы отличить ее от «-» стороны. Подсоедините маркированную  сторону к «+» клемме, а немаркированную сторону - к клемме CR-H700 черного цвета.

Внимание:

- Во избежание повреждения колонок в результате внезапной подачи сигнала высокого уровня выключите питание перед подсоединением.

- Проверьте полное сопротивление колонок. Сопротивление электрическому току должно составлять не менее 6 Ом.

- Подготовьте акустические кабели к выполнению соединений, зачистив изоляцию на длине примерно 10 мм или менее (более длинные зачищенные концы могут привести к короткому замыканию). Плотно скрутите оголенные концы.

Как подсоединять

1. Ослабьте затяжку клеммы, повернув втулку против часовой стрелки. Втулки клеммы невозможно открутить полностью.

2. Полностью вставьте оголенный конец провода в отверстие клеммы и поверните втулку клеммы по часовой стрелке для создания надежного контакта. Убедитесь, что в разъем не попала изоляция провода, а только его оголенная часть.

3. Убедитесь в надежности закрепления, слегка потянув за провод.

Для европейских пользователей

В соответствии с европейскими правилами безопасности может быть запрещено подключение штекеров типа «банан» к колоночным разъемам европейских моделей.

Разъемы для подключения штекеров типа «банан» закрыты защитными колпачками черного цвета. Подключайте колонки при помощи лопаток или зачищенного кабеля. Если черные защитные колпачки отходят от терминалов, верните их в первоначальное положение.

- Разъем SUBWOOFER OUT

Подключите сабвуфер со встроенным усилителем, который можно приобрести отдельно.

стр. 10

# Другие подсоединения

Кассетная дека, CD-рекордер и т.п.

Проигрыватель грампластинок

Line out

Line in

Внимание:

- Перед выполнением подсоединений отключите питание всего подсоединяемого оборудования.

- Перед выполнением подсоединений внимательно прочитайте инструкции на все компоненты.

- Вставляйте все штекеры до упора. Во избежание шума и звуковых помех не скручивайте кабели.

стр. 11

- Сетевой кабель

Подключите кабель к электрической розетке.

- Если Вы не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени, отключайте кабель от розетки.

- Порт ETHERNET локальной проводной сети

Чтобы подключиться к локальной проводной сети, подключите порт ETHERNET проигрывателя к сети при помощи покупного кабеля ethernet.

При подсоединении или отсоединении ethernet кабеля обязательно выключайте устройство, а затме включайте его снова. См. стр. 17 – как включить и выключить устройство.

- Беспроводная антенна локальной сети

Если у Вас дома имеется локальная беспроводная сеть, это устройство подключается к ней при помощи антенны (установите ее в вертикальное положение).

- Разъемы AUX 1

Эти разъемы передают 2-канальный аудио сигнал. Подключите компоненты при помощи покупного кабеля RCA.

Проверьте поляризацию:

Белый штекер – белый разъем (L: левый канал)

Красный штекер – красный разъем (R: правый канал)

Если Вы хотите подключить к проигрывателю рекордер (например, кассетный магнитофон или CD рекордер), подсоедините выходы рекордера к входам AUX 1 IN проигрывателя, а входы рекордера - к выходам AUX 1 OUT CR-H700.

- Вставляйте все штекеры до упора. Во избежание шума и звуковых помех не скручивайте кабель вместе с колоночным кабелем или сетевым шнуром.

- Разъемы PHONO

Подключите кабель RCA проигрывателя грампластинок к разъемам PHONO.

Проверьте поляризацию:

Белый штекер – белый разъем (L: левый канал)

Красный штекер – красный разъем (R: правый канал)

- Вставляйте все штекеры до упора. Во избежание шума и звуковых помех не скручивайте кабель вместе с колоночным кабелем или сетевым шнуром.

- CR-H700 поддерживает головки звукоснимателя с подвижным магнитом типа ММ.

- SIGNAL GND - заземление

Подключите к этому разъему заземляющий контакт проигрывателя грампластинок.

- Это подключение не является заземлением, гарантирующем электрическую безопасность («земля»).

- Если канал GND проигрывателя не подключить к этому разъему, при воспроизведении возможны шумы и звуковой фон.

# стр. 12

# Названия органов управления (основное устройство)

# стр. 13

- Колесо MULTI JOG

В режиме тюнера TUNER используется для настройки на радиостанции и выбора сохраненных радиостанций.

В режиме iPod/iPhone/iPad используется для навигации в меню.

В режиме CD/USB используется для перехода к следующей/предыдущей звуковой дорожке во время воспроизведения или в режиме останова.

- Датчик дистанционного управления

При управлении устройством направляйте на него пульт ДУ.

- Дисплей

- VOLUME

Этим колесом регулируется громкость.

  - Настройка громкости сохраняется даже при отключении питания устройства.

- STANDBY/ON

Нажмите для включения и отключения питания устройства. Когда устройство находится в режиме ожидания, индикатор горит красным. При включении устройства он загорается синим.

- Гнездо PHONES

Подключите к нему наушники и отрегулируйте громкость колесом VOLUME.

- AUX 2 IN

К этому разъему при помощи стерео кабеля мини-джек можно подсоединить портативный аудио плеер или другое устройство.

- USB порт

Подключите к нему iPod/iPhone/iPad или внешний накопитель USB.

- SOURCE

Используется для выбора источника.

- MENU/FM MODE

Используется для возврата в предыдущее меню iPod/iPhone/iPad. Эта кнопка эквивалентна кнопке MENU на плеере iPod/iPhone/iPad.

В режиме FM эта кнопка используется для выбора моно или стерео прослушивания.

- Кнопки Skip

В режиме CD/USB используются для перехода к следующей/предыдущей звуковой дорожке или файлу во время воспроизведения или останова CD или USB. В режиме iPod/iPhone/iPad используются для перехода к следующей/предыдущей звуковой дорожке на iPod/iPhone/iPad. Для поиска нужного отрывка композиции нажмите и удерживайте эти кнопки.

- TUNING MODE, ENTER, Open/Close

В режиме тюнера используется для выбора режима настройки.

При установке часов или таймера используется для выбора нужного времени.

В режиме iPod/iPhone/iPad используется для подтверждения выбора в меню.

В режиме CD открывает и закрывает лоток для диска.

- INFO/RDS, Stop (для Европы)

Во время прослушивания Интернет Радио или плеера эта кнопка сменяет информацию, отображающуюся на второй строке дисплея.

В Европе эта кнопка также используется для выбора режима RDS.

В режиме USB/CD эта кнопка останавливает воспроизведение.

- BAND, Play/Pause

В режиме USB/iPod/iPhone/iPad используется для запуска воспроизведения и установки на паузу.

В режиме CD запускает воспроизведение диска и ставит его на паузу.

стр. 14

# Названия органов управления (Пульт дистанционного управления)

- STANDBY/ON

Нажмите для включения устройства или перевода в режим ожидания.

- TUNER, CD, iPod/iPhone/iPad/USB/ AUX 1/2, PHONO

Используются для выбора источника.

- TIME SET

Используются для настройки часов и установки таймера.

- TONE

Вместе с кнопками вверх/вниз используется для настройки басов и высоких частот.

- TIMER

Используется для включения и отключения функции таймера.

- FM MODE

В режиме прослушивания радио эта кнопка используется для выбора стерео или моно режима.

- REPEAT 1/ALL

В режиме USB/iPod/iPhone/iPad используется для установки воспроизведения с повтором с USB устройства или плеера.

В режиме CD используется для установки воспроизведения с повтором содержимого диска.

- SHUFFLE

В режиме USB/iPod/iPhone/iPad используется для установки воспроизведения в случайном порядке с USB устройства или плеера.

В режиме CD используется для установки воспроизведения содержимого диска в случайном порядке.

- Stop

В режиме USB останавливает воспроизведение с USB устройства.

В режиме CD останавливает воспроизведение с диска.

- PROGRAM

В режиме USB/iPod/iPhone/iPad используется для входа в режим программирования USB.

В режиме CD используется для входа в режим программирования CD.

В режиме программирования используется для выбора выделенной композиции.

В режиме тюнера используется для сохранения радиостанций.

стр. 15

- Play/Pause

В режиме USB/iPod/iPhone/iPad используется для запуска воспроизведения и установки на паузу USB устройства или плеера iPod/iPhone/iPad.

В режиме CD используется для запуска воспроизведения и установки на паузу CD.

- MUTING

Используется для приглушения звука.

- MENU

Используется для возврата в предыдущее меню iPod/iPhone/iPad. Эта кнопка эквивалентна кнопке MENU на плеере iPod/iPhone/iPad.

- ENTER

Используется для ввода времени при установке таймера или часов.

- Skip

В режиме CD/USB используются для перехода к следующей/предыдущей звуковой дорожке или файлу во время воспроизведения или останова CD или USB. В режиме iPod/iPhone/iPad используются для перехода к следующей/предыдущей звуковой дорожке на iPod/iPhone/iPad.

- Eject

Используется для выдачи лотка с диском.

- DIMMER

Приглушение яркости дисплея.

- SLEEP

Установка таймера сна.

- INFO/RDS, (для Европы)

Во время прослушивания Интернет Радио или плеера эта кнопка сменяет информацию, отображающуюся на второй строке дисплея.

В Европе эта кнопка также используется для выбора режима RDS.

- DISPLAY

Используется для смены информации, отображающейся во время воспроизведения USB/iPod/iPhone/iPad.

- CLEAR

Используется для удаления композиций/файлов из программы.

- VOLUME

Используются для регулировки уровня громкости.

- Прокрутка Вверх/Вниз

В режиме USB/iPod/iPhone/iPad используются для выбора файла или папки, а также для навигации в меню iPod/iPhone/iPad. После нажатия кнопки TONE этими кнопками регулируются басы и верхние частоты.

стр. 16

# Пульт дистанционного управления

При помощи прилагаемого пульта ДУ док-станцией можно управлять на расстоянии.

  - Даже когда пульт находится на расстоянии, достаточном для нормальной работы, он может не работать, если между основным устройством и пультом существует преграда.

  - Если пульт ДУ используется вблизи устройства, излучающего инфракрасные лучи, или если другие пульты ДУ используются в этом же помещении, в работе пульта ДУ могут появиться сбои. И наоборот, работа пульта ДУ может негативно сказываться на работе других устройств.

Установка элементов питания

- Снимите крышку отсека элементов питания.

- Установите 2 литиевых батареи ААА. Проверьте поляризацию отметки + и - на батареях и внутри отсека должны совпадать).

- Закройте крышку.

Замена элементов питания

Если расстояние от пульта до аппарата, необходимое для нормальной работы дистанционного управления, сократилось, это означает, что пора заменить элементы питания.

- Информацию по утилизации старых батарей Вы сможете уточнить в пункте утилизации или магазине, в котором Вы приобрели данное устройство.

Меры предосторожности при обращении с батареями

При установке обязательно соблюдайте поляризацию (отметки + и – на батареях и в батарейном отсеке должны совпадать).

- Устанавливайте только указанный тип батарей.

- Можно использовать как батареи, так и перезаряжаемые аккумуляторы.

- Не нагревайте и не разбирайте батареи. Не сжигайте использованные батареи.

- Во избежание протечки, возгорания и короткого замыкания не носите и не храните батареи с другими металлическими предметами.

- Если пульт ДУ не используется в течение длительного времени (месяц и больше), во избежание протечки не оставляйте батареи в батарейном отсеке.

- Если они все-таки протекли, аккуратно протрите батарейный отсек и замените батареи.

- Устанавливайте только однотипные батареи, указанные для данного пульта.

- Не нагревайте и не разбирайте батареи. Не сжигайте использованные батареи.

- Во избежание замыкания, протечки и коррозии не носите и не храните батареи с другими металлическими предметами.

- Не перезаряжайте батарею, если Вы не уверены, что это перезаряжаемый аккумулятор.

стр. 17

# Основные функции (1)

- Как включать и выключать устройство.

Нажмите кнопку STANBY/ON.

Индикатор Standby/On

При включении устройства индикатор Standby/On загорается синим.

- При включении устройство автоматически выбирает последний источник воспроизведения.

- Как выбрать источник воспроизведения

При каждом нажатии на кнопку SOURCE источники сменяются в следующем порядке:

TUNER - USB/iPod - PHONO - AUX 1 - AUX 2 - CD

Для быстрого выбора можно также нажать кнопку TUNER, iPod/USB, PHONO, AUX 1/2 или CD на пульте ДУ.

- Регулировка громкости

Чтобы защитить колонки от резкого скачка звука, плавно поверните колесо VOLUME и установите громкость на комфортный уровень прослушивания.

- Приглушение звука

Чтобы временно приглушить звук, нажмите кнопку MUTING. Чтобы восстановить уровень громкости, нажмите еще раз эту кнопку или поверните колесо VOLUME.

- Dimmer

Чтобы приглушить подсветку дисплея, нажмите кнопку DIMMER. Чтобы восстановить уровень яркости, еще раз нажмите эту кнопку.

  - При отключении устройства эта функция также отменяется.

стр. 18

# Основные функции (2)

- Прослушивание через наушники

Подключите штекер наушников к гнезду PHONES и отрегулируйте громкость. При этом АС и сабвуфер отключатся.

- Регулировка уровня басов и верхних частот

Уровень басов и верхних частот можно установить на -10 - +10.

Для выбора BASS или TREBLE нажимайте кнопку TONE. Затем в течение 3 секунд стрелками вверх/вниз отрегулируйте уровень.

# Воспроизведение дисков

- Нажмите кнопку STANBY/ON, чтобы включить устройство.

Индикатор Standby/On

Индикатор загорится синим. Если диск не загружен, на дисплее появится "No disc".

- Кнопкой SOURCE выберите "CD".

- Нажмите кнопку open/close.

стр. 19

- Поместите диск на лоток маркированной стороной наверх.

  - Установите диск по центру. Если диск загружен неправильно, после закрытия лоток может не открыться.

  - Не помещайте на лоток несколько дисков.

  - Не наклеивайте на диск лейблы и изоленту.

  - Не воспроизводите диски нестандартной формы.

- Нажмите кнопку open/close, чтобы закрыть лоток.

  - При загрузке диска будьте аккуратны - не прищемите палец.

  - На загрузку диска уходит несколько секунд. Во время загрузки кнопки не работают. Подождите, пока на дисплее не появится общее число композиций/файлов.

Аудио диски

На дисплее отображается общее число композиций и общее время воспроизведения диска.

Диски MP3/WMA

На дисплее отображается общее число файлов.

- Для запуска воспроизведения нажмите кнопку Play/Pause.

Устройство начнет воспроизведение диска с начала.

Аудио диски

Номер текущей композиции

Время воспроизведения текущей композиции

Диски MP3/WMA

Номер текущего файла

- Файлы в формате MP3/WMA, не находящиеся в папках, автоматически помещаются в папку «Root» (корневая папка), воспроизведение начинается с первого файла корневой папки.

- Если на диске записаны папки, не содержащие файлов MP3/WMA, устройство автоматически их пропускает.

- Во время воспроизведения файла MP3/WMA на дисплее бегущей строкой отображается название композиции, имя исполнителя и альбом.

- По окончании воспроизведения всех файлов устройство останавливается.

- Если загрузить диск и нажать кнопку play/pause (или кнопку SHUFFLE) на пульте ДУ, не закрыв лоток для диска, лоток закроется автоматически, и начнется воспроизведение.

стр. 20

# Прослушивание с источника USB

На этом устройстве можно воспроизводить файлы MP3/WMA, подключив к нему различные устройства USB, например, накопитель USB. См. стр. 6 где описаны типы воспроизводимых файлов.

- Кнопкой SOURCE выберите USB/iPod.

Если устройство USB не подключено, на дисплее появится Not Connected.

- Подключите к устройству внешний источник USB.

При подключении HDD на загрузку может потребоваться несколько минут.

- Нажмите кнопку play/pause.

# Общие функции воспроизведения (диски/USB)

- Чтобы остановить воспроизведение

Нажмите кнопку Stop

Чтобы снова запустить воспроизведение, нажмите кнопку play/pause. Воспроизведение начнется с первой композиции/файла.

- Чтобы временно остановить воспроизведение (режим паузы)

Нажмите кнопку play/pause во время воспроизведения. Воспроизведение остановится. Чтобы снова запустить воспроизведение, нажмите кнопку play/pause.

- Чтобы извлечь диск

При нажатии на кнопку open/close воспроизведение останавливается и открывается лоток для диска. Чтобы закрыть лоток, еще раз нажмите ту же кнопку.

Диск можно извлечь, если источник воспроизведения установлен на CD.

стр. 21

- Чтобы перейти к следующему или предыдущему файлу/композиции

Во время воспроизведения нажимайте кнопку skip/scan (((/((), пока не найдете нужный файл/композицию. Начнется воспроизведение выбранной композиции.

На пульте ДУ эту же функцию выполняют кнопки skip (/(.

В режиме останова или паузы кнопками skip/scan выберите нужную композицию. Затем нажмите кнопку play/pause для запуска воспроизведения.

- Если во время воспроизведения нажать кнопку (, начнется воспроизведение текущей дорожки с начала. Чтобы перейти к воспроизведению предыдущей композиции, нажмите эту кнопку 2 раза.

- Во время воспроизведения по программе устройство переходит к воспроизведению следующего или предыдущего файла/композиции.

- Поиск нужного отрывка композиции/файла

Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку skip/scan и отпустите, когда найдете нужный отрывок.

- В режиме USB во время поиска звук отключается.

- По окончании сканирования последней композиции устройство автоматически останавливается.

# Поиск папки

Во время воспроизведения или в режиме останова можно выбрать нужную папку и файл.

- Стрелками вверх/вниз выберите папку.

- Нажмите кнопку ENTER.

- Чтобы выбрать файл, нажимайте стрелки вверх/вниз.

- Нажмите кнопку ENTER.

- Воспроизведение начнется с выбранного файла.

стр. 22

# Воспроизведение по программе

Вы можете запрограммировать до 32 файлов/композиций на воспроизведение в желаемом порядке.

- Нажмите кнопку PROGRAM в режиме останова.

Если выбран режим CD

Если выбран режим USB

- Стрелками вверх/вниз выберите композицию или файл.

- В течение 5 секунд нажмите кнопку PROGRAM.

Если выбран режим CD

Если выбран режим USB

- Чтобы запрограммировать остальные композиции/файлы, повторите шаги 2 и 3.

- Если Вы ошиблись, нажмите кнопку CLEAR. Последняя запрограммированная композиция будет удалена.

- Можно запрограммировать до 32 композиций/файлов. Если Вы попробуете запрограммировать 33й файл/композицию, на дисплее появится "P-FULL" (программа заполнена), и композиции сохраняться не будут.

- По окончании программирования нажмите кнопку play/pause, чтобы начать воспроизведение по программе.

Когда закончится воспроизведение всех запрограммированных композиций/файлов, или если будет нажата кнопка STANDBY/ON, режим программировани язакропется.

- При отключении устройства от сети программа стирается.

стр. 23

Чтобы проверить программу

В режиме останова нажимайте кнопку PROGRAM. Номера композиций/файлов будут отображаться на дисплее.

Чтобы изменить композицию или добавить файл к программе

В режиме останова нажимайте кнопку PROGRAM, пока на дисплее не появится файл/композиция, которую Вы хотите изменить. Затем выберите новую композицию кнопками вверх/вниз. Предыдущая композиция будет заменена новой.

Если Вы хотите добавить композицию в конец программы, нажимайте кнопку PROGRAM, пока на дисплее не появится P-END. Затем выберите композицию или файл при помощи стрелок вверх/вниз. Он будет добавлен к программе.

Чтобы удалить композицию или файл из программы

В режиме останова нажимайте кнопку PROGRAM, пока на дисплее не появится номер в программе, который нужно удалить. Нажмите кнопку CLEAR. Эта композиция будет удалена из программы.

Чтобы стереть программу

- В режиме останова нажмите кнопку PROGRAM.

- Удерживайте кнопку CLEAR не менее 4 секунд.

Программа также стирается, если:

Нажать кнопку STANBY/ON

Открыть лоток для диска

Отключить сетевой шнур

стр. 24

# Воспроизведение в случайном порядке

При нажатии на кнопку SHUFFLE композиции/файлы на диске или устройстве USB будут воспроизводиться в случайном порядке.

Если выбран диск CD

Если выбрано USB устройство

- Если во время воспроизведения в случайном порядке нажать кнопку (, устройство выберет следующий случайный файл и начнет воспроизведение. Нажатие на кнопку ( запускает воспроизведение текущей композиции с начала. Во время воспроизведения в случайном порядке вернуться к предыдущему воспроизводимому файлу невозможно.

- Чтобы отменить воспроизведение в случайном порядке, нажмите кнопку SHUFFLE.

- Чтобы остановить воспроизведение в случайном порядке, нажмите кнопку Stop.

# Воспроизведение с повтором

При каждом нажатии на кнопку REPEAT 1/ALL режим воспроизведения с повтором меняется следующим образом:

RPT 1 (повтор одной композиции/файла)

RPT ALL (повтор всех композиций/файлов)

REPEAT OFF - откл.

- При нажатии на кнопку Stop режим воспроизведения с повтором отключается.

Повтор одной композиции/файла (RPT1)

Повторное воспроизведение текущей композиции. Если в этом режиме выбрать другую композицию/файл, она будет воспроизводиться повторно.

Если в режиме останова включить функцию RPT1 и выбрать композицию/файл, она будет воспроизводиться повторно.

Повтор всех композиций (RPT ALL)

Повторное воспроизведение всех композиций с источника.

При воспроизведении по программе повторно будет воспроизводиться все содержание программы.

стр. 25

# Дисплей

Во время воспроизведения нажатие на кнопку DISPLAY сменяет информацию, отображающуюся на дисплее.

Аудио диск:

Информация сменяется в следующем порядке:

Номер текущей композиции и время воспроизведения текущей композиции

Номер текущей композиции и оставшееся время воспроизведения текущей композиции

Файлы MP3/WMA

Исходный дисплей (прокрутка)

Формат текущего файла и время его воспроизведения

Имя исполнителя

Название файла

Название альбома

# Прослушивание iPod (1)

- Кнопкой SOURCE выберите USB/iPod

- Подключите плеер iPod кабелем USB, поставлявшимся с плеером

Плеер включится автоматически и начнет воспроизведение из списка композиций.

Если при подключении плеера проигрыватель установлен на другой источник, плеер включится и войдет в режим паузы.

- При подсоединении плеера к включенному проигрывателю батарея плеера заряжается.

- При подключении плеера к проигрывателю наушники плеера отключаются.

Если Вы хотите прослушивать музыку через наушники, подключите их к гнезду PHONES проигрывателя.

стр. 26

# Прослушивание iPod (2)

Чтобы поставить воспроизведение на паузу

Во время воспроизведения нажмите кнопку play/pause. Воспроизведение будет временно приостановлено.

Чтобы возобновить воспроизведение, еще раз нажмите эту кнопку.

Чтобы перейти к воспроизведению предыдущей или следующей композиции

Во время воспроизведения или паузы нажмайте кнопку (/(, пока не найдете нужную композицию.

- Если во время воспроизведения нажать кнопку (, начнется воспроизведение текущей композиции с начала. Чтобы вернуться к предыдущей композиции, нажмите ее несколько раз.

Поиск отрывка композиции

Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопки (/( и отпустите, когда найдете нужный отрывок.

Чтобы вернуться к предыдущему меню

Нажмите кнопку MENU. Она работает так же, как кнопка MENU плеераю

стр. 27

Выбор пункта меню

Нажимайте стрелку вверх/вниз на пульте ДУ, пока не найдете нужный пункт. Затем нажмите ENTER.

Повторное воспроизведение

При каждом нажатии на кнопку REPEAT 1/ALL режимы меняются в следующем порядке:

Play (нормальное воспроизведение)

RPT 1 (повтор 1 композиции)

RPT ALL (повтор всех композиций в списке)

Воспроизведение в случайном порядке

Чтобы сменить режим воспроизведения в случайном порядке, во время воспроизведения нажмите кнопку SHUFFLE:

RDM off (откл.)

RDM Songs (воспроизведение песен)

RDM Album (воспроизведение альбомов)

При включенной функции RDM Songs плеер воспроизводит все песни из выбранного списка в случайном порядке.

При включенной функции RDM Album плеер воспроизводит все песни из выбранного альбома по порядку, а затем случайно выбирает следующий альбом.

стр. 28

# Прослушивание FM или AM радиостанций

- Кнопкой SOURCE выберите режим тюнера.

- Кнопкой BAND выберите диапазон FM или AM.

- Выберите нужный режим настройки.

При каждом нажатии на кнопку TUNING MODE режимы поиска меняются в следующем порядке:

Ручной поиск

Автопоиск

Поиск по пресетам - сохраненным радиостанциям

- Настройтесь на нужную радиостанцию.

Режим ручного поиска

Поворачивайте колесо MULTI JOG, пока не найдете нужную радиостанцию.

На пульте ДУ нажимайте стрелки вверх/вниз.

Частота меняется фиксированными шагами (FM: 50кГц, АМ 10кГц).

Режим автопоиска

Для запуска автоматической настройки поверните колесо MULTI JOG.

Когда тюнер найдет радиостанцию, поиск остановится автоматически. Повторяйте эти шаги, пока не найдете нужную Вам радиостанцию.

- Чтобы остановить автоматический поиск, нажмите ENTER.

Сохраненные радиостанции (поиск пресетов)

Чтобы выбрать сохраненную радиостанцию, поверните колесо MULTI JOG. На пульте ДУ нажимайте кнопки (/(.

Тюнер настроится на выбранную сохраненную радиостанцию.

стр. 29

Режим FM

В режиме FM можно выбрать стерео или моно режим, нажав кнопку FM MODE.

Stereo:

FM сигнал принимается в режиме стерео, на дисплее отображается "ST".

Если тюнер не может настроиться на радиостанцию, звук приглушается.

Mono:

Выберите этот режим, чтобы компенсировать слабый прием FM радиостанции. В режиме моно качество сигнала будет повышено, а нежелательные шумы исчезнут.

Если Вы переключитесь на другую радиостанцию, но тюнер не сможет принять сигнал, режим автоматически сменится на Stereo, а звук приглушится.

# Сохранение радиостанций в пресетах (1)

Автоматическое сохранение (FM/AM)

Можно сохранить до 30 AM и 30 АМ радиостанций.

- Выберите FM или FM нажатием на кнопку TUNER.

- Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM не менее 3 секунд.

Тюнер автоматически сохранит до 30 радиостанций с лучшим сигналом.

стр. 30

# Сохранение в памяти настроек на радиостанции (2)

Сохранение вручную

- Кнопкой TUNER выберите AM или FM.

- Настройтесь на радиостанцию, которую хотите сохранить.

Процедуру настройки см. на стр. 30.

- Нажмите кнопку PROGRAM.

- В течение 4 секунд выберите номер пресета для этой радиостанции.

Нажмите кнопку вверх/вниз.

- В течение 4 секунд нажмите кнопку PROGRAM.

Станция сохранена.

  - Для сохранения остальных радиостанций повторите шаги 2-5.

  - Если в течение 4 секунд после выбора номера пресета не нажать кнопку PROGRAM, режим сохранения радиостанций закроется.

стр. 31

# RDS (система радиоданных)

RDS – это радиовещательная услуга, которая позволяет радиостанциям кроме обычного вещания передавать дополнительную информацию с помощью службы RDS сигнала.

Служба RDS работает только на диапазоне FM и только в Европе.

- Настройтесь на FM радиостанцию (см. стр. 30).

- Нажмите кнопку RDS.

При каждом нажатии на кнопку RDS режимы меняются в следующем порядке:

PROGRAM SERVICE

В этом режиме на дисплее 3 секунды будет мигать PROGRAM SERVICE, а затем отобразится название программы. Если такие данные не передаются, отобразится частота.

PROGRAM TYPE

В этом режиме на дисплее 3 секунды будет мигать PROGRAM TYPE, а затем отобразится тип программы.

CLOCK TIME

Отображает информацию о времени, передаваемую радиостанцией.

В этом режиме на дисплее 3 секунды будет мигать CLOCK TIME, а затем отобразится тип программы.

RADIO TEXT

В этом режиме на дисплее 3 секунды будет мигать RDS RADIO TEXT, а затем отобразятся новости не длинее 64 символов. Если такие данные недоступны, RDS автоматически переключится в режим PROGRAM SERVICE.

TRAFFIC ANNOUNCE

В этом режиме на дисплее 3 секунды будет мигать TRAFFIC ANNOUNCE

а затем отобразится информация о ситуации на дорогах.

- Если приемник найдет передачу о ситуации на дорогах, режим TRAFFIC ANNOUNCE автоматически переключится на PROGRAM SERVICE.

Если текущая радиостанция начнет передавать информацию о ситуации на дорогах, RDS автоматически переключится на режим PROGRAM SERVICE, отменив поиск программы о ситуации на дорогах.

RDS Clock Time (CT)

Время автоматически корректируется по информации CT (текущее время). Если Вы настроитесь на радиостанцию RDS, передающую неверную информацию о текущем времени, часы будут также показывать неверное время, что может отразиться на работе таймера. Если Вы не хотите, чтобы часы проигрывателя настраивались автоматически, отключите функцию автоматической настройки.

Система принимает данные CT и настраивает часы в независимости выбранного режима RDS.

Чтобы отключить функцию автоматической настройки часов, нажмите и удерживайте кнопку RDS не менее 8 секунд.

- Чтобы снова включить функцию автоматической настройки часов, нажмите и удерживайте кнопку RDS не менее 8 секунд.

- Когда эта функция отключена, CLOCK TIME не отображается.

стр. 32

# Поиск радиостанций по типу программы

Можно выбрать радиостанцию по нужному типу программы PTY. Эта функция доступна только в Европе, в диапазоне FM, с радиостанциями, которые поддерживают RDS.

- Кнопкой BAND выберите диапазон FM.

- Нажмите и удерживайте кнопку RDS не менее 3 секунд.

- Выберите нужный тип программы (PTY)

Колесом MULTI JOG выберите нужный пункт, а затем нажмите кнопку ENTER.

Выберите нужную программу из 31 возможных.

Тип программы замигает.

- Чтобы начать поиск, в течение 3 секунд поверните колесо MULTI JOG.

  - Когда устройство найдет выбранную программу, поиск остановится, и на дисплее отобразится тип программы.

  - Если во время поиска PTY тюнер не найдет ни одну программу, он настроится на первую найденную радиостанцию.

  - Чтобы завершить поиск, нажмите кнопку RDS.

стр. 33

| Список доступных типов передач |
| --- |
| News | Новости – краткие сообщения, события, общественное мнение, репортажи. |
| Current Affairs | Объявления, дискуссии, аналитика и т. п. |
| Information | Повседневная информация: прогноз погоды, программы для потребителей, медицинские программы и т. п. |
| Sport | Спортивные программы |
| Education | Образовательные и культурные передачи |
| Drama | Радио концерты и сериалы |
| Cultures | Разнообразные передачи о культуре: религиозные события, философия, гуманитарные науки, языкознание, театр и т. п. |
| Science | Передачи о науке и технологии |
| Varied Speech | Популярные развлекательные передачи: викторины, интервью, комедия, сатира и т. п. |
| Pop Music | Поп-музыка |
| Rock Music | Рок-музыка |
| Easy Listening | Лёгкая развлекательная музыка |
| Light Classics M | Классическая, инструментальная музыка, хор и т. п. |
| Serious Classics | Оркестры, оперы, симфонии, камерная музыка и т. п. |
| Other Music | Другие музыкальные стили, например ритм-н-блюз, рэгги и т. п. |
| Weather & Metr | Прогноз погоды |
| Finance | Финансовые передачи: репортажи, коммерция, трейдинг. |
| Children's Progs | Передачи для детей |
| Social Affairs | Текущие события с комментариями |
| Religion | Передачи на религиозные темы |
| Phone In | Интерактивные программы |
| Travel & Touring | Программы о туризме и путешествиях |
| Leisure & Hobby | Программы о деятельности в свободное время (хобби и т. п.) |
| Jazz Music | Джаз |
| Country Music | Кантри |
| National Music | Этническая музыка |
| Oldies Music | Музыка прошлых лет |
| Folk Music | Фолк |
| Documentary | Документальные передачи |
| Alarm Test |  |
| Alarm-Alarm! | Оповещения о чрезвычайном положении или стихийных бедствиях. |

стр. 34

# Первичная настройка сети

При первом использовании сетевых функций устройство запускает процедуру первичной настройки, чтобы подключиться к Интернету.

- Нажмите кнопку SOURCE несколько раз для выбора режима тюнера

- Нажмите кнопку BAND несколько раз для выбора  "Internet radio".

Запускается мастер установки.

- Выведите на дисплей меню сетевых настроек

Нажмите кнопку MENU/FM MODE для вывода на экран меню настроек “Setup Menu”, поверните колесо MULTI JOG для выбора “Network”, и затем нажмите кнопку  ENTER.

- Для возврата в предыдущее меню нажимайте кнопку (.

- Выберите сеть, которую Вы хотите использовать.

Колесом MULTI JOG выберите пункт “Wired” или  “Wireless”, а затем нажмите кнопку ENTER.

Если вы выбрали проводное подключение к Интернету - "Wired":

Используйте колесо MULTI JOG и кнопку ENTER для настройки  “DHCP” и “Proxy Setting”.

Убедитесь, что устройство подсоединено к сети с помощью LAN кабеля.

Если вы выбрали беспроводное подключение к Интернету - “Wireless”:

1. Поверните колесо MULTI JOG для выбора “Search AP”, а затем нажмите кнопку ENTER.

2. Поверните колесо MULTI JOG для выбора точки доступа, к которой надо подсоединиться, а затем нажмите кнопку ENTER.

3. Поверните колесо the MULTI JOG для выбора символов, которые надо ввести.

  - См. раздел "как вводить знаки" ниже.

- Используйте кнопки Влево/Вправо для перемещения курсора.

- Нажмите на кнопку ENTER, когда вы закончите ввод символов.

Когда устройство подсоединится к точке доступа, нажмите кнопку MENU/FM MODE для вывода на экран “Save”, затем поверните колесо MULTI JOG чтобы выбрать “Yes”, а затем нажмите кнопку ENTER.

Убедитесь, что устройство НЕ подсоединено к сети с помощью LAN кабеля.

Теперь устройство начинает подключение к Интернету. По окончании отображается меню Интернет-радио. Инструкции по выбору радиостанции см. на следующей странице.

- Если Вам не удалось установить подключение к Интернет, см. стр. 50.

стр. 35

Как вводить знаки

  - Колесом MULTI JOG выберите набор знаков.

  - Кнопкой BACK и FWD выберите знак, который Вам нужно ввести.

  - Чтобы вставить выбранный знак, нажмите ENTER.

Чтобы вставить остальные знаки, повторите шаги 1-3.

Устройство поддерживает ввод следующих символов:

012345789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

пробел !# ¤ %&'()*+,-/:;<=>?@[\]-_||`{|}'

# Прослушивание интернет-радиостанций (1)

Прослушивание интернет-радиостанции/подкаста

- Нажмите кнопку SOURCE несколько раз для выбора режима тюнера

- Нажмите кнопку BAND несколько раз для выбора  "Internet radio".

- Выберите способ поиска.

Колесом MULTI JOG выберите пункт, а затем нажмите ENTER.

Favorites:

Список радиостанций/подкастов, которые вы выбрали как любимые, выводится на дисплей. Выберите из него радиостанцию/подкаст, который вы хотите послушать. Список Favourites хранится на портале интернет-радио. См. стр. 38.

Добавленные станции

Даже несмотря на то, что список содержит тысячи радиостанций, Вам, возможно, захочется послушать станцию, которой нет в списке. В таком случае можно добавить радиостанции через интернет-радио портал. См. стр. 38.

стр. 36

# Прослушивание интернет-радиостанций (2)

Location:

Поиск по месту положения радиовещателя.

Genre:

Поиск по жанру музыки, проигрываемой на радиостанции/подкасте.

Podcasts By Location:

Поиск по месту положения подкаста.

Podcasts By Genre:

Поиск по жанру подкаста.

New Stations:

Выбор из списка недавно добавленных станций

Most Popular Stations:

Выбор из списка наиболее популярных радиостанций.

Recently Played:

Выбор из списка недавно прослушанных радиостанций/подкастов.

- Если в п. 3 Вы выбрали Location, Genre, Podcasts By Location или Podcasts By Genre, найдите нужный канал.

Колесом MULTI JOG выберите нужный пункт, а затем нажмите кнопку ENTER.

  - Если для выбора нужно ввести знаки, см. раздел "ввод знаков" на стр. 36.

Отобразится список радиостанций/подкастов.

- Выберите станцию или подкаст, который Вы хотите прослушать.

Колесом MULTI JOG выберите нужный пункт, а затем нажмите ENTER.

Теперь можно слушать радиостанцию/подкаст.

Стр. 37

Смена информации на дисплее

При каждом нажатии на кнопку INFO информация, отображаемая на дисплее второй строкой, сменяется в следующем порядке:

Station >>> Track >>> Album

Стр. 38

# Радио Портал

Интернет радио портал

Чтобы полностью ощутить преимущества прослушивания радио на этом ресивере, мы советуем Вам подключиться к интернет радио порталу.

- На портале Вы сможете создавать список любимых композиций/подкастов. Его можно будет просмотреть с проигрывателя, что облегчит поиск наиболее прослушиваемых программ.

Список любимых станций на интернет-радио Вы сможете просмотреть в меню портала: «favourites»

- Если станции/подкаста нет в списке каналов, можно создать свой собственный список.

- Ваш личный список станций можно посмотреть в меню портала: «Added Stations».

Доступ к радио порталу

- Откройте интернет-обозреватель и пройдите по ссылке http://teac.vtuner.com/.

Язык можно сменить, нажав на флаг страны вверху страницы.

- Чтобы зарегистрироваться, введите ваш адрес электронной почты  и пароль.

3.Введите  MAC адрес устройства.

Вы можете подтвердить MAC адрес из меню настройки: “Setup Menu” >>> “Information” >>>  “MAC Address”. See page 45 for how to open “Setup Menu”.

Когда вы вводите MAC адрес, не вставляйте двоеточия “:” между алфавитно-цифровыми символами.

4.Выберите жанр из списка.

5.Выберите станцию для добавления в список любимых - favourite.

Нажмите на кнопку с «сердечком» для добавления станции, после этого откроется диалоговое окно.

6.Введите групповое имя в диалоговое окно, чтобы создать группу, затем кликните кнопку «Go».

Название группы будет добавлено в список “My Favourite Groups”.

Вы можете получать доступ в группы из подменю “Favourites” в меню интернет-радио.

Использование AirPlay

Это устройство совместимо с AirPlay. Вы можете воспроизводить аудио файлы с вашего компьютера с помощью iTunes 10 или более новой версии, а также с  iPhone/iPod touch/iPad под ОС iOS 4.2.1 или новее через беспроводную технологию AirPlay.

С вашего iPhone/iPod touch/iPad:

  - Прежде чем использовать AirPlay, проделайте настройку для установления интернет-соединения. Подробности смотрите в разделе «Начальная настройка сети» “Initial Network Setup” на стр. 34.

1

1. Нажмите кнопку ВКЛ для включения устройства.

2. Включите ваш iPhone/iPod touch/iPad.

3. Соедините ваш iPhone/iPod touch/iPad с сетью.

4. Запустите приложение iPod на вашем iPhone/iPod touch/iPad.

5. Коснитесь иконки AirPlay.

На экран будет выведен список доступных устройств.

6. Выберите “CR-H700” из списка.

7. Запустите воспроизведение файла на вашем iPhone/iPod touch/iPad.

стр. 39

С вашего компьютера:

Прежде чем использовать AirPlay, проделайте настройку для установления интернет-соединения. Подробности смотрите в разделе «Начальная настройка сети» “Initial Network Setup” на стр. 34.

1.Нажмите кнопку ВКЛ для включения устройства.

2.Включите ваш компьютер.

3. Соедините ваш компьютер с сетью.

4. Запустите приложение iTunes на вашем компьютере.

5. Коснитесь иконки AirPlay.

На экран будет выведен список доступных устройств.

6. Выберите “CR-H700” из списка.

7. Запустите воспроизведение файла на вашем компьютере в iTunes.

2

Прослушивание потоковой музыки

Вы можете воспроизводить аудио файлы с сервера, подсоединенного к сети, с помощью компьютера или мобильного устройства.

Прежде чем использовать Music Streaming, проделайте настройку для установления интернет-соединения. Подробности смотрите в разделе «Начальная настройка сети» “Initial Network Setup” на стр. 34.

Перед использованием Music Streaming, убедитесь, что приложение DLNA установлено на вашем компьютере или мобильном устройстве.

Одготовьте к работе NAS (Network Attached Storage) сервер, совместимый с протоколом DLNA.

1.Нажмите кнопку ВКЛ для включения устройства.

2.Включите ваш компьютер или мобильное устройство.

3. Соедините ваш NAS (Network Attached Storage) сервер с сетью.

Подробности смотрите в инструкции на сервер.

4. Соедините ваш компьютер или мобильное устройство с ресивером и с сервером с помощью DLNA приложения.

5. Запустите воспроизведение файла на вашем компьютере или мобильном устройстве.

Стр. 40

# Настройка медиа проигрывателя - Media Player (1)

О функции Media Player

При помощи функции Media Player можно воспроизводить файлы, хранящиеся у Вас на компьютере, по локальной сети.

Получить доступ к файлам, хранящимся на компьютере, можно двумя способами:

при помощи мультимедийного доступа и при помощи общего доступа к файлам (расшаренного).

Мультимедийный доступ

Позволяет проигрывателю воспроизводить файлы из мультимедийных библиотек, хранящихся на компьютере, а также просматривать списки при помощи закладок - например, имени исполнителя, жанра и названия альбома.

Для этого требуется компьютер с ОС Windowx XP, Windows Vista или Windows 7 с установленным проигрывателем Windows Media Player 10 или более поздней версии.

Расшаренный доступ к файлам

Чтобы получить расшаренный доступ к файлам, нужно открыть доступ к музыке для других компьютеров и CR-H700.

Подготовка расшаренного доступа к файлам

- Подключите компьютер к локальной сети.

- Подсоедините к ней CR-H700 (см. стр. 10). Если с подключением возникли сложности, см. стр. 50.

- Если файлы, к которым Вы хотите открыть доступ, еще не добавлены в медийную библиотеку Windows Media Player, добавьте их.

  - Более подробную информацию см. в руководстве к Windows Media Player.

- В Windows Media Player откройте "Stream", а затем "Turn on Media Streaming". Откроется окно файлов, находящихся в общем доступе.

- Кликните опцию "Turn on Media Streaming"

- В Windows Media Player откройте "Stream", а затем "More Streaming Options".

- Выберите «CR-H700» из списка, затем  кликните «Customize...».

- Сконфигурируйте детальные параметры расшаренного доступа, а затем кликните «ОК».

- Чтобы прослушивать музыкальные файлы независимо от их рейтинга, установите «Star ratings» в положение «All ratings».

- Проверьте, стоит ли галочка напротив «Music».

9. Кликните «ОК»

Информацию по воспроизведению см. на стр. 44 (Прослушивание музыкального проигрывателя Media Player «Listening to Media Player»).

стр. 41

# Настройка проигрывателя - Media Player (1)

Подготовка расшаренного доступа к файлам (Windows Vista)

1.Подключите компьютер к локальной сети.

2.Подсоедините к ней CR-H700 (см. стр. 10). Если с подключением возникли сложности, см. стр. 50.

3.Если файлы, к которым Вы хотите открыть доступ, еще не добавлены в медийную библиотеку Windows Media Player, добавьте их.

  - Более подробную информацию см. в руководстве к Windows Media Player.

4.В Windows Media Player откройте "Library", а затем "Turn on Media Sharing". Откроется окно файлов, находящихся в общем доступе.

5.Активируйте опцию "Share my Media To:"

«CR-H700» появится в списке устройств.

6.Выберите «CR-H700» и кликните «Allow»

Теперь CR-H700 получает доступ к расшаренной библиотеке.

7.Кликните «Settings…» и сконфигурируйте детальные параметры расшаренного доступа, а затем кликните «ОК».

- Чтобы прослушивать музыкальные файлы независимо от их рейтинга, установите «Star ratings» в положение «All ratings».

- Проверьте, стоит ли галочка напротив «Music» в установке «Media Types».

8.Кликните «ОК»

Информацию по воспроизведению см. на стр. 44 (Прослушивание музыкального проигрывателя Media Player «Listening to Media Player»).

стр. 42

# Настройка проигрывателя - Media Player (2)

Подготовка папок для общего доступа (Windows XP)

- Проверьте название домена или рабочей группы Workgroup, к которой принадлежит компьютер.

Чтобы открыть доступ к папкам, компьютер должен быть в составе домена или рабочей группы (Workgroup).

Обычно, компьютер входит в рабочую группу Workgroup по умолчанию.

Чтобы проверить название домена или рабочей группы, в которую входит компьютер, откройте следующие вкладки:

Панель управления - Система - Имя компьютера (Control Panel - System - Computer Name).

- Проверьте учетную запись (аккаунт) и пароль.

Чтобы открыть файлы с компьютера при помощи CR-H700, Вам необходимо знать имя пользователя и пароль.

- Правой кнопкой мыши кликните по папке, которая содержит музыкальные файлы, и кликните “Sharing and Security” - Общий доступ и безопасность.

- Во вкладке «Sharing» - Доступ поставьте галочку напротив “Share this folder” -  "Открыть доступ к этой папке".

Подготовка папок для общего доступа (Windows Vista)

- Проверьте название домена или рабочей группы Workgroup, к которой принадлежит компьютер.

Чтобы открыть доступ к папкам, компьютер должен быть в составе домена или рабочей группы (Workgroup).

Обычно, компьютер входит в рабочую группу Workgroup по умолчанию.

Чтобы проверить название домена или рабочей группы, в которую входит компьютер, откройте следующие вкладки:

Control Panel - System and Maintenance - System

- Проверьте учетную запись (аккаунт) и пароль.

Чтобы открыть файлы с компьютера при помощи CR-H700, Вам необходимо знать имя пользователя и пароль.

- Откройте Control Panel, Network and Internet, а затем Network and Sharing Center.

- Напротив Public folder sharing поставьте On. (read only).

- Напротив опции «Password protected sharing» поставьте «On».

стр. 43

- Скопируйте папки, которые Вы хотите воспроизводить на CR-H700 в папку «Public Music» в папке «Public».

Подготовка папок для общего доступа (Windows 7)

1.Проверьте название домена или рабочей группы Workgroup, к которой принадлежит компьютер.

Чтобы открыть доступ к папкам, компьютер должен быть в составе домена или рабочей группы (Workgroup).

Обычно, компьютер входит в рабочую группу Workgroup по умолчанию.

Чтобы проверить название домена или рабочей группы, в которую входит компьютер, откройте следующие вкладки:

Control Panel - System and Security – System

2.Проверьте учетную запись (аккаунт) и пароль.

Чтобы открыть файлы с компьютера при помощи CR-H700, Вам необходимо знать имя пользователя и пароль.

3.Откройте “Control Panel”, “Network and Security”, а затем “Network and Sharing Center”.

4.Кликните “Change advanced sharing setting” – «Сменить настройки продвинутого расшаривания».

5. Выберите “Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders” – «Включить расшаривание, чтобы любой, у кого есть сетевой доступ, смог читать и записывать файлы в папки для общего доступа» для параметра “Public folder sharing” – «Расшаривание папок общего доступа».

6. Кликните “Save changes” – «Сохранить изменения».

7.Скопируйте папки, которые Вы хотите воспроизводить на CR-H700, в папку «Public Music» в папке «Public».

Стр. 44

# Прослушивание музыкального проигрывателя Media Player

Прежде чем слушать Media Player, проделайте настройку для установления интернет-соединения. Подробности смотрите в разделе «Начальная настройка сети» “Initial Network Setup” на стр. 34.

1.Нажмите кнопку ВКЛ для включения устройства.

2. Соедините ваше устройство и компьютер или NAS (Network Attached Storage) сервер с сетью.

3. Нажмите кнопку Source несколько раз для выбора режима TUNER

4. Нажмите кнопку BAND несколько раз для выбора режима «Media Player»

5. Выберите компьютер или сервер для использования.

Поверните колесо MULTI JOG для выбора устройства, а затем нажмите кнопку ENTER.

6. Выберите файл для воспроизведение.

Поверните колесо MULTI JOG для выбора пункта, а затем нажмите кнопку ENTER.

Это устройство может отображать только однобайтовые алфавитно-цифровые символы. Если в названии файла имеются двухбайтовые алфавитно-цифровые символы (такие как японские или китайские иероглифы и т.п.), то они не могут быть корректно отображены. Однако это никак не влияет на воспроизведение файлов.

Стр. 45

# Конфигурирование сети

Обновление программного обеспечения

Программное обеспечение проигрывателя можно обновить через Интернет, чтобы Вы смогли пользоваться новейшими функциями устройства. Регулярно проверяйте доступные версии ПО на сайте.

- Нажмите кнопку Source несколько раз для выбора режима TUNER

- Нажмите кнопку BAND несколько раз для выбора Internet Radio.

- Откройте меню “Setup Menu”.

Нажмите кнопку MENU/FM MODE.

- Выберите «Software update» в меню “Setup Menu”.

Колесом MULTI JOG выберите нужный пункт, а затем нажмите ENTER.

Повторяйте этот шаг, пока не появится нужное меню.

Если на сайте есть обновления, устройство автоматически загрузит и установит новую версию ПО.

- Текущую версию ПО можно проверить в меню “Setup Menu”.. Откройте:

“Setup Menu” - “Information” - “Firmware Version”.

Сетевые настройки для режима standby

Если вы выберете “On“ для этой настройки, устройство автоматически включится и начнет воспроизведение при обнаружении сигнала AirPlay или DLNA.

Следуйте пунктам меню, как показано ниже:

”Setup Menu” - ”Network” - ”Wireless” - “Wired” - ”Standby (Off)”, а затем выберите “On”.

Поиск точки доступа

Если вы переместили или изменили свою сетевую обстановку, или если у вас возникли проблемы при соединении с Интернет, проделайте начальную настройку сети еще раз для установления сетевого соединения.

Следуйте пунктам меню, как показано ниже:

”Setup Menu” - ”Network” - ”Wireless” - ”Search AP”

Ручное подключение к Интернет

Можно проверить и изменить настройки подключения к Интернет.

Откройте следующие пункты меню:

Чтобы проверить текущие настройки сети

«Setup Menu» – «Information».

Чтобы сконфигурировать установки проводной сети - Wired LAN settings

Выберите “Setup Menu” - “Network” - “Wired”, а затем настройте “DHCP” и “Proxy Setting”.

Чтобы сконфигурировать установки беспроводной сети - Wireless LAN settings

Выберите “Setup Menu” - “Network” - “Wireless”, а затем настройте “DHCP”, “SSID”, “Security”, “Key”, и “Proxy Setting”.

Чтобы проверить идентификационный номер Radio ID (радио службы) ресивера

Идентификационный номер может понадобиться при обращении в нашу службу поддержки.

Откройте Main Menu, затем Information, а затем MAC Address.

стр. 46

# Настройка часов

Часы проигрывателя настраиваются автоматически по данным CLOCK TIME системы RDS. Если Вы хотите настроить часы вручную, проделайте следующие шаги:

- Нажмите кнопку TIME SET.

При каждом нажатии на кнопку TIME SET режимы меняются в следующем порядке:

Current Time (текущее время) - On Time (время включения) - Off Time (время выключения) - Source select (выбор источника)

- В Европе время отображается в  24-часовом формате. В Северной Америке время отображается в 12-часовом формате.

- Если в течение 1 минуты Вы не нажмете ни одну кнопку, режим настройки часов закроется.

- Чтобы выйти из режима настройки часов, нажмите кнопку Stop.

- Стрелками вверх/вниз установите текущий час.

- Нажмите кнопку ENTER.

- Стрелками вверх/вниз установите текущую минуту.

- Нажмите кнопку ENTER.

Часы пойдут с 00 секунды.

  - При отключении сетевого шнура настройки часов сбрасываются.

стр. 47

# Установка таймера

- Перед установкой таймера настройте часы.

- Если в течение 1 минуты Вы не нажмете никакую кнопку, режим установки таймера закроется.

- Нажимайте кнопку TIME SET, пока на дисплее не отобразится On time.

На дисплее появится On time, и замигает разряд часов.

- Стрелками вверх/вниз установите час и нажмите кнопку ENTER.

Замигает разряд минут.

- Стрелками вверх/вниз установите час и нажмите кнопку TIME SET.

На дисплее замигает Off time, и замигает разряд часов.

- Чтобы установить время отключения таймера, повторите шаги 2 и 3.

На дисплее появится Source select.

- Стрелками вверх/вниз выберите источник, а затем нажмите ENTER.

Настройки таймера сохранены.

стр. 48

# Работа таймера

При каждом нажатии на кнопку TIMER на пульте ДУ, режим таймера меняется в следующем порядке.

Timer off (таймер отключен) - Timer daily (ежедневно) - Timer once

Воспроизведение по таймеру (для ежедневного воспроизведения)

- Кнопкой TIMER на пульте ДУ выберите "Timer daily".

На дисплее загорится индикатор таймера.

- Подготовьте устройство к воспроизведению.

Отрегулируйте громкость, настройтесь на радиостанцию, и т.п.

- Нажмите кнопку STANDBY/ON, чтобы перевести устройство в режим ожидания.

Каждый день при наступлении времени срабатывания таймера устройство будет включаться и запускать воспроизведение, а по наступлении времени отключения - переходить в режим ожидания.

Если Вы выбрали плеер iPod в качестве источника воспроизведения по таймеру, не отключайте его. Он не включается автоматически во время срабатывания таймера.

Воспроизведение по таймеру (для однократного воспроизведения)

- Кнопкой TIMER на пульте ДУ выберите "Timer once ".

На дисплее загорится индикатор таймера.

- Подготовьте устройство к воспроизведению.

Отрегулируйте громкость, настройтесь на радиостанцию, и т.п.

- Нажмите кнопку STANDBY/ON, чтобы перевести устройство в режим ожидания.

При наступлении времени срабатывания таймера устройство включится и запускит воспроизведение, а по наступлении времени отключения - перейдет в режим ожидания.

Timer Off

Если Вы не используете таймер, выберите Timer Off, нажав кнопку TIMER на пульте ДУ.

Индикатор таймера погаснет.

стр. 49

# Таймер отключения (сна)

Благодаря таймеру сна по прошествии определенного времени ресивер отключается. Нажимая несколько раз на кнопку SLEEP, выберите нужный интервал.

SLEEP - 90 (80, 70...10)

Питание устройства отключится через 90 (80, 70...10) минут.

SLEEP OFF

Таймер отключен.

- После установки таймера отключения подсветка дисплея гаснет.

- Чтобы проверить, сколько времени осталось до отключения, нажмите кнопку SLEEP. Время до отключения появится на дисплее на 3 секунды, а затем дисплей вернется в нормальный режим.

# Прослушивание внешнего источника

Можно прослушивать музыку с внешнего компонента, подключенного к разъему PHONO, AUX 1 IN или AUX 2 IN.

- Кнопкой SOURCE выберите PHONO, AUX 1 или AUX 2.

- Начните воспроизведение на внешнем источнике.

- Отрегулируйте громкость.

Колесом VOLUME установите громкость на комфортный уровень прослушивания.

стр. 50

# Выявление и устранение неисправностей (1)

Если у Вас возникли проблемы с использованием устройства, то перед тем как обращаться в сервис-центр, просмотрите этот список. Возможно, Вам удастся решить проблему самостоятельно.

Усилитель

Нет питания

- Проверьте подсоединение к электросети

Нет звука из акустических систем

- Проверьте подсоединения акустических систем

- Отрегулируйте громкость

- Выберите соответствующий источник

- Отключите наушники от гнезда PHONES.

- Если включено приглушение звука, нажмите кнопку MUTING.

Слышны звуковые помехи

- Устройство стоит слишком близко к телевизору или другому похожему оборудованию. Отключите оборудование или перенесите проигрыватель в другое место.

Пульт дистанционного управления

Пульт ДУ не работает

- Если сели батареи, замените их.

- Направляйте пульт на чувствительный элемент ДУ с расстояния не более 5 метров.

- Если между пультом ДУ и чувствительным элементом ДУ находятся какие-либо предметы, уберите их.

- Если рядом с пультом ДУ работает флуоресцентная лампа, отключите ее.

Тюнер

Не принимает ни одну радиостанцию или сигнал слишком слабый

- Настройтесь на радиостанцию.

- Если рядом с проигрывателем работает телевизор, выключите его.

- Переустановите антенну и поместите ее в место наилучшего приема сигнала.

- Мы советуем также подключить внешнюю антенну.

Тюнер принимает даже стереовещание в режиме моно

- Нажмите кнопку FM MODE

Интернет радио (сеть)

Невозможно подключиться к Интернет

- Проверьте, можно ли подключить к той же сети компьютер

- Проверьте пароль для доступа к сети

- Проверьте настройки сетевой защиты (Firewall). Проигрыватель должен иметь доступ к следующим портам UDP и TCP (как минимум): 80, 554, 1755, 5000 и 7070.

Не получается прослушать станцию/подкаст

- У радиовещателя возникли проблемы с подключением к Интернету.

- Проверьте Ваше подключение к Интернету.

Не получается найти станцию/подкаст в списке станций

- В данный момент станция или подкаст недоступна – нет вещания.

- Ссылка на станцию/подкаст могла устареть.

- Число слушателей, подключившихся к станции в данный момент, дошло до предельного максимума.

- Слишком низкая скорость подключения.

- Добавьте станцию/подкаст в Ваш личный список станций через интернет радио портал.

Не получается использовать Airplay.

- Проверьте, выбрали ли вы ресивер, как устройство, связанное по Airplay.

Не получается использовать потоковое воспроизведение музыки Music Streaming.

- Проверьте, выбрали ли вы ресивер, как устройство для потокового воспроизведения музыки Music Streaming.

Медиа проигрыватель - Media Player

Не получается подключиться к локальной сети

- Проверьте настройки сетевой защиты (Firewall). Проигрыватель должен иметь доступ к следующим портам UDP и TCP (как минимум): 80, 554, 1755, 5000 и 7070.

- Проверьте, можно ли подключить к той же сети компьютер

- Проверьте пароль для доступа к сети

- Возможно, компьютер отключился или перешел в режим ожидания.

- Могут возникнуть проблемы с идентификацией в сети. Нажмите кнопку SOURCE или BAND и еще раз выберите Media Player.

Не получается найти нужную запись из папки общего доступа

- Добавьте композицию в мультимедийную библиотеку проигрывателя Windows Media Player.

- Выберите CR-H700 из списка  (Windows 7) или выберите опцию «Allow» для «CR-H700» (Windows Vista) (стр. 40 - 41).

- Проверьте формат файла. Устройство поддерживает файлы MP3 и WMA.

- Если на компьютере запущено антивирусное ПО, медиа-плеер может не подключиться.

стр. 51

Не получается найти папку/файл в папке общего доступа

- Настройте общий доступ к папке/файлу (см. стр. 42-43)

- Поместите файл в расшаренную папку.

- Проверьте пароль пользовательской учетной записи.

- Проверьте формат файла. Устройство поддерживает файлы MP3 и WMA.

- Если на компьютере запущено антивирусное ПО, проигрыватель может не подключиться.

Проигрыватель CD дисков

Не воспроизводит диски

- Загрузите диск маркированной стороной наверх.

- Если поверхность диска загрязнена, протрите его.

- Возможно, загружен пустой диск. Загрузите диск с записью.

- В зависимости от диска устройство может не воспроизвести CD-R/RW диск. Попробуйте загрузить другой диск.

- Устройство не воспроизводит нефинализированные диски. Финализируйте диск и попробуйте снова.

Звук «проскакивает»

- Установите устройство на ровную поверхность, чтобы избежать вибраций и ударов.

- Если диск загрязнен, протрите его.

- Не загружайте поцарапанные, поврежденные и деформированные диски.

Плеер iPod

Не идет воспроизведение

- Отключите плеер от разъема USB, подождите несколько секунд и снова подключите.

- Возможно, проблема в ПО. Последнюю версию ПО для iPod можно загрузить с интернет-страницы Apple.

Плеер не реагирует на команды

- Проверьте, не включен ли блок кнопок HOLD.

Аудио файлы

Звука нет, даже после нажатия кнопки play/pause

- Проверьте, есть ли на USB носителе воспроизводимые файлы в нужном формате.

- Невоспроизводимые форматы (например, файлы MPEG 1 LAYER 2) не поддерживаются.

На дисплее появляется сообщение “Artist:[ ]”, “Title:[ ]”, and “Album:[ ]”

- Музыкальный файл не содержит соответствующий ID3 тэг (информацию о записи). Внесите нужную информацию о названии, исполнителе или альбоме на компьютере через редактор дисков.

На дисплее отображаются нечитаемые символы

- Данное устройство не отображает двухбайтные символы, а также нестандартные знаки (например, японские или китайские иероглифы). Проверьте расширение файлов. Оно должно быть «.mp3» для файлов МР3 и «.wma» для файлов WMA.

Если неисправность устранить не удалось, попробуйте отключить сетевой шнур от розетки и подключите снова.

# Уход за устройством

Если корпус устройства загрязнился, протрите его мягкой материей. При необходимости смочите ее разбавленным жидким мылом, а потом протрите насухо, удалив остатки мыла. Не используйте растворители, бензин или спирт, т.к. они могут повредить поверхность устройства.

Возврат к фабричным установкам

Если устройство остается отключенным от сети питания 14 дней и дольше, все настройки, хранящиеся в памяти (сохраненные радиостанции и настройки таймера) стираются.

Восстановление заряда аккумулятора резервной памяти устройства может занять до 3 дней после подключения к сети.

Если Вы хотите вручную сбросить все установки, переведите устройство в режим ожидания, после чего нажмите и удерживайте кнопку SOURCE и кнопку play/pause не менее 4 секунд в режиме standby.

Устройство включится, и все установки вернутся к фабричным значениям.

стр. 52

# Технические характеристики

Секция усилителя

Выходная мощность	40 Вт/канал (6Ом, 0.5%, 1кГц)

Чувствительность на входе	PHONO: 2.5мВ, 47кОм

AUX1, AUX2: 200мВ, 47кОм

Диапазон частот	20Гц – 60 кГц (+1/-3 дБ)

Секция тюнера

FM

Частотный диапазон	87.50 МГц - 109.00 МГц

Отношение сигнал/шум	65 дБ (Моно)

60 дБ (Стерео)

AM

Частотный диапазон	522кГц - 1629кГц (для европейских моделей)

530кГц - 1710кГц (для североамериканских моделей)

Отношение сигнал/шум	35 дБ

Секция USB

Воспроизведение

Диапазон частот	20Гц - 20000Гц (±2дБ)

Отношение сигнал/шум	выше 85дБ

Интернет-радио

Формат	MP3, WMA, RealAudio

Подсоединение к Интернет

Разъем локальной сети	10 BASE-T

Беспроводная сеть	IEEE 802.11 b/g

Безопасность	WEP, WPA, WPA2

Общее

Требования к источнику питания

230В переменного тока, 50Гц (европейские модели)

120В переменного тока, 60Гц (североамериканские модели)

Потребление электроэнергии	120Вт

0.5 Вт (в режиме ожидания)

Габариты (Ш х В х Г)	290 х 113 х 340 мм

Вес	5.8 кг

Стандартные принадлежности

Сетевой шнур х 1

Пульт дистанционного управления (RC-1286) x 1

Батареи (ААА) х 2

Рамочная АМ антенна х 1

Проволочная FM антенна х 1

Руководство пользователя х 1

Гарантийный талон х 1

- Конструкция и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

- Вес и размеры устройства указаны приблизительно.

- Иллюстрации могут немного отличаться от внешнего вида модели.

Утилизация старого оборудования

Если на упаковке продукта находится логотип с перечеркнутым мусорным баком, это означает, что данный продукт должен утилизироваться отдельно от бытовых отходов. Для правильной утилизации устройства и батарей отнесите его в пункт сбора мусора в соответствии мерами по утилизации, принятыми законодательством Вашей страны и Директивой Европейской комиссии 2002/96/ЕС и 2006/66/ЕС.

Надлежащая утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциальные последствия, которые могут негативно отразиться на окружающей среде и здоровье людей.

За более  подробной информацией по утилизации старого оборудования обратитесь в городскую службу по утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели это оборудование.

Информация по утилизации оборудования в странах, не входящих в ЕС

Эти символы используются только в пределах ЕС. За более подробной информацией по правильной утилизации оборудования в других странах обратитесь в местные органы управления или к дилеру.

Примечание по маркировке батарей (примеры внизу справа)

Этот символ может быть использован вместе с обозначением химического вещества. В таком случае продукт должен утилизироваться в соответствии с требованиями Директивы для продуктов, содержащих данное вещество.